КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРИ МОНТАЖЕ ЭЛЕМЕНТОВ ШАХТЫ ЛИФТА

См. Общую часть

Предельные отклонения при монтаже элементов шахты лифта принять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87:

1. Отклонение по высоте порога дверного проема объемного элемента шахты лифта относительно посадочной площадки ±10 мм.

2. Отклонение от перпендикулярности внутренней поверхности стен ствола шахты лифта относительно горизонтальной плоскости (пола приямка) согласно ГОСТ 22845-85 30 мм.

3. Отклонение от вертикали верха плоскостей лифтовых блоков 10 мм.

4. Отклонения от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей) в нижнем сечении установленных элементов с установочными ориентирами 8 мм.

| Лица, осуществляющие контроль качества | Операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, привле- каемые к контролю | Акти- руемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель работ | Подготовительные работы | Правильность складирования элементов шахты лифта | Визуально | До начала монтажа |  |  |
|  | Разбивка осей шахты лифта | Точность определения положения элементов шахты лифта. Соответствие проекту мест расположения элементов шахты лифта | С помощью теодолита и рулетки | До начала монтажа | Геодезист |  |
|  |  | Отметки основания | С помощью нивелира | До начала монтажа | Геодезист | + |
|  | Установка элементов шахты лифта | Правильность и надежность строповки | Визуально | В процессе установки |  |  |
|  |  | Точность установки | С помощью уровня и отвеса | В процессе установки |  |  |
|  |  | Плотность опирания и примыкания | Визуально |  |  |  |
| Мастер | Подготовительные работы | Очистка элементов шахты лифта от грязи, зимой от снега | Визуально | До начала монтажа |  |  |
|  |  | Наличие паспортов на элементы шахты лифта; соответствие геометрических размеров элементов шахты лифта проекту; наружные дефекты | Визуально, с помощью стального метра, рулетки | До начала монтажа |  |  |
|  | Разбивка осей установки элементов шахты лифта | Правильность разбивки осей | С помощью теодолита | До начала монтажа | Геодезист | + |
|  | Установка элементов шахты лифта | Совпадение установочных рисок, соответствие технологии монтажа технологической карте | Визуально | В процессе установки |  |  |