| УТВЕРЖДАЮ: Начальник УИР ОАО "Стройкомплекс" |
| --- |
|  | Г.М.Учень |
| " | 22 | " | 11 | 2006 г. |  |

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ С ОБЛИЦОВКОЙ ФАСАДНЫМИ КАССЕТАМИ (ПАНЕЛЯМИ) ТИПА МП 1005 (1000), МП 2005 (2000)

ТТК-253/3.03-03-2006

| СОГЛАСОВАНО: | РАЗРАБОТАНО: |
| --- | --- |
| Директор | Начальник ЦИО УИР |
| НИАП "Стройэкономика" | ОАО "Стройкомплекс" |
|  | Л.М.Воробей |  |  | С.В.Коваленко |
| " | 4 | " | XII | 2006 г. |  |  | " | 27 | " | 11 | 2006 г. |
| Директор "ООО" МеталПрофиль" |  |
|  | В.А.Карпик |  |
| " |  | " |  | 2006 г. |  |

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Технологическая карта разработана на устройство вентилируемых фасадов с облицовкой фасадными кассетами (панелями) типа МП 1005 (1000), МП 2005 (2000) при строительстве, ремонте и реконструкции промышленных, общественных и жилых зданий.

Основанием для разработки технологической карты является договор от 29.03.2005 г. N 99/03.

1.2 Высота здания не должна превышать 75 м. Допускаемая высота здания, на котором возможно применение системы, определяется при проектировании конкретного объекта с учетом климатических особенностей площадки строительства, назначения, объемно-планировочных и конструктивных решений здания.

1.3 Вентилируемая фасадная система состоит из следующих конструктивных элементов:

- крепежных кронштейнов, закрепленных к стене облицовываемого фасада и служащих для крепления вертикальных направляющих;

- термоизоляционного слоя (при наличие в проекте), выполняющего роль утепления и ветрозащиты стен здания;

- горизонтальных и вертикальных направляющих, являющихся составной частью каркаса;

- облицовочного слоя из кассет типа МП 1005 (1000), МП 2005 (2000) - основной ограждающей и декоративной конструкции фасада.

1.3 Работы по устройству вентилируемого фасада выполняются при температуре наружного воздуха от минус 15 °С до плюс 25 °С. При выполнении работ в неблагоприятных погодных условиях рабочие места следует защищать навесами или тентами.

1.4 В составе технологической карты рассмотрены следующие вопросы:

- подготовительные работы;

- монтаж кронштейнов;

- утепление фасадов;

- устройство несущего каркаса;

- устройство наружной облицовки.

1.5 Режим труда в данной типовой технологической карте принят из условия оптимального темпа выполнения трудовых процессов, при рациональной организации рабочего места, четкого распределения обязанностей между рабочими бригады с учетом распределения труда, применения механизированного инструмента и инвентаря.

1.6 Все работы по устройству фасадной системы производятся в соответствии с требованиями проектной документации, проектом производства работ (ППР) и настоящей типовой технологической карты (ТТК).

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 В настоящей технологической карте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

| СНиП 3.01.01-85* | Организация строительного производства |
| --- | --- |
| СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| СНиП III-4-80* (изд. 1991 г.) | Техника безопасности в строительстве |
| ________________ * Действуют СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных. |
| ПЗ-2000 к СНиП 3.03.01-87 | Проектирование и устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений |
| СНиП 2.01.02-85* (изд. 1991) | Противопожарные нормы |
| СНиП 1.03.02-96 | Состав, порядок разработки и согласования проектной документации в строительстве |
| СНБ 2.02.01-99 | Пожарно-техническая классификация зданий строительных конструкций и изделий |
| СНБ 111-98 | Отвесы строительные. Технические условия |
| ГОСТ 12.0.004-90 | ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения |
| ГОСТ 12.1.004-91* | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования |
| ГОСТ 12.1.013-78* | ССБТ. Строительство. Энергобезопасность. Общие требования |
| ________________ * Действует СНиП 12-03-2001. - Примечание изготовителя базы данных. |
| ГОСТ 12.1.046-85 | ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок |
| ГОСТ 12.3.002-75* | ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.009-76 | ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности |
| ГОСТ 12.3.033-84 | ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации |
| ГОСТ 12.4.009-83* | ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание |
| ГОСТ 12.4.011-89 | ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования |
| ГОСТ 12.4.013-85Е* | ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия |
| _______________ * Действует ГОСТ Р 12.4.230.1-2007. - Примечание изготовителя базы данных. |
| ГОСТ 12.4.087-84 | ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия |
| ГОСТ 12.4.089-86* | ССБТ. Пояса предохранительные. Общие технические условия |
| ________________ * Действует ГОСТ Р 50849-96. - Примечание изготовителя базы данных. |
| ГОСТ 12.4.107-82 | ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования |
| ГОСТ 427-75 | Линейки измерительные металлические. Технические условия |
| ГОСТ 481-80 | Паронит и прокладки из него. Технические условия |
| ГОСТ 1147-80 | Шурупы |
| ГОСТ 9416-83 | Уровни строительные. Технические условия |
| ГОСТ 9573-76* | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные. Технические условия |
| ________________ * Действует ГОСТ 9573-96. - Примечание изготовителя базы данных. |
| ГОСТ 11042-90 | Молотки стальные строительные. Технические условия |
| ГОСТ 13738-91 | Профили прессованные прямоугольные неравнополочного уголкового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов |
| ГОСТ 23407-78 | Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия |
| ГОСТ 24258-88 | Средства подмащивания. Общие технические условия |
| ГОСТ 26887-86 | Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Технические условия |
| ГОСТ 26998-86*Е* | Дюбели полиамидные для строительства. Технические условия |
| _______________ * ГОСТ 26998-86 утратил силу на территории РФ без замены. - Примечание изготовителя базы данных. |
| ГОСТ 27321-87* | Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия |
| ГОСТ 27372-87 | Люльки для строительно-монтажных работ. Технические условия |
| ГОСТ 28012-89 | Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия |
| ТУ РБ 700360916-2002 | Панели металлические трехслойные с утеплителем из пенополиуретана. Технические условия |
| ППБ 2.09.2002 | Правила пожарной безопасности Республики Беларусь при производстве строительно-монтажных работ |
| РДС 1.03.02-2003 | Технологическая документация при производстве строительно-монтажных работ. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения технологических карт |

3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

3.1 Для устройства вентилируемых фасадов с облицовкой фасадными кассетами применяются следующие материалы и изделия:

- кронштейны;

- направляющие профили;

- плиты минераловатные (при наличии в проекте);

- паронит, изолон;

- прокладки резиновые;

- анкеры, дюбеля;

- дюбеля крепления утеплителя;

- самонарезающие винты;

- мембрана гидроветрозащитная;

- фасадные кассеты ВФ МП 1005 (1000) и 2005 (2000)

Таблица 1

| N пп | Наименование | Марка | Назначение | Изготовитель | НД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Элементы металлокаркаса |
| 1 | Профили гнутые из: стали тонколистовой коррозионно-стойкой 08Х18Н10 или из стали тонколистовой оцинкованной с полимерным покрытием | КК-80х80 | Крепежный кронштейн t = 1,2 мм | ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня" | ТУ 5285-001-78334080-2006 |
| 2 |  | ККУ-90х80 ККУ-120x80 ККУ-150x80 ККУ-180x80 | Крепежный кронштейн усиленный t = 2 мм |  |  |
| 3 |  | КПГ-60x44x3000 | Крепежный профиль Г-образный t = 1,2 мм |  |  |
| 4 |  | КПZ 29x20x3000 | Профиль Z-образный (для примыканий) t = 1,2 мм |  |  |
| 5 |  | ПН ФК МП2000 | Планка начальная фасадных кассет t = 1,2 мм |  |  |
| 6 |  | ПН ФК МП2005 |  |  |  |
| 7 |  | КПШ 90-1,2 | Крепежный профиль шляпный вертикальный основной t = 1,2 мм |  |  |
| 8 |  | КПШ 50-1,2 | Крепежный профиль шляпный вертикальный промежуточный t = 1,2 мм |  |  |
| Декоративные облицовочные элементы |
| 9 | Профили гнутые из стали тонколистовой оцинкованной с полимерным покрытием | - | Элементы обрамления проемов, фасонные элементы, полосы декоративные | ООО "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня" | ТУ 5285-001-78334080-2006 |
| Терморазделяющие элементы |
| 10 | Паронит ПОН-Б | - | Прокладка теплоизоляционная | Российские производители | ГОСТ 481-80 |
|  | Изолон |  |  |  | ТУ 2244-020-00203476-2004 |
| Крепежные элементы |
| 11 | Анкер HRD |  | Для крепления кронштейнов к стене | "Hilti Corporation" Schaan, Lichtenstein | TC-07-1358-06 |
| 12 | Дюбель MBK, MBRK-X, MBRK |  |  | MUNGO Befestigungstechnik AG, Switzerland | ТС-07-1254-05 |
| 13 | Дюбель ND (DSD), SDF, SDP |  |  | "EJOT Holding GmbH@ Co, KG", Германия | ТС-07-1051-05 |
| 14 | Дюбель KEW RD, KEW RDD |  |  | "KEW Kunststoffevreugen isse GmbH Wilthen", Германия | ТС-07-1110-05 |
| 15 | Анкеры FH, FBN |  |  | "Fisherwerke Artur Fisher GmbH & Co, KG", Германия | ТС-07-1200-05 |
| 16 | Анкерные дюбели SXS, FUR |  |  |  | ТС-07-1201-05 |
| 17 | Анкеры ОМАХ типа OAR, OAS-S, OAS-L, ОА |  |  | "SUZHOU HONGLY HARDWARE CO., LTD", Китай | ТС-07-1214-05 |
| 18 | Анкерные дюбели КАТ F, КАТ NF, КАТ, КАТ N |  |  | "SORMAT Oy", Финляндия | ТС-07-1355-06 |
| 19 | Шуруп оцинкованный 8x80 с дюбелем |  |  | OOO "Метал Торг" |  |
| Дюбеля крепления утеплителя |
| 20 | Дюбель для крепления изоляционных материалов IDK, TID, SDM, SPM |  | Для крепления утеплителя к стене | "EJOT HoldingGmbH@Co, KG", Германия | ТС-07-1051-05 |
| 21 | Дюбели строительные забивные "БИЙСК" Д1, Д2 |  |  | Бийский завод стеклопластиков, г.Бийск | ТС-07-1115-05 |
| 22 | Дюбели тарельчатые стеновые забивные "ЭВЕРЕСТ" |  |  | "ЭВЕРЕСТ", Россия | ТС-07-1173-05 |
| 23 | Дюбели строительные забивные "РАЙСТОКС" |  |  | "РАЙСТОКС", Москва | ТС-07-1245-05 |
| 24 | Тарельчатые дюбели "FISHER" типа Termoz 8N, Termoz 8, Termoz 8U, Termoz 10L, Termoz 10P |  |  | "Fisherwerke Artur Fisher GmbH & Co, KG", Германия | ТС-07-1297-06 |
| 25 | Стеновые тарельчатые дюбели "Bravoll" типа PTH-KZ, PTH-KZL, PTH-S, PTH-SL |  |  | "Bravoll spol s.r.o.", Чехия | ТС-07-1324-06 |
| 26 | Шайбы стальные оцинкованные 10. 01.019 |  | Для крепления кронштейнов к стене | Российские предприятия изготовители | ГОСТ 11371-78 |
| 27 | Шайбы из коррозионно-стойкой стали 10.21 |  |  |  | ГОСТ 6958-78 |
| 28 | Винт 4,8x28 |  | Для крепления облицовки к направляющим, крепления узлов металлокаркаса | "Ferrometall" (Финляндия) " OY Aztec Nordic LTD AB" (Финляндия) |  |
| 29 | Винт 4,2x16 |  |  | OOO "Метал Торг" |  |
| Теплоизоляционные материалы |
| Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем |
| 30 | Венти Баттс, Венти Баттс В |  | Однослойное утепление стен или наружный слой при двухслойном утеплении | ЗАО "Минеральная вата", г.Железнодорожный | ТС-07-0752-03 |
| 31 | VENTI BATTS |  |  | "ROCKWOOL POLSKA", Польша | ТС-07-0662-03/3 |
| 32 | PAROC WAS 25, WAS 35 (80), WPS 3n, WPS 3nj |  |  | "PAROC OY АВ", Финляндия | ТС-07-0880-04 |
| 33 | NOBASIL LF |  |  | "IZOMATa.s.", Словакия | ТС-07-0765-03/3 |
| 34 | Ventiterm, Polterm 80, Polterm 100 |  |  | "Saint-Gobain IsoverPolska", Польша | ТС-07-0702-03/3 |
| 35 | Теплит-В, Теплит-С |  |  | ОАО "Фирма Энергозащита", Назаровский завод ТииК | ТС-07-1205-05 |
| 36 | PAROC WAS 35, WAS 50 |  |  | "UAB PAROC", Литва | ТС-07-0851-03 |
| 37 | Венти Баттс Н |  | Внутренний слой при двухслойном утеплении | ЗАО "Минеральная вата", г.Железнодорожный | ТС-07-0752-03 |
| 38 | PAROC WAS 35 (70 кг/м), WAS 45 |  |  | "PAROC OY АВ", Финляндия | ТС-07-0880-04 |
| 39 | PAROC UNS 35, UNS 37 |  |  |  |  |
| 40 | NOBASIL MPN, M, FRE |  |  | "IZOMAT", Словакия | ТС-07-0765-03 |
| 41 | PAROC WAS 50, UNS 37 |  |  | "UAB PAROC", Литва | ТС-07-0851-03 |
| 42 | Теплит-3К |  |  | ОАО "Фирма Энергозащита", Назаровский завод ТииК | ТС-07-1205-05 |
| 43 | OL-E |  | Внутренний слой при двухслойном утеплении | "Saint-Gobain Isover OY", Финляндия | ТС-07-0908-04/2 |
| 44 | URSA П-30Г |  |  | ОАО "УРСА Чудово", "УРСА Серпухов", г.Чудово, г.Серпухов | ТС-07-0897-04/2 |
| Гидроветрозащитные паропроницаемые мембраны |
| 45 | "TYVEK HOUSWRAP" |  | Гидроветрозащита утеплителя | Du Pont de Nemours (Luxembourg) S.a.r.l. | ТС-07-1319-06 |
| 46 | "ТЕКТОТЕН-ТОП 2000" |  |  | "TECTOTHEN Bauprodukte GmbH", Германия | ТС-07-1127-05 |
| Фасадная облицовка |
| 47 | Кассета металлическая | МП 1005 МП 1000 МП 2005 МП 2000 | Наружная декоративная облицовка | OOO "Промышленная компания Металл Профиль-Лобня" | ТУ 5285-001-78334080-2006 |

7.2 Правила техники безопасности при работе с лесов

7.2.1 Состояние лесов ежедневно перед началом смены должен проверять мастер, прораб или бригадир.

7.2.2 К монтажу и демонтажу лесов допускаются рабочие-монтажники, не моложе 18 лет и не старше 60 лет, которые имеют разряд не ниже третьего. Они должны пройти вводный и производственный инструктаж, обучение по технике безопасности.

7.2.3 К работам по монтажу и демонтажу лесов высотой более 15 м допускают рабочих, которые прошли специальный медицинский осмотр.

7.2.4 Повторный инструктаж монтажникам лесов проводят не реже раза в 3 месяца, дополнительный при изменении условий работы.

7.2.5 Повторная проверка знаний монтажника лесов проводится через каждые 12 месяцев, а также при приеме его из другой организации и после перерыва в работе более одного года.

7.2.6 Перед началом работ монтажники должны ознакомиться с проектом производства работ на монтаж и демонтаж лесов. Все работы следует вести в строгом соответствии его указаниям.

7.2.7 Монтаж и демонтаж производится под непосредственным руководством инженерно-технического работника.

7.2.8 Рабочие, выполняющие монтаж и демонтаж лесов на высоте, должны иметь предохранительные пояса и страховочные веревки. В каждом конкретном случае прораб указывает места страховки и заносит их в наряд на особо опасные работы.

7.2.9 Настилы и лестницы лесов необходимо периодически очищать от мусора, остатков строительных материалов.

7.2.10 Скопление людей на лесах не допускается.

7.2.11 При монтаже и демонтаже конструкций лесов следует строго соблюдать правила техники безопасности в соответствии со СНиП III-4-80* "Техника безопасности в строительстве".

________________

* Действуют СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.  - Примечание изготовителя базы данных.

7.2.12 Настилы лесов и подмостей высотой более 1,3 м от уровня земли или перекрытия должны быть ограждены перилами высотой не менее 1,1 м, бортовой доской не менее 15 см.

7.2.13 Трубчатые леса должны быть заземлены и обеспечены грозозащитой.

7.2.14 При приемке лесов должны быть проверены:

- соответствие собранного каркаса монтажным схемам проекта производства работ;

- наличие связей и креплений, обеспечивающих устойчивость;

- узлы крепления;

- рабочие настилы и ограждения;

- вертикальность стоек;

- надежность опорных площадок;

- заземление;

- обеспечение отвода воды от лесов;

- правильность установки молниеприемников;

- наличие на местах плакатов со схемами нагрузок, указаниями о допускаемой величине.

7.2.15 Ежедневно перед началом смены состояние лесов должны проверять исполнитель работ и мастер, руководящий выполняемыми с лесов работами. Обязательно не реже 1 раза в 10 дней леса проверяются прорабом с инженером по технике безопасности или главным инженером управления. Результаты осмотра должны заноситься в "Журнал приемки и осмотра средств подмащивания". Леса, с которых в течение месяца и более работа не производилась, а также после дождя или оттепели, перед возобновлением работ подвергаются приемке повторно.

7.2.16 Деревянные щиты настила лесов должны быть подвергнуты глубокой пропитке огнезащитным составом и антисептиками.

7.2.17 На лесах должны быть предусмотрены места для установки первичных средств пожаротушения в соответствии с ГОСТ 12.4.009-83 и требованиями ППБ-05-86.

7.3 Правила техники безопасности при работе с люльки

7.3.1 Люльки строительные должны соответствовать ГОСТ 27372-87.

7.3.2 Управление приводом должно производиться из люльки путем непрерывного нажатия на кнопку аппарата управления.

7.3.3 Люльки оборудуются ограждением высотой 1,2 м.

7.3.4 Люльки оборудуются рабочими канатами и страховочными канатами с ловителями.

7.3.5 На консолях люльки устанавливаются ограничители подъема по высоте соединенными с концевыми выключателями.

7.3.6 Лебедки люлек оборудуются двумя автоматическими тормозами.

7.3.7 Люльки проверяются ежедневно, а также после каждой перестановки на новую захватку.

7.3.8 Выполнение других работ над люлькой и в районе установки консолей не допускается.

7.3.9 После окончания работ и при перерывах люлька опускается на землю и отключается от сети.

7.3.10 Выход из люльки в оконные или дверные проемы здания на высоте не допускается.

7.4 Требования безопасности в аварийных ситуациях

7.4.1 В случаях возникновения пожара:

- обесточить оборудование и электроинструмент;

- объявить пожарную тревогу;

- вызвать пожарную команду;

- сообщить руководству;

- приступить к тушению пожара при помощи штатных средств пожаротушения.

7.4.2 В случае нарушения технологического процесса:

- прекратить работу;

- оповестить других работников об опасности;

- покинуть опасную зону;

- сообщить руководству о происшествии;

- оградить опасную зону;

- продолжать работы разрешается только после устранения нарушения с разрешения руководителя работ.

7.4.3 При несчастном случае:

- прекратить работу, отключить электроинструмент;

- оказать пострадавшему доврачебную помощь;

- вызвать скорую медицинскую помощь;

- сообщить руководству о несчастном случае;

- обеспечить сохранность места происшествия без изменений до окончания работы комиссии по расследованию, если это не угрожает распространению аварии и здоровью других работников.

8 КАЛЬКУЛЯЦИИ ЗАТРАТ ТРУДА

Технологическая карта разработана на устройство вентилируемых фасадов с облицовкой фасадными кассетами при строительстве, ремонте и реконструкции промышленных, общественных и жилых зданий. Нормирование затрат труда производилось при выполнении работ на объектах: Административно-бытовые и складские помещения по ул.Радиальной, 54, г.Минск, Автовокзал, г.Гомель.

Нормативы затрат труда приведены из расчета смены продолжительностью 8 часов. В затратах труда учтено время на подготовительно-заключительные работы (ПЗР), технологические перерывы, затраты времени на отдых и личные надобности. Нормами учтены, но не оговорены в составе работ мелкие вспомогательные и подготовительные операции, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса.

8.1 Калькуляции затрат труда на устройство вентилируемых фасадов с облицовкой фасадными кассетами (панелями) типа МП 1005 (1000), МП 2005 (2000) при строительстве, ремонте и реконструкции промышленных, общественных и жилых зданий

Калькуляция затрат труда на устройство и разборку лесов

| Таблица 1 | на 1 м проекции лесов на стену |
| --- | --- |
| N | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Норма времени на единицу измерения,чел.-часмаш.-час | Состав звена | Затраты труда на весь объем,чел.-часмаш.-час |
|  |  |  |  |  |  | Профессия | Разряд | Кол. |  |
| 1 | Е 6-1 т.2а, п.1, 2 примен. | Устройство и разборка лесов | 1 м | 1 | 0,40 | Монтажникстроительныхконструкций | 4 3 2 | 1 2 1 | 0,40 |
|  | Итого: | 0,40 |

Калькуляция затрат труда на подготовительные работы по очистке стеновых поверхностей (при ремонте)

| Таблица 2 | на 100 м подготавливаемой поверхности |
| --- | --- |
| N | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Норма времени на единицу измерения,чел.-часмаш.-час | Состав звена | Затраты труда на весь объем,чел.-часмаш.-час |
|  |  |  |  |  |  | Профессия | Разряд | Кол. |  |
| 1 | Е 20-1-189 т.3, п.1 | Подготовка поверхности стен | 100 м | 1 | 2,0 | Монтажникстроительныхконструкций | 2 | 1 | 2,0 |
|  | Итого: | 2,0 |

Калькуляция затрат труда на разметку поверхности стены, под монтаж фасадной системы с облицовкой фасадными кассетами (панелями) типа МП 1005 (1000), МП 2005 (2000)

| Таблица 3 | на 100 отверстий |
| --- | --- |
| N | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Норма времени на единицу измерения,чел.-часмаш.-час | Состав звена | Затраты труда на весь объем,чел.-часмаш.-час |
|  |  |  |  |  |  | Профессия | Разряд | Кол. |  |
| 1 | НЗТ т.А1 | Разбивка на промежуточные точки по захваткам; разметка точек под выполнение отверстий для крепителей кронштейнов к стене | 100 отверстий | 1 | 22,00 0,18 | Монтажникстроительныхконструкций | 5 3 | 1 1 | 22,00 0,18 |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  | 22,00 0,18 |

| В т.ч.: эксплуатация | - перфоратора, маш.-час |
| --- | --- |

Калькуляция затрат труда на сверление отверстий в бетонной стене фасада

| Таблица 4 | на 100 отверстий |
| --- | --- |
| N | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Норма времени на единицу измерения,чел.-часмаш.-час | Состав звена | Затраты труда на весь объем,чел.-часмаш.-час |
|  |  |  |  |  |  | Профессия | Разряд | Кол. |  |
| 1 | Е9-1-46 Т.1, п.1а | Сверление отверстий в бетонной стене по готовой разметке | 100 отв. | 1 | 4,3 4,3 | Монтажникстроительныхконструкций | 3 | 1 | 4,3 4,3 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 4,3 |

| В т.ч.: эксплуатация | - электродрели, маш.-час |
| --- | --- |

Калькуляция затрат труда на сверление отверстий в кирпичной стене фасада

| Таблица 5 | на 100 отверстий |
| --- | --- |
| N | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Норма времени на единицу измерения,чел.-часмаш.-час | Состав звена | Затраты труда на весь объем,чел.-часмаш.-час |
|  |  |  |  |  |  | Профессия | Разряд | Кол. |  |
| 1 | Е9-1-46 Т.1, п.1д | Сверление отверстий в кирпичной стене по готовой разметке | 100 отв. | 1 | 2,3 2,3 | Монтажникстроительныхконструкций | 3 | 1 | 2,3 2,3 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 2,3 2,3 |

| В т.ч.: эксплуатация | - электродрели, маш.-час |
| --- | --- |

Калькуляция затрат труда на сверление отверстий в стене фасада из газосиликатных блоков

| Таблица 6 | на 100 отверстий |
| --- | --- |
| N | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Норма времени на единицу измерения,чел.-часмаш.-час | Состав звена | Затраты труда на весь объем,чел.-часмаш.-час |
|  |  |  |  |  |  | Профессия | Разряд | Кол. |  |
| 1 | Е9-1-46 Т.1, п.1ж | Сверление отверстий в стене из газосиликатных блоков по готовой разметке | 100 отв. | 1 | 1,6 1,6 | Монтажникстроительныхконструкций | 3 | 1 | 1,6 1,6 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 1,6 |

| В т.ч.: эксплуатация | - электродрели, маш.-час |
| --- | --- |

Калькуляция затрат труда на монтаж и крепление кронштейнов в стене

| Таблица 7 | на 100 кронштейнов |
| --- | --- |
| N | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Норма времени на единицу измерения,чел.-часмаш.-час | Состав звена | Затраты труда на весь объем,чел.-часмаш.-час |
|  |  |  |  |  |  | Профессия | Разряд | Кол. |  |
| 1 | НЗТ т.А2 | Монтаж и крепление кронштейнов в стене фасада | 100 кронштейнов | 1 | 10,00 0,40 | Монтажникстроительныхконструкций | 4 3 | 1 1 | 10,00 0,40 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 10,00 0,40 |

| В т.ч.: эксплуатация | - шуруповерта, маш.-час |
| --- | --- |

Калькуляция затрат труда на крепление плит утеплителя дюбелями к бетонной стене

| Таблица 8 | на 100 м поверхности стен |
| --- | --- |
| N | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Норма времени на единицу измерения,чел.-часмаш.-час | Состав звена | Затраты труда на весь объем,чел.-часмаш.-час |
|  |  |  |  |  |  | Профессия | Разряд | Кол. |  |
| 1 | НЗТ т.АЗ | Монтаж плит утеплителя | 100 м | 1 | 23,40 | Монтажникстроительныхконструкций | 5 3 | 1 1 | 23,40 |
| 2 | НЗТ т.А5, п.1 | Сверление отверстий в бетонной стене | 100 отв. | 8.0 | 5,00 5,00 | Монтажникстроительныхконструкций | 3 | 1 | 40,00 40,00 |
| 3 | НЗТ т.А5, п.2 | Установка дюбелей в готовое отверстие с закреплением | 100 шт. | 8,0 | 3,10 | Монтажникстроительныхконструкций | 3 | 1 | 24,80 |
| 4 | Е 1-19 2а, 2б (К = 2) | Переноска плит утеплителя к месту производства работ | 1 т | 0,412 | 1,98 | Подсобный рабочий | 1 | 1 | 0,816 |
| 5 | Е 1-19 2а, 2б (К = 2) | Переноска дюбелей к месту производства работ | 1 т | 0,0244 | 1,98 | Подсобный рабочий | 1 | 1 | 0,048 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 89,06440,00 |

| В т.ч.: эксплуатация | - перфоратор, маш.-час |
| --- | --- |

Калькуляция затрат труда на крепление плит утеплителя дюбелями к кирпичной поверхности стен

| Таблица 9 | на 100 м поверхности стен |
| --- | --- |
| N | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Норма времени на единицу измерения,чел.-часмаш.-час | Состав звена | Затраты труда на весь объем,чел.-часмаш.-час |
|  |  |  |  |  |  | Профессия | Разряд | Кол. |  |
| 1 | НЗТ т.А3 | Монтаж плит утеплителя | 100 м | 1 | 23,40 | Монтажникстроительныхконструкций | 5 3 | 1 1 | 23,40 |
| 2 | НЗТ т.А6, п.1 | Сверление отверстий в кирпичной стене | 10 отв. | 8,0 | 3,00 3,00 | Монтажникстроительныхконструкций | 3 | 1 | 24,00 24,00 |
| 3 | НЗТ т.А6, п.2 | Установка дюбелей в готовое отверстие с закреплением | 10 шт. | 8,0 | 2,90 | Монтажникстроительныхконструкций | 3 | 1 | 23,20 |
| 4 | Е 1-19 2а, 2б (К = 2) | Переноска плит утеплителя к месту производства работ | 1 т | 0,412 | 1,98 | Подсобный рабочий | 1 | 1 | 0,816 |
| 5 | Е 1-19 2а, 2б (К = 2) | Переноска дюбелей к месту производства работ | 1 т | 0,0244 | 1,98 | Подсобный рабочий | 1 | 1 | 0,048 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 71,46424,00 |

| В т.ч.: эксплуатация | - электродрели, маш.-час |
| --- | --- |

Калькуляция затрат труда на крепление плит утеплителя дюбелями к стенам из газосиликатных блоков

| Таблица 10 | на 100 м поверхности стен |
| --- | --- |
| N | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Норма времени на единицу измерения,чел.-часмаш.-час | Состав звена | Затраты труда на весь объем,чел.-часмаш.-час |
|  |  |  |  |  |  | Профессия | Разряд | Кол. |  |
| 1 | НЗТ т.А3 | Монтаж плит утеплителя | 100 м | 1 | 23,40 | Монтажникстроительныхконструкций | 5 3 | 1 1 | 23,40 |
| 2 | НЗТ т.А7 п.1 | Сверление отверстий в стене из газосиликатных блоков | 10 отв. | 8,0 | 1,80 1,80 | Монтажникстроительныхконструкций | 3 | 1 | 14,40 14,40 |
| 3 | НЗТ т.А7 п.2 | Установка дюбелей в готовое отверстие с закреплением | 10 шт. | 8,0 | 2,70 | Монтажникстроительныхконструкций | 3 | 1 | 21,60 |
| 4 | Е1-19 2а, 2б (К = 2) | Переноска плит утеплителя к месту производства работ | 1 т | 0,412 | 1,98 | Подсобный рабочий | 1 | 1 | 0,816 |
| 5 | Е1-19 2а, 2б (К = 2) | Переноска дюбелей к месту производства работ | 1 т | 0,0244 | 1,98 | Подсобный рабочий | 1 | 1 | 0,048 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 60,26414,40 |

| В т.ч.: эксплуатация | - электродрели, маш.-час |
| --- | --- |

Калькуляция затрат труда на укладку ветровлагозащитной пленки

| Таблица 11 | на 100 м поверхности стен |
| --- | --- |
| N | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Норма времени на единицу измерения,чел.-часмаш.-час | Состав звена | Затраты труда на весь объем,чел.-часмаш.-час |
|  |  |  |  |  |  | Профессия | Разряд | Кол. |  |
| 1 | НЗТ т.А4 | Укладка ветровлагозащитной пленки | 100 м | 1 | 5,80 | Монтажникстроительныхконструкций | 4 3 | 1 1 | 5,80 |
|  | Итого: | 5,80 |

Калькуляция затрат труда на крепление профилей КПГ, ориентированных горизонтально к кронштейнам

| Таблица 12 | на 100 кронштейнов |
| --- | --- |
| N | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Норма времени на единицу измерения,чел.-часмаш.-час | Состав звена | Затраты труда на весь объем,чел.-часмаш.-час |
|  |  |  |  |  |  | Профессия | Разряд | Кол. |  |
| 1 | НТЗ т. А8 | Монтаж и крепление профилей к кронштейну | 100 шт. | 1 | 36,11 0,97 | Монтажникстроительныхконструкций | 5 4 3 | 1 1 1 | 36,11 0,97 |
| 2 | Е1-19, п.2а | Переноска профилей | 1 т | 0,19 | 1,2 | Подсобный рабочий | 1 | 1 | 0,23 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 36,34 0,97 |
| 3 | Е1-19, п.2б | Добавлять на каждые следующие 10 м переноски | 1 т | 0,19 | 0,39 | Подсобный рабочий | 1 | 1 | 0,07 |

| В т.ч.: эксплуатация | - электродрели, маш.-час |
| --- | --- |

Калькуляция затрат труда на крепление профилей КПГ, ориентированных вертикально к кронштейнам

| Таблица 13 | на 100 кронштейнов |
| --- | --- |
| N | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Норма времени на единицу измерения,чел.-часмаш.-час | Состав звена | Затраты труда на весь объем,чел.-часмаш.-час |
|  |  |  |  |  |  | Профессия | Разряд | Кол. |  |
| 1 | НТЗ т.А9 | Монтаж и крепление профилей к кронштейну | 100 шт. | 1 | 22,96 0,55 | Монтажникстроительныхконструкций | 5 4 3 | 1 1 1 | 22,96 0,55 |
| 2 | Е1-19, п.2а | Переноска профилей | 1 т | 0,19 | 1,2 | Подсобный рабочий | 1 | 1 | 0,23 |
|  | Итого: | 23,19 0,97 |
| 3 | Е1-19, п.2б | Добавлять на каждые следующие 10 м переноски | 1 т | 0,19 | 0,39 | Подсобный рабочий | 1 | 1 | 0,07 |

| В т.ч.: эксплуатация | - электродрели, маш.-час |
| --- | --- |

Калькуляция затрат труда на установку цокольного слива

| Таблица 14 | на 100 м п. цокольного слива |
| --- | --- |
| N | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Норма времени на единицу измерения,чел.-часмаш.-час | Состав звена | Затраты труда на весь объем,чел.-часмаш.-час |
|  |  |  |  |  |  | Профессия | Разряд | Кол. |  |
| 1 | НЗТ т.А10 | Установка цокольного слива | 100 м п. | 1 | 24,05 1,25 | Монтажникстроительныхконструкций | 5 4 3 | 1 1 1 | 24,05 1,25 |
| 2 | Е1-19, п.2а | Переноска цокольного слива | 1 т | 0,44 | 1,2 | Подсобный рабочий | 1 | 1 | 0,53 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 24,58 1,25 |
| 3 | Е1-19, п.2б | Добавлять на каждые следующие 10 м переноски | 1 т | 0,44 | 0,39 | Подсобный рабочий | 1 | 1 | 0,17 |

| В т.ч.: эксплуатация | - электродрели, маш.-час |
| --- | --- |

Калькуляция затрат труда на установку начальной планки для монтажа фасадных кассет МП 2005 (2000)

| Таблица 15 | на 100 м п. начальной планки |
| --- | --- |
| N | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Объем | Норма времени на единицу измерения,чел.-часмаш.-час | Состав звена | Затраты труда на весь объем,чел.-часмаш.-час |
|  |  |  |  |  |  | Профессия | Разряд | Кол. |  |
| 1 | НЗТ т.А11 | Установка начальной планки | 100 м п. | 1 | 24,43 1,30 | Монтажникстроительныхконструкций | 5 4 3 | 1 1 1 | 24,43 1,30 |
| 2 | Е1-19, п.2а | Переноска начальной планки | 1 т | 0,44 | 1,2 | Подсобный рабочий | 1 | 1 | 0,53 |
|  | Итого: | 24,96 1,30 |
| 3 | Е1-19, п.2б | Добавлять на каждые следующие 10 м переноски | 1 т | 0,44 | 0,39 | Подсобный рабочий | 1 | 1 | 0,17 |