"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

"__"_______  ____ года

# ИНСТРУКЦИЯ

# по охране труда и технике безопасности для столяров

# I. Общие положения

1. До начала работ  при перемене характера или объема работы каждый рабочий обязан получать инструктаж по ТБ на рабочем месте с отметкой в журнале. Запрещается приступать к работе без инструктажа по ТБ.

2. Запрещается приступать к особоопасным работам без специального наряд-задания на опасные работы.

3. Запрещается доступ посторонних лиц, не связанных с данной работой, на рабочие места.

4. Запрещается курение на рабочем месте.

5. Открытые проемы в стенах должны быть ограждены на высоту не менее 1 м от перекрытия или настила. Отверстия в перекрытиях должны быть закрыты или иметь ограждения на высоту не менее 1 м.

6. При работе на высоте или отсутствии ограждения рабочие обязаны пользоваться предохранительными поясами. На  поясе должен быть штамп испытания. Крепление пояса производится карабинами к устойчивым и прочным конструкциям и деталям.

7. Одновременно производство работ в 2-х или более ярусах по одной вертикали запрещается.

8. В лесоматериалах, находящихся на рабочем месте и строительной площадке, не должно быть торчащих гвоздей или скоб.

9. Рабочие места, лестницы, проходы должны быть достаточно освещены.

10. Запрещается передавать другим лицам защитные индивидуальные приспособления и спецодежду.

11. Запрещается выбрасывать мусор и строительные отходы в окна и открытые проемы. Мусор выносится специальными ящиками в отведенное место, а с этажей спускается по деревянному или металлическому коробу.

12. Производить работы помимо задания бригадира, мастера или прораба запрещается.

13. Запрещается находиться в зоне производства электросварочных работ, в зоне действия грузоподъемных механизмов, в зоне действия транспорта.

14. Запрещается загромождать проходы и проезды, а также складировать материалы и отходы вблизи линий электропередач.

15. Запрещается ввертывать и вывертывать эл. лампы под напряжением.  Запрещается применять стационарные светильники в качестве ручных переносных ламп. Включать переносные лампы только при помощи вилки.

16. При возникновении пожара, аварии на объекте рабочий обязан немедленно сообщить администрации, вызвать с ближайшего телефона пожарную команду и принять меры к тушению пожара и ликвидации аварии.

17. При несчастном случае на объекте рабочий обязан немедленно оказать первую помощь пострадавшему и принять меры по доставке пострадавшего в ближайший медпункт. Поставить в известность мастера, прораба о происшедшем несчастном случае.

18. Рабочий обязан строго соблюдать правила ТБ сам и пресекать нарушение правил другими лицами, сообщая об этом бригадиру, мастеру, прорабу или общественному инспектору по ТБ.

# II. До начала работы рабочий обязан

19. Получить инструмент в исправном состоянии. Заточку и насадку производит инструментальщик.

20. Проверить состояние рабочего места, освещенность его, ознакомиться с выданным наряд-заказом, подготовить необходимые материалы.

21. Электрифицированный инструмент выдается с отметкой в журнале дежурным электриком и только при наличии у рабочего допуска к работе на электроинструменте. Передала эл. инструмента другому лицу, не имеющему допуска, запрещается.

22. При работе с электроинструментом руководствоваться специальной инструкцией.

23. Привести в порядок рабочую одежду. Застегнуть рукава и полы, надеть головной убор.

24. Работать в мягкой обуви (босоножки, тапочки и т.д.) запрещается.

# III. Обязанности во время работы

25. Для хранения и переноски инструментов иметь специальный ящик (переносить или перевозить инструмент с открытыми лезвиями запрещается).

26. Нельзя укладывать инструмент лезвием вверх, оставлять инструмент без присмотра.

27. При пилении не допускается ставить палец или руку у пропила для направления пилы по руке.

28. Ударные инструменты не должны иметь сколы и заусенцы на рабочих поверхностях.

29. При распиливании материал должен быть прочно укреплен. Нельзя укладывать материал на колено. При резании стамеской, топором нельзя поддерживать обрабатываемый предмет рукой по направлению движения лезвия стамески и топора, а также резать на себя и на весу.

30. При сверлении следует проверить прочность закрепления сверла в патроне.

31. Запрещается обработка деталей на лесах и подмостях.

32. Работа на станках разрешается только обученным рабочим и имеющим специальный допуск к работе на станках.

33. Устанавливать столярные изделия на высоте необходимо с прочных подмостей или лесов, выполненных по соответствующим правилам, проверенных и принятых техническим персоналом. Запрещается работать со случайных предметов и с приставных лестниц.

Ограждение настила лесов, подмостей, стремянок, расположенных выше 1,1 м от земли или перекрытия, должны выполняться высотой в 1 м и иметь бортовую доску и поручень.

# IV. Обязанности после работы

34. Убрать рабочее место от мусора и отходов и подготовить его к работе на следующий день.

35. Очистить инструмент от опилок и стружек, собрать его в ящик, электроинструмент отключить от сети и сдать в инструменталку.

36. Очистить рабочую одежду, вымыть лицо, руки с мылом. Спецодежду уложить в шкаф.

"__" ________   ____ года

Инженер по технике безопасности _______________