ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА ПОДГОТОВКУ КАНАЛОВ КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И ПРОКЛАДКУ КАБЕЛЕЙ МЕСТНЫХ СЕТЕЙ СВЯЗИ В КАНАЛИЗАЦИИ

Т-13013

1. Введение

1.1. Технологическая карта (далее карта) распространяется:

- на подготовку кабельной канализации к прокладке кабеля;

- на прокладку электрических и оптических кабелей местных сетей связи в кабельной канализации.

Карта разработана с учетом многолетнего опыта строительства линейных сооружений местных сетей связи. При ее разработке были использованы материалы, разработанные ССКТБ: "Руководство по прокладке, монтажу и сдаче в эксплуатацию волоконно-оптических линий связи ГТС" (1987 г.), "Технологическая карта на прокладку оптического кабеля ГТС в кабельной канализации" (1989 г.) и "Рекомендации по строительству и эксплуатации сооружений связи территориальных телефонных узлов и СпТУ МГТС для ВОЛС" (МГТС. 2002 г.).

1.2. В карте изложены основные элементы организации и производства указанного вида работ. При возникновении случаев, связанных с общими вопросами организации работ, не нашедших отражения в карте, следует пользоваться "Руководством по строительству линейных сооружений местных сетей связи" (М. ССКТБ-ТОМАСС. 1995).

1.3. Карта разработана отделом технологий строительства линейно-кабельных сооружений связи ЗАО "Связьстройдеталь" при творческом участии технического отдела и строительной лаборатории ОАО "Мостелефонстрой".

1.4. Замечания и предложения по карте следует направлять по адресу: 115088, г.Москва, ул.Южнопортовая, д.7а, ЗАО "Связьстройдеталь.

2. Область применения

2.1. В каналах кабельной канализации прокладываются кабели всех видов проводной связи, не имеющие поверх оболочки броневых защитных покровов и оптические кабели с броневыми защитными покровами в виде стальной гофрированной ленты или в виде повива стальных проволок (центральный силовой элемент из металлического троса или стеклопрутка) и без них.

2.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входит:

2.2.1. Подготовка кабельной канализации:

- проверка наличия приспособлений и устройств, применяемых при подготовке кабельной канализации к прокладке кабеля;

- устройство ограждений;

- подготовка колодцев;

- подготовка кабельной канализации к прокладке кабеля.

2.2.2. Прокладка электрических и оптических кабелей местных сетей связи в кабельной канализации:

- проверка наличия приспособлений и устройств, применяемых при прокладке кабеля в кабельной канализации;

- установка приспособлений и устройств, применяемых при прокладке кабеля на трассе;

- прокладка кабеля;

- выкладка кабеля в колодце;

- контроль кабеля после прокладки.

3. Организация технологического процесса

Подготовка к прокладке и прокладка кабелей в кабельной канализации может осуществляться как ручным, так и механизированным способом с использованием различных механизмов и приспособлений, максимально снижающих применение ручного труда и вероятность повреждения кабеля и создающих благоприятные условия для его прокладки, в том числе прокладки больших строительных длин оптического кабеля.

3.1. Подготовка кабельной канализации к прокладке кабеля

Подготовка колодцев на трассе кабельной канализации и заготовка каналов для прокладки оптических кабелей идентичны таким же технологическим операциям, производимым при прокладке электрических кабелей, с той лишь разницей, что они осуществляются на участке трассы большей протяженности.

3.1.1. Проверка наличия приспособлений и устройств, применяемых при подготовке кабельной канализации к прокладке кабеля

Перед выездом на строящийся объект проверяют наличие приспособлений и устройств, применяемых при подготовке кабельной канализации к прокладке кабеля:

- палки металлические винтовые для заготовки каналов и прочистки засоренных каналов трубопровода кабельной канализации;

- наконечник для палок для облегчения прохождения через неровности канала и для затягивания в канал трубопровода кабельной канализации заготовочной проволоки или шнура;

- совок для прочистки засоренного канала трубопровода кабельной канализации;

- цилиндр пробный для проверки проходимости канала трубопровода кабельной канализации;

- щетка для прочистки канала трубопровода кабельной канализации;

- крюк для открывания крышек люков колодцев кабельной канализации, крючок с медным (омедненным) наконечником;

- устройство для заготовки канала УЗК.

Палки винтовые, наконечник для винтовых палок

Палка винтовая (рис.3.1а) представляет собой метровой длины отрезок дюралевой трубы, оснащенный с одной стороны резьбовым штырем, а с другой стороны - резьбовой втулкой. При проходе канала на резьбовой конец первой палки навинчивается металлический наконечник (рис.3.1б).

Рис.3.1. Приспособления для заготовки канала:
а) палка металлическая винтовая; б) наконечник для винтовых палок

Совок

Совок (рис.3.2) представляет собой стальной полый совок, навинчиваемый на конец головной винтовой палки.

Рис.3.2. Совок

Цилиндр пробный

Цилиндр пробный (рис.3.3) представляет собой стальной ребристый шаблон, диаметром 92 мм для проверки асбестоцементных и бетонных труб диаметром 100 мм и 82 мм - для проверки асбестоцементных и бетонных труб диаметром 90 мм, а также полиэтиленовых труб диаметром 100 мм.

Рис.3.3. Пробный цилиндр

Щетка

Цилиндрическая канальная щетка (рис.3.4) представляет собой металлическую щетку, размах прутьев которой равен диаметру канала трубопровода кабельной канализации.

Рис.3.4. Металлическая щетка

Устройство для заготовки каналов (УЗК)

Устройство УЗК (рис.3.5) состоит из стеклопластикового прутка с защитной оболочкой из полимерного покрытия наружным диаметром 11 мм и длиной до 150 м, намотанного на специальную кассету на стойке, обеспечивающей удобство работы с прутком, исключающей его самопроизвольное раскручивание. Концы стеклопластикового прутка армированы резьбовыми наконечниками. Перемещение УЗК на рабочем месте - на колесах.

Рис.3.5. Устройство заготовки каналов

Крюк для открывания крышек колодцев

Крюк представляет собой специальный крюк с тонким, плоским наконечником, которым можно поддеть и приподнять крышку люка любой конструкции, в том числе люки с узкими щелями между горловиной и верхней крышкой.

3.1.2. Устройство ограждений

Возле вскрываемых колодцев по обе стороны устанавливают ограждения-барьеры. На проезжей части ограждения устанавливают со стороны движения транспорта на расстоянии не менее 2 м от люка колодца. Кроме того, на расстоянии 10-15 м от ограждения навстречу движению транспорта устанавливают предупредительные знаки. При плохой видимости дополнительно должны быть установлены световые сигналы.

3.1.3. Подготовка колодцев

Открывают люк колодца крючком с медным наконечником, не дающим искрообразования, и избегая ударов крышки о горловину люка.

До начала работ колодцы проверяют на присутствие опасных газов (метана, пропана, углекислого газа). Убедившись с помощью газоанализатора или газоиндикатора в отсутствии взрывоопасных газов (рис.3.6а), проверяют наличие углекислого газа. Допускается проверять наличие углекислого газа, опустив в колодец в ведре зажженную паяльную лампу или газовую горелку. При наличии углекислого газа интенсивность горения резко сокращается или прекращается совсем (рис.3.6б).

Рис.3.6. Проверка колодцев на присутствие опасных газов: а) взрывоопасных газов; б) углекислого газа

Затем из колодцев удаляют воду, осушают их и вентилируют (с помощью вентиляторов 10-15 мин, или естественным путем - не менее 20 мин). Перед вентилированием в колодце, в котором предстоит работать, временно открывают не менее чем по одному (желательно верхнему) каналу с каждой стороны. Аналогичные каналы вскрывают в смежных колодцах в направлении колодца, в котором предстоит вести работы. Через 10-15 минут снова производят проверку на отсутствие вредных газов. С окончанием вентилирования каналы в колодце, в котором предстоит вести работы, должны быть снова закрыты пробками. В смежных колодцах эти каналы могут оставаться открытыми в течение всего времени производства работ.

Люки смежных колодцев должны быть открыты на все время производства работ. На них устанавливают специальные решетчатые крышки.

3.1.4. Подготовка кабельной канализации к прокладке кабеля

До прокладки кабеля в кабельной канализации предварительно производят заготовку канала трубопровода кабельной канализации - затягивают в канал проволоку (прочный шнур), с помощью которой затем в канал будет введен тянущий элемент (канат, трос) для затягивания кабеля местной связи.

Заготовку канала производят следующими способами:

- палками винтовыми металлическими;

- устройством для заготовки канала УЗК со стеклопластиковым прутком;

- полиэтиленовой трубкой ПНД-32т.

Способ заготовки каналов кабельной канализации с помощью палок обычно рекомендуется применять во всех сложных случаях: для пролетов максимальной длины и в сильно загрязненных, труднопроходимых каналах. Стеклопластиковый пруток наиболее эффективен при наличии на трассе большого числа коротких пролетов. Способ заготовки каналов с помощью полиэтиленовой трубки ПНД-32т обычно применяется при затяжке "легких" кабелей.

Заготовка каналов металлическими винтовыми палками

Заготовку каналов металлическими палками производят заталкиванием палок в канал, наращивая их свинчиванием. При этом в первую палку ввинчивают металлический наконечник. При выходе первой палки в смежном колодце к ее наконечнику прикрепляют заготовочную стальную проволоку (рис.3.7а) и вытягивают палки в обратном направлении, последовательно отвинчивая их. Чтобы при этом не развинчивались стыки палок, находящиеся в канале, при отвинчивании вышедшей из канала палки следует придерживать следующую палку, не давая ей вращаться. Если раскручивание произошло, то для извлечения плети палок следует пользоваться специальной воронкой (рис.3.7б) для улавливания и свинчивания разомкнувшейся плети в канале.

|  | а) | б) |  |
| --- | --- | --- | --- |

Рис.3.7. Крепление наконечника и заготовочной проволоки (а), воронка для извлечения винтовых палок из канала (б)

При заготовке каналов двух и более смежных пролетов на прямолинейной трассе или при заготовке свободных каналов следует пропускать палки, не развинчивая их, в канал следующего пролета и т.д., пока это продвижение возможно. В этом случае проволоку закрепляют на последней палке и затягивают в канал из того же колодца, откуда подавались палки.

Заготовка каналов приспособлением УЗК

Стеклопластиковый пруток наматывают на специальную кассету. Перед началом работ на пруток надевают и закрепляют головной и хвостовой наконечники. К хвостовому наконечнику при проходе всего прутка прикрепляют заготовочную проволоку.

Протяжка прутка с проволокой ведется бригадой монтажников, рассредоточенной по транзитным колодцам. Стеклопластиковый пруток подают в канал трубопровода. При появлении стеклопрутка в следующем колодце его пропускают дальше, при необходимости осуществляя в транзитных колодцах его подтяжку вручную до появления его в следующем колодце и т.д. При протяжке прутка по одному удлиненному пролету вся бригада находится возле первого колодца и осуществляет проталкивание прутка.

В момент появления прутка в последнем колодце там должен быть один из рабочих.

Заготовка полиэтиленовой трубкой ПНД - 32т

Заготовка каналов полиэтиленовой трубкой производится проталкиванием, по возможности, через все транзитные колодцы с бухты вручную. На труднопроходимых участках трассы обеспечивают вспомогательную подтяжку трубки рабочими. Заготовочная проволока крепится к хвостовому наконечнику для трубки и протаскивается вместе с трубкой. Если продвижение трубки становится невозможным из-за возникших препятствий в канале, то трубку следует несколько раз провернуть по часовой стрелке и против часовой стрелки с одновременным проталкиванием в канал (рис.3.8). Если в последующем предусматривается прокладка ОК в защитной полиэтиленовой трубке, то трубка не извлекается, а остается в канале.

Рис.3.8. Заготовка канала при помощи полиэтиленовой трубки

3.1.5. При подготовке к прокладке в занятых каналах (особенно палками) необходимо принимать меры, предупреждающие повреждения проложенных ранее кабелей. В частности, головные и хвостовые наконечники палок, стеклопластикового прутка, полиэтиленовых трубок не должны иметь острых кромок, заусенцев. При креплении заготовочной проволоки не должно быть выступающих острых концов проволоки, а ее скрутки необходимо обматывать липкой лентой.

Заготовка канала, в котором уже проложен ОК без защитной полиэтиленовой трубки, должна производиться либо стеклопрутком, либо полиэтиленовой трубкой.

3.1.6. В качестве заготовочной проволоки используют стальную оцинкованную проволоку диаметром 2,8-3,0 мм, которая должна быть намотана упорядоченно (виток к витку, без захлестов и "барашков") на свободно вращающийся на оси барабан или смотана в бухту.

При заготовке каналов, занятых ранее проложенным кабелем, вместо заготовочной стальной проволоки следует применять прочный капроновый шнур.

Во всех случаях при заготовке каналов следует стремиться к тому, чтобы проволока или канат (трос) имели как можно меньше скруток (соединений). Рекомендуемая целая, без скруток длина для проволоки - 400-500 м, для каната (троса) - до 1500 м.

3.1.7. В случае, когда ни одним из перечисленных выше способов пройти свободный канал кабельной канализации и завести в него заготовочную проволоку не удается, для прочистки засоренных каналов используют совок, навинчиваемый на конец головной винтовой палки. Совок продвигают винтовыми палками к месту непроходимости. Усиленным нажатием совок заполняется грунтом, илом или мусором, заполняющим канал, и извлекается из него, очищается и снова направляется в канал до тех пор, пока он свободно не пройдет в смежный колодец. Затем канал прочищают канальной щеткой и проверяют его проходимость пробным цилиндром (п.3.1.8).

3.1.8. После введения заготовочной проволоки до начала затяжки кабеля проверяют проходимость канала пробным цилиндром, соединенным последовательно с металлической канальной щеткой.

Если проверка каналов ведется непосредственно перед затяжкой кабеля, то к пробному цилиндру крепится тянущий элемент (канат), а к щетке - ранее заложенная в канал заготовочная проволока. Если же проверка каналов на проходимость осуществляется независимо от затяжки кабеля, то к пробному цилиндру крепится не канат, а новая заготовочная проволока. Вытягивая из канала ранее заложенную заготовочную проволоку, протаскивают через канал цилиндр и щетку, затягивая в него одновременно канат или другую заготовочную проволоку. В исправных и чистых каналах цилиндр проходит легко, без задержек и стука.

Если пробный цилиндр и щетка проходят канал с задержками или застревают, их вытягивают в начальный колодец. После этого заготовочную проволоку заменяют канатом, затем уже к концу каната прикрепляют пробный цилиндр и щетку. К канальной щетке с другой стороны также крепят канат и возвратно-поступательными движениями пробного цилиндра и щетки очищают канал от загрязнений. Если и в этом случае восстановить проходимость канала не удается, то применяется вышеизложенный способ прочистки засора с применением совка.

Пробный цилиндр, щетку и канат, конец которого должен быть заделан петлей и оснащен коушем, скрепляют между собой карабинами (рис.3.9).

Кабели в полиэтиленовой оболочке емкостью до 300x2 можно выкладывать без подогрева, изгибая вручную с помощью кабельных колен. При этом между стенкой канала и кабелем вкладывают стальное колено, а конец кабеля осторожно отжимают к стене и делают первый изгиб у канала (рис.3.22а). Затем конец кабеля оттягивают на себя, а колено отжимают от себя и изгибают в обратную сторону (рис.3.22б).

Рис.3.22. Приемы изгибания концов кабелей для выкладки их по форме колодца

После окончания выкладки в конечном и во всех транзитных колодцах, отмеряют необходимую длину для выкладки и монтажа муфты в начальном колодце и обрезают кабель у барабана с последующей заделкой конца кабеля.

Длина запаса кабеля оставляемая в колодце для монтажа муфты:

- для электрических кабелей - не менее 1 м от места предполагаемого монтажа муфты;

- для ОК - 8-15 м от канала (в зависимости от условий монтажа). Технологический запас ОК сворачивают кольцами диаметром 1000-1200 мм, укладывают к стене и прикрепляют к кронштейнам.

Закончив выкладку, кабель в месте, где заканчивается чулок, обрезают и после проведения контроля проложенного кабеля устанавливают колпачок для заделки концов кабеля (КПУ, ОКТ, ОКТН).

Отверстия каналов с кабелями тщательно заделывают смоляной паклей или замазкой, изготовленной из мела (80% по массе) и олифы (20%). Под кабели в местах выхода из канала подкладывают смоляную паклю.

3.4. Контроль проложенного кабеля

Электрические кабели емкостью от 100 и более пар после прокладки и выкладки проверяют на герметичность оболочки избыточным воздушным давлением 0,08-0,1 МПа (0,8-1 кгс/м) в течение 24 часов.

После прокладки и выкладки ОК необходимо произвести контрольные измерения затухания оптических волокон.

После проверки кабеля колпачки на концах любого кабеля должны быть восстановлены.

4. Численно-квалификационный состав бригады и нормативы времени на выполнение работ

4.1. Численно-квалификационный состав бригады и нормы времени при подготовке канала для протягивания кабеля в канале кабельной канализации приведены в чел.-час в табл.4.1

Таблица 4.1

| Наименование работ | Единица измерения | Состав звена | Н. вр. | Привязка к ЕНиР, ТЕ 24-1* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по свободному каналу | по занятому каналу |  |
| Подготовка канала для протягивания кабеля | винтовыми | 100 м канала | Монтажники связи-кабельщики | 4,1 | 6 | ЕниР § 224-1-15 |
|  |  |  | 4 разр. - 1 |  |  |  |
|  |  |  | 3 " - 2 |  |  |  |
|  |  |  | 2 " - 2 |  |  |  |
|  | полиэтиленовой трубкой | 100 м канала | Монтажники связи- кабельщики - 3 | 2,7 | 3,7 | ТЕ 24-1 § 1 |

Примечание. * - Сборник норм затрат труда ТЕ 24-1 "Монтаж линейно-кабельных сооружений связи" (М. ССКТБ-ТОМАСС.1994)

4.2. Численно-квалификационный состав бригады и нормы времени на протягивание электрических кабелей в канале трубопровода кабельной канализации в чел.-час приведены в табл.4.2.

Таблица 4.2

| Наименование работ | Единица измерения | Состав звена | Н. вр. | Привязка к ЕНиР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по свободному каналу | по занятому каналу |  |
| Протягивание кабеля вручную, массой 1 м кабеля, кг, до | 1 | 100 м кабеля | Монтажники связи-кабельщики | 5,7 | 6,6 | § 24-1-15 |
|  |  |  | 4 разр. - 1 |  |  |  |
|  |  |  | 3 " - 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2 " - 3 |  |  |  |
|  | 2 |  | Монтажники связи-кабельщики | 9,4 | 11 | -"- |
|  |  |  | 4 разр. - 1 |  |  |  |
|  |  |  | 3 " - 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2 " - 4 |  |  |  |
|  | 3 |  | Монтажники связи-кабельщики | 12 | 14 | -"- |
|  |  |  | 4 разр. - 1 |  |  |  |
|  |  |  | 3 " - 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2 " - 5 |  |  |  |
| То же, кабельной машиной, массой 1 м кабеля, кг, до | 6 | 100 м кабеля | Машинист-1 Монтажники связи-кабельщики | 7,5 (1,5) | - | -"- |
|  |  |  | 5 разр. - 1 | 10,5 (2,1) |  |  |
|  |  |  | 3 " - 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2 " - 2 |  |  |  |
|  | 13 |  | Машинист-1 Монтажники связи-кабельщики | 13 (2,6) | - |  |
|  | 18 |  | 5 разр. - 1 | 16,5 (3,3) | - | -"- |
|  |  |  | 3 " - 1 |  |  |  |
|  |  |  | 2 " - 2 |  |  |  |
| Проверка наличия воздуха в проложенныхстроительных длинах | 1строительнаядлина | Монтажник связи-кабельщик 4 разр. | 0,4* | § 24-1-26 |

Примечание. При протягивании кабеля через колодец Н. вр. умножать на 1,1.

______________

* - При наполнении кабелей воздухом с помощью ручного насоса Н. вр. умножать на 1,45; с помощью баллонов высокого давления - на 1,2.

4.3. Нормы времени с указанием профессий и количества исполнителей на прокладку оптического кабеля в канале трубопровода кабельной канализации в чел.-час приведены в табл.4.3.

Таблица 4.3

| Наименование работ | Единица измерения | Состав звена | Н. вр. | Привязка к ТЕ 24-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по свободному каналу | по занятому каналу |  |
| Протягивание трубки по каналу трубопровода | в одну нитку | 100 м канала | Монтажники связи-кабельщики - 4 | 5,8 | - | § 8 |
|  | в две нитки | 100 м канала | То же | 6,5 | - | § 8 |
|  | - | 100 м канала | Монтажники связи-кабельщики - 5 | - | 7,8 | § 8 |
| Подготовка канала для протягивания кабеля в трубке | 100 м канала | Монтажники связи-кабельщики - 3 | 3,1 | 4,2 | § 8 |
| Протягивание кабеля | в трубо- проводе | 1 км кабеля | Монтажники связи-кабельщики - 10 | 58 | 73 | § 8 |
|  | в трубке | 1 км кабеля | - | 69 | 85 | § 8 |

Примечание. Н.вр. на протягивание кабеля усреднены, без привязки к марке и области использования кабеля.

4.4. Нормы времени с указанием профессий и количества исполнителей на измерение затухания на проложеннойстроительной длине ОК в канале трубопровода кабельной канализации в чел.-час. приведены в табл.4.4.

Таблица 4.4

| Наименование работ | Единица измерения | Состав звена | Н. вр. | Привязка к ТЕ 24-1, ГЭСНм-2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Измерение затухания на проложеннойстроительной длине ОК ГТС с числом волокон | 4 | 1 строительнаядлина | Инженер - 1 Монтажник связи - 1 | 5 | ТЕ 24-1 § 15, таблица ГЭСНм 10-06-054 |
|  | 8 |  |  | 9 |  |
|  | 12 |  |  | 13 |  |
|  | 16 |  |  | 17 |  |
|  | 20 |  |  | 21 |  |
|  | 24 |  |  | 25 |  |
|  | 32 |  |  | 33 |  |
|  | 48 |  |  | 49 |  |
| Измерение затухания на проложеннойстроительной длине волокон | 4 | 1 строительнаядлина | Инженер - 2 Монтажник связи - 1 | 9 | ТЕ 24-1 § 15, таблица ГЭСНм 10-06-054 |
|  | 8 |  |  | 14 |  |
|  | 12 |  |  | 20 |  |
|  | 16 |  |  | 26 |  |
|  | 20 |  |  | 31 |  |
|  | 24 |  |  | 37 |  |
|  | 32 |  |  | 48 |  |
|  | 48 |  |  | 71 |  |

5. Схема операционного контроля качества работ

Таблица 5.1

| Работы и операции, подлежащие контролю | Объект контроля | Исполняющий контроль | Метод контроля | Время контроля | Документ, подтверж- дающий контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бригадир, мастер | Инженер- изме- ритель | Нач. участка, прораб | СМУ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подготовка кабельной канализации к прокладке кабеля |
| Проверка наличия приспособ- лений и устройств | Соответствие данным п.3.1.1 настоящей ТК | СП |  | В |  | Визуально | До начала прокладки | Запись в журнале производства работ |
| Проверка исправности приспособ- лений и устройств | То же | В |  |  |  | Визуально | До начала прокладки | Запись в журнале производства работ |
| Установка ограждений и проверка рабочих мест | Соответствие требованиям раздела 4 Руководства* | СП |  | В |  | Визуально | До начала прокладки | Запись в журнале производства работ |
| Установка приспособ- лений и устройств | Соответствие требованиямп.3.2.3 настоящей ТК | СП |  | В |  | Визуально | До начала прокладки | Запись в журнале производства работ |
| Наличие у бригадира схем протяжки кабеля и укладочной ведомости строитель- ных длин по пролетам | Схемы протяжки кабеля и укладочные ведомости |  |  | В |  |  | До начала прокладки |  |
| Заготовка канала кабельной канализации перед протяжкой кабеля | Соблюдение технологии заготовки канала | СП |  | В |  | Визуально | В процессе заготовки | Запись в журнале производства работ |
| Прокладка кабелей в кабельной канализации |
| Проверка наличия и исправности приспособ- лений и устройств | Соответствие данным п.3.2.1 настоящей ТК | СП |  | В |  | Визуально | До начала прокладки | Запись в журнале производства работ |
| Установка приспособ- лений и устройств | Соответствие данным п.3.2.3настоящей ТК | СП |  |  |  | Визуально |  | Запись в журнале производства работ |
| Высота подъема барабана и правильность его расположения | Правильность расположения барабана. Соответствие требованиямп.3.2.3 настоящей ТК | СП |  | В |  |  | До начала прокладки | Запись в журнале производства работ |
| Заделка кабеля в чулок (наконечник), соединение тянущего элемента с чулком и компенса- тором кручения | Заделанный в чулок (наконечник) кабель, соединение чулка с тянущим элементом и компенсатором кручения | СП |  |  |  | Визуально | До начала прокладки | Запись в журнале производства работ |
| Прокладка кабеля | Скорость и усилие тяжения кабеля. Соответствие требованиям п.3.2.4 настоящей ТК | СП |  | В |  | Визуально | В процессе прокладки | Запись в журнале производства работ |
| Смазка электричес- кого кабеля при прокладке | Наличие смазки на оболочке кабеля | СП |  | В |  | Визуально | В процессе прокладки | Запись в журнале производства работ |
| Выкладка кабеля в колодце | Правильность выкладки кабеля. Наличие прокладок. Соблюдение допустимого радиуса изгиба. Правильность укладки на консоли. Наличие запаса кабеля под монтаж муфты | СП |  | В |  | Визуально | После прокладки кабеля | Запись в журнале производства работ |
| Измеритель- ный контроль затухания оптических волокон после прокладки | Отсутствие поврежде- ний ОК в процессе прокладки, соответствие затухания норме | СП | И | В | В | Рефлек- тометром | После прокладки и выкладки | Запись в журнале производства работ. Запись в журнале измерителя |
| Проверка электрических кабелей (под воздушным давлением) на герметичность. Накачка проложенных длин кабеля | Контроль величины избыточного воздушного давления. Соответствие избыточного давления паспортным данным | СП | И | В | В | Насос, осушитель воздуха с индикатором влажности, манометр | После прокладки и выкладки | Запись в журнале производства работ. Запись в журнале измерителя |
| Заделка концов кабелей | Наличие колпачков и их герметич- ность | СП |  | В |  | Визуально | После измери- тельного контроля | Запись в журнале производства работ |
| Заделка каналов с протянутым кабелем | Заделанные отверстия каналов | СП |  | В |  | Визуально | После выкладки и контроля | Запись в журнале производства работ |
| Заделка концов оставшегося кабеля | Колпачки на концах кабеля | СП |  | В |  | Визуально | После выкладки и контроля | Запись в журнале производства работ |
| Закрытие колодцев, снятие ограждений, устройств и приспособ- лений | Закрытие люков колодцев, отсутствие ограждений, устройств и устройств** | СП |  |  |  | Визуально | После выкладки и контроля | Запись в журнале производства работ |
| Вывоз приспособ- лений и устройств | Наличие и комплектность приспособ- лений и устройств | СП |  | В |  | Визуально | После выкладки и контроля | Запись в журнале производства работ |

Условные обозначения: СП - сплошная проверка; В - выборочная проверка; И - измерения и испытания характеристик.

Примечание: Непосредственно исполнителями работ должен осуществляться самоконтроль на протяжении всего процесса.

______________

* - Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи (М. ССКТБ-ТОМАСС.1996).

** Текст соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

6. Охрана труда

При производстве работ по подготовке кабельной канализации к прокладке кабеля и прокладке электрических и оптических кабелей местных сетей связи в кабельной канализации следует руководствоваться "Правилами по охране труда при работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи" ПОТ РО-45-009-2003 (М. ФГУП Центр "Оргтрудсвязь". 2003) раздел 9 "Требования к технологическим процессам".

7. Материально-технические ресурсы