# Утвержден и введен в действие

Приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от 6 августа 2018 г. N 502/пр

СВОД ПРАВИЛ

ТРУБОПРОВОДЫ МАГИСТРАЛЬНЫЕ И ПРОМЫСЛОВЫЕ ДЛЯ НЕФТИ И ГАЗА

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ФОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ВЕДЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ

Trunk and field pipelines for oil and gas.

Executive documentation at construction.

Forms and requirements for maintenance

and execution of documentation

СП 392.1325800.2018

Дата введения

7 февраля 2019 года

## Предисловие

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛИ - Саморегулируемая организация Ассоциация строителей нефтегазовых объектов "Нефтегазстрой" (СРО Ассоциация "Нефтегазстрой"), Закрытое акционерное общество Научно-проектное внедренческое общество "НГС-оргпроектэкономика" (ЗАО НПВО "НГС-оргпроектэкономика")

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 августа 2018 г. N 502/пр и введен в действие с 7 февраля 2019 г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет

## Введение

КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации" имеет дату 29.06.2015, а не 29.09.2015.

В настоящем своде правил приведены требования, соответствующие положениям Федерального закона от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации", Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 29 сентября 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации".

Работа выполнена авторским коллективом ЗАО НПВО "НГС-оргпроектэкономика" (руководитель организации-разработчика - д-р техн. наук, проф. В.К. Иванец, руководитель разработки - Е.В. Смирнова, консультант - д-р техн. наук, проф. Г.Г. Васильев, исполнители - В.Е. Малюгин, А.С. Макшанцев, Н.И. Комарова).

## 1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил разработан с целью формирования единых требований к ведению, оформлению и комплектации исполнительной документации, оформляемой в процессе строительства (реконструкции) объектов нефтегазовой отрасли Российской Федерации.

1.2 Настоящий свод правил распространяется на строительство (реконструкцию) линейной части магистральных и промысловых стальных трубопроводов условным диаметром до 1400 мм (включительно) и избыточным давлением среды:

- не выше 10 МПа - для магистральных трубопроводов;

- не выше 32 МПа - для промысловых трубопроводов газовых, газоконденсатных и нефтяных месторождений и технологических трубопроводов подземных хранилищ газа.

1.3 Настоящий свод правил не распространяется на состав и оформление исполнительной документации при строительстве (реконструкции) магистральных и промысловых трубопроводов на морских акваториях и в районах с сейсмичностью по шкале MSK-64 [3] свыше 8 баллов для подземных и свыше 6 баллов для надземных и внутриплощадочных трубопроводов.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 2.302-68 Единая система конструкторской документации. Масштабы

ГОСТ 2.303-68 Единая система конструкторской документации. Линии

ГОСТ 2.304-81 Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные

ГОСТ 21.001-2013 Система проектной документации для строительства. Общие положения

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 18105-2010 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности

ГОСТ Р 21.1003-2009 Система проектной документации для строительства. Учет и хранение проектной документации

ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии

ГОСТ Р 51872-2002 Документация геодезическая. Правила выполнения

ГОСТ Р 55990-2014 Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые трубопроводы. Нормы проектирования

СП 36.13330.2012 "СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы" (с изменением N 1)

СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства" (с изменением N 1)

СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения"

СП 86.13330.2014 "СНиП III-42-80 Магистральные трубопроводы" (с изменением N 1)

СП 126.13330.2017 "СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве"

Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

## 3 Термины и определения

В настоящем своде правил применены термины и определения, установленные в [1], [2], [4], [5], [6], ГОСТ 16504-81, ГОСТ 21.001-2013, ГОСТ Р 55990-2014, СП 36.13330.2012, СП 48.13330.2011, СП 68.13330.2017, СП 86.13330.2014, СП 126.13330.2017, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 акты промежуточной приемки ответственных конструкций: Акты освидетельствования ответственных конструкций, подтверждающие факт их промежуточной приемки.

3.2 исполнительная производственная документация (первичные документы о соответствии): Документация, оформляемая в процессе строительства и фиксирующая процесс производства строительно-монтажных работ, а также технического состояния объекта.

3.3 общий журнал работ: Основной документ, отражающий последовательность осуществления строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, в том числе сроки и условия выполнения всех работ при строительстве (реконструкции) объекта капитального строительства, а также содержащий сведения о строительном контроле и государственном строительном надзоре.

3.4 организационно-технологическая документация; ОТД: Проект производства работ, план производства работ, проект производства работ грузоподъемными кранами, проект организации работ, графики производства работ, специальные рабочие инструкции, календарные планы строительства, а также иные документы, в которых содержатся решения по организации строительного производства и технологии строительно-монтажных работ, оформленные, согласованные, утвержденные и зарегистрированные в соответствии с правилами, действующими в организациях, разрабатывающих, согласующих и утверждающих эти документы.

3.5 приемо-сдаточная документация; ПСД: Документация, дающая право на строительство, подтверждающая фактическое выполнение СМР в соответствии с проектной и рабочей документацией и дающая право на ввод объекта в эксплуатацию.

3.6 приемочная комиссия: Временный коллегиальный орган, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком, а также лицом, осуществляющим строительный контроль.

3.7 проектная организация: Юридическое лицо, соответствующее требованиям, предъявляемым законодательством к лицам, осуществляющим подготовку проектной и рабочей документации, которое выполняет проектные работы по договору подряда, заключенному с застройщиком (техническим заказчиком) в установленном порядке.

3.8 рабочая комиссия: Временный коллегиальный орган, назначаемый застройщиком (техническим заказчиком) в целях комплексной проверки готовности законченного строительством (реконструкцией), расширением, техническим перевооружением и капитальным ремонтом объекта капитального строительства к предъявлению приемочной комиссии.

3.9 скрытые работы: Работы, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства (реконструкции), капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ.

3.10 служба контроля качества: Структурное подразделение лица, осуществляющего строительство, ответственное за проведение строительного контроля при выполнении работ, оказывающих влияние на безопасность объекта.

3.11 специальный журнал работ: Документ, в котором ведется учет выполнения работ при строительстве (реконструкции) объекта капитального строительства; является документом, отражающим выполнение отдельных видов работ по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства.

## 4 Обозначения и сокращения

В настоящем документе применены следующие обозначения и сокращения:

ВИК - визуальный измерительный контроль;

ГИС - газоизмерительная станция;

ГНБ - горизонтально-направленное бурение;

ГРО - геодезическая разбивочная основа;

ГРС - газораспределительная станция;

ДКС - дожимная компрессорная станция;

ЗРА - запорно-регулирующая арматура;

ИД - исполнительная документация;

ИНН - идентификационный номер налогоплательщика;

КД - конструкции деревянные;

КЖ - конструкции железобетонные;

КИП - контрольно-измерительный пункт;

КМ - конструкции металлические;

КС - компрессорная станция;

ЛПДС - линейно-производственная диспетчерская служба;

МТ - магистральный трубопровод;

МТР - материально-технические ресурсы;

НАКС - Национальное Агентство Контроля Сварки;

НД - нормативная документация;

НК - неразрушающий контроль;

НПС - нефтеперекачивающая станция;

НСМ - нетканый синтетический материал;

ОГРН - основной государственный регистрационный номер;

ПД - проектная документация;

ПК - пикет трассы линейного сооружения;

ПРВ, ПРШ - поршни-разделители;

ПСП - плодородный слой почвы;

ПТ - промысловый трубопровод;

ПЭП - пьезоэлектрический преобразователь;

РК - радиографический контроль;

СК - строительный контроль;

СМР - строительно-монтажные работы;

СОГ - станция охлаждения газа;

СОП - стандартные образцы предприятия;

СПХГ - станция подземного хранения газа;

СРО - саморегулируемые организации;

ТТР - температура точки росы;

УЗК - ультразвуковой контроль;

ЭО - эксплуатирующая организация;

ЭХЗ - электрохимическая защита.

## 5 Порядок формирования исполнительной документации

Исполнительная документация - часть приемо-сдаточной документации.

Формирование ПСД выполняется с соблюдением требований действующего законодательства, технических регламентов, нормативных документов.

5.1 Вся документация, оформляемая в процессе строительства (реконструкции), подразделяется на:

- приемо-сдаточную, предоставляемую рабочей комиссии;

- внутреннюю, оформляемую лицом, осуществляющим строительство, для нужд производства, не подлежащую передаче в составе ИД.

Перечень ИД по объекту строительства формируется лицом, осуществляющим строительство, на основании требований НД, проектной и рабочей документации, согласовывается с застройщиком (техническим заказчиком) (отделами, службами - ответственными кураторами за осуществление производственного и строительного контроля в соответствии с закрепленным направлением деятельности).

5.2 Приемо-сдаточная документация комплектуется для всего объекта в целом до начала производства работ, дополняется в хронологическом порядке в процессе строительства по мере ее оформления, подлежит архивному хранению в установленном порядке.

В состав приемо-сдаточной документации входят:

- разрешение на строительство, документы, прилагаемые к заявлению о выдаче разрешения на строительство в соответствии с [1];

- проектная и рабочая документация;

- организационно-технологическая документация;

- исполнительная документация;

- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, документы, прилагаемые к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с [1].

Принцип формирования ПСД приведен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Принцип формирования

приемо-сдаточной документации

5.2.1 Раздел "Разрешение на строительство, документация для получения разрешения на строительство" (рисунок 1, блок N 1) включает:

- разрешение на строительство, полученное в соответствии с [1];

- комплект документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на строительство в соответствии с [1];

- перечень организаций, участвующих в строительстве, с указанием видов выполняемых ими работ, согласованный с застройщиком (техническим заказчиком);

- документы, подтверждающие членство в СРО организаций, участвующих в строительстве;

- распорядительные документы (приказы) о назначении лиц, ответственных за строительство;

- документы об аккредитации строительной лаборатории;

- свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля;

- паспорт лаборатории неразрушающего контроля организации, осуществляющей данные работы;

- квалификационные документы специалистов сварочного производства и технологии сварки;

- аттестационные документы на сварочные материалы и сварочное оборудование;

- документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий);

- другие документы, регламентированные требованиями законодательства Российской Федерации, нормативно-техническими документами, дополнительными требованиями застройщика (технического заказчика), изложенными в техническом задании.

5.2.2 Раздел "Проектная и рабочая документация" (рисунок 1, блок N 1) включает:

- проектную документацию, прошедшую экспертизу [1], утвержденную в производство работ в установленном порядке;

- положительное заключение экспертизы;

- рабочую документацию, подготовленную на основе проектной, обеспечивающую реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений;

- модифицированную документацию, разрабатываемую в установленном порядке.

5.2.3 Раздел "Организационно-технологическая документация" (рисунок 1, блок N 1) включает:

- разработанный и утвержденный лицом, осуществляющим строительство, согласованный застройщиком (техническим заказчиком), ЭО проект производства работ, в том числе технологические карты по видам работ;

- другие документы, регламентированные НД, дополнительными требованиями застройщика (технического заказчика), изложенными в техническом задании.

ПСД по блоку N 1 должна комплектоваться подлинными документами или копиями, заверенными в установленном порядке.

Копии документов могут изготавливаться с помощью средств копировально-множительной или компьютерной техники, например, сканера. Копии должны быть надлежащего качества.

5.3 Исполнительная документация (рисунок 1, блок N 2) ведется лицом, осуществляющим строительство, в соответствии с [1], СП 48.13330 в целях подтверждения факта выполнения конкретных работ, требуемого уровня качества, соответствия проектной, рабочей и нормативной документации, участия конкретных исполнителей и возможности производства последующих работ. ИД комплектуется только подлинными документами.

Лицо, осуществляющее строительство, передает ИД застройщику (техническому заказчику) по реестру после окончания выполнения этапов (видов) работ в процессе строительства.

В состав исполнительной документации (рисунок 1, блок N 2) входят:

- исполнительная проектная документация;

- исполнительная производственная документация.

5.3.1 К исполнительной проектной документации относятся:

- комплект рабочих чертежей с надписью "Выполнено по проекту" или с записью о внесении в них по согласованию с проектной организацией изменений, сделанных лицами, ответственными за строительство объекта (выполнение видов работ, оказывающих влияние на безопасность объекта), назначенных распоряжением (приказом) руководителя организации, осуществляющей строительство;

- ведомости внесенных в рабочие чертежи по согласованию с проектной организацией изменений, сделанных лицами, ответственными за производство СМР в соответствии с требованиями СП 48.13330.

Формирование исполнительной проектной документации производится на конкретный объект и/или конкретный подобъект строительства. Детализация выполняется в соответствии с условиями договора подряда.

5.3.2 К исполнительной производственной документации относятся:

- общий журнал работ (зарегистрированный в федеральном органе исполнительной власти - Ростехнадзоре);

- специальные журналы по видам работ (зарегистрированные в федеральном органе исполнительной власти - Ростехнадзоре);

- журналы авторского надзора проектной организации;

- акты приемки геодезической разбивочной основы;

- исполнительные геодезические схемы и чертежи;

- исполнительные схемы на следующие виды работ:

- земляные;

- сварочные;

- изоляционно-укладочные;

- переходы через водные преграды;

- переходы через автомобильные, железные дороги;

- воздушные переходы;

- очистка и испытание трубопроводов;

- профили инженерных сетей и подземных сооружений;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты освидетельствования ответственных конструкций;

- акты испытаний на герметичность и прочность;

- акты входного контроля МТР и оборудования;

- акты испытания электроустановок и электросетей;

- акты испытания устройств связи, сигнализации, телемеханики и автоматизации;

- акты испытания устройств, обеспечивающих молниезащиту;

- материалы обследований и проверок в процессе строительства органами государственного и другого надзора;

- документы о качестве (сертификаты, паспорта) на примененные лицом, осуществляющим строительство, материалы, конструкции и оборудование;

- прочие документы в соответствии с дополнительными требованиями застройщика (технического заказчика), изложенными в техническом задании.

5.4 Общий журнал работ [6], в котором ведется учет выполнения работ при строительстве и реконструкции объекта капитального строительства, - основной документ, отражающий последовательность осуществления строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе сроки и условия выполнения всех работ при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, а также сведения о строительном контроле и государственном строительном надзоре.

Специальные журналы работ [6], в которых ведется учет выполнения работ при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства, - документы, отражающие выполнение отдельных видов работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства.

Общие и специальные журналы работ [6] подлежат передаче застройщиком (техническим заказчиком) заблаговременно, но не позднее, чем за семь рабочих дней до начала строительства, реконструкции объекта капитального строительства одновременно с извещением, направляемым в соответствии с [1, часть 5, статья 52] в орган государственного строительного надзора в случаях, если в соответствии с [1, часть 1, статья 54] при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства предусмотрен государственный строительный надзор.

Подлежащие передаче в орган государственного строительного надзора журналы работ должны быть сброшюрованы и пронумерованы застройщиком (техническим заказчиком), титульные листы указанных журналов должны быть заполнены.

На титульных листах журналов, подлежащих регистрации в федеральном органе исполнительной власти (Ростехнадзоре), указываются сведения о регистрации.

Застройщик (технический заказчик) получает в Ростехнадзоре журналы работ, скрепленные печатью, с регистрационной надписью и указанием номера дела для ведения учета выполнения работ по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства. По окончании соответствующего журнала застройщик (технический заказчик) предоставляет в Ростехнадзор для регистрации новый журнал с пометкой последующего порядкового номера ("1", "2" и т.д.).

5.5 Сформированная в книгу (папку) ИД передается по реестру лицом, осуществляющим строительство, застройщику (техническому заказчику).

Документам, представленным в реестре, присваивают порядковый номер. Необходимо указывать наименование документа, его номер, организацию, которая составила документ, число листов. Реестр ИД может содержать примечания, указание номеров страниц.

Реестр ИД формируется для каждого объекта (может быть расширен и сокращен) в соответствии с действующими НД, а также дополнительными требованиями застройщика (технического заказчика), изложенными в техническом задании.

В составе ИД застройщику (техническому заказчику) передаются ведомости и исполнительные схемы на электронных носителях CD-R или DVD-R. Носители должны быть маркированы с указанием наименования строительной организации, наименования объекта, даты записи диска, порядкового номера носителя и общего числа носителей, если их несколько.

Ведомости и списки передаются в виде файлов формата MS Excel (в версии не ранее 2007). Графическая документация передается в виде файлов в исходном формате .dwg (AutoCAD 2004), содержащем наименование, дату и номер документа.

После завершения строительства, реконструкции объекта капитального строительства застройщик (технический заказчик) передает в Ростехнадзор исполнительную документацию в объеме, необходимом для проведения проверки законченного строительством (реконструкцией) объекта капитального строительства и оценки соответствия выполненных работ и примененных строительных материалов требованиям технических регламентов, нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям в отношении энергетической эффективности и оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Не позднее пяти рабочих дней после выдачи Ростехнадзором заключения о соответствии ИД передается застройщику (техническому заказчику) на постоянное хранение [4].

5.6 Корректировка форм ИД, утвержденных Ростехнадзором, не допускается.

Журналы (общие, специальные и авторского надзора) оформляются в соответствии с требованиями соответствующих НД по ведению и заполнению журналов [6].

5.7 Формы ИД с учетом 5.6 могут быть дополнены или заменены застройщиком (техническим заказчиком) с сохранением основных требований, подтверждающих качество выполненных работ.

Запрещается корректировать и вносить исправления в акты освидетельствования выполненных работ после подписания документов.

5.8 Раздел "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Документация для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию" (рисунок 1, блок N 3) включает:

- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, полученное в соответствии с [1];

- комплект документов, прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с [1], СП 68.13330.

## 6 Порядок ведения исполнительной производственной документации

6.1 Исполнительная производственная документация должна оформляться в процессе выполнения работ. До устранения выявленных недостатков и оформления соответствующих актов выполнение последующих работ недопустимо. В случае, когда отставание по оформлению форм ИД (акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций, внесение соответствующих записей в раздел 3 общего и/или специального журнала работ на законченные работы (виды работ), оказывающие влияние на безопасность объекта) составляет более 3 сут., представитель службы СК застройщика (технического заказчика) имеет право выдавать предписание (акт, уведомление) на остановку таких работ (видов работ) при отсутствии у лица, осуществляющего строительство, объективных причин, объясняющих такое отставание в оформлении ИД.

6.2 При освидетельствовании скрытых работ в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, целесообразно отражать в общем и специальных журналах работ требования к датам проведения работ и датам подписания актов. При этом даты проведения работ в актах освидетельствования скрытых работ должны соответствовать датам, указанным в общем и специальных журналах работ.

6.3 Допускается ведение ИД в электронном виде с применением программного обеспечения, исключающего возможность бесконтрольного изменения записей, в соответствии с дополнительными требованиями застройщика (технического заказчика), изложенными в техническом задании.

6.4 В комплект исполнительной проектной документации входят исполнительные чертежи. При наличии отступлений от проекта на исполнительный чертеж наносится фактическое положение трубопровода и другие необходимые изменения. Все изменения должны быть согласованы застройщиком (техническим заказчиком) и лицом, осуществившим подготовку проектной документации, о чем на соответствующих рабочих чертежах должны быть получены подписи, согласующие изменения проектных решений. Все подписи должны быть заверены в установленном порядке.

Все изменения проектных решений должны быть согласованы проектной организацией и застройщиком (техническим заказчиком) и внесены в проектную документацию в порядке, установленном [1].

Все изменения проектных решений должны быть внесены в рабочую документацию, утверждены в производство работ и выданы лицу, осуществляющему строительство, для включения в состав ИД до начала работы приемочной комиссии.

6.5 Исполнительная производственная документация оформляется в процессе сооружения объекта участниками строительства и заинтересованными организациями в целях подтверждения:

- требуемого уровня качества производства работ, соответствия проектной и рабочей, нормативной документации;

- участия конкретных исполнителей (организаций, подразделений или лиц);

- возможности производства последующих работ.

ИД должна обеспечивать прослеживаемость процессов производства и идентификацию примененных материалов.

6.6 Внесенные в проектную и рабочую документацию изменения подлежат регистрации в ведомости изменений проектной и рабочей документации, внесенных после утверждения проектной и рабочей документации или в процессе производства работ.

Указанная ведомость изменений вносится в перечень ИД. Ответственность за ведение реестра изменений возлагается на лицо, осуществляющее строительство.

По окончании ведомости изменений на титульном листе указываются объекты, в рабочую документацию которых были внесены изменения.

Законченная ведомость изменений подлежит хранению у застройщика (технического заказчика) в составе ИД в течение всего срока эксплуатации построенного объекта.

6.7 Комплекты исполнительных чертежей передаются застройщику (техническому заказчику) в соответствии с условиями договора.

В дополнение к графическим материалам (в нередактируемом формате) после завершения строительства лицо, осуществляющее строительство, передает застройщику (техническому заказчику) в составе ИД общий план построенного объекта в формате разработки, выполненный в координатах проекта (или по согласованию с застройщиком (техническим заказчиком) в WGS-84), в котором должны быть "послойно" отражены все элементы построенного трубопровода (ПК, километраж, номера стыков, границы балластировки трубопровода, ситуация и рельеф в охранной зоне и т.п.).

6.8 На момент начала работы приемочной комиссии ИД должна быть оформлена в полном объеме и подготовлена к передаче застройщику (техническому заказчику).

6.9 Разделы общего журнала работ [6] ведутся уполномоченными на ведение такого журнала представителями застройщика (технического заказчика), лица, осуществляющего строительство, органа государственного строительного надзора и иных лиц. Перечень уполномоченных на ведение разделов общего журнала работ представителей указанных лиц отражается на титульном листе журнала.

Специальные журналы работ [6] ведет уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство путем заполнения его граф, начиная с даты выполнения отдельного вида работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства до даты фактического окончания выполнения этого вида отдельных работ.

Ответственность за сохранность журналов производства работ, ведомости изменений, оформленных актов, исполнительных схем и другой ИД, внесенной в реестр ИД, а также находящейся в производстве до момента ее передачи застройщику (техническому заказчику), возлагается на лицо, осуществляющее строительство.

6.10 Застройщик (технический заказчик) обеспечивает условия хранения ИД в соответствии с ГОСТ Р 21.1003 до проведения Ростехнадзором проверки законченного строительством (реконструкцией) объекта капитального строительства.

На время проведения проверки законченного строительством (реконструкцией) объекта капитального строительства застройщик (технический заказчик) обеспечивает доступ к ИД в полном объеме представителям Ростехнадзора.

После проведения проверки Ростехнадзором ИД передается застройщику (техническому заказчику) на постоянное хранение в соответствии с [4].

6.11 После выдачи органом государственного строительного надзора заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов (далее - Заключение о соответствии) [5], ИД передается застройщику.

6.12 В таблице А.1 (приложение А) приведен перечень ИД с указанием номера формы. Перечень сформирован по основным видам работ, для каждого вида работ подобрана документация - акты, журналы, протоколы, ведомости, заключения.

6.13 В приложении Б приведены формы ИД в соответствии с таблицей А.1.

## 7 Порядок оформления исполнительной документации

Исполнительная документация формируется лицом, осуществляющим строительство, с соблюдением нормативных документов в виде прошитых, пронумерованных и скрепленных печатью книг.

В качестве обложки книги рекомендуется использовать канцелярские папки с арочным механизмом для архивного хранения документов (папка-регистратор) в твердом переплете темных тонов (черный, синий, темно-синий), с корешком шириной 50 - 80 мм.

Папки должны быть изготовлены из прочного картона, покрытого пластиком снаружи и изнутри, что обеспечивает долгую службу. Объем каждой книги зависит от ширины корешка и не должен превышать вместимость папки. Папка шириной 50 мм - 350 листов, 70 мм - 450 листов, 75 мм - 480 листов, 80 мм - должна составлять не более 600 листов; при этом, если в папку вложены паспорта, исполнительные схемы, журналы - число листов в книге может быть уменьшено.

Число листов, включаемых в книгу, определяют из необходимости обеспечения удобства работы - не более 300 листов формата А4. Для систематизации и контроля ИД каждый документ, находящийся в книге, заносится в ее общий реестр, документам присваивается сквозная нумерация.

Многостраничные документы с собственной нумерацией страниц (специальные журналы по видам работ, сварочные журналы, паспорта на оборудование и т.п.), вносятся в реестр одной строкой. Номер по списку присваивается только первому листу (обложке) такого документа, с указанием в основном реестре числа листов.

Маркировка и оформление книги осуществляется на лицевой стороне и на корешке. Маркировка книги должна содержать:

- наименование объекта строительства (реконструкции) (по титулу стройки);

- наименование подобъекта строительства (реконструкции);

- наименование раздела по направлению деятельности;

- порядковый номер по разделу;

- сведения о застройщике (техническом заказчике);

- сведения о лице, осуществляющем строительство;

- сокращенную информацию о документах (рабочие чертежи, ИД, акты).

## 8 Требования к текстовым и графическим документам

8.1 Бланки актов освидетельствования скрытых работ, освидетельствования ответственных конструкций и специальные журналы ИД печатаются типографским способом в соответствии с формами НД. Бланки актов и специальные журналы заполняются шариковой или гелевой ручкой, чернилами синего цвета, четким и разборчивым почерком. Не допускается применение ручек, паста которых может исчезать от нагрева или трения. Допускается печатать бланки и заполнять формы иными печатными способами при соблюдении следующих условий:

- страницы текста ИД должны соответствовать формату листа А4, выполнены любым печатным способом на одной или двух сторонах листа белой бумаги через полтора интервала (допускается через один интервал). Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль не менее 12);

- рекомендуется использовать гарнитуру шрифта Arial или Times New Roman, для выделения впечатанного текста от основного применяется курсив;

- не разрешается вносить изменения и дополнения в типовые формы, регламентированные НД;

- качество напечатанного текста и оформления таблиц должно соответствовать требованиям к их воспроизведению;

- опечатки, описки и графические неточности в процессе подготовки текущей ИД не допускаются, в исключительных случаях разрешается исправлять подчисткой или закрашиванием корректирующей жидкостью белого цвета и нанесением на том же месте исправленного текста (графики), в этом случае исправления визируются простановкой штампа представителя службы строительного контроля, назначенного приказом, надписью "исправленному верить", его подписью, датой. Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста (графики) не допускаются;

- листы исполнительной текущей документации следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию после формирования всего раздела и оформлении сводного реестра книги. Нумерация листов проставляется шариковой ручкой черного цвета в нижнем правом углу текстового документа.

8.2 Графические материалы ИД выполняются в соответствии с требованиями настоящего свода правил и НД, указанных в проектной документации для строительства.

8.3 Исполнительные схемы газоснабжения, сетей инженерно-технического обеспечения, обвязки линейных крановых узлов (далее - схемы) с объемным, не линейно-протяженным расположением выполняют в аксонометрической фронтальной изометрической проекции на бумажном носителе. Исполнительные схемы трубопроводов должны быть привязаны к объектам и подобъектам строительства (реконструкции), в случае строительства (реконструкции) магистрального трубопровода - к пикетажу трубопровода с четко обозначенной ориентацией по отношению к ходу газа.

Схемы выполняют в оптимальных масштабах с учетом их сложности и насыщенности информацией. Масштабы изображений принимают по ГОСТ 2.302-68 для схем - 1:100 или 1:200, схем небольших зданий (сооружений) - 1:20 - 1:50.

8.4 Трубопроводы и арматуру (запорную, регулирующую и предохранительную) на схемах указывают условными графическими изображениями, а оборудование - обозначениями в соответствии с НД. Оборудование, на которое отсутствует условное графическое изображение, - упрощенным графическим изображением.

8.5 Спецификацию оборудования и условные обозначения помещают, как правило, на листе с изображением схем, планов чертежей расположения оборудования и трубопроводов, плановых чертежей установок. Допускается выполнять спецификацию на отдельных листах.

В разделах (частях) спецификации элементы записывают в следующей последовательности:

- оборудование;

- арматура (запорная, регулирующая, предохранительная).

Трубопроводы и элементы трубопроводов (отводы, переходы, фланцы, болты, гайки, шайбы и др.) в спецификацию не включают.

8.6 При большом протяжении и (или) сложном расположении трубопроводов допускается изображать их с разрывом в виде пунктирной линии. Места разрывов трубопроводов обозначают строчными буквами.

8.7 На схемах указывают:

- оборудование и арматуру;

- трубопроводы (длину и диаметры);

- соединительные детали (тройники, отводы, муфты);

- номер стыка, способ сварки, шифр (клеймо) сварщика;

- места присоединения приборов (бобышки под манометры и термокарманы);

- отметки уровней осей трубопроводов;

- уклоны трубопроводов;

- размеры горизонтальных участков трубопроводов при наличии разрывов.

Диаметр и толщину стенки трубопровода указывают на полке линии-выноски. В том случае, когда на полке линии-выноски указывают буквенно-цифровое обозначение трубопровода, его диаметр и толщину стенки указывают под полкой линии-выноски.

8.8 Шрифты, наносимые на чертежи, должны соответствовать ГОСТ 2.304.

Наименование, начертание, толщина линий по отношению к толщине основной линии и основные назначения линий должны соответствовать ГОСТ 2.303.

Форматы листов исполнительных схем определяются размерами внешней рамки (выполненной тонкой линией).

8.9 При выводе документа в электронной форме на бумажный носитель с размерами сторон листа, совпадающими с указанными в таблице 1, внешнюю рамку формата допускается не выполнять. Если размеры сторон листа больше указанных в таблице 1, то внешняя рамка формата должна быть воспроизведена.

Таблица 1

| Обозначение формата | Размеры сторон формата, мм |
| --- | --- |
| А1 | 594 x 841 |
| А2 | 420 x 594 |
| А3 | 297 x 420 |
| А4 | 210 x 297 |

Формат со сторонами размерами 1189 x 841 мм и другие форматы, полученные путем последовательного деления его на две равные части параллельно меньшей стороне соответствующего формата, принимаются за основные.

Обозначения и размеры сторон основных форматов должны соответствовать указанным в таблице 1, не допускается склеивать листы.

Допускается применение дополнительных форматов, образуемых увеличением коротких сторон основных форматов на величину, кратную их размерам.

Документы в электронной форме в своей реквизитной части должны содержать обозначение формата листа бумажного носителя, при выводе на который масштаб отображения будет соответствовать указанному.

8.10 В нижней части каждого листа исполнительной схемы (нижнем колонтитуле) в штамп привязки вносится следующая информация:

- объект строительства (реконструкции);

- подобъект строительства;

- полное наименование лица, осуществляющего строительство;

- должности и ФИО специалистов, ответственных за составление схемы;

- должность и ФИО специалиста службы строительного контроля, проверившего соответствие составленной схемы действительности.

Ответственные специалисты, составившие схемы, и специалисты строительного контроля, проверившие схемы, напротив своих инициалов (ФИО) ставят подпись. Подпись проставляется шариковой или гелевой ручкой, чернилами синего цвета. Не допускается использование ручек, паста которых может исчезать от нагрева или трения.

8.11 Паспорта на оборудование, запорно-регулирующую арматуру, приборы, а также руководства по эксплуатации и другая прилагаемая заводская документация должны быть предоставлены только в оригинале.

# Приложение А

(рекомендуемое)

ПЕРЕЧЕНЬ

ФОРМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Таблица А.1

| Наименование документа | Номер формы |
| --- | --- |
| 1 Общие документы |
| Перечень субподрядных организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве | Форма N 1.1 |
| Реестр исполнительной документации | Форма N 1.2 |
| Ведомость установленной арматуры и оборудования в процессе производства работ, паспорта и заводская документация | Форма N 1.3 |
| Ведомость изменений проектной документации | Форма N 1.4 |
| Журнал замечаний и предложений по ведению строительно-монтажных работ | Форма N 1.5 |
| Журнал авторского надзора | Форма N 1.6 |
| Общий журнал работ | Форма N 1.7 |
| Список сварщиков | Форма N 1.8 |
| Допускной лист сварщика | Форма N 1.9 |
| Акт освидетельствования ответственных конструкций | Форма N 1.10 |
| 2 Входной контроль |
| Акт результатов входного контроля МТР и оборудования | Форма N 2.1 |
| Акт (ведомость) освидетельствования труб | Форма N 2.2 |
| 3 Геодезические работы |
| Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства | Форма N 3.1 |
| Оперативный журнал геодезических работ | Форма N 3.2 |
| Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности | Форма N 3.3 |
| Акт сдачи реперов на наблюдение за сохранностью | Форма N 3.4 |
| 4 Свайные работы |
| Журнал погружения (забивки) свай. Сводная ведомость забитых свай | Форма N 4.1 |
| 5 Земляные работы |
| Журнал производства земляных работ | Форма N 5.1 |
| Акт проведения рекультивации земли на участке производства работ | Форма N 5.2 |
| Акт освидетельствования скрытых работ | Форма N 5.3 |
| Акт засыпки (защитных обвалований, устройства амбаров для аварийного приема) уложенного трубопровода | Форма N 5.4 |
| 6 Сварочно-монтажные работы |
| Журнал сварки | Форма N 6.1 |
| Сведения по фактической раскладке труб по участку магистрального трубопровода | Форма N 6.2 |
| Журнал регистрации результатов механических испытаний допускных и контрольных сварных соединений | Форма N 6.3 |
| Заключение по результатам контроля качества сварных соединений визуальным и измерительным методами | Форма N 6.4 |
| Заключение по результатам контроля качества сварных соединений ультразвуковым методом | Форма N 6.5 |
| Заключение по результатам контроля качества сварных соединений радиографическим методом | Форма N 6.6 |
| Заключение по результатам контроля качества сварных соединений капиллярным методом | Форма N 6.7 |
| Заключение по результатам контроля качества сварных соединений магнитопорошковым методом | Форма N 6.8 |
| Заключение по качеству сварных соединений, выполненных контактной стыковой сваркой оплавлением | Форма N 6.9 |
| Акт на гарантийное сварное соединение | Форма N 6.10 |
| Акт на герметизацию технологических отверстий | Форма N 6.11 |
| 7 Изоляционно-укладочные работы |
| Журнал изоляционно-укладочных работ и ремонта изоляции | Форма N 7.1 |
| Акт выполнения оценки качества изоляции законченных строительством подземных участков трубопровода методом катодной поляризации | Форма N 7.2 |
| Акт проведения контроля сплошности изоляционного покрытия засыпанного трубопровода | Форма N 7.3 |
| Акт выполнения оценки качества изоляции отремонтированных в процессе производства работ участков методом катодной поляризации | Форма N 7.4 |
| Акт проведения испытаний защитных покрытий кольцевых сварных стыков трубопроводов | Форма N 7.5 |
| Акт приемки уложенного и забалластированного трубопровода | Форма N 7.6 |
| Акт выполнения работ по теплоизоляции трубопроводов и оборудования | Форма N 7.7 |
| Акт выполнения работ по установке термостабилизаторов | Форма N 7.8 |
| Акт выполнения работ по футеровке трубопровода | Форма N 7.9 |
| Акт выполнения работ по балластировке трубопровода | Форма N 7.10 |
| Акт выполнения работ по монтажу соединительных проводов КИП | Форма N 7.11 |
| 8 Очистка и испытание трубопровода |
| Акт очистки полости трубопровода | Форма N 8.1 |
| Акт калибровки магистрального трубопровода | Форма N 8.2 |
| Акт предварительного испытания узлов запорной арматуры трубопровода | Форма N 8.3 |
| Акт удаления воды после испытаний трубопровода | Форма N 8.4 |
| Акт готовности участка трубопровода к проведению внутритрубной профилеметрии | Форма N 8.5 |
| Акт приема профилемера | Форма N 8.6 |
| Экспресс-отчет по профилеметрии участка трубопровода, заполненного водой, после завершения СМР до ввода в эксплуатацию одноканальным профилемером | Форма N 8.7 |
| Акт устранения дефекта выборочным методом ремонта | Форма N 8.8 |
| Акт предварительного (поэтапного) испытания участков магистральных трубопроводов категории | Форма N 8.9 |
| Акт промежуточной приемки участков подключения КС, НПС, узлов приема и пуска очистных устройств, узлов замера расхода и редуцирования газа | Форма N 8.10 |
| Акт приемки монтажных узлов под наладку и засыпку | Форма N 8.11 |
| Акт гидравлического (пневматического) испытания на прочность, проверки на герметичность и удаления воды после испытания трубопроводов и оборудования КС, ДКС, СОГ, СПХГ, ГРС, ГИС и других объектов магистрального трубопровода | Форма N 8.12 |
| Акт осушки полости линейной части магистрального трубопровода (технологических трубопроводов и оборудования КС, ДКС, СОГ, СПХГ, ГРС, ГИС), вытеснения воды из ЗРА | Форма N 8.13 |
| Акт заполнения азотом полости магистрального трубопровода (технологических трубопроводов и оборудования КС, ДКС, СОГ, СПХГ, ГРС, ГИС) | Форма N 8.14 |
| 9 Электрохимическая защита |
| Акт освидетельствования скрытых работ при сооружении заземления (рабочего, защитного, линейно-защитного) | Форма N 9.1 |
| Акт освидетельствования скрытых работ при сооружении анодного заземления | Форма N 9.2 |
| Акт освидетельствования скрытых работ при сооружении протекторной установки | Форма N 9.3 |
| Акт освидетельствования скрытых работ при прокладке кабеля | Форма N 9.4 |
| Акт освидетельствования скрытых работ при сооружении контрольно-измерительных пунктов | Форма N 9.5 |
| Акт освидетельствования электромонтажных работ при сооружении устройств электрохимической защиты | Форма N 9.6 |
| Акт приемки электрооборудования под монтаж | Форма N 9.7 |
| 10 Переходы через автодороги |
| Акт укладки защитного футляра на переходе трубопровода через дорогу | Форма N 10.1 |
| Акт промежуточной приемки перехода трубопровода через дорогу (автомобильную, железную) | Форма N 10.2 |
| 11 Переходы через водные преграды |
| Акт промера глубин и водолазного обследования в створе подводного перехода (до начала работ) | Форма N 11.1 |
| Ведомость промеров глубин, проектных фактических отметок дна реки по оси трубопровода | Форма N 11.2 |
| Акт промеров глубин и водолазного обследования в створе подводного перехода (промежуточная приемка траншеи), при необходимости | Форма N 11.3 |
| Ведомость промеров глубин фактических отметок дна траншеи по оси трубопровода (промежуточная), при необходимости | Форма N 11.4 |
| Ведомость промера глубин (по оси готовой подводной траншеи) | Форма N 11.5 |
| Акт промеров глубин и водолазного обследования в створе подводного перехода (после укладки трубопровода) | Форма N 11.6 |
| Ведомость промера глубин (до верха образующей забалластированного трубопровода) | Форма N 11.7 |
| Акт водолазного обследования в створе подводного перехода после укладки и замыва трубопровода | Форма N 11.8 |
| Ведомость промера глубин водоема по оси подводного уложенного и замытого трубопровода | Форма N 11.9 |
| Акт приемки-передачи подводного перехода строительной организацией техническому заказчику | Форма N 11.10 |
| Акт приемки-передачи подводного перехода в монтаж с общей магистралью | Форма N 11.11 |
| Акт выполнения берегоукрепительных и дноукрепительных работ | Форма N 11.12 |
| Акт приемки перехода трубопровода через водную преграду | Форма N 11.13 |
| Акт приемки готовой траншеи для укладки основной или резервной нитки подводного перехода | Форма N 11.14 |
| Ведомость фактических отметок лотка тоннельного перехода | Форма N 11.15 |
| Ведомость отметок верха образующей трубопровода в тоннельном переходе | Форма N 11.16 |
| Журнал производства буровых работ | Форма N 11.17 |
| Акт приемки пилотной скважины | Форма N 11.18 |
| Акт приемки расширенной скважины и готовности ее под протаскивание трубопровода | Форма N 11.19 |
| Акт приемки подземного трубопровода, выполненного методом ГНБ | Форма N 11.20 |
| 12 Общестроительные работы |
| Журнал бетонных работ | Форма N 12.1 |
| Журнал по монтажу строительных конструкций | Форма N 12.2 |
| Журнал по выполнению антикоррозионной защиты сварных соединений | Форма N 12.3 |
| Акт приемки оборудованного переезда через трубопровод | Форма N 12.4 |
| 13 Итоговые документы |
| Ведомость недоделок | Форма N 13.1 |
| Справка об устранении недоделок, выявленных приемочной комиссией | Форма N 13.2 |

# Приложение Б

(рекомендуемое)

ФОРМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

## Форма N 1.1

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

ПЕРЕЧЕНЬ N

субподрядных организаций и ответственных лиц,

участвующих в строительстве

| Наименование организации и ее ведомственная подчиненность | Виды выполняемых работ (в том числе контроль) | Документ, подтверждающий членство организации в СРО | ФИО, должность ответственного лица | Образец подписи | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Представитель генподрядной ________________________ _________ ______ М.П.

строительной организации   (должность, организация, (подпись) (дата)

ФИО)

Представители

субподрядных строительных

организаций:

_____________________ ___________________ ____________ ____________ М.П.

(организация)     (должность, ФИО)     (подпись)     (дата)

_____________________ ___________________ ____________ ____________ М.П.

(организация)     (должность, ФИО)     (подпись)     (дата)

_____________________ ___________________ ____________ ____________ М.П.

(организация)     (должность, ФИО)     (подпись)     (дата)

_____________________ ___________________ ____________ ____________ М.П.

(организация)     (должность, ФИО)     (подпись)     (дата)

_____________________ ___________________ ____________ ____________ М.П.

(организация)     (должность, ФИО)     (подпись)     (дата)

## Форма N 1.2

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

Застройщик или технический заказчик:

___________________________________________________________

(наименование организации)

Представитель службы строительного контроля технического заказчика:

___________________________________________________________________________

(наименование организации)

Генподрядчик: _____________________________________________________________

(наименование организации)

Исполнитель работ:_________________________________________________________

(наименование производственного подразделения организации)

РЕЕСТР N

исполнительной документации

| Наименование документа | Номер чертежа, акта, разрешения, журнала и др. | Организация, составившая документ | Число листов | Страница по списку |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Сдал:                                 Принял:

Представитель генподрядной            Представитель застройщика или

строительной организации              технического заказчика

_______________________________       _______________________________

(должность, ФИО, подпись, дата)       (должность, ФИО, подпись, дата)

М.П.                                  М.П.

Примечание - Состав подписантов определяется в соответствии с условиями

договора подряда.

## Форма N 1.3

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

ВЕДОМОСТЬ N

установленной арматуры и оборудования,

паспорта и заводская документация

| Наименование оборудования, основная характеристика, марка, номер ТУ | Изготовитель (страна, предприятие) | Единица измерений | Число | ПК, КМ или место расположения установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Представитель генподрядной

строительной организации    ______________________________ _________ ______

(должность, инициалы, фамилия) (подпись) (дата)

М.П.

Представитель застройщика

или технического заказчика  ______________________________ _________ ______

(должность, инициалы, фамилия) (подпись) (дата)

М.П.

Представитель

эксплуатирующей организации ______________________________ _________ ______

(должность, инициалы, фамилия) (подпись) (дата)

М.П.

## Форма N 1.4

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

ВЕДОМОСТЬ N

изменений проектной документации

| Участок, пикетаж или привязка | Предусмотрено по проекту (номер рабочего чертежа) | Выполнено фактически | Документы, разрешающие изменения (дата, номер) | Срок устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Представитель генподрядной ________________________ _________ ______ М.П.

строительной организации   (должность, организация, (подпись) (дата)

ФИО)

Представитель застройщика

или технического заказчика ________________________ _________ ______ М.П.

(должность, организация, (подпись) (дата)

ФИО)

## Форма N 1.5

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

ЖУРНАЛ N

замечаний и предложений по ведению

строительно-монтажных работ

Представитель генподрядной ________________________ _________ ______ М.П.

строительной организации   (должность, организация, (подпись) (дата)

ФИО)

Представители

субподрядных строительных

организаций:

_____________________ ___________________ ____________ ____________  М.П.

(организация)     (должность, ФИО)     (подпись)     (дата)

_____________________ ___________________ ____________ ____________  М.П.

(организация)     (должность, ФИО)     (подпись)     (дата)

_____________________ ___________________ ____________ ____________  М.П.

(организация)     (должность, ФИО)     (подпись)     (дата)

| Содержание замечаний и предложений (выявленные отступления от проектной и рабочей документации, нарушения требований строительных норм и правил по производству строительно-монтажных работ и т.д.) | Срок устранения замечаний | Дата записи | Запись произвел (должность, организация, инициалы, фамилия контролирующего лица) | С записью ознакомлен: дата, подпись ответственного за ведение журнала | Сведения об устранении замечаний | Инициалы, фамилия, должность и подпись ответственного лица, проверяющего журнал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Журнал начат   "____" ______________ 20____ г.

Журнал окончен "____" ______________ 20____ г.

## Форма N 1.6

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

ЖУРНАЛ N

авторского надзора

Адрес строительства _______________________________________________________

Застройщик или технический заказчик _______________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование, адрес)

___________________________________________________________________________

Проектная организация _____________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование, адрес проектной организации или проектного подразделения)

___________________________________________________________________________

Представитель лица, осуществляющего ________________ _________ ______ М.П.

авторский надзор                    (должность, ФИО) (подпись) (дата)

Представитель застройщика или

технического заказчика              ________________ _________ ______ М.П.

(должность, ФИО) (подпись) (дата)

Журнал начат   "____" ______________ 20____ г.

Журнал окончен "____" ______________ 20____ г.

Регистрационный лист посещения объекта специалистами,

осуществляющими авторский надзор за строительством

Перечень подрядных организаций, осуществляющих

строительные и монтажные работы

Исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) ______________________

___________________________________________________________________________

Исполнители отдельных видов работ (субподрядчики):

1 _________________________________________________________________________

(наименование работ - строительно-монтажная организация)

2 _________________________________________________________________________

3 _________________________________________________________________________

4 _________________________________________________________________________

5 _________________________________________________________________________

Список специалистов, осуществляющих авторский надзор

| Наименование организации | Фамилия, имя, отчество | Дата | Подпись представителя застройщика или технического заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | приезда | отъезда |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Регистрационный лист посещения объекта специалистами,

осуществляющими авторский надзор за строительством

| Фамилия, имя, отчество | Проектная организация, должность, номер телефона | Вид работы, по которой осуществляется авторский надзор | Дата и номер документа о полномочиях по проведению авторского надзора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Учетный лист N ____

| Дата | Выявленные отступления от проектной и рабочей документации, нарушения требований строительных норм и правил и технических условий по производству СМР | Указания об устранении выявленных отступлений или нарушений и сроки их выполнения | Подпись специалиста, осуществляющего авторский надзор, выполнившего запись (инициалы, фамилия, должность) | С записью ознакомлен представитель: - подрядчика; - застройщика или технического заказчика; - проектной организации (инициалы, фамилия, должность, дата) | Отметка о выполнении указаний: - подрядчика; - застройщика или технического заказчика; - проектной организации (инициалы, фамилия, должность, дата) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## Форма N 1.7

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ N ___

Застройщик ________________________________________________________________

(наименование застройщика, номер и дата выдачи свидетельства

___________________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

___________________________________________________________________________

телефон/факс - для юридических лиц; ФИО застройщика, паспортные данные,

___________________________________________________________________________

место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Уполномоченный представитель застройщика

| Фамилия, имя, отчество | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Технический заказчик ______________________________________________________

(наименование технического заказчика, номер и дата

___________________________________________________________________________

выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые

___________________________________________________________________________

реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; ФИО технического заказчика,

___________________________________________________________________________

паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Уполномоченный представитель технического заказчика

| Фамилия, имя, отчество | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Сведения о выданном разрешении на строительство ___________________________

(номер, дата выдачи

___________________________________________________________________________

разрешения, наименование органа исполнительной власти или органа местного

___________________________________________________________________________

самоуправления, выдавшего разрешение)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации

___________________________________________________________________________

(наименование лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,

номер и дата выдачи свидетельства

___________________________________________________________________________

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

___________________________________________________________________________

телефон/факс - для юридических лиц, ФИО лиц, осуществляющих подготовку

___________________________________________________________________________

проектной документации, паспортные данные, место проживания,

___________________________________________________________________________

телефон/факс - для физических лиц, сведения о разделах проектной

___________________________________________________________________________

документации, подготовленных лицами, осуществляющими подготовку

___________________________________________________________________________

проектной документации)

Уполномоченный  представитель  лица,  осуществляющего  подготовку проектной

документации, по вопросам проверки соответствия выполняемых работ проектной

документации (далее - авторского надзора)

| Наименование лица, осуществляющего подготовку проектной документации, сведения о разделах проектной документации, подготовленных этим лицом | Фамилия, имя, отчество, должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Сведения  о  государственной  экспертизе  проектной документации в случаях,

предусмотренных [3, статья 49] ____________________________________________

(номер, дата заключения,

___________________________________________________________________________

наименование органа исполнительной власти, выдавшего заключение)

Лицо, осуществляющее строительство ________________________________________

(наименование лица, осуществляющего

___________________________________________________________________________

строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной

___________________________________________________________________________

регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

___________________________________________________________________________

телефон/факс - для юридических лиц, ФИО лица, осуществляющего

___________________________________________________________________________

строительство, являющегося физическим лицом

___________________________________________________________________________

паспортные данные, место проживания, телефон/факс)

Уполномоченный представитель лица, осуществляющего строительство

| Фамилия, имя, отчество | Должность | Наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Другие лица, осуществляющие строительство, их уполномоченные представители

| Наименование лица, осуществляющего строительство, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего строительство, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц | Фамилия, имя, отчество, должность уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица | Выполняемые работы по строительству, реконструкции объекта капитального строительства | Подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Сведения о государственном строительном надзоре

___________________________________________________________________________

(наименование органа государственного строительного надзора,

___________________________________________________________________________

почтовые реквизиты, телефон/факс, ФИО, должность должностного лица

___________________________________________________________________________

(должностных лиц) органа государственного строительного надзора,

___________________________________________________________________________

номер, дата приказа (распоряжения)

Общие сведения об объекте капитального строительства

___________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства,

___________________________________________________________________________

краткие проектные характеристики

___________________________________________________________________________

объекта капитального строительства)

Начало      строительства,      реконструкции      объекта     капитального

строительства ______

(дата)

Окончание    строительства,    реконструкции       объекта     капитального

строительства ______

(дата)

В настоящем журнале _________ страниц.   Журнал  пронумерован,  сброшюрован

и скреплен печатью.

В журнале содержится учет выполнения работ в период с _______ по _______

(заполняется в случае, если в процессе строительства, реконструкции велось

несколько журналов).

________________ _____________________ ____________________________________

(личная подпись) (расшифровка подписи) (должность - для застройщика или

технического заказчика, являющегося

юридическим лицом)

МП

Регистрационная надпись органа государственного строительного надзора

(заполняется должностным лицом органа государственного строительного

надзора)

Номер дела (регистрационный номер) ________________

________________ _____________________ ____________________________________

(личная подпись) (расшифровка подписи)              (должность)

"___" ________ _____ г.

Сведения об изменениях в записях титульного листа общего журнала работ

| Дата | Изменения в записях с указанием основания | Инициалы, фамилия, должность лица, внесшего изменения, наименование, дата, номер документа, подтверждающего полномочие лица | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

РАЗДЕЛ 1

Список инженерно-технического персонала лица,

осуществляющего строительство, занятого при строительстве,

реконструкции объекта капитального строительства

| Наименование лица, осуществляющего строительство | Фамилия, имя, отчество, должность лица, входящего в список инженерно-технического персонала | Дата начала работ на объекте капитального строительства с указанием вида работ | Дата окончания работ на объекте капитального строительства | Должность, инициалы, фамилия, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

РАЗДЕЛ 2

Перечень специальных журналов, в которых ведется учет

выполнения работ, а также журналов авторского надзора лица,

осуществляющего подготовку проектной документации

| Наименование специального журнала (журнала авторского надзора) и дата его выдачи | Наименование лица, осуществляющего строительство (лица, осуществляющего подготовку проектной документации), ведущих журнал, их уполномоченных представителей с указанием должности, фамилии, инициалов | Дата передачи застройщику или техническому заказчику журнала | Подпись уполномоченного представителя застройщика или технического заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

РАЗДЕЛ 3

Сведения о выполнении работ в процессе строительства,

реконструкции объекта капитального строительства

| Дата выполнения работ | Наименование работ, выполняемых в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства | Должность, инициалы, фамилия, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

РАЗДЕЛ 4

Сведения о строительном контроле застройщика

или технического заказчика в процессе строительства,

реконструкции объекта капитального строительства

| Сведения о проведении строительного контроля при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства | Выявленные недостатки | Срок устранения выявленных недостатков | Дата устранения недостатков | Должность, инициалы, фамилия, подпись уполномоченного представителя застройщика или технического заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

РАЗДЕЛ 5

Сведения о строительном контроле лица, осуществляющего

строительство, в процессе строительства, реконструкции

объекта капитального строительства

| Сведения о проведении строительного контроля в процессе выполнения работ по строительству, реконструкции объекта капитального строительства | Выявленные недостатки | Срок устранения выявленных недостатков | Дата устранения недостатков | Должность, инициалы, фамилия, подпись уполномоченного представителя лица, осуществляющего строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

РАЗДЕЛ 6

Перечень исполнительной документации при строительстве,

реконструкции объекта капитального строительства

| Наименование исполнительной документации (с указанием вида работ, места расположения конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения и т.д.) | Дата подписания акта, должность, инициалы, фамилия лиц, подписавших акты |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

РАЗДЕЛ 7

Сведения о государственном строительном надзоре

при строительстве, реконструкции

объекта капитального строительства

| Данные о проведенных органом государственного строительного надзора проверках, включая итоговую проверку | Срок устранения выявленных нарушений | Фактическая дата устранения выявленных нарушений | Должность, инициалы, фамилия, подпись должностного лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

## Форма N 1.8

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

СПИСОК сварщиков N

от " " _____________ 20___ г.

| Фамилия, имя, отчество | Присвоенный шифр (клеймо), номер приказа, дата | Разряд | Аттестационное удостоверение НАКС |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер | Способ сварки | Где получено | Дата получения | Номер допускного листа сварщика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Представитель          __________________ _________ ______ М.П.

строительной            (должность, ФИО)  (подпись) (дата)

организации

Главный сварщик        __________________ _________ ______ М.П.

(организация, ФИО) (подпись) (дата)

## Форма N 1.9

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

Допускной лист сварщика N

от " " _____________ 20___ г.

___________________________________________________________________________

(ФИО сварщика)

___________________________________________________________________________

(удостоверение, N, выдано когда, кем; действительно до)

___________________________________________________________________________

(разряд)                          (шифр, клеймо)

Стаж работы по сварке стыков труб _____________________________________

(лет)

Допущен к _________________ сварке __________________ сло(ев)я

(вид сварки)

стыка труб _____________________ мм, в ____________________________________

(группа по диаметру)         (пространственное положение(я)

___________________________________________________________________________

(сварочные материалы, марка, тип)

Допускной стык сварен _________________________.

(дата)

Заключение по контролю качества допускного стыка

радиографированием N _________ от "___" _______ 20___ г.

механическим испытанием N ____ от "___" _______ 20___ г.

На право выполнения специальных сварных соединений ____________________

____________________________ радиографированием N _________________________

(аттестован, не аттестован)

от "__" _______ 20_ г.; механическим испытанием N __ от "__" _______ 20_ г.

Дата последнего выполнения сварочных работ ____________________________

(заполняется

___________________________________________________________________________

непосредственно с момента перерыва: отпуск, болезнь и т.д.)

Представитель субподрядной __________________ _________ _______ М.П.

строительной организации   (должность, ФИО)   (подпись) (дата)

Представитель службы       __________________ _________ _______ М.П.

контроля качества          (организация, ФИО) (подпись) (дата)

## Форма N 1.10

КонсультантПлюс: примечание. Текст сноски <1> дан в соответствии с официальным текстом документа.

Объект капитального строительства

___________________________________________________________________________

(наименование в соответствии с титулом проектной организации,

почтовый или строительный адрес)

застройщик или технический заказчик _______________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

___________________________________________________________________________

наименование саморегулируемой организации, членом которой является <1>)

Лицо, осуществляющее строительство ________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

___________________________________________________________________________

наименование саморегулируемой организации, членом которой является <1>)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации ____________________

___________________________________________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

___________________________________________________________________________

наименование саморегулируемой организации, членом которой является <2> -

для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)

Лицо, выполнившее конструкции, подлежащие освидетельствованию _____________

___________________________________________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

___________________________________________________________________________

наименование саморегулируемой организации, членом которой является <1>)

АКТ

освидетельствования ответственных конструкций

N ___________________                          "___" ______________ 20__ г.

___________________________________________________________________________

(наименование конструкций)

Представитель застройщика или технического заказчика

___________________________________________________________________________

(должность <3>, ФИО, реквизиты документа о представительстве)

Представитель  лица,  осуществляющего  строительство  (специалист

по организации строительства)

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего  строительство,  по  вопросам

строительного контроля

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации <4>

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие

освидетельствованию

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, реквизиты документа о представительстве)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании:

___________________________________________________________________________

(должность с указанием наименования организации, ФИО,

реквизиты документа о представительстве)

произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных ___________________

___________________________________________________________________________

(наименование лица (лиц), фактически выполнившего конструкции)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1 К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции ___

___________________________________________________________________________

(перечень и краткая характеристика конструкций)

2 Конструкции выполнены по проектной документации _________________________

___________________________________________________________________________

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей

___________________________________________________________________________

документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела

___________________________________________________________________________

проектной документации и/или рабочей документации)

3 При выполнении конструкций применены ____________________________________

(наименование материалов (изделий)

___________________________________________________________________________

со ссылкой на сертификаты или другие документы,

подтверждающие качество) <5>

4 Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние

на безопасность конструкций _______________________________________________

(указываются скрытые работы, даты

___________________________________________________________________________

и номера актов их освидетельствования)

5 Предъявлены   документы,    подтверждающие    соответствие    конструкций

предъявляемым к ним требованиям, в том числе:

а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций _______________

___________________________________________________________________________

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты) <5>

б) результаты  экспертиз,  обследований,   лабораторных  и  иных  испытаний

выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля

___________________________________________________________________________

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты) <5>

6 Проведены необходимые испытания и опробования ___________________________

___________________________________________________________________________

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты) <5>

7 Даты: начала работ    "____" ________________ 20___ г.

окончания работ "____" ________________ 20___ г.

8 Предъявленные   конструкции   выполнены  в  соответствии  с  техническими

регламентами, иными нормативными правовыми актами и проектной документацией

___________________________________________________________________________

(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента, иных

___________________________________________________________________________

нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)

9 На основании изложенного:

а) разрешается использование конструкций по назначению;

или разрешается использование конструкций по назначению с нагружением

в размере ________% проектной нагрузки;

или разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий:

___________________________________________________________________________

б) разрешается производство последующих работ: ____________________________

(наименование работ

и конструкций)

Дополнительные сведения ___________________________________________________

Акт составлен в _______ экземплярах.

Приложения: _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Представитель застройщика или технического заказчика

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Представитель    лица,     осуществляющего     строительство    (специалист

по организации строительства)

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Представитель   лица,    осуществляющего    строительство    по    вопросам

строительного контроля

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации <4>

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Представитель     лица,      выполнившего      конструкции,      подлежащие

освидетельствованию

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Представители иных лиц:____________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

--------------------------------

<1>   За   исключением   случаев,  когда  членство  в  саморегулируемых

организациях в области в области строительства, реконструкции, капитального

ремонта   объектов   капитального   строительства   не  требуется.

<2>   За   исключением   случаев,  когда  членство  в  саморегулируемых

организациях   в   области   архитектурно-строительного  проектирования  не

требуется.

<3> В случае осуществления строительного контроля на основании договора

с  указанием  индивидуального  предпринимателя,  наименования  юридического

лица, с которым заключен договор на проведение строительного контроля.

<4> В случаях, когда авторский надзор осуществляется.

<5>   В  случае,  если  необходимо  указывать  более  пяти  документов,

составляется их реестр, который является неотъемлемой частью акта.

## Форма N 2.1

КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

результатов входного контроля МТР и оборудования

___________________________________________________________________________

(наименование МТР)

от "___" ____________ 20__ г.

Составлен представителями:

субподрядной организации __________________________________________________

(должность, организация, ФИО)

строительного контроля подрядчика _________________________________________

(должность, организация, ФИО)

строительного контроля застройщика или технического заказчика _____________

___________________________________________________________________________

(должность, организация, ФИО)

застройщика или технического заказчика ____________________________________

(должность, организация, ФИО)

в том, что произведен __________________________________________ осмотр МТР

(сплошной, выборочный)

и оборудования ___________________________________________________________,

(наименование)

предназначенных проектной документацией ___________________________________

(шифр, раздел, номер изменения

проектной документации)

для строительства на участке ______________________________________________

(участок линейной части (км/ПК),

подобъект НПС/ЛПДС)

1 Осмотром геометрических размеров, маркировки МТР и оборудования _________

___________________________________________________________________________

(наименование, заводской номер)

сопроводительной документации _____________________________________________

(паспорта, сертификаты)

установлено, что данный МТР и оборудование по своим техническим параметрам

___________________________________________________________________________

(контролируемые параметры)

номеру технических условий ________________________________________________

(номер технических условий)

техническим характеристикам _______________________________________________

(по данным сопроводительной документации,

результатам испытаний)

___________________________________________________ проектной документации.

(соответствует/не соответствует)

1 Сопроводительная документация на МТР и оборудование _____________________

(паспорта, сертификаты)

имеется в полном комплекте.

3 МТР и оборудование ________________________ в Перечне основных видов МТР

(находится/не находится)

и оборудования.

2 Техническая документация на МТР и оборудование __________________________

(номер учетной записи

в Реестре/отсутствует

в Реестре)

3 Дополнительно отмечено следующее ________________________________________

(заполняется при необходимости)

Представитель субподрядной

строительной организации      __________________ _________ ______ М.П.

(организация, ФИО) (подпись) (дата)

Представитель службы

строительного контроля        __________________ _________ ______ М.П.

подрядчика                    (организация, ФИО) (подпись) (дата)

Представитель службы

строительного контроля

застройщика или               __________________ _________ ______ М.П.

технического заказчика        (организация, ФИО) (подпись) (дата)

Представитель застройщика

или технического заказчика    __________________ _________ ______ М.П.

(организация, ФИО) (подпись) (дата)

## Форма N 2.2

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

Акт (ведомость) освидетельствования труб

от ____________ 19__ г.

Место освидетельствования _________________________________________________

Номинальные размеры труб (диаметр, толщина стенки), мм ____________________

Завод-изготовитель, номер сертификата, ГОСТ (ТУ) __________________________

| Маркировка | Длина трубы, м | Повреждение металла трубы, размеры | Повреждение покрытия, размеры | Координаты повреждения (расстояние от торца "часы") | Заключение о пригодности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Представитель

субподрядной организации   __________________________ _________ ______ М.П.

(организация, ФИО)         (подпись) (дата)

Представитель службы

строительного контроля

подрядчика                 __________________________ _________ ______ М.П.

(организация, ФИО)         (подпись) (дата)

Представитель службы

строительного контроля

застройщика или

технического заказчика      _________________________ _________ ______ М.П.

(организация, ФИО)        (подпись) (дата)

Представитель застройщика

или технического заказчика  _________________________ _________ ______ М.П.

(организация, ФИО)        (подпись) (дата)

## Форма N 3.1

КонсультантПлюс: примечание. Текст сноски <1> дан в соответствии с официальным текстом документа.

Объект капитального строительства

___________________________________________________________________________

(наименование в соответствии с титулом проектной организации, почтовый

или строительный адрес)

Застройщик или технический заказчик _______________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

___________________________________________________________________________

наименование саморегулируемой организации, членом которой является <1>)

Лицо, осуществляющее строительство ________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

___________________________________________________________________________

наименование саморегулируемой организации, членом которой является <1>)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации ____________________

___________________________________________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

___________________________________________________________________________

наименование саморегулируемой организации, членом которой является <2>)

Лицо, выполнившее работы по созданию геодезической разбивочной основы

___________________________________________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

___________________________________________________________________________

наименование саморегулируемой организации, членом которой является <1>)

АКТ

освидетельствования геодезической разбивочной основы

объекта капитального строительства

N ___________________                      "___" ______________ 20__ г.

Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам

строительного контроля

___________________________________________________________________________

(должность <3>, ФИО, реквизиты документа о представительстве)

Представитель     лица,     осуществляющего    строительство    (специалист

по организации строительства)

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам

строительного контроля

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации <4>

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической

разбивочной основы

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, реквизиты документа о представительстве)

рассмотрели представленную документацию на геодезическую разбивочную основу

для строительства _________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства)

и произвели осмотр закрепленных на местности знаков этой основы.

Предъявленные к освидетельствованию знаки геодезической разбивочной

основы для строительства, их координаты, отметки, места установки и способы

закрепления соответствуют требованиям проектной документации, а также

техническим регламентам, иным нормативным правовым актам

___________________________________________________________________________

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,

___________________________________________________________________________

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации,

наименование, статьи (пункты) технического регламента, иных нормативных

правовых актов)

и выполнены с соблюдением заданной точности построений и измерений.

Дополнительные сведения ___________________________________________________

Акт составлен в ______ экземплярах.

Приложения: _______________________________________________________________

(чертежи, схемы, ведомости и т.п.)

Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам

строительного контроля

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство (специалист

по организации строительства)

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного

контроля __________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации <4>

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Представитель лица, выполнившего работы по созданию геодезической

разбивочной основы

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

--------------------------------

<1>   За   исключением   случаев,  когда  членство  в  саморегулируемых

организациях в области в области строительства, реконструкции, капитального

ремонта объектов капитального строительства не требуется.

<2>   За   исключением   случаев,  когда  членство  в  саморегулируемых

организациях   в   области   архитектурно-строительного  проектирования  не

требуется.

<3> В случае осуществления строительного контроля на основании договора

с  указанием  индивидуального  предпринимателя,  наименования  юридического

лица, с которым заключен договор на проведение строительного контроля.

<4> В случаях, когда авторский надзор осуществляется.

### Приложение 1 к акту

N _____ от " " ____________ 20__ г.

Ведомость координат пунктов ГРО

на участке от ПК _______ до ПК _______

Система координат: ___________________

Система высот: _______________________

| Номер пункта ГРО | ПК по трассе | Координаты | Отметки H |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Представитель службы

строительного контроля

застройщика или технического

заказчика                     ______________________ _________ ______ М.П.

(организация, ФИО)     (подпись) (дата)

Представитель субподрядной

строительной организации      ______________________ _________ ______ М.П.

(организация, ФИО)     (подпись) (дата)

## Форма N 3.2

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ N

геодезических работ

Журнал начат "___" ___________ 20__ г.

Журнал окончен "___" ___________ 20__ г.

В журнале прошито

и пронумеровано ___ с.

Представитель генподрядной                       Представитель субподрядной

строительной организации                         организации, ответственный

за ведение журнала

__________________________________ ___________________________________

(организация, должность, (подпись) (организация, должность, (подпись)

ФИО)                                ФИО)

М.П.                               М.П.

Раздел 1

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА,

ЗАНЯТОГО ГЕОДЕЗИЧЕСКИМИ РАБОТАМИ

| Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | Образование (специальность) | Дата работы на объекте |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Раздел 2

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОГО ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЕ

| Наименование геодезического оборудования | Тип прибора (инструмента) | Номер | Год изготовления | Срок поверки геодезического оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Раздел 3

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТУПАЮЩЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| Дата поступления | Наименование рабочих чертежей, измерений, отступлений, откуда получены | Номер рабочих чертежей | Число экземпляров | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Раздел 4

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПУНКТОВ ГРО

| Номер пункта ГРО | ПК по трассе | Координаты | Отметки H |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Раздел 5

ВЕДОМОСТЬ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТРАССЫ

| Номер знака на оси | Номер выносного знака | Пикет на трассе | Координаты | Отметки H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Раздел 6

ЕЖЕДНЕВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВЕДЕНИИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ

| Дата | Место производства работ (ПК+) | Краткое описание работ и методы их выполнения | Условия производства работ | Рабочая схема | Фамилия, имя, отчество исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

## Форма N 3.3

КонсультантПлюс: примечание. Текст сноски <1> дан в соответствии с официальным текстом документа.

Объект капитального строительства

___________________________________________________________________________

(наименование в соответствии с титулом проектной организации, почтовый или

строительный адрес)

застройщик или технический заказчик _______________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

___________________________________________________________________________

наименование саморегулируемой организации, членом которой является <1> -

для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство ________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

___________________________________________________________________________

наименование саморегулируемой организации, членом которой является <1>)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации ____________________

___________________________________________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

___________________________________________________________________________

наименование саморегулируемой организации, членом которой является <2>)

Лицо, выполнившее работы по разбивке осей объекта капитального

строительства на местности

___________________________________________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

___________________________________________________________________________

наименование саморегулируемой организации, членом которой является <1>)

АКТ

разбивки осей объекта капитального

строительства на местности

N ___________________                          "___" ______________ 20__ г.

Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам

строительного контроля

___________________________________________________________________________

(должность <3>, ФИО, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство (специалист

по организации строительства)

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам

строительного контроля

___________________________________________________________________________

(должность <3>, ФИО, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации <4>

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта

капитального строительства на местности

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, реквизиты документа о представительстве)

составили настоящий акт о том, что произведена в натуре разбивка осей

___________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства)

________________________________________ объекта капитального строительства

При этом установлено:

1 Разбивка произведена по данным __________________________________________

(номер, другие реквизиты чертежа,

наименование проектной документации)

2 Закрепление осей произведено ____________________________________________

3 Обозначение осей, нумерация и расположение точек соответствуют

проектной документации. Разбивка осей объекта капитального строительства

на местности соответствует требованиям проектной документации, а также

техническим регламентам, иным нормативным правовым актам

___________________________________________________________________________

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,

___________________________________________________________________________

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации,

наименование, статьи (пункты) технического регламента,

иных нормативных правовых актов)

и выполнена с соблюдением заданной точности построений и измерений.

Дополнительные сведения ___________________________________________________

Акт составлен в ______ экземплярах.

Приложения: _______________________________________________________________

(чертежи, схемы, ведомости и т.п.)

Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам

строительного контроля

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

(специалист по организации строительства)

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам

строительного контроля

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации <4>

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей объекта

капитального строительства на местности

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

--------------------------------

<1>   За   исключением   случаев,  когда  членство  в  саморегулируемых

организациях в области в области строительства, реконструкции, капитального

ремонта объектов капитального строительства не требуется.

<2>   За   исключением   случаев,  когда  членство  в  саморегулируемых

организациях   в   области   архитектурно-строительного  проектирования  не

требуется.

<3> В случае осуществления строительного контроля на основании договора

с  указанием  индивидуального  предпринимателя,  наименования  юридического

лица, с которым заключен договор на проведение строительного контроля.

<4> В случаях, когда авторский надзор осуществляется.

### Приложение 1 к акту

N ___ от " " ___________ 20__ г.

Ведомость закрепления трассы

на участке от ПК ________ до ПК ________

Система координат: _____________

Система высот: _____________

| Номер знака на оси | Номер выносного знака | Пикет на трассе | Координаты | Отметки H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Представитель службы строительного

контроля застройщика

или технического заказчика ___________________________ _________ ______ М.П.

(организация, ФИО)          (подпись) (дата)

Представитель субподрядной

строительной организации   ____________________________________ ______ М.П.

(организация, ФИО)          (подпись) (дата)

## Форма N 3.4

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

сдачи реперов на наблюдение за сохранностью

(со списком заложенных реперов)

Я, нижеподписавшийся __________________________________________________

(ФИО сдающего)

___________________________________________________________________________

(должность, название учреждения, адрес)

сдал на наблюдение за сохранностью нижеподписавшемуся _____________________

__________________________________________________________________________.

(ФИО принимающего)

__________________________________________________________________________,

(должность, учреждение)

принявшему на наблюдение за сохранностью геодезические знаки, расположенные

на территории _____________________________________________________________

(указать наименование административного или местного органа)

в количестве ____________ пунктов согласно прилагаемому списку.

В случае порчи или уничтожения знаков принявший на  сохранность  обязан

немедленно составить акт о случившемся факте, сообщить в __________________

_________________________________________ и выслать в указанную организацию

(наименование территориальной инспекции)

один экземпляр акта.

При  умышленном  повреждении  или  уничтожении   геодезических  пунктов

(центров  или наружных знаков)  административные органы привлекают виновных

лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Подлежит постоянному хранению.

Список  реперов, принятых  на наблюдение за сохранностью,  и абрисы реперов

прилагаются.

Акт составлен в ____ экземплярах.

Сдал:                                      Принял:

Представитель генподрядной                 Представитель застройщика или

строительной организации                   технического заказчика

_______________________________            _______________________________

(должность, ФИО, подпись, дата)            (должность, ФИО, подпись, дата)

М.П.                                       М.П.

### Приложение 1 к акту

N ___ от " " _____________ 20__ г.

Список заложенных реперов,

принятых на наблюдение за сохранностью

Система координат: _____________

Система высот: _____________

| Номер пункта ГРО | Координаты | Отметки H | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Представитель генподрядной

строительной организации       _______________________ ________ ______ М.П.

(организация, ФИО)     (подпись) (дата)

Представитель застройщика

или технического заказчика     _______________________ ________ ______ М.П.

(организация, ФИО)      (подпись) (дата)

### Приложение 2 к акту

N ____ от " " ______________ 20__ г.

Абрисы геодезических пунктов (реперов)

(пример оформления)

## Форма N 4.1

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

ЖУРНАЛ N

погружения (забивки свай)

Номер сваи ________________________________________________________________

Система копра: ____________________________________________________________

Тип молота: _______________________________________________________________

Вес ударной части молота: _________________________________________________

Энергия удара молота по паспорту __________________________________________

Характеристика наголовника ________________________________________________

Дата забивки ______________________________________________________________

Номер сваи по журналу изготовления ________________________________________

Длина сваи ________________________________________________________________

Отметка поверхности грунта и сваи _________________________________________

Отметка острия сваи: ______________________________________________________

проектная _________________________________________________________________

фактическая _______________________________________________________________

Проектный отказ ___________________________________________________________

Давление пара (воздуха) по манометру ______________________________________

Таблица

| Дата забивки | Номер сваи | Длина сваи | Диаметр или сечение сваи | Материал сваи | Вес сваи | Отметка верха головы сваи | Отметка низа сваи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | по плану | фактически |  |  |  |  | по проекту | фактически | по проекту | фактически |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Окончание таблицы

| Тип снаряда | Высота подъема бабы или ход поршня молота | Погружение сваи от собственного веса, см | Погружение сваи от веса бабы, см | Глубина погружения сваи от залогов, см | Отказ при последнем залоге, см | Вес ударной части бабы или молота | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Молот простого действия | Молот двойного действия |  |  |  |  |  |  |  |
| номера залогов | число ударов в залоге | частота ударов, мин | Продолжительность работы, мин |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

В журнале пронумеровано и прошнуровано ____________ страниц

Журнал начат   "____" _____________ 20____ г.

Журнал окончен "____" _____________ 20____ г.

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО и подпись руководителя организации, выдавшего журнал)

М.П.

## Форма N 5.1

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

ЖУРНАЛ N

производства земляных работ

от км ____________ ПК и до км ____________ ПК _____________

Представитель

субподрядной строительной

организации

____________________________________ ________________ _________ ______ М.П.

(организация)           (должность, ФИО) (подпись) (дата)

Журнал начат   "____" ______________ 20____ г.

Журнал окончен "____" ______________ 20____ г.

| Дата | Конструктивные элементы линейной части трубопровода (переходы через преграды и инженерные коммуникации, насыпи и др.) | Виды работ: - снятие ПСП; - разработка траншеи; - засыпка | Границы участка от км, ПК до км, ПК; привязка площадки | Выполнение противопучинных и других присыпок дна траншеи (котлована) от км, ПК до км, ПК | Выполнение нивелировки дна траншеи, котлована (подпись геодезиста) | Отметки дна траншеи и котлована | Замечания контролирующих лиц (строительного контроля застройщика или технического заказчика и службы контроля качества) | Отметка ответственного лица об устранении замечаний | Сдача-приемка работ | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | проектные | фактические | подпись |  |  | подпись представителя субподрядной организации | Подпись строительного контроля застройщика или технического заказчика |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

## Форма N 5.2

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

проведения рекультивации земли

на участке производства работ _____________________

от км/ПК __________________ до км/ПК

Составлен настоящий акт в том, что рекультивация земель на участке

магистрального трубопровода от км/ПК ______________ до км/ПК ______________

общей протяженностью ______ м

проведена в соответствии с проектом ______________________________________,

разработанным _____________________________________________________________

(наименование проектной организации, дата)

и действующими нормативными документами ___________________________________

(перечислить с указанием

соответствующих пунктов)

М.П.

Представитель генподрядной _______________________________ _________ ______

строительной организации   (должность, организация, ФИО)   (подпись) (дата)

М.П.

Ответственный представитель ______________________________ _________ ______

землепользователя           (должность, организация, ФИО)  (подпись) (дата)

## Форма N 5.3

КонсультантПлюс: примечание. Текст сноски <1> дан в соответствии с официальным текстом документа.

Объект капитального строительства

___________________________________________________________________________

(наименование в соответствии с титулом проектной организации, почтовый

или строительный адрес)

застройщик или технический заказчик _______________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

___________________________________________________________________________

наименование саморегулируемой организации, членом которой является <1>)

Лицо, осуществляющее строительство ________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

___________________________________________________________________________

наименование саморегулируемой организации, членом которой является <1>)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации ____________________

___________________________________________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

___________________________________________________________________________

наименование саморегулируемой организации, членом которой является <2>)

Лицо, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию __________________

___________________________________________________________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

___________________________________________________________________________

наименование саморегулируемой организации, членом которой является <1>)

АКТ

освидетельствования скрытых работ

N __________________                            "___" _____________ 200_ г.

Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам

строительного контроля

___________________________________________________________________________

(должность <3>, ФИО, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство (специалист

по организации строительства)

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам

строительного контроля

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации <4>

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, реквизиты документа о представительстве)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: ________

___________________________________________________________________________

(наименование, должность, ФИО, реквизиты документа о представительстве)

произвели осмотр работ, выполненных _______________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1 К освидетельствованию предъявлены следующие работы ______________________

___________________________________________________________________________

(наименование скрытых работ)

2 Работы выполнены по проектной документации ______________________________

___________________________________________________________________________

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей

___________________________________________________________________________

документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной

и/или рабочей документации)

3 При выполнении работ применены __________________________________________

(наименование строительных материалов

(изделий) со ссылкой на сертификаты или

другие документы, подтверждающие

качество) <5>

4 Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым

к ним требованиям: ________________________________________________________

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз,

обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных

работ, проведенных в процессе строительного контроля)

<5>

5 Даты: начала работ    "____" _______________ 20___ г.

окончания работ "____" _______________ 20___ г.

6 Работы выполнены в соответствии с _______________________________________

(указывается наименование, статьи (пункты) технического регламента, иных

нормативных правовых актов, разделы проектной и/или рабочей документации)

7 Разрешается производство последующих работ по ___________________________

(наименование работ,

конструкций, участков сетей

инженерно-технического

обеспечения)

Дополнительные сведения ___________________________________________________

Акт составлен в ____ экземплярах.

Приложения:

___________________________________________________________________________

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований,

лабораторных и иных испытаний)

Представитель застройщика или технического заказчика

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство (специалист

по организации строительства)

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам

строительного контроля

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации <4>

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, реквизиты документа о представительстве)

Представители иных лиц: ___________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

--------------------------------

<1>   За   исключением   случаев,  когда  членство  в  саморегулируемых

организациях в области в области строительства, реконструкции, капитального

ремонта объектов капитального строительства не требуется.

<2>   За   исключением   случаев,  когда  членство  в  саморегулируемых

организациях   в   области   архитектурно-строительного  проектирования  не

требуется.

<3> В случае осуществления строительного контроля на основании договора

с  указанием  индивидуального  предпринимателя,  наименования  юридического

лица, с которым заключен договор на проведение строительного контроля.

<4> В случаях, когда авторский надзор осуществляется.

<5>   В  случае,  если  необходимо  указывать  более  пяти  документов,

составляется их реестр, который является неотъемлемой частью акта.

## Форма N 5.4

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

засыпки (защитных обвалований, устройства амбаров

для аварийного приема) уложенного трубопровода

от " " __________ 20___ г.

Мы,  нижеподписавшиеся,  представители:  застройщика  или  технического

заказчика __________________________ строительного контроля застройщика или

(должность, ФИО)

технического заказчика __________________________________

(должность, ФИО)

службы контроля качества ______________________ и субподрядной строительной

(должность, ФИО)

организации _____________________________________________

(должность, ФИО)

составили настоящий акт в том, что на участке магистрального трубопровода

от км __________ ПК до км ___________ ПК

от км __________ ПК до км ___________ ПК

от км __________ ПК до км ___________ ПК

общей протяженностью _________________ м произведена засыпка трубопровода в

соответствии с требованиями проекта и рабочих чертежей N N _______________.

На участках    от км __________ ПК до км ___________ ПК

от км __________ ПК до км ___________ ПК

общей протяженностью __ м засыпка произведена грунтом с гранулометрическими

размерами, не превышающими требований действующих норм и правил.

На участках    от км __________ ПК до км ___________ ПК

от км __________ ПК до км ___________ ПК

общей протяженностью ______________________ м выполнена присыпка уложенного

участка магистрального трубопровода для защиты от повреждений измельченным

грунтом толщиной слоя ____________ см, после чего выполнена засыпка грунтом

с фракциями, превышающими требования строительных норм и правил.

На участках    от км __________ ПК до км ___________ ПК

от км __________ ПК до км ___________ ПК

общей протяженностью _____ м выполнены защитные  обвалования и  амбары  для

аварийного приема, не превышающими требований действующих норм и правил.

На  основании   изложенного  засыпка  трубопровода  на  указанных  участках

считается принятой.

Представитель застройщика

или технического         _____________________________ _________ _____ М.П.

заказчика                (организация, должность, ФИО) (подпись) (дата)

Представитель службы

строительного контроля

застройщика или          _____________________________ _________ _____ М.П.

технического заказчика   (организация, должность, ФИО) (подпись) (дата)

Представитель службы     _____________________________ _________ _____ М.П.

контроля качества        (организация, должность, ФИО) (подпись) (дата)

Представитель

субподрядной

строительной             _____________________________ _________ _____ М.П.

организации              (организация, должность, ФИО) (подпись) (дата)

## Форма N 6.1

___________________________________________________________

(организация, в подчинении которой находится подразделение,

выполняющее сварку)

____________________________________________________________

(подразделение, выполняющее сварку)

____________________________________________________________

(наименование объекта)

ЖУРНАЛ N

сварки _____________________ на участке

(на трассе, трубосварочной базе, площадке)

от км/ПК _______ до км/ПК _______

Представитель субподрядной

строительной организации __________________________________________________

(должность, организация, фамилия, инициалы)

Журнал начат "____" ______________ 20____ г.

Журнал окончен "____" ______________ 20____ г.

| Сквозной порядковый номер | Дата сварки | Температура воздуха, °C | Диаметр свариваемых элементов, мм | Толщина стенки свариваемых элементов, мм | НД, марка стали, завод-поставщик элементов трубопровода | Температура подогрева (просушки стыка), °C | Наименование и номера свариваемых элементов трубопровода | Заводской номер элемента | Длина элемента | Номер сварного соединения | Привязка сварного соединения | Способ сварки и положение при сварке | Марка сварочных материалов | Фамилия, инициалы бригадира (звеньевого) и номер схемы расположения сварщиков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Километр | Номер стыка в километре | Дополнительная маркировка | километр | пикет |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Продолжение

| Номер шифра бригады или сварщиков | Соблюдение технологии (подпись бригадира) | Приемка стыка | Сведения о проведении ремонта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по результатам контроля ВИК (заключение о годности стыка, номер, дата заключения) | по результатам контроля физическими методами или механическим испытаниям (заключение о годности стыка, номер, дата заключения) | по результатам контроля физическими методами (заключение о годности стыка, номер, дата заключения) | Отремонтировано, вырезано | Дата | Подпись прораба (мастера) |
|  |  | Номер | Дата | Результат | Вид | Номер | Дата | Результат | Вид | Номер | Дата | Результат |  |  |  |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |

Окончание

| Приемка стыка после ремонта | Примечание |
| --- | --- |
| по результатам ВИК (заключение о годности стыка, номер, дата заключения) | по результатам контроля физическими методами (заключение о годности стыка, номер, дата заключения) | по результатам контроля физическими методами (заключение о годности стыка, номер, дата заключения) |  |
| Номер | Дата | Результат | Вид | Номер | Дата | Результат | Вид | Номер | Дата | Результат |  |
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |

## Форма N 6.2

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

СВЕДЕНИЯ по фактической раскладке труб

по участку _____________ км магистрального трубопровода

| Номер в раскладке труб по участку | Сведения по трубам | Данные по сварке |
| --- | --- | --- |
|  | Номер акта входного контроля трубы, соединительной детали, запорной арматуры, дата контроля | Завод-изготовитель | Тип трубы | Наименование детали | Номер элемента | Длина, м | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Класс прочности | Шифр (клеймо) бригады/сварщика | Номер стыка по журналу сварки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Примечания 1 Номер сварного соединения (стыка) должен содержать пикетаж (км) трассы (по проектной документации) и порядковый номер стыка на данном пикете (километре) с добавлением "0" в конце номера стыка. Например, 1324/120 (12 стык на 1324 км трассы). В случае врезки катушки захлеста между стыками (например, 120 и 130) сварным соединениям присваивается номер 121, 122 и т.д. 2 Формирование настоящей таблицы по окончании работ производится добавлением (в случае сварки дополнительных стыков, захлестов), удалением сведений (в случае вырезки стыка) по каждому участку и копированием данных из разрозненных файлов в общий файл. 3 В соответствии с требованиями застройщика или технического заказчика к настоящей таблице допускается заполнение схемы фактической раскладки труб по участку магистрального трубопровода. |

## Форма N 6.3

КонсультантПлюс: примечание. Текст продолжения таблицы дан в соответствии с официальным текстом документа.

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

ЖУРНАЛ N

регистрации результатов механических испытаний

допускных и контрольных сварных соединений

Журнал начат   "____" ______________ 20____ г.

Журнал окончен "____" ______________ 20____ г.

Представитель службы

строительного контроля

подрядчика             ___________________________________ _________ ______

М.П.                    (организация, должность, ФИО)      (подпись) (дата)

| Обоснование механического испытания сварного соединения | Номер контрольного стыка по журналу сварки или номер катушки | Сварщик | Дата | Сварка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фамилия, инициалы | Присвоенный шифр | Сварки | Механические испытания | Способ | Положение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Продолжение

| Труба | НД, завод - поставщик труб (дробью) | Марка стали, предел прочности по НД, кгс/мм2 (дробью) | Марка сварочных материалов | Номер и дата заключения по проверке качества сварных соединений физическими методами контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр, мм | Толщина стенки, мм |  |  |  |  |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Продолжение

| Образцы | Результаты испытаний |
| --- | --- |
| Тип по НД | Площадь поперечного сечения, мм | На растяжение | Значение угла загиба с расположением корня шва |
|  |  | Разрывное усилие, кг | Предел прочности, кгс/мм2 | наружу | внутрь | на ребро |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Окончание

| Место разрушения и обнаруженные дефекты | Заключение по результатам механических испытаний (указать соответствие НД или необходимость повторных испытаний) | Механические испытания произвел (должность, инициалы, фамилия, подпись) | Подпись ответственного представителя производственной службы контроля качества |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 23 | 24 | 25 |

## Форма N 6.4

| Наименование лаборатории НК |  | Наименование объекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | Уровень качества |
|  |  | Наименование трассы |
| Свидетельство об аттестации N |  | Участок трубопровода, километраж |
|  |  | Наименование организации подрядчика |
|  |  | Наименование организации технического заказчика |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ N _____

от _____________ 20____ года

по результатам контроля качества сварных соединений

визуальным и измерительным методами

Номер технологической карты по контролю

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ

| Номер сварного соединения по журналу сварки | Диаметр и толщина стенки трубы, мм | Шифр бригады или клеймо сварщика | Средства контроля | Координаты/Описание выявленных дефектов | Заключение (годен, ремонт, вырезать) | Схема проконтролированного сварного соединения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль провел | ФИО | Уровень квалификации, удостоверение N | Подпись | Дата |
| Заключение выдал | ФИО | Уровень квалификации, удостоверение N | Подпись | Дата |
|  | Печать (штамп) лаборатории |

## Форма N 6.5

| Наименование лаборатории НК |  | Наименование объекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | Уровень качества |
|  |  | Наименование трассы |
| Свидетельство об аттестации N |  | Участок трубопровода, километраж |
|  |  | Наименование организации подрядчика |
|  |  | Наименование организации технического заказчика |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ N _____

от _____________ 20__ года

по результатам контроля качества

сварных соединений ультразвуковым методом

| Номер технологической карты по сварке | Наименование способа сварки | Номер операционной технологической карты контроля |
| --- | --- | --- |
| Номер сварного соединения по журналу сварки | Диаметр и толщина стенки трубы, мм | Шифр бригады или клеймо сварщика |

| Дефектоскоп | ПЭП (тип, частота, угол ввода, пр.) | Нормативный документ | Sбрак, мм2 |
| --- | --- | --- | --- |
| СОП | Форма и размер искусственного отражателя | Поправки чувствительности |

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ

| Номер дефекта | Эквививалентная площадь дефекта Sдеф, мм2 | Протяженность дефекта L, мм | Глубина залегания дефекта Y, мм | Высота дефекта, h, мм | Форма (характер) дефекта (объемный/плоскостной) | Координаты дефекта, мм | Приложения (распечатки дефектограмм) | Заключение (годен, ремонт, вырезать) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль провел | ФИО | Уровень квалификации, удостоверение N | Подпись | Дата |
| Заключение выдал | ФИО | Уровень квалификации, удостоверение N | Подпись | Дата |
|  | Печать (штамп) лаборатории |

## Форма N 6.6

| Наименование лаборатории НК |  | Наименование объекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | Уровень качества |
|  |  | Наименование трассы |
| Свидетельство об аттестации N |  | Участок трубопровода, километраж |
|  |  | Наименование организации подрядчика |
|  |  | Наименование организации технического заказчика |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ N _________

от ________________ 20__ года

по результатам контроля качества сварных соединений

радиографическим методом

Тип источника ионизирующего излучения _____________________

Номер операционной технологической карты контроля _________

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ

| Номер сварного соединения по журналу сварки | Диаметр и толщина (радиационная/номинальная) стенки трубы, мм | Шифр бригады или клеймо сварщика | Номер участка контроля (координаты мерного пояса) | Чувствительность контроля, мм | Описание выявленных дефектов | Координаты недопустимых дефектов по периметру шва | Заключение (годен, ремонт, вырезать) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль провел | ФИО | Уровень квалификации, удостоверение N | Подпись | Дата |
| Заключение выдал | ФИО | Уровень квалификации, удостоверение N | Подпись | Дата |
|  | Печать (штамп) лаборатории |

## Форма N 6.7

| Наименование лаборатории НК |  | Наименование объекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | Уровень качества |
|  |  | Наименование трассы |
| Свидетельство об аттестации N |  | Участок трубопровода, километраж |
|  |  | Наименование организации подрядчика |
|  |  | Наименование организации технического заказчика |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ N _________

от ________________ 20__ года

по результатам контроля качества

сварных соединений капиллярным методом

Номер операционной технологической карты контроля _________

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ

| Номер сварного соединения по журналу сварки | Диаметр и толщина стенки трубы, мм | Шифр бригады или клеймо сварщика | Условия проведения контроля (температура, освещенность и др.) | Средства контроля (дефектоскопический набор) | Координаты/Описание выявленных дефектов | Заключение (годен, ремонт, вырезать) | Схема проконтролированного сварного соединения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль провел | ФИО | Уровень квалификации, удостоверение N | Подпись | Дата |
| Заключение выдал | ФИО | Уровень квалификации, удостоверение N | Подпись | Дата |
|  | Печать (штамп) лаборатории |

## Форма N 6.8

| Наименование лаборатории НК |  | Наименование объекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | Уровень качества |
|  |  | Наименование трассы |
| Свидетельство об аттестации N |  | Участок трубопровода, километраж |
|  |  | Наименование организации подрядчика |
|  |  | Наименование организации технического заказчика |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ N _________

от ________________ 20__ года

по результатам контроля качества сварных соединений

магнитопорошковым методом

Номер операционной технологической карты контроля _________

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ

| Номер сварного соединения по журналу сварки | Диаметр и толщина стенки трубы, мм | Шифр бригады или клеймо сварщика | Условия проведения контроля (температура, освещенность и др.) | Средства контроля дефектоскоп (дефектоскопический набор) | Режимы контроля (способ намагничивания, схема) | Параметры контроля | Координаты/Описание выявленных дефектов | Заключение (годен, ремонт, вырезать) | Схема проконтролированного сварного соединения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контроль провел | ФИО | Уровень квалификации, удостоверение N | Подпись | Дата |
| Заключение выдал | ФИО | Уровень квалификации, удостоверение N | Подпись | Дата |
|  | Печать (штамп) лаборатории |

## Форма N 6.9

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ N

от "  " ________________ 20__ г.

по качеству сварных соединений, выполненных

контактной стыковой сваркой оплавлением

| Привязка | Труба | Номер стыка по журналу сварки | Процент контроля стыков | Сварщик ФИО, шифр | Номер диаграммы записи режимов сварки | Марка прибора | Нарушения режима сварки | Проверка формы стыка по результатам ВИК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КМ | ПК | Диаметр, толщина стенки, мм | Марка, тип стали |  |  |  |  |  |  | Отметка о наличии дефектов формы стыка, виды дефектов (недопустимое значение смещения усиления) | Описание дефектов | Отметка о годности стыка по форме |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Координаты дефектов | Максимальная величина дефектов, мм | Длина участка с недопустимой величиной дефекта, мм |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Окончание

| Результаты автоматизированного ультразвукового контроля | Описание выявленных дефектов | Заключение (годен, ремонт, вырезать, повторный контроль) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства и параметры контроля |  |  |  |
| Оборудование и материалы | Результаты СОП |  |  |  |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Измерения произвел:

Представитель службы

строительного            ______________________ ________ ________ М.П.

контроля подрядчика      (должность, ФИО)      (подпись) (дата)

Заключение выдал:

Представитель службы

строительного

контроля застройщика или _____________________ _________ ________ М.П.

технического заказчика   (должность, ФИО)      (подпись) (дата)

## Форма N 6.10

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

на гарантийное сварное соединение N ____________________________

(по журналу сварочных работ)

от "___" _____________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель субподрядной строительной организации

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

представитель строительного контроля технического заказчика

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

представитель лаборатории неразрушающего контроля (НК)

(специалист НК не ниже II уровня) _________________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена сварка

гарантийного сварного соединения на ПК _______________ км _______________

объекта _________________________________________,

диаметр (D) _____ мм, толщина стенки (S) _____ мм, давление (Pу) _____ МПа,

класс прочности _________.

Сварку гарантийного стыка произвела сварочно-монтажная бригада

в составе:

руководитель сварочной бригады (бригадир) _________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

___________________________________________________________________________

специалисты сварочного производства I уровня

| Фамилия, имя, отчество | Организация | Разряд | Номер клейма | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Сборка и сварка стыка произведены в полном соответствии с требованиями

нормативных документов и технологической карты: ___________________________

____________________________________________________________,

(номер, дата, кем утверждена, ФИО)

о чем произведены записи в журнале сварки сварных соединений (журнале

сварочных работ).

Неразрушающий контроль гарантийного стыка произведен специалистами

неразрушающего контроля лаборатории _______________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование и ИНН организации, осуществляющей ведение НК на объекте)

представитель лаборатории НК (___) уровня _________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО)

специалисты неразрушающего контроля

| Фамилия, имя, отчество | Должность | Уровень | Номер удостоверения, срок действия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Результат контроля сварного соединения ____________________________________

(указать номер согласно журнала

сварочных работ)

Сведения о контроле качества сварного соединения

| Метод контроля | Наименование средства контроля (оборудования) и срок очередной поверки | Дата контроля | Номер и дата заключения | Результаты контроля (годен/не годен) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВИК |  |  |  |  |
| УЗК |  |  |  |  |
| РК |  |  |  |  |

о чем произведены записи в журнале контроля сварных соединений

неразрушающими методами.

Представитель субподрядной

строительной организации      _____________________________________________

(организация, ФИО, подпись, дата)

Представитель строительного

контроля технического

заказчика <1>                 _____________________________________________

___________________________________________________________________________

(организация, ФИО, подпись, дата)

Представитель лаборатории

неразрушающего контроля       _____________________________________________

___________________________________________________________________________

(организация, ФИО, подпись, дата)

--------------------------------

<1>  Подпись  обязательна  только  при  строительстве,  реконструкции и

капитальном ремонте.

## Форма N 6.11

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

на герметизацию технологических отверстий N ___________________________

(по журналу сварочных работ)

от "___" _____________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель субподрядной строительной организации

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО)

представитель лаборатории неразрушающего контроля (НК) (специалист НК

не ниже II уровня)

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО)

составили  настоящий  акт  в  том,  что  в  нашем  присутствии  произведена

герметизация технологических отверстий на ПК _________ км _________ объекта

____________________________________________________, путем _______________

__________________________________________________________________________.

(вварка заплаты, приварка патрубка)

Класс прочности основной трубы ________, заплаты (патрубка) __________.

Герметизацию технологического  отверстия  произвела  сварочно-монтажная

бригада в составе:

руководитель сварочной бригады (бригадир) _________________________________

(должность, ФИО)

специалисты сварочного производства I уровня

| Фамилия, имя, отчество | Организация | Разряд | Номер клейма | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Герметизация технологического отверстия произведена в  полном  соответствии

с требованиями нормативных документов и технологической карты _____________

__________________________________________________________________________,

(номер, дата, кем утверждена, ФИО)

о чем произведены записи  в  журнале  сварки  сварных  соединений  (журнале

сварочных работ).

Неразрушающий   контроль   сварного   соединения  произведен  специалистами

неразрушающего контроля лаборатории _______________________________________

(наименование и ИНН организации,

осуществляющей ведение НК на объекте)

представитель лаборатории НК (___) уровня _________________________________

(должность, ФИО)

специалисты неразрушающего контроля

| Фамилия, имя, отчество | Должность | Уровень | Номер удостоверения, срок действия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Результат контроля сварного соединения ___________________________________

(указать номер согласно журналу

сварочных работ)

сведения о контроле качества сварного соединения

| Метод контроля | Наименование средства контроля (оборудования) и срок очередной поверки | Дата контроля | Номер и дата заключения | Результаты контроля (годен/не годен) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВПК |  |  |  |  |
| УЗК |  |  |  |  |
| РК |  |  |  |  |

о чем произведены записи в журнале контроля сварных соединений

неразрушающими методами.

Представитель субподрядной

строительной организации       ____________________________________________

(организация, ФИО, подпись, дата)

Представитель лаборатории

неразрушающего контроля         ___________________________________________

___________________________________________________________________________

(организация, ФИО, подпись, дата)

## Форма N 7.1

КонсультантПлюс: примечание. Нумерация граф таблицы дана в соответствии с официальным текстом документа.

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

ЖУРНАЛ N

изоляционно-укладочных работ и ремонта изоляции

от км ____________ ПК _____________

до км ____________ ПК _____________

Журнал начат "____" _______________ 20____ г.

Журнал окончен "____" _____________ 20____ г.

Представитель субподрядной организации,

выполняющей изоляционно-укладочные

работы                             ___________________________________ М.П.

(организация, должность, ФИО)

| Дата проведения работ | Привязка участка трубопровода км/ПК | Привязка к номеру сварного соединения по журналу сварки | Температура окружающего воздуха, °C | Изоляция трубопровода, стыков | Результаты проверки качества (подготовки поверхности к нанесению АКЗ, внешнего вида, величины нахлеста на заводское покрытие, адгезии, толщины, сплошности) | Подпись о приемке работ по нанесению антикоррозионной защиты | ФИО, подпись представителя службы строительного контроля заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Степень очистки поверхности трубы перед нанесением изоляции | Конструкция, типы, марки применяемых материалов | Фактическая температура подогрева перед изоляцией, °C |  | ФИО, подпись ответственного представителя службы контроля качества подрядчика | ФИО, подпись руководителя работ (мастер, прораб и др.) |  |
|  |  |  |  |  |  | трубы | битумной мастики |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Окончание

| Дата проведения укладочных работ | Укладка трубопровода | Замечания строительного контроля заказчика | Отметка о ремонте изоляции, дата, подпись руководителя работ (после укладки) | Температура окружающего воздуха, °C (при ремонте изоляции) | Дата засыпки | Отметка о ремонте изоляции, дата, подпись руководителя работ | Подписи о приемке работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | результаты проверки качества (качество постели, отметка верха трубы, соблюдение проектного положения) | подпись геодезиста |  |  |  |  |  | ФИО подпись представителя службы контроля качества подрядчика | ФИО подпись руководителя работ (мастер, прораб и др.) | ФИО подпись представителя службы строительного контроля застройщика или технического заказчика |
|  | проектная отметка верха трубы | фактическая отметка верха трубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

## Форма N 7.2

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

выполнения оценки качества изоляции законченных строительством

подземных участков трубопровода методом катодной поляризации

от "  " ____________ 20___ г.

Составлен представителями: службы  строительного  контроля  застройщика

или технического заказчика

__________________________________________________________________________,

(должность, ФИО)

представитель службы контроля качества ____________________________________

___________________________________________________________________________

(организация, должность, ФИО)

генподрядной строительной организации _____________________________________

(должность, ФИО)

в том, что проведены электрометрические измерения для определения

оценки качества изоляции законченного строительством участка от

км/ПК ___________________ до км/ПК ________________________________________

трубопровода, перехода через _______________________, отвода от

_____________________________ общей протяженностью _____________________ м,

диаметр трубы _______________ мм, толщина стенки ______________________ мм,

марка стали ________________________,  удельное электрическое сопротивление

стали _________ Ом·мм2/м, продольное сопротивление трубы ____________ Ом·м.

Вид, тип и конструкция защитного покрытия _____________________________

__________________________. Тип окружающего трубопровод грунта ____________

_________________________________. Среднее  удельное  сопротивление  грунта

на длине участка ________________________ Ом·м.

Дата укладки и засыпки участка _______________________________________.

Место подключения источника постоянного тока ______________________ км.

Продолжительность поляризации __________________ ч.

Требуемое смещение разности потенциалов "труба-земля" ______________ В.

Требуемая сила тока __________________ А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

| Время измерения, ч | Сила тока, А | Разность потенциалов "труба-земля", В |
| --- | --- | --- |
|  |  | естественная | при включенном источнике тока | смещение |
|  |  | в начале участка | в конце участка | в начале участка | в конце участка | в начале участка | в конце участка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Результаты измерения-расчета свидетельствуют о ________________________

___________________________________________________________________________

(состояние изоляции - хорошее, удовлетворительное,

___________________________________________________________________________

неудовлетворительное)

Представитель

генподрядной строительной

организации                ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель службы

строительного контроля

застройщика или

технического заказчика     ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель службы

контроля качества          ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

## Форма N 7.3

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

проведения контроля сплошности изоляционного

покрытия засыпанного трубопровода

от "  " ____________ 20___ г.

Мы,  нижеподписавшиеся,  представитель  службы  строительного  контроля

застройщика или технического заказчика

__________________________________________________________________________,

(должность, ФИО)

представитель субподрядной организации ___________________________________,

(должность, ФИО)

представитель службы контроля качества ____________________________________

(организация, должность, ФИО)

составили настоящий акт в том, что на участке  трубопровода  протяженностью

_________________ м от км ______________ ПК ____________ до км ____________

ПК ____________ искателем повреждений______________________________________

(указать марку прибора)

проверено качество изоляционного __________________________________________

(указать конструкцию покрытия)

покрытия __________________ типа толщиной ______________________________ мм

с оберткой ________________ в _______________ слоев.

(тип)

В результате проверки по данным прибора обнаружены повреждения

изоляционного покрытия в __________________ местах на ПК __________________

___________________________________________________________________________

(перечислить пикеты)

общей протяженностью __________________ м.

При шурфовке мест предполагаемых повреждений изоляционного покрытия

фактические повреждения обнаружены на _________________ общей

(км/ПК)

протяженностью __________________ м.

Все  повреждения  изоляционного  покрытия  исправлены,  проверены  искровым

дефектоскопом, о чем сделаны записи в журнале изоляционно-укладочных работ.

Представитель субподрядной

строительной организации   ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель службы

контроля качества          ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель службы

строительного контроля

застройщика или

технического заказчика     ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

## Форма N 7.4

КонсультантПлюс: примечание. Шапка таблицы дана в соответствии с официальным текстом документа.

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

выполнения оценки качества изоляции отремонтированных

в процессе производства работ участков

методом катодной поляризации

от "___" ________________ г.

Составлен представителями: службы  строительного  контроля  застройщика

или технического заказчика _______________________________________________,

(должность, ФИО)

службы контроля качества __________________________________________________

___________________________________________________________________________

(организация, должность, ФИО)

генподрядной строительной организации _____________________________________

(должность, ФИО)

о том, что проведены  электрометрические измерения  для определения  оценки

качества изоляции отремонтированного участка от км/ПК _____________________

до км/ПК _______________, трубопровода, перехода через ___________________,

отвода от ____________________ общей протяженностью ____________________ м,

диаметр трубы _________________ мм, толщина стенки ____________________ мм,

марка стали __________, удельное электрическое сопротивление ________ Ом·м.

Вид, тип и конструкция защитного покрытия ________________________________.

Тип окружающего трубопровод грунта _______________________________________.

Среднее удельное сопротивление грунта на длине участка ______________ Ом·м.

Дата укладки и засыпки участка "____" ________________________ г.

Место подключения источника постоянного тока _________________ км.

Продолжительность поляризации ________________________________ ч.

Требуемое смещение разности потенциалов "труба-земля" __________________ В,

требуемая сила тока __________________ А.

Результаты измерений

| Время измерения, ч | Сила тока, А | Разность потенциалов "труба-земля", В |
| --- | --- | --- |
|  |  | естественная | естественная | естественная | естественная |
|  |  | в начале участка | в начале участка | в начале участка | в начале участка | в начале участка | в начале участка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Результаты измерений и расчетов свидетельствуют о _________________________

___________________________________________________________________________

(состояние изоляции - хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное)

Представитель службы

строительного контроля

застройщика или

технического заказчика     ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель службы

контроля качества          ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель генподрядной

строительной организации   ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

## Форма N 7.5

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

проведения испытаний защитных покрытий кольцевых

сварных стыков трубопроводов

Тип и конструкция защитного покрытия стыка: _______________________________

Изоляционные материалы: ___________________________________________________

Дата изоляции: ___________ Смена _________ Дата и время контроля: _________

| Номер стыка, участок трубопровода, диаметр трубопр вода | Внешний вид защитного покрытия | Сплошность и равномерность нанесения эпоксидного покрытия | Толщина покрытия, мм | Размер нахлеста защитного покрытия на заводское покрытие, мм | Адгезия защитного покрытия к стали, с указанием единицы измерения, Н/см | Адгезия защитного покрытия к заводскому покрытию, с указанием единицы измерения, Н/см | Диэлектрическая сплошность, кВ/мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тело | шов |  |  | первый нахлест | второй нахлест |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Среднее | Среднее | Среднее |  |

Выводы:

___________________________________________________________________________

(покрытие соответствует/не соответствует требованиям настоящего документа

(технические условия завода-изготовителя (если требуется)

Контроль произвели:      ___________________________ _____________ ________

(ФИО, организация, уровень    (подпись)    (дата)

квалификации, удостоверение)

___________________________ _____________ ________

(ФИО, организация, уровень    (подпись)    (дата)

квалификации, удостоверение)

Представитель службы строительного

контроля застройщика или

технического заказчика   ___________________________ _____________ ________

(ФИО, организация, уровень)   (подпись)    (дата)

Представитель службы

контроля качества        ___________________________ _____________ ________

(ФИО, организация, уровень)   (подпись)    (дата)

## Форма N 7.6

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

приемки уложенного и забалластированного трубопровода

от "  " ____________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся:

представитель службы строительного контроля застройщика или технического

заказчика ________________________________________________________________,

(должность, ФИО)

представитель субподрядной организации, выполнившей изоляционно-укладочные

работы ____________________________________________________________________

(должность, ФИО)

представитель субподрядной организации, выполнившей работы по балластировке

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО)

представитель субподрядной организации, выполнившей теплоизоляционные

работы ____________________________________________________________________

(должность, ФИО)

представитель службы контроля качества ____________________________________

___________________________________________________________________________

(организация, должность, ФИО)

составили настоящий акт в том, что на участке магистрального трубопровода

от км _____________ ПК до км ____________ ПК _____________

от км _____________ ПК до км ____________ ПК _____________

от км _____________ ПК до км ____________ ПК _____________

общей протяженностью _____________ м выполнен комплекс работ по изоляции,

укладке, балластировке (закреплению на проектных отметках).

Изоляционное покрытие _________________________________________________

(заводское, выполненное в полевых условиях)

Типа, толщиной ____________ мм с оберткой _____________________, нанесенной

(указать вид обертки)

в __________________ слоя.

Изоляционное  покрытие  соответствует   требованиям   проекта  (рабочие

чертежи N __________________), а также  действующим нормативным документам.

Проверка качества очистки и праймирования производилась __________________,

(визуально, прибором)

адгезия изоляционного покрытия проверена __________________________________

(указать чем: метод надреза

___________________________________________________________________________

треугольника, адгезиметром)

и соответствует требованиям ГОСТ Р 51164-98.

Проверка  сплошности  изоляционного  покрытия   производилась  искровым

дефектоскопом в местах, вызывавших сомнение.

Изолированный участок магистрального трубопровода уложен

в подготовленную траншею на проектные отметки, что подтверждено

геодезической съемкой, нанесенной на рабочие чертежи N ___________.

Укладка произведена без провисов и недопустимых отклонений от оси.

Имевшиеся в процессе работы замечания по качеству работ занесены в журнал

производства изоляционно-укладочных работ и устранены.

После укладки участков магистрального трубопровода

от км ____________ ПК до км ___________ ПК ________________

от км ____________ ПК до км ___________ ПК ________________

установлено _________________ утяжелителей марки ______________

от км _____ ПК _________ до км _____ ПК _________ с шагом __________ м,

от км _____ ПК _________ до км _____ ПК _________ с шагом __________ м,

установлено _____________ анкерных устройств типа _____________

от км _____ ПК _________ до км _____ ПК _________ с шагом __________ м,

от км _____ ПК _________ до км _____ ПК _________ с шагом __________ м.

На участке общей протяженностью _______________ м

от км_____________ ПК до км ___________ ПК ________________

от км_____________ ПК до км ___________ ПК ________________

произведена балластировка нетканым синтетическим материалом типа

________________ с засыпкой _____________ грунтом. Полотнища НСМ

сварены между собой.

Для предохранения изоляционного покрытия от повреждений в соответствии

с проектом под ____________________________________________________________

(утяжелители, анкеры)

установлены _______________________________________________________________

(защитные коврики, деревянные маты и др.)

размером ____________ в ____________ слоя.

Повреждения    изоляционного    покрытия    после   установки   средств

балластировки ликвидированы,  о чем сделаны записи  в журнале  производства

работ.

На участке от ПК ___________________ до ПК ______________________

протяженностью _____________ м магистрального трубопровода выполнена

футеровка рейкой размером _____________ мм, обеспечивающая защиту

изоляционного покрытия от повреждений. Футеровка выполнена в соответствии

с требованиями проекта и рабочих чертежей N _________.

На участке от ПК ___________________ до ПК ______________________

выполнена теплоизоляция ___________________________________________________

(указать конструкцию)

Работы выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов

и проекта, рабочие чертежи N ________________________.

На основании изложенного указанные в акте работы считаются принятыми,

разрешается засыпка участков

от км ____________ ПК до км ___________ ПК ________________

от км ____________ ПК до км ___________ ПК ________________

общей протяженностью ____________________м.

Представитель службы

строительного контроля

застройщика или

технического заказчика     ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель субподрядной

организации, выполнившей

изоляционно-укладочные

работы                     ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель субподрядной

организации, выполнившей

работы по балластировке    ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель субподрядной

организации, выполнившей

теплоизоляционные работы   ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель службы

контроля качества          ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

## Форма N 7.7

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

выполнения работ по теплоизоляции трубопроводов и оборудования

от "  " ____________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся,

представитель службы строительного контроля застройщика или технического

заказчика ________________________________________________________________,

(должность, ФИО)

представитель субподрядной организации, выполнившей теплоизоляционные

работы ____________________________________________________________________

(должность, ФИО)

представитель службы контроля качества

___________________________________________________________________________

(организация, должность, ФИО)

составили настоящий акт в том, что на участке магистрального трубопровода

от км ____________ ПК ________ до км ___________ ПК ____________

общей протяженностью _____________ м

выполнены теплоизоляционные работы ________________________________________

___________________________________________________________________________

(указать конкретные виды работ в теплоизолируемом объекте)

Работы выполнены в полном объеме в соответствии  с  рабочей  документацией,

с отмеченными в прилагаемой документации отклонениями, действующими НД.

На основании  изложенного,  указанные  в акте  работы  считаются принятыми,

разрешается выполнение последующих работ __________________________________

на участке

от км ____________ ПК до км ___________ ПК ________________

общей протяженностью ___________________ м.

Представитель службы

строительного контроля

застройщика или

технического заказчика     ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель субподрядной

организации, выполнившей

теплоизоляционные работы   ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель службы

контроля качества          ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

## Форма N 7.8

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

выполнения работ по установке термостабилизаторов

от "  " ____________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся,

представитель службы строительного контроля застройщика или технического

заказчика ________________________________________________________________,

(должность, ФИО)

представитель субподрядной организации, выполнившей работы по установке

термостабилизаторов _______________________________________________________

(должность, ФИО)

представитель службы контроля качества

___________________________________________________________________________

(организация, должность, ФИО)

составили настоящий акт в том, что на участке магистрального трубопровода

от км ____________ ПК _______ до км ___________ ПК _________

общей протяженностью _____________ м

выполнены работы по установке термостабилизаторов _________________________

___________________________________________________________________________

(указать конкретные виды работ на объекте,

___________________________________________________________________________

принцип работы, тип хладагента, материал изготовления корпуса,

___________________________________________________________________________

конструктивные особенности)

Работы выполнены в полном объеме  в соответствии  с рабочей  документацией,

с отмеченными в прилагаемой документации отклонениями, действующими НД.

На основании изложенного, указанные в акте работы считаются принятыми.

Представитель службы

строительного контроля

застройщика или

технического заказчика     ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель субподрядной

организации, выполнившей

работы по установке

термостабилизаторов        ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель службы

контроля качества          ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

## Форма N 7.9

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

выполнения работ по футеровке

от "  " ____________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся,

представитель службы строительного контроля застройщика или технического

заказчика ________________________________________________________________,

(должность, ФИО)

представитель субподрядной организации, выполнившей работы по футеровке

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО)

представитель службы контроля качества

___________________________________________________________________________

(организация, должность, ФИО)

составили настоящий акт в том, что на участке магистрального трубопровода

от км ____________ ПК ________ до км ___________ ПК ________

общей протяженностью _____________ м

выполнены работы по футеровке _____________________________________________

___________________________________________________________________________

(указать конкретные виды работ на объекте,

___________________________________________________________________________

размеры рейки, обеспечивающей защиту изоляционного покрытия и т.д.)

Работы выполнены в полном объеме  в соответствии  с рабочей  документацией,

с отмеченными в прилагаемой документации отклонениями, действующими НД.

На основании  изложенного,  указанные  в акте работы  считаются  принятыми,

разрешается выполнение последующих работ __________________________________

на участке

от км ____________ ПК до км ___________ ПК ________________

общей протяженностью ____________________ м.

Представитель службы

строительного контроля

застройщика или

технического заказчика     ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель субподрядной

организации, выполнившей

работы по футеровке        ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель службы

контроля качества          ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

## Форма N 7.10

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

выполнения работ по балластировке

от "  " ____________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся,

представитель службы строительного контроля застройщика или технического

заказчика ________________________________________________________________,

(должность, ФИО)

представитель субподрядной организации, выполнившей работы по балластировке

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО)

представитель службы контроля качества

___________________________________________________________________________

(организация, должность, ФИО)

составили настоящий акт в том, что на участке магистрального трубопровода

от км ____________ ПК ________ до км ___________ ПК __________

общей протяженностью _____________ м

произведена балластировка _________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(указать конкретные виды работ, вид балластирующих устройств и т.д.)

Работы выполнены в полном объеме  в соответствии  с рабочей  документацией,

с отмеченными в прилагаемой документации отклонениями, действующими НД.

На основании  изложенного,  указанные  в акте  работы  считаются принятыми,

разрешается выполнение последующих работ __________________________________

на участке

от км ____________ ПК до км ___________ ПК _________________

общей протяженностью _____________________ м.

Представитель службы

строительного контроля

застройщика или

технического заказчика     ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель субподрядной

организации, выполнившей

работы по балластировке    ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель службы

контроля качества          ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

## Форма N 7.11

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

выполнения работ по монтажу соединительных проводов КИП

от "  " ____________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся,

представитель службы строительного контроля застройщика или технического

заказчика ________________________________________________________________,

(должность, ФИО)

представитель субподрядной организации, выполнившей работы по монтажу

соединительных проводов КИП _______________________________________________

(должность, ФИО)

представитель службы контроля качества

___________________________________________________________________________

(организация, должность, ФИО)

составили настоящий акт в том, что на участке магистрального трубопровода

от км ____________ ПК ________ до км ___________ ПК ________

общей протяженностью _____________ м

выполнены работы по монтажу соединительных проводов КИП ___________________

___________________________________________________________________________

(указать конкретные виды работ и т.д.)

Работы выполнены  в полном объеме  в соответствии  с рабочей документацией,

с отмеченными в прилагаемой документации отклонениями, действующими НД.

На основании  изложенного,  указанные  в акте  работы  считаются принятыми,

разрешается выполнение последующих работ __________________________________

на участке

от км ____________ ПК до км ___________ ПК ________________

общей протяженностью ___________________ м.

Представитель службы

строительного контроля

застройщика или

технического заказчика     ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель субподрядной

организации, выполнившей

работы по монтажу

соединительных проводов

КИП                        ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель службы

контроля качества          ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

## Форма N 8.1

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

на очистку полости трубопровода

от "  " ____________ 20___ г.

Составлен комиссией, назначенной приказом _____________________________

___________________________________________________________________________

(наименование организации)

от "  " ___________ 20___ г. в составе:

Председатель комиссии: ________________________________________________

(должность, организация, ФИО)

Члены комиссии: _______________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

в том, что произведена ____ кратная очистка полости __________ трубопровода

диаметром _____ мм на участке от км/ПК ________ до км/ПК __________________

общей протяженностью ________________ м.

Очистка выполнена в соответствии с требованиями НД

_______________________, проекта, специальной инструкции,

согласованной и утвержденной "  " ____________ 20___ г. в

установленном порядке способом ____________________________________________

(продувки, промывки, протягивания,

___________________________________________________________________________

вытеснения загрязнения в потоке жидкости, вид рабочей среды

___________________________________________________________________________

- газ, воздух, вода и т.п.)

с пропуском ____________________________________ в количестве _____________

(указать тип очистного устройства)

____________________ шт.

Очистка внутренней полости трубопровода производилась до выхода всех

запасованных поршней и чистого ___________________________________________.

(воздуха, газа, воды и т.д.)

Заключение комиссии: ______________________________________________________

(указать результаты приемки очистки

___________________________________________________________________________

полости трубопровода, какие последующие работы разрешается производить)

___________________________________________________________________________

Председатель комиссии _____________________________ ___________ ______ М.П.

(должность, организация, ФИО)  (подпись)  (дата)

Члены комиссии:       _____________________________ ___________ ______

(ФИО)                          (подпись)  (дата)

_____________________________ ___________ ______

(ФИО)                          (подпись)  (дата)

_____________________________ ___________ ______

(ФИО)                          (подпись)  (дата)

## Форма N 8.2

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

калибровки магистрального трубопровода

от "  " ____________ 20___ г.

Составлен комиссией, назначенной приказом _____________________________

___________________________________________________________________________

(наименование организации)

от "  " ___________________ 20__ г. в составе:

в том, что произведена __________________ кратная очистка полости

_____________________ трубопровода,

диаметром ____________ мм на участке от км/ПК ____________________ до км/ПК

__________

общей протяженностью _____________________ м.

Очистка выполнена в соответствии с требованиями НД, проекта способом

___________________________________________________________________________

(продувки, промывки, протягивания, вытеснения загрязнения

___________________________________________________________________________

в потоке жидкости, вид рабочей среды - газ, воздух, вода и т.п.)

с пропуском __________________________________ в количестве ___________ шт.

(указать тип очистного устройства)

Очистка внутренней полости трубопровода производилась до выхода чистого

поршня. Проведена калибровка  трубопровода  калибровочным  диском диаметром

________________ из _______________ толщиной ___ мм.

(материал)

Заключение комиссии: ______________________________________________________

(указать результаты приемки очистки

___________________________________________________________________________

полости и калибровки трубопровода, какие последующие работы

___________________________________________________________________________

разрешается выполнять)

Представитель субподрядной

строительной организации   ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель застройщика

или технического заказчика ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

## Форма N 8.3

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

предварительного испытания узлов

запорной арматуры на ПК/км трубопровода

Мы, нижеподписавшиеся, представитель застройщика или технического

заказчика ________________________________________________________________,

(должность, ФИО)

представитель субподрядной организации ___________________________________,

(должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что проведено предварительное испытание

кранового узла запорной арматуры на ПК/км __________________ трубопровода

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Испытание производилось давлением, равным __________  с выдержкой

в течение ___________ часов.

При этом зафиксировано: ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

При испытании падения давления не обнаружено.

По окончании испытания на прочность давление снижено до _________ МПа

и произведен осмотр узла. При осмотре дефектов и утечек не обнаружено

___________________________________________________________________________

На основании вышеизложенного следует считать крановый узел запорной

арматуры __________________________________________________________________

(выдержавшим, не выдержавшим)

___________________________________________________________________________

предварительное гидравлическое испытание.

Представитель субподрядной

строительной организации   ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель застройщика

или технического заказчика ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

## Форма N 8.4

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

удаления воды после испытания трубопровода

Мы, нижеподписавшиеся, представитель застройщика или технического заказчика

_______________________________________________, представитель генподрядной

(должность, ФИО)

строительной организации __________________________________________________

(должность, ФИО)

и представитель службы строительного контроля  застройщика или технического

заказчика _________________________________________________________________

(должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что на участке трубопровода "______" удалена

опрессовочная жидкость после испытания на _________ (участке от км ПК _____

до км ПК _______ общей протяженностью ________ м) в ____ этап(а).

Удаление опрессовочной жидкости производилось в присутствии  представителей

технического     заказчика,    генподрядной    строительной     организации

и   строительного   контроля   технического    заказчика   в   соответствии

с требованиями нормативно-технических документов, проекта "_______________"

путем  вытеснения  воды  воздухом  с применением  поршней-разделителей  ПРШ

и  выпуском  опрессовочной  жидкости  в  амбары,  предусмотренные  проектом

"______________________________".

При этом были применены поршни-разделители:

на первом этапе - __________________________ в количестве _____ шт.,

(указать тип поршня)

количество воды, вышедшей на втором этапе, составило _________________ м3

Пуск поршней-разделителей ПРВ-1 на первом этапе произведен "__" ___ 20__ г.

в ____ ч на ПК ________________________________

Приемка    поршней-разделителей   ПРВ-1   на   первом   этапе   произведена

"__" _______ 20__ г. в ______ ч на ___________ км. ПК ______________

Скорость движения поршней-разделителей ПРВ-1 ________ км/ч (________ м/с).

Пуск поршня-разделителя ПРВ-1 на втором этапе произведен "__" _____ 20__ г.

в ____ ч на ПК _________________

Приемка    поршня-разделителя    ПРВ-1    на   втором   этапе   произведена

"__" _______ 20__ г. в ______ ч на ___________ км. ПК ______________

Скорость движения поршня-разделителя ПРВ-1 ________ км/ч (________ м/с).

Удаление воды проводилось до прекращения ее выхода.

Представитель службы

строительного контроля

застройщика или

технического заказчика     ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель застройщика

или технического заказчика ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель

генподрядной строительной

организации                ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

## Форма N 8.5

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

готовности участка трубопровода к проведению профилеметрии

Очистка проведена ___________________ в количестве _____ шт. в соответствии

с требованиями нормативных документов в период с "___" ___________ 20___ г.

по "___" ___________ 20___ г.

Требования к очистке трубопровода:

| Вид внутритрубной диагностики | Металл |
| --- | --- |
|  | Число электродов, шт. на 10 км, не более |
| Профилеметрия | 1 |

Результаты пропуска очистных скребков:

| Тип скребка | Дата пропуска | Наличие повреждений да/нет | Проходное сечение, % | Металлические или посторонние предметы, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Запуск | Прием |  |  |  |
|  | Дата | Время | Дата | Время |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Требования к подготовке и очистке участка трубопровода выполнены:  задвижки

открыты, трасса под маркеры разбита,  расстояние между  верхней  образующей

трубы и грунтом в маркерных пунктах не более ______ м, группа сопровождения

_____ чел. Скорость движения профилемера _______ м/с обеспечена необходимым

числом  насосных  агрегатов,  проходное  сечение  составляет  не  менее 85%

номинального,  камеры приема-пуска  соответствуют  требованиям  нормативных

документов.  Отводов,  препятствующих  пропуску дефектоскопа (менее ),

нет.

Трубопровод готов к проведению профилеметрии с "___" ______________ 20__ г.

Дата пропуска профилемера "___" ________________ 20__ г.

Представитель

субподрядной строительной

организации                ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация,      (подпись)    (дата)

должность, ФИО)

Представители

генподрядной строительной

организации                ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель службы

строительного контроля

застройщика или

технического заказчика     ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

## Форма N 8.6

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

приема профилемера

Мы, нижеподписавшиеся представители: застройщика или технического

заказчика ___________________________________________________, субподрядной

(должность, ФИО)

организации, выполнившей работы по профилеметрии _________________________,

(должность, ФИО)

строительного контроля застройщика или технического заказчика _____________

______________________ и генерального подрядчика _________________________,

(должность, ФИО)                                   (должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что  на вышеуказанном  участке  трубопровода

был   произведен  пропуск  внутритрубного  профилемера.  Прием  профилемера

производился в присутствии обеих сторон и показал следующее:

- дата и время приема профилемера __________________________;

- наличие посторонних звуков при входе в приемную камеру _________________;

- дата и время выемки снаряда ____________________________;

- транспортно-запасовочное   устройство   соединено   контактным   проводом

с приемной камерой при закрытом затворе;

- количество грунта, поступившего вместе с профилемером, литров ______;

- состояние профилемера:

механические повреждения корпуса _____________________

состояние манжет ___________________________

состояние измерительной системы _________________________

состояние одометрической системы _____________________________

целостность соединительных кабелей __________________ НД организации;

- дополнительная информация __________________________________

Представитель субподрядной

строительной организации   ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация,      (подпись)    (дата)

должность, ФИО)

Представители

генподрядной строительной

организации                ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель службы

строительного контроля

застройщика или

технического заказчика     ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель застройщика

или технического заказчика ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

## Форма N 8.7

ЭКСПРЕСС-ОТЧЕТ

по профилеметрии участка трубопровода, заполненного водой,

после завершения СМР до ввода в эксплуатацию

одноканальным профилемером

Организация _______________________________________________________________

Трубопровод _______________________________________________________________

Участок ___________________________________________________________________

Протяженность _____________________________________________________________

Диаметр ___________________________________________________________________

Технический заказчик ______________________________________________________

Договор ___________________________________________________________________

Дата пропуска _____________________________________________________________

Состав отчета

1 Список точек-ориентиров (таблица 1).

Таблица 1

| Номер точки | Одометр | Время движения снаряда | Время отметки маркера | Расстояние от точки пуска | Километр по трассе | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

2 Список дефектов (таблица 2).

Таблица 2

| Номер дефекта | Тип дефекта | Показания одометра | Глубина, мм | Длина, м | Дистанция, м | Привязка к ориентиру | Метод ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Представитель субподрядной

строительной организации   ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация,      (подпись)    (дата)

должность, ФИО)

Представители

генподрядной строительной

организации                ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель службы

строительного контроля

застройщика или

технического заказчика     ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель застройщика

или технического заказчика ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

## Форма N 8.8

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

устранения дефекта(ов) N

выборочным методом ремонта

| Номер дефекта по отчету о профилеметрии | Дистанция, м | Описание дефекта | Метод ремонта | Фактическая дата ремонта | Ответственный за ремонт, ФИО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Представители

генподрядной строительной

организации                ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель службы

строительного контроля

застройщика или

технического заказчика     ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель

застройщика или

технического заказчика     ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

## Форма N 8.9

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

предварительного (поэтапного) испытания

участков магистральных трубопроводов категории _______

от "  " ____________ 20___ г.

Предварительное испытание на прочность и герметичность трубопроводов

___________________________________________________________________________

(наименование испытуемого участка)

на участке от км/ПК _______________ до км/ПК ________________________ общей

протяженностью ________ м в ________________ этапа проведено в соответствии

(число этапов)

с  требованиями   строительных   норм   и  правил,  проекта,  согласованных

и утвержденных специальных инструкций.

Испытание на прочность I этапа ____________________________________________

(указать, на какой стадии строительства)

проведено _________________________________ способом ______________________

(гидравлическим/пневматическим)           (испытательная среда)

давлением ______________ МПа (кгс/см2) в течение ______________ ч; проверка

на герметичность выполнена давлением ______________ в течение _____ ч.

Испытание на прочность II этапа _______________________________________

(указать, на какой стадии строительства)

проведено _________________________________ способом ______________________

(гидравлическим/пневматическим)           (испытательная среда)

давлением ______________ МПа (кгс/см2) в течение ______________ ч; проверка

на герметичность выполнена давлением ______________ в течение _____ ч.

После испытаний было выполнено удаление ___________________________________

_____________________________________________________ /стравливание воздуха

(воды, жидкости с пониженной температурой замерзания)

В течение испытательного периода давление измерялось манометрами N ________

или дистанционными приборами N ______, опломбированными, имеющими паспорта,

класс точности приборов _______________ со шкалой деления _________________

(не ниже I)

_______________________________, поверенными ______________ метрологической

(не менее 4/3 испытательного)                  (дата)

службой _____________________________________, зарегистрированной в реестре

(наименование организации)

аккредитованных метрологических служб юридических лиц под N __________

Заключение комиссии: __________________________________________________

(указать результат испытаний)

Председатель комиссии ___________________________ ___________ ________ М.П.

(должность, организация,   (подпись)   (дата)

ФИО)

Члены комиссии:       ___________________________ ___________ ________

(ФИО)                      (подпись)   (дата)

___________________________ ___________ ________

(ФИО)                      (подпись)   (дата)

___________________________ ___________ ________

(ФИО)                      (подпись)   (дата)

## Форма N 8.10

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

промежуточной приемки участков подключения КС, НПС,

узлов приема и пуска очистных устройств, узлов

замера расхода и редуцирования газа

от "  " ____________ 20___ г.

Составлен представителями: субподрядной строительной организации

__________________________________________________________________________,

(должность, организация, инициалы, фамилия)

генподрядной строительной организации _____________________________________

(должность, инициалы, фамилия)

представитель службы контроля качества ____________________________________

___________________________________________________________________________

(организация, должность, инициалы, фамилия)

и строительного контроля застройщика или того заказчика ___________________

___________________________________________________________________________

(должность, инициалы, фамилия)

в том, что работы по сооружению ___________________________________________

(наименование монтажного узла)

на участке от км/ПК ____________ до км/ПК _______________________

выполнены вместе с прилегающими участками в полном объеме, в том числе

и работы по благоустройству (планировка, отмостка площадок, устройство

подъездов, пешеходных дорожек, ограждений и т.д.), в соответствии

с действующими НД _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

проектом по чертежам N __________________ и имеющихся согласований

___________________________________________________________________________

(указать все имевшие место отступления, от какого документа,

___________________________________________________________________________

по какой причине они произошли,

___________________________________________________________________________

кем и когда санкционированы)

Исполнительная  документация проверена  и прилагается  в полном объеме,

в том  числе паспорта  на соединительные детали  и трубопроводную арматуру.

Законченный строительством объект принят.

Представитель субподрядной

строительной организации   ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель

генподрядной строительной

организации                ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель службы

контроля качества          ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель службы

строительного контроля

застройщика или

технического заказчика     ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

## Форма N 8.11

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

приемки монтажных узлов под наладку и засыпку

от "  " ____________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель застройщика или технического заказчика

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО)

представитель субподрядной организации, выполнившей общестроительные работы

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО)

представитель субподрядной организации, выполнившей монтажные работы

__________________________________________________________________________,

(должность, ФИО)

представитель субподрядной организации, выполнившей изоляционные работы

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО)

представитель службы контроля качества ____________________________________

___________________________________________________________________________

(должность, организация, ФИО)

составили настоящий акт в том, что на участке км _______ ПК ________

выполнен комплекс работ по сооружению фундаментов и монтажу _______________

___________________________________________________________________________

(узла подключения, кранового узла, узла приема с прилегающими

___________________________________________________________________________

участками трубопровода длиной _______________ м, узла запуска

__________________________________________________________________________.

очистного поршня и др.)

Фундаменты выполнены на _______________________________________________

(песчаном основании, на песчаной или

__________________________________________________________________________.

земляной подушке, свайном основании)

Свайные основания выполнены на __________________ сваях.

(тип свай)

Установленные на основании фундаменты представляют собой

__________________________________________________________________________.

(указать конструкцию)

Конструктивное выполнение,  привязка,  изоляция  фундаментов,  размеры,

фактические отметки соответствуют проекту, рабочие чертежи N _____________,

что подтверждается прилагаемым журналом свайных работ и исполнительной

схемой фундаментов.

На фундаменты установлены _____________________________________________

(перечислить краны, задвижки и другое

__________________________________________________________________________.

оборудование с указанием диаметров)

Сварочно-монтажные работы выполнены в  соответствии  с  требованиями НД

и приняты актом-разрешением на изоляцию N ____________ от "  " ___________.

Изоляция узла выполнена ручным способом ___________________________________

(полимерными лентами, битумной изоляцией)

Записи  о  проведенных   изоляционных   работах  приведены   в  журнале

изоляционных работ.

Все работы по монтажу, сварке и изоляции ______________________________

узла ______________________ выполнены в соответствии с действующими нормами

и правилами, требованиями проекта, рабочие чертежи N ____________.

Проверка  сплошности  изоляционного  покрытия   искровым  дефектоскопом

показала  отсутствие   дефектов.   Разрешается   наладка   технологического

оборудования и засыпка _________________ узла __________________________.

Представитель застройщика

или технического заказчика ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)      (подпись)    (дата)

Представитель

генподрядной строительной

организации                ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)      (подпись)    (дата)

Представитель субподрядной

организации, выполнившей

общестроительные работы    ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель субподрядной

организации, выполнившей

монтажные работы           ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель субподрядной

организации, выполнившей

изоляционные работы        ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель службы

контроля качества          ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

## Форма N 8.12

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

от "  " __________ 20__ г.

___________________________________________________________________________

(гидравлического, пневматического)

испытания    на   прочность,   проверки   на   герметичность   и   удаления

_________________________________

(воды и др.)

после испытания линейной части магистрального трубопровода, технологических

трубопроводов и оборудования  КС, ДКС, СОГ, СПХГ, ГРС, ГИС  и др.  объектов

магистрального трубопровода

Составлен комиссией, назначенной приказом

___________________________________________________________________________

(наименование организации)

______________________ от "  " _____________________ 20__ г.

о том, что "  " _________ 20__ г. проведено _______________________________

(пневматическое, гидравлическое)

испытание на прочность ____________________________________________________

(трубопровода, узла, блока и др.)

на (участке от км ________, ПК _________ до км ________, ПК ________, общей

протяженностью ______ м, площадке __________________________)

в соответствии с требованиями НД на проведение испытаний, _________________

___________________________________________________________________________

(номер инструкции и НД на проведение испытаний трубопровода)

согласованных и утвержденных специальных инструкций.

Испытание на прочность гидравлическим способом выполнено при давлении

в нижней точке ___________________ МПа (кгс/см2),

в верхней точке __________________ МПа (кгс/см2).

Испытание  на  прочность  пневматическим  способом  выполнено  при давлении

______________ МПа (кгс/см2)

Время выдержки под испытательным давлением составило _________________ч.

В течение   испытательного   периода   давление   замерялось   техническими

манометрами N ________________ или дистанционными приборами N ____________,

опломбированными, имеющими паспорта, класс точности приборов ______________

(не ниже I)

со шкалой деления ______________________________.

(не менее 4/3 испытательного)

Поверенными _______________________________________ метрологической службой

________________________________, _________________________________________

(дата)                      (наименование организации)

зарегистрированной   в   реестре   аккредитованных   метрологических  служб

юридических лиц под N _______________________.

Заключение комиссии: ______________________________________________________

(указать результат испытаний)

После   завершения   испытания   на  прочность   произведена   проверка  на

герметичность давлением  _________ МПа (кгс/см2) в течение ________ ч

на ________________________________________________________________________

(участке от км ___, ПК __ до км ___, ПК ___, общей протяженностью ___ м,

площадке _______)

___________________________________________________________________________

в  соответствии   с  требованиями  проекта,  согласованных  и  утвержденных

специальных инструкций.

В  течение  испытательного   периода   давление   измерялось   техническими

манометрами N _____ или дистанционными приборами N _____, опломбированными,

имеющими паспорта, класс точности приборов ______________ со шкалой деления

(не ниже I)

_____________________________________, поверенными ________________________

(не менее 4/3 испытательного)                           (дата)

метрологической службой ___________________________________________________

(наименование организации)

зарегистрированной в реестре аккредитованных метрологических служб

юридических лиц под N __________________________.

Заключение комиссии:

___________________________________________________________________________

(указать результат проверки на герметичность)

Удаление ____________________ после испытания из __________________________

(воды и др.)                        (трубопровода, перемычек,

___________________________________________________________________________

кранового узла, технологических трубопроводов, оборудования)

проведено  в  соответствии   с  требованиями  НД,   проекта   согласованных

и утвержденных специальных инструкций путем _______________________________

___________________________________________________________________________

(пропуска поршней-разделителей, продувки воздухом, слива самотеком и т.д.)

При этом были применены поршни-разделители

_______________________________________________________________________ шт.

(указать тип поршня)

Удаление ____________________ проводилось до ______________________________

(воды и др.)                    (прекращения выхода воды,

________________________________

выхода чистого воздуха)

Стравливание воздуха проводилось __________________________________________

___________________________________________________________________________

(указать порядок стравливания воздуха после пневматических испытаний)

Заключение комиссии:

___________________________________________________________________________

(указать результат удаления воды и др., стравливания воздуха

___________________________________________________________________________

после испытания, какие последующие работы разрешается производить)

Председатель комиссии _____________________________ _________ ________ М.П.

(должность, организация, ФИО) (подпись)  (дата)

Члены комиссии:       _____________________________ _________ ________

(ФИО)                       (подпись)  (дата)

_____________________________ _________ ________

(ФИО)                       (подпись)  (дата)

_____________________________ _________ ________

(ФИО)                       (подпись)  (дата)

## Форма N 8.13

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

осушки полости линейной части магистрального трубопровода

(технологических трубопроводов и оборудования КС, ДКС, СОГ,

СПХГ, ГРС, ГИС),

вытеснения воды из ЗРА

от "  " ____________ 20__ г.

Осушка __________________ на участке от ПК _____________________________ км

(название объекта)                (для магистральных трубопроводов)

__________ до ПК ______ км

Выполнена _________________________________________________________________

(краткое описание способа

___________________________________________________________________________

осушки и использованного оборудования)

до ТТР минус __________ °C/до давления  насыщенных  паров  воды  в  полости

трубопровода _____________ кПа.

Осушка выполнена специализированной организацией __________________________

___________________________________________________________________________

(наименование организации)

в соответствии с требованиями  действующих  стандартов,  строительных  норм

и правил, согласованных и утвержденных специальных инструкций.

Заключение комиссии: ______________________________________________________

(указать результат осушки)

Председатель комиссии _____________________________ _________ ________ М.П.

(должность, организация, ФИО) (подпись)  (дата)

Члены комиссии:       _____________________________ _________ ________

(ФИО)                       (подпись)  (дата)

_____________________________ _________ ________

(ФИО)                       (подпись)  (дата)

_____________________________ _________ ________

(ФИО)                       (подпись)  (дата)

## Форма N 8.14

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

заполнения азотом полости магистрального трубопровода

(технологических трубопроводов и оборудования КС, ДКС,

СОГ, СПХГ, ГРС, ГИС)

от "  " ____________ 20___ г.

Заполнение  азотом ____________________________________________ на  участке

(наименование объекта)

от ПК __________ км __________ до ПК __________ км __________

(для магистральных трубопроводов)

выполнено _________________________________________________________________

(описание способа заполнения азотом

___________________________________________________________________________

и использованного оборудования)

до избыточного давления в полости трубопровода ____________ МПа

Объемная концентрация кислорода в полости трубопровода составляет _______%.

Заполнение азотом выполнено специализированной организацией

_______________________________________________________________________

(наименование организации)

в соответствии с требованиями действующих стандартов, строительных норм

и правил, согласованных и утвержденных специальных инструкций.

Заключение

комиссии: _______________________________________________________

(указать результаты заполнения азотом)

Председатель комиссии _____________________________ _________ ________ М.П.

(должность, организация, ФИО) (подпись)  (дата)

Члены комиссии:       _____________________________ _________ ________

(ФИО)                       (подпись)  (дата)

_____________________________ _________ ________

(ФИО)                       (подпись)  (дата)

_____________________________ _________ ________

(ФИО)                       (подпись)  (дата)

## Форма N 9.1

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

освидетельствования скрытых работ при сооружении заземления

(рабочего, защитного, линейно-защитного)

от "  " __________ 20__ г.

Составлен представителями: технического заказчика _____________________

(должность,

___________________, эксплуатирующей организации __________________________

организация, ФИО)                                (должность, организация,

_________________, субподрядной организации _______________________________

ФИО)                                   (должность, организация, ФИО)

__________________

в том, что ______________________________________________

(тип заземления,

заземление ________________________________________________________________

наименование сооружения, оборудования)

на участке км/ПК __________________________________________________________

трубопровода выполнено в соответствии с проектом, чертеж N _______________,

разработанным _____________________________________________________________

(наименование проектной организации)

"  " ____________ 20___ г., все соединения выполнены способом

_________________________________ и заизолированы _________________________

Отступления от проекта ________________________________________________

___________________________________________________________________________

согласованы с _____________________________________________________________

(должность лица, согласовавшего отступление,

___________________________________________________________________________

организация, ФИО)

"  " __________ 20___ г.

Заключение по результатам проверки:

Выполненные заземления могут быть закрыты _______________________

_____________________________________________________________________

К акту прилагаются  план-схема  расположения  заземления  и  результаты

измерений сопротивления растеканию тока заземления.

Представитель застройщика

или технического заказчика ____________________ _____________ ________ М.П.

(должность, ФИО)     (подпись)    (дата)

Представитель эксплуатирующей

организации                ____________________ _____________ ________ М.П.

(должность, ФИО)     (подпись)    (дата)

Представитель субподрядной

строительной организации   ____________________ _____________ ________ М.П.

(должность, ФИО)     (подпись)    (дата)

### Приложение к акту

N _____ от " " ________ 20__ г.

Характеристика заземлителей

| Участки заземления | Параметры заземления |
| --- | --- |
|  | стержневого | протяжного |
|  | Материал | Профиль | Размер, мм | Число, шт. | Глубина заложения, м | Материал | Профиль | Размер, мм | Число, шт. | Глубина заложения, м |

Представитель субподрядной

строительной организации   ____________________ _____________ ________ М.П.

(должность, ФИО)     (подпись)    (дата)

## Форма N 9.2

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

освидетельствования скрытых работ при сооружении

анодного заземления

от "  " __________ 20__ г.

Составлен представителями: технического заказчика _____________________

(должность,

___________________, эксплуатирующей организации __________________________

организация, ФИО)                                (должность, организация,

_________________, субподрядной организации _______________________________

ФИО)                                   (должность, организация, ФИО)

в том, что анодное заземление _____________________________________________

(наименование сооружения ЭХЗ)

на участке км/ПК ____________________________ трубопровода выполнено в

соответствии с проектом, чертеж N ________________, разработанного

_________________________________________ "  " ____________ 20___ г.,

(наименование проектной организации)

все соединения выполнены способом ________ и заизолированы _______________.

Отступления от проекта ________________________________________________

___________________________________________________________________________

согласованы с _____________________________________________________________

(должность лица, согласовавшего отступление,

___________________________________________________________________________

организация, ФИО)

"  " __________ 20___ г.

Характеристика анодного заземления:

Сопротивление растеканию тока анодного заземления составляет _______ Ом

при удельном электрическом сопротивлении грунта ____________ Ом.

Параметры анодного заземления приведены в приложении к настоящему акту.

Заключение по результатам проверки: ___________________________________

___________________________________________________________________________

К акту прилагаются план-схема расположения анодного заземления и результаты

измерений сопротивления растеканию тока заземления.

Представитель застройщика

или технического заказчика ____________________ _____________ ________ М.П.

(должность, ФИО)     (подпись)    (дата)

Представитель эксплуатирующей

организации                ____________________ _____________ ________ М.П.

(должность, ФИО)     (подпись)    (дата)

Представитель субподрядной

строительной организации   ____________________ _____________ ________ М.П.

(должность, ФИО)     (подпись)    (дата)

### Приложение к акту

N _____ от " " ________ 20__ г.

ПАРАМЕТРЫ

анодного заземления

| Вид заземления (глубинное, поверхностное, вертикальное, горизонтальное) | Марка заземлителей и их взаимное расположение (в 1, 2 ряда, звездой) | Число заземлителей, шт.; расстояние между ними, м | Глубина заложения, м | Тип и длина соединительного кабеля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Представитель субподрядной

строительной организации   ____________________ _____________ ________ М.П.

(должность, ФИО)     (подпись)    (дата)

## Форма N 9.3

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

освидетельствования скрытых работ при сооружении

протекторной установки

от "  " ____________ 20___ г.

Составлен представителями: субподрядной строительной организации ______

___________________________________________________________________________

(должность, организация, ФИО)

эксплуатирующей организации _______________________________________________

(должность, ФИО)

застройщика или технического заказчика ____________________________________

(должность, ФИО)

в том, что протекторная установка выполнена на

участке км/ПК __________________ трубопровода в соответствии с проектом

чертеж N _______________, разработанный

__________________________________________ " " __________ 20__ г., все

(наименование проектной организации)

соединения выполнены способом ______________ и заизолированы ______________

Отступления от проекта ________________________________________________

___________________________________________________________________________

согласованы с _____________________________________________________________

(должность лица, согласовавшего отступление,

___________________________________________________________________________

организация, ФИО)

"  " __________ 20__ г.

ХАРАКТЕРИСТИКА

протекторной установки

| Тип (марка) протекторов | Число протекторов в установке | Глубина укладки протекторов, м | Дата подключения протекторной установки | Активатор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Заключение по результатам проверки: _________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

К  акту  прилагаются  план-схема  расположения  протекторной  установки

и   результаты   измерений   сопротивления   цепи  "протектор-трубопровод",

"протектор-кожух", удельного  сопротивления  грунта,  токоотдачи,  разности

потенциалов "труба-земля" и "кожух-земля".

Представитель субподрядной

строительной организации   ____________________ _____________ ________ М.П.

(должность, ФИО)     (подпись)    (дата)

Представитель эксплуатирующей

организации                ____________________ _____________ ________ М.П.

(должность, ФИО)     (подпись)    (дата)

Представитель застройщика

или технического заказчика ____________________ _____________ ________ М.П.

(должность, ФИО)     (подпись)    (дата)

## Форма N 9.4

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

освидетельствования скрытых работ при прокладке кабеля

от "  " __________ 20__ г.

Составлен представителями: субподрядной строительной организации ______

___________________________________________________________________________

(должность, организация, ФИО)

эксплуатирующей организации _______________________________________________

(должность, ФИО)

застройщика или технического заказчика ____________________________________

(должность, ФИО)

_______________ в том, что укладка кабеля, предназначенного для

__________________________________________________, выполнена в

соответствии с проектом по чертежам N ________________,

разработанным _____________________________________________________________

(наименование проектной организации)

"  " ________ 20__ г., все соединения к ___________________________________

(трубопроводу, анодному заземлению)

_________ выполнены способом _____________ и заизолированы ________________

Отступления от проекта ________________________________________________

___________________________________________________________________________

согласованы с _____________________________________________________________

(должность лица, согласовавшего отступление,

___________________________________________________________________________

организация, инициалы, фамилия)

"  " ______________ 20___ г.

Характеристика кабеля

| Марка | Сечение, мм2 | Длина, м | Глубина укладки, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Заключение по результатам проверки: ___________________________________

___________________________________________________________________________

К   акту  прилагаются  план-схема  прокладки  кабеля  и  чертежи  узлов

подключения.

Представитель субподрядной

строительной организации   ____________________ _____________ ________ М.П.

(должность, ФИО)     (подпись)    (дата)

Представитель эксплуатирующей

организации                ____________________ _____________ ________ М.П.

(должность, ФИО)     (подпись)    (дата)

Представитель застройщика

или технического заказчика ____________________ _____________ ________ М.П.

(должность, ФИО)     (подпись)    (дата)

## Форма N 9.5

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

освидетельствования скрытых работ при сооружении

контрольно-измерительных пунктов

от "  " ____________ 20__ г.

Составлен представителями: субподрядной строительной организации ______

__________________________________________________________________________,

(должность, организация, ФИО)

эксплуатирующей организации _______________________________________________

(должность, ФИО)

застройщика или технического заказчика ___________________________________,

(должность, ФИО)

в том, что КИП установлен в соответствии с проектом

по чертежу N _____________, разработанным ___________________

________________________________________, "  " __________ 20__ г., все

(наименование проектной организации)

соединения выполнены способом ____________________________________________,

заизолированы __________________ и имеют маркировку.

Отступления от проекта ________________________________________________

___________________________________________________________________________

согласованы с _____________________________________________________________

(должность лица, согласовавшего отступление,

___________________________________________________________________________

организация, ФИО)

"  " __________ 20__ г.

Характеристика контрольно-измерительного пункта

| Место установки | Стойка | Измерительные и силовые выводы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| км | пикет | тип | материал | марка | сечение, мм2 | длина, мм | число, шт. | глубина прокладки, м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Заключение по результатам проверки: _____________________________

_____________________________________________________________________

К акту прилагается план-схема расположения КИП.

Представитель субподрядной

строительной организации    ___________________ _____________ ________ М.П.

(должность, ФИО)     (подпись)    (дата)

Представитель

эксплуатирующей организации ___________________ _____________ ________ М.П.

(должность, ФИО)     (подпись)    (дата)

Представитель застройщика

или технического заказчика  ___________________ _____________ ________ М.П.

(должность, ФИО)     (подпись)    (дата)

## Форма N 9.6

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

освидетельствования электромонтажных работ при сооружении

устройств электрохимической защиты

от "  " __________ 20__ г.

Составлен представителями: субподрядной строительной организации ______

__________________________________________________________________________,

(должность, организация, ФИО)

эксплуатирующей организации _______________________________________________

(должность, ФИО)

застройщика или технического заказчика ___________________________________,

(должность, ФИО)

в том, что работы по монтажу оборудования _________________________________

(перечень

___________________________________________________________________________

и основная техническая характеристика оборудования)

выполнены в соответствии с проектом, разработанным ________________________

(наименование

___________________________ по чертежу N ____ "  " _________ 20___ г.

проектной организации)

Предъявленная   техническая   документация  составлена  в  соответствии

с требованиями НД и прилагается в полном объеме.

Заключение по результатам проверки: ___________________________________

(оценить степень

___________________________________________________________________________

готовности объекта для предъявления приемочной комиссии)

Приложения:

1 Ведомость   изменений   проекта    (составляется    по    форме N 1.4

и подписывается представителем субподрядной строительной организации).

2 Ведомость технических документов.

3 Ведомость смонтированного оборудования (составляется  по  форме N 1.3

и   подписывается   представителем  субподрядной  строительной  организации

и представителем технического заказчика).

4 Исполнительная документация.

Представитель субподрядной

строительной организации    ___________________ _____________ ________ М.П.

(должность, ФИО)     (подпись)    (дата)

Представитель

эксплуатирующей организации ___________________ _____________ ________ М.П.

(должность, ФИО)     (подпись)    (дата)

Представитель застройщика

или технического заказчика  ___________________ _____________ ________ М.П.

(должность, ФИО)     (подпись)    (дата)

### Приложение 1 к акту

N _____ от " " ________ 20__ г.

ВЕДОМОСТЬ N

технических документов

" " ________ 20__ г.

| Номер документа | Номер листа | Краткое содержание документов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Представитель субподрядной

строительной организации   ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

## Форма N 9.7

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

приемки электрооборудования под монтаж

от "  " ____________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель застройщика или технического заказчика

__________________________________________________________________________,

(должность, организация, ФИО)

и представитель субподрядной строительной организации _____________________

__________________________________________________________________________,

(организация, должность, ФИО)

осуществили сдачу-приемку _________________________________________________

(в монтажной зоне,

___________________________________________________________________________

в приобъектном складе монтажной организации)

электрооборудования, предназначенного для монтажа _________________________

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

Форма описи сданного-принятого оборудования с указанием места установки

приведена в приложении к настоящему акту.

Результаты сдачи-приемки:

1 Оборудование по поз. ________________________________________________

___________________________________________________________________________

как комплектное и не имеющее дефектов, принято под монтаж.

2 Оборудование по поз. _______________________________________________,

имеющее дефекты, должно быть отремонтировано ______________________________

(указать кем)

_________________ к ______________________________________________________.

(дата, сроки)

Представитель застройщика

или технического заказчика _____________________________ ________ ______ М.П.

(должность, ФИО)             (подпись) (дата)

Представитель субподрядной

строительной организации   _____________________________ _________ ______ М.П.

(организация, должность, ФИО) (подпись) (дата)

### Приложение 1 к акту

N _____ от " " ________ 20__ г.

ОПИСЬ

сданного-принятого оборудования

| Номер позиции | Оборудование | Тип и техническая характеристика | Число | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

## Форма N 10.1

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

укладки защитного футляра на переходе

трубопровода через _________________________ дорогу

(автомобильную, железную)

от "  " __________ 20__ г.

Составлен представителями:

генподрядной строительной организации _____________________________________

(должность, ФИО)

субподрядной строительной организации _____________________________________

(должность, организация, ФИО)

службы контроля качества __________________________________________________

(должность, организация, ФИО)

службы строительного контроля застройщика или технического заказчика ______

__________________________________________________________________________,

(должность, ФИО)

в том, что на участке км/ПК __________________ трубопровода

перехода через ___________________________ в соответствии с проектом

(наименование дороги)

по рабочему чертежу N ___________ уложен защитный футляр из стальных

труб диаметром ______________ мм, протяженностью _____________ м,

покрытый противокоррозионной изоляцией ____________________________________

(указать тип покрытия)

и защищенный установкой _______________ шт. протекторов марки

_______________________. Защитный потенциал соответствует проектному

значению.

Футляр готов под укладку перехода трубопровода через дорогу.

Представитель

генподрядной строительной

организации               _____________________________ _________ ______ М.П.

(должность, ФИО)        (подпись) (дата)

Представитель субподрядной

строительной организации  _____________________________ _________ ______ М.П.

(должность, ФИО)        (подпись) (дата)

Представитель службы

контроля качества         _____________________________ _________ ______ М.П.

(организация, должность, ФИО) (подпись) (дата)

Представитель службы

строительного контроля

застройщика или

технического заказчика    _____________________________ _________ ______ М.П.

(должность, ФИО)        (подпись) (дата)

## Форма N 10.2

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

промежуточной приемки перехода трубопровода

через _________________________ дорогу

(автомобильную, железную)

от "  " __________ 20__ г.

Составлен представителями: субподрядной строительной организации ______

__________________________________________________________________________,

(должность, организация, ФИО)

генподрядной строительной организации _____________________________________

(должность, ФИО)

службы контроля качества __________________________________________________

(должность, организация, ФИО)

службы строительного контроля застройщика или технического заказчика ______

__________________________________ в том, что работы по сооружению перехода

(должность, ФИО)

диаметром _________________  мм, толщиной стенки _________________ мм через

__________________________________________ на участке от км/ПК ____________

(наименование железной или автодороги)

до км/ПК ____________________ выполнены  в  полном  объеме и в соответствии

с действующими нормами, правилами и проектом по чертежу N _____________.

Все работы по строительству перехода проконтролированы,  приняты актами

на скрытые работы. Результаты контроля  отражены  в  журналах  производства

работ.

Переход предварительно испытан давлением __________ кгс/см2 и уложен

в защитный футляр, принятый актом от _______________ 20__ г.

Переход, уложенный в защитный футляр, испытан совместно с

прилегающими участками (акт от ____________ 20__ г.) и на концах

его установлены диэлектрические сальниковые уплотнения

из ____________________________________

(указать уплотняющий материал)

Электрический контакт между футляром и трубой отсутствует.

Вытяжная свеча выполнена из труб диаметром ____________ мм,

толщиной стенки ________ мм, общей протяженностью ___________ м.

После завершения строительства восстановлено  полотно  дороги,  откосы,

кюветы; выполнены съезды с дороги.

Исполнительная документация на переход проверена и прилагается в полном

объеме.

Законченный строительством переход через ______________________________

(автомобильную, железную дорогу)

принят.

Представитель субподрядной

строительной организации   ____________________ _____________ ________ М.П.

(должность, ФИО)     (подпись)    (дата)

Представитель

генподрядной строительной

организации                ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель службы

контроля качества          ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель службы

строительного контроля

застройщика или

технического заказчика     ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

## Форма N 11.1

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

промеров глубин и водолазного обследования в створе

подводного перехода (до начала работ)

Мы,   нижеподписавшиеся,   представители:   застройщика   или  технического

заказчика ________________________________________________________________,

(должность, ФИО)

субподрядной организации, выполнившей водолазные работы __________________,

(должность, ФИО)

водолаз ____ разряда _____________________________________________________,

(организация, должность, ФИО)

службы контроля качества __________________________________________________

(должность, ФИО)

и службы строительного контроля технического заказчика ____________________

(должность, ФИО)

составили настоящий акт о нижеследующем:

В период с ______________________ по _____________________ были произведены

промеры  глубин  фактических   отметок   дна   реки   по  оси  трубопровода

и водолазное обследование:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(способ обследования, объемы работ)

от ПК ________ до ПК ________, при этом выявлено:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(краткое описание результатов обследования)

Ширина реки на момент обследования: _____________________

Во время водолазного обследования температура воды составляла _________ °C,

видимость под водой _____ м, скорость течения _____ м/с.

Приложения:

1 Ведомость  промера  глубин проектных  и  фактических отметок дна реки

по оси трубопровода.

2 Схемы планового положения оси трубопровода (оси траншеи),  на которых

должно быть отражено фактическое  и проектное  плановое  местоположение

оси  трубопровода  (оси  траншеи)   с  указанием   значения  отклонения

от проекта.

Представитель

технического заказчика     ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)      (подпись)    (дата)

Представитель службы строительного

контроля застройщика или

технического заказчика     ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)      (подпись)    (дата)

Представитель службы

контроля качества          ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)      (подпись)    (дата)

Представитель субподрядной

организации, выполнившей

водолазные работы          ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

Водолаз                    ____________________ ___________ __________

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

## Форма N 11.2

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

ВЕДОМОСТЬ N

промеров глубин, проектных и фактических отметок дна реки

по оси трубопровода

от ПК _____ до ПК _____ чертеж N __________

Отметка уреза воды: ____________ дата _______    Система координат: _______

в начале промеров _________________              Система высот: ___________

в конце промеров __________________

| Номер точки | ПК | Глубина, м | Отклонения | Координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектная | фактическая |  | X | Y | H |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Представитель застройщика

или технического заказчика ____________________ _____________ ________ М.П.

(должность, ФИО)     (подпись)    (дата)

Представитель службы строительного

контроля застройщика или

технического заказчика     ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель службы

контроля качества          ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель субподрядной

организации, выполнившей

водолазные работы          ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)   (подпись)    (дата)

Водолаз                    ____________________ ___________ __________

(организация, ФИО)   (подпись)    (дата)

## Форма N 11.3

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

промеров глубин и водолазного обследования в створе

подводного перехода (промежуточная приемка траншеи),

при необходимости

Мы,   нижеподписавшиеся,   представители:   застройщика   или  технического

заказчика ___________________________________________________, субподрядной

(должность, ФИО)

организации, выполнившей водолазные работы _______________________________,

(должность, организация, ФИО)

водолаз _____ разряда ____________________________ службы контроля качества

(должность, ФИО)

_______________________________ и службы строительного контроля застройщика

(должность, ФИО)

или технического заказчика ________________________________________________

(должность, ФИО)

составили настоящий акт о нижеследующем:

В период с ___________________ по ________________ были произведены промеры

глубин фактических отметок дна траншеи  по оси  трубопровода  и  водолазное

обследование:

___________________________________________________________________________

(способ обследования, объемы работ)

от ПК ________ до ПК ________, при этом выявлено:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(краткое описание результатов обследования)

Ширина реки на момент обследования: _____________________

Во время водолазного обследования температура воды составляла _________ °C,

видимость под водой ____ м, скорость течения _____ м/с.

Приложения:

1 Ведомость  промера  глубин  проектных  и фактических отметок дна реки

по оси трубопровода.

2 Схемы планового положения оси трубопровода (оси траншеи),  на которых

должно  быть отражено  фактическое  и проектное плановое местоположение

оси  трубопровода  (оси  траншеи)   с  указанием   значения  отклонения

от проекта.

Представитель застройщика

или технического заказчика ____________________ _____________ ________ М.П.

(должность, ФИО)       (подпись)    (дата)

Представитель службы строительного

контроля застройщика или

технического заказчика     ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)      (подпись)    (дата)

Представитель службы

контроля качества          ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)      (подпись)    (дата)

Представитель субподрядной

организации, выполнившей

водолазные работы          ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

Водолаз                    ____________________ ___________ __________

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

## Форма N 11.4

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

ВЕДОМОСТЬ N

промеров глубин фактических отметок дна траншеи

по оси трубопровода (промежуточная), при необходимости

от ПК _____ до ПК _____ чертеж N __________

Отметка уреза воды: ____________ дата _______    Система координат: _______

в начале промеров _________________              Система высот: ___________

в конце промеров __________________

| Номер точки | ПК | Глубина, м | Отклонения | Координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектная | фактическая |  | X | Y | H |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Представитель застройщика

или технического заказчика ____________________ _____________ ________ М.П.

(должность, ФИО)       (подпись)    (дата)

Представитель службы строительного

контроля застройщика или

технического заказчика     ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)      (подпись)    (дата)

Представитель службы

контроля качества          ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)      (подпись)    (дата)

Представитель субподрядной

организации, выполнившей

водолазные работы          ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

Водолаз                    ____________________ ___________ __________

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

## Форма N 11.5

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

ВЕДОМОСТЬ N

промера глубин (по оси готовой подводной траншеи)

Отметка уреза воды: ____________ дата _______    Система координат: _______

в начале промеров _________________              Система высот: ___________

в конце промеров __________________

| Номер точки | ПК | Глубина, м | Отклонения | Координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектная | фактическая |  | X | Y | H |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Представитель застройщика

или технического заказчика ____________________ _____________ ________ М.П.

(должность, ФИО)       (подпись)    (дата)

Представитель службы строительного

контроля застройщика или

технического заказчика     ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)      (подпись)    (дата)

Представитель службы

контроля качества          ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)      (подпись)    (дата)

Представитель субподрядной

организации, выполнившей

водолазные работы          ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

Водолаз                    ____________________ ___________ __________

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

## Форма N 11.6

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

промеров глубин и водолазного обследования в створе

подводного перехода (после укладки трубопровода)

Мы,   нижеподписавшиеся,  представители:   застройщика   или   технического

заказчика ___________________________________________________, субподрядной

(должность, ФИО)

организации, выполнившей водолазные работы _______________________________,

(должность, организация, ФИО)

водолаз ______ разряда ___________________________ службы контроля качества

(должность, ФИО)

_______________________________ и службы строительного контроля застройщика

(должность, ФИО)

или технического заказчика ________________________________________________

(должность, ФИО)

составили настоящий акт о нижеследующем:

В период с ______________________ по _____________________ были произведены

промеры глубин  фактических отметок  верхней образующей  трубы и водолазное

обследование:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(способ обследования, объемы работ)

от ПК ________ до ПК ________, при этом выявлено:

___________________________________________________________________________

(краткое описание результатов обследования)

Во время водолазного обследования температура воды составляла _________ °C,

видимость под водой ____ м, скорость течения _____ м/с.

Приложения:

1 Ведомость отметок заложения трубопровода.

2 Схемы планового положения оси трубопровода (оси траншеи),  на которых

должно  быть отражено фактическое  и проектное  плановое местоположение

оси  трубопровода  (оси  траншеи)   с  указанием   значения  отклонения

от проекта.

Представитель застройщика

или технического заказчика ____________________ _____________ ________ М.П.

(должность, ФИО)       (подпись)    (дата)

Представитель службы строительного

контроля застройщика или

технического заказчика     ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)      (подпись)    (дата)

Представитель службы

контроля качества          ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)      (подпись)    (дата)

Представитель субподрядной

организации, выполнившей

водолазные работы          ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

Водолаз                    ____________________ ___________ __________

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

## Форма N 11.7

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

ВЕДОМОСТЬ N

промера глубин (до верха образующей забалластированного трубопровода)

от ПК _____ до ПК _____ чертеж N __________

Отметка уреза воды: ____________ дата _______    Система координат: _______

в начале промеров _________________              Система высот: ___________

в конце промеров __________________

| Номер точки | ПК | Отметка верха трубы, м | Отметка бровки траншеи, м | Глубина заложения трубопровода, м | Координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектная | фактическая |  |  | X | Y | H |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Представитель застройщика

или технического заказчика ____________________ _____________ ________ М.П.

(должность, ФИО)       (подпись)    (дата)

Представитель службы строительного

контроля застройщика или

технического заказчика     ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)      (подпись)    (дата)

Представитель службы

контроля качества          ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)      (подпись)    (дата)

Представитель субподрядной

организации, выполнившей

водолазные работы          ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

Водолаз                    ____________________ ___________ __________

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

## Форма N 11.8

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

водолазного обследования в створе подводного перехода

после укладки и замыва трубопровода

Мы,   нижеподписавшиеся,   представители:   застройщика   или  технического

заказчика ________________________________________________________________,

(должность, ФИО)

субподрядной организации, выполнившей водолазные работы ___________________

_______________________________, водолаз _______ разряда __________________

(должность, организация, ФИО)                            (должность, ФИО)

службы контроля качества ___________________________ и службы строительного

(должность, ФИО)

контроля застройщика или технического заказчика ___________________________

(должность, ФИО)

составили настоящий акт о нижеследующем:

В период с __________________ по _________________ были произведены промеры

глубин  фактических   отметок   верхней   образующей   трубы  и  водолазное

обследование:

___________________________________________________________________________

(способ обследования, объемы работ)

от ПК ________ до ПК ________, при этом выявлено:

___________________________________________________________________________

(краткое описание результатов обследования)

Во время водолазного обследования температура воды составляла _________ °C,

видимость под водой _____ м, скорость течения _____ м/с.

Приложения:

1 Ведомость отметок трубопровода, уложенного в створе перехода.

2 Схемы планового положения оси трубопровода (оси траншеи),  на которых

должно  быть отражено  фактическое и проектное  плановое местоположение

оси  трубопровода  (оси  траншеи)   с  указанием   значения  отклонения

от проекта.

Представитель застройщика

или технического заказчика ____________________ _____________ ________ М.П.

(должность, ФИО)       (подпись)    (дата)

Представитель службы строительного

контроля застройщика или

технического заказчика     ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)      (подпись)    (дата)

Представитель службы

контроля качества          ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)      (подпись)    (дата)

Представитель субподрядной

организации, выполнившей

водолазные работы          ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

Водолаз                    ____________________ ___________ __________

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

## Форма N 11.9

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

ВЕДОМОСТЬ N

промера глубин водоема по оси подводного

уложенного и замытого трубопровода

от ПК _____ до ПК _____ чертеж N _________

Отметка уреза воды: ____________ дата _______    Система координат: _______

в начале промеров _________________              Система высот: ___________

в конце промеров __________________

| Номер точки | ПК | Отметка дна водоема, м | Отметка верха трубопровода, м | Глубина заложения трубопровода, м | Координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектная | фактическая |  |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Представитель застройщика

или технического заказчика ____________________ _____________ ________ М.П.

(должность, ФИО)       (подпись)    (дата)

Представитель службы строительного

контроля застройщика или

технического заказчика     ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)      (подпись)    (дата)

Представитель службы

контроля качества          ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)      (подпись)    (дата)

Представитель субподрядной

организации, выполнившей

водолазные работы          ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

Водолаз                    ____________________ ___________ __________

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

## Форма N 11.10

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

приемки-передачи подводного перехода

техническому заказчику

"____" __________ 20___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель застройщика или технического заказчика

__________________________________________________________________________,

(должность, ФИО)

и представитель генподрядной строительной организации _____________________

(должность, ФИО)

__________________________________, составили настоящий акт в том, ________

_________________________ передает, а _____________________________________

(организация-подрядчик)              (организация - технический заказчик)

принимает в эксплуатацию объект ___________________________________________

___________________________________________________________________________

При этом установлено:

1 Строительство подводного перехода осуществлялось по проекту _____________

___________________________________________________________________________

2 Документация   представлена   в  объеме,   предусмотренном   нормативными

документами, перечнем ПСД.

3 Мероприятия    по   охране   труда,    обеспечению    взрывобезопасности,

пожаробезопасности, охране  окружающей природной  среды выполнены  в полном

объеме.

4 Имеющиеся недоделки не препятствуют эксплуатации подводного перехода.

На основании вышеуказанного объект ________________________________________

___________________________________________________________________________

считать принятым __________________________________________________________

(организация - технический заказчик)

к дальнейшей эксплуатации.

Представитель застройщика

или технического заказчика ____________________ _____________ ________ М.П.

(должность, ФИО)     (подпись)    (дата)

Представитель

генподрядной строительной

организации                ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

## Форма N 11.11

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

приемки-передачи подводного перехода

в монтаж с общей магистралью

"___" __________ 20__ г.

Приемочная комиссия, назначенная __________________________________________

(наименование организации,

___________________________________________________________________________

назначившей приемочную комиссию)

в составе:

председателя ______________________________________________________________

(должность, ФИО)

членов комиссии ___________________________________________________________

(организация, должность, ФИО)

Установила:

1 Генподрядной строительной организацией __________________________________

___________________________________________________________________________

(указать наименование и ведомственную подчиненность)

предъявлен  к  приемке  в  монтаж  с общей магистралью  подводный  переход,

входящий в состав _________________________________________________________

(наименование объекта)

2 Строительство осуществлялось по проекту _________________________________

___________________________________________________________________________

(указать номер проекта, номер серии (по типовым проектам))

3 Приемочной комиссии представлена документация  в объеме,  предусмотренном

НД, перечнем ПСД.

4 Мероприятия    по   охране   труда,    обеспечению    взрывобезопасности,

пожаробезопасности,  охране окружающей  природной среды выполнены  в полном

объеме.

5 Имеющиеся недоделки не препятствуют эксплуатации подводного перехода.

Решение приемочной комиссии _______________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование подводного перехода)

считать принятым  от генерального подрядчика  и готовым  к монтажу  с общей

магистралью.

Председатель комиссии  __________________________ ___________ ________ М.П.

(должность, организация,   (подпись)   (дата)

инициалы, фамилия)

Члены комиссии:        __________________________ ___________ ________

(инициалы, фамилия)        (подпись)   (дата)

__________________________ ___________ ________

(инициалы, фамилия)        (подпись)   (дата)

__________________________ ___________ ________

(инициалы, фамилия)        (подпись)   (дата)

## Форма N 11.12

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

выполнения берегоукрепительных и дноукрепительных работ

от "  " ____________ 20__ г.

Составлен представителями: субподрядной строительной организации ______

__________________________________________________________________________,

(должность, организация, ФИО)

генподрядной строительной организации _____________________________________

(должность, ФИО)

представителями: службы строительного контроля застройщика или технического

заказчика ________________________________________________________________,

(должность, ФИО)

в том, что проведенной проверкой берегоукрепительных и дноукрепительных

работ установлено:

1 На левом берегу _____________________________________________________

(указывается конструкция укрепления

___________________________________________________________________________

в надводном и подводном участке перехода)

2 На правом берегу ____________________________________________________

___________________________________________________________________________

3 По дну _____________________________________________________________.

Берегоукрепительные и дноукрепительные работы выполнены

в соответствии с проектной документацией по чертежу N __________ и приняты.

Представитель субподрядной

строительной организации   ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель

генподрядной строительной

организации                ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель службы

строительного контроля

застройщика или

технического заказчика     ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

## Форма N 11.13

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

приемки перехода трубопровода через водную преграду

от "  " ___________ 20___ г.

Составлен комиссией, назначенной приказом _____________________________

(наименование организации)

______________________________ от "___" __________ 20___ г. N _____________

в составе:

Председатель комиссии _________________________________________________

(должность, организация, ФИО)

Члены комиссии ________________________________________________________

(должность, организация, ФИО)

________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________,

в том, что работы по сооружению перехода через ____________________________

(наименование водной преграды)

____________________ на участке от км/ПК ___________ до км/ПК _____________

________________________ общей протяженностью ___________________________ м

выполнены вместе с прилегающими участками в полном объеме и в соответствии

с действующими нормами и правилами ________________________________________

___________________________________________________________________________

проектной документацией по чертежу N ___________________ с учетом имеющихся

согласований ______________________________________________________________

(указать все имевшие место отступления, от какого

___________________________________________________________________________

документа, по какой причине, когда они произошли, кем и когда

___________________________________________________________________________

санкционированы)

После укладки трубопровода на дно траншеи в русловой и пойменной

части комиссией выполнены контрольные линейные и угловые измерения

в натуре на соответствие проектного его заложения. После завершения

строительства выполнены дно- и берегоукрепительные работы и приняты

по акту N ________ от "  " __________ 20___ г.

Исполнительная документация проверена и прилагается в полном объеме.

Законченный строительством переход принят.

М.П.

Председатель комиссии  ____________________ _____________ __________

(ФИО)               (подпись)     (дата)

Члены комиссии:        ____________________ _____________ __________

(ФИО)               (подпись)     (дата)

____________________ _____________ __________

(ФИО)               (подпись)     (дата)

____________________ _____________ __________

(ФИО)               (подпись)     (дата)

## Форма N 11.14

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

приемки готовой траншеи для укладки

_____________________________________

(основной, резервной)

нитки подводного перехода

от "  " __________ 20___ г.

Составлен представителями: застройщика или технического заказчика

__________________________________________________________________________,

(должность, ФИО)

генподрядной строительной организации _____________________________________

(должность, ФИО)

службы строительного контроля застройщика или технического заказчика

__________________________________________________________ и представителем

(должность, ФИО)

субподрядной строительной организации _____________________________________

(должность, ФИО)

в том, что проведенными промерами подводной траншеи установлено:

траншея на участке от км/ПК _______________ до км/ПК __________________

выполнена в соответствии с ПД, чертеж N ________________, принята _________

_______________________ и считается готовой для укладки ___________________

нитки перехода.

Приложение:

1 Ведомость  проектных и фактических  отметок дна траншеи  по оси нитки

перехода.

2 Схемы планового положения оси трубопровода (оси траншеи),  на которых

должно быть отражено фактическое и проектное  плановое местоположение

оси  трубопровода  (оси  траншеи)  с  указанием  значения  отклонения

от проекта.

Представитель застройщика

или технического заказчика ____________________ _____________ ________ М.П.

(должность, ФИО)     (подпись)    (дата)

Представитель

генподрядной строительной

организации                ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель

строительного контроля

застройщика или

технического заказчика     ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

Представитель

субподрядной строительной

организации                ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)    (подпись)    (дата)

## Форма N 11.15

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

ВЕДОМОСТЬ N

фактических отметок лотка тоннельного перехода

от ПК ______ до ПК ______ чертеж N __________

Система координат: __________

Система высот: ______________

| Номер точки | ПК | Расстояние до предыдущей промерной точки, м | Отметка лотка, м | Отклонения | Координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Представитель застройщика

или технического заказчика ____________________ _____________ ________ М.П.

(должность, ФИО)       (подпись)    (дата)

Представитель службы строительного

контроля застройщика или

технического заказчика     ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)      (подпись)    (дата)

Представитель службы

контроля качества          ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)      (подпись)    (дата)

Представитель субподрядной

организации, выполнившей

работы                     ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

## Форма N 11.16

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

ВЕДОМОСТЬ N

отметок верха образующей трубопровода в тоннельном переходе

от ПК _____ до ПК _____ чертеж N __________

Система координат: __________

Система высот: ______________

| Номер точки | ПК | Расстояние до предыдущей промерной точки, м | Отметка верха трубы, м | Отклонения | Координаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проектная | фактическая |  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Представитель застройщика

или технического заказчика ____________________ _____________ ________ М.П.

(должность, ФИО)       (подпись)    (дата)

Представитель службы строительного

контроля застройщика или

технического заказчика     ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)      (подпись)    (дата)

Представитель службы

контроля качества          ____________________ ___________ __________ М.П.

(должность, ФИО)      (подпись)    (дата)

Представитель субподрядной

организации, выполнившей

работы                     ____________________ ___________ __________ М.П.

(организация, ФИО)    (подпись)    (дата)

## Форма N 11.17

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

ЖУРНАЛ N ______

производства буровых работ

Журнал начат   "____" _______________ 20____ г.

Журнал окончен "____" _______________ 20____ г.

Ответственный за ведение журнала ______________________. ___________ ______

(фамилия, инициалы)    (подпись)  (дата)

| Дата | Номер скважины (переход) | Число человек в вахте | Техника | Диаметр расширения, мм | Длина от точки выхода до расширения по инструменту, м (расширение) | Механическая скорость расширения, Vмех, м/ч | Нагрузка на расширение, т | Число оборотов расширения | Объем раствора, м3 | Производительность автоцистерны, л/с | Остатки материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | день | ночь | автокран | бульдозер | трубопровод | дежурная машина | автоцистерна |  |  |  |  |  |  |  | дизельного топлива, т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

## Форма N 11.18

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

приемки пилотной скважины

(основной, резервной)

нитки подводного перехода

"__" __________ 20__ г.

Составлен представителями:

субподрядной организации __________________________________________________

__________________________________________________________________________,

(должность, организация, ФИО)

службы строительного контроля застройщика или технического заказчика ______

__________________________________________________________________________,

(должность, организация, ФИО)

технического заказчика ____________________________________________________

(должность, организация, ФИО)

в том, что проведенными промерами фактического положения  пилотной скважины

и контролем углов наклона и азимута во время бурения установлено:

пилотная скважина на участке от км/ПК ________ до км/ПК _________ выполнена

в соответствии с ПД, чертеж N _______________________________, принята

и считается готовой для производства работ по расширению пилотной скважины.

Ведомость  проектных  и фактических отметок  пилотной  скважины по  оси

подводного перехода прилагается.

Представитель субподрядной

организации                ____________________  ___________  __________

(должность)        (подпись)    (дата)

Представитель службы

строительного контроля

технического заказчика     ____________________  ___________  __________

(должность)        (подпись)     (дата)

Представитель

технического заказчика     ____________________  ___________  __________

(должность)        (подпись)     (дата)

## Форма N 11.19

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

приемки расширенной скважины и готовности ее

под протаскивание трубопровода

_______________________

(основной, резервной)

нитки подводного перехода

"__" __________ 20__ г.

Составлен представителями:

субподрядной организации __________________________________________________

__________________________________________________________________________,

(должность, организация, ФИО)

службы строительного контроля застройщика или технического заказчика ______

__________________________________________________________________________,

(должность, организация, ФИО)

технического заказчика ____________________________________________________

(должность, организация, ФИО)

в том, что проведено расширение пилотной скважины на участке от км/ПК _____

до км/ПК _________ в соответствии с ПД, N _____________________________.

Скважина расширена до диаметра ____________ мм, принята и считается готовой

для производства работ по протаскиванию трубопровода.

Представитель субподрядной

организации                ____________________  ___________  __________

(должность)        (подпись)     (дата)

Представитель службы

строительного контроля

технического заказчика     ____________________  ___________  __________

(должность)        (подпись)     (дата)

Представитель

технического заказчика     ____________________  ___________  __________

(должность)        (подпись)     (дата)

## Форма N 11.20

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ N

приемки подземного перехода трубопровода,

выполненного методом ГНБ

от "  " ____________ 20__ г.

Комиссия в составе представителей:

субподрядной строительной организации, выполнившей работы _________________

___________________________________________________________________________

(должность, организация, ФИО)

генподрядной строительной организации _____________________________________

(должность, организация, ФИО)

застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля

___________________________________________________________________________

(должность, организация, ФИО)

проектной организации _____________________________________________________

(должность, организация, ФИО)

эксплуатирующей организации _______________________________________________

(должность, организация, ФИО)

произвела освидетельствование работ, выполненных __________________________

(наименование организации, выполнившей работы)

по прокладке методом ГНБ подземного трубопровода __________________________

(наименование объекта)

Комиссии предъявлены:

1 ПД на устройство перехода методом ГНБ N _______________ разработчик

____________________________________________

2 Проект производства работ.

3 Протокол бурения скважины.

4 Акт приемки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ.

5 Исполнительная производственная документация.

6 ПСД.

Комиссия установила:

Трубопровод длиной ___________________ м

диаметром ______________ мм

выполнен методом ГНБ с использованием буровой установки типа ______________

Начало работ _____________________________________________

Окончание работ __________________________________________

При выполнении работ применены:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты

или другие документы, подтверждающие качество)

При  выполнении   работ   отсутствуют/допущены   отклонения   от  проектной

документации

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(при наличии отклонений указывается, с кем они согласованы,

номера чертежей и дата согласования)

Решение комиссии:

Работы выполнены в соответствии с ПД, НД и отвечают требованиям приемки.

На  основании  изложенного  разрешается   производство   последующих  работ

по устройству (прокладке, монтажу) ________________________________________

___________________________________________________________________________

(наименование работ и конструкций)

Представитель субподрядной строительной организации

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Представитель генподрядной строительной организации

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Представитель  застройщика   или   технического   заказчика   по   вопросам

строительного контроля

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Представитель проектной организации

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Представитель эксплуатирующей организации

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

## Форма N 12.1

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

ЖУРНАЛ N _______

бетонных работ

Адрес объекта

___________________________________________________________________________

Проектные данные:

1 Класс бетона по прочности на сжатие конструктивных элементов

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2 Объем бетона общий _______________________________________________ м3

Объем бетона неармированного _______________________________________ м3

Объем бетона армированного _________________________________________ м3

Представитель строительной организации, выполнившей работы

_________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Журнал начат   "____" _______________ 20____ г.

Журнал окончен "____" _______________ 20____ г.

| Дата и время укладки бетона | Наименование бетонируемой конструкции и ее расположение (оси, отметка) | Изготовитель (поставщик) бетонной смеси | Условное обозначение бетонной смеси и номер документа о качестве по ГОСТ 7473-2010 | Объем партии бетонной смеси, уложенной в конструкцию, м3 | Температура наружного воздуха, °C | Способ и режим твердения бетона | Проектный класс прочности бетона B | Прочность бетона в промежуточном возрасте при распалубке или нагружении конструкций, % Bнорм | Средняя прочность серий контрольных образцов бетона, МПа, по результатам входного контроля прочности бетонной смеси по 5.4 ГОСТ 18105-2010 или по примечанию 4.3 ГОСТ 18105-2010 | Подписи ответственных исполнителей работ по бетонированию и контролю качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Нормируемый Bнорм | Фактический Bф в проектном возрасте в контролируемой партии конструкций по результатам сплошного НК прочности по ГОСТ 18105-2010 | Нормируемая | Фактическая B контролируемой партии конструкций по результатам сплошного НК прочности по ГОСТ 18105-2010 | в промежуточном возрасте | в проектном возрасте |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

## Форма N 12.2

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

ЖУРНАЛ N ______

по монтажу строительных конструкций

Должность,   фамилия,   инициалы   и  подпись   представителя  строительной

организации, ответственного за монтажные работы и ведение журнала _________

___________________________________________________________________________

Организация, разработавшая ПД; чертежи КЖ, КМ, КД

___________________________________________________________________________

Шифр проекта ______________________________________________________________

Организация, разработавшая проект производства работ

___________________________________________________________________________

Шифр проекта

___________________________________________________________________________

Предприятие, изготовившее конструкции

___________________________________________________________________________

Шифр заказа

___________________________________________________________________________

Представитель застройщика или технического заказчика

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Представитель строительного контроля застройщика или технического заказчика

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Основные показатели строящегося объекта:

Объем работ: стальных конструкций, т ___________________________

сборных железобетонных конструкций, м3 _________________________

деревянных конструкций, м3 _____________________________________

Журнал начат   "____" _______________ 20____ г.

Журнал окончен "____" _______________ 20____ г.

Список

инженерно-технического персонала,

занятого на монтаже здания (сооружения)

| Фамилия, имя, отчество | Специальность и образование | Занимаемая должность | Дата начала работы на объекте | Отметка о прохождении аттестации и дата | Дата окончания работы на объекте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Перечень актов

освидетельствования скрытых работ и актов

промежуточной приемки ответственных конструкций

| Номер акта | Наименование акта | Дата подписания акта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| Дата выполнения работ, смена | Описание производимых работ, наименование устанавливаемых конструкций, их марка, результаты осмотра конструкций | Место установки и номера монтажных схем | Номера технических паспортов на конструкции | Атмосферные условия (температура окружающего воздуха, осадки, скорость ветра) | Фамилия, инициалы исполнителя (бригадира) | Подпись исполнителя (бригадира) | Замечания и предложения по монтажу конструкций руководителей монтажной организации, авторского надзора, технического надзора заказчика | Подпись мастера (производителя работ), разрешившего производство работ и принявшего работу. Подпись лиц, осуществляющих авторский надзор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

В журнале пронумеровано и прошнуровано

____________________________ страниц

"___" ____________________ 20___ г.

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись представителя организации, выдавшего журнал)

___________________________________________________________________________

М.П.

## Форма N 12.3

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

ЖУРНАЛ N _____

по выполнению антикоррозионной защиты

сварных соединений

N _____________

Должность,   ФИО,    подпись    представителя   строительной   организации,

ответственного  за работы  по антикоррозионной  защите  сварных  соединений

и ведение журнала _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Организация, разработавшая ПД, чертежи КЖ _________________________________

Шифр проекта

___________________________________________________________________________

Организация,  разработавшая  проект производства работ  по антикоррозионной

защите сварных соединений

___________________________________________________________________________

Шифр проекта

___________________________________________________________________________

Предприятие, изготовившее конструкции

___________________________________________________________________________

Шифр заказа

___________________________________________________________________________

Представитель застройщика или технического заказчика

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Представитель строительного контроля застройщика или технического заказчика

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

Журнал начат   "____" _______________ 20____ г.

Журнал окончен "____" _______________ 20____ г.

| Дата выполнения работ | Наименование соединяемых элементов и материал антикоррозионного покрытия закладных изделий, нанесенного на заводе | Место или номер (по чертежу или схеме) стыкуемого элемента | Отметка о сдаче и приемке узла под антикоррозионную защиту (должность, подпись) | Материал покрытия сварных соединений и способ его нанесения | Атмосферные условия при производстве антикоррозионной защиты сварных соединений (температура воздуха, осадки) | Фамилия, инициалы исполнителя | Фамилия, инициалы ответственного за ведение работ по антикоррозионной защите (мастера, производителя работ) | Результаты осмотра качества покрытия. Толщина покрытия | Подпись исполнителя | Подписи о приемке антикоррозионной защиты (мастера, производителя работ) | Замечания по контрольной проверке (производителя работ, авторского надзора, технического надзора, заказчика) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

В журнале пронумеровано и прошнуровано

___________________ страниц

"__" ______________ 20__ г.

___________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись представителя организации, выдавшего журнал)

М.П.

## Форма N 12.4

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

АКТ

приемки оборудованного переезда через трубопровод

Мы, нижеподписавшиеся, представители:

застройщика или технического заказчика ____________________________________

(должность, ФИО)

субподрядной строительной организации _____________________________________

(должность, ФИО)

генподрядной строительной организации _____________________________________

(должность, ФИО)

эксплуатирующей организации _______________________________________________

(должность, ФИО)

составили настоящий акт в том, что в соответствии с актом уточнения

местоположения магистральных трубопроводов, расположенных в зоне

производства работ от ________ 20_ года, были оборудованы переезды

через действующие магистральные трубопроводы в зоне производства

работ ________________________________________________________

(наименование трубопроводов)

_____ шт. на ____________________________________________ км (ПК)

(указать километры или пикеты по трассе)

Переезды выполнены в соответствии с типовым решением, отраженным в ППР.

Переезды нанесены на ситуационный план (схему) и привязаны на местности.

После подписания акта ответственность за сохранность и обеспечение движения

техники только по оборудованным переездам несет субподрядная строительная

организация в лице ____________________________________, подписавшего

(должность, ФИО)

настоящий акт.

Представитель застройщика

или технического заказчика _____________ ________________ _________ ______ М.П.

(организация) (должность, ФИО) (подпись) (дата)

Представитель

субподрядной строительной

организации  _______________ __________________ ___________ __________ М.П.

(организация)    (должность, ФИО)   (подпись)    (дата)

Представитель

генподрядной строительной

организации  _______________ __________________ ___________ __________ М.П.

(организация)    (должность, ФИО)   (подпись)    (дата)

Представитель

субподрядной строительной

организации  _______________ __________________ ___________ __________ М.П.

(организация)    (должность, ФИО)   (подпись)    (дата)

## Форма N 13.1

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

ВЕДОМОСТЬ НЕДОДЕЛОК N

на "  " ________ 20__ г.

| Наименование недоделок (номер чертежа, альбом, лист) | Число (ПК, км, физический объем, единица измерений) | Срок исполнения | Исполнитель | Отметка о выполнении (подтверждение техническим заказчиком и представителем строительного контроля и авторского надзора) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Председатель комиссии  _____________________________ _________ _______ М.П.

(должность, организация, ФИО) (подпись) (дата)

Члены комиссии:        _____________________________ _________ _______

(ФИО)                         (подпись) (дата)

_____________________________ _________ _______

(ФИО)                         (подпись) (дата)

_____________________________ _________ _______

(ФИО)                         (подпись) (дата)

## Форма N 13.2

___________________________________________________________________________

(наименование строительной организации)

___________________________________________________________________________

(наименование объекта)

СПРАВКА N

об устранении недоделок,

выявленных приемочной комиссией

"  " __________ 20__ г.

Составлена в том, что недоделки, выявленные приемочной комиссией

по приемке законченного строительством ____________________________________

(линейной части трубопровода,

___________________________________________________________________________

км, электрохимической защиты, других объектов или систем участка МТ)

__________________________________________________________________________,

перечисленные   в   "Ведомости   недоделок",   устранены  в  полном  объеме

в установленные сроки.

Председатель приемочной

комиссии                   _____________________________ _________ ______ М.П.

(должность, организация, ФИО) (подпись) (дата)

Представитель генподрядной

строительной организации   _____________________________ _________ ______ М.П.

(должность, ФИО)              (подпись) (дата)

Пояснения к оформлению исполнительной документации

Пояснения к оформлению ИД приводятся только к тем формам документов, по которым требуется уточнение порядка их заполнения.

Форма N 1.1 Перечень субподрядных организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве. В список заносятся лица, ответственные за производство каждого вида выполняемых работ, а также лица, осуществляющие контроль за производством работ.

В список обязательно должны быть включены все лица, чьи подписи есть в журналах производства работ и актах.

Форма N 1.2 Реестр исполнительной документации. В реестр заносится вся ИД, в том числе исполнительная производственная и исполнительная проектная.

В комплект исполнительной проектной документации входят все рабочие чертежи, в том числе планы и профили участков строительства с нанесенным на них фактическим положением трубопровода и его элементов.

Форма N 1.3 Ведомость установленной арматуры и оборудования в процессе производства работ, паспорта и заводская документация. При заполнении формы арматура для крепления проводов, изоляторов, кабелей, тросов и т.д. - не вписывается.

Форма N 1.5 Журнал замечаний и предложений по ведению СМР совмещает функции журнала авторского надзора и общего журнала производства работ и ведется как на линейных участках, так и на трубосварочных базах.

В журнал заносятся результаты проверок, замечания и предложения представителя генподрядной строительной организации, представителя застройщика или технического заказчика, представителя строительного контроля застройщика или технического заказчика, представителя авторского надзора, ответственных представителей субподрядных строительных организаций.

Записи в журнале должны проверяться представителем генподрядной строительной организации не реже одного раза в декаду с внесением отметки о результатах проверки.

Форма N 1.7 Общий журнал работ. Записи вносятся в текстовой форме и подписываются соответствующими уполномоченными представителями лиц, сведения о которых отражены на титульном листе.

Форма N 1.8 Список сварщиков составляется в процессе выполнения СМР и находится на участках строительства.

Форма N 3.1 Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства. Для подводно-технических работ в приложении к акту оформляется "Схема фактического расположения реперов (временных и постоянных)" - минимум по два репера на каждом берегу - с абрисом характерных точек на местности, а также с абрисом створных и других геодезических знаков.

Исполнительные геодезические схемы оформляются по ГОСТ Р 51872-2002.

Форма N 3.4 Акт сдачи реперов на наблюдение за сохранностью (со списком заложенных реперов).

Список заложенных реперов, принятых на наблюдение за сохранностью, изготавливается в цифровой форме, выводится на бумажный носитель и записывается на электронный носитель CD-R или DVD-R.

Форма N 4.1 Журнал забивки свай. Сводная ведомость забитых свай. Ведет представитель субподрядной организации, выполняющей соответствующие работы.

Форма N 5.1 Журнал производства земляных работ заполняется представителем субподрядной организации по ходу выполнения земляных работ.

В случае несоответствия отметок дна проектным в графе 6 делается замечание "не соответствует проекту", а в случае соответствия отметок геодезист подписывается в графе без каких-либо замечаний.

Одновременно геодезист наносит исполнительный профиль по данным нивелировки дна траншеи на рабочие чертежи. В графе 14 застройщиком или техническим заказчиком делаются отметки о разрешении укладки отдельных участков трубопровода с указанием пикетов.

Приемка работ по рытью траншеи (графы 12 и 13) должна производиться только непосредственно перед производством изоляционно-укладочных работ.

Форма N 5.4 Акт засыпки (обваловки) уложенного трубопровода. В акте предусмотрено разделение участков, засыпанных мелким грунтом, и участков, засыпанных грунтом крупных фракций с предварительной присыпкой.

К акту прилагается профиль уложенного трубопровода и ведомость отметок.

Ведомость отметок уложенного трубопровода с указанием их пикетажа изготавливается в цифровой форме, выводится на бумажный носитель и записывается на электронный носитель CD-R или DVD-R.

Форма N 6.1 Журнал сварки труб и сварных соединений.

При необходимости в качестве приложения к настоящей форме оформляется "Ведомость отметок заложения трубопровода", может быть оформлена "Ведомость координат сварных стыков":

Пример заполнения ведомости координат сварных стыков

| Номер детали | 135146 | 235246 | 267242 | 487356 | 562489 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование детали | труба | труба | труба | труба | труба |
| Длина детали, м | 10,2 | 10,8 | 10,6 | 11,1 | 10,3 |
| Угол отвода, ° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
| Номер стыка | 1339 | 56 | 1340 | 85 |
| Шифр (клеймо)/номер бригады | 16/21 | 35/15 | 16/21 | 35/15 |
| Широта (северная широта) | СШ 54°51,989' | СШ 54°51,987' | СШ 54°51,986' | СШ 54°51,984' |
| Долгота (восточная долгота) | ВД 38°21,050' | ВД 38°21,061' | ВД 38°21,070' | ВД 38°21,081' |
| Глубина траншеи, м | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 |
| Номер детали | 562489 | 585556 | 668855 | 655498 | 123568 |
| Наименование детали | труба | труба | труба | труба | труба |
| Длина детали, м | 10,3 | 10,8 | 10,6 | 11,1 | 10,5 |
| Угол отвода | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° |
| Номер стыка | 1341 | 17 | 1342 | 68 |
| Шифр (клеймо)/номер бригады | 16/21 | 35/15 | 16/21 | 35/15 |
| Широта (северная широта) | СШ 54°51,982' | СШ 54°51,981' | СШ 54°51,979' | СШ 54°51,978' |
| Долгота (восточная долгота) | ВД 38°21,092' | ВД 38°21,109' | ВД 38°21,114' | ВД 38°21,116' |
| Глубина траншеи, м | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 |
| Номер детали | 123568 | 585423 | 576529 | 698135 |  |
| Наименование детали | труба | отвод горизонтальный | тройник | катушка |  |
| Длина детали, м | 10,5 | 11,2 | 10,5 | 11,6 |  |
| Угол отвода | 0° | 7° | 0° | 0° |  |
| Номер стыка | 1343 | 1344 | 1345 | разрыв |
| Шифр (клеймо)/номер бригады | 16/21 | 16/21 | 16/21 |  |
| Широта (северная широта) | СШ 54°51,976' | СШ 54°51,973' | СШ 54°51,970' |  |
| Долгота (восточная долгота) | ВД 38°21,127' | ВД 38°21,136' | ВД 38°21,145' |  |
| Глубина траншеи, м | 2,3 | 2,2 | 2,1 |  |
| Координаты верха трубы | X |  |  |  |  |
|  | Y |  |  |  |  |
|  | H |  |  |  |  |

В ведомости сварных соединений уложенного трубопровода поля "Координаты X, Y, H" не заполняются для стыков, закрытых защитными покрытиями, балластирующими устройствами или находящимися под водой.

Ведомость сварных соединений уложенного трубопровода изготавливается в цифровой форме, выводится на бумажный носитель и записывается на электронный носитель CD-R или DVD-R.

Форма N 6.2 "Сведения по фактической раскладке труб по участку магистрального трубопровода" - изготавливается в цифровой форме, выводится на бумажный носитель и записывается на электронный носитель CD-R или DVD-R.

В соответствии с требованием застройщика или технического заказчика к настоящей форме допускается прикладывать "Схему фактической раскладки труб по участку магистрального трубопровода":

## СХЕМА

фактической раскладки труб по участку _____________ км

магистрального трубопровода

| Км/ПК Км/ПК | Номер стыка | Номер стыка | Номер стыка |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер трубы/катушки/СДТ/ЗРА | Номер трубы/катушки/СДТ/ЗРА | Номер трубы/катушки/СДТ/ЗРА |  |
|  | шифр (клеймо) бригады/сварщика | шифр (клеймо) бригады/сварщика | шифр (клеймо) бригады/сварщика |
| Км/ПК Км/ПК | Номер стыка | Номер стыка | Номер стыка |
| Номер трубы/катушки/СДТ/ЗРА | Номер трубы/катушки/СДТ/ЗРА | Номер трубы/катушки/СДТ/ЗРА |  |
|  | шифр (клеймо) бригады/сварщика | шифр (клеймо) бригады/сварщика | шифр (клеймо) бригады/сварщика |
| Км/ПК Км/ПК | Номер стыка | Номер стыка | Номер стыка |
| Номер трубы/катушки/СДТ/ЗРА | Номер трубы/катушки/СДТ/ЗРА | Номер трубы/катушки/СДТ/ЗРА |  |
|  | шифр (клеймо) бригады/сварщика | шифр (клеймо) бригады/сварщика | шифр (клеймо) бригады/сварщика |
| Км/ПК Км/ПК | Номер стыка | Номер стыка | Номер стыка |
| Номер трубы/катушки/СДТ/ЗРА | Номер трубы/катушки/СДТ/ЗРА | Номер трубы/катушки/СДТ/ЗРА |  |
|  | шифр (клеймо) бригады/сварщика | шифр (клеймо) бригады/сварщика | шифр (клеймо) бригады/сварщика |
| Км/ПК Км/ПК | Номер стыка | Номер стыка | Номер стыка |
| Номер трубы/катушки/СДТ/ЗРА | Номер трубы/катушки/СДТ/ЗРА | Номер трубы/катушки/СДТ/ЗРА |  |
|  | шифр (клеймо) бригады/сварщика | шифр (клеймо) бригады/сварщика | шифр (клеймо) бригады/сварщика |

Форма N 6.9 Заключение по качеству сварных соединений, выполненных контактной стыковой сваркой оплавлением. В случаях, если машины контактной сварки поставляются без регистрирующих приборов, допускается визуальный контроль за процессом сварки по щитовым приборам машины; составляет служба контроля качества.

Форма N 7.1 Журнал изоляционно-укладочных работ и ремонта изоляции - основной документ, отражающий производство работ конвейерного цикла строительства трубопроводов.

Журнал ведется представителем субподрядной строительной организации, выполняющей соответствующие работы. Записи о результатах контроля производятся представителями службы контроля качества.

Журнал заполняется в день производства работ.

Форма N 7.2 Акт выполнения оценки качества изоляции законченных строительством подземных участков трубопровода методом катодной поляризации составляет служба контроля качества.

Форма N 7.3 Акт проведения контроля сплошности изоляционного покрытия засыпанного трубопровода. Проверка сплошности изоляционного покрытия засыпанного трубопровода методом катодной поляризации не производится в районах Крайнего Севера, а также в случаях, установленных нормативными документами; составляет служба контроля качества. Форма заполняется только при условии наличия дефектов в изоляционном покрытии, выявленных при проведении катодной поляризации либо при приемке участков длиной менее 200 м.

Форма N 7.4 Акт выполнения оценки качества изоляции отремонтированных в процессе производства работ.

Форма N 7.6 Акт приемки уложенного и забалластированного трубопровода. Акт составляется представителем генподрядной строительной организации в процессе работ по изоляции, укладке, балластировке, теплоизоляции трубопровода и присоединения проводов КИП.

После ликвидации всех замечаний представителя авторского надзора и технического заказчика, записанных в журнале изоляционно-укладочных работ, изолированный, уложенный и забалластированный участок трубопровода принимается настоящим актом.

В приложении к акту оформляется ведомость координат и отметок верха образующей уложенного трубопровода. Ведомость изготавливается в цифровой форме, выводится на бумажный носитель и записывается на электронный носитель CD-R или DVD-R.

Форма N 8.13 Акт осушки полости линейной части магистрального трубопровода (технологических трубопроводов и оборудования КС, ДКС, СОГ, СПХГ, ГРС, ГИС), вытеснения воды из ЗРА.

При наличии на участке трубопровода узлов ЗРА (во время гидроиспытаний) и в случае проведения работ по вытеснению воды из ЗРА (после гидроиспытаний) в акт вносится соответствующая информация.

Форма N 9.1 Акт освидетельствования скрытых работ при сооружении заземления (рабочего, защитного, линейно-защитного) составляет представитель субподрядной организации работ.

Форма N 9.2 Акт освидетельствования скрытых работ при сооружении анодного заземления составляет представитель субподрядной организации работ.

Форма N 9.3 Акт освидетельствования скрытых работ при сооружении протекторной установки составляет представитель субподрядной организации работ.

Форма N 9.4 Акт на скрытые работы при прокладке кабеля составляет представитель субподрядной организации работ.

Форма N 9.5 Акт освидетельствования скрытых работ при сооружении контрольно-измерительных пунктов составляет представитель субподрядной организации работ.

Исполнительная план-схема расположения контрольно-измерительных пунктов изготавливается в цифровой форме, выводится на бумажный носитель и записывается на электронный носитель CD-R или DVD-R.

Форма N 9.6 Акт выполнения электромонтажных работ при сооружении устройств электрохимической защиты составляет представитель субподрядной организации работ.

Форма N 10.1 Акт укладки защитного футляра на переходе трубопровода через дорогу составляет представитель субподрядной организации работ.

Форма N 10.2 Акт промежуточной приемки перехода трубопровода через дорогу (автомобильную, железную) составляет представитель субподрядной организации работ.

Форма N 11.8 Акт водолазного обследования в створе подводного перехода после укладки и замыва трубопровода.

Ведомость отметок трубопровода, уложенного в створе перехода, схемы планового положения оси трубопровода (оси траншеи) изготавливаются в цифровой форме, выводятся на бумажный носитель и записываются на электронный носитель CD-R или DVD-R.

Форма N 11.9 Ведомость промера глубин водоема по оси подводного уложенного и замытого трубопровода.

Ведомость промера глубин водоема изготавливается в цифровой форме, выводится на бумажный носитель и записывается на электронный носитель CD-R или DVD-R.

Форма N 11.12 Акт выполнения берегоукрепительных и дноукрепительных работ составляет представитель субподрядной организации работ.

Форма N 13.1 Ведомость недоделок составляется приемочной комиссией в процессе работы.

# БИБЛИОГРАФИЯ

[1] Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации"

[2] Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

[3] MSK-64 Шкала сейсмической интенсивности MSK, 1964

[4] РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения

[5] РД-11-04-2006 Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации

[6] РД-11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства

[7] ВСН 012-88 Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть II. Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи-приемки