СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ


УСТАНОВКА УНИТАЗОВ И СМЫВНЫХ БАЧКОВ

Технические требования

ГОСТ 15167-93* Изделия санитарные керамические. Общие технические условия.

ГОСТ 30493-96 Изделия санитарные керамические. Типы и основные размеры.

ГОСТ 15062-83 Сиденья для унитазов.

ГОСТ 21485-94 Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия.

ТУ 4948-049-00284581-98 Бачок смывной среднерасполагаемый пластмассовый.

ТУ 05761910-317-94 Бачок смывной пластмассовый среднерасполагаемый.

ТУ 4948-007-00288372-98 Бачки смывные пластмассовые и арматура.

ТУ 4953-002-00287987-2000 Арматура для смывных керамических бачков с верхним пуском.

ТУ 4953-019-00284581-99 Арматура с верхним пуском для смывного бачка с боковой подводкой воды.

ТУ 4953-016-00288461-96 Арматура спускная для смывных бачков с верхним спуском.

ТУ 4953-022-00284581-96 Арматура наполнительная и спускная пластмассовая для смывного бачка с верхним пуском.

ТУ 4953-023-00284581-97 Арматура смывного бачка (АСБ).

ТУ 4953-038-00284581-97 Арматура унифицированная к высокорасполагаемым смывным бачкам.

ТУ 4943-044-00284581-98 Унитаз со смывным бачком и биде из искусственного мрамора (полимербетона).

ТУ 9549-001-10843124-97 Унитазы керамические "Компакт".

ТУ 4965-001-00288018-95 Унитаз воронкообразный с косым выпуском.

ТУ 4965-014-00287964-95 Комплект унитаза с бачком керамические.

ТУ 4960-002-00288018-97 Унитаз воронкообразный с цельноотлитой полочкой с косым выпуском.

ТУ 4992-003-00284581-93 Комплект санитарно-технических изделий из полимербетона.

ТУ 4944-004-00284581-93 Унитаз со смывным бачком из полимербетона.

ТУ 4992-054-00284581-98 Сиденье пластмассовое с крышкой и полочкой для унитаза СКП.

ТУ 21-26-419-90, ТУ 4992-037-00284581-97 Подводка гибкая полиэтиленовая.

ТУ 21-26-279-90 Кран смывной малогабаритный  20.

ТУ 11-93 КЛЯМ.330239.001 Кран смывной пластмассовый КСПл-0,6-20 с кнопочным пуском.

ГОСТ 11614-94 Краны смывные полуавтоматические.

... Стандарты и технические условия на унитазы, смывные бачки, смывные трубы, подводки и краны конкретных видов, предусмотренные проектом.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы.

СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий.

Входной контроль качества унитазов, смывных бачков и арматуры к ним, смывных кранов, смывных труб, подводок и других комплектующих изделий, предусмотренных проектом, должен осуществляться в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.01.01-85*, требованиями документов системы контроля качества, действующими на предприятии.

На строительной площадке и на комплектовочных базах в процессе входного контроля:

- должно быть проверено наличие и содержание документов о качестве, паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов;

- по имеющимся сопроводительным документам (документам о качестве, паспортам и другие документам), маркировке, ярлыкам должны быть установлены комплектность и соответствие поступивших унитазов, смывных бачков и других комплектующих изделий требованиям проекта (по сопроводительной документации должно быть проверено соответствие типов, сортов, размеров и других характеристик требованиям рабочей документации, по которой должен осуществляться монтаж внутренних санитарно-технических систем);

должно быть проверено наличие и сроки действия гарантий предприятий-изготовителей на унитазы, смывные бачки и арматуру к ним, смывные краны, подводки и другие комплектующие изделия;

должен быть произведен внешний осмотр унитазов, смывных бачков и других комплектующих изделий с целью проверки соответствия их требованиям стандартов, технических условий или других нормативно-технических документов и обнаружения недопустимых дефектов внешнего вида;

при возникновении каких-либо сомнений в качестве поступивших унитазов, смывных бачков и других комплектующих изделий или документов должны быть вызваны представители строительной лаборатории или функциональных служб, ответственных за поставку оборудования и материалов.

Требования, предъявляемые к керамическим унитазам и смывным бачкам приведены в СОКК "Входной контроль качества санитарных керамических изделий". Требования, предъявляемые к шамотированным унитазам, унитазам из полимербетона, смывным трубам и кранам, подводкам приводятся в соответствующих технических условиях на конкретные виды изделий.

Требования, предъявляемые к смывным бачкам и арматуре к ним приведены ниже.

ГОСТ 15167-93 Бачки смывные и арматура к ним. Общие технические условия

Данный стандарт распространяется на смывные бачки, предназначенные для промывки унитазов и напольных чаш, устанавливаемые в санитарных узлах, бытовых и других помещениях зданий и сооружений различного назначения, наполнительную арматуру, при давлении воды в водопроводе до 1,0 МПа, а также спускную арматуру к ним.

Типы бачков должны соответствовать указанным ниже:

БУ - бачок смывной, непосредственно устанавливаемый на унитазе;

БН - бачок смывной низкорасполагаемый;

БС - бачок смывной среднерасполагаемый;

БВ - бачок смывной высокорасполагаемый.

Высота установки бачков (от уровня пола до днища бачка):

БУ - определяется высотой унитаза; БН - до 650 мм; БС - от 650 до 900 мм; БВ - от 900 до 1900 мм.

Присоединение наполнительной арматуры к корпусу бачка для бачков типа БУ, БН и БС может быть боковым и нижним, для бачков типа БВ - боковым.

Бачки, непосредственно устанавливаемые на унитазах, должны иметь присоединительные размеры, обеспечивающие присоединение к полочкам по ГОСТ 30493-96.

Низко-, средне- и высокорасполагаемые бачки должны присоединяться к унитазу смывной трубой.

Конструкция смывной трубы должна обеспечивать возможность установки ее без демонтажа смывного бачка.

Наружный диаметр присоединяемого к унитазу конца смывной трубы должен быть не более 50 мм.

Конструкция бачка должна обеспечивать возможность установки наполнительной арматуры как справа, так и слева. По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление бачков с одним боковым или нижним отверстием для наполнительной арматуры. Размеры отверстий в корпусе бачка для присоединения наполнительной арматуры к трубе водопровода должны обеспечивать возможность крепления труб  15 мм и менее.

Условное обозначение бачка для применения в технической документации и при заказе должно состоять из слова "Бачок", вида материала корпуса, обозначения типа бачка, буквы "Н" при нижнем присоединении наполнительной арматуры и обозначения данного стандарта.

Пример условного обозначения бачка смывного пластмассового средне-располагаемого с боковым присоединением наполнительной арматуры, изготавливаемого в соответствии с требованиями данного стандарта:

Бачок пластмассовый БС ГОСТ 21485-94

Бачки, наполнительную и спускную арматуру изготавливают в соответствии с требованиями данного стандарта и технической документации (техническими условиями) на изделия, утвержденной предприятием-изготовителем.

Полезный объем бачков должен составлять не менее 6,0 л.

Уровень воды в бачке, соответствующий полезному объему, должен быть расположен на (20±2) мм ниже уровня перелива и быть отмечен четко различимой меткой на внутренней поверхности корпуса бачка (кроме керамических бачков) или на наружной поверхности перелива или спускной арматуры.

Средний расход воды, подаваемой из бачка через спускную арматуру на смыв, должен составлять (1,8±0,2) л/с.

Наполнительная арматура при давлениях в водопроводной сети от 0,05 до 1,0 МПа должна открываться с началом опорожнения бачка и прекращать поступление воды в бачок после его заполнения до отметки полезного объема в течение не более 150 с.

Наполнительная арматура должна обеспечивать стабильный уровень воды в бачке на отметке полезного объема ±2 мм.

Бачки типов БН, БС, БВ в сборе со смывной трубой, бачок типа БУ в сборе с полочкой должны быть герметичны при открытой и закрытой спускной арматуре.

Через наполнительную арматуру не должно происходить подсоса воды из бачка в водопроводную сеть при падении в ней давления до 0,02 МПа.

Наполнительная арматура должна обеспечивать регулировку уровня воды в бачке без применения специального инструмента. Самопроизвольная разрегулировка при эксплуатации не допускается.

Спуск воды из бачка должен происходить после однократного воздействия па ручку пускового устройства продолжительностью не более 2 с. Усилие воздействия на ручку пускового устройства для пуска воды не должно превышать 30 Н.

Спускная арматура после заполнения бачка должна обеспечивать герметичное запирание спускного отверстия.

Спускная арматура сифонирующего типа должна обеспечивать зарядку сифона при объеме воды в бачке не менее 80% от полезного объема.

Детали и узлы пускового устройства должны выдерживать нагрузку не менее 50 Н. Цепочки или шнуры высокорасполагаемых бачков должны выдерживать нагрузку не менее 80 Н.

Перелив должен обеспечивать расход воды не менее 0,3 л/с. Уровень воды в бачке при этом не должен превышать уровень перелива более чем на 15 мм, а расстояние от максимально возможного уровня воды в бачке до края наиболее низко расположенного отверстия в стенке корпуса бачка должно быть не менее 10 мм.

Установленный ресурс бачка в сборе с наполнительной и спускной арматурой должен быть не менее 150 тыс. циклов, установленная безотказная наработка - не менее 60 тыс. циклов.

Критерии отказов и предельных состояний должны быть указаны в технической документации на изделия конкретных типов.

Уровень шума при работе бачка не должен превышать 50 дБА.

Замена клапана спускной арматуры должна быть обеспечена без демонтажа бачка.

Замена запирающего элемента наполнительной арматуры должна быть обеспечена без отсоединения ее от водопроводной сети.

Подвижные детали и узлы наполнительной и спускной арматуры должны перемещаться свободно, без заеданий.

Наполнительная арматура не должна допускать брызг, выходящих за пределы бачка.

Технические требования к керамическим бачкам должны соответствовать данному стандарту и ГОСТ 15167-93*.

Бачки, наполнительная и спускная арматура должны поставляться комплектно.

В комплект бачка должны входить:

- корпус бачка с крышкой;

- комплект наполнительной арматуры;

- комплект спускной арматуры;

- гибкая подводка (по действующей технической документации);

- смывная труба (для бачков типов БН, БС и БВ);

- полочка по ГОСТ 30493-96 (для бачков типа БУ);

- паспорт, включающий техническое описание и инструкцию по монтажу и эксплуатации, один на партию, а при поставке в торговую сеть - на каждое изделие.

В паспорте указывают:

- наименование или товарный знак и адрес предприятия-изготовителя;

- условное обозначение бачка и арматуры;

- гарантийные сроки;

- дату приемки изделий отделом технического контроля.

По согласованию изготовителя с потребителем допускается поставка бачков без гибкой подводки и/или смывной трубы и/или полочки.

Комплектность наполнительной и спускной арматуры указывают в технической документации на арматуру конкретного типа.

Спускную арматуру для бачка типа БУ следует комплектовать прокладкой, устанавливаемой между бачком и полочкой, и арматурой крепления его к полочке.

На корпусе бачка, одной из основных деталей наполнительной и спускной арматуры должен быть нанесен товарный знак предприятия-изготовителя или его наименование.

Маркировка должна быть четкой и сохраняться в течение гарантийного срока хранения.

Место и способ нанесения маркировки указывают в технической документации.

На каждое грузовое место должен крепиться ярлык, на который наносят несмываемые водой, следующие данные:

- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование изделия;

- номер партии и дату изготовления;

- количество изделий в упаковке в штуках или килограммах;

- массу брутто.

Маркировка керамических бачков должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 15167-93.

Транспортная маркировка должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 14192-96 и содержать манипуляционные знаки "Хрупкое. Осторожно", "Верх", "Беречь от влаги".

Керамические и чугунные бачки должны быть упакованы в соответствии с требованиями ГОСТ 15167-93*. Чугунные бачки по согласованию с потребителем допускается не упаковывать.

Пластмассовые бачки в комплекте с арматурой должны быть завернуты в оберточную бумагу или упакованы в полиэтиленовые пакеты и уложены в картонные ящики или коробки. Между бачками должны быть проложены картонные прокладки.

Масса упаковки брутто не должна превышать 35 кг.

Допускаются и другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность бачков при транспортировании и хранении.

Каждый комплект наполнителей, спускной арматуры при их поставке без бачков упаковывают в картонные коробки или полиэтиленовые пакеты и укладывают в ящики, куда вложен паспорт.

Допускаются и другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность бачков при транспортировании и хранении.

На упаковке (или на корпусе чугунного бачка при поставке без упаковки), в которую вложен паспорт, должно быть указано "Документация". При поставке бачков в торговую сеть в упаковку каждого изделия вкладывают паспорт с инструкцией по монтажу и эксплуатации.

Упаковка бачков должна исключать перемещение крышки на корпусе бачка при транспортировании. Детали спускной арматуры не должны являться элементами крепления крышки.

Бачки, наполнительную и спускную арматуру следует перевозить крытым транспортом любого вида согласно правилам перевозки грузов, действующим на транспорте этого вида.

Пластмассовые бачки в отапливаемых складских помещениях должны храниться не ближе 1 м от отопительных приборов.

Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие поставляемых бачков и арматуры требованиям данного стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделий.

Гарантийный срок эксплуатации - два года со дня ввода изделия в эксплуатацию или продажи через розничную сеть, но не более трех лет со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - три года со дня изготовления изделия.

Установка унитазов и смывных бачков к ним должна производиться в соответствии с требованиями проекта,СНиП 3.05.01-85, СНиП 3.01.01-85*, стандартов и технических условий на конкретные виды изделий, предусмотренные проектом, инструкций заводов-изготовителей оборудования, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  |
|  | - наличие проекта, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества (СОКК); | Проект, ППР, технологические карты, СОКК |
|  | - завершение всех, предусмотренных проектом, предшествующих работ и надлежащее их оформление (наличие акта на скрытые работы по монтажу санитарно-технических кабин и узлов, акта на скрытые проводки водоснабжения, актов на испытания систем водоснабжения и канализации; акта на сдачу-приемку санитарных узлов под установку унитазов, бачков и арматуры; - наличие паспортов и другой товаросопроводительной документации; комплектность и сохранность унитазов, смывных бачков и труб, подводок и арматуры; - внешним осмотром отсутствие недопустимых дефектов внешнего вида на унитазах, смывных бачках и трубах, арматуре. | Акты на скрытые работы и испытания, на сдачу-приемку узлов под монтаж унитазов, бачков и арматуры |
| Установка унитаза, смывного бачка и арматуры | Контролировать: - соблюдение заданной ППР (технологической картой) технологии монтажа унитазов, смывных бачков и спускной арматуры, смывных труб и кранов; - установку унитазов, смывных бачков и спускной арматуры, смывных труб и кранов в проектное положение; надежность их крепления; - соблюдение технологии заделки стыковых соединений (уплотнение и зачеканку стыков выпуска унитаза с раструбом отводной канализационной трубы или патрубка, уплотнение резьбовых соединений смывного бачка и подводок. | Общий и специальный журналы работ |
| Приемка | Проверить: - соответствие фактического положения установленных унитаза и смывного бачка (крана) требованиям проекта и нормативных документов; надежность их крепления; | Общий и специальный журналы работ |
|  | -выполнение требований проекта и ППР к качеству заделки стыковых соединений; |  |
|  | - составление и надлежащее оформление исполнительной документации (акта сдачи-приемки санитарных узлов после испытаний под сохранность). | Акт испытаний Акт сдачи-приемки |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: мастер (прораб) - в процессе производства работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), представители генподрядчика и технадзора заказчика КИП - линейка и рулетка измерительные металлические, уровень, отвес |

Монтаж внутренних санитарно-технических систем должны осуществлять строительно-монтажные организации, получившие лицензию на выполнение этих работ в Федеральном или региональных органах по лицензированию строительной деятельности.

Работы по монтажу внутренних санитарно-технических систем должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку и обладающим надлежащими навыками по монтажу внутренних санитарно-технических систем.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует производить при строительной готовности объекта (захватки) в объеме:

для промышленных зданий - все здание при объеме до 5000 м и часть здания при объеме свыше 5000 мвключающая по признаку расположения отдельное производственное помещение, цех, пролет и т.д. или комплекс устройств;

для жилых и общественных зданий до пяти этажей - отдельное здание, одна или несколько секций; свыше пяти этажей - 5 этажей одной или нескольких секций.

До начала монтажа внутренних санитарно-технических систем генеральным подрядчиком должны быть выполнены следующие работы:

- монтаж междуэтажных перекрытий, стен и перегородок, монтаж санитарно-технических кабин и узлов;

- установка оконных коробок, а в жилых и общественных зданиях - подоконных досок;

- оштукатуривание (или облицовка) поверхностей стен и ниш в местах установки санитарных и отопительных приборов, прокладки трубопроводов и воздуховодов, а также оштукатуривание поверхности борозд для скрытой прокладки трубопроводов в наружных стенах;

- обеспечение возможности включении электроинструментов, а также электросварочных аппаратов на расстоянии не более 50 м один от другого;

- остекление оконных проемов в наружных ограждениях, утепление входов и отверстий.

Общестроительные и санитарно-технические работы в санитарных узлах следует выполнять в следующей очередности:

- подготовка под полы, оштукатуривание стен и потолков;

- установка средств крепления, прокладка трубопроводов и проведение их гидростатического или манометрического испытания;

- гидроизоляция перекрытий;

- огрунтовка стен, устройство чистых полов;

- установка деталей крепления смывных бачков;

- первая окраска стен и потолков, облицовка плитками;

- установка унитазов и смывных бачков;

- вторая окраска стен и потолков; установка водоразборной арматуры.

При монтаже санитарно-технических систем и проведении смежных общестроительных работ не должно быть повреждений ранее выполненных работ.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем должен производиться по утвержденному проекту производства работ (ППР).

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует начинать после освидетельствования или приемки ранее выполненных скрытых работ или ответственных конструкций.

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

Установке унитазов и смывных бачков (кранов) должен предшествовать входной контроль поступивших на строительную площадку унитазов, смывных бачков (смывных кранов), смывных труб и других комплектующих изделий на соответствие их требованиям нормативных документов и проекта.

Подводки к унитазам, смывным бачкам и кранам должны прокладываться в соответствии с требованиямиСОКК "Прокладка стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем", "Прокладка чугунных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем" и "Прокладка пластмассовых трубопроводов внутренних санитарно-технических систем".

Все унитазы должны быть оборудованы индивидуальными смывными бачками или смывными кранами.

Унитазы, устанавливаемые в уборных школ, больниц и поликлиник, рекомендуется оборудовать педальным пуском смывных устройств.

В промышленных и общественных зданиях уборные с числом унитазов свыше трех следует оборудовать напольными унитазами или напольными чашами.

Установка унитазов с сидениями в указанных зданиях рекомендуется только по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.

В детских садах, а также в общеобразовательных школах и школах-интернатах для учащихся младших классов уборные следует оборудовать детскими унитазами.

Высота установки смывных кранов унитазов от уровня чистого пола - 800 мм.

Высота установки высокорасполагаемых смывных бачков к унитазам (до низа бачка) от уровня чистого пола - 1800+20 мм (допускаемые отклонения высоты установки санитарных приборов для отдельно стоящих приборов не должны превышать ±20 мм, а при групповой установке однотипных приборов ±5 мм).

Унитазы, смывные бачки и смывные трубы должны быть установлены по отвесу и уровню.

Унитазы следует крепить к полу или деревянной площадке (тафте) с помощью двух или четырех болтов или шурупов (в зависимости от конструкции унитаза), либо приклеивать к полу клеем или закреплять цементным раствором.

При креплении шурупами под основание унитаза следует устанавливать резиновую прокладку.

Приклеивание должно производиться при температуре воздуха в помещении не ниже 5 °С.

Для достижения необходимой прочности приклеенные унитазы должны выдерживаться без нагрузки в неподвижном положении до набора прочности клеевого соединения не менее 12 ч.

К деревянным конструкциям унитазы следует крепить шурупами.

Выпуск унитаза следует соединять непосредственно с раструбом отводной трубы или с отводной трубой с помощью чугунного, полиэтиленового патрубка или резиновой муфты.

Раструб отводной трубы под унитаз с прямым выпуском должен быть установлен заподлицо с полом.

Установка унитазов и смывных бачков, непосредственно устанавливаемых на унитазе, осуществляется согласно ППР в следующей последовательности:

- разметка по шаблону или чертежу мест сверлений отверстий для установки унитаза;

- сверление отверстий в деревянной тафте или в бетонном полу;

- установка в отверстия в бетонном полу пластмассовых дюбелей;

- установка унитаза и присоединение его к трубопроводу канализации;

- крепление унитаза к основанию шурупами;

- установка и крепление смывного бачка;

- присоединение поплавкового клапана смывного бачка к водопроводной подводке;

- соединение водопроводной подводки смывного бачка с трубопроводом холодного водоснабжения;

- установка и крепление сиденья.

Установка унитазов и смывных бачков типов БН, БС и БВ, устанавливаемых на стене, осуществляется согласно ППР в следующей последовательности:

- разметка но шаблону или чертежу мест сверлений отверстий для установки унитаза;

- разметка по шаблону или чертежу мест установки предусмотренных проектом средств креплений смывного бачка;

- сверление отверстий в деревянной тафте или в бетонном полу для установки унитаза и пристрелка дюбелями планки для установки смывного бачка (или установка других средств крепления бачка, предусмотренных проектом);

- сборка на полу смывного бачка со смывной трубой;

- установка на стене смывного бачка со смывной трубой;

- установка унитаза и присоединение его к трубопроводу канализации;

- крепление унитаза к основанию шурупами;

- соединение унитаза со смывной трубой смывного бачка;

- присоединение поплавкового клапана смывного бачка к водопроводной подводке;

- соединение водопроводной подводки смывного бачка с трубопроводом холодного водоснабжения;

- установка цепочки или шнура узла пускового устройства бачка;

- установка и крепление сиденья.

Стыки чугунных канализационных труб и выпусков унитазов на монтаже должны быть уплотнены просмоленным пеньковым канатом или пропитанной ленточной паклей с последующей зачеканкой цементным раствором марки не ниже 100 или заливкой раствора гипсоглиноземистого расширяющегося цемента или расплавленной и нагретой до температуры 130-135 °С серой с добавлением 10% обогащенного каолина по ГОСТ 19608-84* или ГОСТ 19607-74*.

Допускается применение других уплотнительных и заполняющих стык материалов, согласованных в установленном порядке.

Выпуски унитазов следует соединять с пластмассовыми трубами соединительными раструбными патрубками с резиновыми манжетами.

Узел соединения унитаза с пластмассовыми трубами выполняют с помощью литьевых или формованных приборных патрубков и резиновых манжет. Расстояние от унитаза до оси канализационного стояка из ПВХ регулируют с помощью вклеиваемого в приборный патрубок прямого отрезка трубы.

Выпуски унитазов со стояком из ПВХ допускается соединять с помощью отводов 30°, соединяемых с одной стороны с формованным патрубком под унитаз, а с другой - с раструбным отрезком трубы.

Оба соединения могут выполняться как на клею, так и на резиновых кольцах.

Соединение выпуска унитаза с трубами из ПВХ с помощью резиновой манжеты

1 - выпуск унитаза; 2 - резиновая манжета; 3 - приборный патрубок; 4 - вклеиваемый патрубок из ПВХ; 5 - двухплоскостная крестовина

Соединение выпуска унитаза с трубами из ПВХ с помощью резиновой манжеты

1 - выпуск унитаза; 2 - резиновая манжета; 3 - вклеиваемый патрубок из ПВХ с гладким раструбом; 4 - отвод 30°; 5 - патрубок из ПВХ под резиновое кольцо; 6 - двухплоскостная крестовина

Гладкие концы труб из ПВД, ПНД, ПП и ПВХ с раструбом чугунной канализационной трубы того же диаметра следует соединять круглым резиновым кольцом с последующим заполнением раструба раствором расширяющегося цемента.

При отсутствии колец допускается применение соединений с заделкой раструба просмоленной прядью и раствором расширяющегося цемента, при этом внутрь конца пластмассовой детали следует запрессовать в нагретом состоянии отрезок стальной трубы.

Поверхность труб из ПВХ на длине раструба должна быть очищена растворителем, покрыта клеем и обсыпана песком, а поверхность деталей из ПВД, ПНД и ПП должна быть оплавлена, после чего также покрыта песком.

Резьбовые соединения водоразборной арматуры должны быть уплотнены.

В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре перемещаемой среды до 105 °С включительно следует применять ленту из фторопластового уплотнительного материала (ФУМ) или льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешанными на олифе.

Лента ФУМ и льняная прядь должны накладываться ровным слоем по ходу резьбы и не выступать внутрь и наружу трубы.

Для резьбовых соединений допускаются и другие уплотнительные материалы, обеспечивающие герметичность соединений при проектной температуре теплоносителя и согласованные в установленном порядке.

Для присоединения подводки холодного водоснабжения к смывному бачку может быть использовано гибкое полиэтиленовое подключение.

Установка унитаза с косым выпуском и непосредственно присоединенным бачком по серии 4.900-10 вып.4

Спецификация:

1. Унитаз тарельчатый с косым выпуском типа I по ГОСТ 30493-96

2. Приставная полочка во ГОСТ 30493-96

3. Бачок смывной керамический типа БУ по ГОСТ 21485-94

Установка унитаза с косым выпуском и высокорасполагаемым бачком

Спецификация:

1. Унитаз тарельчатый с косым выпуском типа УнТ по ГОСТ 30493-96

2. Бачок смывной высокорасполагаемый типа БВ по ГОСТ 21485-94

3. Труба смывная (стальная водогазопроводная 32)

Установка унитазов и смывных бачков по серии 4.900-10 вып.4

| Установка унитазов с косыми выпусками и непосредственно присоединенными смывными бачками | Установка унитаза с косым выпуском и смывным краном |
| --- | --- |

Спецификация:

1. Унитаз тарельчатый с косым выпуском типа УнТ по ГОСТ 30493-96

2. Кран смывной полуавтоматический

3. Смывная труба (стальная водогазопроводная) 32

| Установка унитазов с косыми выпусками и смывными кранами | Установка унитаза с прямым выпуском и непосредственно присоединенным бачком |
| --- | --- |
| Спецификация: 1. Унитаз тарельчатый с прямым выпуском 2. Приставная полочка 3. Бачок смывной керамический типа БУ |

При установке более 3 унитазов необходимо в дальних кабинах, начиная с 4-ой, предусматривать подливку пола; отметка верха подливки определяется по проекту.

| Установка унитаза с прямым выпуском и высокорасполагаемым смывным бачком | Установка унитаза с прямым выпуском и смывным краном |
| --- | --- |
| Спецификация: 1. Унитаз тарельчатый с прямым выпуском типа УнТП по ГОСТ 30493-96 2. Бачок смывной высокорасполагаемый по ГОСТ 21485-94 3. Труба смывная (стальная водогазонроводная) 32. | Спецификация: 1. Унитаз тарельчатый с прямым выпуском по ГОСТ 30493-96 2. Кран смывной полуавтоматический 3. Смывная труба (стальная водогазопроводная 32 поГОСТ 3262-75*). |

Установка унитазов с прямыми выпусками и высокорасполагаемыми смывными бачками

Спецификация:

1. Унитаз тарельчатый с прямым выпуском типа УнТП по ГОСТ 30493-96

2. Бачок смывной высокорасполагаемый по ГОСТ 21485-94 и ТУ 21-26-337-86

3. Труба смывная (стальная водогазопроводная) 32 по ГОСТ 3262-75*.

Установка напольных шамотированных унитазов по серии 4.900-10 вып.4

| Установка унитаза напольного шамотированного со смывным краном | Установка унитазов напольных шамотировамных со смывными кранами |
| --- | --- |
| Спецификация: 1. Унитаз напольный керамический по ТУ 21-0284676-12-91 2. Кран смывной полуавтоматический 3. Труба смывная 32 (стальная водогазопроводная) |

Установка унитазов напольных шамотированных с высокорасполагаемыми смывными бачками