ВСН 361-85
-------------------------------------
Минмонтажспецстрой СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
     
     
УСТАНОВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА ФУНДАМЕНТАХ

Дата введения 1985-07-01

РАЗРАБОТАНЫ ВНИИмонтажспецстроем при участии Гипрометаллургмонтажа, ВНИПКИлегпродмонтажа и Гипрохиммонтажа в развитие СНиП 3.05.05-84.

РАЗРАБОТЧИКИ:

П.П.Алексеенко (pyк. разработки), В.А.Калугиным (отв. исполнитель), В.А.Карасиком, И.Д.Кияновым, В.А.Баталовым, А.И.Бичучем и С.Н.Вашиным при участии Г.Д.Дудко (Гипрометаллургмонтаж), А.С.Никифорова (Востокметаллургмонтаж), В.Г.Наумова (ВНИПКИлегпродмонтаж) и М.Л.Эдьяша (Гипрохиммонтаж).

СОГЛАСОВАНЫ:

Минтяжстрой СССР, заместитель начальника Главтехуправления - письмо N 20-3-12/1769 от 13 декабря 1984 г.

Минпромстрой СССР, заместитель начальника Главтехуправления - письмо N 18-2-00/3038 от 20 декабря 1984 г.

Минхимпром СССР, заместитель начальника управления проектирования и капстроительства  - письмо N 05-5-4/2391 от 23 ноября 1984 г.

Минчермет СССР, главный инженер управления Черметпроект - письмо N 10-188 от 11 января 1985 г.

Миннефтехимпром СССР, заместитель начальника управления проектирования и капстроительства - письмо N 15/3-12-1171 от 12 декабря 1984

Минхиммаш, начальник технического управления - письмо N 11-0-4/1346 от 14 декабря 1984 г.

Минтяжмаш, начальник управления проектирования и капстроительства - письмо N 5-5118-3/118 от 24 января 1985 г.

Минэнергомаш, начальник технического управления - письмо N 2-3333/44 от 4 января 1985 г.

Минлегпищемаш, начальник технического управления - письмо N 14-0-16/3274 от 26 декабря 1984 г

Внесены ВНИИмонтажспецстроем.

УТВЕРЖДЕНЫ Минмонтажспецстроем СССР 22 марта 1985 г.

ВЗАМЕН  ВСН 361-76

ММСС СССР

В ВСН изложены требования к подготовке и производству работ по установке технологического оборудования в проектное положение на фундаментах.

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящие ведомственные строительные нормы распространяются на монтаж технологического оборудования промышленных предприятий и устанавливают требования к проектированию, производству и приемке работ по установке машин, механизмов и аппаратов (или их базовых деталей, узлов и блоков) в проектное положение на фундаментах.

1.2. Требования ВСН не распространяются на установку оборудования без закрепления фундаментными болтами, а также на установку оборудования с использованием подкладок, высоту которых регулируют в процессе эксплуатации, или специальных (вибро-, электро- и теплоизолирующих) опор.

1.3. Настоящие ВСН разработаны на основе и в дополнение к СНиП 3.05.05-84 и относятся к технологическому оборудованию.

1.4. Требования ВСН обязательны для организаций Минмонтажспецстроя СССР, осуществляющих проектирование, подготовку и производство работ по монтажу оборудования, а также для строительных организаций, выполняющих работы по подливке оборудования. Требования ВСН следует учитывать при проектировании промышленных объектов и разработке конструкторской документации на оборудование, включая инструкции по эксплуатации (монтажу).

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Поставляемое пpeдпpиятиями-изгoтoвитeлями оборудование должно быть технологичным с точки зрения монтажа (ГОСТ 14.201-83). При этом должны быть соблюдены монтажно-технологические требования, изложенные в ГОСТ 24444-80, отраслевых стандартах, разработанных в его развитие, и СНиП 3.05.05-84.

2.2. Сопроводительная техническая документация на оборудование (комплектность по ГОСТ 24444-80) должна содержать сведения о порядке монтажа поставляемых изделий, нормы точности на установку оборудования, технологические решения по выполнению монтажных работ и др., как это предусмотрено ГОСТ 2.109-73 и ГОСТ 2.601-68*.

При разработке инструкций по эксплуатации (монтажу) рекомендуется в качестве типовых, практически проверенных способов и средств установки оборудования (в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-68* иГОСТ 14.201-83) использовать способы и средства, изложенные в настоящих ВСН.

2.3. При проектировании промышленных объектов, организации и выполнении строительных работ должна быть обеспечена возможность установки и подливки оборудования, в том числе:

предусмотрен зазор между опорной частью оборудования и поверхностью фундаментов;

определены и выдержаны при производстве работ размеры фундаментов с учетом требований к установке фундаментных болтов и подливке оборудования;

в соответствии со схемами геодезического обоснования монтажа осуществлена установка геодезических знаков, используемых при выверке оборудования;

исключены причины, вызывающие недопустимую осадку фундаментов.

2.4. Работы по установке оборудования на фундаментах следует выполнять в соответствии с утвержденными или согласованными по установленной форме рабочей и проектно-сметной документацией, проектом организации строительства, проектом производства работ и документацией предприятий-изготовителей оборудования.

Наряду с требованиями настоящих ВСН и технической документации заводов-изготовителей следует руководствоваться нормативными документами и стандартами, приведенными в рекомендуемом приложении 1.

2.5. Организации Минмонтажспецстроя СССР в процессе подготовки производства работ (на стадиях проектирования и изготовления оборудования, проектирования промышленных объектов, организации и выполнении строительных работ) при согласовании технической документации в установленном порядке должны осуществлять контроль за соблюдением требований пп.2.1, 2.2 и 2.3.

Состав и требования к документации, передаваемой монтажной организации, а также порядок взаимоотношений с заказчиком и генеральным подрядчиком - по СНиП 3.05.05-84.

3. ПОДГОТОВКА К ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ

3.1. Подготовка к производству работ должна включать в себя комплекс мероприятий по технологическому и организационно-техническому обеспечению монтажа оборудования. Состав и содержание мероприятий по организационно-техническому обеспечению монтажа - по СНиП 3.05.05-84.

3.2. Технологическое обеспечение монтажа оборудования должно быть направлено на создание условий для достижения требуемой точности установки оборудования на месте эксплуатации с наименьшими трудовыми и материальными затратами. Мероприятия по технологическому обеспечению следует осуществлять как на стадии проектирования и изготовления оборудования, так и при разработке технологической документации в составе ППР (технологические схемы и карты).

3.3. При подготовке производства работ по установке оборудования должны быть обеспечены:

преобладающее использование способов установки оборудования без остающихся в массиве подливки пакетов металлических подкладок, включая широкое применение регулировочных винтов оборудования;

возможность применения технологии "безвыверочного" монтажа;

достоверность и точность контроля положения устанавливаемого оборудования по всем заданным показателям точности;

собираемость соединений "оборудование-фундамент" без дополнительных пригоночных работ по исправлению положения фундаментных болтов;

преимущественное применение конструкций фундаментных болтов, устанавливаемых в просверленные в готовых фундаментах скважины (по ГОСТ 24379.0-80 и ГОСТ 24379.1-80).

Мероприятия по реализации изложенных требований приведены в рекомендуемом приложении 2.

3.4. При разработке ППР (форма задания на разработку, состав и содержание - по ВСН 319-77), технологических схем или карт применяемые технологические решения по установке оборудования в проектное положение на фундаментах должны основываться на требованиях и указаниях технической документации предприятий-изготовителей и включать в себя следующие сведения:

способы и средства установки оборудования, в том числе данные по типам, размерам и местам расположения опорных элементов (схемы установки опорных элементов приведены в рекомендуемом приложении 3);

методы и средства контроля точности положения выверяемого оборудования с указанием используемых баз и производственных монтажных допусков;

допуски на высотное положение опорных элементов с учетом используемых методов обеспечения заданных показателей точности установки оборудования (допуски рекомендуется назначать в соответствии с приложением 2);

усилия (крутящие моменты) затяжки фундаментных болтов, средства для контроля усилий закрепления, рекомендуемый инструмент и устройства для закрепления оборудования.

При разработке документации по установке оборудования рекомендуется максимально использовать типовые технологические решения, в том числе стандартизованные, в виде ОСТ на типовые технологические процессы монтажа, BСН и МСН по монтажу конкретных видов оборудования.

4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

4.1. Общие положения

4.1.1. К работам по установке оборудования разрешается приступать после подписания актов готовности фундаментов (приемка фундаментов и форма актов должны соответствовать СНиП 3.05.05-84).

Перед установкой оборудования выполняют, как правило, следующие подготовительные и вспомогательные работы:

расконсервацию оборудования;

укрупнительную сборку (при необходимости);

подготовку площадок на поверхности фундаментов для установки опорных элементов. Технические характеристики механизированного инструмента для выравнивания поверхностей фундаментов при подготовке площадок под опорные элементы приведены в рекомендуемом приложении 4;

вынесение при необходимости дополнительных (рабочих) осей и отметок (при помощи струн, отвесов и т.п.).

4.1.2. Установка оборудования в проектное положение на фундаментах включает, как правило, следующие процессы и операции:

установку опорных элементов на фундаментах;

предварительную установку оборудования на опорные элементы с совмещением отверстий базовой детали (станины, рамы, основания) с фундаментными болтами;

введение оборудования в заданное положение в плане, по высоте и горизонтальности (вертикальности) путем осуществления необходимых регулировочных перемещений с контролем фактического положения и предварительной фиксацией перед подливкой;

подливка зазора "оборудование-фундамент";

закрепление оборудования затяжкой фундаментных болтов с заданным усилием.

Требуемая точность положения оборудования по высоте и горизонтальности может быть достигнута методом безвыверочного монтажа, т.е. без использования регулировочных операций - за счет установки опорных элементов в пределах расчетных допусков (порядок расчета допусков приведен в приложении 2).

11. Требования к точности установки по высоте опорных элементов на фундаменте при применении метода взаимозаменяемости рекомендуется назначать из заданных монтажных допусков  и допусков на положение исполнительной поверхности оборудования относительно опорной поверхности  по соотношению вида:

,

где  - коэффициент, учитывающий влияние количества опорных элементов на положение плоскости контакта оборудования с опорами; значения коэффициента приведены в табл.1.

Таблица 1

Значения коэффициентов влияния

| Количество опорных элементов | 3 | 4 | 6 | 8 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,50 |

12. Выбор конструкций опорных элементов следует производить с учетом используемых методов достижения требуемой точности установки оборудования и данных о сравнительной оценке способов установки оборудования, приведенных в табл.2.

Таблица 2

Сравнительная оценка способов установки оборудования

| Тип опорных элементов | Относительная трудоемкость выверки, % | Относительный расход металла, % | Диаметр фундаментных болтов, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| С закреплением на опорных элементах* |  |  |
| Пакеты подкладок | 100 | 100 | Не ограничен |
| Жесткие опоры (бетонные подушки) | 60-70 | 20-30 | То же |
| Пирамидальные пакеты подкладок | 80-100 | 60-70 | - " - |
| С закреплением на массиве подливки |  |  |
| Регулировочные винты | 30-40 | 10-15 | До М42 |
| Винтовые подкладки | 40-60 | 15-25 | До М42 |
| Установочные гайки фундаментных болтов | 30-50 | 5-10 | До М42 |
| Жесткие опоры (бетонные подушки) | 40-60 | 10-15 | Не ограничен |
| Сокращенное количество пакетов подкладок | 60-70 | 40-60 | То же |
| Инвентарные домкраты | 30-40 | - | - " - |
| _______________________ * В результате длительной работы оборудования, установленного с выверкой и закреплением на пакетах подкладок, под опорными элементами образуются выбоины. При этом нагрузки от оборудования на фундамент передаются через массив подливки, а напряжения в затянутых фундаментных болтах уменьшаются. |

При реализации метода взаимозаменяемости рекомендуется использовать: жесткие (бетонные) опоры, установочные гайки фундаментных болтов (без упругих элементов) и инвентарные домкраты (без упругих элементов).

При использовании метода компенсации для регулировки положения оборудования рекомендуется применять: регулировочные винты оборудования, установочные гайки фундаментных болтов с упругими элементами, инвентарные домкраты с упругими элементами и др.

13. Выверочные базы при установке оборудования по высоте и горизонтальности

13.1. На плоской выверочной базе, выбранной с помощью размерного анализа, следует правильно указать площадки для установки измерительных средств, обеспечивающие снижение трудозатрат при выполнении регулировочных перемещений оборудования в вертикальных плоскостях.

13.2. Площадки делжны быть расположены определенным образом относительно опорных элементов (регулировочных устройств). Их рациональное расположение для наиболее часто встречающихся случаев опирания оборудования показано на рис.1.  Предпочтение следует отдавать сначала площадкам 1, затем - 2 и т.д. в порядке возрастания номеров.

13.3. Размеры площадок, по возможности, должны быть минимальными, но достаточными для установки на них измерительных средств.

13.4. Выбор площадок для любой схемы опирания, отличающейся от показанных на рис.1, выполняют следующим образом:

соединяют прямой опорные элементы I и II, например, при опирании оборудования на три опорных элемента (рис.2), и наносят штриховку на часть поверхности П (любой плоской поверхности оборудования, используемой в качестве выверочной базы), ограниченную этой прямой и не содержащую опорный элемент III;

соединяют прямой опорные элементы I и  III и наносят штриховку на часть поверхности П, ограниченную этой прямой и не содержащую опорный элемент II;

соединяют прямой опорные элементы II и III и наносят штриховку на часть поверхности П, ограниченную этой прямой и не содержащую опорный элемент I;

участки поверхности П, заштрихованные дважды, обозначают цифрами 1', а заштрихованные один раз - цифрами 2', незаштрихованный участок - цифрой 3';

площадки установки измерительных средств 1-3 должны находиться на соответствующих участках поверхности П, причем площадки 2 и 3 следует располагать как можно ближе к опорным элементам.

Рис.1. Схема рационального расположения площадок установки измерительных средств:

а - относительно трех элементов; б - относительно четырех элементов; в - относительно шести элементов; 
П - плоская поверхность оборудования, используемая в качестве выварочной базы; 
1-4 - площадки для установки измерительных средств; I-VI - проекции на выверочную базу площадок контакта
опорных элементов с опорной поверхностью оборудования *

________________
     * Обозначения I-VI на рис.1 не прочитываются. Брак оригинала. Примечание "КОДЕКС"

Рис.2. Схема к определению рационального расположения площадок установки измерительных средств

Расположение площадок относительно четырех, шести и более опорных элементов определяют аналогично, при этом наиболее заштрихованные участки обозначают цифрой 1', менее заштрихованные - цифрой 2' и т.д.

Приложение 3
Рекомендуемое

СХЕМЫ УСТАНОВКИ ВРЕМЕННЫХ ОПОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Изображение схем установки опорных элементов см. на рисунке.

Расположение опорных элементов при выверке:

а - приводного ролика транспортного рольганга
 (М = 350; = 30; = 4; = 130); б - упора (М = 870; = 40; = 4; = 240)

Условные обозначения:

|  | - опорные элементы; |
| --- | --- |
|  | - фундаментные болты; |
|  | - фундаментные болты, затягиваемые при предварительном закреплении и выверке. |

| Масса монтируемого оборудования, кг | М |
| --- | --- |
| Диаметр фундаментных болтов, мм |  |
| Количество предварительно затягивания фундаментных болтов |  |
| Минимальная площадь опирания опорных элементов, см |  |

Приложение 4
Рекомендуемое

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОЛОТКОВ,
 ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФУНДАМЕНТОВ

| Параметр | Величина в зависимости от марки |
| --- | --- |
|  | ИЭ 4207 | ИЭ 4211 | ИЭ 4212 | ИЭ 4213 |
| Энергия удара, Дж | 4,0 | 25,0 | 2,0 | 10,0 |
| Частота ударов, с | 50 | 20 | 25 | 20 |
| Электродвигатель*: |  |  |  |  |
| _____________________ * Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором. |
| мощность, Вт | 600 | 1050 | 350 | 450 |
| напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 |
| частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |
| длина | 395 | 790 | 485 | 760 |
| ширина | 140 | 210 | 185 | 100 |
| высота | 190 | 255 | 160 | 150 |
| Масса без кабеля, кг | 7,0 | 22,0 | 10,0 | 9,0 |

Приложение 5
Рекомендуемое

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ НА ФУНДАМЕНТЕ

| Приспособления | Грузо- подъем- ность, т | Высота приспособ- ления, мм | Величина регули- рования, мм | Масса (без привода), кг | Тип привода | Завод- изготовитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подкладки клиновые регулируемые ПР-3 | 3 | 56 | 12 | 3,7 | Ручной | Пермский завод монтажных изделий и средств автоматизации |
| Подкладки клиновые регулируемые ПР-5 | 5 | 60 | 15 | 5,3 | То же | То же |
| Подкладки клиновые регулируемые ПР-10 | 10 | 60 | 16 | 7,2 | " - " | " - " |
| Подкладка винтовая | 2,2-13,0 | 37-84 | 8-18 | 0,35-5,3 | " - " | Калькодержатель- Киевский филиал ВНИИмонтажспец- строя |
| Домкрат винтовой монтажный ДМ-5 | 5 | 94 (162)* | 40 | 3,5 | " - " | Пермский завод монтажных изделий и средств автоматизации |
| Домкрат винтовой монтажный ДМ-3 | 3 | 60 (120)* | 17 | 1,1 | " - " | Пермский завод монтажных изделий и средств автоматизации |
| Домкрат винтовой с лапой ДЛ-10 | 10 | 50 (550)* | 300 | 31 | Ручной | Трест Проммонтаж- конструкция Минмонтажспец- строя УССР |
| Домкрат реечный ДР-5М | 5 | 70 (696)* | 350 | 35 | То же | Пермский завод монтажных изделий и средств автоматизации |
| Домкрат клиновый | 5 | 70 | 10 | 6,6 | " - " | Полтавский опытный литейно- механический завод |
| Домкрат цепной | 10 | 78 (678)* | 300 | 46 | " - " | Ленинградский РМЗ. Калькодержатель - Гипрометаллург- монтаж |
| Домкрат гидравлический подкладочный ДП-5 | 5 | 70 | 20 | 2,7 | Гидрав- лический | Ногинский опытный завод монтажных приспособлений Минмонтажспец- строя СССР |
| Домкрат с упругим элементом | 5 | 30 | 300 | 10 | Ручной | Калькодержатель- ВНИИмонтажспец- строя |
| Домкрат малогабаритный облегченный гидравлический | 5 | 100 | 60 | 1 | Гидрав- лический | Калькодержатель- СМСЛ треста Востокметаллург- монтаж |
| Домкрат малогабаритный облегченный гидравлический | 15 | 100 | 60 | 3,1 | То же | То же |
| Домкрат малогабаритный облегченный гидравлический | 25 | 100 | 60 | 4,5 | " - " | " - " |
| Домкрат облегченный гидравлический | 50 | 134 | 60 | 18,5 | " - " | " - " |
| Домкрат гидравлический ДГО-20 | 20 | 120 | 100 | 18,3 | " - " | Ногинский опытный завод монтажных приспособлений |
| Домкрат гидравлический ДГО-50А | 50 | 160 | 100 | 57 | " - " | То же |
| Домкрат гидравлический ДГО-100А | 100 | 250 | 160 | 106 | " - " | " - " |
| Домкрат гидравлический ДГО-200А | 200 | 300 | 160 | 195 | " - " | " - " |
| Домкрат гидравлический с лапой ГДЛ-7 | 7 | 60 (570)* | 230 | 22 | " - " | Пермский завод горношахтного оборудования Минтяжмаша |
| _____________________ * Вне скобок указана высота нижней подъемной площадки домкрата, а в скобках - высота верхней подъемной площадки. |

Технические характеристики винтовых подкладок и специальных тарельчатых шайб приведены на рис.1 и 2.

Рис.1. Установочная шайба (наружный диаметр разверстки шайбы 3,4 ; материал -  Ст3)

| Диаметр болта , мм | Толщина шайбы, , мм | Грузоподъемность шайбы, |
| --- | --- | --- |
| 12 | 0,5 | 3000 |
| 16 | 0,8 | 4000 |
| 20 | 1,0 | 6500 |
| 24 | 1,3 | 9500 |
| 30 | 1,5 | 17000 |
| 36 | 1,5 | 22000 |
| 42 | 20 | 30000 |
| 48 | 23 | 40000 |
| 56 | 28 | 55000 |

Риc.2. Винтовая подкладка:

1 - болт; 2 - гайка; 3 - опорная пластина;  - допускаемая нагрузка подкладку; 
М - минимальный крутящий момент

| Диаметр болта | А, мм | Д, мм | В, мм | , мм | , мм | , мм | М, Нм | , Н | G, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М20 | 65 | 65 | 10 | 3 | 37 | 23 | 49 | 33000 | 0,35 |
| М24 | 65 | 75 | 12 | 10 | 44 | 28 | 69 | 60000 | 0,73 |
| М30 | 90 | 105 | 14 | 12 | 55 | 35 | 156 | 76000 | 1,4 |
| М36 | 100 | 115 | 15 | 14 | 64 | 42 | 369 | 110000 | 2,2 |
| М42 | 120 | 135 | 18 | 16 | 73 | 48 | 442 | 150000 | 3,55 |
| М48 | 140 | 160 | 20 | 18 | 84 | 55 | 693 | 200000 | 5,3 |

Приложение 6
Рекомендуемое

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ (УСТАНОВКИ) БЕТОННЫХ ОПОР 
НА ФУНДАМЕНТЕ

Устройство для установки опорных элементов на фундаменте (см. рисунок) включает в себя приспособление для регулировки положения металлической пластины, приспособление для фиксации пластины, узел крепления устройства на фундаментном болте и измерительные средства (уровни) для контроля положения пластины.

Устройство для установки опорных элементов на фундаменте:

а - с набором патрубков; б - с зажимным приспособлением; 1 - фундамент; 2 - опалубка; 
3 - бункер; 4 - вибратор; 5 - фундаментный болт; 6 - патрубок; 7 - опорный элемент;
8 - зажимное приспособление

С помощью этого устройства (калькодержатель - ВНИИмонтажспецстрой), в отличие от ряда ранее разработанных, в первую очередь, достигают требуемой точности положения опорных пластин, фиксируют их в этом положении и только после этого заливают форму (опалубку) бетонной смесью.

Использование описанного устройства значительно упрощает процесс выверки опорных пластин и повышает удобство работ по формированию бетонных подушек.

Приложение 7
Рекомендуемое

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАТЯЖКИ ФУНДАМЕНТНЫХ БОЛТОВ

Таблица 1

Ручной инструмент для затяжки фундаментных болтов

| Наименование и марка инструмента | Диапазон затягиваемых диаметров, мм | Завод-изготовитель |
| --- | --- | --- |
| Ключи зевные накидные, двусторонние, односторонние, комбинированные: |  | Пермский завод монтажных изделий и средств автоматизации |
| по ГОСТ 2839-80 | М16-М56 |  |
| по ГОСТ 2841-80Е | М16-М56 |  |
| по ГОСТ 3108-71 | М64-М140 |  |
| по ГОСТ 2906-80Е | М64-М140 |  |
| по ГОСТ 16983-80Е | М16-М42 |  |
| Ключ коликовый монтажный (с открытым зевом) марки КК | М10-М24 | То же |
| Ключи-мультипликаторы марок: |  | - " - |
| КМ-70 | М27-М36 |  |
| КМ-130 | М30-М24 |  |
| КМ-200 | М42-М56 |  |
| КМ-400 | М48-М64 |  |
| КМ-600 | М64-М76 |  |
| КМ-800 | М64-М100 |  |
| УКМ-300 | М48-М56 |  |
| Ключ зевный с самоподжимающимися зубками марки СГД-916/4 | М14-М24 | Горьковский завод электромонтажных инструментов |
| Ключ трещеточный коликовый с набором сменных головок, марки СГД-961/7 | М14-М30 | То же |
| Ключи трещеточные с шарнирно закрепленной рукояткой для болтов с удлиненной резьбовой частью типов КТ-42, КТ-80, КТ-100 и КТ-140 | М42-М140 | Ногинский опытный завод монтажных приспособлений |
| Ключи специальные монтажные для гаек анкерных болтов типов КТ-22р, КТ-30р и КТ-36р | М22-М36 | То же |

Таблица 2

Механизированный инструмент для затяжки фундаментных болтов

| Техническая характеристика | Электрогайковерты | Пневмогайковерты |
| --- | --- | --- |
|  | ИЭ3116 | ИЭ3113 | ИЭ3119 | ИЭ3115А | ИЭ3112А | ИП3111 | ИП3112 | ИП3106А |
| Наибольший диаметр затягиваемой резьбы болтов, мм | 12 | 16 | 30 | 36 | 42 | 12 | 14 | 36 |
| Наибольший момент затяжки, Н·м | 63 | 125 | 400 | 700 | 2100 | 63 | 100 | 1250 |
| Потребляе- мая мощность электродви- гателя, Вт | 120 | 180 | 450 | 210 | 120 | - | - | - |
| Напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | - | - | - |
| Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | - | - |
| Удельный расход воздуха, м/мин | - | - | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 1,05 |
| Масса (без кабеля), кг | 3,3 | 3,8 | 7,4 | 5,2 | 12,4 | 1,9 | 2,2 | 9,2 |

Таблица 3

Инструмент для контролируемой затяжки фундаментных болтов

| Наименование и марка | Диапазон регулируемых крутящих моментов, Н·м | Завод-изготовитель |
| --- | --- | --- |
| Динамометрические ключи КД-60 | 10-600 | Ногинский опытный завод монтажных приспособлений |
| Ключи предельные трещеточные: |  | То же |
| КПТР-8 | 10-80 |  |
| КПТР-30 | 80-300 |  |
| КПТР-60 | 300-600 |  |
| КПТР-130 | 600-1300 |  |