ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту  газопроводов и газового оборудования

1. Наименование и количество выполняемых работ:

| № п/п | Наименование выполняемой работы | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое содержание и ремонт газового оборудования и газопроводов | штука | 1 |

2. Объем выполняемых работ:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество | Периодичность обслуживания в год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1 (ул.Ленина, д.8) |  |
| 1 | Осмотр технического состояния ШРП | шт | 1 | 6 |
| 2 | Текущий ремонт ШРП | шт | 1 | 1 |
| 3 | Проверка параметров срабатывания и настройка ПЗК в ШРП | шт | 1 | 1 |
| 4 | Проверка параметров срабатывания и настройка ПЗК в ШРП | шт | 1 | 1 |
| 5 | Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности без автоматики безопасности | котел | 1 | 6 |
|  |  |  | 2 | 6 |
| 6 | Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом малой мощности без автоматики безопасности | котел | 1 | 1 |
|  |  |  | 2 | 1 |
| 7 | Обход надземного газопровода с/д до ШРП котельная | км | 0,09 | 2 |
| 8 | Обход подземного газопровода | км | 0,417 | 6 |
| 9 | Оформление результатов обхода трассы газопровода | рапорт | 1 | 6 |
| 10 | Комплексный приборный метод обследования подземных газопроводов на герметичность и целостность изоляционного покрытия и целостность изоляционного покрытия с использованием приборов типа АНТПИ | км | 0,417 | 1 |
|  | Котельная №2 (ул.Школьная, д.6) |  |
| 1 | Осмотр технического состояния ШРП | шт | 1 | 6 |
| 2 | Текущий ремонт ШРП | шт | 1 | 1 |
| 3 | Проверка параметров срабатывания и настройка ПЗК в ШРП | шт | 1 | 1 |
| 4 | Проверка параметров срабатывания и настройка ПЗК в ШРП | шт | 1 | 1 |
| 5 | Техническое обслуживание котельной с котлом малой мощности без автоматики безопасности | котел | 1 | 6 |
|  |  |  | 2 | 6 |
| 6 | Текущий ремонт газового оборудования котельной с котлом малой мощности без автоматики безопасности | котел | 1 | 1 |
|  |  |  | 2 | 1 |
| 7 | Обход надземного газопровода с/д до ШРП котельная | км | 0,0255 | 2 |
| 8 | Обход подземного газопровода | км | 0,4326 | 6 |
| 9 | Оформление результатов обхода трассы газопровода | рапорт | 1 | 6 |
| 10 | Комплексный приборный метод обследования подземных газопроводов на герметичность и целостность изоляционного покрытия и целостность изоляционного покрытия с использованием приборов типа АНТПИ | км | 0,4326 | 1 |

3. Место выполнения работ:  Тульская обл., Суворовский р-н, пос. Северо-Агеевский:

Котельная №1- ул.Ленина, д.8;

Котельная №2 - ул.Школьная, д.6.

4. Условия выполнения работ.

Регламентированный перечень работ по техническому обслуживанию и ремонту:

-проверка герметичности всех соединений газопроводов, оборудования и приборов с целью выявления утечек газа и их устранения;

- проверка срабатывания предохранительных и предохранительно-запорных устройств и приборов автоматики регулирования и безопасности;

- проверка осмотром состояния электроосвещения, вентиляции производственного помещения, систем сигнализации;

- разборка, смазка, перенабивка сальников, проверка хода и плотности закрытия запорных и предохранительных устройств;

- замена изношенных деталей газового оборудования;

- контрольная опрессовка газопроводов и газового оборудования;

- производство других видов работ, предусмотренных ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Подрядчик производит записи в Журнале технического обслуживания. После каждого технического обслуживания подрядчик подписывает данный Журнал у ответственного лица заказчика.

5. Сроки выполнения работ: с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.

6. Общие требования к выполнению работ:

Подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с:

-ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» (утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.03 №9);

## -Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления(утв. постановлением Правительства РФ от 29 октября 2010 г. №870);

- ГОСТ 33979-2016 «Системы газораспределительные. Системы управления сетями газораспределения»;

-ГОСТ Р 55472-2013 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения»;

- ГОСТ 34011-2016"Системы газораспределительные. Пункты газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические требования";

-Федеральным законом от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- требованиями действующего законодательства Российской Федерации

7. Требования к безопасности выполнения работ.

Во время выполнения работ подрядчик обязательно соблюдает требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Подрядчик обязан обеспечить безопасность выполнения работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц.

Обеспечить заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей на место производства работ в любое время.

Требования по энергетической эффективности товаров, применяемых при выполнении работ. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение  заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд".

8. Порядок сдачи и приемки результатов работ.

Сдача результатов выполненных работ подрядчиком и принятие их заказчиком осуществляется по акту выполненных работ, составленному в двух экземплярах.

Срок подписания заказчиком акта выполненных работ составляет 5 (пять) дней с момента его получения от подрядчика.

В случае отказа заказчика от подписания акта выполненных работ последний в пятидневный срок с момента его получения обязан предоставить подрядчику мотивированный отказ от подписания в письменном виде.

При обнаружении в ходе приемки отступлений, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в выполненной работе сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте.

Акт выполненных работ подписывается после устранения подрядчиком всех выявленных при приёмке недостатков.

Работы считаются выполненными с даты подписания сторонами акта выполненных работ.

9. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ.

Гарантийный срок выполненных по контракту работ не менее 3 (трех) лет с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

Гарантийные обязательства включают 100 (сто) % безвозмездное устранение всех недостатков, возникающих в период выполнения работ в течение всего срока действия контракта.

Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

10. Требования по энергетической эффективности товаров, применяемых при выполнении работ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение  заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд".