СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Отделочные работы

ОТДЕЛКА (ОБЛИЦОВКА) СТЕН ПАНЕЛЯМИ, ЛИСТАМИ С ЗАВОДСКОЙ ОТДЕЛКОЙ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ |
|  | - наличие документа о качестве; | Визуальный |  |
|  | - качество подготовки основания; | То же |  |
|  | - соответствие применяемых материалов проекту, стандартам и техническим условиям | Технический осмотр |  |
| Облицовка стен панелями | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - монтаж, крепление листов и панелей к основанию; | Технический осмотр |  |
|  | - отклонения и расположения стыков; | Измерительный, не менее 5 измерений на 50-70 мповерхности |  |
|  | - уступы между плитами и панелями; | То же |  |
|  | - отклонение плоскости всего поля отделки | " |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт приемки выполненных работ |
|  | - внешний вид поверхности; | Визуальный |  |
|  | - отклонения плоскости отделки от вертикали, горизонтали | Измерительный |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: уровень строительный, рейка-отвес, штангенциркуль. |
| Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.04.01-87 пп.3.64, 3.65, 3.66, табл.14, 15

Допускаемые отклонения:

- величины уступов между панелями, листами - 2 мм;

- плоскости всего поля отделки по диагонали, вертикали и горизонтали (от проектной):

- на 1 м длины - 1,5 мм, но не более 7 мм на всю поверхность;

- направления стыка элементов облицовки стен от вертикали на 1 м длины - 1 мм.

Плоскость поверхности, облицованная панелями и плитами, должна быть ровной без провесов в стыках, жесткой, без вибрации панелей и листов и отслоений от основания (при приклейке).

Швы должны быть равномерными, строго вертикальными.

Крепежные приборы и расстояние между ними, а также материал, размеры должны соответствовать проекту.

Крепление листов и панелей к основанию должно быть прочным, без зыбкости (при легком простукивании деревянным молотком не должно наблюдаться коробления изделий, разрушения их кромок и смещения листов).

Не допускаются:

- горизонтальные стыки панелей, листов, не предусмотренные проектом;

- трещины, царапины, пятна на поверхности листов и панелей.