УТВЕРЖДАЮ

____________________________________

(наименование должности руководителя)

_______________________

(подпись)  (Ф.И.О.)

"___"________ ____ г.

(М.П. <1>)

Инструкция

по охране труда при работе с электроинструментом

# 1. Общие требования охраны труда

1.1. В настоящей инструкции изложены основные правила по безопасной работе с электроинструментом.

1.2. Применение электроинструмента допускается только по назначению в соответствии с требованиями, указанными в паспорте завода-изготовителя.

1.3. К работе с электроинструментом допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и по состоянию здоровья пригодные для работы с электроинструментом. Кроме этого, лица, имеющие квалификационные группы по электробезопасности не ниже 2-й включительно, должны проходить проверку знаний в квалификационной комиссии не реже одного раза в 12 месяцев с отметкой в удостоверении определенной формы.

1.4. Напряжение электроинструмента должно быть не выше 220 вольт при работе в помещениях без повышенной опасности и не выше 36 вольт в помещениях с повышенной опасностью.

1.5. Допускается пользование электроинструментом с напряжением 220 вольт при условии обязательной работы с применением защитных средств (резиновых перчаток, диэлектрических ковриков) и надежного заземления корпуса электроинструмента.

1.6. Проверка электроинструмента производится не реже одного раза в месяц с занесением в специальный цеховой журнал учета установленной формы.

1.7. Электроинструмент, имеющий неисправность, выдавать для работы категорически запрещается.

1.8. Во время дождя и снегопада работа с электроинструментом на открытых площадках допускается лишь как исключение, при наличии на рабочем месте навесов и с обязательным применением диэлектрических перчаток и диэлектрических галош. Не разрешается использовать электроинструмент при обработке обледенелых и мокрых деревянных деталей.

1.9. Весь электроинструмент должен храниться в сухом помещении, иметь инвентарный порядковый номер. Контроль за сохранностью и исправностью электроинструмента осуществляет лицо, назначенное приказом или распоряжением Руководителя организации.

1.10. Персонал, проводящий работы с электроинструментом, обязан:

1.10.1. Выполнять только ту работу, которая определена должностной инструкцией.

1.10.2. Знать конструкцию и соблюдать правила технической эксплуатации применяемого электроинструмента.

1.10.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

1.10.4. Знать правила пользования средствами индивидуальной защиты.

1.10.5. Уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.

# 2. Требования охраны труда перед началом работ

2.1. Перед началом работы с электроинструментом персоналом, проводящим работы с электроинструментом, должны быть проверены:

2.1.1. Затяжки винтов, крепящие узлы и детали электроинструмента, исправность путем поворачивания рукой шпинделя электроинструмента (при отключенном электродвигателе).

2.1.2. Состояние щеток и коллектора.

2.1.3. Состояние провода электроинструмента, целость изоляции, отсутствие изломов жил.

2.1.4. Исправность заземления, отсутствие замыкания на корпус.

2.2. После проверки электроинструмента результаты записываются в книгу выдачи.

2.3. Перед работой необходимо иметь средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, очки, диэлектрические коврики).

2.4. Пользоваться защитными средствами, срок годности которых истек, не допускается.

2.5. Обо всех обнаруженных недостатках в работе электроинструмента, персонал, проводящий работы с электроинструментом, обязан сообщить непосредственному руководителю.

# 3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

3.2. Запрещается во время работы пить какие-либо напитки, принимать пищу.

3.3. При прекращении подачи тока во время работы с электроинструментом или перерывов в работе электроинструмент должен быть отсоединен от электросети.

3.4. Лицам, пользующимся электроинструментом, запрещается:

3.4.1. Передавать электроинструмент хотя бы на непродолжительное время в другие цеха и неаттестованным лицам.

3.4.2. Разбирать электроинструмент и проводить самим какой-либо ремонт (как самого электроинструмента, так и проводов соединения и т.п.).

3.4.3. Держаться за провод электроинструмента или касаться вращающего, режущего инструмента.

3.4.4. Удалять руками стружку во время работы электроинструмента.

3.4.5. Работать на высоте более 2,5 метров с приставных лестниц.

3.5. При пользовании электроинструментом его провод или кабель должен быть по возможности подвешен, нельзя допускать непосредственного соприкосновения проводов и кабелей с металлическими, горячими и масляными поверхностями.

# 4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При всех неисправностях электроинструмента прекратить работу, отключить электроинструмент от сети и сообщить о случившемся непосредственному руководителю работ.

4.2. Если во время работы работающий почувствовал хотя бы слабое действие электрического тока, он должен немедленно прекратить работу, отключить электроинструмент от сети и сообщить непосредственному руководителю работ.

4.3. В случае заболевания или получения даже незначительной травмы необходимо прекратить работу и сообщить непосредственному руководителю работ.

4.4. При поражении электрическим током необходимо освободить пострадавшего от действия тока путем немедленного отключения электроустановки рубильником или выключателем. Если отключить электроустановку достаточно быстро нельзя, необходимо пострадавшего освободить с помощью диэлектрических перчаток или сухого деревянного предмета, при этом необходимо следить и за тем, чтобы самому не оказаться под напряжением. После освобождения пострадавшего от действия тока необходимо оценить его состояние, вызвать скорую медицинскую помощь и до прибытия врача оказывать первую доврачебную помощь.

# 5. Требования охраны труда по окончании работ

5.1. Отключить инструмент от питающей сети.

5.2. Электроинструмент, рабочие инструменты и защитные средства осмотреть, очистить от грязи; кабель (провод, шнур) собрать в бухту и убрать в отведенное для хранения место.

5.3. Произвести уборку рабочего места.

5.4. Снять спецодежду и средства индивидуальной защиты, очистить и убрать в отведенное место.

5.5. Обо всех неисправностях, замеченных в процессе работы, доложить непосредственному руководителю работ.

# 6. Заключительные положения

6.1. Настоящая инструкция вступает в действие с момента ее утверждения Руководителем организации.

6.2. За нарушение требований инструкции виновные привлекаются к ответственности в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

СОГЛАСОВАНО:

"___"________ ____ г.

________________________________________________________

(должностное лицо, с которым согласовывается инструкция)

_______________ ________________

(Ф.И.О.)        (подпись)

"___"_______ ____ г.

Начальник юридического отдела

_______________ ________________

(Ф.И.О.)        (подпись)

--------------------------------

Информация для сведения:

<1> Согласно Федеральному закону от 06.04.2015 N 82-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных обществ" с 07.04.2015 хозяйственные общества не обязаны иметь печать.