"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

"__"_______  ____ года

# ИНСТРУКЦИЯ

# по охране труда и технике безопасности для рабочих по монтажу

# и демонтажу лесов

# I. Общие требования

1. К работам по монтажу и демонтажу лесов допускаются опытные рабочие, прошедшие предварительный инструктаж, получившие медицинское освидетельствование, разрешающее работать на высоте. Все монтажники должны быть обеспечены предохранительными поясами и обувью с нескользящей подошвой.

2. Монтаж и демонтаж лесов должен производиться под непосредственным руководством мастера или участкового механика.

# II. Требования к лесам

1. Все инвентарные леса должны быть снабжены паспортом предприятия изготовителя.

2. Элементы лесов должны быть инвентарными и изготовленными по типовым проектам.

3. Поверхность грунта, на которую устанавливаются леса, необходимо спланировать, утрамбовать и обеспечивать отвод с нее атмосферных осадков.

4. Стойки, рамы, опорные лестницы и прочие вертикальные элементы лесов должны быть установлены по отвесу и раскреплены связями согласно проекта. Под концами каждой пары стоек лесов в поперечном направлении укладывается цельная (неразрезанная) подкладка из досок толщиной не менее 5 см.

5. Стыки стоек должны быть расположены вразбежку, для чего в пределах первого яруса применяют 2-м и 4-м стойки, которые чередуются: дальнейшее их наращивание производится только 4-м стойками.

6. Устойчивость лесов обеспечивается креплением их к стене при помощи анкеров в шахматном порядке (через две стойки на третьей по горизонтали и через два яруса на третьем по вертикали).

7. Ширина настилов для отделочных работ должна быть не менее 1,5 и 2 м для каменных, иметь ровную поверхность с зазорами между досками не более 10 мм, а зазор между стеной здания и рабочим настилом не превышать 150 мм для 8 отделочных и 50 для каменных работ.

8. При высоте лесов более 6 м должно быть не менее двух настилов рабочий (верхний) и защитный.

9. Для подъема рабочих на леса высотой более 12 м необходимо предусмотреть лестницы с площадками, расположенными в лестничной секции лесов. Уклон лестницы не должен превышать 60 град. Проем в настиле для выхода с лестницы и стремянки должен быть отгорожен с трех сторон.

10. Подъем и спуск элементов лесов на высоту и подача их к месту монтажа производится при помощи подъемных механизмов (блоков или электролебедок).

11. При работе на высоте с временного монтажного настила рабочие снабжаются предохранительными поясами и веревками, при помощи которых они должны привязываться к надежным частям здания или закрепленным конструкциям лесов.

12. Во избежание повреждений или смещения стоек лесов в пределах проездов эти стойки обязательно защищаются от возможных ударов. С этой целью около таких стоек забивают в землю балки или трубы в качестве отбойных тумб.

13. Трубчатые леса металлические необходимо обеспечить грозозащитными и заземляющими устройствами.

# III. Обязанности рабочего при монтаже лесов перед началом работы

1. Надеть положенную спецодежду и проверить исправность инструмента.

2. Получить от мастера или механика инструктаж по безопасным приемам работы, а также специальный наряд на работы с повышенной опасностью.

3. Рабочие места монтажа лесов и подходы к нему очистить от захламленности и привести в безопасное состояние.

4. Участок территории, на котором монтируются леса, должен быть огражден и на видных местах вывешены таблицы "ПРОХОД И ПРОЕЗД ЗАПРЕЩЕН".

5. Ознакомиться с конструкцией лесов, порядком  выполнения и приемами работ.

6. Леса монтируются, начиная от угла здания, при этом соблюдается последовательность установки элементов.

# IV. Обязанности рабочих при монтаже лесов в процессе работ

1. Выполнять только ту работу, которая поручена мастером или механиком. Полученную работу выполнять добросовестно, аккуратно.

2. Содержать в безопасности и чистоте рабочее место.

3. Работая на высоте, необходимо привязываться к надежным конструкциям зданий (особенно при монтаже и демонтаже стоек и ригелей).

4. Монтаж лесов производить в следующей последовательности:

а) 1-й этап: планировка площадки, разбивка осей, укладка опорных подкладок и установка башмаков под стойки;

б) 2-й этап: установка попеременно стоек длиной 2 м и 4 м и ригелей, укладка настила, установка перил;

в) 3-й этап: установка лестниц, перестановка щитов и ригелей с первого на второй ярус. Установка дополнительных перильных стоек и перил. Заделка анкеров в стену и крепление к ним лесов;

г) 4-й этап: наращивание коротких стоек, установка ригелей, перестановка настила и перил.

Дальнейший монтаж лесов производится в этом же порядке, при этом ригели честных ярусов оставляют на месте в качестве связей.

Демонтаж лесов производится в обратной последовательности лишь после окончания всех работ и после уборки с настила материалов, инвентаря и инструмента. Последовательность разборки.

а) перила и ограждения;

б) стойки,   стыки которых совпадают с разбираемым ярусом;

в) щиты настила, при этом часть щитов переносится на ярус ниже для подмащивания при разборке лесов;

г) лестницы;

д) крепления к стене;

е) ригели и диагональные связи;

ж) стойки, башмаки

Демонтированные элементы лесов до отправки на склад или другую стройку рассортировать по маркам, мелкие элементы связывают в пачки.

# V. Приемка лесов

При приемке лесов в эксплуатацию проверяется:

а) соответствие собранных лесов монтажным схемам, соблюдение проектных размеров и правильность сборки узлов каркаса;

б) качество произведенных монтажных работ использованных для монтажа элементов;

в) правильность и надежность опирания лесов на основание;

г) правильность и надежность крепления лесов к стене;

д) достаточность и надежность ограждений на лесах;

е) наличие заземлений и молниеприемников на лесах и правильность их установки;

ж) обеспечение отвода воды от лесов.

При проверке качества монтажных работ особое внимание обращать на вертикальность стоек и надежность крепления лесов к стене.

# VI. Обязанности рабочих после окончания работы

1. Разгрузить леса от оставшегося материала, механизмов и инструмента, тары и строительного мусора.

2. Очистить и привести в порядок рабочее место, убрать инструменты и приспособления в места их хранения.

3. Перекрыть специальными ограждениями с запрещающими надписями для посторонних лиц подъемы и входы на леса.

4. Доложить мастеру или механику о состоянии лесов и их ограждении.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Производить монтаж или демонтаж лесов не имея наряда на работы с повышенной опасностью.

2. Производить по собственной инициативе какие-либо изменения в конструкции лесов.

3. Допускать перегрузку настилов сверх 200 кг на 1 м для лесов отделочников и сверх 250 кг лесов для кирпичной кладки.

4. Расположение электрических проводов ближе 5 метров от трубчатых лесов.

5. Работать с металлических лесов без надлежащего заземления и грозозащиты.

6. Допуск посторонних лиц на территорию монтажа или демонтажа лесов.

7. Запрещается валить леса, а также сбрасывать с них отдельные элементы, инструмент и мусор.

8. Опирать рабочие настилы на случайные опоры.

9. Крепить к малоустойчивым частям здания (парапеты, карнизы, трубы и пр.).

10. Устанавливать леса на наледи или на неровной поверхности, а также выравнивать под ними подкладки при помощи кирпичей, камней, обрезков досок и любых других случайных предметов.

11. Работать на лесах во время грозы, ветре силой более 6 баллов или при недостаточном освещении рабочих мест.

12. Работать на высоте при монтаже и демонтаже лесов без привязи к надежным конструкциям здания (место привязи указывает мастер или механик).

"__" ________   ____ года

Инженер по технике безопасности _______________