ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД

1. Общая часть

Данная технологическая карта разработана на монтаж фасадной системы "ПрофИТ" со скрытым методом крепления на объекте: Реконструкция производственного здания с надстройкой 5-го этажа и одноэтажной пристройкой складского назначения.

В качестве средств подмащивания применяются строительные леса АРИС-600, люльки ФП-001-400, ФП-001-600, вышки-туры "Вектор Н", подмости "Балатон-6". Установка средств подмащивания осуществляется по отдельным проектам.

Элементы примыкания монтируются согласно проектной документации по монтажным схемам.

Система привязки кронштейнов ведется относительно переданных по акту геодезических осей и высотных отметок, вынесенных на каждом этаже здания.

Монтаж кронштейнов и элементов примыкания проводится на основании проектной документации, в состав которой входят:

- поэтажные планы с указанием мест установки кронштейнов и примыканий;

- чертеж типового вертикального сечения с указанием проектных высотных отметок;

- вид на кронштейн и примыкание в плане с указанием расположения крепежных анкеров и регулировочных болтов;

- чертежи составных деталей кронштейна и примыкания.

2. Порядок монтажа фасадной системы

2.1 Размета фасада, монтаж кронштейнов

Монтаж системы начинают с разметки фасада и установки маяков, по которым будут устанавливаться и крепиться к основанию кронштейны. Разметка выполняется геодезическими приборами, уровнем и отвесом. Установка и крепление кронштейнов и вертикальных профилей в пределах захватки производится в зависимости от принятых технологических решений.

После разметки в поверхности стены сверлят отверстия для крепления кронштейнов устойчивыми к коррозии анкерными дюбелями (анкерами), марки которых выбираются в зависимости от материала стены и ее несущей способности. Запрещается сверлить отверстия для анкерных дюбелей (анкеров) в пустотелых кирпичах или блоках с помощью перфоратора. Для этих целей применяют низкооборотные дрели. В случаях, когда основанием является кирпичная кладка, запрещается устанавливать анкерные дюбели (анкеры) в швы кладки.

Минимальное расстояние от края конструкции до оси анкерного дюбеля (анкера) принимается по рекомендациям фирм-производителей, в зависимости от материала стены и способа установки.

Шаг кронштейнов по высоте принимается согласно проекту. На отметках разрыва направляющих сверху и снизу с привязкой 150 мм от этой оси монтировать смежные кронштейны. Из них верхний кронштейн на каждом отрезке направляющей - несущий (передает вертикальные нагрузки на стену), а нижний кронштейн - опорный (передает только горизонтальные нагрузки).

Допуски на монтаж кронштейнов по высоте составляют +/-50 мм, допуски по ширине фасада составляют +/-5 мм. Во время разбивочных работ методами инженерной геодезии пользоваться положениями СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве".

Плотность материала основания (стены здания) должна быть не менее 600 кг/м.

Установка анкерных дюбелей осуществляется в соответствии с указаниями изготовителей и соответствующих ТС на дюбели с тем, чтобы не допустить дефектов монтажа, отрицательно сказывающихся на несущей способности соединений и их долговечности.

После установки кронштейнов провести контрольные испытания несущей способности анкерных дюбелей.

Испытания проводят на трех контрольных участках. Выбор контрольных участков осуществляют на основании результатов визуального осмотра по критерию: "наихудшее состояние конструкции (материала) стены". Площадь участка - не менее 20 м с рекомендуемыми размерами 10х2 м, где 2 м - это высота участка.

Вытягивающее устройство должно фиксировать усилия в процессе вытягивания анкерных дюбелей (анкеров). Нагрузка должна действовать перпендикулярно плоскости основания. Расстояние от места упора вытягивающего устройства до оси анкерных дюбелей (анкеров) необходимо принимать не менее 150 мм. Продолжительность нагружения - 1 мин.

В зависимости от характера разрушения в результате испытаний устанавливают усилие, соответствующее пределу текучести стального стержня анкерного дюбеля (анкера) или вытягивающее усилие в кН.

Полученное по результатам испытаний значение допускаемого усилия на анкерный дюбель (анкер) не должно быть менее расчетного значения выдергивающего усилия на дюбель, определяемого в проекте.

Схема монтажа кронштейна

1 - Гайка М6; 2 - Кронштейн; 3 - Терморазрыв (полипропилен модифицированный); 4 - Распорный анкер; 5 - Шуруп; 6 - Дюбель

Привязка кронштейнов подвесной системы

Операционная карта приемки фасада здания

| Наименование и содержание операции | Контролируемые параметры | Предъявить на контроль | Инструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешним осмотром качество подготовки поверхности фасада. | Фасад не имеет глубоких трещин и следов проседания. Подозрительные места простучать молотком или сделать пробные засверловки перфоратором с буром. В случае образования сколов при бурении и простукивании монтаж прекратить до дальнейших указаний. | Прораб, представитель заказчика, геодезист. | Молотокстроительный, перфоратор, бур 10 мм. |
| Произвести проверку и приемку фасада и проемов согласно нормативной технологической документации. | Выставить нивелир в горизонт. С помощью нивелира и линейки проверить соответствие размеров проемов и их расположение перекрытий. С помощью рулетки проверить соответствие КМД размеров проемов. Разметить осевые линии проемов с помощью рулетки. Замерить расстояния между осевыми линиями проемов и проверить соответствие расположения проемов чертежам. Проверить расположение проемов по вертикали: опустить отвес от средней линии верхнего проема или с помощью теодолита и проверить совпадение средней линии нижних проемов с линией отвеса. Отклонение геометрических размеров проемов и смещение проемов по вертикали и горизонтали не должно превышать 5 мм. Опустить отвес от угловой точки фасада или выставить теодолит. Проверить вертикальность угловой линии фасада. Проверить вертикальность стены относительно нити отвеса. Повторить операцию для всего фасада. Отклонение от вертикали не должно превышать 15 мм (СНиП 3.03.01-87). Составить исполнительную документацию с указанием отклонений от проекта. В случае превышения величин отклонений вопрос решается с заказчиком и конструктором вплоть до составления акта на дополнительные работы. Составить акт по приемке фасада с участием заказчика (генподрядчика). | Прораб, геодезист, представитель заказчика. | Теодолит, линейка нивелировочная, отвес, маркер. |

Операционная карта разметки фасада здания

| Наименование и содержание операции | Контролируемые параметры | Предъявить на контроль | Инструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовить рабочее место. | Геодезической службе: вынести все необходимые для производства монтажа отметки на фасад, вынести (если они имеются) все необходимые для работы монтажников вертикальные и горизонтальные оси и отметки, вынести в базовых точках (кронштейнах) расстояние от проектной плоскости фасада до несущей стены вентилируемого зазора и кривизны плоскости здания. | Прораб, геодезист, бригадир. | Рулетка 10 м, гидроуровень, маркер, отвес, теодолит, нивелир, линейка нивелировочная. |
| Произвести разметку базовых точек на фасаде согласно КМД. | Разметить маркером на стене местоположение кронштейнов. Допускаемое несовпадение не более 3 мм. При большем несовпадении произвести разметку повторно. | Прораб, бригадир. | Рулетка 10 м, гидроуровень, маркер, отвес, теодолит, нивелир, линейка нивелировочная. |
| Произвести разметку мест установки горизонтального деформационного шва. | С помощью рулетки нанести на линии вертикальной разметки отметки в местах нахождения горизонтального и вертикального деформационного швов. Отклонение от проектного не должно превышать 5 мм. | Прораб. | Рулетка 10 м, маркер, отвес. |

Операционная карта установки кронштейнов

| Наименование и содержание операции | Контролируемые параметры | Предъявить на контроль | Инструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| Произвести входной контроль комплектующих деталей кронштейна и самих кронштейнов. | Кронштейны устанавливаются согласно проведенной разметки с погрешностью не более +2 мм. Все кронштейны закрепляются к стенам и перекрытиям при помощи анкеров. Во всех случаях независимо от материала несущей конструкции анкерный крепитель кронштейна должен находиться не менее чем в 150 мм от внешних (наружных) угловых зон - собственно углы здания, оконные и дверные проемы, карнизы и парапеты. Отверстия в бетоне должны быть на 20 мм больше длины анкерного крепителя. Пробурить отверстие необходимой длины. Установить кронштейны. | Прораб, бригадир. | Перфоратор, водяной уровень, ключ динамометрический, рулетка 5 м, маркер. |

2.2 Монтаж теплоизоляционного слоя

Плиты утеплителя устанавливаются в шахматном порядке. Углы здания в системе "перевязка". Для наружного теплоизолирующего слоя использовать минераловатные негорючие (НГ) плиты Rockwooll Фасад Баттс толщиной 150 мм. Плотность плит утеплителя не менее 80 кг/м.

Максимальная толщина слоя теплоизоляции, которая может быть конструктивно обеспечена в системе, составляет 200 мм. Плиты утепления крепить пятью тарельчатыми дюбелями каждую.

Необходимый температурно-влажностный режим в утеплителе, обеспечивающий его расчетную теплопроводность и долговечность, достигается устройством воздушного (вентилируемого) зазора между наружной поверхностью слоя утеплителя и внутренней поверхностью плит облицовки.

Конструктивно максимальный размер зазора (между утеплителем и экраном вент. фасада) принят 60 мм. При невозможности обеспечения требуемого размера воздушного зазора вследствие отклонений основания от плоскости, необходимы дополнительные конструктивные меры, обеспечивающие его нормальную работу (например, уменьшение высоты непрерывного зазора).

В соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" запрещается монтаж плит утеплителя, пока не подписан акт на скрытые работы по монтажу кронштейнов. После того, как смонтированы кронштейны, крепится утеплитель. Плиты утеплителя нанизываются на кронштейны и дополнительно временно крепятся 1-3 полипропиленовыми зонтичными дюбелями. Во время монтажа утеплителя обязательно следить за тем, чтобы плиты утеплителя не сместили кронштейны от их проектного положения. При монтаже утеплителя необходимо руководствоваться положениями СНиП 23-01-99* "Строительная климатология".

Крепление теплоизоляционной плиты на плоскости

Крепление теплоизоляционной плиты на углу здания

1. Крепление теплоизоляционной плит к стене осуществляется тарельчатыми дюбелями из расчета - 5 шт. на одну плиту.

2.  - толщина теплоизоляционной плиты.

Схема установки теплоизоляционной плиты

1. Теплоизоляционная плита. 2. Тарельчатый дюбель.

Типовая схема установки и крепления теплоизоляционных плит

2.3 Монтаж направляющих

Монтаж направляющих на кронштейны вести в следующей последовательности:

- в пазы отрезка направляющей вставить соответствующее количество болтовых соединений с рифлеными и гроверными шайбами;

- на длине направляющей с двух сторон, соответственно размещению кронштейнов по высоте стены, на этих крепежных узлах вручную, без усилия, затянуть гайки с тем, чтобы крепежные узлы могли двигаться в пазах направляющей, но не падали вниз под действием собственного веса;

- направляющую нижним крепежным узлом вставить в нижний кронштейн;

- гайки нижнего крепежного узла еще раз затянуть руками для того, чтобы направляющая могла поворачиваться в нижнем кронштейне, но не падала вниз под действием собственного веса;

- направляющую, используя нижний кронштейн как шарнир, повернуть в направлении стены, последовательно совмещая крепежные узлы справа и слева с крепежными отверстиями в кронштейнах;

- после выравнивания направляющей в проектном положении болтовые соединения крепежных узлов затянуть с усилием 700 кг·см.

Направляющие устанавливаются с отклонением от вертикали не более 2 мм. Разрыв направляющих по высоте должен совпадать с горизонтальным швом на кассетах и не должен быть менее 20 мм и не более 100 мм. Каждый отрезок направляющей крепится на верхнем кронштейне болтовым соединением и заклепкой, обеспечивая неподвижную опору, а на остальных кронштейнах отрезка направляющей - только болтовым соединением. Болтовое соединение допускает вертикальное температурное перемещение направляющей в кронштейне. Смежные по высоте отрезки направляющих соединяются отрезком дренажного профиля. Дренаж крепится заклепкой только к одной направляющей, в другой он может двигаться.

Монтаж направляющих

Примечание:

1. Направляющие монтируются на удлинители кронштейнов по вертикали с необходимым относом от стены. Разрыв направляющих по высоте должен совпадать с горизонтальным швом на кассетах.

2. Каждая направляющая на верхнем удлинителе кронштейна дополнительно к болтовому соединению крепится двумя заклепками, обеспечивая неподвижную опору.

Монтажный узел несущего кронштейна

1 - Направляющая "ПрофИТ"; 2 - Кронштейн; 3 - Дюбель фасадный с шурупом; 4 - удлинитель кронштейна; 5 - болтовое соединение в сборе; 6 - Болт М6 с полукруглой головкой и квадратным подголовником; 7 - Гроверная шайба; 8 - Гайка М6; 9 - Контрагайка М6; 10 - Фиксатор кассет в сборе; 11 - Планка фиксатора; 12 - Винт установочный (А2) с внутренним шестигранником; 13 - ключ Г-образный для шестигранника 2,5 мм для винта установочного; 14 - Икля, прикрепленная к борту кассеты двумя заклепками; 15 - Кассета из композитного материала; 16 - шайба рифленая алюминиевая "ПрофИТ"

2.4 Монтаж кареток и кассет

В соответствии со СНиП 12-01-2004 "Организация строительства" запрещается монтаж кассет из композитного материала на подвесную систему, пока не подписан акт на скрытые работы соответствующего участка фасада. Каретки со штифтом крепятся в направляющих при помощи заклепки. После установки кареток следует подписать акт на скрытые работы, и только после этого приступать к монтажу кассет. Кассеты навешиваются на штифты в каретках. Установка кассет производится по монтажной схеме снизу вверх. После этого, в области каждой каретки, на вырезы в смежных иклях устанавливается фиксатор панелей.

После выравнивания швов между кассетами установочный винт фиксатора затягивается. Фиксатор с одной стороны допускает горизонтальные температурные перемещения кассет за счет поворота смежных вертикальных бортов кассет, а с другой стороны не дает кассетам двигаться относительно оси шва, т.е. фиксирует ось шва между кассетами. При этом ширина шва между кассетами может иметь сезонные изменения, но положение шва неизменно.

Вместо применения фиксатора кассет возможно крепление верхнего горизонтального борта каждой кассеты на полках направляющей заклепками в раззенкованных отверстиях.

Крепление верхнего борта кассет

1 - Направляющая "ПрофИТ"; 2 - Кассета из композитного материала; 3, 4 - Заклепка вытяжная 4,8х12 комбинированная (А1/А2); 5 - Кронштейн; 6 - Удлинитель кронштейна; 7 - Дюбель фасадный с шурупом; 8 - Терморазрыв (полипропилен модифицированный)

2.5 Монтаж противопожарных коробов "закрытого" и "открытого" типов

Противопожарный короб "закрытого" типа применяется при облицовке верхних и нижних откосов оконных (дверных и др.) проемов панелями, боковых откосов - кассетами из композитных материалов, прошедших огневые испытания по ГОСТ 31251-2003* в НФС и имеющих ТС для применения в фасадных системах.

________________

* В настоящее время действует ГОСТ 31251-2008. - Прмечание изготовителя базы данных.

Противопожарные короба "закрытого" типа, в зависимости от применяемого композитного материала для облицовки оконных (дверных и др.) проемов могут выполняться следующим образом:

Вариант 1

Непосредственно под облицовкой верхнего откоса оконных (дверных и др.) проемов должен устанавливаться F или Z-образный стальной противопожарный короб. Короб должен устанавливаться таким образом, чтобы полка со стороны облицовки была направлена вниз. Короб может выполняться как в виде единой конструкции, так и в виде составной конструкции, элементы которой должны соединяться стальными метизами.

Длина короба должна соответствовать длине верхнего откоса с припуском не менее по 0,08+0,1 м влево и вправо от соответствующего бокового откоса оконного (дверного и др.) проема; ширина короба должна быть не менее проектной толщины фасадной системы, высота - 0,08+0,1 м. Все элементы короба должны выполняться из тонколистовой стали толщиной не менее 0,8 мм.

Крепление короба должно осуществляться к строительному основанию с помощью имеющих ТС на применение в фасадных системах анкеров и/или анкерных дюбелей с шагом не более 400 мм.

Короб должен также дополнительно крепиться через проставки из коррозионностойких сталей к кронштейнам несущего каркаса системы с помощью метизов из коррозионностойких сталей.

За выполненной из композитного материала облицовкой нижнего и боковых откосов проемов должны устанавливаться полосы-вкладыши толщиной не менее 50 мм и 80 мм соответственно из негорючих (группа горючести НГ по ГОСТ 30244-94) минераловатных плит. Длина вкладыша должна быть равна длине откоса с припуском на угловые зоны проема. Эти вкладыши должны полностью перекрывать воздушный зазор в системе, включая коробчатое сечение кассет.

Вариант 2

По периметру оконных (дверных и др.) проемов под облицовкой из композитного материала устанавливается противопожарный короб, выполненный из коррозионностойких тонколистовых сталей или сталей с антикоррозионным покрытием (ГОСТ 14918-80) толщиной не менее 0,55 мм. Противопожарный короб может быть изготовлен как в виде единой конструкции заводской сборки, так и в виде составной конструкции, монтируемой на фасаде из соответствующих элементов с применением метизов из коррозионностойких сталей и сталей с антикоррозионным покрытием.

Короб должен иметь крепление к строительному основанию (стене) с помощью анкеров или анкерных дюбелей. С позиций пожарной безопасности шаг крепления короба к строительному основанию (стене) вдоль боковых откосов должен составлять не более 600 мм, вдоль верхнего откоса - не более 400 мм.

Противопожарный короб, устанавливаемый во внутрь облицовочной панели верхнего откоса, должен дополнительно крепиться стальными метизами непосредственно к ближайшим над панелью кронштейнам каркаса через стальную проставку толщиной не менее 0,8 мм.

С внутренней стороны панели противопожарного короба верхнего откоса, вдоль всей длины панели и на всю ширину панели, перекрывая воздушный зазор системы, должна устанавливаться полоса-вкладыш толщиной не менее 50 мм из негорючих минераловатных плит, в том числе при выполнении системы без слоя теплоизоляции.

При выполнении теплоизоляции основной плоскости фасада из стекловолокнистых плит с внутренней стороны панели противопожарного короба бокового откоса проема должна устанавливаться полоса-вкладыш толщиной не менее 50 мм из негорючих минераловатных плит по ГОСТ 30244-94.

Ширина полосы-вкладыша должна соответствовать ширине основного слоя теплоизоляции, стекловолокнистые плиты утеплителя должны вплотную примыкать к минераловатным полосам-вкладышам верхнего и боковых откосов проемов. Допускается с внутренней стороны панели противопожарного короба нижнего откоса (отлива) не устанавливать минераловатные полосы-вкладыши, при этом стекловолокнистые плиты утеплителя основной плоскости системы должны вплотную примыкать к внутренней поверхности отлива.

Противопожарные короб "открытого" типа могут изготавливаться как в виде единой конструкции заводской сборки, так и в виде составной конструкции, монтируемой непосредственно на фасаде из соответствующих элементов.

Элементы противопожарного короба "открытого" типа должны выполняться из листовой стали толщиной не менее 0,55 мм (ГОСТ 14918-80). В зависимости от вида облицовочного материала элементы верхнего и боковых откосов короба могут иметь выступы-бортики с вылетом за лицевую поверхность облицовки основной плоскости фасада. Высота и ширина поперечного сечения этих выступов принимается в зависимости от вида облицовки основной плоскости фасада.

При применении составного противопожарного короба, его панели облицовки откосов проемов должны объединяться в единый короб с применением метизов их коррозионностойкой стали.

Короб должен иметь крепление к строительному основанию (стене) с помощью анкеров или анкерных дюбелей, шаг крепления верхней панели короба к строительному основанию (стене) не должен превышать 400 мм, при этом верхняя панель короба со стороны наружной поверхности навесного фасада (плит облицовки) должна дополнительно крепиться с помощью стальных метизов к стальным уголкам, установленным над верхней панелью противопожарного короба и закрепленным к кронштейнам, расположенным непосредственно над верхней панелью противопожарного короба стальными метизами. Шаг крепления боковых откосов короба к строительному основанию (стене) - не менее 600 мм.

В качестве соединительных элементов между противопожарным коробом и анкером или анкерным дюбелем крепления к строительному основанию следует применять стальные уголки.

Крепление элементов противопожарного короба к элементам оконных блоков не может рассматриваться как крепление к строительному основанию!

Во внутреннем объеме верхнего элемента короба должна быть установлена полоса из негорючей минеральной ваты плотностью не менее 80 кг/м. Плита должна быть шириной не менее ширины проема, высотой не менее 30 мм и глубиной, равной глубине короба обрамления.

3. Мероприятия по технике безопасности

3.1 Общие требования

До начала производства работ ознакомить с ТК под роспись: ИТР, имеющих отношение к производству работ, ответственных по ст.9.4.4 ПУБЭГК, промальпинистов, монтажников-высотников.

При производстве строительно-монтажных работ руководствоваться следующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования";

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

- СНиП 12-01-2004 "Организация строительства";

- СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции. Производство работ";

- "Правила пожарной безопасности в Российской Федерации" ППБ 01-03;

- Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте ПОТ Р М-012-2000;

- "Правила устройства электроустановок" (ПУЭ);

- "Правила эксплуатации электроустановок потребителей" (ПЭЭП);

- "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (ПТБ ЭП)*.

________________

* В настоящее время действуют "Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" (ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00). - Примечание изготовителя базы данных.

Рабочие должны иметь испытанные в соответствии с ГОСТ Р 50849-96 предохранительные пояса. Закрепление карабинов должно производиться в местах, указанных лицом, ответственным за безопасное производство работ (мастером или прорабом).

Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013-78*.

_______________

* В настоящее время действуют СНиП 12-03-2001. - Примечание изготовителя базы данных.

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты (страховочные пояса, спецодежда, спецобувь и т.д.) к выполнению работ не допускаются.

Проезды, проходы на строительной площадке, а также проходы к рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами и конструкциями.

Проходы на рабочих местах и к рабочим местам должны отвечать следующим требованиям:

- ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м;

- высота таких проходов в свету - не менее 1,8 м.

Нахождение на строительной площадке посторонних лиц, механизмов и автотранспорта, не связанных состроительством, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Места работ, а также временных проездов и проходов должны быть освещены. В темное время суток освещение рабочих мест должно быть не менее 30 люкс, освещенность строительной площадки - не менее 10 лк в соответствии сГОСТ 12.1.046-85. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приборов на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

Места производства работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии сПравилами пожарной безопасности РФ.

4. Мероприятия по пожарной безопасности

Пожарная безопасность на местах производства работ должна обеспечиваться в соответствии с  ППБ 01-03"Правила пожарной безопасности в Российской Федерации".

Места производства работ обеспечить первичными средствами пожаротушения.

Собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должны обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному надзору.

Размещение временных складов (кладовых), мастерских и административно-бытовых помещений в строящихся зданиях из незащищенных несущих металлических конструкций и панелей с горючими полимерными утеплителями не допускается.

Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и т.п.), не допускается.

В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.

Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.

Электронный текст документа 
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по материалам,

предоставленным ООО "ППР ЭКСПЕРТ"