МДС 12-56.2010

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СТРОПЫ КАНАТНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Рекомендации по составлению технических условий

В настоящем документе содержатся рекомендации по составлению технических условий на изготовление строп канатных для строительства.

Приводятся типы и параметры, конструкции и размеры, технические требования, методы испытаний, правила приемки и другие сведения, входящие в состав технических условий.

Сведения, содержащиеся в документе, предусмотрены для использования при составлении технических условий на стропы.

Документ разработан в развитие и дополнение ГОСТ 25573-82*.

Составлен сотрудниками ЗАО "ЦНИИОМТП" (кандидаты техн. наук В.П.Володин, Ю.А.Корытов).

Документ предназначен для строительных организаций, изготавливающих стропы собственными силами, и предприятий - изготовителей строп, поставляющих стропы для строительства, а также для инженерно-технических работников строительных организаций, ответственных за безопасную эксплуатацию грузоподъемных кранов и съемных грузозахватных приспособлений.

ВВЕДЕНИЕ

Стропы грузовые из стальных канатов для строповки грузов относятся к наиболее массовым грузозахватным средствам в строительстве. Их применяют при выполнении погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ согласно проекту производства работ грузоподъемным краном. В проекте приводятся, в частности, перечень применяемых стропов и схемы строповки грузов.

Стропы состоят из захватов (крюков, карабинов) и соединительных элементов (строповых ветвей и звеньев), которые обеспечивают связь груза с рабочим органом грузоподъемного крана.

Захват (крюк с замком или карабин) непосредственно зацепляет груз.

Строповые ветви - гибкие, могут быть канатными, цепными и ленточными. В настоящем документе рассматриваются канатные строповочные ветви.

В качестве звеньев используются треугольные, овальные и другие звенья в нескольких исполнениях.

Стропы изготавливают собственными силами строительные организации и предприятия-изготовители, имеющие соответствующие лицензии. ГОСТ 25573-82* определяет типы стропов - одноветвевые, двухветвевые и т.д., в части основных параметров стропов - грузоподъемность, интервалы длины и допускаемую нагрузку. Конструкции и размеры различных деталей стропов приведены в рекомендуемом приложении к ГОСТ 25573-82*, который был разработан специалистами ЦНИИОМТП (Б.К.Горлов, Ж.Г.Гордин, Ф.Ф.Игонин и др.) в начале восьмидесятых годов. Со времени его разработки прошло более четверти века, ряд положений устарел и не соответствует нормам настоящего времени.

Технические условия являются обязательной технической документацией на продукцию - стропы строительные. Предприятия-изготовители могут сами составлять технические условия и по ним изготавливать стропы для поставок в строительство.

Технические условия предприятий-изготовителей составляются на конкретную продукцию, поэтому, в отличие от ГОСТ 25573-82*, не содержат излишней информации. Ссылка на технические условия, утвержденные предприятием-изготовителем, в договоре на поставку стропов исключает разночтения при оценке их качества, неясности и споры при приемке продукции.

Настоящий документ предназначен для оказания методической помощи предприятиям - изготовителям стропов для строительства. Он содержит рекомендации по составлению технических условий на стропы, в которых учтены требования ГОСТ 2.114-95.

Рекомендуется следующее содержание документа "Технические условия на стропы...":

введение;

типы, основные параметры и размеры;

конструкции и размеры звеньев и захватов;

технические требования к стропам;

методы испытаний;

правила приемки;

маркировка, упаковка, транспортирование и хранение;

гарантии предприятия-изготовителя.

В соответствующих разделах настоящего документа приводятся сведения, которые рекомендуется использовать предприятию-изготовителю для составления технических условий на изготовление конкретных типов и размеров стропов.

При разработке настоящего документа использованы нормативно-технические документы, основные из которых приведены в разделе 2.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ распространяется на стропы грузовые из стальных канатов, используемые для строповки грузов при строительстве в районах с умеренным климатом.

Стропы состоят из захватов (крюка, карабина) и соединительных элементов (канатных ветвей и звеньев) для связи груза с рабочим органом грузоподъемного крана.

Документ содержит рекомендации по составлению технических условий на изготавливаемые предприятием стропы.

2. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 2.114-95. ЕСКД. Технические условия.

ГОСТ 25032-81. Средства грузозахватные. Классификация и общие технические требования.

ГОСТ 25573-82*. Стропы грузовые канатные для строительства. Технические условия.

ПБ 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

МДС 12-31.2007. Методические рекомендации по техническому освидетельствованию съемных грузозахватных приспособлений.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Строп канатный - съемное грузозахватное приспособление, состоящее из захватов (крюков, карабинов) и соединительных элементов (канатных строповых ветвей и звеньев).

Захват (крюк, карабин) - элемент стропа, непосредственно взаимодействующий с грузом и предназначенный для захватывания (навешивания) груза.

Звено - соединительный элемент стропа, связывающий захват с крюком грузоподъемного крана.

Технические условия на стропы - технический документ, содержащий полный набор требований к стропам как к продукции: к их изготовлению, к контролю и к приемке.

4. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ СТРОПОВ

4.1 В этом разделе указывают типы, основные параметры и размеры стропов, изготавливаемые на данном предприятии.

Стропы изготавливают по техническим условиям и рабочим чертежам, которые разрабатывают по правилам государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

Стропы могут быть изготовлены согласно ГОСТ 25573-82* следующих типов:

1 СК-одноветвевые,

2 СК-двухветвевые,

3 СК-трехветвевые,

4 СК-четырехветвевые (исполнений 1 и 2),

СКП-двухпетлевые (исполнений 1 и 2),

СКК-кольцевые (исполнений 1 и 2).

В обозначение стропа входит наименование изделия - строп, тип, грузоподъемность и длина стропа, ГОСТ 25573-82*. Например, строп двухветвевой, грузоподъемностью 1 т и длиной 2 м, обозначается так: Строп 2СК-1,0/2000 ГОСТ 25573-82*.

4.2 Стропы типа 1СК с заделкой концов каната опрессовкой (алюминиевой или стальной) втулкой и заплеткой показаны на рисунке 1.

Рисунок 1 - Стропы типа 1СК

а - строп с заделкой концов каната стальной или алюминиевой втулкой; б - строп с заделкой концов каната заплеткой; 1 - канатная ветвь; 2 - звено; 3 - захват; 4 - втулка; 5 - заплетка

Основные параметры и размеры стропов типа 1СК, рекомендуемые для преимущественного применения, приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Строп | Грузоподъемность стропа, т | Длина стропа , м | Применяемая ветвь канатная |
| --- | --- | --- | --- |
| 1СК-0,5 | 0,5 | 1,1-10,0 | ВК-0,5 |
| 1СК-1,0 | 1,0 | 1,1-15,0 | ВК-1,0 |
| 1СК-2,0 | 2,0 | 1,4-16,0 | ВК-2 |
| 1СК-3,2 | 3,2 | 1,5-20,0 | ВК-3,2 |
| 1СК-5,0 | 5,0 | 1,5-20,0 | ВК-5,0 |
| 1CК-10,0 | 10,0 | 2,0-20,0 | ВК-10,0 |

4.3 Стропы типа 2СК показаны на рисунке 2.

Рисунок 2 - Стропы типа 2СК

1 - канатная ветвь; 2 - звено; 3 - захват

Основные параметры и размеры стропов типа 2СК, рекомендуемые для преимущественного применения, приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Строп | Грузоподъемность стропа, т | Длина стропа , м | Применяемая ветвь канатная |
| --- | --- | --- | --- |
| 2СК-0,5 | 0,5 | 0,9-5,0 | ВК-0,4 |
| 2СК-1,0 | 1,0 | 1,1-15,0 | ВК-0,8 |
| 2СК-2,0 | 2,0 | 1,4-16,0 | ВК-1,6 |
| 2СК-3,2 | 3,2 | 1,4-16,0 | ВК-2,5 |
| 2СК-5,0 | 5,0 | 1,5-20,0 | ВК-4,0 |
| 2СК-16,0 | 16,0 | 2,0-20,0 | ВК-12,5 |

4.4 Стропы типа 3СК показаны на рисунке 3.

Рисунок 3 - Строп типа ЗСК

1 - канатная ветвь; 2 - звено; 3 - захват

Основные параметры и размеры стропов типа 3СК, рекомендуемые для преимущественного применения, приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Строп | Грузоподъемность стропа, т | Длина стропа , м | Применяемая ветвь канатная |
| --- | --- | --- | --- |
| 3СК-1,0 | 1,0 | 1,2-10,0 | ВК-0,5 |
| 3СК-2,0 | 2,0 | 1,2-15,0 | ВК-1,0 |
| 3СК-3,2 | 3,2 | 1,6-16,0 | ВК-1,6 |
| 3СК-5,0 | 5,0 | 1,6-16,0 | ВК-2,5 |
| 3СК-10,0 | 10,0 | 2,2-20,0 | ВК-5,0 |
| 3СК-16,0 | 16,0 | 2,2-20,0 | ВК-8,0 |

4.5 Стропы типа 4СК могут быть исполнения 1 и 2. Стропы исполнения 1 показаны на рисунке 4. Стропы исполнения 2 приведены в пункте 4.6.

Рисунок 4 - Строп типа 4СК1

1 - канатная ветвь; 2 - звенья; 3 - захват

Основные параметры и размеры стропов типа 4СК1, рекомендуемые для преимущественного применения, указаны в таблице 4.

Таблица 4

| Строп | Грузоподъемность стропа, т | Длина стропа , м | Применяема ветвь канатная |
| --- | --- | --- | --- |
| 4СК1-1,0 | 1,0 | 0,9-5,0 | ВК-0,4 |
| 4СК1-2,0 | 2,0 | 1,3-15,0 | ВК-0,8 |
| 4СК1-3,2 | 3,2 | 1,3-15,0 | ВК-1,25 |
| 4СК1-5,0 | 5,0 | 1,6-16,0 | ВК-2,0 |
| 4СК1-10,0 | 10,0 | 1,8-20,0 | ВК-4,0 |
| 4СК1-16,0 | 16,0 | 2,5-25,0 | ВК-6,3 |

Обозначение стропа типа 4СК1: Строп 4СК1-2,0/2000 ГОСТ 25573-82*.

В обозначении стропа цифра после буквы К означает исполнение стропа, в данном примере - исполнение 1.

4.6 Стропы типа 4СК исполнения 2 показаны на рисунке 5.

Рисунок 5 - Строп типа 4СК2

1 - канатная ветвь; 2 - звено; 3 - захват; 4 - уравнительная ветвь; 5 - блок

Основные параметры и размеры стропов типа 4СК2, рекомендуемые для преимущественного применения, приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Строп | Грузоподъемность стропа, т | Длина стропа , м | Применяемая ветвь канатная |
| --- | --- | --- | --- |
| 4СК2-1,0 | 1,0 | 1,0-5,0 | ВК-0,4 |
| 4СК2-2,0 | 2,0 | 1,0-10,0 | ВК-0,8 |
| 4СК2-3,2 | 3,2 | 1,0-10,0 | ВК-1,25 |
| 4СК2-5,0 | 5,0 | 1,6-15,0 | ВК-2,0 |
| 4СК2-10,0 | 10,0 | 1,8-20,0 | ВК-4,0 |
| 4СК2-16,0 | 16,0 | 1,8-20,0 | ВК-6,3 |
| 4СК2-25,0 | 25,0 | 1,8-20,0 | ВК-10,0 |

4.7 Канатные ветви показаны на рисунке 6: канатная ветвь с заделкой концов каната опрессовкой алюминиевой или стальной втулкой (рис.6,а); канатная ветвь с заделкой концов каната заплеткой (рис.6,б).

Рисунок 6 - Заделка концов каната

а - опрессованной втулкой; б - заплеткой; 1 - канат; 2 - втулка; 3 - коуш; 4 - заплетка

Для канатных ветвей применяются канаты по ГОСТ 2688-80* "Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с", ГОСТ 3071-88* "Канат двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с", ГОСТ 3079-80* "Канат двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с", ГОСТ 7668-80* "Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6x36(1+7+7/7+14)+1 о.с".

Коуши для канатных ветвей изготавливают по ГОСТ 2224-93 "Коуши стальные для стальных канатов. Технические условия".

Размеры канатных ветвей из канатов, например, по ГОСТ 2688-80* маркировочной группы 1570(160), преимущественно применяемые, приведены в таблице 6.

Таблица 6

| Ветвь канатная и допускаемая нагрузка, тс | Длина канатной ветви , м | Диаметр каната по ГОСТ 2688-80*, мм | Диаметр коуша, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| ВК-0,4 | 0,8-5,0 | 6,9 | 25; 30 |
| ВК-1,0 | 1,0-15,0 | 11,0 | 34; 40 |
| ВК-2,0 | 1,25-16,0 | 15,0 | 45 |
| ВК-3,2 | 1,25-20,0 | 19,5 | 63; 75 |
| ВК-5,0 | 1,25-20,0 | 25,5 | 75; 85 |
| ВК-8,0 | 1,6-20,0 | 30,5 | 95 |

Канатные ветви могут быть изготовлены с переходным звеном, конструкции и размеры их приведены в ГОСТ 25573-82*.

4.8 Стропы типа СКП и СКК могут быть исполнения 1 и 2. Стропы СКП исполнения 1 показаны на рисунке 7. Сведения о стропах типа СКП исполнения 2 и СКК приведены в ГОСТ 25573-82*.

Рисунок 7 - Стропы типа СКП1

а - с заделкой алюминиевой втулкой; б - с заделкой заплеткой; 1 - канат; 2 - втулка; 3 - заплетка

Основные параметры и размеры преимущественно применяемых стропов типа СКП исполнения 1 из канатов по ГОСТ 3071-88* и ГОСТ 3079-80* маркировочной группы 1570(160) указаны в таблице 7.

Таблица 7

| Строп и его грузоподъемность, т | Длина стропа , м | Длина петли стропа , мм | Диаметр канатов, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГОСТ 3071-88* | ГОСТ 3079-80* |
| СКП1-0,4 | 1,0-15,0 | 240,0 | 7,6 | - |
| СКП1-0,5 | 1,0-15,0 | 240,0 | 8,5 | - |
| СКП1-0,8 | 2,0-20,0 | 320,0 | 11,5 | - |
| СКП1-1,4 | 2,0-20,0 | 320,0 | - | 13,5 |
| СКП1-2,25 | 3,0-25,0 | 400,0 | - | 17,0 |
| СКП1-5,0 | 3,0-25,0 | 400,0 | - | 25,0 |

Обозначение стропа типа СКП1: Строп СКП1-0,4/2000 ГОСТ 25573-82*.

В обозначении стропа цифра после буквы П означает исполнение стропа, в данном примере - исполнение 1.

5. КОНСТРУКЦИИ И РАЗМЕРЫ ЗВЕНЬЕВ И ЗАХВАТОВ

5.1 В этом разделе технических условий приводят конструктивные требования к звеньям и захватам, которые изготавливает предприятие для сборки поставляемых стропов. Эти требования предъявляются в форме конкретных конструктивных решений - чертежей. При этом предприятие может использовать конструкции и размеры звеньев и захватов по ГОСТ 25573-82* или разрабатывать собственные конструкции и назначать размеры.

5.2 Предприятия изготавливают:

звенья разъемные треугольные Рт исполнений Рт1, Рт2, Рт3, Рт4;

звенья разъемные овальные Ров;

звенья треугольные Т;

звенья овоидные О;

звенья овальные Ов исполнений Ов1 и Ов2.

Ниже приводятся конструкции и размеры по ГОСТ 25573-82* преимущественно применяемых звеньев Рт1, Ров, Т и О.

5.3 Звено Рт1 показано на рисунке 8.

Рисунок 8 - Звено Рт1

1 - скоба; 2 - ограничитель; 3 - планка; 4 - болт; 5 - гайка; 6 - шплинт

Размеры звеньев Рт1 приведены в таблице 8.

Таблица 8

Размеры и детали звена Рт1

| Звено и допуска- емая нагрузка на него, тс | Размеры звена, мм | Детали звена | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Болт по ГОСТ 7798-70* | Гайка по ГОСТ 5919-73* | Шплинт поГОСТ 397-79* |  |
| Рт1-1,0 | 14 | 32 | 126 | 115 | 20 | 2М8х35,36 | М8,4 | 2x20 | 1,0 |
| Рт1-2,0 | 20 | 42 | 174 | 160 | 30 |  |  |  | 2,29 |
| Рт1-3,2 | 25 | 55 | 200 | 185 | 35 | 2М10х40,36 | М10,4 | 2,5x25 | 4,12 |
| Рт1-4,0 | 28 | 60 | 228 | 215 | 40 | 2М12х45,36 | М12,4 | 3,2x32 | 5,76 |
| Рт1-5,0 | 32 | 68 | 260 | 240 | 45 |  |  |  | 8,5 |
| Рт1-8,0 | 40 | 82 | 322 | 295 | 55 | 2М12х50,36 |  |  | 15,48 |
| Рт1-10,0 | 45 | 90 | 355 | 325 | 60 | 2М12-55,36 |  |  | 22,4 |

Пример условного обозначения разъемного треугольного звена Рт исполнения Рт1 с допускаемой нагрузкой 5,0 тс: Звено Рт 1-5,0 ГОСТ 25573-82*.

Конструкция и размеры скобы Ст исполнения Ст1 для звена Рт1 приведены на рисунке 9 и в таблице 9.

Рисунок 9 - Скоба Ст1 для звена Рт1

Таблица 9

Размеры скобы Ст, мм

| Скоба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ст-1,0 | 14 | 8 | 32 | 86 | 126 | 72 | 13 | 6 | 115 | 20 | 20 |
| Ст-2,0 | 20 | 12 | 42 | 118 | 174 | 90 | 17 | 6 | 160 | 28 | 30 |
| Ст-3,2 | 25 | 18 | 55 | 140 | 200 | 100 | 18 | 6 | 185 | 30 | 35 |
| Ст-4,0 | 28 | 22 | 60 | 158 | 228 | 115 | 22 | 7 | 215 | 35 | 40 |
| Ст-5,0 | 32 | 26 | 68 | 180 | 260 | 130 | 25 | 7 | 240 | 40 | 45 |
| Ст-8,0 | 40 | 30 | 82 | 222 | 322 | 150 | 25 | 8 | 295 | 50 | 55 |
| Примечание - Предельные отклонения размера до 42 мм включительно принимают ±1,0 мм, более 42 мм - ±1,5 мм. |

Конструкция и размеры ограничителя Ог для звеньев Рт приведены на рисунке 10 и в таблице 10.

Рисунок 10 - Ограничитель Ог для звеньев Рт

Таблица 10

Размеры ограничителя Ог, мм

| Ограничитель |  |  |  |  |  |  |  |  | - толщина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ог-1,0 | 32 | 16 | 25 | 14 | 4,5 | 9 | 90 | 9 | 4 | 4,5 |
| Ог-2,0 | 42 | 21 | 32 | 20 | 4,5 | 9 | 130 | 14 | 4 | 7 |
| Ог-3,2 | 55 | 27,5 | 40 | 25 | 10,5 | 11 | 160 | 20 | 4 | 10 |
| Ог-4,0 | 60 | 30 | 45 | 28 | 15 | 14 | 190 | 24 | 5 | 12 |
| Ог-5,0 | 68 | 34 | 50 | 32 | 15 | 14 | 220 | 28 | 5 | 14 |
| Ог-8,0 | 82 | 41 | 60 | 40 | 17 | 14 | 270 | 32 | 6 | 16 |
| Примечания 1. Предельные отклонения размера до 42 мм включительно принимают ±0,5 мм, более 42 мм - ±1,0 мм. 2. Предельные отклонения размера принимают ±0,35 мм. 3. Предельные отклонения размера принимают ±0,5 мм. |

Конструкция и размеры планки П для звеньев Рт приведены на рисунке 11 и в таблице 11.

Рисунок 11 - Планка П для звеньев Рт

Таблица 11

Размеры планки П, мм

| Планка |  |  |  |  |  |  |  | Толщина планки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П-1,0 | 32 | 16 | 32 | 4,5 | 16 | 9 | 64 | 20 |
| П-2,0 | 42 | 24 | 44 | 4,5 | 22 | 9 | 86 | 20 |
| П-3,2 | 55 | 27,5 | 54 | 10,5 | 27 | 11 | 108 | 22 |
| П-4,0 | 60 | 30 | 60 | 15 | 30 | 14 | 120 | 25 |
| П-5,0 | 68 | 34 | 68 | 15 | 34 | 14 | 136 | 28 |
| П-8,0 | 82 | 41 | 84 | 17 | 42 | 14 | 166 | 30 |
| Примечания 1. Предельные отклонения размера до 42 мм включительно принимают ±0,5 мм, более 42 мм - ±1,0 мм. 2. Предельные отклонения размера принимают ±0,35 мм. 3. Предельные отклонения размера принимают ±0,5 мм. |

5.4 Звенья Ров имеют два конструктивных решения: с допускаемой нагрузкой до и свыше 2,0 тс.

Звено Ров с допускаемой нагрузкой до 2,0 тс показано на рисунке 12.

Рисунок 12 - Звено Ров с допускаемой нагрузкой до 2 тс

1 - скоба; 2 - полумуфта (2 шт.); 3 - кольцо; 4 - болт; 5 - гайка; 6 - шплинт

Размеры звеньев Ров с допускаемой нагрузкой до 2,0 тс приведены в таблице 12.

Таблица 12

Размеры и детали звена Ров

| Звено и допускаемая нагрузка на него, тс | Размеры звена, мм | Детали звена |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Болт по ГОСТ 7798-70* | Гайка по ГОСТ 5919-73* | Шплинт по ГОСТ 397-79* |
| Ров-0,5 | 14 | 135 | 20 | 35 | 70 | 2М8х60,36 | М8,4 | 2x20 |
| Ров-0,8 | 18 | 170 | 25 | 45 | 90 | 2М8х70,36 | М8,4 | 2x20 |
| Ров-1,0 | 20 | 180 | 30 | 45 | 90 | 2М8х70,36 | М8,4 | 2x20 |
| Ров-2,0 | 25 | 225 | 30 | 60 | 120 | 2М10х75,36 | М10,4 | 2,5x25 |

Конструкция и размеры скобы Сов для этого звена приведены на рисунке 13 и в таблице 13.

Рисунок 13 - Скоба Сов для звеньев Ров с допускаемой нагрузкой до 2 тс

Таблица 13

Размеры скобы Сов, мм

| Скоба |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сов-0,5 | 14 | 135 | 25 | 35 | 70 | 24 | 8 |
| Сов-0,8 | 18 | 170 | 32 | 45 | 90 | 28 | 8 |
| Сов-1,0 | 20 | 180 | 38 | 45 | 90 | 30 | 10 |
| Сов-2,0 | 25 | 225 | 38 | 60 | 120 | 35 | 10 |

Конструкция и размеры полумуфты Пм для этого звена приведены на рисунке 14 и в таблице 14.

Рисунок 14 - Полумуфта Пм для звеньев Ров с допускаемой нагрузкой до 2 тс

Таблица 14

Размеры полумуфты Пм, мм

| Полумуфта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пм-0,5 | 16 | 26 | 38 | 10 | 66 | 17 |
| Пм-0,8 | 20 | 30 | 44 | 10 | 73 | 20 |
| Пм-1,0 | 22 | 32 | 46 | 10 | 83 | 21 |
| Пм-2,0 | 28 | 38 | 52 | 12 | 83 | 24 |

Конструкция и размеры кольца Кц для этого звена приведены на рисунке 15 и в таблице 15.

Рисунок 15 - Кольцо Кц для звеньев Ров с допускаемой нагрузкой до 2 тс

Таблица 15

Размеры кольца Кц, мм

| Кольцо |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кц-0,5 | 50 | 10 | 14 |
| Кц-0,8 | 57 | 10 | 20 |
| Кц-1,0 | 57 | 10 | 24 |
| Кц-2,0 | 63,5 | 12 | 26 |

Пример условного обозначения звена разъемного овального Ров для допускаемой нагрузки 1,0 тс: Звено Ров - 1,0 ГОСТ 25573-82*.

5.5 Звенья Т имеют два конструктивных решения: с допускаемой нагрузкой до и свыше 12,5 тс.

Звено Т с допускаемой нагрузкой до 12,5 тс показано на рисунке 16.

Рисунок 16 - Звено Т с допускаемой нагрузкой до 12,5 тс

1 - подвеска; 2 - упор

Размеры звеньев Т с допускаемой нагрузкой до 12,5 тс приведены в таблице 16.

Таблица 16

Размеры звена Т, мм

| Звено и допускаемая нагрузка на него, тс |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т-0,5 | 23 | 4 | 60 | 55 | 10 | 14 |
| Т-1,0 | 29 | 8 | 86 | 80 | 14 | 20 |
| Т-2,0 | 41 | 11 | 119 | 110 | 20 | 28 |
| Т-4,0 | 54 | 12 | 161 | 150 | 28 | 40 |
| Т-5,0 | 56 | 10 | 182 | 170 | 32 | 45 |
| Т-8,0 | 75 | 8 | 225 | 210 | 40 | 55 |

Конструкция и размеры упора У для этого звена приведены на рисунке 17 и в таблице 17.

Рисунок 17 - Упор У для звена Т с допускаемой нагрузкой до 12,5 тс

Таблица 17

Размеры упора У, мм

| Упор |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У-0,5 | 9 | 15 | 12,5 | 2,5 | 2,0 |
| У-1,0 | 14 | 25 | 15,5 | 4 | 3 |
| У-2,0 | 20 | 30 | 20 | 4 | 6 |
| У-4,0 | 28 | 50 | 26 | 6 | 8 |
| У-8,0 | 30 | 65 | 35 | 6 | 9 |

Пример условного обозначения звена Т с допускаемой нагрузкой 5,0 тс: Звено Т-5,0 ГОСТ 25573-82*.

5.6 Звено О показано на рисунке 18.

Рисунок 18 - Звено О

Размеры звеньев О приведены в таблице 18.

Таблица 18

Размеры звена О, мм

| Звено и допускаемая нагрузка на него, тс |  |  |  |  | Длина развертки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| О-0,5 | 10 | 55 | 14 | 8 | 167 |
| О-1,0 | 14 | 80 | 20 | 12 | 242 |
| О-2,0 | 20 | 110 | 28 | 16 | 334 |
| О-4,0 | 28 | 150 | 40 | 22 | 463 |
| О-5,0 | 32 | 170 | 45 | 25 | 524 |
| О-8,0 | 40 | 210 | 55 | 28 | 546 |

Пример условного обозначения овоидного звена О с допускаемой нагрузкой 1,0 тс: Звено О-1,0 ГОСТ 25573-82*.

5.7 В качестве захватов в стропах применяют крюки исполнений К и К1 или карабины Кр.

Крюк исполнения К показан на рисунке 19.

Рисунок 19 - Крюк К

1 - чалочный крюк; 2 - замок

Размеры крюков исполнения К приведены в таблице 19.

Таблица 19

Размеры крюка К, мм

| Крюк и допускаемая нагрузка на него, тс |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-0,6 | 25 | 22 | 83,5 | 22 | 11 |
| К-1,0 | 32 | 26 | 109 | 24 | 15 |
| К-2,0 | 45 | 35 | 145 | 36 | 20 |
| К-4,0 | 60 | 44 | 187 | 45 | 32 |
| К-8,0 | 85 | 60 | 262,5 | 65 | 46 |
| К-10 | 95 | 70 | 297,5 | 75 | 50 |

Пример условного обозначения крюка исполнения К с допускаемой нагрузкой 2,0 тс: Крюк К-2,0 ГОСТ 25573-82*.

6. ЗАДЕЛКА КОНЦОВ КАНАТА СТРОПОВ

6.1 В этом разделе технических условий указывают способ заделки концов каната стропов, изготавливаемых предприятием.

Заделка концов каната выполняется одним из следующих способов:

опрессовкой стальной втулкой (рисунок 20);

опрессовкой алюминиевой втулкой (рисунок 21);

заплеткой концов каната (рисунок 22).

Рисунок 20 - Заделка концов каната стальной втулкой

1 - канат; 2 - стальная втулка; 3 - коуш

Рисунок 21 - Заделка концов каната алюминиевой втулкой

1 - канат; 2 - алюминиевая втулка; 3 - коуш

Рисунок 22 - Заплетка концов каната

1 - канат; 2 - заплетка; 3 - обмотка; 4 - коуш

Таблица 20

Способы заделки концов стропов

|  |  | Втулка | Заплетка |
| --- | --- | --- | --- |
| Ветвь канатная | Диаметр каната , мм | стальная | алюми- ниевая | Длина от ручья коуша до втулки , мм | Число проколов каждой прядью при заплетке, не менее | Длина канатов, обмотанных проволокой, , мм | Длина развертки проволоки, мм |
| ВК-0,5 | 8,1; 8,3, 8,5 | СВт8,5 | Вт11 | 70 | 4 | 60 | 1800 |
| ВК-1,0 | 11,0; 11,5 | СВт13 | Вт13 | 95 | 4 | 80 | 3100 |
| ВК-2,0 | 15,0; 15,5 | СВт17 | Вт16 | 105 | 5 | 90 | 5200 |
| ВК-3,2 | 20,0 | СВт21 | Вт23 | 145 | 5 | 130 | 8500 |
| ВК-4,0 | 22,0; 22,5; 23,0 | - | Вт25 | 145 | 5 | 190 | 14000 |
| ВК-5,0 | 25,0; 25,5 | - | Вт28 | 170 | 5 | 190 | 16000 |
| ВК-8,0 | 31 | - | Вт36 | 230 | 6 | 260 | 26000 |

Таблица 21

Размеры опрессовки канатов стальной втулкой, мм

| Диаметр каната |  |  |  | Число ручьев обжатия | Длина втулки после обжатия * | * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,3-7,6 | 5 | 10 | 7 | 3 | 56 | 7 |
| 8,1-10,0 | 6 | 10 | 10 | 4 | 85 | 7 |
| 11,5-12,5 | 7 | 10 | 12 | 4 | 91 | 8 |
| 13,5-15,5 | 10 | 10 | 12 | 5 | 118 | 10 |
| 16,5-17,0 | 10 | 12 | 14 | 6 | 166 | 10 |
| 18,0-20,0 | 10 | 12 | 15 | 7 | 196 | 12 |
| * Размеры для справок. |

Таблица 22

Размеры стальных втулок, мм

| Втулки и их параметр | Диаметр каната | Втулка | Заготовка - труба по ГОСТ 8732-78*, ГОСТ 8734-75* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | * | длина втулки до обжатия * | * | * |
| СВт8,5 | 7,6-8,1 | 8,5 | 13,5 | 23 | 80 | 22 | 2,5 |
| СВт9 | 8,5-9,0 | 9 | 14 | 26 | 80 | 25 | 2,5 |
| СВт11 | 9,7-10,0 | 11 | 16 | 28 | 80 | 25 | 2,5 |
| СВт13 | 11,0-12,0 | 13 | 19 | 32 | 85 | 30 | 3,0 |
| СВт15 | 12,5-14,0 | 15 | 21 | 35 | 112 | 32 | 3,0 |
| СВт17 | 15,0-16,5 | 17 | 23 | 41 | 160 | 38 | 3,0 |
| * Размеры для справок. |

Таблица 23

Размеры алюминиевых втулок, мм

| Втулки и их параметр | Диаметр каната | Втулка | Заготовка - труба по ГОСТ 18482-79* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | * | * | длина втулки | * | * |
| Вт12 | 9,7-10,0 | 12 | 24 | 24,5 | 60 | 32 | 6 |
| Вт15 | 12,0-14,0 | 15 | 30 | 31 | 70 | 40 | 7,5 |
| Вт18 | 15,0-16,5 | 18 | 38 | 37 | 80 | 50 | 10 |
| Вт20 | 17,0-19,5 | 21 | 41 | 43 | 90 | 55 | 10 |
| Вт25 | 22,0-23,0 | 25 | 45 | 48,5 | 100 | 60 | 10 |
| Вт28 | 25,0-26,0 | 28 | 53 | 55 | 110 | 70 | 12,5 |
| * Размеры для справок. |

Параметры заделки концов каната для наиболее применяемых стропов приведены в таблице 20.

6.2 Конструкция и размеры опрессованных канатов стальной втулкой приведены на рисунке 23 и в таблице 21.

Рисунок 23 - Размеры заделки концов каната опрессованной стальной втулкой

Заготовка для стальной втулки и стальная втулка для опрессовки канатов приведены на рисунке 24 и в таблице 22.

Рисунок 24 - Заготовка стальной втулки и стальная втулка

Заготовка для алюминиевой втулки и алюминиевая втулка для опрессовки канатов приведены на рисунке 25 и в таблице 23.

Рисунок 25 - Заготовка алюминиевой втулки и алюминиевая втулка

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРОПАМ

7.1 В этом разделе должны быть приведены требования и нормы, определяющие эксплуатационные характеристики и показатели качества стропов. В разделе должны быть указаны основные требования к заготовкам стальных и алюминиевых втулок, материалам и покупным изделиям (канатам, коушам, крюкам и т.д.), комплектность, маркировка и упаковка стропов.

Раздел рекомендуется начинать словами: "Стропы строительные (наименование, тип, марка) должны соответствовать настоящим техническим условиям, составленным с учетом требований ГОСТ 25573-82*, ГОСТ 25032-81 и правил ПБ 10-382-00".

7.2 Чертежи общих видов стропов, звеньев и захватов, заделки концов стропов, опрессовочных втулок и заплеток приводят, как правило, в соответствующих разделах технических условий на листах формата А4. При необходимости эти чертежи могут быть помещены в приложении к техническим условиям. При разработке технических условий на типы строп указывают коды продукции каждого исполнения по классификатору продукции Российской Федерации.

Ниже приводятся технические требования, которые рекомендуется учитывать и использовать при составлении этого раздела технических условий на изготавливаемые стропы на данном предприятии.

7.3 Канаты для стропов должны удовлетворять требованиям ГОСТ 3071-88*, ГОСТ 3079-80* и ГОСТ 7668-80*.

Для стропов типов 1СК, 2СК, 3СК и 4СК применяют канаты по ГОСТ 2688-80*, ГОСТ 3070-88*, ГОСТ 3077-80* и ГОСТ 7665-80*.

Канатные ветви изготавливают из целого каната, сращивание каната не допускается. При обнаружении в канате порванной пряди или 12 обрывов проволоки на шаг свивки канат бракуют. Разность длин канатных ветвей стропов типа 4СК1 не должна превышать 1% длины ветвей.

Коуши для стропов выбирают по диаметру каната. Коуши должны соответствовать техническим требованиямГОСТ 2224-93.

7.4 Детали для сборки стропов изготавливают из следующих материалов.

Захваты стропов - крюки и карабины (скобы) изготавливают из стали с механическими свойствами не ниже Стали 20 по ГОСТ 1050-88*. Звенья стропов, несущие силовую нагрузку, изготавливают из стали с механическими свойствами не ниже Стали 20 по ГОСТ 1050-88* или стали Стсп по ГОСТ 380-2005. Звенья стропов, не несущие силовую нагрузку, изготавливают из стали с механическими свойствами не ниже Стпс по ГОСТ 380-2005.

7.5 Захваты изготавливают ковкой или штамповкой, сварка при изготовлении захватов не применяется.

Крюки должны быть снабжены предохранительными замками по ГОСТ 12840-80* или по чертежам предприятий-изготовителей.

При обнаружении на поверхности крюков после ковки или штамповки трещин, надрывов и волосовин, при увеличении ширины зева более чем на 12%, при уменьшении высоты трущихся поверхностей более чем на 10% крюки бракуют и к дальнейшей обработке не допускают.

7.6 Звенья из круглой стали изготавливают гибкой или штамповкой в холодном или горячем состоянии с последующей сваркой концов. При этом применяется контактная стыковая сопротивлением или сплавлением, или ручная дуговая сварка. Сварной шов треугольного звена располагают в центре нижней стороны звена, а овальных звеньев - на прямолинейном участке. Увеличение диаметра в месте сварки не должно превышать 10%. Смещение свариваемых концов в месте стыка не должно превышать 3-4% диаметра сечения круглой стали.

Детали звеньев с резьбой бракуют при обнаружении сдвига ниток или срыва двух и более ниток.

7.7 При изготовлении ветвей стропов типов 1СК, 2СК, 3СК и 4СК концы канатов опрессовывают алюминиевой или стальной втулкой либо заделывают заплеткой (см. раздел 6).

Втулки изготавливают из алюминиевых сплавов с механическими свойствами не ниже марок АДО, АД1, АД31, АМЦ по ГОСТ 4784-74 или из Стали 20 по ГОСТ 1050-88*. После опрессовки конец каната должен выступать из втулки на 2-3 мм.

______________

На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 4784-97. - Примечание изготовителя базы данных.

Места заплетки обкатывают обжимными роликами или протягивают через обжимную втулку, или уплотняют обстукиванием молотком.

Выступающие концы проволок прядей обматывают проволокой диаметром 1 мм по ГОСТ 3282-74* или другим материалом. При обмотке должно быть обеспечено перекрытие выступающих концов проволоки на 10-30 мм в обе стороны в зависимости от диаметра каната. Витки проволоки должны плотно прилегать к канату и друг к другу. Концы проволоки заделывают, чтобы исключить ее разматывание.

7.8 Втулки для стропов типов СКП2 и СКК2 изготавливают по рабочим чертежам предприятий-изготовителей. Для стропов этих типов втулки изготавливают из стали с механическими свойствами не ниже Стали 20 по ГОСТ 1050-88* или Стали 25Л по ГОСТ 977-88.

7.9 Захваты (крюки после ковки или штамповки), скобы разъемных звеньев после гибки, неразъемные звенья после сварки подвергают термообработке-нормализации. После термообработки твердость металла этих деталей должна быть не менее НВ 110, а предел текучести и относительное удлинение металла - не ниже, чем до термообработки.

7.10 Планки для разъемных звеньев Рт1, Рт2 и Рт3 можно изготавливать из набора пластин толщиной не менее 12 мм. Пластины карабинов соединяют точечной контактной сваркой.

7.11 Блоки стропов изготавливают из стали с механическими свойствами не ниже Стали 25Л по ГОСТ 977-88. Оси блоков изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 9650-80*, из стали с механическими свойствами не ниже Стали 35 по ГОСТ 1050-88.

Диаметры блоков должны быть не менее восьми диаметров каната.

7.12 Стропы должны выдерживать статическую нагрузку, превышающую на 25% их номинальную.

Коэффициент запаса прочности канатов стропов по отношению к разрывному усилию должен быть не менее шести. Коэффициент запаса прочности захватов и звеньев стропов по отношению к разрывному усилию должен быть не менее пяти.

7.13 Качество сварки деталей стропов (сварочные материалы, технология, квалификация сварщика и т.п.) должно обеспечить механические свойства сварного соединения не ниже механических свойств основного металла.

На поверхности захватов и звеньев не допускаются трещины, расслоения, надрывы и другие механические повреждения.

На поверхности втулок до опрессовки не должно быть забоин, вмятин и других повреждений. После опрессовки втулки не должны иметь трещин. Заваривать или заделывать такие повреждения не допускается.

Самопроизвольное спадание каната с блока стропа должно быть исключено. Изгибы и погнутости осей должны быть исправлены: блоки должны свободно вращаться на осях.

Пластины карабинов после сварки должны свободно перемещаться по скобе.

Втулки для стропов типа СКП2 и СКК2 должны свободно перемещаться по канату.

Стропы должны быть приняты согласно установленным ниже правилам, испытаны и снабжены клеймом (биркой).

8. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

8.1 В разделе "Правила приемки" указывают порядок контроля стропов, условия предъявления и приемки стропов органами технического контроля предприятия-изготовителя и покупателем (заказчиком), порядок оформления результатов приемки.

В разделе устанавливают контролируемые параметры и размеры, последовательность, в которой осуществляется контроль, места проставления клейм, подтверждающих приемку стропов органами контроля.

В разделе оговаривают правила и условия приемки стропов, порядок выбраковки, устранения дефектов, повторного контроля и возобновления приемки.

Ниже приводятся типовые правила приемки стропов, которые могут быть использованы и уточнены при составлении этого раздела технических условий на конкретные стропы.

8.2 Для установления соответствия стропов техническим условиям предприятие-изготовитель проводит приемо-сдаточные испытания, состоящие из проверки стропов и испытания их под статической нагрузкой.

На соответствие техническим требованиям по разделу 7 проверяют и испытывают 10% стропов от партии при заделке концов канатов опрессовкой стальными или алюминиевыми втулками, в том числе первый и последний строп, и 2% - при заделке концов каната заплеткой.

Партия стропов, подлежащих испытанию, должна состоять из стропов одного типа и грузоподъемности, изготовленных из каната с одного барабана (бухты).

Партия деталей должна состоять из деталей одного типоразмера, изготовленных из одного металла и по единой технологии. При единичном производстве приемо-сдаточным испытаниям подвергается каждый строп.

8.3 На соответствие техническим требованиям по разделу 7 проверяют все изготовленные захваты и звенья стропов. Испытаниям подвергают 2% изделий от партии.

8.4 При неудовлетворительных результатах приемо-сдаточных испытаний стропов производят повторные проверки и испытания с удвоенным числом образцов. В случае неудовлетворительных результатов повторных приемо-сдаточных испытаний партию строп бракуют.

9. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

9.1 В разделе "Методы испытаний" описывают способ, режим контроля характеристик и параметров стропов.

Условия испытаний стропов должны быть максимально приближены к условиям их использования. Схема нагрузки должна соответствовать схеме нагрузки при производстве работ.

В разделе приводят описание процесса испытаний, наименование измерительного инструмента, формы и порядок ведения записей.

Испытания стропов проводят в соответствии с правилами ПБ 10-382-00.

Ниже приводятся типовые положения испытаний стропов, которые могут быть использованы, уточнены и дополнены при составлении этого раздела технических условий с учетом местных особенностей производства работ.

9.2 Стропы испытывают статической нагрузкой, превышающей номинальную на 25%. Ветви строп при испытаниях располагают, как правило, под углом 90° друг к другу. При испытаниях строп под другим углом ветвей производят пересчет действующих нагрузок. Испытательный груз поднимают на высоту не более 200 мм и выдерживают. При серийном производстве стропов время их выдержки под нагрузкой принимается 3 минуты, при единичном производстве - 10 минут.

Нагрузку в стропах определяют динамометром или по контрольному грузу. Массу контрольного груза определяют взвешиванием до испытаний. Погрешность взвешивания допускается не более 2% массы до 50 кг и 1% массы свыше 50 кг.

9.3 Качество канатов, металла захватов, звеньев, втулок, сварочных и других материалов определяют по сертификатам на них или по результатам лабораторного анализа и испытаний.

9.4 Качество сварных соединений звеньев проверяют осмотром, обмерами, методами неразрушающего контроля и механическими испытаниями звеньев на статическое растяжение по ГОСТ 6996-66*.

9.5 Линейные размеры строп, такие как разность длины канатных ветвей, длина конца каната, выступающего из обжатой втулки, диаметр скобы звена в месте сварки, смещение торцов (несоосность торцов) скобы в месте стыка и другие, проверяют рулеткой, штангенциркулем, линейкой, шаблонами.

9.6 Твердость металла измеряют по ГОСТ 9012-59* и ГОСТ 9013-59*.

Предел текучести, сопротивление разрыву и относительное удлинение металла определяют по ГОСТ 1497-84, а ударную вязкость - по ГОСТ 9454-78*.

9.7 Целостность канатов, качество поверхностей захватов и звеньев, в том числе, сварных швов, опрессованных втулок, проверяют осмотром и органолептически. В случае необходимости при этом могут использоваться методы инструментального контроля.

10. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

10.1 В разделе указывают порядок и место проставления клейм, крепления бирок, способ и средства упаковки, условия транспортирования и хранения, обеспечивающие целостность и сохранность строп, приводят метод консервации и консервационные материалы, способ укладывания или подвески строп на складе (на стеллажи, на крюки и т.п.).

Ниже приводятся типовые правила, которые могут быть использованы и уточнены при составлении этого раздела технических условий на конкретные стропы.

10.2 На каждом стропе ставится маркировка (клеймо) или прикрепляется металлическая бирка, на которой указывают: наименование или товарный знак предприятия-изготовителя, номер стропа по нумерации предприятия-изготовителя, грузоподъемность стропа, год испытания.

10.3 На каждом захвате и звене стропа должна быть нанесена на металле ударом или штампом маркировка, содержащая следующие сведения: товарный знак предприятия-изготовителя, допускаемая нагрузка, год испытания.

10.4 Сведения об изготовленных стропах заносят в специальный журнал, порядок ведения и заполнения которого установлен правилами ПБ 10-382-00. Форма журнала приводится в МДС 12-31.2007. По журналу устанавливают: наименование и тип стропа, грузоподъемность, код ОКП, номер проекта (рабочих чертежей) и технических условий, номер технологической карты, номер сертификата на примененный материал, дату и результаты испытаний, подпись ответственного инженерно-технического работника.

10.5 Строп, канатная ветвь, захват, звено или их партии, изготавливаемые на продажу, сопровождаются паспортом, в котором указывают: наименование и товарный знак предприятия-изготовителя, тип стропа (изделия) и его грузоподъемность (допускаемую нагрузку), длину стропов и канатных ветвей, номер по нумерации предприятия-изготовителя, год и месяц выпуска, результаты проверок и испытаний, наименование документа, в котором указаны гарантируемые параметры и показатели качества продукции (сертификат соответствия, технические условия, ГОСТ 25573-82*), гарантийные обязательства.

10.6 Упаковка стропов производится, как правило, двумя способами.

Первый способ: стропы одного типа, одинаковой грузоподъемности и длины связывают кольцом, комплектуют в общую бухту, которую завязывают по периметру в трех-четырех местах.

Второй способ: стропы длиной до 3 м связывают в пачки (пучки) массой около 100 кг и укладывают в пакеты или в контейнеры.

Маркировка грузовых мест бухты, пачки - по ГОСТ 14192-96*.

10.7 Транспортирование стропов производится любым видом транспорта. Хранение стропов - по группе условий хранения ОЖ4 по ГОСТ 15150-69*.

11. ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

В этом разделе устанавливают права и обязанности предприятия-изготовителя по гарантиям в соответствии с действующим законодательством. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие стропов техническим условиям при соблюдении потребителем правил их эксплуатации.

Правила эксплуатации, технического освидетельствования и испытаний стропов изложены в МДС 12-31.2007.

Гарантийный срок эксплуатации стропов устанавливают обычно от трех до шести месяцев.