СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  УСТРОЙСТВА КРОВЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ

Кровельные и изоляционные работы

УСТРОЙСТВО КРОВЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Паспорта (сертификаты), общий журнал работ |
|  | - наличие документа о качестве на элементы кровли; | Визуальный |  |
|  | - величину отгибов для стоячих и лежачих фальцев, размеры листов, толщину листов; | Измерительный |  |
|  | - качество обрешетки | Визуальный, измерительный |  |
| Устройство кровли металлической | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - вынос карнизного свеса от края опалубки; | Измерительный |  |
|  | - смешение фальцев соседних листов и гребней противоположных фальцев; | То же |  |
|  | - шаг расположения костылей, кляммеров; | " |  |
|  | - соединение картин; | Визуальный |  |
|  | - правильность устройства желобов, примыканий | То же |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт приемки выполненных работ |
|  | - качество кровли (просветы из чердачных помещений, крепление к обрешетке, примыкания); | Технический осмотр |  |
|  | - соответствие расположения металлических картин проекту, их соединение | То же |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: рулетка, шаблон, уровень, стальной метр. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.04.01-87 п.2.45, табл.7

Допускаемые отклонения:

Соединение картин, располагаемых вдоль стока воды, осуществляется лежачим фальцем.

При уклоне крыш:

- <30° - двойной, с промазкой суриковой замазкой;

- 30° - одинарный.

Соединение картин в ребрах, скатах и коньках осуществляется стоячими фальцами.

Величина отгибов картин для устройства фальцев:

- для лежачих - 15 мм;

- для стоячих - 20 мм для одной и 35 мм для другой смежной с ним стороны.

Не допускаются:

- отступление от проекта по соединению картин, защите мест примыканий к конструкциям и сопряжений в разных плоскостях;

- видимые просветы в покрытии при осмотре кровли из чердачных помещений;

- отсутствие промазки двойных лежачих фальцев в соединениях картин на покрытии с уклоном менее 30°;

- применение листовой неоцинкованной стали.

Требования к качеству применяемых материалов

ТУ 401-11-21-89. Элементы металлической кровли.

Размеры элементов кровли и их допускаемые отклонения не должны превышать данные, приведенные в таблице.

| Наименование | Длина | Ширина |
| --- | --- | --- |
|  | размер, мм | допуск, мм | размер, мм | допуск, мм |
| Картина рядового покрытия | 1940 | ±4 | 930 | ±10 |
| Желоб надстенный | 2000 | ±4 | 955 | ±10 |
| Свес карнизный | 2000 | ±4 | 910 | ±10 |

Допускаемые отклонения по размерам фальцев всех элементов - ±2 мм.

Допускаемое коробление полотен:

- по длине - ±5 мм;

- по ширине - ±2 мм.

Разность длин диагоналей картин не должна превышать 3 мм.

Поставка изделий производится партиями, количество устанавливается в заказе. Каждая партия должна сопровождаться документом, удостоверяющим их качество, где указывается:

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- номер и дата выдачи документа;

- количество элементов в партии;

- масса в кг.

Элементы должны храниться под навесом: картины в пакетах по 100 шт., переложенными деревянными прокладками; желоба и свесы - в контейнерах.

Указания по производству работ
СНиП 3.04-01-87 пп.2.39, 2.40, 2.45

При устройстве обрешетки под кровлю должны соблюдаться следующие требования:

- расстояние между элементами обрешетки должно соответствовать проектному;

- в местах покрытия карнизных свесов, разжелобков и ендов обрешетки необходимо устраивать из досок сплошными;

- штучные кровельные материалы следует укладывать на обрешетку рядами от карниза к коньку по предварительной разметке. Каждый вышележащий ряд должен напускаться на нижележащий.

Крепление картин к обрешетке следует осуществлять клеммерами, пропущенными между фальцами и Т-образными костылями.