Техническое задание

на выполнение капитального ремонта крыши жилого дома

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | «Капитальный ремонт крыши жилого дома, расположенного по адресу: с. Троицкое, ул. Полевая, д.2». |
|  | Область, район, пункт и площадка строительства | РФ, Сахалинская область, Анивский район, с. Троицкое, ул. Полевая, д. 2 |
|  | Наименование заказчика, адрес | МУП «Управляющая компания» 694030, Сахалинская область, г. Анива, ул. Ленина, 25 |
|  | Требования к конструктивным решениям | Результаты работ должны удовлетворять всем нормативным актам, предусмотренным для данной категории зданий. Соответствовать проектным решениям. |
|  | Требования по выполнению сопутствующих работ | Перед началом работ предоставить и согласовать с Заказчиком график поставки материалов, график производства работ и предоставить образцы применяемых материалов. |
|  | Сроки выполнения работ: | 105 (сто пять) календарных дней с даты, следующей за датой заключения контракта. |
|  | Требования по выполнению работ: | В многоквартирном доме №2 по ул. Полевая, с. Троицкое необходимо выполнить капитальный ремонт крыши. Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Работы, возможно, производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье-выходной. Очередность выполнения работ должна быть согласована с заказчиком. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика. Все материалы, используемые в ходе ремонтно-строительных работ, должны иметь сертификаты качества/соответствия и разрешены для применения в жилом фонде. На скрытые работы должны оформляться акты скрытых работ. К актам на скрытые работы прикладывается фотофиксация скрытых работ. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовываются. Все конструктивные узлы выполняются в соответствии с проектными решениями. При производстве работ Подрядчик обязан предусмотреть: контейнер для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. Передача объекта Подрядчику происходит по Акту с осмотром и фотофиксацией квартир верхних этажей. Внимание! До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от залития квартир атмосферными осадками и прочих повреждений связанных с производством работ. |
|  | Перечень основных работ и материалов: | № пп Наименование работ и затрат Ед.измерения Ко-во 1 2 3 4 1. Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 100 м² 2,01 2. Разборка покрытий кровель из рулонных материалов 100 м² 2,01 3. Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок 100 м² 2,01 4. Разборка кирпичных стен м³ 7,2 5. Установка стропил м³ 8,29 6. Устройство пароизоляциипрокладочной в один слой 100 м² 2,01 7. Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм 100 м² 2,01 8. Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения средней сложности 100 м² 2,01 9. Устройство карнизов 100 м² 0,619 10. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 100 м² 0,619 11. Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 100 м² 9,17 12. Устройство железобетонных поясов в опалубке 100м³ 0,05 13. Утепление чердачного перекрытия изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо м³ 17,08 14. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо 100 м² 1,28 15. Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм разреженного 100 м² 1,28 16. Укладка лаг по плитам перекрытий 100 м² 1,28 17. Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получения трудногорючей и медленно распространяющей пламя древесины по ГОСТ 12.1.044 100 м² 2,16 18. Ограждение кровель перилами 100 м 0,5 19. Монтаж снегозадержателя 100 м 0,5 20. Огрунтовка и окраска ограждения кровли и снегозадержателя м² 0.19 21. Устройство креплений страховочных верёвок м 10 22. Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм шт. 1 23. Монтаж люка противопожарного шт. 1 24. Кладка армированных стен из кирпича в районах с сейсмичностью 7-8 баллов: наружных простых при высоте этажа до 4 м (дымовентиляционные шахты) м³ 7,2 25. Обрамление проемов угловой сталью (усиление дымовентиляционных шахт) т 0,626 26. Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (утепление дымовентиляционных шахт) м³ 2,28 27. Наружная облицовка поверхности дымовентиляционных шахт в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя 100 м² 0,456 28. Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (разделки вокруг шахт) 100 м² 0.0227 29. Установка зонтов над дымовентиляционными шахтами м² 3,6 30. Огрунтовка и окраска зонтов м² 0,52 31. Устройство желобов подвесных, водосточной системы 100 м 0,5 32. Устройство металлической водосточной системы прямых звеньев труб м 24 33. Устройство слуховых окон шт. 2 34. Установка приставной лестницы шт. 2 35. Погрузка и перевозка мусора строительного 1т груза 25,93 |
|  | Требования к техническим решениям: | Разделки дымовентиляционных шахт: Обклад (разделка) дымовентиляционных шахт производится с помощью гладкого листа того же цвета, что и кровельный материал (в соответствии с проектным решением). Для дополнительной гидроизоляции мест примыкания используйте герметик или самоклеящуюся ленту. Температурно-влажностный режим чердачного пространства: Температурно-влажностный режим чердачного пространства обеспечивается мероприятиями по устройству вентиляции через установленные софитные панели на карнизе, дефлектор по коньку крыши, жалюзи с москитными сетками на слуховых окнах, кроме того дополнительного утепления чердачного перекрытия. Кровельное ограждение и снегозадерживающее устройство: Для безопасного перемещения по кровле во время ее эксплуатации на уровне карниза крепится вертикальная решетка ограждения кровли. Обрешетка под ограждение выполняется сплошной. Крепление опор ограждения выполняется в соответствии с проектным решением, через резиновую прокладку и кровельный лист в опорный брус. Снегозадерживающее устройство крепится на стойку ограждения кровли, т.е. снегозадерживающие устройства устанавливают на карнизном участке над несущей стеной (0,6 – 1,0 м от карнизного свеса). Ограждения кровли подлежат испытаниям при приемке объекта в эксплуатацию с составлением протокола испытаний. Монтаж желобов: При монтаже водосточной системы круглого сечения вставьте и закрепите желоб в держателях, заведя заднюю кромку желоба в выступ-фиксатор держателя. Прикрепите к обрешетке планку карнизную: ее нижний край должен перекрывать край желоба. Подкровельную гидроизоляционную пленку выведите поверх планки карнизной, чтобы конденсат стекал с пленки в желоб. Край желоба должен быть расположен на 25 – 30 мм ниже края кровельного покрытия. Подвесные желоба устраиваются с уклоном 1:200. |
|  | Основные требования к материалам, изделиям, оборудованию, применяемым при выполнении работ: | № п/п Наименование материала (изделия, оборудования) Требуемое значениепоказателя 1. Доски обрезные хвойных пород 1.1. Толщина, мм Не менее 25 1.2. Ширина, мм Не менее 150 1.3. Сорт II* 2. Доски обрезные хвойных пород 2.1. Толщина, мм Не менее 50 2.2. Ширина, мм Не менее 200 2.3. Сорт II* 3. Доски обрезные хвойных пород 3.1. Толщина, мм Не менее 50 3.2. Ширина, мм Не менее 150 3.3. Сорт II* 4. Доски обрезные хвойных пород 4.1. Толщина, мм Не менее 100 4.2. Ширина, мм Не менее 200 4.3. Сорт II* 5. Брус обрезной хвойных пород 5.1. Толщина, мм Не менее 50 5.2. Ширина, мм Не менее 50 5.3. Сорт II* 6. Брус обрезной хвойных пород 6.1. Толщина, мм Не менее 150 6.2. Ширина, мм Не менее 150 6.3. Сорт II* 7. Биопирен«МИГ-09» или эквивалент 7.1. Температура при обработке, ˚С от минус 3 до плюс 50 7.2. Температура при эксплуатации, ˚С: от минус 50 до плюс 80 8. Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС 44-845-0,7 8.1. Покрытие Полиэстер НС 44-845-0,7* 9. Лист плоский с полимерным покрытием 9.1. Длина, м Не менее 2 9.2. Ширина, м Не менее 1,25 9.3. Тип покрытия Полиэстер* 9.4. Толщина покрытия, мкм Не менее 25 9.5. Толщина метала, мм Не менее 0,7 10. Горячекатаная арматурная сталь гладкая 10.1. Класс А-I* 10.2. Диаметр, мм Не менее 6 11. Бетон тяжелый 11.1. Класс прочности Не менее В20 11.2. Уровень прочности Не менее М250 12. Труба водосточная 12.1. Диаметр, мм Не менее 120 13. Желоб водосточный 13.1. Диаметр, мм Не менее 120 14. Пленка подкровельная антиоксидантная (гидроизоляционная) 14.1. Тип ЮТАКОН или эквивалент 15. Кирпич керамический лицевой 15.1. Высота, мм Не менее 65 15.2. Длина, мм Не менее 250 15.3. Ширина, мм Не менее 120 15.4. Марка М75* 16. Утеплитель 16.1. Тип Изоверруф Н Оптимал или эквивалент 17. Сталь угловая 17.1. Ширина, мм Не менее 63 17.2. Высота, мм Не менее 63 18. Сталь полосовая 18.1. Ширина, мм Не менее 50 18.2. Толщина, мм Не менее 5 19. Дефлектор 19.1. Диаметр патрубка, мм Не менее 280 В случае отсутствия в техническом задании конкурсной документации указания на единицы измерения характеристик и/или их некорректное написание, читать их в соответствии с нормативной документацией. В случае, если в технической части конкурсной документации (в том числе, в сметной документации) присутствуют указания на нормативную документацию, которая на момент проведения открытого конкурса изменилась, при составлении заявки участнику закупки необходимо руководствоваться действующей нормативной документацией. В случае, если в конкурсной документации содержится указание на производителя товара, товарные знаки (оборудования и материалов) во внимание не принимать и читать (понимать) со словами «или эквивалент». |
| 10. | Перечень стандартов, в соответствии с которыми должны выполняться работы | Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническими решениями, принятыми в проектно-сметной документации с соблюдением соответствующих глав строительных сводов правил, стандартов по организации, производству и приёмке работ. Все работы осуществить согласно действующим нормам и техническим условиям на производство и приёмку данного вида работ: СП 17.13330.2017 Актуализированная редакция СНиП II-26-76 «Кровли» СП 64.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции» СП 14.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» МДС 12-33.2007 «Кровельные работы» ГОСТ 25772-83 «Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия» Все конструктивные узлы выполняются в соответствии с проектными решениями. А также иными руководящими и нормативными документами, связанные с производством данного вида работ. |
| 11. | Особые условия капитального ремонта: | Эксплуатируемые, не освобожденные здания. |