ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 3

РАЗРУШЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА В ДЕЙСТВУЮЩЕМ ЦЕХЕ ПРИ ПОМОЩИ ГИДРОПОРОХОВОГО СКАЛОЛОМА С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ВЗРЫВАТЕЛЕМ

См. Рекомендации по разрушению и разборке строительных конструкций при реконструкции промышленных предприятий

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта разработана на выполнение работ по разрушению железобетонного фундамента в действующем цехе при помощи гидропорохового скалолома с электромагнитным взрывателем (рис.1).

Рис.1. Гидроимпульсный скалолом:

1 - корпус; 2 - патронник; 3 - верхний заряд; 4, 5 - перфорированные трубы; 
6 - заглушка; 7 - нижний заряд; 8 - нижний боек; 9 - резиновая оболочка; 
10 - верхний боек; 11 - возвратная пружина; 12 - соленоид; 13 - сердечник-ударник; 
14 - накопительный блок; 15 - пульт управления

1.2. Настоящую технологическую карту можно применять для конкретных условий строительства, предварительно уточнив объемы работ и затраты труда.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. До начала разрушения железобетонных фундаментов необходимо выполнить следующие работы: оформить разрешение на производство работ в действующем цехе и освободить разрушаемый фундамент от земли по периметру.

2.2. По верхней плоскости фундамента следует вырубить отбойным молотком борозды с шагом 200x200 мм и вырезать ацетиленовым резаком верхнюю арматуру.

2.3. Шпуры диаметром 42 мм, глубиной 400 мм бурят при помощи пневмоперфораторов ПР-20Л. Подача воздуха - от компрессора ЗИФ-55. Воду в шпуры подают от внутрицеховой сети технического водопровода или при его отсутствии - ведром. Уровень воды в шпуре должен быть до устья скважины. В зимнее время заливают подсоленную воду.

2.4. Рабочую часть скалолома вставляют до упора корпуса патронника в устье шпура. Затем соединяют пулы управления со скалоломом проводом-удлинителем и подключают к источнику питания. После этого оператор, убедившись в отсутствии людей в опасной зоне (=20 м от установленного скалолома), нажав кнопку "Пуск", производит выстрел, разрушающий конструкцию.

2.5. Разрушение бетона происходит в результате воздействия на стенки шпура гидравлического удара, возникающего при резком расширении пороховых газов. Схема разрушения фундамента представлена на рис.2.

Рис.2. Схема разрушения фундамента:

1 - разрушаемый фундамент; 2 - гидропороховой скалолом с электромагнитным взрывателем;
3 - автокран CMK-10; 4 -автомобиль-самосвал ЗИЛ-555; 5 - оператор; 6 - гидрант временного водопровода;
7 - газорезательная установка в металлическом ящике; 8 - компрессор ЗИФ-55

 - плакаты: "Проход запрещен", "Опасно! Работает скалолом"

2.6. Окончательную разборку фундамента производят при помощи отбойных молотков и клиньев, бетонный бой грузят в самосвал автокраном СМК-10 грузоподъемностью 10 т при помощи клещезахватного или грейферного ковша, а также захватом Шилтенко или универсальным кольцевым стропом - в зависимости от размеров и конфигурации кусков бетона. Арматуру режут ацетиленокислородным резаком.

2.7. Фундамент по вертикали разбит на две захватки по 0,75 м каждая (рис.3). Работы по бурению шпуров, разрушению и погрузке разрушенного бетона выполняют последовательно. Допускается одновременное производство работ по бурению, резке арматуры и удалению бетонного боя.

Рис.3. Схема разбивки фундамента на захватки

2.8. Работы по разрушению железобетонных конструкций при помощи скалолома выполняет звено, состоящее из двух человек (операторы 5 и 4 разрядов); выгрузку и погрузку - машинист крана 6 разряда и такелажники 5, 4 разрядов.

2.9. Схема расположения шпуров представлена на рис.4.

Рис.4. Схема расположения шпуров

2.10. Калькуляция затрат труда составлена для разрушения железобетонного фундамента гидропороховым скалоломом с электромагнитным взрывателем.

2.11. При производстве работ необходимо выполнять требования правил техники безопасности в соответствии со СНиП III-4-80* и "Технологии разрушения строительных конструкций при реконструкции промышленных предприятий (РСН343-86, НИИСП Госстроя УССР).

________________

* Действуют СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002.  - Примечание изготовителя базы данных.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

| Наименование | Марка, ГОСТ | Количество |
| --- | --- | --- |
| Автокран грузоподъемностью 10 т | СМК-10 | 1 |
| Электрошлифовальная машина с абразивным кругом | ИЭ-2102А | 1 |
| Компрессор с пневмоперфораторами | ЗИФ-55, ПР-20Л | 1 2 |
| Комплект оборудования для газовой резки | РАО-01-55 | 1 |
| Автомобиль-самосвал | ЗИЛ-555 | 1 |
| Захватное устройство грузоподъемностью 5 т |  | 1 |
| Захват Шилтенко грузоподъемностью 2 т | РШ-2 | 2 |
| Универсальный кольцевой строп грузоподъемностью 2 т |  | 2 |
| Гидропороховой скалолом с электромагнитным взрывателем | Ворошиловградский филиал НИИСП Госстроя УССР | 1 |
| Монтажный лом | ЛМ-24, ГОСТ 1405-83* | 2 |
| ________________ * Внимание! ГОСТ 1405-83 утратил силу на территории РФ без замены. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Рулетка | РС-1, ГОСТ 7502-80* | 1 |
| ________________ * Действует ГОСТ 7502-98. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Слесарные зубила 10, 20; 25 | ГОСТ 7211-86 | 1 |
| Строительные каски | ГОСТ 12.4.087-84 | 3 |
| Рукавицы | ГОСТ 12.4.010-75 | 3 |
| Жилеты (оранжевые или красные) |  | 3 |
| Оцинкованное ведро |  | 1 |
| Металлическая лейка |  | 1 |

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
(на 1 м разрушенного железобетонного фундамента)

| Продолжительность процесса, смен | 8 |
| --- | --- |
| Трудоемкость выполнения работ, чел.-смен* | 18,8 |
| Основная заработная плата, руб-коп.* | 81-74 |
| Выработка одного рабочего в смену, м | 2,4 |

________________

* Показатели принимаются по калькуляции без учета затрат труда и заработной платы на механизацию.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА НА РАЗРУШЕНИЕ 1 м ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ФУНДАМЕНТА

| Обоснование | Вид работ | Единица измере- ния | Объем работ, м | Норма времени на единицу измерения, чел.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-ч | Расценка на единицу измерения, руб.-коп. | Стоимость затрат труда на весь объем работ, руб.-коп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕНиР, § 24-13, п.21д, е | Выгрузка инвентаря и приспособлений автокраном грузоподъемностью 10 т | т | 1,0 | (0,085) 0,17 | (0,085) 0,17 | (0-067) 0-089 | (0-067) 0-089 |
| График трудового процесса | Разрушение железобетонного фундамента из бетона М200 с 2,5%-ным армированием при помощи гидропорохового скалолома с электромагнитным взрывателем | м | 45,0 | 2,8 | 126,0 | 1-545 | 68-525 |
| ЕНиР, § 24-13, п.8 | Погрузка разрушенного бетона автокраном грузоподъемностью 10 т на автомашину | т | 124,0 | (0,1) 0,2 | (12,4) 24,8 | (0-079) 0-105 | (9-896) 13-02 |
| ЕНиР, § 24-13, п.8 д, е | Погрузка инвентаря и приспособлений автокраном грузоподъемностью 10 т на автомашину | т | 1,0 | (0,1) 0,2 | (0,1) 0,2 | (0-079) 0-105 | (0-079) 0-105 |
|  | Итого: |  |  |  | 163,755 |  | 91-781 |
|  | В том числе затраты труда машиниста крана |  |  |  | (12,585) |  | (10-042) |

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| Вид работ | Единица измере- ния | Объем работ, м | Трудоемкость работ на единицу измерения, чел.-ч (маш.-ч) | Трудоем- кость на весь объем работ, чел.-ч (маш.-ч) | Количественный состав звена, используемые машины | Часы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Выгрузка инвентаря и приспособлений автокраном | т | 1,0 | 0,17 (0,085) | 0,17 (0,085) | Машинист крана 6 разр. - 1 Такелажники 5, 4 разр. - 2 Автокран СМК-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрушение железобетонного фундамента при помощи гидропорохового скалолома | м | 45,0 | 2,8 | 126,0 | Операторы 5, 4 разр. - 2 Компрессор ЗИФ-55 | _ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | __ | _ |
| Погрузка разрушенного бетона автокраном на автомашину | т | 124,0 | 0,2 (0,1) | 24,8 (12,4) | Машинист крана 6 разр. - 1 Такелажники 5, 4 разр. - 2 Автокран СМК-10 | _ |  |  | _ |  |  | _ |  |  | _ |  |  | _ |  |  |  | _ |
| Погрузка инвентаря и приспособлений автокраном на автомашину | т | 1,0 | 0,2 (0,1) | 0,2 (0,1) | Машинист крана 6 разр. - 1 Такелажники 5, 4 разр. - 2 Автокран СМК-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ |

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:          
ЦНИИОМТП Госстроя СССР