СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Земляные работы

РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК (ТРАНШЕЙ) ПОД КОНСТРУКЦИИ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Общий журнал работ |
|  | - выполнение вертикальной планировки поверхности строительной площадки (при необходимости); | Визуальный |  |
|  | - выноску разбивочных осей и надежность их закрепления; | Измерительный |  |
|  | - выполнение работ по отводу поверхностных и подземных вод с помощью временных или постоянных устройств (при необходимости) | Визуальный |  |
| Механизированная разработка грунта, зачистка дна котлована (траншеи) | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - отклонения отметок дна выемок от проектных; | Измерительный, точки измерений устанавливаются случайным образом; на принимаемый участок 10+20 измерений |  |
|  | - вид и характеристики вскрытого грунта естественных оснований под фундаменты и земляные сооружения; | Технический осмотр всей поверхности основания |  |
|  | - отклонения отметок дна выемок при окончательной разработке (доработке) от проектных; | Измерительный, по углам и центру котлована, на пересечениях осей зданий, в местах изменения отметок; не менее 10 измерений на принимаемый участок |  |
|  | - отклонения от проектного уклона дна траншей и других выемок с уклонами; | Измерительный, в местах поворотов, примыканий, расположения колодцев, но не реже чем через 50 м |  |
|  | - размеры выемок по дну; | Измерительный |  |
|  | - крутизну откосов | То же |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт освидетельствования скрытых работ |
|  | - соответствие геометрических размеров котлована (траншеи) проектным; | Измерительный |  |
|  | - величину отметки и уклонов дна котлована (траншеи); | То же |  |
|  | - крутизну откосов котлована (траншеи); | " |  |
|  | - качество грунтов основания (при необходимости) | Технический осмотр всей поверхности основания |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: нивелир, теодолит, рулетка, шаблон крутизны откосов. |
| Операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), геодезист - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), геодезист, представители заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.02.01-87 пп.1.11, 3.1-3.6, 3.29

Размеры выемок по дну в натуре должны быть не менее установленных проектом.

Минимальная ширина выемок должна быть не менее ширины конструкции +0,2 м с каждой стороны, при необходимости передвижения людей в пазухе - не менее 0,6 м.

Отклонения от проектного продольного уклона дна траншей, выемок с уклонами не должны превышать ±0,0005.

Выемки следует разрабатывать, как правило, до проектной отметки с сохранением природного сложения грунтов основания.

Отклонения отметок дна выемок в местах устройства фундаментов и укладки конструкций:

- при окончательной разработке не должны превышать ±5 см;

- при черновой разработке не должны превышать данные, приведенные в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Отклонения отметок дна выемок от проектных (кроме выемок в валунных, скальных и вечномерзлых грунтах) при черновой разработке

| Вид механизма для разработки грунта | Предельные отклонения, см | Число измерений |
| --- | --- | --- |
| 1) одноковшовыми экскаваторами, оснащенными ковшами с зубьями: |  |  |
| а) с механическим приводом по видам оборудования: |  |  |
| драглайн; | +25 | 20 |
| прямого копания; | +10 | 15 |
| обратная лопата; | +15 | 10 |
| б) с гидравлическим приводом; | +10 | 10 |
| 2) одноковшовыми экскаваторами, оснащенными планировочными ковшами, зачистным оборудованием и др. специальным оборудованием для планировочных работ, экскаваторами-планировщиками; | +5 | 5 |
| 3) бульдозерами; | +10 | 15 |
| 4) траншейными экскаваторами; | +10 | 10 |
| 5) скреперами | +10 | 10 |

Таблица 2

Отклонения отметок дна выемок от проектных в скальных и вечномерзлых грунтах при черновой разработке

| Технические требования | Предельные отклонения, см | Число измерений |
| --- | --- | --- |
| Отклонения отметок дна выемок от проектных, кроме планировочных выемок: |  |  |
| а) недоборы; | Не допускаются | 20 |
| б) переборы при рыхлении: |  |  |
| - взрывным способом методом скважинных зарядов: |  |  |
| прочных грунтов; | 20 | 20 |
| прочих скальных и вечномерзлых грунтов; | 40 | 20 |
| - взрывным способом методом шпуровых зарядов: |  |  |
| прочных грунтов; | 10 | 20 |
| прочих скальных и вечномерзлых грунтов; | 20 | 20 |
| - механическим способом: |  |  |
| прочных грунтов; | 5 | 20 |
| прочих скальных и вечномерзлых грунтов; | 10 | 20 |
| Отклонения отметок дна планировочных выемок от проектных: |  |  |
| - недоборы; | 10 | 20 |
| - переборы | 20 | 20 |

На устройство оснований под конструкции следует составлять акт освидетельствования скрытых работ.

Не допускается:

- размыв, размягчение, разрыхление или промерзание верхнего слоя грунта основания толщиной более 3 см.

Указания по производству работ
СНиП 3.02.01-87 пп.3.6-3.8, 3.11

Выемки в грунтах, кроме валунных, скальных, следует разрабатывать, как правило, до проектной отметки с сохранением природного слоя сложения грунтов основания, допускается разработка выемок в два этапа: черновая - с отклонениями, приведенными в таблицах 1, 2, и окончательная (непосредственно перед возведением конструкции).

Доработку недоборов до проектной отметки следует производить с сохранением природного сложения грунтов оснований.

Восполнение переборов в местах устройства фундаментов и укладки конструкций должно быть выполнено местным грунтом с уплотнением до плотности грунта естественного сложения основания или малосжимаемым грунтом (модуль деформации не менее 20 МПа). В просадочных грунтах II типа не допускается применение дренирующего грунта.

Наибольшую крутизну откосов траншей, котлованов и других временных выемок, устраиваемых без крепления в грунтах, находящихся выше уровня грунтовых вод, следует принимать по таблице 3 (СНиП 12-04-2002).

Таблица 3

| Виды грунтов | Крутизна откоса (отношение высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более |
| --- | --- |
|  | 1,5 | 3 | 5 |
| Насыпные и неуплотненные | 1:0,67 | 1:1 | 1:1,25 |
| Песчаные и гравийные | 1:0,5 | 1:1 | 1:1 |
| Супесь | 1:0,25 | 1:0,67 | 1:0,85 |
| Суглинок | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,75 |
| Глина | 1:0 | 1:0,25 | 1:0,5 |
| Лессы и лессовидные | 1:0 | 1:0,5 | 1:0,5 |