ГОСТ Р 52086-2003

Группа Ж33

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


ОПАЛУБКА 

Термины и определения

FORMWORKS 

Terms and definitions

ОКС 91.220
ОКП 522550

Дата введения 2003-06-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН рабочей группой технического подкомитета по стандартизации и техническому нормированию ПК 3/ТКС 71 "Опалубка и опалубочные работы для монолитного строительства" в составе: НТЦ "Стройопалубка" ЗАО "ЦНИИОМТП", Управление государственной строительной политики (в том числе лицензирование) Госстроя России, ООО ПСФ "Крост"

ВНЕСЕН Управлением государственной строительной политики (в том числе лицензирование) Госстроя России

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстроя России от 22.05.2003 N 42

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на опалубку для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

Настоящий стандарт не распространяется на опалубку разового применения для уникальных и индивидуальных монолитных конструкций.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

1.2 Термины и определения приведены в разделе 2 (таблица 1).

1.3 Схематические изображения некоторых типов опалубки с обозначениями их основных элементов приведены в приложении А.

Примечание - Рисунки, приведенные в приложении А, не определяют конструкцию опалубки.

1.4 Алфавитный указатель содержащихся в стандарте терминов приведен в приложении Б.

2 Термины и определения

Таблица 1

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Общие понятия |
| 1 опалубка | Конструкция, представляющая собой форму для укладки и выдерживания бетонной смеси. Состоит из формообразующих, несущих, поддерживающих, соединительных, технологических и других элементов и обеспечивает проектные характеристики монолитных конструкций |
| 2 элемент опалубки | Составная часть опалубки, например щит, подкос, стойка, балка и т.д. |
| 3 монолитные конструкции | Бетонные и железобетонные строительные конструкции, бетонирование которых осуществляется непосредственно на месте их проектного положения |
| 4 строительные конструкции | Часть здания или другого строительного сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции |
| 5 здание | Наземное строительное сооружение с помещениями для проживания и (или) деятельности людей, размещения производств, хранения продукции или содержания животных |
| 6 строительное сооружение | Единичный результат строительной деятельности, предназначенный для осуществления определенных потребительских функций |
| 7 ярус | Разбивка здания (сооружения) по вертикали. Может включать один или несколько этажей |
| 8 захватка | Часть монолитных конструкций (здания, сооружения), которая бетонируется в едином цикле (одновременно) и на которую целиком выставляется опалубка |
| 9 ростверк | Конструкция верхней части свайного фундамента в виде бетонной или железобетонной плиты либо балки, объединяющей сваи в одну устойчивую систему и служащая для передачи нагрузки на сваи |
| 10 обделка | Постоянная конструкция, закрепляющая выработку подземных сооружений и образующая их внутреннюю поверхность |
| 11 применяемость опалубки | Область или особенность применения (эксплуатации) опалубки для возведения монолитных конструкций |
| 12 переопирание опалубки | Опирание опалубки на несущие строительные или другие конструкции перед демонтажем. Например, переопирание скользящей опалубки на стены перед демонтажем подъемного оборудования |
| 13 сочетание типов опалубки | Совместное применение опалубок разных типов на одной захватке при возведении одинаковых или различных монолитных конструкций |
| 14 столовая опалубка | Опалубка, состоящая из столов и комплектующих (соединение, приспособление для монтажа, выкатывания и т.п.) для бетонирования крупноразмерных перекрытий (на комнату, квартиру и т.д.) |
| 15 рабочее положение | Проектное положение опалубки, подготовленное для укладки бетонной смеси |
| 16 допуск | Предельные отклонения размеров опалубки и (или) ее элементов |
| 17 технология опалубочных работ | Способ производства опалубочных работ, зависящий от типа применяемых опалубок, характера монолитных конструкций и технологии их возведения |
| 18 монтаж опалубки | Сборка и установка в рабочее положение опалубки и ее элементов |
| 19 монтаж блоками | Монтаж опалубки, осуществляемый с помощью предварительно собранных блоков |
| 20 монтаж отдельными элементами (щитами) | Монтаж опалубки, осуществляемый поэлементно (щиты, схватки, подкосы и др.) вручную или с помощью подъемного механизма |
| 21 монтаж панелями | Монтаж опалубки, осуществляемый с помощью предварительно собранных панелей, состоящих из щитов, несущих, соединительных и других элементов |
| 22 обогрев бетона | Обогрев бетонных конструкций снаружи с помощью нагревателей, в том числе электрических, инфракрасным излучением или другим способом с помощью греющей опалубки или других внешних нагревателей |
| 23 обработка поверхности | Отделка бетонной поверхности, удаление слоя застывшего бетона на определенную глубину, в том числе с помощью специальных механических средств |
| 24 прогрев бетона | Система технических и технологических мер, обеспечивающих прогрев бетонной смеси (бетона) до заданной (распалубочной) прочности монолитной конструкции, в том числе изнутри бетона, например, греющими проводами |
| 25 распалубка | Снятие (демонтаж) опалубки после бетонирования и выдерживания бетона |
| 26 рихтовка | Выверка и незначительные перемещения установленных конструкций опалубки с целью обеспечения их проектного положения с заданной точностью |
| 27 термообработка бетона | Термическое воздействие на бетонную смесь (бетон) с целью ускорения набора прочности бетонных конструкций |
| 28 строповка | Временное соединение монтируемых, транспортируемых или поднимаемых конструкций (изделий, оборудования) с крюком (захватом) грузоподъемной машины |
| 29 безопасность работ | Система технологических мероприятий и средств для безопасного производства работ (ограждения, отключение тока, блокировки и т.д.) |
| 30 эксплуатационная документация | Документация на опалубку, выполненная в соответствии с требованиямиГОСТ 2.601-95* (паспорт, инструкция по эксплуатации и др.) |
| ________________ * На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ 2.601-2006. - Примечание изготовителя базы данных. |
| 31 технологическая документация | Документация, определяющая технологию, сроки выполнения и порядок обеспечения ресурсами строительно-монтажных работ по возведению частей здания: проект производства работ (ППР) или технологическая карта (ТК), устанавливающая рациональную и стабильную технологию производства, в том числе схемы раскладки (установки) опалубки |
| Термины и определения типов опалубки по виду бетонируемых монолитных конструкций |
| 32 опалубка вертикальных монолитных конструкций | Опалубка, применяемая для бетонирования вертикальных и наклонно-вертикальных монолитных конструкций различных конфигураций, в том числе стен, колонн и других подобных конструкций |
| 33 опалубка фундаментов | Опалубка, применяемая для бетонирования фундаментов |
| 34 опалубка ростверков | Опалубка, применяемая для бетонирования ростверков |
| 35 опалубка стен | Опалубка, применяемая для бетонирования стен |
| 36 опалубка колонн | Опалубка, применяемая для бетонирования колонн |
| 37 опалубка горизонтальных монолитных конструкций | Опалубка, применяемая для бетонирования горизонтальных и горизонтально-наклонных монолитных конструкций, в том числе перекрытий, эстакад, пролетных строений мостов и других подобных сооружений |
| 38 опалубка перекрытий (в том числе балочных и ребристых) | Опалубка, применяемая для бетонирования перекрытий |
| 39 опалубка куполов (сфер, оболочек, сводов) | Опалубка, применяемая для бетонирования куполов (сфер, оболочек, сводов) |
| 40 опалубка пролетных строений мостов, эстакад и других подобных сооружений | Опалубка, применяемая для бетонирования пролетных строений мостов, эстакад и других подобных сооружений |
| Термины и определения типов опалубки по ее конструкции |
| 41 мелкощитовая опалубка | Опалубка, состоящая из малогабаритных щитов, поддерживающих, соединительных и монтажных элементов массой до 50 кг, допускающих монтаж опалубки вручную |
| 42 крупнощитовая опалубка | Опалубка, состоящая из крупногабаритных щитов, поддерживающих, соединительных и монтажных элементов массой более 50 кг |
| 43 модульная опалубка | Опалубка крупнощитовая (мелкощитовая), включающая щиты и (или) другие элементы с фиксированными размерами, кратными определенному модулю |
| 44 разборная опалубка | Опалубка крупнощитовая (мелкощитовая), состоящая из съемной палубы и набора несущих элементов, из которых в различном их сочетании собираются каркасы щитов, панелей, блоков, столов в зависимости от нагрузки с последующим закреплением палубы, а также необходимых поддерживающих, соединительных и монтажных элементов |
| 45 блочная опалубка | Опалубка, состоящая из пространственных блоков |
| 46 опалубка внешнего контура (блок-форма) | Опалубка блочная, применяемая для бетонирования замкнутых и отдельно стоящих монолитных конструкций типа колонн, ступенчатых фундаментов, ростверков и др. |
| 47 опалубка внутреннего контура | Опалубка блочная внутренней поверхности замкнутых ячеек (например, квартир, комнат, лифтовых шахт) |
| 48 опалубка внутреннего (внешнего) контура разъемная | Опалубка блочная (внешнего и внутреннего контура) с разъемными блоками |
| 49 опалубка внутреннего (внешнего) контура неразъемная | Опалубка блочная (внешнего и внутреннего контура) с неразъемными блоками |
| 50 опалубка внутреннего (внешнего) контура переналаживаемая | Опалубка блочная (внешнего и внутреннего контура), конструкция которой допускает изменение размеров в плане и по высоте |
| 51 объемно-переставная опалубка | Опалубка, состоящая из секций, которые при установке в рабочее положение образуют в поперечном сечении опалубку П-образной формы для одновременного бетонирования стен и перекрытий |
| 52 П-образная опалубка | Опалубка объемно-переставная, состоящая из П-образных секций |
| 53 Г-образная опалубка | Опалубка объемно-переставная, состоящая из Г-образных полусекций |
| 54 универсальная опалубка | Опалубка объемно-переставная, включающая, кроме опалубки стен и перекрытий, дополнительные сочетающие элементы опалубки других конструкций, например колонн, перегородок, диафрагм и др. |
| 55 скользящая опалубка | Опалубка, конструкция которой перемещается вертикально домкратами по мере бетонирования монолитной конструкции и которая состоит из щитов, домкратных рам, домкратных стержней, подъемных механизмов (домкратов, насосных или других подъемных станций) и технологических элементов (рабочий пол, подмости) |
| 56 горизонтально-перемещаемая опалубка | Опалубка, конструкция которой перемещается горизонтально по мере бетонирования монолитной конструкции, и состоящая из щитов, несущих, поддерживающих, соединительных элементов и механизмов для перемещения |
| 57 катучая опалубка | Опалубка горизонтально-перемещаемая, перемещение которой осуществляется на тележках и при помощи других приспособлений для бетонирования протяженных стен, туннелей, возводимых открытым способом, и других подобных сооружений |
| 58 туннельная опалубка | Опалубка горизонтально-перемещаемая, перемещение которой осуществляется с помощью специальных механизмов с гидравлическим, механическим или другим приводом для бетонирования обделки туннелей, возводимых закрытым способом |
| 59 подъемно-переставная опалубка | Опалубка, состоящая из щитов, отделяемых от бетонированной поверхности при подъеме, а также поддерживающих, крепежных, технологических элементов и приспособлений для подъема |
| 60 опалубка с шахтным подъемником | Опалубка подъемно-переставная с механизмом подъема опалубки - шахтным подъемником |
| 61 опалубка с опиранием на сооружение | Опалубка подъемно-переставная, опираемая при подъеме на конструкции сооружения |
| 62 пневматическая опалубка | Опалубка, состоящая из формообразующей гибкой воздухоопорной оболочки или пневматических поддерживающих элементов с формообразующей оболочкой, поддерживаемых в рабочем положении избыточным давлением воздуха |
| 63 подъемная опалубка | Опалубка пневматическая, формообразующая оболочка которой поднимается в проектное положение вместе с уложенной на нее бетонной смесью |
| 64 стационарная опалубка | Опалубка пневматическая, формообразующая поверхность которой поднимается в рабочее положение, после чего осуществляется бетонирование, например, методом торкретирования |
| 65 несъемная опалубка | Опалубка, состоящая из щитов (панелей, блоков, пластин), остающихся после бетонирования в конструкции, и инвентарных поддерживающих элементов |
| 66 опалубка, включаемая в расчетное сечение конструкции | Опалубка несъемная, включаемая в расчетное сечение конструкции |
| 67 опалубка, не включаемая в расчетное сечение конструкции | Опалубка несъемная, которая не включена в расчетное сечение бетонируемой конструкции |
| 68 опалубка со специальными свойствами | Опалубка несъемная со специальными свойствами, такими, как гидроизоляция, декоративная отделка, защитная облицовка и др. |
| Термины и определения типов опалубки по материалам преобладающих несущих и формообразующих элементов |
| 69 стальная опалубка | Опалубка, несущие и формообразующие элементы которой изготовлены из стали |
| 70 алюминиевая опалубка | Опалубка, несущие, а также, возможно, и формообразующие элементы которой изготовлены из алюминиевых сплавов |
| 71 пластиковая опалубка | Опалубка, несущие и формообразующие элементы которой изготовлены из пластических материалов |
| 72 деревянная опалубка | Опалубка, несущие и формообразующие элементы которой изготовлены из древесных материалов |
| 73 комбинированная опалубка | Опалубка, несущие и формообразующие элементы которой изготовлены из различных материалов и (или) их комбинации |
| Термины и определения типов опалубки по применяемости при различной температуре наружного воздуха и характеру воздействия опалубки на бетон монолитных конструкций |
| 74 неутепленная опалубка | Опалубка, предназначенная для бетонирования монолитных конструкций при положительных температурах наружного воздуха |
| 75 утепленная опалубка | Опалубка, предназначенная для предохранения бетона от замерзания и охлаждения в зимних условиях, от перегрева в условиях жаркого климата |
| 76 греющая опалубка | Опалубка, предназначенная для бетонирования монолитных конструкций в условиях низких температур окружающего воздуха (от +5 °С), а также для ускорения твердения бетона как в летних, так и в зимних условиях |
| 77 специальная опалубка | Опалубка, применяемая для придания бетону или поверхности бетона специальных свойств, в том числе создание рельефа, поверхности с повышенной плотностью, а также с переменным термическим сопротивлением и др. |
| Термины и определения типов опалубки по оборачиваемости |
| 78 опалубка разового применения | Опалубка, применение которой осуществляется один раз, например несъемная, или для уникальных, неповторяемых конструкций |
| 79 инвентарная опалубка | Опалубка многократного применения |
| Термины и определения элементов опалубки |
| 80 формообразующий элемент | Элемент опалубки, который находится в непосредственном контакте с бетонной смесью и используется для придания бетону заданной геометрии конструкции (сооружения) и качества поверхности до набора бетоном необходимой прочности |
| 81 поддерживающий элемент | Элемент, поддерживающий опалубку и воспринимающий монтажные нагрузки |
| 82 несущий элемент | Элемент опалубки, воспринимающий все нагрузки при бетонировании и обеспечивающий прочность, жесткость и устойчивость ее конструкции |
| 83 монтажный элемент | Элемент опалубки (приспособление), служащий для монтажа и распалубки |
| 84 соединительный элемент | Монтажный элемент опалубки, который используется для объединения отдельных элементов опалубки стен и перекрытий (щитов, балок и пр.) и который воспринимает нагрузки при монтаже и частично при бетонировании |
| 85 опорный элемент | Элемент опалубки, служащий для установки несущих элементов опалубки (стоек, рам, балок опалубки перекрытия и т.д.) |
| 86 технологический элемент | Элемент, необходимый для производства работ |
| 87 анкер | Опорный элемент, закрепляемый в какой-либо неподвижной конструкции или в грунте для закрепления опалубки |
| 88 балка (ригель) | Несущий элемент, удерживающий опалубку стен в рабочем положении и воспринимающий давление бетонной смеси, а также продольные и поперечные несущие балки опалубки перекрытий |
| 89 блок | Несущая и формообразующая конструкция опалубки, состоящая из отдельных щитов, панелей и других элементов, связанных в единую конструкцию для ее монтажа и демонтажа целиком |
| 90 вилка | Опорный элемент, устанавливаемый на несущих элементах опалубки перекрытий (рамах, стойках и др.) для установки по нему балок |
| 91 выпуски | Элемент несъемной опалубки, расположенный на внутренней поверхности опалубочной плиты для соединения его с бетонируемой конструкцией |
| 92 Г-образная секция (полусекция) | Несущий элемент объемно-переставной опалубки, включающий опалубку стены и половину опалубки перекрытия |
| 93 домкрат | Несущий и поддерживающий элемент (винтовой, гидравлический, пневматический и др.) для установки, демонтажа, рихтовки и подъема опалубки, в том числе скользящей, подъемно-переставной, а также опалубки перекрытий, рихтовочных элементов |
| 94 домкратная рама | Несущий элемент скользящей опалубки, воспринимающий нагрузки от щитов при бетонировании и рабочего пола и служащий для установки домкратов при подъеме опалубки |
| 95 домкратный стержень | Опорный элемент скользящей опалубки, расположенный внутри возводимого сооружения, на который опирается опалубка |
| 96 зажим | Соединительный элемент, соединяющий балки опалубки перекрытий с опорами и между собой |
| 97 замок | Соединительный элемент, объединяющий в том числе отдельные щиты |
| 98 захват | Монтажный элемент для строповки (захвата) опалубки при ее подъеме во время монтажа, распалубке или перемонтировании |
| 99 защитная трубка | Трубка для защиты от бетона с целью последующего использования, например, защитная трубка домкратного стержня скользящей опалубки, стяжки и др. |
| 100 каркас щита | Основной несущий элемент щита |
| 101 козырек | Площадка, устраиваемая вдоль наружных щитов скользящей опалубки, воспринимающая технологические нагрузки и служащая внешним ограждением |
| 102 конус | Конусная вставка, извлекаемая после бетонирования, например, конусная вставка, соединенная с защитной трубкой стяжки |
| 103 крестовая связь | Шарнирно-соединенные (крестообразные) связи для удержания рам опалубки перекрытий при монтаже |
| 104 кронштейн подмостей | Технологический элемент, закрепляемый на опалубке стен для устройства подмостей (ограждений, настила и др.) |
| 105 кружало | Горизонтальная балка, объединяющая щиты скользящей опалубки и воспринимающая давление бетонной смеси |
| 106 лестница | Элемент, закрепляемый или не закрепляемый на опалубке для перемещения рабочих |
| 107 механизм радиального перемещения | Элемент для перемещения щитов подъемно-переставной опалубки для изменения геометрии сечения конструкции |
| 108 монтажные подмости с откидным ограждением | Наружные подмости с откидным ограждением, служащие для выкатывания крупногабаритных опалубок (столовой, объемно-переставной и др.) после демонтажа за габариты подмостей |
| 109 направляющая рама | Несущий и опорный элемент туннельной опалубки, на который опирается опорная рама |
| 110 настил | Рабочая поверхность, на которой размещаются рабочие, материалы, механизмы для осуществления технологических операций, например настил подмостей |
| 111 оболочка пневмоопалубки | Формообразующий элемент из гибкого воздухонепроницаемого материала |
| 112 ограждение | Защитное устройство, препятствующее непреднамеренному доступу людей в зону действия опасного производственного фактора, а также предназначенное для изоляции соответствующих рабочих мест от доступа посторонних лиц |
| 113 опорная рама | Несущий элемент туннельной опалубки, воспринимающий нагрузки от щитов при бетонировании и служащий опорой домкратов |
| 114 основание | Опорный элемент стоек, рам опалубки перекрытий |
| 115 отжимное устройство | Монтажный элемент для распалубки (принудительного отрыва опалубки от бетона) |
| 116 открылки | Опорный элемент для удержания бетонной смеси при подъеме пневмоопалубки |
| 117 отсекатель | Технологический элемент опалубки, отсекающий захватку (часть конструкции - в том числе перекрытия) при бетонировании |
| 118 падающая головка | Опорный элемент с подвижной и неподвижной частью, опускающийся с опалубкой перекрытий при распалубке. При этом неподвижная часть, как правило, остается на бетоне в качестве временной опоры, что позволяет осуществлять более раннюю распалубку |
| 119 палуба | Формообразующий элемент опалубки, представляющий собой поверхность, соприкасающуюся с бетоном |
| 120 панель | Несущий крупноразмерный элемент, собираемый из щитов или унифицированных несущих элементов, монтируемый или демонтируемый без переборок |
| 121 петля | Монтажный элемент, закрепляемый на опалубке для удержания несущих и поддерживающих элементов, а также подъема и опускания опалубки |
| 122 П-образная секция | Несущий элемент объемно-переставной опалубки П-образной формы для бетонирования стен и перекрытий |
| 123 подвески подмостей | Элементы скользящей опалубки, с помощью которых крепятся нижние подмости |
| 124 подкос | Монтажный элемент для установки, рихтовки и распалубки щитов (панелей) |
| 125 подмости для бетонирования | Технологический элемент, представляющий собой настил с ограждением, для удобства бетонирования монолитных конструкций и обеспечения безопасности работ, устраиваемый по кронштейнам подмостей |
| 126 подмости внутренние | Подмости, навешиваемые на скользящую, подъемно-переставную и другую опалубку с внутренней стороны стены для обеспечения технологических процессов, в том числе отделки поверхности |
| 127 подмости наружные | Подмости, навешиваемые на наружную (фасадную, торцевую) стену для установки опалубки наружной поверхности стены, а также подмости, навешиваемые на скользящую, подъемно-переставную и другую опалубку с наружной стороны стены для обеспечения технологических процессов, в том числе отделки поверхности |
| 128 подъемная головка | Механизм для подъема подъемно-переставной опалубки |
| 129 пробка | Технологический элемент, представляющий собой заглушку неиспользуемых отверстий, например отверстий для пропуска стяжек |
| 130 проемообразователь | Формообразующий элемент, закрепляемый на палубе (или арматуре) для устройства конструктивных или технологических проемов в монолитных конструкциях зданий или сооружений |
| 131 промежуточные (временные) опоры | Несущий элемент в виде опор, остающихся на бетоне после распалубки для возможности более раннего снятия опалубки, в том числе перекрытия, то же опоры на нижележащих этажах здания (уровнях сооружения) для временного поддержания монолитных конструкций до набора ими проектной прочности |
| 132 профнастил | Формообразующий и несущий элемент несъемной опалубки из стального профилированного листа со специальными рифами и анкерами для устройства монолитного перекрытия |
| 133 рабочий пол | Пол скользящей и подъемно-переставной опалубки (сплошной или вдоль внутренних щитов скользящей опалубки) для установки оборудования, размещения людей, материалов, насосных станций и для обслуживания опалубки и бетонирования |
| 134 рама | Несущий элемент опалубки перекрытия, объединяющий две или несколько стоек |
| 135 распалубочный механизм | Монтажный элемент, расположенный под центральной вставкой в П-образной объемно-переставной опалубке, с помощью которого производится подъем центральной вставки в верхнее (рабочее) положение и опускание ее (при распалубке), а также перемещение угловых или других вставок блочной опалубки |
| 136 ролик | Технологический элемент для перемещения опалубки по перекрытию или опорам, закрепленным к стенам |
| 137 связь | Монтажный элемент для временного удержания элементов опалубки |
| 138 секция | Несущий элемент, включающий щиты стен и перекрытий, монтируемый и демонтируемый целиком |
| 139 створка | Несущий элемент блока одной из граней поверхности |
| 140 стойка | Несущий и поддерживающий элемент опалубки перекрытия |
| 141 стол | Опалубка перекрытий, устраиваемая, как правило, на размер помещения (ячейки) здания с вертикальными опорами или опорами, закрепляемыми к стенам (колоннам) |
| 142 струбцина балок (ригелей) | Несущий элемент, охватывающий опалубку балок (ригелей), навешиваемый на несущие элементы опалубку перекрытий |
| 143 стяжка | Несущий элемент, соединяющий противоположные щиты и служащий в качестве опоры для восприятия бокового давления бетонной смеси |
| 144 схватка | Горизонтальная балка, закрепляемая на опалубке |
| 145 тележка | Приспособление для горизонтального перемещения опалубки, например, катучей, столовой, перекрытий |
| 146 телескопическая стойка | Стойка с возможностью изменения размеров, выдвижения (перемещения) одной части относительно другой (базовой) |
| 147 траверса | Монтажное приспособление для монтажа и демонтажа крупноразмерных элементов опалубки стен и перекрытий |
| 148 тренога | Монтажный элемент для удержания стоек, рам при монтаже |
| 149 угольник | Элемент, соединяющий щиты в углах, в том числе может быть использован в качестве формообразующего элемента |
| 150 удлиненный замок | Соединительный элемент, объединяющий отдельные щиты при наличии вставок |
| 151 хомут | Несущий элемент, предназначенный для соединения щитов опалубки. Применяется для сборки опалубки колонн, торцов стен |
| 152 центральная вставка | Соединительный элемент щита перекрытия в П-образной объемно-переставной опалубке, перекрывающий зазор в месте соединения Г-образных полусекций |
| 153 шахтный подъемник | Подъемник подъемно-переставной опалубки, устанавливаемый внутри (шахте) возводимого сооружения (трубы, градирни и т.д.) |
| 154 щит | Несущий и формообразующий элемент опалубки, состоящий из палубы, каркаса и/или других несущих элементов |
| 155 щит-компенсатор (промежуточная вставка) | Формообразующий элемент, устанавливаемый между основными элементами опалубки (щитами, панелями) для получения немодульных размеров, а также для обеспечения распалубки внутренних замкнутых ячеек здания и сооружения. Промежуточные вставки могут изготовляться как разового (неинвентарная вставка), так и многоразового (инвентарная) применения |
| 156 угловой щит | Элемент опалубки для бетонирования угловых сопряжений стен |
| 157 шарнирный щит | Элемент опалубки для бетонирования угловых сопряжений стен под разными углами, состоящий из двух щитов, соединенных шарниром |
| Термины и определения параметров и размерных характеристик опалубки |
| 158 класс опалубки | Качественная характеристика опалубки |
| 159 несущая способность | Расчетная несущая способность опалубки и ее элементов (нагрузки с учетом всех коэффициентов запаса) |
| 160 удельная масса | Масса опалубки, полностью укомплектованной и готовой к бетонированию, включающая подмости для бетонирования, стяжки, замки, подкосы и другие необходимые элементы, отнесенная к единице площади бетонируемой поверхности |
| 161 жесткость | Характеристика опалубки и ее элементов, зависящая от материала (модуль упругости Е) и момента инерции сечения опалубки |
| 162 прогиб под нагрузкой | Прогиб опалубки и ее элементов под нагрузкой в вертикальной и горизонтальной плоскости, характеризующий жесткость опалубки |
| 163 расчетная нагрузка | Нагрузка, принимаемая для расчета, с соответствующими нормативными коэффициентами запаса при монтаже, демонтаже, бетонировании |
| 164 адгезия к бетону | Сцепление, прилипание палубы к бетону и бетонной смеси |
| 165 класс отделки поверхности | Качество необработанной поверхности бетона после распалубки |
| 166 универсальность | Применимость опалубки для возведения различных монолитных конструкций |
| 167 модуль (М) | Характеристика универсальности, представляющая собой предпочтительное число размера формообразующих элементов, как правило, 100 мм. Длина формообразующих элементов выбирается кратно 3М |
| 168 уровень унификации изделия | Насыщенность изделия унифицированными составными частями (однородными или одинаковыми для использования в различном сочетании и различного назначения) |
| 169 трудоемкость монтажа и демонтажа | Затраты труда (чел.-ч) на монтаж и демонтаж опалубки |
| 170 точность монтажа | Точность монтажа опалубки при установке ее в рабочее положение, зависящая от вида и назначения монолитных конструкций и класса выбранной опалубки |
| 171 ремонтопригодность | Возможность и удобство восстановления работоспособного состояния элементов опалубки путем технического обслуживания и ремонта |
| 172 оборачиваемость | Количество использования опалубки (циклов бетонирования), определенное на основе опыта использования статистических данных или расчетным методом. Оборачиваемость до износа, до ремонта, оборачиваемость в течение месяца, года и т.д. |

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Схематические изображения некоторых типов опалубки с обозначениями их основных элементов

1 - щит; 2 - вертикальная балка; 3 - схватка; 4 - подкос; 5 - домкрат; 6 - деревянная вставка; 7 - отверстие для пропуска стяжки; 8 - подмости для бетонирования

Рисунок А.1 - Мелкощитовая модульная опалубка стен

1 - стойка телескопическая; 2 - падающая головка; 3 - балка; 4 - промежуточная опора, остающаяся на бетоне после распалубки (балка, как на рисунке, или опора в виде пластины); 5 - щит

Рисунок А.2 - Мелкощитовая модульная опалубка перекрытий (с падающей головкой)

1 - рама; 2 - домкрат; 3 - продольная балка; 4 - поперечная балка; 5 - опора балки (вилка); 6 - монтажная связь рам; 7 - основание рамы; 8 - струбцина балки; 9 - ограждение

Рисунок А.3 - Мелкощитовая разборная опалубка перекрытий (на рамах)

1 - стойка телескопическая; 2 - тренога; 3 - продольная балка; 4 - поперечная балка; 5 - ограждение; 6 - опора балки (вилка)

Рисунок А.4 - Мелкощитовая разборная опалубка перекрытий (на стойках)

1 - щит; 2 - угловой щит; 3 - шарнирный угловой щит; 4 - подкос; 5 - замок соединения щитов; 6 - подмости для бетонирования; 7 - стяжка; 8 - ограждение

Рисунок А.5 - Крупнощитовая модульная опалубка стен

1 - щит; 2 - подкос; 3 - наружные подмости; 4 - подмости для бетонирования; 5 - стяжка; 6 - стена нижележащего этажа

Рисунок А.6 - Крупнощитовая модульная опалубка стен (с наружными подмостями для бетонирования наружной, фасадной, торцевой стен)

а - опалубка колонн (на замках)*; б - опалубка колонн (на хомутах)

_________________
     * Может быть вариант опалубки колонн на замках в "мельницу".

1 - щит; 2 - подкос; 3 - подмости для бетонирования; 4 - замок; 5 - угольник; 6 - кронштейн подмостей; 7 - ограждение; 8 - хомут; 9 - замок; 10 - петля для удержания хомутов

Рисунок А.7 - Крупнощитовая модульная опалубка колонн

А - панель: 1 - съемная палуба; 2 - вертикальная балка; 3 - горизонтальная балка; 4 - стяжка

Примечания

1 а - переменный шаг схваток согласно эпюре (расчету) давлений.

2 Сечение балок показано условно.

Рисунок А.8 - Крупнощитовая разборная опалубка стен

1 - опалубка перекрытий (выкатываемая); 2 - балка; 3 - опора с домкратом

Рисунок А.9 - Крупнощитовая разборная опалубка перекрытий (выкатываемая)

1 - панель; 2 - отжимное устройство; 3 - замок

Рисунок А.10 - Блочная опалубка внешнего контура (блок-форма) разъемная фундаментов

1 - щит внешнего контура; 2 - щит внутреннего контура; 3 - щит угловой внутренний; 4 - замок; 5 - захват; 6 - вставка

Рисунок А.11 - Блочная опалубка внутреннего контура разъемная

а - П-образная опалубка; б - Г-образная опалубка; в - универсальная

1 - П-образные секции; 2 - Г-образные полусекции; 3 - распалубочный механизм; 4 - центральная вставка; 5 - стыковочный узел; 6 - домкрат; 7 - ролики; 8 - откидные монтажные опоры; 9 - щит (блок) наружной (внутренней) опалубки; 10 - Г-образные секции; 11 - стойка; 12 - тренога; 13 - опора стойки (вилка); 14 - стол опалубки перекрытий; 15 - щит опалубки перекрытий; 16 - подмости

Рисунок А.12 - Объемно-переставная опалубка

1 - козырек; 2 - гидродомкрат с регулятором горизонтальности; 3 - домкратная рама; 4 - рабочий пол; 5 - щит; 6 - домкратный стержень; 7 - подвески подмостей; 8 - внутренние подмости; 9 - наружные подмости; 10 - кронштейн козырька; 11 - защитная трубка домкратного стержня

Рисунок А.13 - Скользящая опалубка

1 - стойка тележки; 2 - тележка; 3 - щит; 4 - устройство подъема щитов; 5 - подмости для бетонирования; 6 - ограждение; 7 - бункеры для бетонной смеси; 8 - лестница; 9 - привод горизонтального перемещения; 10 - вибратор

Рисунок А.14 - Горизонтально-перемещаемая катучая опалубка

1 - опорная рама; 2 - домкрат (механический, гидравлический); 3 - вставка; 4 - щит свода; 5 - щит стены; 6 - направляющие рамы

Рисунок А.15 - Горизонтально-перемещаемая туннельная опалубка

1 - щит наружной опалубки; 2 - щит внутренней опалубки; 3 - механизм радиального перемещения; 4 - рабочий пол; 5- наружные подмости; 6 - внутренние подмости; 7 - шахтный подъемник; 8 - подъемная головка

Рисунок А.16 - Подъемно-переставная опалубка с шахтным подъемником

а - подготовленная опалубка; б - опалубка с уложенной бетонной смесью; в - поднятая опалубка

1 - пневмоопалубка; 2 - фундамент; 3 - открылки; 4 - спиральная арматура; 5 - бетонная смесь; 6 - трубопровод для нагнетания воздуха; 7 - опорные трубы; 8 - участки свода (стены), бетонируемые заранее; 9 - участки пневмоопалубки, не соприкасающиеся с бетоном; 10 - фундамент; 11 - анкеры; 12 - натяжная внешняя оболочка

Рисунок А.17 - Пневматическая подъемная опалубка сводов

а - ребристый цилиндрический свод; б - гладкая цилиндрическая сводчатая оболочка с вертикальными стенами

1 - оболочка

Рисунок А.18 - Пневматическая стационарная опалубка оболочек

а - общий вид опалубки; б - опалубочные плиты; в - профильные плиты; г - ребристые плиты; д - профнастил в качестве несъемной опалубки, в том числе перекрытий

1 - опалубочная плита; 2 - бетон; 3 - выпуски; 4 - армокаркас; 5 - активная внутренняя поверхность с повышенным сцеплением бетона; 6 - ребро; 7 - профнастил; 8 - перекрытие; 9 - анкер

Рисунок А.19 - Несъемная опалубка

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Алфавитный указатель терминов

Таблица Б.1

| Термин | Номер страницы |
| --- | --- |
| Адгезия к бетону | 20 |
| Анкер | 11 |
| Балка (ригель) | 12 |
| Безопасность работ | 5 |
| Блок | 12 |
| Вилка | 12 |
| Вставка центральная | 18 |
| Выпуски | 12 |
| Головка падающая | 15 |
| Головка подъемная | 16 |
| Документация технологическая | 5 |
| Документация эксплуатационная | 5 |
| Домкрат | 12 |
| Допуск | 3 |
| Жесткость | 19 |
| Зажим | 13 |
| Замок | 13 |
| Замок удлиненный | 18 |
| Захват | 13 |
| Захватка | 2 |
| Здание | 2 |
| Каркас щита | 13 |
| Класс опалубки | 19 |
| Класс отделки поверхности | 20 |
| Козырек | 13 |
| Конструкции монолитные | 2 |
| Конструкции строительные | 2 |
| Конус | 13 |
| Кронштейн подмостей | 13 |
| Кружало | 13 |
| Лестница | 13 |
| Механизм радиального перемещения | 14 |
| Механизм распалубочный | 17 |
| Модуль | 20 |
| Монтаж блоками | 4 |
| Монтаж опалубки | 3 |
| Монтаж отдельными элементами (щитами) | 4 |
| Монтаж панелями | 4 |
| Нагрузка расчетная | 19 |
| Настил | 14 |
| Несущая способность | 19 |
| Обделка | 3 |
| Обогрев бетона | 4 |
| Оболочка пневмоопалубки | 14 |
| Оборачиваемость | 20 |
| Обработка поверхности | 4 |
| Ограждение | 14 |
| Опалубка | 2 |
| Опалубка алюминиевая | 9 |
| Опалубка блочная | 7 |
| Опалубка вертикальных монолитных конструкций | 5 |
| Опалубка, включаемая в расчетное сечение конструкций | 9 |
| Опалубка внешнего контура (блок-форма) | 7 |
| Опалубка внутреннего контура | 7 |
| Опалубка внутреннего (внешнего) контура неразъемная | 7 |
| Опалубка внутреннего (внешнего) контура переналаживаемая | 7 |
| Опалубка внутреннего (внешнего) контура разъемная | 7 |
| Опалубка Г-образная | 7 |
| Опалубка горизонтально-перемещаемая | 8 |
| Опалубка горизонтальных монолитных конструкций | 6 |
| Опалубка греющая | 10 |
| Опалубка деревянная | 10 |
| Опалубка инвентарная | 11 |
| Опалубка катучая | 8 |
| Опалубка колонн | 5 |
| Опалубка комбинированная | 10 |
| Опалубка крупнощитовая | 6 |
| Опалубка куполов (сфер, оболочек, сводов) | 6 |
| Опалубка мелкощитовая | 6 |
| Опалубка модульная | 6 |
| Опалубка, не включаемая в расчетное сечение конструкции | 9 |
| Опалубка несъемная | 9 |
| Опалубка неутепленная | 10 |
| Опалубка объемно-переставная | 7 |
| Опалубка перекрытий (в том числе балочных и ребристых) | 6 |
| Опалубка пластиковая | 10 |
| Опалубка пневматическая | 9 |
| Опалубка П-образная | 7 |
| Опалубка подъемная | 9 |
| Опалубка подъемно-переставная | 8 |
| Опалубка пролетных строений мостов, эстакад и других подобных сооружений | 6 |
| Опалубка разборная | 6 |
| Опалубка разового применения | 10 |
| Опалубка ростверков | 5 |
| Опалубка скользящая | 8 |
| Опалубка со специальными свойствами | 9 |
| Опалубка специальная | 10 |
| Опалубка стальная | 9 |
| Опалубка стационарная | 9 |
| Опалубка стен | 5 |
| Опалубка с опиранием на сооружение | 8 |
| Опалубка столовая | 3 |
| Опалубка с шахтным подъемником | 8 |
| Опалубка туннельная | 8 |
| Опалубка универсальная | 7 |
| Опалубка утепленная | 10 |
| Опалубка фундаментов | 5 |
| Опоры промежуточные (временные) | 16 |
| Основание | 14 |
| Открылки | 14 |
| Отсекатель | 14 |
| Палуба | 15 |
| Панель | 15 |
| Переопирание опалубки | 3 |
| Петля | 15 |
| Подвески подмостей | 15 |
| Подкос | 15 |
| Подмости для бетонирования | 15 |
| Подмости внутренние | 15 |
| Подмости монтажные с откидным ограждением | 14 |
| Подмости наружные | 16 |
| Подъемник шахтный | 18 |
| Пол рабочий | 16 |
| Прогиб под нагрузкой | 19 |
| Положение рабочее | 3 |
| Применяемость опалубки | 3 |
| Пробка | 16 |
| Прогрев бетона | 4 |
| Проемообразователь | 16 |
| Профнастил | 16 |
| Рама | 16 |
| Рама домкратная | 12 |
| Рама направляющая | 14 |
| Рама опорная | 14 |
| Распалубка | 4 |
| Ремонтопригодность | 20 |
| Рихтовка | 4 |
| Ролик | 17 |
| Ростверк | 3 |
| Связь | 17 |
| Связь крестовая | 13 |
| Секция | 17 |
| Секция (полусекция) Г-образная | 12 |
| Секция П-образная | 15 |
| Сооружение строительное | 2 |
| Сочетание типов опалубки | 3 |
| Створка | 17 |
| Стержень домкратный | 12 |
| Стойка | 17 |
| Стойка телескопическая | 18 |
| Стол | 17 |
| Строповка | 5 |
| Струбцина балок (ригелей) | 17 |
| Стяжка | 17 |
| Схватка | 17 |
| Тележка | 18 |
| Термообработка бетона | 4 |
| Технология опалубочных работ | 3 |
| Точность монтажа | 20 |
| Траверса | 18 |
| Тренога | 18 |
| Трубка защитная | 13 |
| Трудоемкость монтажа и демонтажа | 20 |
| Угольник | 18 |
| Удельная масса | 19 |
| Универсальность | 20 |
| Уровень унификации изделия | 20 |
| Устройство отжимное | 14 |
| Хомут | 18 |
| Щит | 18 |
| Щит-компенсатор (вставка) | 19 |
| Щит угловой | 19 |
| Щит шарнирный | 19 |
| Элемент монтажный | 11 |
| Элемент несущий | 11 |
| Элемент опалубки | 2 |
| Элемент опорный | 11 |
| Элемент поддерживающий | 11 |
| Элемент соединительный | 11 |
| Элемент технологический | 11 |
| Элемент формообразующий | 11 |
| Ярус | 2 |

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
официальное издание
М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2003