ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

УСТРОЙСТВО СУХИХ ПОЛОВ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) В ЖИЛЫХ, ОФИСНЫХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (далее ТТК) - комплексный нормативный документ, устанавливающий по определённо заданной технологии организацию рабочих процессов по строительству сооружения с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Они рассчитаны на некоторые средние условия производства работ. ТТК предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР) и другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления (обучения) рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ по устройству сухого пола из гипсоволокнистых листов (ГВЛ), с применением наиболее современных средств механизации, прогрессивных конструкций и способов выполнения работ. Применяются в жилых и офисных и помещениях с нормальной нагрузкой, для формирования ровного основания, а также улучшения тепло- и звукоизоляционных качеств пола. На поверхность позволяется стелить следующее покрытие: паркетная доска, ламинат, линолеум, плитка и т.п. и т.д.

Рис.1. Конструкция пола из ГВЛ

1.2. В карте приведена схема технологического процесса, изложены оптимальные решения по организации и технологии производства работ при устройстве сухого пола из гипсоволокнистых листов (ГВЛ), приведены данные по контролю качества и приемке работ, требования промышленной безопасности и охраны труда при производстве работ.

1.3. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001 ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.4. Цель создания ТК - описание решений по организации и технологии устройства сухого пола из гипсоволокнистых листов (ГВЛ), с целью обеспечения их высокого качества, а также:

- снижение себестоимости;

- сокращение продолжительности строительства;

- обеспечение безопасности выполняемых работ;

- организации ритмичной работы;

- рациональное использование трудовых ресурсов и машин;

- унификация технологических решений.

1.5. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты (РТК) на выполнение отдельных видов работ по устройству сухого пола из гипсоволокнистых листов (ГВЛ). Рабочие технологические карты разрабатываются на основе типовых карт для конкретных условий данной строительной организации с учетом её проектных материалов, природных условий, имеющегося парка машин и строительных материалов, привязанных к местным условиям. Рабочие технологические карты регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.

Конструктивные особенности по устройству сухого пола из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) решаются в каждом конкретном случае Рабочим проектом. Состав и степень детализации материалов, разрабатываемых в ТТК, устанавливаются соответствующей подрядной строительной организацией, исходя из специфики и объема выполняемых работ. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика.

1.6. Технологическая карта предназначена для производителей работ, мастеров и бригадиров, выполняющих работы по устройству сухого пола из гипсоволокнистых листов (ГВЛ), а также работников технического надзора Заказчика и рассчитана на конкретные условия производства работ в III-й температурной зоне.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Технологическая карта разработана на комплекс работ по устройству сухого пола из гипсоволокнистых листов (ГВЛ).

2.2. Работы по устройству сухого пола из гипсоволокнистых листов (ГВЛ), в одну смену, продолжительность рабочего времени в течение смены составляет:

час,

где 0,06 - коэффициент снижения работоспособности за счет увеличения продолжительности рабочей смены с 8 часов до 10 часов.

2.3. В состав работ, последовательно выполняемых при устройстве сухого пола из гипсоволокнистых листов (ГВЛ), входят следующие технологические операции:

- разметка высоты будущего уровня площадки пола;

- подготовка основания для устройства пола;

- устройство звукоизоляции;

- устройство пароизоляции;

- устройство утеплителя из керамзита;

- сборка элементов пола.

2.4. При устройстве сухого пола из гипсоволокнистых листов, в качестве основного материала используетсягипсоволокнистые листы КНАУФ, размером 2500х1200х10 мм изготовленные из гипса с добавлением древесных волокон; керамзит фракции 0-5 мм; полиэтиленовая пленка толщиной 0,2 мм; кромочная лента шириной 100 мм;шпаклёвка "Фугенфюллер"; саморезы 3,9х19 мм, имеющие антикоррозионное покрытие.

2.5. Технологической картой предусмотрено выполнение работ ручными инструментами в составе: электролобзикс пилками для черного реза; шуруповерт с битодержателем и крестовой битой; молоток (вес 2 кг); стамескастолярная; гидроуровень; гладилка; шпатели разные (узкие, средние, широкие).

2.6. Работы следует выполнять, руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства;

- СНиП 3.01.03-84. Геодезические работы в строительстве;

- СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные работы;

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

- РД 11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- РД 11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. В соответствии с СП 48.13330.2001 "Организация строительства" до начала выполнениястроительно-монтажных работ на объекте Подрядчик обязан в установленном порядке получить у Заказчика проектную документацию и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ. Выполнение работ без разрешения запрещается.

3.2. До начала производства работ по устройству сухого пола из гипсоволокнистых листов необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе:

- назначить лиц, ответственных за безопасное выполнение работ, а также их контроль и качество выполнения;

- провести инструктаж членов бригады по технике безопасности;

- установить, смонтировать и опробовать механизмы и оборудование по номенклатуре, предусмотренные Проектом производства работ и Технологической картой;

- подготовить и установить в зоне работы бригады инвентарь, приспособления и средства для безопасного производства работ;

- обеспечить рабочих инструментами и средствами индивидуальной защиты;

- обеспечить связь для оперативно-диспетчерского управления производством работ;

- установить временные инвентарные бытовые помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря, обогрева рабочих, приёма пищи, сушки и хранения рабочей одежды, санузлов и т.п.;

- подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования;

- обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации;

- составить акт готовности объекта к производству работ;

- получить разрешение на производство работ у технадзора Заказчика.

3.3. Устройство полов производится после окончания всех монтажных и отделочных работ и выполняется в соответствии с проектом конструкции пола. К началу работ должны быть завершены:

- прокладка и приемка коммуникаций и технологических выпусков, монтаж и опрессовка систем отопления, водоснабжения и газификации;

- примыкания к деформационным швам, каналам, приямкам, сточным лоткам, трапам и другому окаймлению покрытия пола;

- оштукатуривание, облицовка, окраска, оклейка поверхностей стен, окраска несущих металлоконструкций и открытых технологических разводок труб, а также отделка потолков;

- заделка зазоров (швов) между сборными плитами перекрытий, щелей в местах их примыкания к стенам и перегородкам, монтажных отверстий (раствором из цементно-песчаных смесей) заподлицо с поверхностью плит.

Завершение подготовительных работ фиксируют в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).

3.4. Укладка каждого последующего слоя пола производится после проверки качества и правильности выполнения нижележащего с составлением акта (по требованию заказчика) на скрытые работы.

Поверхности подстилающих слоев, стяжек, плит перекрытий перед устройством последующих слоев покрытия пола должны быть очищены от строительного мусора и пыли.

3.5. Разметку мест устройства полов производят способом створных засечек от осевых точек сооружения. Осевые точки сооружения разбиваются на местности от осей  и  здания обозначенного на Схеме привязки строительнойсетки. Точки закрепляют на обноске, расположенной вне зоны работ. За относительную отметку 0,000 принята отметка верха чистого пола здания, соответствующая абсолютной отметке имеющейся в Рабочем проекте.

Точность разбивочных работ должна соответствовать требованиям СНиП 3.01.03-84.

3.6. Разбивка покрытия пола

Состав технологических операций:

- проверка геометрической формы покрытия;

- разбивка элементов покрытия;

3.6.1. Проверка геометрической формы помещения. Натянутым шнуром измеряют диагонали помещения (рис.2, а). Равенство диагоналей свидетельствует о взаимной перпендикулярности примыкающих сторон. В таком помещении фриз отделяет ряды заделки одинаковой ширины по всему периметру стен.

Рис.2. Разбивка прямоугольного покрытия пола:

а - выверка геометрической формы помещения, б - разметка заделки и фриза; 1 - рейка-шаблон Болотина, 2 - заделка, 3 - угольник, 4 - фриз

3.6.2. Разбивка прямоугольного покрытия (заделки, фриза, фона). Разметочную рейку-шаблон Болотина 1 (рис.2, б) прикладывают торцом к стене. Цветным мелком наносят риски, намечая границы расположения рядов заделки 2 и фриза 4. Направление внутренней стороны фризового ряда определяют по угольнику 3. Внутренние вершины фризовых рядов (кратных целому ряду листов ГВЛ) закрепляют стальными штырями.

3.6.3. Разбивка непрямоугольного покрытия (рис.3). В непрямоугольном помещении диагонали не равны. Рулеткой измеряют длину коротких противоположных сторон основания. Их середину закрепляют стальными штырями и натягивают шнур, фиксирующий ось будущего покрытия. Вдоль натянутого шнура прикладывают рейку Болотина и цветным мелком намечают границы рядов плит ГВЛ, равных ширине заделки и фриза.

Рис.3. Разбивка непрямоугольного покрытия пола:

1 - участок с прирубленными плитками, 2 - фон пола, 3 - фриз, 4 - заделка

3.6.4. Направление внутренней короткой стороны фризового ряда определяют угольником относительно оси покрытия пола. Размеры коротких сторон фризового ряда кратны целому числу плит ГВЛ. Внутренние углы фриза закрепляют стальными штырями. Все отклонения от прямоугольности основания при такой разбивке окажутся вне поля фона 2 и за фризом 3 - в полосе заделки 4. Их выравнивают прирубленными (неполномерными) плитами ГВЛ 1, примыкающими к стене. Неполномерные плиты ГВЛ располагают со стороны входа в помещение.

3.6.5. Разметка высоты будущего уровня площадки пола

Состав технологических операций:

- перенос геодезической отметки в помещение;

- закрепление отметок уровня чистого пола.

3.6.6. Перенос геодезической отметки в помещение производится при помощи нивелира от обноски расположенной вне здания на внутреннюю стену помещения. Геодезический знак (репер в виде карандашной черты) определяет высотное положение стены помещения относительно уровня пола. За относительную отметку 0,000 принята отметка верха чистого пола здания, соответствующая абсолютной отметке имеющейся в Рабочем проекте.

3.6.7. Закрепление уровня чистого пола. От геодезической отметки (репера), перенесенной в помещение, вычислением определяют положение линии, отстоящей на 1,0 м выше уровня чистого пола.

Для примера: 200,85-199,80=1,050, где 200,85 - геодезическая отметка в помещении; 199,80 - уровень чистого пола. От геодезической отметки вниз отмеряют 50 мм и закрепляют карандашной риской. Эта риска означает положение, равное 1,0 м выше уровня чистого пола. Затем с риской совмещают нулевое деление трубки 2 гибкого уровня. Другой конец уровня на расстоянии длины уровня перемещают плавно вверх и вниз до совпадения уровня жидкости с нулевым делением и закрепляют отметки риской. Уровень перемещают по периметру помещения и наносят таким же образом отметки на все стены. Натянутым разметочным шнуром, натертым мелом, отбивают линию на каждой стене, расположенную на 1000 мм выше отметки уровня пола.

3.7. Подготовка основания под покрытие пола

Состав технологических операций:

- контроль ровности основания;

- устранение дефектов поверхности;

- удаление загрязнений, жировых пятен.

3.7.1. Контроль ровности основания. После удаления строительного мусора поверхность основания проверяют двухметровой рейкой (рис.4, а), перемещаемой в продольном и поперечном направлениях. Просветы между рейкой и основанием не должны превышать 10 мм. Дефектные места 1 на поверхности - выступы, впадины и др. - отмечают мелом.

3.7.2. Устранение дефектов. Впадины, трещины, зазоры между уложенными плитами перекрытий, а также места их примыкания к стенам очищают от пыли, смачивают водой и заделывают цементным раствором марки от М100 (рис.4, б) с помощью лопатки для плиточных работ. Выпуклости, наплывы схватившегося раствора срубают зубилом. При большом объеме работ неровности устраняют электрическим молотком, предварительно проверив его исправность на холостом ходу.

Рис.4. Контроль ровности основания

а - проверка ровности основания контрольной рейкой; б - устранение дефектов основания (1 - дефектное место)

3.7.3. Удаление жировых пятен. Ветошью, смоченной 3%-ным раствором соляной кислоты, протирают загрязнения до полного удаления пятен. Работу выполняют в резиновых перчатках и защитных очках.

3.7.4. Для того чтобы керамзит не высыпался, заделываем все щели и дырки в полу. Это можно сделать при помощи алебастра (строительного гипса), так как он имеет свойство быстро застывать. Наводить его необходимо маленькими порциями. Электропроводка должна быть проведена в гофрированной трубе и плотно прижата к полу. Минимальная высота керамзитовой засыпки над гофрой составляет 20 мм.

3.7.5. После этого основание еще раз очищают от пыли и мусора и приступают к выполнению основных этапов процесса устройства сухого пола. Обеспыливание поверхности основания необходимо выполнить перед устройством пароизоляции.

3.8. Устройство звукоизоляции

3.8.1. Для того чтобы при ходьбе по полу звук не предавался от пола к стене, необходимо не допускать соприкосновений гипсоволокнистых листов со стеной. Для этого вдоль стены по периметру прокладывают контурную изоляционную ленту толщиной 10 мм, вырезанную из минеральной ваты (так называемая кромочная лента), или мягкую ленту на полимерной основе толщиной не менее 8 мм. Она поглощает шум и служит компенсационным швом, не позволяя плитам "гулять" и трескаться. Кромочная лента должна быть шириной более чем слой засыпки вместе с элементами пола. Как правило, это 10 см. Лента полимерной основе бывает самоклейка и простая. Простую ленту крепят с помощью скотча.

3.8.2. Выполненные работы по устройству звукоизоляции предъявляются Заказчику для осмотра и подписания акта освидетельствования скрытых работ, в соответствии с Приложением 3, РД-11-02-2006.

3.9. Устройство пароизоляции

3.9.1. На бетонное основание производится настил полиэтиленовой пленки (пароизоляции), которая служит защитой утеплителя от воздействия влаги. Осуществляется это с нахлестом соседних полотен не менее 200 мм. И проклеивается скотчем. Край пленки должен быть заведён на стену выше уровня будущего сборного основания пола примерно на 20 мм. И крепится при помощи малярного скотча. На деревянное несущее основание стелется битумная, парафинированная или гофрированная бумага без вывода на стену. Эти материалы и влагу задерживают, и позволяют деревянному полу дышать.

3.9.2. Выполненные работы предъявляются Заказчику для осмотра и подписания акта освидетельствования скрытых работ по устройству пароизоляции, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006.

3.10. Укладка утеплителя

3.10.1. Укладка керамзита фракции 0-5 мм производится высыпанием на полиэтиленовую пленку, а выравнивание слоя производится рейкой по выставленным с помощью уровня профилем, начиная от стены, противоположной входу. При толщине более 50 мм и в местах примыкания к монолитному полу засыпку уплотнить.

3.10.2. Прежде чем приступить к выравниванию пола, необходимо выставить направляющие рельсы, по которым будет проходить правило и ровнять керамзитовую засыпку. Выравнивающее правило изготавливают из доски длинной 150 см, шириной от 7 до 9 см. К ней с помощью саморезов крепим полозья (см. рис.5). Рельсы устанавливается над уровнем керамзитовой засыпки.

Рис.5. Выравнивающее правило

3.10.3. Располагаем первый рельс вдоль стены, второй через 150 см (длина провила) параллельно первому рельсу, третий через 150 см параллельно второму и т.д. Устанавливаем высоту всех точек профилей: от найденного уровня керамзитовой засыпки отнимаем 4,9 см (высота от низа правила до его направляющих). Получаем высоту верхней точки профиля относительно шнуровки. Поднимаем рельс на этот уровень, при этом двое натягивают нить, а третий с помощью линейки или угольника устанавливает направляющий рельс, подкладывая под него разной толщины дощечки или куски ГВЛ. После установки необходимо ещё раз проверить все точки уровня направляющего рельса. Рельс не должен быть перекошен. Он не должен прогибаться, для этого под ним надо делать подкладки. Между направляющими высыпают керамзитовую крошку. С помощью широкого шпателя равняют керамзитовую крошку чуть выше низа профиля, затем аккуратно проводят правилом.

3.10.4. После выравнивания правилом осторожно снимают рельс и прокладывают его дальше. При этом вынимая из крошки все подкладки. Оставшиеся ямки засыпаем крошкой и аккуратно выравниваем с помощью гладилки.

3.10.5. Выполненные работы предъявляются Заказчику для осмотра и подписания акта освидетельствования скрытых работ по устройству утеплителя, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006.

Рис.6. Укладка утеплителя

3.11. Устройство покрытия пола

3.11.1. Важным этапом технологии укладки сухого пола из ГВЛ является раскрой материала. Для правильного раскроя следует учесть не только размеры листа и помещения, но также и зазор на кромочную ленту. Электролобзиком отпиливают верхний длинный шип. Верхняя часть должна быть более гладкая, на нижней поверхности расположена надпись производителя.

Рис.7. Раскрой листов ГВЛ

3.11.2. Чтобы приступить к сборке из элементов пола нужно проложить несколько островков.

Для этого на выровненную керамзитовую крошку элементов пола, прокладывают несколько островков из фанеры или ДСТ по которым передвигаются во время работы.

3.11.3. Укладку листов ГВЛ начинают от двери для сохранения поверхности засыпки, с зазором в стыках не более 1,0 мм. Первый слой листов покрывают клеем, после чего выкладывают второй слой. Укладка листов 2-го слоя ведется поперек 1-го слоя с зазором не более 1,0 мм таким образом, чтобы они своей плоскостью накрывали крестовидные стыки первого слоя. Разбежка стыков при этом должна быть не менее 250 мм (начиная от угла, на целый лист 1-го слоя нужно уложить четверть, а от стены - половину листа). Выступающий из швов клей можно снять шпателем. Листы двух слоев между собой крепят шуруповертом с помощью саморезов, имеющих антикоррозионное покрытие. Все места, где были установлены шурупы, а также стыки между отделочными листами необходимо заделать гипсовой шпаклёвкой "Фугенфюллер", после чего края кромочной ленты, выступающие над полом, удаляют. Также обрезать следует выступающую над новым полом полиэтиленовую пленку. Затем 2-й слой гипсоволокнистых плит обязательно грунтуется любой грунтовкой для сильно впитывающих оснований.

Рис.8. Устройство покрытия из листов ГВЛ

3.11.4. С помощью двухметрового правила находят неровность и отмечают её. Берётся целый лист ГВЛ, срезается с торца (маленькой стороны) шип чтобы лист по этой стороне был равен смещённому листу. С помощью 2-метрового правила находят неровность. Берётся этот лист срезанной стороной снизу и аккуратно ударяют им по полу, выравнивая его. Собрав первый ряд, можно осторожно на него наступать, убирая островки. Далее можно собирать пол, двигаясь по первому ряду.

3.11.5. Выполненные работы предъявляют технадзору Заказчика для осмотра и подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

4.1. Контроль качества работ по устройству сухого пола из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) осуществляют в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СП 48.13330.2011. Организация строительства;

- СНиП 3.04.01-87. Изоляционные и отделочные работы.

4.2. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами с привлечением аккредитованной строительной лаборатории оснащенной техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на производителя работ или мастера, выполняющего работы по устройству сухого пола.

4.3. Производственный контроль качества работ должен включать входной контроль рабочей документации, а также качество выполненных предшествующих работ, операционный контроль отдельных строительных процессов или технологических операций и приемочный контроль выполненных работ с оценкой соответствия.

4.4. Входной контроль

4.4.1. При входном контроле рабочей документации проводится проверка ее комплектности и достаточности в ней технической информации для производства работ.

4.4.2. При транспортировке, панели ГВЛ, нельзя ставить вертикально. Разгружая, необходимо следить, чтобы все панели складывались в горизонтальное положение. В противном случае панели могут прогнутся по своей плоскости.

4.4.3. При входном контроле материалов проверяется соответствие их стандартам, наличие сертификатов соответствия, этикеток, гигиенических и пожарных документов, паспортов и других сопроводительных документов, целостность упаковки и маркировки соответствие сроку годности. Предприятие-изготовитель обязано сопровождать партию материалов документом, удовлетворяющим их качество, в котором указывается:

- номер и дата выдачи документа;

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- наименование и условное обозначение продукции;

- номер партии, количество отгружаемой продукции.

4.4.4. Результаты входного контроля фиксируются в Журнале учета результатов входного контроля по форме: ГОСТ 24297-87, Приложение 1.

4.5. Операционный контроль

4.5.1. Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов или производственных операций с целью обеспечения своевременного выявления дефектов и принятия мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле проверяется соблюдение технологий выполнения работ, соответствие выполнения работ рабочим проектом и нормативными документами.

4.5.2. Контроль осуществляется измерительным методом (с помощью измерительных инструментов и приборов) или техническим осмотром под руководством прораба (мастера). Инструментальный контроль устройства сухого пола из ГВЛ должен осуществляться систематически от начала до полного его завершения. При этом должны проверяться:

- крупность керамзита;

- ширина звукоизоляционных прокладок;

- ширину нахлеста при укладке полиэтиленовой пленки;

- укладку листов ГВЛ, промазку клеем, крепление саморезами и шпатлевание стыков.

4.5.3. Точность разбивки покрытия пола в помещениях правильной и неправильной формы контролируют, проверяя равенство диагоналей по внутренним углам фриза.

4.5.4. Отклонения поверхности полов от плоскости не должны превышать ±2 мм.

Отклонения проверяют контрольной двухметровой рейкой не менее пяти раз на каждые 50-70 м поверхности или в одном помещении такой же площади. Отклонения уклона пола могут быть не более 0,2% наибольшего размера пола, но не более 50 мм.

4.5.5. Результаты операционного контроля фиксируются в Общем журнале работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).

4.6. При приемочном контроле надлежит проверять качество работ выборочно по усмотрению Заказчика или Генерального подрядчика с целью проверки эффективности ранее проведенного операционного контроля и соответствия выполненных работ проектной и нормативной документации с составлением актов освидетельствования скрытых работ. Этот вид контроля может быть проведен на любой стадии работ.

Приемочный контроль - контроль, выполняемый по завершении работ по устройству сухого пола из листов ГВЛ с участием Заказчика состоит в проверке правильности укладки всей конструкции пола.

4.7. Результаты контроля качества, осуществляемого Техническим надзором Заказчика, Авторским надзором, Инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих производство и качество работ, должны быть занесены вОбщий журнал работ (Рекомендуемая форма приведена в РД 11-05-2007).

4.8. Качество производства работ обеспечивается выполнением требований к соблюдению необходимой технологической последовательности при выполнении взаимосвязанных работ и техническим контролем за ходом работ, изложенным настоящей технологической карте и Схеме операционного контроля качества (табл.1).

Схема операционного контроля качества

Таблица 1

| Наименование контролируемых показателей | Величина отклонения | Метод контроля | Объем контроля | Кто контролирует |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крупность сыпучего звукоизоляционного материала | Не более 10% | Измерительный | Не менее 3 измерен. на 50 м | Прораб, геодезист |
| Ширина звукоизоляционных прокладок | " | " | " | " |
| Зазоры между листами ГВЛ | Не более 0,5 мм | " | Не менее 5 измерен. на 50 м | " |
| Отклонения по толщине покрытия | Не более 10% | " | " | " |
| Отклонения поверхности покрытия пола от плоскости | ±2 мм | " | Не менее 9 измерен. на 50 м | " |
| Уступы между смежными листами ГВЛ | Не допускаются | " | " | " |
| Отклонения от заданного уклона покрытий - 0,2% размера помещения | Не более 50 мм | " | " | " |
| Зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами | Не допускаются | Визуальный | Вся пов-ть пола и мест примыканий | " |

4.9. Приемка выполненных работ по устройству сухого пола из листов ГВЛ производится путем осмотра и освидетельствования технадзором Заказчика. По результатам освидетельствования принимается решение о приемке путем документального оформления и подписания Акта освидетельствования ответственных конструкций, в соответствии с Приложением 4, РД 11-02-2006. К данному акту необходимо приложить:

- рабочий (АР) проект покрытия пола;

- документы о согласовании отступлений, допущенных от Рабочих чертежей АР при устройстве покрытия пола. Согласованные отступления от проекта должны быть нанесены строительной организацией на Рабочих чертежах АР, предъявляемых при сдаче работ;

- заводские паспорта и сертификаты соответствия (копии) на листы ГВЛ, шпатлевку, полиэтиленовую пленку, керамзит, шурупы-саморезы, кромочную ленту, клей ПВА;

- акты освидетельствования скрытых работ по устройству звукоизоляции, пароизоляции и теплоизоляции, в соответствии с Приложением 3, РД 11-02-2006;

- исполнительную схему, с нанесенными на ней проектными и фактическими размерами устроенного покрытия пола, с указанием фактических отклонений в плане от допускаемых проектных отклонений, в соответствии с Приложением А,ГОСТ Р 51872-2002.

Вся приемо-сдаточная документация должна соответствовать требованиям РД 11-02-2006.

4.10. На объекте строительства должен вестись Общий журнал работ, Журнал авторского надзора проектной организации, Журнал инженерного сопровождения объекта строительства, Оперативный журнал геодезического контроля, Журнал учета строительных длин кабеля.

V. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Потребность в машинах, инструментах и оборудовании

5.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.

5.1.2. Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая оснастка, необходимые для выполнения работ, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.

5.1.3. Перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов, для производства работ приведен в таблице 2.

Перечень строительных машин, механизмов, автотранспорта и инструментов

Таблица 2

| N п/п | Наименование машин, механизмов, станков, инструментов и оборудования | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электролобзик с пилками для чёрного реза |  | шт. | 1 |
| 2. | Шуруповёрт с битодержателем и крестовой битой |  | " | 2 |
| 3. | Молоток слесарный |  | " | 1 |
| 4. | Стамеска столярная |  | " | 2 |
| 5. | Шпатель узкий, средний и широкий |  | " | 3 |
| 6. | Гладилка |  | " | 1 |
| 7. | Уровень 2 м |  | " | 1 |
| 8. | Гидроуровень |  | " | 1 |
| 9. | Нивелир | НК-3Л | " | 1 |
| 10. | Угольник |  | " | 1 |
| 11. | Рулетка металлическая, 10,0 м | РЗ-10 | " | 1 |

5.2. Потребность в основных строительных материалах для устройства сухого пола из листов ГВЛ приведена в таблице 3.

Потребность в строительных материалах

Таблица 3

| N п/п | Наименованиестроительныхматериалов | Марка | Ед. изм. | Обоснование ЭСН-2001 | Норма расхода на ед. изм. | Потребность на 100 м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гипсоволокнистые плиты | 1,5х0,5 м | шт. | Расчет | 2,7 | 270,0 |
| 2. | Кромочная лента |  | м | " | 1,0 | 100,0 |
| 3. | Клеящий состав | ПВА | кг | " | 0,05 | 5,0 |
| 4. | Шпатлевка | Фугенфюллер | " | " | 0,15 | 15,0 |
| 5. | Керамзит | фр. 0-5 мм | м | " | 0,05 | 5,0 |
| 6. | Шурупы-саморезы | 3,9х19 мм | шт. | " | 12 | 1200 |
| 7. | Полиэтиленовая пленка | 0,2 мм | м | " | 1,2 | 120,0 |
| 8. | Малярный скотч |  | м | " | 1,0 | 100,0 |

VI. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ по устройству сухого пола из листов ГВЛ следует руководствоваться действующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, промышленной санитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство строительными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха.

6.4. Рабочие должны работать в спецодежде и специальной обуви согласно типовым отраслевым нормам выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений. Все рабочие, занятые на разборке строительныхконструкций, независимо от их специальностей обеспечиваются защитными касками.

6.5. Санитарно-бытовые помещения, автомобильные и пешеходные дороги должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительнойплощадке должны быть обеспечены питьевой водой.

6.6. К выполнению работ допускаются лица:

- достигшие 18 лет, обученные безопасным методам и приемам производства работ, сдавшие экзамены квалификационной комиссии и получившие документы (удостоверения) на право производства работ;

- прослушавшие вводный инструктаж по охране труда и прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте согласно ГОСТ 12.0.004;

- прошедшие медицинский осмотр в соответствии с порядком, установленным Минздравом России.

Повторный инструктаж по технике безопасности проводить для рабочих всех квалификаций и специальностей не реже одного раза в три месяца или немедленно при изменении технологии, условий или характера работ. Проведение инструктажа регистрируется в специальном журнале и наряде-допуске.

6.7. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с Технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием машин и механизмов;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций;

- допускать к производству работ рабочих в соответствующей спецодежде, спецобуви и имеющие индивидуальные средства защиты (очки, рукавицы и др.);

- ознакомить перед началом работ всех рабочих с наиболее опасными участками зоны разборки.

6.8. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:

- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности, на всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;

- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;

- не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;

- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;

- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.

6.9. К работе с электрифицированным инструментом допускаются только рабочие, прошедшие специальное обучение согласно ГОСТ 12.0.004-90 и первичный инструктаж на рабочем месте по безопасности и охране труда. Каждый рабочий, пользующийся электрофицированным инструментом, должен знать инструкцию и правила технической эксплуатации инструмента, безопасные способы подключения и отключения инструмента; основные причины неисправности инструментов и безопасные способы их устранения. Перед включением и после каждого перемещения оборудования необходимо проверять изоляцию проводов, защитные средства, ограждения и заземление оборудования.

При возникновении неполадок в работе механизмов необходимый ремонт допускается производить только после их остановки, обесточивания.

Электроинструмент должен быть исправным, иметь гладкие и надежно закрепленные рукоятки с надежным заземлением.

Чистку, смазку, ремонт и переноску станков и машин с электроприводом производить только после остановки их и проверки условий, исключающих случайную подачу напряжения. Провода электрических машин не должны иметь изломов и пересекаться с другими проводами, находящимися под напряжением. Работают с электрическим инструментом в диэлектрических перчатках, резиновых сапогах и защитных очках.

6.10. Облицовщиков-плиточников необходимо обеспечивать спецодеждой - комбинезонами, рукавицами, наколенниками, респираторами для защиты органов дыхания - РУ-60МА, РПГ-67А, ШБ-1, "Лепесток", для работ, связанных с выделением большого количества пыли, задерживающие до 80% пыли, защитными очками с небьющимися стеклами для прирубки и сверления плиток, резиновой диэлектрической обувью и перчатками, чтобы защитить руки от разъедания их раствором, клеем, и защитными касками.

Кроме того, для защиты кожного покрова рук от воздействия химически вредных соединений следует использовать защитные пасты и мази.

VII. ЧИСЛЕННЫЙ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

7.1. Работы по устройству полов выполняет звено численностью - 5 чел., в т.ч.:

| Облицовочник-плиточник 4 разряда |  | - 1 чел. |
| --- | --- | --- |
| 3 разряда |  | - 2 чел. |
| 2 разряда |  | - 2 чел. |

VIII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

8.1. Затраты труда на устройство сухого пола из листов ГВЛ составляют:

| Трудозатраты рабочих | - 231,93 чел.-час. |
| --- | --- |
| Машинного времени | - 3,34 маш.-час. |

8.2. Выработка на одного рабочего - 4,0 м/смену.

8.3. Продолжительность выполнения работ - 5 смен.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

Таблица 4

| Обоснование ГЭСН, ЕНиР | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | на ед. изм. | на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Чел.-час | Маш.-час | Чел.-час | Маш.-час |
| 11-01-005-01 | Устройство гидроизоляции | 100 м | 1,0 | 153,18 | 0,36 | 153,18 | 0,36 |
| 11-01-010-01 | Устройство звукоизоляции | 100 м | 1,0 | 4,48 | 0,27 | 4,48 | 0,27 |
| 11-01-008-03 | Устройство теплоизоляции | 1 м | 5,0 | 3,82 | 0,45 | 19,10 | 2,25 |
| 11-01-035-03 | Устройство покрытия из ГВЛ | 100 м | 1,0 | 55,17 | 0,46 | 55,17 | 0,46 |
|  | ИТОГО: | м | 100 |  |  | 231,93 | 3,34 |

Затраты труда и времени подсчитаны применительно к "Государственным элементным сметным нормам настроительные работы" (ГЭСН-2001, Сборник 11, Полы).

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Таблица 5

| N п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Т/емкость на объем, чел.-час | Состав бригады (звена) | Продолжительность работы, смен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство покрытия сухого пола из листов ГВЛ | м | 100 | 235,27 | Инструмент Рабочие - 5 чел. | 5,0 |

IX. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

9.1. ТТК составлена с применением нормативных документов действующих по состоянию на 01.01.2013 г.

9.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:

9.2.1. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства".

9.2.2. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве.

9.2.3. "Руководство по разработке и утверждению технологических карт в строительстве" к СНиП 3.01.01-85* "Организация строительного производства" (с изменением N 2 от 06 февраля 1995 г. N 18-81).

________________

* СНиП 3.01.01-85 не действуют. Действуют  "Организация строительства" (СНиП 12-01-2004). - Примечание изготовителя базы данных.

9.2.4. МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организациистроительства и проекта производства работ.

9.2.5. МДС 12-29.2006. Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты.

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по
авторскому материалу.
Автор: Василенко С.Д. - начальник ПТО,
строитель-технолог (стаж 30 лет). -
Санкт-Петербург, 2013