ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

МОНТАЖ РУКАВА МУСОРОПРОВОДНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ СБРОСА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В КОНТЕЙНЕР

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на монтаж мусоропроводного устройства для сброса строительного мусора.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Строительный мусоропровод представляет собой универсальную систему для удаления сыпучего строительного мусора с этажей строящихся, ремонтирующихся и реконструируемых зданий и сооружений. Отдельные элементы мусоросбросов выполняются из прочного и износоустойчивого синтетического материала. Колонна строительного мусоропровода составляется из приемных и прямых рукавов, которые крепятся к зданиям кронштейнами. При помощи струбцин кронштейны закрепляются как в оконных проемах, так и на перекрытиях, балконах или крышах, что дает возможность с максимальным удобством адаптировать строительный мусоропровод под архитектуру здания. Возможна и поставка кронштейнов для мусоросбросов, которые крепятся к строительным лесам.

Рис.1. При помощи струбцин кронштейны могут закрепляться в оконных проемах

Конструкция мусоросбросов позволяет комбинировать приемные и прямые рукава в любой последовательности. Приемный и прямой рукава строительного мусоропровода поставляются в комплекте со стальными цепями и резьбовыми соединениями (типа карабин) для крепления отдельных элементов мусоросбросов между собой. Секции строительного мусоропровода выполнены из пластика, поэтому они имеют малый вес, что упрощает монтаж и транспортировку мусоросбросов, а также снижает шум при сбросе мусора. При высоте мусоросбросов свыше 20 метров необходимо дополнительно устанавливать гасители скорости.

Применение строительного мусоропровода позволяет удалять мусор с максимальной безопасностью и минимальным экологическим ущербом для прилегающей территории и дает возможность его одновременной загрузки непосредственно в мусорные контейнеры.

Изделие предназначено для быстрого и безопасного спуска строительного мусора из зон строительных работ, расположенных на высоте, при строительстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений.

Рис.2. Строительный мусоропровод представляет собой универсальную систему для удаления сыпучего строительного мусора с этажей строящихся, ремонтирующихся и реконструируемых зданий и сооружений

Применением рукава достигается максимальная безопасность для людей и окружающей среды.

Под строительным мусором понимаются отходы строительного производства от песка до обломков бетона без отрезков металлической арматуры размером и весом не более кирпича.

Наборная конструкция рукава и устройство рамы крепления позволяют использовать изделие на любых зданиях. Рама крепления может устанавливаться в проемах стен и на парапетах толщиной от 95 до 500 мм.

Основные элементы конструкции - пластиковые конические трубы и трубы с боковым раструбом (секции и приемные воронки), изготовленные методом ротационного литья из высококачественного сырья. Эти элементы обладают высокой прочностью, морозостойкостью, особой пластичностью и стойкостью к истиранию. Элементы изготовлены по ТУ 2291-007-18398167-01. Контроль качества - по ISO 9002-1994, И ISO 9002-96.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы по монтажу мусоропровода должны производиться под руководством производителя работ на участке. Рабочие, выполняющие монтаж рам крепления и других элементов рукава, должны иметь соответствующим образом закрепленные пояса безопасности для предотвращения возможного падения с высоты.

Установить один из кронштейнов, как показано на рис.3. Переместив штангу струбцины в соответствии с толщиной стены, совместить отверстия в штанге, кронштейне и нижней поперечине. Вставить фиксатор и слегка затянуть винт струбцины. Установить другой кронштейн на расстоянии, определяемом нижней поперечиной и аналогично закрепить его. Установить верхнюю поперечину. Если рама крепления является промежуточной - верхняя поперечина не ставится.

Рис.3. Установка кронштейнов

Убедившись в том, что все детали рамы собраны правильно и без перекосов, затянуть винты.

Крепление для лесов, предназначенное для фиксации изделия к лесам, металлическим конструкциям и пр., устанавливается с помощью двойного хомута, не входящего в комплект поставки.

После установки рамы крепления, к отрезкам цепей рамы за металлические проушины подвешиваются основные части мусоропровода: приемные воронки и секции (рис.4).

Рис.4. Приемная воронка и секция

В зависимости от места установки, выбор схемы монтажа осуществляется произвольно по следующим вариантам:

- сборка на каждом этаже участка рукава из трех-четырех секций и последовательное вывешивание участков, начиная с верхнего силами не менее двух человек;

- сборка всего рукава на земле, подъем рукава на необходимую высоту при помощи грузоподъемных механизмов (лебедки, блоков, подъемного крана) до верхней крепежной рамы.

Выбор варианта монтажа и контроль за его выполнением должен осуществлять ответственный производитель работ.

Рукав крепится к поверхности здания через каждые 10 м длины с помощью троса или цепи.

Если контейнер для сбора мусора находится на удалении от здания, возможно отклонение рукава от вертикали при помощи троса, пропущенного и натянутого внутри рукава.

Оба конца троса необходимо закрепить таким образом, чтобы исключить большие углы излома секций (рис.5).

Рис.5. Оба конца троса необходимо закрепить таким образом, чтобы исключить большие углы излома секций

Выполнение этого условия предотвратит возможное засорение рукава и преждевременный выход рукава из строя.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

Перед установкой рукава необходимо измерить высоту и расстояние между начальной и конечной точками сброса строительного мусора с тем, чтобы рассчитать необходимое количество элементов. Необходимо определить количество точек сброса мусора для расчета количества приемных воронок и определить количество рам крепления из расчета: не менее одной рамы на 20 м рукава. Рекомендуется также устанавливать раму крепления в местах сброса мусора.

Прежде чем установить крепления и рукав, необходимо убедиться в прочности опоры, окна, выступа, лесов и т.п.

Крепление для опоры, предназначенное для установки рукава в оконных проемах, на выступах, парапетах и т.д. Оно состоит из двух кронштейнов (левого и правого) со струбцинами и двух поперечин.

Перед началом работы необходимо:

1. Проверить все соединительные и рабочие элементы конструкции рукава. Неисправные части и детали - заменить.

2. Убедиться в том, что внутренняя полость рукава свободна от пыли, мусора и других посторонних предметов.

3. Проверить готовность приемного бункера.

Во время эксплуатации необходимо:

Следить за тем, чтобы на внутренних стенках рукава не образовывался слой цементной пыли, которая, с одной стороны, увеличивает вес самого рукава, а с другой - препятствуют проходу строительного мусора.

Периодически контролировать сброс строительного мусора с целью избежания закупорки рукава, особенно в конечной его точке.

Проверять состояние крепежных и рабочих элементов конструкции рукава. В случае обнаружения любых нарушений целостности и работоспособности элементов, эксплуатацию рукава необходимо немедленно прекратить и принять меры к устранению неполадок.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина одной секции 1,07 м;

Толщина стенки 5-6 мм;

Внутренний диаметр 520/400 мм;

Вес секции 8,6 кг;

Вес приемной воронки 10,1 кг;

Вес рамы крепления 26 кг;

Максимальная длина рукава 80 м;

Максимальный изгиб осей соседних секций 5°;

Предельная нагрузка на цепь 1300 кг;

Длина рукава на одну раму 20 м;

Температурный режим от +40 до -300°С;

Рабочее перекрытие секций 100 мм.

Рис.6. Основные элементы строительного мусоропровода:

1 - бункер загрузочный; 2 - секция конусная; 3 - кронштейн; 4 - цепь 2-8х54

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Необходимо очистить от посторонних предметов рабочие места приема и подачи рукава и материала в площади опасной зоны. Рабочее место, находящееся на высоте более 2 м, должно быть огорожено.

Рабочие, выполняющие монтаж рам крепления и других элементов рукава, должны иметь соответствующим образом закрепленные пояса безопасности для предотвращения возможного падения с высоты.

К монтажным работам, проводимым на высоте более 15 м, допускаются рабочие, прошедшие медицинский контроль.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- устанавливать и эксплуатировать рукав в случае сильного ветра или грозы;

- находиться в непосредственной близости от конечной точки выброса мусора, кроме случаев установки, проверки или наладки рукава, убедившись предварительно, что рукав не эксплуатируется;

- вставать ногами на рукав и крепления;

- использовать рукав для спуска людей;

- использовать рукав в других целях, не предусмотренных в инструкции;

- помещать предметы и куски строительного мусора большого объема, способные вызвать закупорку рукава.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия.

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения".

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 года N 390 "О противопожарном режиме".