#G0

ГОСТ 2.303-68

Группа T52

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Единая система конструкторской документации

ЛИНИИ

Unified system for design documentation.

Lines

Дата введения 1971-01-01

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР в декабре 1967 г.

ВЗАМЕН ГОСТ 3456-59

ИЗДАНИЕ (июль 2001 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в феврале 1980 г., марте 1989 г. (ИУС 4-80, 7-89).

1. Настоящий стандарт устанавливает начертания и основные назначения линий на чертежах всех отраслей промышленности и строительства.

Специальные назначения линий (изображение резьбы, шлицев, границы зон с различной шероховатостью и т.д.) определены в соответствующих стандартах Единой системы конструкторской документации.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 1178-78, СТ СЭВ 6306-88.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

2. Наименование, начертание, толщина линий по отношению к толщине основной линии и основные назначения линий должны соответствовать указанным в табл.1. Примеры применения линий показаны на черт.1-9.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Таблица 1

| #G0 Наименование | Начертание | Толщина линии по отношению к толщине основной линии | Основное назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Сплошная толстая основная | __________________ |  | Линии видимого контура |
|  |  |  | Линии перехода видимые |
|  |  |  | Линии контура сечения (вынесенного и входящего в состав разреза) |
| 2. Сплошная тонкая | ___________________ | от до | Линии контура наложенного сечения |
|  |  |  | Линии размерные и выносные |
|  |  |  | Линии штриховки |
|  |  |  | Линии-выноски |
|  |  |  | Полки линий-выносок и подчеркивание надписей |
|  |  |  | Линии для изображения пограничных деталей ("обстановка") |
|  |  |  | Линии ограничения выносных элементов на видах, разрезах и сечениях |
|  |  |  | Линии перехода воображаемые |
|  |  |  | Следы плоскостей, линии построения характерных точек при специальных построениях |
| 3. Сплошная волнистая |  |  | Линии обрыва |
|  |  |  | Линии paзгpaничeния вида и разреза |
| 4. Штриховая |  |  | Линии невидимого контура |
|  |  |  | Линии перехода невидимые |
| 5. Штрихпунктирная тонкая |  | От до | Линии осевые и центровые |
|  |  |  | Линии сечений, являющиеся осями симметрии для наложенных или вынесенных сечений |
| 6. Штрихпунктирная утолщенная |  | От до | Линии, обозначающие поверхности, подлежащие термообработке или покрытию |
|  |  |  | Линии для изображения элементов, расположенных перед секущей плоскостью ("наложенная проекция") |
| 7. Разомкнутая |  | От до | Линии сечений |
| 8. Сплошная тонкая с изломами |  | От до | Длинные линии обрыва |
| 9. Штрихпунктирная с двумя точками тонкая |  | От до | Линии сгиба на развертках |
|  |  |  | Линии для изображения частей изделий в крайних или промежуточных положениях |
|  |  |  | Линии для изображения развертки, совмещенной с видом |

Черт.1

Черт.2

Черт.3

Черт.4

Черт.5

Черт.6

Черт.7

Черт.8

Черт.9

Примечание. Номера позиций на черт.1-9 соответствуют номерам пунктов табл.1.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3. Для сложных разрезов и сечений допускается концы разомкнутой линии соединить штрихпунктирной тонкой линией.

4. В строительных чертежах в разрезах видимые линии контуров, не попадающие в плоскость сечения, допускается выполнять сплошной тонкой линией (черт.9).

5. Толщина сплошной основной линии  должна быть в пределах от 0,5 до 1,4 мм в зависимости от величины и сложности изображения, а также от формата чертежа.

Толщина линий одного и того же типа должна быть одинакова для всех изображений на данном чертеже, вычерчиваемых в одинаковом масштабе.

6. Наименьшая толщина линий и наименьшее расстояние между линиями в зависимости от формата чертежа должны соответствовать указанным в табл.2.

Таблица 2

| #G0Формат чертежа | Наименьшая толщина линий в мм, выполненных | Наименьшее расстояние между линиями в мм, выполненными |
| --- | --- | --- |
|  | в туши | в карандаше | в туши | в карандаше |
| С размером большей стороны 841 мм и более | 0,3 | 0,8 | 1,0 |
| С размером большей стороны менее 841 мм | 0,2 | 0,3 | 0,8 |

7. Длину штрихов в штриховых и штрихпунктирных линиях следует выбирать в зависимости от величины изображения.

8. Штрихи в линии должны быть приблизительно одинаковой длины.

9. Промежутки между штрихами в линии должны быть приблизительно одинаковой длины.

10. Штрихпунктирные линии должны пересекаться и заканчиваться штрихами.

11. Штрихпунктирные линии, применяемые в качестве центровых, следует заменять сплошными тонкими линиями, если диаметр окружности или размеры других геометрических фигур в изображении менее 12 мм (черт.10).

Черт.10

Текст документа сверен по:

официальное издание

Единая система конструкторской документации:

Сб. ГОСТов. - М.: ИПК Издательство стандартов, 2001