ВСН 190-78
----------------------
Минтрансстрой

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ 
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА МЕТРОПОЛИТЕНОВ, 
ГОРНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ И АВТОДОРОЖНЫХ ТОННЕЛЕЙ

Дата введения  1978-10-01

РАЗРАБОТАНЫ Государственным ордена Трудового Красного Знамени проектно-изыскательским институтом "Метрогипротранс"

"Инструкция" составлена канд. техн. наук В.А.Квашниным и канд. геолого-минералогических наук Г.Н.Сазоновым при участии инженеров А.А.Дудаева, В.В.Котова, Л.С.Крымовой, И.Н.Шубина и канд. техн. наук И.В.Маковского.

Проект "Инструкции" был рассмотрен комиссией, образованной распоряжением Главтранспроекта от 28 февраля 1977 года N 3002/39.

"Инструкция" согласована отделом технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР письмом от 22 февраля 1978 года N 1-713.

ВНЕСЕНЫ Государственным ордена Трудового Красного Знамени проектно-изыскательским институтом "Метрогипротранс"

СОГЛАСОВАНЫ Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства

УТВЕРЖДЕНЫ Минтрансстроем 11 мая 1978 г.

ВЗАМЕН "Технических условий и инструкций на производство инженерно-геологических изысканий для проектирования и строительства метрополитенов и горных железнодорожных тоннелей". (М., Трансжелдориздат, 1955) и "Дополнений и уточнений к ним" (М., Метрогипротранс, 1969)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Основная цель составления настоящей "Инструкции" - повышение требований к качеству материалов инженерно-геологических изысканий на всех стадиях проектирования метрополитенов и горных тоннелей.

В отличие от "Технических условий и инструкций" (М., Трансжелдориздат, 1955) настоящая "Инструкция" предусматривает как увеличение объемов, так и применение новых методов изысканий (полевые опытные работы, новые методы геофизических исследований, опытно-производственные работы).

Состав и объем изысканий приведены отдельно для метрополитенов мелкого и глубокого заложения, для горных тоннелей с глубиной заложения до 300 м и более 300 м.

Требования к объему и составу изысканий даны применительно к приведенным в ”Инструкции” категориям сложности инженерно-геологических условий.

Учитывая специфику подземного строительства, в раздел 5 ”Инженерно-геологические работы в процессе строительства метрополитенов и тоннелей” включены не только требования к составу и объему работ, но и ряд материалов методического характера (оценка трещиноватости и устойчивости грунтов, определение водопритоков и т.п.).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция составлена в развитие главы СНиП по инженерным изысканиям для строительства и устанавливает объем, состав и содержание инженерно-геологических изысканий для обоснования проектов строительства метрополитенов, горных железнодорожных и автодорожных тоннелей и других подземных сооружений, которые проектирует и строит Министерство транспортного строительства.

1.2. Инженерно-геологические изыскания для обоснования подземного строительства следует осуществлять с полнотой, достаточной для оценки условий строительства и разработки прогнозов взаимодействия геологической среды с подземными сооружениями.

1.3. Инженерно-геологические изыскания должны выполняться по программе, утвержденной руководством изыскательской или проектно-изыскательской организации и согласованной с заказчиком. Программа изысканий составляется на основании имеющихся фондовых материалов и литературных источников, а также рекогносцировочного обследования района и определяет состав, объем, содержание, способы и сроки производства изыскательских работ.

В процессе производства полевых работ в зависимости от результатов изысканий в программу могут быть внесены изменения.

1.4. В результате проведения изысканий и исследований должны быть установлены и оценены:

географическое положение и транспортные связи района строительства, орография и гидрография, климатические условия, наличие строительных материалов;

геологическое строение (стратиграфия, литология), геоморфология, тектоника;

гидрогеологические условия (наличие и характер водоносных горизонтов, направление и скорость движения подземных вод, фильтрационные свойства водоносных грунтов, водопритоки в горные выработки, химический состав подземных вод и степень агрессивности их по отношению к мaтepиaлу обделки сооружения, ожидаемое гидростатическое давление на конструкции сооружения, режим подземных вод);

геологические процессы и явления: карст, древние и современные эрозионные процессы, оползни, сели, курумы, просадочность, выветривание, суффозия;

складчатые и разрывные нарушения, трещиноватость, сейсмичность;

газоносность (состав, характер и степень проявления);

геокриологические условия;

гранулометрический и химико-минералогический состав грунтов с определением содержания свободной двуокиси кремния;

характеристика водно-физических, физико-механических и теплофизических свойств грунтов;

температуры грунтов и подземных вод.

1.5. При проведении инженерно-геологических изысканий особое внимание должно обращаться на выявление:

зон и поверхностей ослабления в массиве, в которых породы отличаются значительно более низкими прочностными свойствами по сравнению с окружающими породами (крупные тектонические нарушения, прослои пластичных глин, прослои водонасыщенных песчано-глинистых отложений и др.);

зон с высокими фильтрационными свойствами грунтов и высоким гидростатическим напором;

грунтов и подземных вод с высокой степенью агрессивности к материалам конструкций;

сред взрывоопасных и оказывающих вредное влияние на здоровье людей (высокая температура, газоносность, радиоактивность и др.).

При изучении неблагоприятных для строительства зон должны быть установлены их характер, границы распространения, размеры, интенсивность развития, влияние на условия строительства и работу сооружения.

1.6. С особой детальностью должны быть изучены инженерно-геологические условия в зоне подземного сооружения, под которой понимается толща грунтов на 30-40 м выше и на 8-10 м ниже лотка сооружения, а при отсутствии выше свода устойчивых грунтов - вся толща грунтов от поверхности земли до отметок на 8-10 м ниже лотка сооружения.

1.7. При нескольких вариантах размещения подземного сооружения в плане и профиле инженерно-геологические изыскания выполняются в полном объеме для каждого из конкурентоспособных вариантов.

1.8. Инженерно-геологические изыскания выполняются в три стадии, соответствующие технико-экономическому обоснованию, техническому проекту и рабочим чертежам. В период строительства подземных сооружений должны проводиться контрольные инженерно-геологические работы с составлением документации строительных котлованов, выемок и горных выработок для проверки правильности и обоснованности выводов, содержащихся в отчетах по инженерно-геологическим изысканиям, а также получения дополнительных данных для уточнения или изменения, в необходимых случаях, принятых в проекте способов производства работ и конструкций с целью обеспечения безопасности их выполнения, требуемой прочности и долговечности сооружений.

1.9. Инженерно-геологические работы в горных выработках в период строительства метрополитенов осуществляются инженерами-геологами проектно-изыскательской организации, а в период строительства горных транспортных тоннелей - инженерами-геологами проектно-изыскательской организации.

1.10. По степени сложности инженерно-геологических условий выделяются простые условия, средней сложности и сложные.

Категория сложности инженерно-геологических условий устанавливается по табл.1.

Таблица 1

| Группа факторов | Категория сложности инженерно-геологических условий и их характеристика |
| --- | --- |
|  | I (простая) | II (средней сложности) | III (сложная) |
| Геоморфологическая | Площадка (участок трассы) располагается в пределах одного геоморфологического элемента | Площадка (участок трассы) располагается в пределах нескольких элементов одного генезиса | Площадка (участок трассы) располагается в пределах нескольких геоморфологических элементов разного генезиса |
|  | Поверхность горизонтальная или слабо наклонная, нерасчлененная | Поверхность наклонная, слабо расчлененная | Поверхность неровная, сильно расчлененная |
| Геологическая (в сфере взаимодействия сооружений с геологической средой) | Не более двух различных по литологии слоев, залегающих горизонтально или слабо наклонно (уклон не более 0,1) | Не более четырех различных по литологии слоев, залегающих горизонтально, наклонно или с выклиниванием | Более четырех различных по литологии слоев, залегающих горизонтально, наклонно или с выклиниванием |
|  | Мощность слоев выдержана по простиранию | Мощность слоев изменяется по простиранию закономерно | Мощность слоев резко изменяется по простиранию; линзовидное залегание грунтов |
|  | Показатели физико-механических свойств грунтов в пределах каждого слоя изменяются незначительно и незакономерно в плане и по глубине | Показатели физико-механических свойств грунтов в пределах каждого слоя закономерно изменяются в плане и по глубине | Показатели физико-механических свойств грунтов в пределах каждого слоя резко изменяются в плане и по глубине закономерно или незакономерно |
|  | Скальные грунты залегают с поверхности или перекрыты маломощным слоем нескальных грунтов | Скальные грунты имеют неровную кровлю и перекрыты нескальными грунтами | Скальные грунты имеют сильно расчлененную кровлю и перекрыты нескальными грунтами |
| Гидрогеологическая (в сфере взаимодействия сооружений с геологической средой) | Подземные воды отсутствуют или имеется выдержанный горизонт грунтовых вод с однородным химическим составом | Два или более горизонта подземных вод, выдержанных по мощности и простиранию, обладающих неоднородным химическим составом и напором | Горизонты подземных вод не выдержаны по простиранию и мощности, с неоднородным химическим составом. Местами сложное чередование водоносных и водоупорных пород |
|  |  |  | Напоры подземных вод изменяются по простиранию |
| Физико-геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на условия строительства и эксплуатации сооружений | Физико-геологические процессы и явления отсутствуют | Физико-геологические процессы и явления имеют ограниченное распространение | Физико-геологические процессы и явления имеют широкое распространение |

5.38. Сводные ведомости результатов анализов грунтов и подземных вод составляются на основании выполненных анализов образцов и проб, отобранных как из горных выработок при строительстве, так и из разведочных выработок, пройденных по трассе в процессе изысканий.

Сводные ведомости составляются для всего сооружения в целом или для отдельных участков его (при различии в свойствах). Для каждой генетической или петрографической разности грунтов анализы приводятся в последовательности пикетажа. На основании сводных ведомостей подсчитываются обобщенные показатели.

5.39. Для каждого водоносного горизонта составляются сводные ведомости химического состава подземных вод с вычислением средних показателей содержания каждого аниона и катиона, обобщаются данные по агрессивности воды к бетону.

5.40. Пояснительная записка должна содержать следующие главы:

введение;

геологическое строение;

гидрогеологические условия;

физико-механические свойства грунтов;

инженерно-геологические условия строительства отдельных сооружений;

выводы.

5.41. Во введении указываются назначение сооружения, даты начала и конца строительства, условия проведения инженерно-геологических работ, участки работ.

В главе ”Геологическое строение” дается краткое описание геологического строения участка работ и отмечаются те отличия от проектных данных, которые были выявлены в период строительства.

В главе ”Гидрогеологические условия” излагаются характеристика вскрытых водоносных горизонтов, величины водопритоков в выработку, приводятся химический состав и степень агрессивности воды по отношению к материалу обделки.

В главе ”Физико-механические свойства грунтов” дается обобщение свойств всех генетических и петрографических разностей грунтов, систематизированных в виде таблиц. В таблице указываются число выполненных анализов, пределы колебаний показателей и их обобщенное значение.

В главе ”Инженерно-геологические условия строительства” на основании исполнительной инженерно-геологической документации дается подробное описание условий и способов производства работ, типов временной крепи, постоянной обделки, поведения пород в выработках в процессе проходки, водопритоков и форм их проявления, газопроявлений и методов замеров газа; указываются все нарушения устойчивости пород и деформации временной и постоянной крепи, а также зданий на поверхности; описываются все осложнения при строительстве, возникшие по инженерно-геологическим причинам (инженерно-геологические условия строительства приводятся отдельно для каждого перегона, станции, наклонного эскалаторного тоннеля и ствола); отмечаются несоответствия данных инженерно-геологических изысканий данным фактического материала, полученного в результате производства инженерно-геологических наблюдений непосредственно в забоях выработок (исполнительной документации), и на основе этого даются рекомендации по улучшению качества производства последующих изысканий; отмечаются все мероприятия которые были осуществлены при строительстве по борьбе с загазованностью и водообильностью.

Приложение 1

Зарисовка и инженерно-геологическое описание забоя тоннеля метрополитена

|  | Отдел инженерной геологии "___" __________ 197 г. | Радиус (линия) _______________ Шахта N __ тоннель __________ Кольцо N __ пикет забоя ______ |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Зарисовка (масштаб 1:100-1:200) | Номер слоя | Мощность, м | Абсолютная отметка | Коэф- фициент крепости | Категория по разрабаты- ваемости | Описание грунтов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место для зарисовки |  |  |  |  |  |  |
| Приток воды и характер водопроявлений, температура воды, воздуха, грунта |  |  |  |  |  |  |
| Описание устойчивости грунтов в забое (трещиноватость; выветрелость, пучение, оплывание, прогиб слоев, обрушение и др.) |  |  |  |  |  |  |
| Способ проходки |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

Зарисовка и инженерно-геологическое описание забоя и стенок тоннеля

Наименование объекта __________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Наименование выработки ________________________________________________________

Направление проходки __________________________________________________________

Пикет забоя _________________

Масштаб 1:200                                    

 " ____" _______________ 197  г.

Место для зарисовки

Описание _____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
     
Мощность слоев, м

Трещиноватость

Устойчивость грунтов в кровле и стенках _____________________________________________________

_____________________ Способ проходки __________________________________________________

Наличие переборов за контуром ___________________________________________________________

Коэффициент крепости