ЕНиР

Единые нормы выработки и времени


СБОРНИК Е8

ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Выпуск 1

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Нормы выработки и времени настоящего сборника предусматривают основные виды отделочных работ: штукатурные, малярные, обойные, стекольные и облицовочные.

2. Конструкции зданий и сооружений, подлежащие отделке, должны соответствовать по качеству выполнения работ и по допускам требованиям, предусмотренным главами соответствующих СНиПов и ГОСТов.

3. Материалы и изделия, применяемые для отделочных работ, должны удовлетворять требованиям соответствующих стандартов.

4. Отделочные работы выполняются в соответствии с проектом производства работ (ППР) на возведение зданий и сооружений. Основные требования, предъявляемые к качеству выполнения отделочных работ, предельные отклонения приведены в технических частях к соответствующим главам сборника.

5. Нормами учтено выполнение следующих вспомогательных операций, которые дополнительно не оплачиваются:

очистка обрабатываемых поверхностей от загрязнений шпателем с обметанием или протиркой ветошью до 10% всей площади, кроме норм § Е8-1-15 табл.2, строка 7, табл.5, 6, 7, 9; Е8-1-18 табл.2; Е8-1-19; Е8-1-28 табл.3, 4, в которых на эту операцию даны прямые нормы;

смачивание поверхностей;

перелопачивание готового раствора;

перестановка и передвижка в пределах одной секции столиков-подмостей с перестилкой под ними щитов, стремянок и приставных лестниц при обработке внутренних поверхностей высотой до 3,5 м, кроме § Е8-1-33;

предохранение санитарно-технических приборов, оконных стекол и столярных изделий простыми подручными средствами;

перемещение материалов на расстояние до 30 м, приведенного к горизонтали.

6. Нормами предусмотрено выполнение работ на высоте до 3,5 м.

При обработке поверхностей, расположенных выше 3,5 м (от отметки пола или перекрытия), с перемещением готовых передвижных подмостей  умножать на 0,8, -1,25 (ВТ-1).

7. Нормами не учтены и оплачиваются дополнительно:

установка и перестановка лесов, сплошных ленточных и других непередвижных подмостей - по сборнику Е6 "Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях";

перемещение материалов на расстояние сверх указанного в п.5 настоящей вводной части - по сборнику Е1 "Внутрипостроечные транспортные работы";

приготовление растворов (за исключением особо оговоренных случаев) - по сборнику Е3 "Каменные работы";

обслуживание компрессоров и устройство воздуховодов и растворопроводов.

8. Нормами предусмотрено выполнение работ в помещениях площадью пола св. 5 м. При работе в помещениях площадью пола до 5 м  и   умножать:

по гл.1, кроме § Е8-1-13,  0,67, 1,5 (ВЧ-2);

по гл.2, 3, 5  0,83, 1,2 (ВЧ-3).

9. Нормы § Е8-1-1 табл.2 графы "д" и § Е8-1-5 табл.1 применяются только в отдельных случаях с обязательным оформлением акта на работы, связанные с доработкой строительных конструкций и деталей на строительной площадке.

10. Все виды отделочных работ, охваченные настоящим сборником, должны выполняться с соблюдением правил техники безопасности, предусмотренных СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

Рабочие должны знать и соблюдать указанные правила техники безопасности при выполнении работ.

11. Тарификация работ произведена в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих, вып.3, разд. "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", утвержденным 17 июля 1985 г. с последующими дополнениями и изменениями по состоянию 15 марта 1987 г.

12. В параграфах приведены нормы выработки () и нормы времени () в виде дроби (над четрой , под чертой - ) или раздельно в двух смежных графах.

13. Нормы времени даны в чел.-ч на принятый в параграфе измеритель.

14. Нормы выработки рассчитаны на основе норм времени () на единицу принятого измерителя работ в расчете на рабочую смену продолжительностью 8 часов для 1 рабочего. При выполнении звеньевых процессов  определяется путем умножения   для 1 рабочего на количество рабочих, занятых выполнением соответствующей работы.

15. Расценки рассчитываются непосредственно в строительных организациях, исходя из установленных в этих организациях норм времени.

Глава 1. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

Техническая часть

1. Нормами настоящей главы учтено выполнение внутренних и наружных штукатурных работ в соответствии с требованиями разд.3 СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия".

2. При производстве штукатурных работ все технологические операции, где предусмотрены средства механизации, должны выполняться только механизированным способом. Нанесение раствора вручную допускается в помещениях площадью пола 5 м и менее, а также в условиях, не позволяющих применять средства механизированного нанесения раствора.

3. Бетонные и гипсобетонные поверхности до оштукатуривания обрабатываются: нарезкой, насечкой, грунтованием 7%-ным раствором поливинилацетатной дисперсии и последующим оштукатуриванием полимерцементным раствором, обработкой 10%-ным раствором технической соляной кислоты.

Гладкие поверхности бетонных элементов сборных конструкций заводского изготовления, а также гипсобетонные прокатные панели с чистой гладкой поверхностью оштукатуриванию не подлежат.

4. При оштукатуривании помещений высотой более 3,5 м и фасадов предусматриваются инвентарные леса. Применяемые леса должны быть устойчивыми, обеспечивающими безопасную работу штукатуров.

5.   и  учтено, кроме особо оговоренных случаев:

при механизированной подаче и механизированном нанесении - применение известково-гипсового, цементно-известкового или цементного растворов;

при ручном оштукатуривании - применение цементно-известкового или цементного растворов.

6. При механизированной подаче и механизированном нанесении известковых и глиняных растворов, а также при ручном оштукатуривании - применение теплых и холодных известковых, известково-гипсовых, гажевых и глиняных растворов -  умножать на 1,2,  - на 0,85 (ТЧ-1). При работе с хлорированными известковыми растворами  умножать на 0,9 (ТЧ-2). При работе с хлорированными цементно-известковыми или хлорированными цементными растворами -  - на 0,9,    - на 1,1 (ТЧ-3).

7. При оштукатуривании фасадов предусмотрено, что площадь проемов не превышает 20% площади фасадов. При большей проемности  умножать на 0,83,   - на 1,2 (ТЧ-4).

Процент проемности определяется по каждой стене (главный фасад, дворовый фасад, торцовый фасад) и для каждого вида оштукатуривания (обычное, декоративное) в отдельности.

8. Обмер выполненных штукатурных работ исчисляется за вычетом площади проемов по наружному ободу коробок. При ширине карнизов или падуг, превышающих 300 мм, площади, занятые ими, исключаются из обмера.

9. При производстве штукатурных работ должны быть соблюдены технические требования, приведенные в следующей таблице:

| Технические требования | Предельные отклонения | Контроль (метод, объем, вид регистрации) |
| --- | --- | --- |
| Отклонения от вертикали отштукатуренных поверхностей (мм на 1 м), мм: при простой штукатурке - 3 | Не более 15 мм на всю высоту помещения | Измерительный, не менее 5 измерений, контрольной двухметровой рейкой на 50-70 м поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром (для погонажных изделий - не менее 5 на 35-40 м и трех на элемент) журнал работ |
| То же, улучшенной - 2 | То же, не более 10 мм |  |
| То же, высококачественной - 1 | То же, не более 5 мм |  |
| Неровности поверхностей плавного очертания (на 4 м): при простой штукатурке - не более 3, глубиной (высотой) до 5 мм то же, улучшенной - не более 2, глубиной (высотой) до 3 мм то же, высококачественной - не более 2, глубиной (высотой) до 2 мм Отклонения по горизонтали (мм на 1 м) не должны превышать мм: при простой штукатурке - 3 при улучшенной штукатурке - 2 то же, высококачественной - 1 |  |  |
| Отклонения оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п. От вертикали и горизонтали (мм на 1 м) не должны превышать мм: |  | Измерительный, не менее 5 измерений контрольной двухметровой рейкой на 50-70 м поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром (для погонажных изделий - не менее 5 на 35-40 м и трех на элемент) журнал работ, кроме измерений (3 на 1 мм) |
| При простой штукатурке - 4 | До 10 мм на весь элемент |  |
| то же, улучшенной - 2 | То же, до 5 мм |  |
| то же, высококачественной - 1 | То же, до 3 мм |  |
| Отклонение радиуса криволинейных поверхностей, проверяемого лекалом, от проектной величины (на весь элемент) не должны превышать, мм: при простой штукатурке - 10 то же, улучшенной - 7 то же, высококачественной - 5 Отклонения ширины откоса от проектной не должны превышать, мм: при простой штукатурке - 5 то же, улучшенной - 3 то же, высококачественной - 2 |  | Измерительный, не менее 5 измерений контрольной двухметровой рейкой на 50-70 м поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром (для погонажных изделий - не менее 5 на 35-40 м и трех на элемент), кроме измерений (3 на 1 мм), журнал работ |
| Отклонения тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения тяг и раскреповки не должны превышать мм: при простой штукатурке - 6 то же, улучшенной - 3 то же, высококачественной - 2 |  | Измерительный, не менее 5 измерений контрольной двухметровой рейкой на 50-70 м поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах выявленных сплошным визуальным осмотром (для погонажных изделий) - не менее 5 на 35-40 м и трех на элемент) кроме измерений (3 на 1 мм), журнал работ |

10. При приемке штукатурных работ к готовым покрытиям соглачно СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия" предъявляются следующие требования:

штукатурка должна быть прочно соединена с поверхностью оштукатуренной конструкции и не отслаиваться от нее;

оштукатуренные поверхности не должны иметь предельные отклонения, превышающие приведенные в таблице.

Рабочие должны знать и выполнять все требования по качеству выполняемых работ, предусмотренные настоящей главой.

§ Е8-1-1. Подготовка поверхностей под оштукатуривание

Указания по применению норм

Нормами настоящего параграфа предусматривается покрытие бетонных, железобетонных, кирпичных и деревянных архитектурных деталей (карнизов, поясков и т.п.), мест сопряжений деревянных частей зданий с каменными, кирпичными и бетонными конструкциями металлической сеткой с ячейками размером 10х10 мм или плетением из проволоки с ячейками размером не св. 40х40 мм при необходимости оштукатуривания слоем намета св. 20 мм.

Места сопряжения оштукатуриваемых поверхностей, выполненных из разных материалов, обиваются металлической сеткой с перекрытием на 4-5 см по обеим сторонам стыка, а поверхности деревянных конструкций - драночными щитами с размером ячеек 45х45 мм в свету без переплетения драниц.

Обивка штучной дранью производится лишь при незначительных объемах работ.

Насечка поверхностей и срубка наплывов бетона

Состав работы

1. Насечка поверхности штрихами или срубка наплывов бетона. 2. Прочистка поверхности.

Таблица 1

| Состав звена штукатуров | Способ обработки |
| --- | --- |
|  | механизированный | вручную |
| 3 разр. | 1 | - |
| 2 " | - | 1 |

Таблица 2

Нормы выработки в м
Норма времени на 100 м подготовленной поверхности

| Вид поверхностей | Способ обработки | Насечка поверхностей | Срубка наплывов бетона |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кирпич- ных | бетонных с кирпичным щебнем | бетонных с гравием | гипсо- бетон- ных |  |  |
| Стены и перегородки, столбы, пилястры, прямоугольные колонны и криволинейные поверхности большого радиуса | Механизи- рованный | 50 16 | 37,2 21,5 | 27,1 29,5 | - | 12,9 62 | 1 |
|  | Вручную | 25,4 31,5 | 18,4 43,5 | 13,6 59 | 133 6 | 6,45 124 | 2 |
| Потолки, лестничные марши, цилиндрические колонны и полуколонны, балки, карнизы и другие мелкие поверхности | Механизи- рованный | 41 19,5 | 28,1 28,5 | 21,9 36,5 | - | 8,42 95 | 3 |
|  | Вручную | 20,3 39,5 | 14 57 | 11 73 | - | 4,23 189 | 4 |
|  |  | а | б | в | г | д | N |

Крепление штукатурной сетки и оплетение проволокой по гвоздям

Состав работ

При пробивке сетки по каркасу с обмазкой раствором

1. Разметка и нарезка сетки. 2. Пробивка сетки к готовому каркасу с натягиванием. 3. Приготовление цементного молока. 4. Обрызг сетки цементным молоком (при обмазке известково-гипсовым раствором). 5. Приготовление известково-гипсового раствора. 6. Обмазка сетки раствором.

При креплении полос сетки по углам и на бороздах или в местах сопряжения конструкций, выполненных из разных материалов

1. Разметка и нарезка сетки на полосы. 2. Крепление сетки к деревянным поверхностям гвоздями; к кирпичным, бетонным - раствором. 3. Приготовление гипсового раствора вручную.

При обертывании металлических балок сеткой

1. Разметка и нарезка сетки. 2. Обертывание балок сеткой с креплением.

При оплетении проволоки по гвоздям

1. Набивка гвоздей. 2. Оплетение проволокой.

Таблица 3

Нормы выработки в м
Нормы времени на измерители, указанные в таблице

| Наименование работ | Измеритель | Состав звена штукатуров | Вид поверхностей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | стены и перегородки | потолки и лестничные марши | столбы, пилястры, прямоугольные колонны и криволинейные поверхности большого радиуса | цилиндрические колонны и полуколонны, балки, карнизы и другие мелкие поверхности |  |
| Пришивка сетки по каркасу с обмазкой раствором | 1 м | 3 разр. - 1 2 " - 1 | 16,3 0,49 | 14,3 0,56 | 10,8 0,74 | 8,99 0,89 | 1 |
| Крепление полос сетки | по дереву или гипсовым плитам | 1 м полосы | 2 разр. | 100 0,08 | 72,7 0,11 | - | - | 2 |
|  | по бороздам, кирпичным или бетонным поверхностям | То же | То же | 44,4 0,18 | 33,3 0,24 | - | - | 3 |
| Крепление | по углам, на бороздах или в местах сопряжения конструкций, выполненных из разных материалов | 1 м полосы | 2 разр. | 62 0,13 | 47,1 0,17 | - | - | 4 |
| Обертывание балок сеткой | 1 м сетки | 3 разр. | - | - | - | 28,6 0,28 | 5 |
| Набивка гвоздей с оплетением их проволокой | То же | 2 разр. | 8 1 | 6,67 1,2 | 8 1 | 6,67 1,2 | 6 |
|  |  |  | а | б | в | г | N |

Обивка деревянных поверхностей

Штукатур 2 разр.

Таблица 4

Нормы выработки в м
Нормы времени на 100 м подготовленной поверхности

| Обивочный материал | Состав работ | Стены и перегородки | Потолки и лестничные марши | Столбы, пилястры, прямоугольные колонны и криволинейные поверхности большого радиуса | Цилиндрические колонны и полуколонны, балки, карнизы и другие мелкие поверхности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Драночные щиты | 1. Сортировка. 2. Прибивка гвоздями | 41 19,5 | 27,1 29,5 | - | - | 1 |
| Штучная дрань | 1. Сортировка. 2. Разметка и нарезка (при необходимости). 3. Прибивка гвоздями | 23,9 33,5 | 17,6 45,5 | 15,1 53 | 12,5 64 | 2 |
| Толь, мешковина | 1. Раскрой. 2. Нарезка по размеру. 3. Прибивка гвоздями | 16,3 4,9 | 133 6 | 113 7,1 | 92 8,7 | 3 |
|  |  | а | б | в | г | N |

§ Е8-1-2. Оштукатуривание поверхностей

Указания по применению норм