"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

"__" ___________ ____ года

# ИНСТРУКЦИЯ

# по охране труда и технике безопасности для моториста подъемника

Общие требования

1. К работе на подъемнике допускаются только мотористы, имеющие удостоверение на право управления механизмом, прошедшие целевой инструктаж на рабочем месте

2. Моторист обязан до начала работы убедиться в наличии акта технического освидетельствования и испытания подъемника и ввода его в эксплуатацию.

# Требования перед началом работы

3. Надеть положенную спецодежду, привести ее в порядок. Проверить исправность механизма, тормозных устройств, рубильника включения, наличие и исправность заземления, зануления электромотора, исправность концевого выключателя и ловителей площадки, исправность троса и состояние заклепки (зажимов) концов троса, наличие и исправность грузоприемной площадки.

Убедиться в отсутствии оголенных токопроводящих к механизму проводов.

4. Проверить наличие предупредительных и запрещающих плакатов, исправность защитных ограждений, ограждение грузовой площадки и опасной зоны работы механизма. Нет ли на грузовой площадке и около механизма посторонних предметов. Помнить, что в ночное время рабочая зона должна быть хорошо освещена.

5. Освободить свое рабочее место от посторонних предметов и содержать его в чистоте, производя уборку в конце каждой смены.

# Требования по ТБ во время работы

6. Не превышать установленную грузоподъемность подъемника.

7. Не поднимать людей, огнеопасные и взрывоопасные грузы, горячий битум поднимать только в герметически закрытой и укрепленной к площадке таре.

8. Не смазывать и не чистить механизм во время его работы.

9. В случае неисправности немедленно прекратить работу и доложить тех. персоналу. До устранения неисправности к работе не приступать.

10. Не оставлять площадку и груз на весу во время перерывов в работе и кратковременных отлучек.

11. Не допускать, чтобы рабочие находились под грузовой и на грузовой площадке.

12. Категорически запрещается пребывание рабочих под грузом, в опасной зоне работы механизма и высовываться из оконных и др. проемов.

13. При отлучке от механизма - выключить его и запереть будку или рубильник на замок.

14. Не доверять работу на механизме посторонним лицам.

# Требования после работы

15. Выключить механизм, произвести его смазку и уборку. Запереть рубильник на замок. Сдать сменщику.

16. О всех замеченных неисправностях сообщить сменщику и механику для их немедленного устранения.

"__" _____________  ____  года

Инженер по технике безопасности  ______________