Приложение А.1

к ОДМ от 25.04.2012 N 218.2.018-2012

Сводная ведомость объемов работ (форма для расчета)

| NN п/п | Наименование параметров и элементов обустройства | Ед.изм. | Коли- чество | Виды выполняемых работ | Периодич- ность выполня- емых работ | Итого Гр.4* гр.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Откосы земляного полотна и полоса отвода |
| 1.1 | Площадь откосов насыпей и выемок, укрепленных засевом трав | м2 |  | 1) 1.1. Планировка откосов насыпей, исправление повреждений с добавлением грунта и укрепление засевом трав |  |  |
| 1.2 | Площадь полосы отвода (право + лево), подлежащая окашиванию, и площадь разделительной полосы | м2 |  | 2) 1.1-1.2 Очистка полосы от посторонних предметов с вывозкой и утилизацией на полигонах |  |  |
|  |  |  |  | 3) 1.1-1.2 Скашивание травы на полосе отвода и откосах |  |  |
|  |  |  |  | 4) 1.1-1.2. Вырубка деревьев и кустарника в полосах отвода с уборкой порубочных остатков |  |  |
| 2. Кюветы и канавы |
| 2.1 | - неукрепленных | м2 |  | 1) Восстановление, прочистка и профилирование неукрепленных кюветов и водоотводных канав, в том числе нагорных |  |  |
| 2.2 | - укрепленных ж.б. плитами | м2 |  | 1) Прочистка и профилирование укрепленных кюветов и водоотводных канав, в том числе нагорных 2) Устранение дефектов укрепления кюветов, водоотводных и нагорных канав |  |  |
| 2.3 | - укрепленных щебнем |  |  |  |  |  |
| 2.4 | - укрепленных засевом трав |  |  |  |  |  |
| 3. Обочины |
| 3.1 | Площадь обочин (остановочных полос), укрепленных асфальтобетоном | м2 |  | 1) (3.1-3.3) Очистка обочин от посторонних предметов с вывозкой и утилизацией на полигонах |  |  |
|  |  |  |  | 2) (3.1-3.3) Механизированная очистка обочин от снега |  |  |
|  |  |  |  | 3) 3.1. Устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Площадь обочин, укрепленных щебеночно-песчаной смесью | м2 |  | 4) 3.2. Планировка щебеночных и гравийных обочин |  |  |
| 3.3 | Площадь обочин, укрепленных засевом трав | м2 |  | 5) 3.3. Подсев трав на обочинах |  |  |
|  |  |  |  | 6) 3.3. Скашивание травы на обочинах |  |  |
|  |  |  |  | 7) 3.3. Срезка и планировка неукрепленных обочин |  |  |
|  |  |  |  | 8) 3.3. Подсыпка и планировка неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной слоя до 10 см |  |  |
| 4. Покрытия |
| 4.1 | Площадь асфальтобетонного покрытия | м2 |  | 1) 4.1. Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия |  |  |
|  |  |  |  | 2) 4.1. Заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях |  |  |
|  |  |  |  | 3) 4.1. Восстановление сцепных свойств покрытия в местах выпотевания битума |  |  |
| 4.2 | Площадь цементобетонного покрытия | м2 |  | 4) 4.2.Устранение деформаций и повреждений цементобетонного покрытия |  |  |
|  |  |  |  | 5) 4.2. Заливка трещин на цементобетонных покрытиях |  |  |
|  | Длина швов ц/б покрытия | м |  | 6) 4.2. Восстановление деформационных швов покрытия |  |  |
|  |  |  |  | 7) 4.2. Замена, подъемка и выравнивание отдельных цементобетонных плит |  |  |
|  |  |  |  | 8) 4.1-4.2. Механизиро- ванная очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи на участках дорог с бордюрным камнем и участках, проходящих через населённые пункты |  |  |
|  |  |  |  | 9) 4.1-4.2. Механизиро- ванная очистка дорожных покрытий от пыли и грязи на участках дорог в районах проведения сельскохозяйственных работ |  |  |
| 4.3 | Площадь чернощебеночного покрытия | м2 |  | 10) 4.3. Устранение деформаций и повреждений чернощебеночного покрытия |  |  |
|  |  |  |  | 11) 4.4. Устранение деформаций и повреждений щебеночного и гравийного покрытия |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 | Площадь щебеночного и гравийного | м2 |  | 12) 4.3-4.4. Восстановление ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий |  |  |
|  |  |  |  | 13) 4.3-4.4 Восстановление поперечного профиля проезжей части гравийных и щебеночных покрытий без добавления нового материала |  |  |
|  |  |  |  | 14) 4.3-4.4 Обеспыливание гравийных, щебеночных, грунтовых и грунтовых улучшенных дорог |  |  |
|  |  |  |  | 15) 4.1-4.4 Механизированная очистка покрытия и обочин от снега |  |  |
|  |  |  |  | 16) 4.1-4.4 Распределение противогололедных материалов |  |  |
| 5. Водопропускные трубы, ливневая канализация, лотки и быстротоки |
| 5.1 | Количество и длина круглых ж.б. труб на основном направлении | шт./п.м |  | 1) 5.1-5.2 Закрытие отверстий труб перед зимой и открытие их весной |  |  |
| 5.2 | Количество и длина круглых ж.б. труб на транспортных развязках | шт./п.м |  | 2) 5.1-5.2 Очистка труб от снега и льда |  |  |
| 5.3 | Количество и протяженность телескопических лотков, быстротоков по откосу насыпи основного хода и развязок | шт./п.м |  | 3) 5.3. Устранение повреждений ливневой канализации, быстротоков, лотков и т.д. |  |  |
|  |  |  |  | 4) 5.3. Очистка ливневой канализации, быстротоков, лотков и т.д. |  |  |
| 5.4 | Протяженность дренажных устройств | м |  | 5) 5.4 Очистка и устранение повреждений дренажных устройств |  |  |
| 6. Ограждения (включая на искусственных сооружениях) |
| 6.1 | Тросовые | п.м |  | 1) 6.1. Натяжение тросовых ограждений |  |  |
|  |  |  |  | 2) 6.1. Замена тросов тросовых ограждений |  |  |
|  |  |  |  | 3) 6.2. Устранение отдельных повреждений железобетонных ограждений |  |  |
|  |  |  |  | 4) 6.3 Окраска неоцинкованных ограждений |  |  |
| 6.2 | Железобетонные | п.м |  | 5) 6.1-6.3 Очистка и мойка ограждений |  |  |
|  |  |  |  | 6) 6.1- 6.3 Замена светоотражающих элементов на ограждениях |  |  |
|  |  |  |  | 7) 6.1-6.3 Наклеивание светоотражающей пленки на световозвращающие элементы ограждений |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Металлические | п.м |  | 8) 6.1-6.3 Замена поврежденных или несоответствующих ГОСТу секций барьерных ограждений |  |  |
|  |  |  |  | 9) 6.1-6.3 Уборка наносного грунта у барьерного ограждения |  |  |
|  |  |  |  | 10) 6.1-6.3 Уборка снега у ограждений |  |  |
| 6.4 | Бордюрный камень | п.м |  | 11) 6.4 Устранение отдельных повреждений бордюров |  |  |
| 7. Дорожные знаки, сигнальные столбики |
| 7.1 | Количество дорожных знаков | шт. |  | 1) 7.1-7.2 Очистка и мойка стоек и знаков |  |  |
|  |  |  |  | 2) 7.1 Очистка и мойка световозвращающих элементов |  |  |
|  |  |  |  | 3) 7.1 Замена дорожных знаков |  |  |
|  |  |  |  | 4) 7.1 Очистка от снега берм дорожных знаков |  |  |
| 7.2 | Количество стоек дорожных знаков | шт. |  | 5) 7.2 Замена стоек |  |  |
|  |  |  |  | 6) 7.2 Окраска стоек дорожных знаков |  |  |
| 7.3 | Количество сигнальных столбиков | шт. |  | 7) 7.3 Замена сигнальных столбиков |  |  |
| 8. Осветительные установки |
| 8.1 | Количество осветительных опор | шт. |  | 1) 8.1 Содержание линий электроосвещения дорог и дорожных сооружений |  |  |
| 8.2 | Количество светильников | шт. |  | 2) 8.2 Замена вышедших из строя светильников |  |  |
| 8.3 | Количество ламп | шт. |  | 3) 8.3 Замена вышедших из строя ламп |  |  |
| 9. Тротуары, остановки общественного транспорта, площадки отдыха и стоянки автомобилей |
| 9.1 | Площадь тротуаров | м2 |  | 1) 9.1 Уборка тротуаров |  |  |
| 9.2 | Площадь остановок общественного транспорта, площадок отдыха и стоянок автомобилей | м2 |  | 2) 9.2 Уборка и мойка остановок общественного транспорта, площадок отдыха и стоянок автомобилей |  |  |
|  |  |  |  | 3) 9.2 Вывоз снега, при необходимости, с площадок-стоянок, автобусных остановок |  |  |
|  |  |  |  | 4) 9.1-9.2 Очистка от снега и льда и обработка противогололедными материалами автобусных остановок, площадок отдыха, тротуаров и т.д. |  |  |
|  |  |  |  | 5) 9.1-9.2 Устранение повреждений покрытия на тротуарах, остановках общественного транспорта, площадках отдыха и стоянки автомобилей |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Шумозащитные экраны, автопавильоны, подземные и надземные переходы |
| 10.1 | Площадь шумозащитных экранов | м2 |  | 1) 10.1 Мойка шумозащитных сооружений |  |  |
|  |  |  |  | 2) 10.1 Вывоз снега, при необходимости, с участков дорог, вдоль которых расположены шумозащитные сооружения |  |  |
| 10.2 | Площадь автопавильонов, подземных и надземных переходов | м2 |  | 3) 10.2 Уборка и мойка подземных и надземных пешеходных переходов и автопавильонов |  |  |
|  |  |  |  | 4) 10.1-10.3 Окраска автопавильонов, шумозащитных сооружений, подземных и надземных переходов |  |  |
|  |  |  |  | 5) 10.1-10.3 Устранение мелких повреждений подземных и надземных пешеходных переходов, автопавильонов, шумозащитных сооружений |  |  |
| 11. Горизонтальная разметка пластиком с применением световозвращающих материалов |
| 11.1 | тип 1.5 (ширина 0,15 м) | м |  | 1) 11.1-11.3 Нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе, на элементах искусственных сооружений, с удалением при необходимости уживших линий |  |  |
| 11.2 | тип 1.2.1 (ширина 0,20 м) | м |  |  |  |  |
| 11.3 | тип 1.2.1 (ширина 0,10 м) | м |  |  |  |  |
| 12. Мостовые сооружения |
| 12.1 | Площадь покрытия проезжей части мостов | м2 |  | 1) 12.1 Очистка проезжей части на мосту на ширине 1 м вдоль тротуаров от грязи и посторонних предметов |  |  |
| 12.2 | Площадь тротуаров | м2 |  | 2) 12.2 Очистка тротуаров от грязи |  |  |
| 12.3 | Площадь опор | м2 |  | 3) 12.3 Устранение мелких дефектов опор (восстановление защитного слоя бетона, устройство сливов, зачеканка швов кладки, устранение размывов) |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. Подпорные стены |
| 13.1 | Площадь поверхности подпорных стен | м2 |  | 1) 13.1 Очистка, мойка, окраска подпорных стен |  |  |
|  |  |  |  | 2) 13.2 Устранение дефектов поверхности подпорных стен, восстановление облицовки стен |  |  |
| 13.2 | Протяженность системы дренажа подпорных стен | м |  | 3) 13.3 Восстановление системы дренажа подпорных стен |  |  |
| 14. Тоннели |
| 14.1 | Количество и протяженность водоприёмных колодцев, водопропускных труб, водоотводных трубок и лотков, приёмных гидрозатворов, перепускных труб | шт.м |  | 1) 14.1 Очистка вручную или механизированным способом водоприёмных колодцев, водопропускных труб, водоотводных трубок и лотков, приёмных гидрозатворов, перепускных труб |  |  |
| 14.2 | Площадь поверхностей стен и свода тоннеля | м2 |  | 2) 14.2 Очистка и промывка облицовочных поверхностей стен и свода тоннеля |  |  |
| 14.3 | Площадь и протяженность тротуаров и бордюров | м/м2 |  | 3) 14.3 Промывка (с использованием машин) тротуаров и бордюров в тоннеле |  |  |

# Footnotes

* ЗС - число дней с образованием зимней скользкости.