ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ГАЗОПРОВОДА

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта (именуемая далее по тексту ТТК) разработана на производство работ в охранной зоне действующего газопровода.

1.2. Типовая технологическая карта предназначена для использования при разработке Проектов производства работ (ППР), Проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ в охранной зоне.

1.3. Цель создания представленной ТТК дать рекомендуемую схему технологического процесса по проведению комплекса работ в охранной зоне, показать состав и содержание ТТК, примеры заполнения необходимых таблиц.

1.4. На базе ТТК в составе ППР (как обязательные составляющие Проекта производства работ) разрабатываются Рабочие технологические карты на выполнение работ в охранных зонах.

При привязке Типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование, и т.п.

1.5. Все Рабочие технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам проекта, регламентируют средства технологического обеспечения и правила выполнения технологических процессов при производстве работ.

1.6. Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ГЭСН-2001, ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

1.7. Рабочие технологические карты рассматриваются и утверждаются в составе ППР руководителем Генеральной подрядной строительно-монтажной организации, по согласованию с организацией Заказчика, Технического надзора Заказчика и организациями, в ведении которых будет находиться эксплуатация данного газопровода.

1.8. Применение ТТК способствует улучшению организации производства, повышению производительности труда и его научной организации, снижению себестоимости, улучшению качества и сокращению продолжительностистроительства, безопасному выполнению работ, организации ритмичной работы, рациональному использованию трудовых ресурсов и машин, а также сокращению сроков разработки ППР и унификации технологических решений.

1.9. Работы следует выполнять руководствуясь требованиями следующих нормативных документов:

СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства;

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство;

ВСН 51-1-80. Инструкция по производству работ в охранных зонах магистральных трубопроводов Министерства газовой промышленности.

РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

2.1. Перед началом строительных работ необходимо получить письменное разрешение от эксплуатирующей организации - Линейного эксплуатационного управления магистральных газопроводов (ЛПУ  МГ) - на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода по установленной форме. Производство работ без разрешения или по разрешению, срок действия которого истек, запрещается.

2.2. Строительная организация, получившая разрешение на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода, обязана до начала работ вызвать представителя эксплуатирующей организации для установления по технической документации, приборами-искателями и шурфованием точного местонахождения трубопровода, определения его технического состояния и взаиморасположения с сооружениями проектируемого (строящегося) объекта. Необходимость применения приборов-искателей и шурфования определяется эксплуатирующей организацией. В случае обнаружения утечек продукта они должны быть устранены силами и средствами эксплуатирующей организации до начала работ.

2.3. В процессе строительства строительная организация обязана письменно, за 5 суток до начала работ, уведомить эксплуатирующую организацию о времени производства тех этапов работ, специально указанных в выданном разрешении, при которых необходимо присутствие ее представителя.

2.4. При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций и сооружений, не значащихся в проектной документации, строительные работы должны быть приостановлены, приняты меры по обеспечению сохранности этих коммуникаций и сооружений, выявлению эксплуатирующей их организации и вызову ее представителя на место работ.

2.5. Определение местонахождения и технического состояния подземного магистрального трубопровода и его сооружений производится в границах всей зоны производства работ и ответственность за это несет эксплуатирующая организация.

Трассы трубопровода и его сооружений в границах зоны производства работ должны быть закреплены знаками высотой 1,5-2,0 м с указанием фактической глубины заложения, установленными на прямых участках трассы - в пределах видимости, но не более чем через 500 м, на всех углах поворота, в местах пересечения со строящимися коммуникациями, а так же на границах разработки грунта вручную.

Работы по установке знаков и открытию шурфов выполняются силами и средствами строительной организации в присутствии представителя эксплуатирующей организации.

До закрепления трасс знаками ведение работ не допускается.

2.6. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Охранные зоны располагаются в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими:

а) вдоль трасс трубопроводов;

на землях общего пользования в 50 м от оси трубопровода с каждой стороны;

на землях сельскохозяйственного назначения в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

б) вдоль трасс многониточных трубопроводов;

на землях общего пользования в 50 м от осей крайнего трубопровода с каждой стороны;

на землях сельскохозяйственного назначения в 25 м от осей крайнего трубопровода с каждой стороны.

2.7. Трассы трубопроводов обозначаются железобетонными или деревянными опознавательными знаками (со щитами с надписями-указателями) высотой 1,5-2,0 метра от поверхности земли.

2.8. По результатам проведенной в соответствии с п.2.5. настоящей карты работы по уточнению местоположения магистрального трубопровода и его сооружений составляется акт с участием представителей генподрядной и эксплуатирующей организаций. К акту прилагается ситуационный план (схема) трассы с указанием местонахождения и глубины заложения действующего трубопровода, сооружений и строящегося объекта, их необходимых характеристик, привязок трубопровода, сооружений, вырытых шурфов и установленных закрепительных знаков.

2.9. До начала работ в охранной зоне генподрядная организация с участием субподрядных организаций должны совместно разработать и согласовать с эксплуатирующей организацией мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение работ и сохранность действующего трубопровода и его сооружений.

В мероприятиях должны быть предусмотрены:

а) порядок производства работ в данной зоне (смотри Мероприятия 1);

б) места переездов строительных машин и транспорта через действующий трубопровод, оборудование переездов через действующий трубопровод (смотри Мероприятия 2);

в) меры, предупреждающие просадку грунта при разработке его в непосредственной близости от действующего трубопровода и при заглублении ниже уровня его заложения;

г) меры предосторожности, обеспечивающие безопасное ведение работ (снижение давления в действующем трубопроводе или др.).

2.10. Перед началом работ приказом по организации, производящей строительные работы, из числа инженерно-технических работников должно быть назначено лицо, ответственное за производство работ (руководитель работ).

2.11. Весь персонал, занятый на производстве строительно-монтажных и других работ в охранных зонах, должен быть обучен методам и проинструктирован по последовательности безопасного ведения работ, ознакомлен с местонахождением трубопроводов и их сооружений, их обозначением на местности.

Обучение и инструктаж оформляются в установленном порядке организацией, производящей работы.

2.12. Допуск рабочих строительно-монтажной организации к работам в охранной зоне магистрального трубопровода, проводят допускающий из персонала организации Линейной эксплуатационной службы ЛПУ МГ и начальник участкастроительно-монтажной организации.

При этом допускающий осуществляет допуск начальника участка строительно-монтажной организации и исполнителей каждой бригады данного участка, с выдачей оформленного наряда-допуска на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода.

2.13. Наряд-допуск на производство строительно-монтажных работ в охранной зоне магистрального трубопровода должен быть подписан главным инженером строительно-монтажной организации и ответственным представителем ЛЭС ЛПУ МГ.

2.14. В строке "Отдельные указания" наряда-допуска должна быть сделана запись о назначении работника, ответственного за безопасное производство работ, с указанием должности, фамилии и инициалов, под постоянным руководством, которого должен выполняться весь комплекс работ в охранной зоне магистрального газопровода.

2.15.  Для выполнения земляных работ в охранных зонах подземных магистральных трубопроводов механизмами руководитель работ обязан выдать машинисту землеройного механизма наряд-допуск, определяющий безопасные условия этих работ.

2.16.  Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2 м по обе стороны от трубопровода, должны производится только вручную в присутствии представителя ЛПУ МГ, за границами полосы - одноковшовым экскаватором или другой землеройной техникой.

2.17.  При проведении работ в охранных зонах (в том числе при строительстве коммуникаций параллельно действующим трубопроводам) отвал грунта из траншеи на действующий трубопровод запрещается.

2.18. Валка леса в охранных зонах должна производиться с обеспечением сохранности надземных сооружений трубопровода, свободного вдоль трассового проезда и подъезда к нему на любом участке и исключать загромождение трассы трубопровода поваленными деревьями, кустарниками и порубочными остатками.

Трелевку деревьев через действующий трубопровод следует производить по оборудованным переездам.

Мероприятия 1

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Главный инженер СМУ | Главный инженер ЛПУ МГ |
| ______________ | _____________ |
| " "________200_ г. | " " ________200_ г. |

МЕРОПРИЯТИЯ
по обеспечению безопасного производства работ в охранной зоне магистрального газопровода  при устройстве лежневой дороги и лесорасчистке на участке
км ___________

| N | Наименование мероприятий | Условия выполнения | Оборудо- вание, механизмы | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительные работы |
| 1. | Издать приказ по строительной организации о назначении ответственных лиц за безопасное производство работ и сохранность действующих коммуникаций при строительстве лежневой дороги и выполняющих лесорасчистку | До начала работ |  | Директор предприятия |
| 2. | Провести инструктаж на рабочем месте ответственным лицам, назначенным приказом за безопасное производство работ и сохранность действующих коммуникаций при производстве работ | До начала работ |  | Начальник участка |
| 3. | Все работники строительной организации (руководители, рабочие), допускаемые к работам на объектах МГ, должны пройти вводный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и первичный инструктаж по обеспечению безопасности производства работ в охранной зоне МГ | До начала работ |  | Начальник отдела пром. безопасности и охраны труда |
| 4. | Согласовать транспортную схему, площадки складирования леса. Переезды через действующий газопровод исключить. | До начала работ |  | Начальник ПТО |
| 5. | Оформить разрешение на работы в охранной зоне МГ | До начала работ |  | Начальник участка |
| 6. | Обозначить опасные зоны, соответствующие требованиям ГОСТ 23407-78, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут постоянно действовать опасные производственные факторы. К опасным зонам относятся: -не ограждаемые ямы, траншеи и др. К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов относятся: - места перемещения машин и оборудования или их частей и рабочих органов; - места над которыми происходит перемещение грузов. Границы опасных зон вблизи движущихся частей и рабочих органов машин устанавливают в пределах 5 м. | Перед началом работ |  | Производитель работ |
| 7. | Площадки для погрузочно-разгрузочных работ оборудовать согласно ППР | До начала работ и на весь период работ |  | Производитель работ |
| 8. | Устроить жилой полевой городок, руководствуясь "Положением о полевом городке (вахтовом поселке) организацией Министерства строительства предприятий нефтяной и газ. промышленности" (РД 102-019-883) | До начала работ и на весь период работ |  | Заместитель директора по хозяйственной части |
| 9. | При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций и сооружений, не указанных в проектной документации, работы должны быть прекращены, приняты меры по обеспечению сохранности этих коммуникаций и сооружений, необходимо вызвать представ. эксплуатирующей эти коммуникации организации | Во время работ |  | Производитель работ |
| 2. Меры безопасности при выполнении работ |
| 10. | Пройти первичный инструктаж на рабочем месте по особенностям производства работ | До начала работ |  | Производитель работ |
| 11. | Ответственному за производство работ не покидать рабочего места. | В период проведения работ |  | Начальник участка |
| 12. | Работы производить только в дневное время | На весь период работ |  | Начальник участка |
| 13. | Производить нижеследующие работы в соответствии с технологическими картами, представленными в ППР: - Расчистка полосы строительства от лесорастительности; - "Технологическая карта на расчистку от лесорастительности"; - Устройство вдольтрассового проезда; - "Технологическая карта на устройство лежневых дорог на болотах I и II типа" | На весь период работ |  | Производитель работ |
| 14. | В охранной зоне действующих газопроводов (25 м от оси крайних ниток трубопроводов) ЗАПРЕЩАЕТСЯ: - складировать горюче-смазочные материалы, древесину и другие материалы; - разводить костры; - располагать оборудование; - курить, производить ремонтные работы. - места стоянки техники, приема пищи и ночлега располагать за пределами 350 м от оси крайнего газопровода | На весь период работ |  | Начальник участка |
| 15. | Организовать проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму | До начала работ |  | Начальник отдела пром. безопасности и охраны труда |
| 16. | Проводить оперативный контроль за состоянием пожарной безопасности в местах проведения демонтажных работ, проверять наличие и исправность технических средств предупреждения и тушения пожаров | До начала работ |  | Начальник участка |
| 17. | Обеспечить бригаду первичными средствами пожаротушения | До начала работ |  | Производитель работ |
| 18. | Установить устойчивую 2-х стороннюю связь с диспетчером ЛПУ МГ (ежедневно докладывать о начале, характере и окончании работ) | На весь период работ |  | Начальник участка |

| Разработано: Нач. ПТО СМУ | Проверенно: Начальник ЛЭС ЛПУ МГ |
| --- | --- |
| _______________ | ______________ |
| " " 200_ года | " " 200_ года |

Мероприятия 2

| СОГЛАСОВАНО | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Главный инженер СМУ | Главный инженер ЛПУ МГ |
| ______________ | _____________ |
| " "________200_ г. | " " ________200_ г. |

МЕРОПРИЯТИЯ
к разрешению на производство работ по безопасности передвижения
автомобильной техники по участку км ______ магистрального газопровода обеспечивающие сохранность газопроводов и их сооружений

| N п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Ответственный за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Организационные мероприятия |  |  |
| 1. | Водителей автотехники и машинистов строительных машин ознакомить с данными мероприятиями и схемой движения техники при СМР под роспись | до начала работ | Нач. уч-ка СМУ |
| 2. | Согласовать маршруты движения автотехники к местам производства работ, составить схему | до начала работ | Начальник ЛЭС ЛПУ МГ |
| 3. | При выполнении работ по обозначению оси крайнего газопровода, установить опознавательные знаки и нанести на схему маршрута движения | до начала работ | Начальник ЛЭС ЛПУ МГ Нач.участка СМУ |
| 4. | Схема маршрута движения передается ответственному за выпуск транспортных средств на место производства работ | до начала работ | Линейный механик СМУ |
| 5. | Согласовать места переезда через действующие газопроводы с эксплуатирующей организацией: | до начала работ | Линейный механик СМУ |
| 6. | Устройство переезда оформить актом | до начала работ | Нач.участка СМУ |
| 7. | Наряд-допуск оформлять на каждую единицу техники и на один месяц. В наряде-допуске указывается: скорость до 5 км/час; движение техники одностороннее; движение техники в ночное время запрещено; места стоянок и разворота техники, за пределами 350 м от оси крайнего газопровода | до начала работ | Нач. участка СМУ |
|  | Технические мероприятия |  |  |
| 8. | Обозначить ось действующего м/г через 50 м, на углах поворота и в местах плохой видимости через 50 м опозновательными знаками Н=1,52 м, заготовленные подрядчиком. | до начала работ | Начальник ЛЭС ЛПУ МГ |
| 9. | Выполнить устройство переездов через действующие газопроводы на пикетах, указанных в п.6. Конструкцию переездов принять согласно черт.3604/1-УТЗ-Л.Н1 ОАО "Гипрогазцентр" шириной 5,25 м с устройством колесоотбойников. Переезд обозначить вешками и аншлагом. | Перед началом работ | Производитель работ СМУ |
| 10. | При движении техники в охранной зоне газопровода последняя должна быть оборудована искрогасителями | Во время работы | Нач.участка СМУ |
| 11. | Путь по которому организованно передвижение техники должен быть выровнен, а на слабых грунтах, болотах должна быть выполнена лежневка. | Во время работы | Производитель работ СМУ |
| 12. | Движение техники в ночное время запрещено. В дневное время при сильном тумане или снегопадах скорость движения техники не должно превышать 3 км/час. | Во время работы | Нач.участка СМУ |
| 13. | Движение техники определить только в одном направлении. | Во время работ | Нач.участка СМУ |
| 14. | При движении по косогору а также в гололедицу и сырую погоду запрещается резко менять скорость, выключать сцепление при торможении, делать резкие повороты. | Во время работ | Линейный механник СМУ |
| 15. | Запрещается переезд автотехники и строительных машин через действующий газопровод или наезд на него в местах, необорудованных специальными переездами. До прибытия ответственного лица от Заказчика запрещается самостоятельно выводить застрявшие механизмы или автотехнику, случайно заехавшую на газопровод. | Во время работ | Производитель работ СМУ |

| Разработано: Нач. ПТО СМУ | Проверенно: Начальник ЛЭС ЛПУ МГ |
| --- | --- |
| _______________ | ______________ |
| " " 200_ года | " " 200_ года |

3. БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

3.1. При производстве работ в охранной зоне действующего магистрального газопровода следует руководствоваться действующими нормативными документами:

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство;

ГОСТ 12.3.002-75* "Процессы производственные. Общие требования безопасности";

РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы.

ВСН 51-1-80. Инструкция по производству работ в охранных зонах магистральных трубопроводов Министерства газовой промышленности.

3.2. Перед производством работ в охранной зоне магистрального трубопровода     предприятие обязано получить письменное разрешение от эксплуатирующей организации на производство работ в охранной зоне по установленной форме.

Производство работ без разрешения или по разрешению, срок действия которого истек, запрещается.

3.3.  Не допускается пребывание на месте работы в охранной зоне людей, не имеющих прямого отношения к проводимой работе.

3.4. Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2 метра по обе стороны от действующего магистрального трубопровода, производятся только вручную. Производство земляных работ осуществляется под наблюдением работника ЛПУ МГ.

3.5. Перед началом работ из числа ИТР назначается лицо, ответственное за безопасное производство работ, под постоянным руководством которого должен выполняться весь комплекс работ в охранной зоне магистрального трубопровода.

3.6. Перед началом работ в охранной зоне всем рабочим бригады, а также машинистам всех машин и механизмов, применяемых при строительстве в охранной зоне, выдается наряд-допуск, в котором должны быть указаны мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ. Наряд-допуск выдается на весь срок работы в условиях охранной зоны. В случае изменений условий работы (замена механизмов, марки машин, изменение рельефа местности, грунта, климата и т.п.) наряд-допуск заменяется новым.

3.7. Ответственный исполнитель работ получает наряд-допуск на производство работ в охранной зоне и проводит инструктаж звена исполнителей под роспись. Исполнителей знакомят с местонахождением действующего трубопровода, его основными характеристиками, обозначением на местности и с рабочей технологической картой.

3.8.  Работа кранов-трубоукладчиков и землеройной техники вблизи действующего магистрального трубопровода должна производиться под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ, которое должно указать крановщику (машинисту) место установки машины (механизма), обеспечить выполнение предусмотренных нарядом-допуском условий работы и произвести запись в вахтенном журнале о разрешении работы.

3.9. Проезд землеройных и других машин над действующим трубопроводом допускается только по специально оборудованным переездам, в местах, указанных эксплуатирующей организацией. В местах, не оборудованных переездами через действующие коммуникации, проезд строительной техники запрещен.

3.10. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещения) санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.

Санитарно-бытовые помещения должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи.

Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой. Решения по технике безопасности должны учитываться и находить отражение в организационно-технологических картах и схемах на производство работ.

3.11. В аварийных случаях, требующих безотлагательных ремонтно-восстановительных работ на сооружениях и коммуникациях, расположенных в охранных зонах магистральных трубопроводов, допускается производить эти работы без предварительного согласования с эксплуатирующими организациями при условии выполнения следующих требований:

а) одновременно с направлением рабочих на место аварии, независимо от времени суток, сообщается эксплуатирующей организации о начале работ и о необходимости явки ее представителя на место их проведения;

б) на месте производства аварийных работ обязано постоянно находиться лицо, ответственное за эти работы, которое должно провести инструктаж персонала;

в) до прибытия к месту аварии представителя эксплуатирующей трубопровод организации земляные работы в охранной зоне должны вестись вручную;

г) явившийся на место аварии представитель эксплуатирующей организации обязан указать местонахождение трубопровода и его сооружений, меры по обеспечению их сохранности и присутствовать до окончания работ.

3.12. В случае повреждения трубопровода или обнаружения утечки продукта из него в процессе производства работ весь персонал и технические средства должны быть немедленно отведены за пределы минимальных расстояний, указанных в п.2.6. настоящей ТТК, а эксплуатирующая организация извещена о повреждении (утечке).

До прибытия аварийной ремонтно-восстановительной бригады эксплуатирующей организации руководительстроительных работ должен принять меры по обеспечению охраны аварийного участка для предупреждения доступа в опасную зону посторонних лиц и транспортных средств, а по ее прибытии - принять участие в быстрейшей ликвидации аварии, включая выделение рабочей силы и механизмов.

3.13. При производстве работ в охранных зонах механизированные колонны, трубосварочные и другие базы, стеллажи, стоянки механизмов и машин, склады горюче-смазочных материалов, стройматериалов, оборудования и др., жилые городки и т.п. должны размещаться за пределами минимальных расстояний от оси действующего трубопровода (его объектов) до городов, установленных главой СНиП 2.05.06-85* по проектированию магистральных трубопроводов.

4. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

4.1. ТТК составлена с применением нормативных документов по состоянию на 01.04.2006.

4.2. При разработке Типовой технологической карты использованы:

4.2.1. Б.Ф. Белецкий. Технология и механизация строительного производства.

4.2.2. Справочное пособие к СНиП "Разработка проектов организации строительства и проектов производства работ для промышленного строительства";

4.2.3. ЦНИИОМТП. М., 1987. Методические указания по разработке типовых технологических карт в строительстве;

4.2.4. Правила охраны магистральных трубопроводов;

4.2.5. СНиП 3.01.01-85*. "Организация строительного производства";

4.2.6. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

4.2.7. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Василенко С.Д. - начальник ПТО,
строитель-технолог (стаж 30 лет),
Санкт-Петербург, 2007