СХЕМА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОСНОВАНИЙ И НИЖЕЛЕЖАЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗОЛЯЦИИ И КРОВЛИ

Кровельные и изоляционные работы

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЙ И НИЖЕЛЕЖАЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗОЛЯЦИИ И КРОВЛИ

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Акт, общий журнал работ |
|  | - наличие акта освидетельствования (приемки) на ранее выполненные работы; | Визуальный |  |
|  | - очистку основания от грязи, снега, наледи, обеспыливание; | То же |  |
|  | - установку маячных реек | Визуальный, измерительный |  |
| Выполнение основных работ | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - отклонения поверхности основания кровли (при рулонной и безрулонной изоляции); | Измерительный, технический осмотр, не менее 5 измерений на каждые 70-100 мповерхности или на участке меньшей площади в местах, определяемых визуальным осмотром |  |
|  | - отклонения плоскости основания от заданного уклона (по всей площади); | То же |  |
|  | - толщину элемента конструкции; | " |  |
|  | - толщину грунтовки; | " |  |
|  | - влажность основания при нанесении грунтовки; | Измерительный, технический осмотр, не менее 5 измерений на каждые 50-70 моснования |  |
|  | - прочность сцепления грунтовки с основанием | Технический осмотр |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт освидетельствования скрытых работ |
|  | - соблюдение заданных толщин, плоскостей, отметок и уклонов; | Технический осмотр |  |
|  | - прочность сцепления грунтовки с основанием; | То же |  |
|  | - ровность поверхности подготовки | " |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: линейка, рулетка, отвес, уровень, двухметровая рейка, влагомер. |
| Входной и операционный контроль осуществляют: мастер (прораб), инженер (лаборант) - в процессе работ. Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.04.01-87 пп.2.6, 2.7, табл.2, 3

Допускаемые отклонения:

- поверхности основания кровли и при рулонной и безрулонной изоляции:

- вдоль уклона и на горизонтальной поверхности - ±5 мм;

- поперек уклона и на вертикальной поверхности - ±10 мм;

- плоскости элемента от заданного уклона (по всей поверхности) - 0,2%;

- по толщине элемента конструкции - 10% от проектной;

- по числу неровностей (плавного очертания протяженностью не более 150 мм) на площади поверхности 4 м- не более 2;

- влажность основания перед нанесением грунтовки не должна превышать:

- бетонных - 4%;

- цементно-песчаных, гипсовых и гипсово-песчаных - 5%;

- любых оснований при нанесении составов на водной основе - до появления поверхностно-капельной влаги.

Толщина грунтовки:

- для кровель из наплавляемых материалов - 0,7 мм, предельное отклонение - 5%;

- при огрунтовке отвердевшей стяжки - 0,3 мм, предельное отклонение - 5%;

- при огрунтовке стяжек в течение 4 ч после нанесения раствора - 0,6 мм, предельное отклонение 10%.

Указания по производству работ
СНиП 3.04.01-87 пп.2.4-2.6

Обеспыливание оснований необходимо выполнять перед нанесением огрунтовочных составов.

Огрунтовка поверхности должна быть выполнена сплошной, без пропусков и разрывов. Грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием, на приложенном к ней тампоне не должно оставаться следов вяжущего.

Выравнивающие стяжки следует устраивать захватками шириной 2-3 м по направляющим.

На устройство каждого элемента изоляции, кровли следует составлять акт освидетельствования скрытых работ.