ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТП)

МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЯ С РЯДОВЫМИ ФОНАРНЫМИ БЛОКАМИ РАЗМЕРАМИ 12х12 м

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на один из вариантов производства работ по монтажу конструкций покрытия с рядовыми фонарными блоками размерами 12х12 м.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Фонари

Для освещения помещений верхним естественным светом в покрытиях общественных и промышленных зданий предусматривают проемы, заполняемые специальными конструкциями со светопропускающим ограждением, которые называют световыми фонарями. Фонари, выполняющие функции освещения и проветривания, носят название светоаэрационных.

В промышленных зданиях с технологическими процессами, сопровождающимися выделением большого количества теплоты, газов и пыли, устраивают фонари зачастую только для аэрации помещений.

При проектировании фонарей, т.е. определении их конфигурации, числа и способа размещения в покрытии, учитывают климатические условия района строительства, светотехнические и теплотехнические параметры конструкции фонарей и т.п. Необоснованное размещение фонарей, завышение площадей их светопропускающих ограждений приводят к созданию дискомфортных условий для зрения, перегрев помещений летом и переохлаждение зимой, увеличивает стоимость строительства и эксплуатации зданий.

Светопропускающие материалы для фонарей используют те же, что и в вертикальных светопрозрачных ограждениях, но, кроме того, применяют полимерные материалы (термопласты), которые по сравнению с силикатным стеклом обладают рядом преимуществ: они имеют меньшую массу, лучшие теплотехнические характеристики, более высокую ударопрочность и в то же время обладают хорошими оптическими свойствами, атмосферостойкостью и долговечностью. Из них механизированными методами можно изготовить элементы фонарей требуемой конфигурации: купола, своды, листы со складчатым, коробчатым и другими видами сечений. Это позволяет увеличивать размеры ограждений фонарей, что уменьшает количество стыкуемых элементов, повышает светоактивность фонаря, индустриальность монтажа, сокращает теплопотери.

Световые фонари по характеру поступления естественного света в помещение можно подразделить на три вида: зенитные; прямоугольные, трапециевидные и М-образные надстройки. В случае устройства открывающихся светопрозрачных ограждений эти фонари могут использоваться как светоаэрационные. Открывание элементов ограждения в светоаэрационных фонарях осуществляется специальными механизмами с дистанционным управлением.

Светопрозрачные ограждения отделяют от поверхности кровли бортовым элементом высотой 0,3...1 м, который препятствует проникновению дождевых и талых вод в помещение.

Наиболее просто решаются фонари в плоскости покрытия в зданиях с холодным ограждением из волнистых асбестоцементных или профилированных металлических листов. Кровельные листы заменяют на листы из светопропускающего полимерного материала с профилем, аналогичным профилю кровельного материала и с аналогичным ему креплением к балкам покрытия. В холодных или теплых покрытиях из железобетонных плит и с уклоном не менее 12% они могут быть заменены стекложелезобетонными плитами со стеклоблоками.

Световые фонари в виде надстроек над покрытием устраивают с уклоном светопрозрачного ограждения 25...45° (при уклоне в 45° происходит самопроизвольное сползание снега с ограждения фонаря). Листовое стекло, стеклопакеты, стеклопрофилит или листы из полимерных материалов укладывают через уплотняющие прокладки на каркас фонаря из алюминиевых или гнутых стальных профилей. При ширине фонаря более 6 м этот каркас опирают на специальные конструкции-надстройки, устанавливаемые на несущие элементы основного покрытия. Светопропускающие элементы к профилям каркаса фонаря крепят нащельниками с тщательной герметизацией стыков. Сечения каркаса с профилями из алюминиевого сплава, имеющими систему лотков для сбора и отвода конденсата и атмосферной влаги, которая может проникать через стыки. Лотки горизонтальных профилей расположены выше, чем лотки вертикальных профилей, по которым вода стекает по уклону.

В световых фонарях светопропускающее ограждение укладывают на опорную раму или каркас через уплотнительные прокладки из озоно- и морозостойкой резины и закрепляют посредством нащельников, кляммер и других крепежных элементов с тщательной герметизацией стыков мастиками.

В светоаэрационных фонарях к опорной раме или опорному каркасу крепят остекленную створку. Створки открывают поворотом вокруг их горизонтальной оси или подъемом по вертикали. Аэрацию помещений можно осуществить и установкой жалюзийных решеток в стенке стакана.

Как правило, фонари длиной не более 84 м располагают вдоль продольной оси здания. При большей протяженности зданий устраивают разрыв между торцами фонарей, который соответствует величине шага стропильных конструкций. Фонари шириной 6 м предназначены для освещения помещений с пролетом 12, 18 м, а фонари шириной 12 м - для помещений с пролетами 24, 30, 36 м. Несущие конструкции прямоугольных фонарей выполняют железобетонными или металлическими из холодногнутых или прокатных профилей: в виде фонарных ферм и панелей.

Ограждающие конструкции состоят из покрытия фонарей, аналогичного покрытию здания; бортовых элементов; остекления и торцовых стенок фонаря. Остекление устраивают в переплетах из гнутых стальных или прокатных профилей. Переплеты верхнеподвесные в один или два яруса крепят к горизонтальным элементам фонарной панели. Размеры переплетов для одноярусных фонарей 1,8x6 м, а для двухъярусных - 1,2х6 м.

Трапециевидные фонари отличаются от прямоугольных большей световой активностью, поскольку их остекление располагается к горизонту под углом 70...80°. При этом конструктивное решение фонаря усложняется.

Аэрационные фонари обычно устраивают по типу прямоугольных фонарей. Вместо светопрозрачных ограждений применяют ветроотбойные щиты, представляющие собой металлический каркас, обшитый кровельной листовой сталью или асбестоцементом. Существует несколько способов установки и открывания ветроотбойных щитов с целью предохранения проемов фонаря от задувания ветра, который может уменьшать или исключить воздухообмен в помещении. Однако конструкция ветроотбойных щитов недолговечна и не защищает полностью проемы фонаря от задувания.

На рис.1 представлена конструктивная схема стального каркаса двухпролетного производственного здания, в котором конструкции стропильных ферм, светоаэрационных фонарей, а также необходимых связей - сквозные, а подкрановых балок и надколенников - сплошные. В большепролетных покрытиях используют конструкции различных систем - как плоские, так и пространственные.

Рис.1. Конструктивная схема стального каркаса двухпролетного производственного здания:

1 - стропильная ферма; 2 - колонна; 3 - подкрановая балка; 4 - светоаэрационный фонарь; 5 - связи

Для строповки фонаря применяют траверсы с полуавтоматическими захватами, обеспечивающими дистанционную расстроповку. Стропуют фонарь за верхний пояс, в узлах, где сходятся стойки и раскосы, - за две или четыре точки. Монтаж фонаря выполняет бригада монтажников из пяти человек. К работе также привлекают сварщика (рис.2).

Рис.2. Установка и закрепление фермы блока покрытия фонаря

1 - траверса; 2 - ферма; 3 - канат для разворота; 4 - блок покрытия; 5 - строп

Подъем фонаря машинист крана начинает по команде бригадира. При подъеме фонаря его положение в пространстве регулируют, удерживая от раскачивания, с помощью канатов-оттяжек двое монтажников. На высоте около 0,6 м над местом опирания фонарь принимают двое других монтажников (находящиеся на монтажных площадках, прикрепленных к кровле), наводят его, совмещая риски, фиксирующие геометрические оси нижних поясов фонаря, с рисками осей кровли в верхнем сечении или с ориентированными рисками в опорном узле фонаря и устанавливают в проектное положение. В поперечном и продольном направлении фонарь при необходимости смещают ломом с его предварительным подъемом. Расстроповку осуществляют после установки распорок и приварки опорных частей фонаря к плите покрытия.

Для выверки и регулирования положения фонаря на плите покрытия применяют кондукторы, предварительно установленные на несущих балках.

Соединение опорных частей фонаря с плитой покрытия производится путем сварки их закладных деталей.

После проверки положения конструкций сварщик вместе с одним из монтажников сваривает закладные детали. В каждом узле закладную деталь фонаря приваривают к опорной плите покрытия. Затем снимают все элементы временного крепления, т.е. все инвентарные распорки и расчалки удаляют по мере укладки и приварки плит покрытия.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Технологические схемы монтажа конструкций покрытия с рядовыми фонарными блоками размерами 12х12 м

Схема организации монтажа покрытия с предварительным укрупнением светоаэрационных фонарей

На рис.3 приведена схема организации комплексного монтажа покрытия с предварительно укрупненными фонарями размерами 12х12 м. Монтаж как торцевой, так и рядовых ячеек покрытия ведется в следующем порядке. Сначала устанавливают в проектное положение стропильную ферму, затем укладывают четыре железобетонные плиты покрытия по две с двух сторон фонаря. После этого устанавливают объемный фонарный блок и на него укладывают четыре плиты покрытия. На этом монтажники заканчивают работу в этой ячейке и переходят в смежную ячейку пролета.

Рис.3

1 - зона складирования плит покрытия; 2 - колонна; 3 - зона складирования стропильных ферм; 5 - сани с кондуктором для укрепления и транспортирования фонарей блоками

Монтаж ведется продольным методом, при котором кран движется вдоль пролета корпуса. Кран заходит на холостом ходу в пролет корпуса и, возвращаясь, ведет комплексный монтаж покрытия. Фонарный блок подается на санях в зону работы монтажного крана, в смежный пролет, где его отсоединяют от кондуктора, поднимают краном при помощи траверсы и устанавливают в проектное положение.

Выгрузка и складирование конструкций фонарей и установка фонарных панелей на кондуктор

На рис.4 представлена схема сборочной площадки для предварительного завоза и складирования конструкций и элементов фонаря, укрупнительной сборки панелей и ферм, а также объемных фонарных блоков.

Рис.4

1 - элементы фонарных ферм; 2 - фонарные панели; 3 - транспортное средство; 4 - кран автомобильный К-162 со стрелой длиной 10 м; 5 - место складирования горизонтальных связей; 6 - прогоны; 7 - место складирования вертикальных связей; 8 - траверса; 9 - сани с кондуктором для укрупнения и транспортирования фонарных блоков; 10 - место складирования элементов торцевых панелей; 11 - стенд для укрупнительной сборки панелей и ферм; 12 - приставная лестница

На схеме указаны направления движения транспортных средств при завозе конструкций и элементов фонаря и крана при выполнении работ как по выгрузке и складированию, так и по укрупнению панелей и ферм и установке их в фонарный блок.

Примечание: Перед установкой фонарной панели в блок на панель навешиваются фонарные переплеты с нащельниками.

Укрупнительная сборка фонарной фермы и установка ее на кондуктор

Рис.5

1 - фонарные панели; 2 - фонарная ферма; 3 - приставная лестница; 4 - место складирования горизонтальных связей; 5 - прогоны; 6 - место складирования вертикальных связей; 7 - установленная фонарная панель; 8 - сани с кондуктором для укрупнения и транспортирования фонарных блокад; 9 - место складирования элементов торцевых панелей; 10 - стенд для укрупнительной сборки панелей и ферм; 11 - кран автомобильный К-162; 12 - транспортное средство; 13 - элементы фонарных ферм

Выгрузка и складирование прогонов и установка их в фонарный блок

Условия выгрузки, складирования и укрупнительной сборки блоков 12х12 м представлены на рисунках 5 и 6.

Рис.6

1 - элементы фонарных ферм; 2 - фонарная панель; 3 - место складирования горизонтальных связей; 4 - прогоны; 5 - транспортное средство; 6 - место складирования вертикальных связей; 7 - кран автомобильный К-162; 8 - приставная лестница; 9 - сани с кондуктором для укрупнения и транспортирования фонарных блоков; 10 - установленная фонарная ферма; 11 - место складирования элементов торцевых панелей; 12 - стенд для укрупнительной сборки панелей ферм

Монтаж стропильной фермы. План

Технологическая последовательность монтажа укрупненных блоков фонарей приведена на рис.7-13.

Рис.7

1 - колонна; 2 - штабель плит покрытия; 3 - лестница приставная секционная; 4 - площадка навесная; 5 - стропильная ферма; 6 - траверса; 7 - смонтированное покрытие; 8 - смонтированный торцевой фонарь; 9 - инвентарная распорка; 10 - кран гусеничный КС-8161 БС; 11 - место складирования стропильных ферм; 12 - кассета; 13 - ось движения трактора с блоком


Разрез А-А см. рис.8

Монтаж стропильной фермы. Разрез А-А

Рис.8

1 - колонна; 2 - лестница приставная секционная; 3 - площадка навесная; 4 - стропильная ферма; 5 - траверса; 6 - инвентарная распорка; 7 - оттяжной канат; 8 - кран гусеничный КС-8161 БС; 9 - штабель плит покрытия; 10 - место складирования стропильных ферм; 11 - кассета; 12 - ось движения трактора


Монтаж плит покрытия, примыкающих к фонарю. План

Рис.9

1 - колонна; 2 - штабель плит покрытия; 3 - траверса; 4 - лестница приставная секционная; 5 - площадка навесная; 6 - смонтированная стропильная ферма; 7 - плита покрытия; 8 - временное ограждение; 9 - смонтированное покрытие; 10 - смонтированный торцевой фонарь; 11 - инвентарная распорка; 12 - место складирования стропильных ферм; 13 - кассета; 14 - кран гусеничный КС-8161 БС; 15 - ось движения трактора


Разрез А-А см. рис.10

Монтаж плит покрытия, примыкающих к фонарю. Разрез А-А

Рис.10

1 - колонна; 2 - оттяжной канат; 3 - лестница приставная секционная; 4 - плита покрытия; 5 - временное ограждение; 6 - траверса; 7 - смонтированная ферма; 8 - инвентарная распорка; 9 - кран гусеничный КС-8161 БС; 10 - площадка навесная; 11 - штабель плит покрытия; 12 - стропильные фермы; 13 - кассета; 14 - ось движения трактора

Монтаж рядового фонарного блока. План

Рис.11

1 - колонна; 2 - штабель плит покрытия; 3 - лестница приставная секционная; 4 - смонтированное покрытие; 5 - временное ограждение; 6 - смонтированный торцевой фонарь; 7 - траверса; 8 - рядовой фонарный блок; 9 - площадка навесная; 10 - кран гусеничный КС-8161 БС; 11 - место складирования стропильных ферм; 12 - трактор; 13 - сани с кондуктором 14 - кассета


Разрез А-А см. рис.12

Монтаж рядового фонарного блока. Разрез А-А

Рис.12

1 - колонна; 2 - приставная лестница секционная с двумя площадками; 3 - временное ограждение; 4 - смонтированное покрытие; 5 - рядовой фонарный блок; 6 - траверса; 7 - площадка навесная; 8 - кран гусеничный КС -8161 со стрелой длиной 35 м и гуськом 24, 43 м; 9 - инвентарная рама; 10 - кассета; 11 - стропильные фермы; 12 - штабель плит покрытия; 13 - кондуктор для укрупнительной сборки фонарей блоками; 14 - сани

Монтаж плит покрытия фонаря

Рис.13

1 - колонка; 2 - штабель плит покрытия; 3 - траверса; 4 - лестница приставная, секционная; 5 - приставная лестница; 6 - временное ограждение; 7 - смонтированное покрытие; 8 - смонтированный торцевой фонарь; 9 - площадка навесная; 10 - гусеничный кран КС-8161 БС; 11 - место складирования стропильных ферм; 12 - кассета; 13 - ось движения трактора

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

4.1. Контроль и оценку качества работ при монтаже фонаря выполняют в соответствии с требованиями нормативных документов:

- СНиП 12-01-2004 Организация строительства;

- СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

4.2. С целью обеспечения необходимого качества монтажа фонаря, монтажно-сборочные работы должны подвергаться контролю на всех стадиях их выполнения. Производственный контроль подразделяется на входной, операционный (технологический), инспекционный и приемочный. Контроль качества выполняемых работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля и возлагается на руководителя производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего монтажные работы.

4.3. Укрупненный блок фонаря, поступающий на объект, должен отвечать требованиям рабочих чертежей.

До проведения монтажных работ фонаря, соединительные детали, арматура и средства крепления, поступившие на объект, должны быть подвергнуты входному контролю. Количество изделий и материалов, подлежащих входному контролю, должно соответствовать нормам, приведенным в технических условиях и стандартах. Этот контроль проводится с целью выявления отклонений от этих требований.

Входной контроль поступающих деталей фонаря осуществляется внешним осмотром и путем проверки их основных геометрических размеров, наличия закладных деталей, фиксирующих и строповочных устройств. Необходимо также удостовериться, что стальные закладные детали имеют защитное антикоррозийное покрытие. Закладные детали, монтажные петли и строповочные отверстия должны быть очищены от бетона. Каждое изделие должно иметь маркировку, выполненную несмываемой краской.

Соединительные детали, а также средства крепления, поступившие на объект, должны иметь сопроводительный документ (паспорт), в котором указываются наименование конструкции, ее марка, масса, дата изготовления. Паспорт является документом, подтверждающим соответствие конструкций рабочим чертежам, действующим ГОСТам или ТУ.

Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал учета входного контроля материалов и конструкций.

4.4. В процессе монтажа необходимо проводить операционный контроль качества работ. Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры по их устранению и предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера, прораба в соответствии со Схемой операционного контроля качества монтажа фонаря.

При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять соответствие выполнения основных производственных операций по монтажу требованиям, установленным строительными нормами и правилами, рабочим проектом и нормативными документами.

Перед установкой фонаря тщательно проверяют качество опорных поверхностей их высотные отметки. Выверка фонаря заключается в проверке правильности его установки в плане и по высоте. При выверке необходимо проверить вертикальность плоскости фонаря и прямолинейность поясов для каждой установленной фермы. Прямолинейность поясов проверяют натяжением стальных проволок или шнура между опорными узлами фонаря, а вертикальность - теодолитом. Не допускается применение не предусмотренных проектом подкладок для выравнивания монтируемых элементов по отметкам без согласования с проектной организацией.

Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в Журнале работ по монтажу строительных конструкций.

4.5. По окончании монтажа фонаря выполненные работы принимают по акту, к которому прилагают:

- деталировочные чертежи фонаря;

- журнал работ по монтажу строительных конструкций;

- акты приемки скрытых работ;

- акт промежуточной приемки смонтированного фонаря;

- исполнительную схему инструментальной проверки смонтированного фонаря с нанесением на нее отклонений от проекта, допущенных в процессе монтажа.

Для устройства верхнего естественного освещения и вентиляции помещений, избытки явного тепла в которых превышают 23 Вт/м, как правило, должны применяться прямоугольные одноярусные светоаэрационные фонари (рис.14). Техническая документация на эти конструкции представлена в альбомах серий 1.464.2-25.93, 1.464-11/82, 1.464-13/82 и 1.464.3-22.

Рис.14. Одноярусный светоаэрационный фонарь:

1 - несущие элементы; 2 - механизм открывания; 3 - рамочный створный элемент; 4 - светопропускающее заполнение; 5 - покрытие; 6 - защитная сетка

Двухъярусные светоаэрационные фонари (серия 1.464-13/82) могут применяться только при соответствующем технико-экономическом обосновании целесообразности их использования.

Светоаэрационные фонари должны располагаться по оси пролетов здания. Длина фонарей не должна превышать 120 м. Расстояние между торцами фонарей, а также от торца фонаря до наружной стены должно быть не менее 6 м.

Открывание створок фонарей должно быть механизированным (с включением механизмов открывания из помещений) и дублировано ручным управлением.

Для открывания фонарей рекомендуется применять механизмы реечного типа (серия 1.464.2-25.93, вып.5).

С внутренней стороны остекления светоаэрационных фонарей должна устанавливаться защитная металлическая сетка с размерами ячеек не более 50х50 мм из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм. Сетка должна располагаться вертикально вдоль внутренней стороны несущих стоек фонаря на высоту не менее 1/3 высоты светового проема.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

5.1. Потребность в машинах и оборудовании.

5.1.1. Механизация строительных и специальных строительных работ должна быть комплексной и осуществляться комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.

5.1.2. Средства малой механизации, оборудование, инструмент и технологическая оснастка, необходимые для выполнения монтажных работ, должны быть скомплектованы в нормокомплекты в соответствии с технологией выполняемых работ.

5.1.3. Примерный перечень основного необходимого оборудования, машин, механизмов и инструментов для производства монтажных работ приведен в таблице 5.1.

Таблица 5.1

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т

Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т

Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т

Аппарат для газовой сварки и резки

Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30

Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

МАТЕРИАЛЫ

Канаты пеньковые пропитанные

Кислород технический газообразный

Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм

Швеллеры N 40 из стали марки Ст0

Электроды диаметром 4 мм Э42

Болты с гайками и шайбами строительные

Гвозди строительные

Пропан-бутан, смесь техническая

Растворитель марки Р-4

Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта

Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая

Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

Конструкции стальные

Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм, диаметром 5,5 мм

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве монтажных работ следует руководствоваться действующими нормативными документами:

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

Основные требования указанных документов:

- установка и крепление плоскостных и отдельных элементов фонаря в процессе укрупнительной сборки на кондукторе, а также установка и крепление фонарных блоков должны производиться монтажниками с люлек, лестниц или подмостей; во время установки фонарного блока монтажники могут находиться на ранее смонтированных плитах покрытия;

- навесные лестницы, подмости, люльки и другие монтажные приспособления, необходимые для работы монтажников в процессе монтажа объемных блоков, следует устанавливать внизу до подъема монтируемых блоков;

- переход монтажников по установленным конструкциям, не имеющим ограждений, запрещается;

- крайние плиты покрытия и фонарей следует монтировать с заранее установленными с наружной стороны ограждениями;

- работы по приему, установке и креплению фонарного блока монтажники обязаны выполнять, предварительно закрепив карабины предохранительных поясов за стальной страховочный канат или монтажные петли плит покрытия;

- смонтированный фонарный блок можно расстроповывать только после крепления его к опорным поверхностям согласно проекту.

6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ, назначенных приказом. Ответственное лицо осуществляет организационное руководство монтажными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.

6.4. Решения по технике безопасности должны учитываться и находить отражение в организационно-технологических картах и схемах на производство работ.

6.5. Монтажные работы следует вести только при наличии проекта производства работ, технологических карт или монтажных схем. При отсутствии указанных документов монтажные работы вести запрещается.

В проектах производства работ следует предусматривать рациональные режимы труда и отдыха в соответствии с различными климатическими зонами страны и условиями труда.

Порядок выполнения монтажа, определенный проектом производства работ, должен быть таким, чтобы предыдущая операция полностью исключала возможность опасности при выполнении последующих.

6.6. Монтаж должны проводить монтажники, прошедшие специальное обучение и ознакомленные со спецификой монтажа конструкций.

Работы по монтажу конструкций разрешается производить только исправным инструментом, при соблюдении условий его эксплуатации.

6.7. Перед допуском к работе по монтажу конструкций руководители организаций обязаны обеспечить обучение и проведение инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. Ответственность за правильную организацию безопасного ведения работ на объекте возлагается на производителя работ и мастера.

6.8. Рабочие, выполняющие монтажные работы, обязаны знать:

- опасные и вредные для организма производственные факторы выполняемых работ;

- правила личной гигиены;

- инструкции по технологии производства монтажных работ, содержанию рабочего места, по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности:

- правила оказания первой медицинской помощи.

6.9. В целях безопасности ведения работ на объекте бригадир обязан:

- перед началом смены лично проверить состояние техники безопасности во всех рабочих местах руководимой им бригады и немедленно устранить обнаруженные нарушения. Если нарушения не могут быть устранены силами бригады или угрожают здоровью или жизни работающих, бригадир должен доложить об этом мастеру или производителю работ и не приступать к работе;

- постоянно в процессе работы обучать членов бригады безопасным приемам труда, контролировать правильность их выполнения, обеспечивать трудовую дисциплину среди членов бригады и соблюдение ими правил внутреннего распорядка и немедленно устранять нарушения техники безопасности членами бригады;

- организовать работы в соответствии с проектом производства работ;

- не допускать до работы членов бригады без средств индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви;

- следить за чистотой рабочих мест, ограждением опасных мест и соблюдением необходимых габаритов;

- не допускать нахождения в опасных зонах членов бригады или посторонних лиц. Не допускать до работы лиц с признаками заболевания или в нетрезвом состоянии, удалять их с территории строительной площадки.

6.10. Лицо, ответственное за безопасное производство работ, обязано:

- ознакомить рабочих с Рабочей технологической картой под роспись;

- следить за исправным состоянием инструментов, механизмов и приспособлений;

- разъяснить работникам их обязанности и последовательность выполнения операций.

6.11. Перед началом работ машинист грузоподъемного крана должен проверить:

- механизм крана, его тормоза и крепление, а также ходовую часть и тяговое устройство;

- смазку передач, подшипников и канатов;

- стрелу и ее подвеску;

- состояние канатов и грузозахватных приспособлений (траверс, крюков).

6.12. Для безопасного выполнения монтажных работ кранами их владелец и организация, производящая работы, обязаны обеспечить соблюдение следующих требований:

а) на месте производства работ по монтажу конструкций, а также на кране не должно допускаться нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к производимой работе;

б) строительно-монтажные работы должны выполняться по проекту производства работ, в котором должны предусматриваться:

- соответствие устанавливаемого крана условиям строительно-монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету (грузовая характеристика крана);

- обеспечение безопасных расстояний от сетей и воздушных линий электропередачи, а также безопасных расстояний приближения крана к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов;

- перечень применяемых грузозахватных приспособлений и графическое изображение (схема) строповки грузов;

- места и габариты складирования грузов, подъездные пути и т.д.;

- мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, где установлен кран (ограждение строительной площадки, монтажной зоны и т.п.).

6.13. При производстве работ по монтажу конструкций необходимо соблюдать следующие правила:

- нельзя находиться людям в границах опасной зоны. Радиус опасной зоны ,

где  - граница опасной зоны;

- при работе со стальными канатами следует пользоваться брезентовыми рукавицами;

- запрещается во время подъема грузов ударять по стропам и крюку крана;

- запрещается стоять, проходить или работать под поднятым грузом;

- запрещается оставлять грузы лежащими в неустойчивом положении;

- машинист крана не должен опускать груз одновременно с поворотом стрелы;

- не бросать резко опускаемый груз.

Требования пожарной безопасности, предъявляемые к фонарям

Общая площадь светопропускающих элементов таких фонарей не должна превышать 15% общей площади покрытия.

Площадь проема одного фонаря должна быть не более 12 м при удельной массе светопропускающих элементов не более 20 кг/м и не более 18 м при удельной массе светопроускающих элементов не более 10 кг/м. При этом рулонная кровля должна иметь защитные покрытия из гравия или крупнозернистой посыпки.

Расстояние в свету между фонарями должно составлять не менее 6 м при площади проемов от 6 до 18 м и не менее 3 м при площади проемов до 6 м.

При совмещении фонарей в группы они принимаются за 1 фонарь, к которому относятся все указанные ограничения.

Между фонарями со светопропускающими заполнениями из материалов групп Г3 и Г4 в продольном и поперечном направлении покрытия здания должны не более чем через 54 м устраиваться разрывы шириной не менее 6 м. Расстояние по горизонтали от противопожарных стен до фонарей должно составлять не менее 5 м.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица ГЭСН 09-03-021 Монтаж каркасов фонарей

Состав работ:

01. Установка и крепление каркасов фонарей. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозийное покрытие сварных швов.

Измеритель: 1 т конструкций

|  | Монтаж каркасов фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм: |
| --- | --- |
| 09-03-021-02 | до 12 м |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 09-03- 021-02 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,05 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 4 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 6,83 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 1,23 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,12 |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 5,48 |
| 030204 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 100 т | маш.-ч | 0,28 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,12 |
| 040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.-ч | 0,09 |
| 041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 0,01 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,19 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,0001 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м | 0,86 |
| 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0,00003 |
| 101-1019 | Швеллеры N 40 из стали марки Ст0 | т | 0,00194 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,00025 |
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | П |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00001 |
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,26 |
| 101-2467 | Растворитель марки Р-4 | т | 0,0006 |
| 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м | 0,0008 |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 0,00031 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 0,0004 |
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 |
| 508-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм, диаметром 5,5 мм | 10 м | 0,0187 |

Технико-экономические показатели монтажа светоаэрационных фонарей объемными блоками, укрупняемыми как в зоне, так и вне зоны монтажа (в ценах 1982 г.)

| Размеры фонарей (ширинадлина), м | Затраты труда, чел.-час | Время работы крана, маш.-час | Годовой экономический эффект по вариантам, руб. (расчеты ЦНИИОМТП) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Варианты монтажа | Варианты монтажа | второй относительно первого | третий относительно второго |
|  | первый | второй | третий | первый | второй | третий |  |  |
| 12х6 | 87,5 | 69,8 | 60,58 | 18,7 | 14,74 | 12,75 | 12100 | 16297 |
| 12х12 | 99,6 | 84,8 | 73,82 | 18,32 | 16,15 | 15,07 | 8010 | 13032 |

Примечания.

1. Годовой экономический эффект приведен из расчета монтажа 225 фонарей в год.

2. Варианты монтажа:

первый - монтаж светоаэрационных фонарей укрупненными плоскостными элементами;

второй - то же, объемными блоками, собираемыми в зоне работы монтажного крана;

третий - то же, укрупненными блоками, собираемыми на стационарной площадке и доставляемыми в зону работы крана.

| N п/п | Обоснование, шифр ЕНиР, ГЭСН | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | на единицу измерения | Затраты труда на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | чел.-ч | маш.-ч | чел.-ч | маш.-ч |
| 1 | 09-03-021-2 | Монтаж каркасов фонарей для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 12 м | 1 т | 10,0 | 23,05 | 7,02 | 230,50 | 70,2 |
|  |  | ИТОГО: | т | 10,0 |  |  | 230,50 | 70,2 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84 ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия.

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.

ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

Техинформация СКС "Стройтехнолог".

Документы БД "Техэксперт".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2011