ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

МОНТАЖ ПВХ ПАНЕЛЕЙ НА ПОТОЛОК КУХНИ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на облицовку потолка кухни пластиковыми панелями ПВХ.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

Исходные данные: кухня размером 3,44х3,44, высота потолка - 2,70. Панели ПВХ для потолка купили длиной 4 м, шириной 25 см, модель "Фиалка розовая".

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Рис.1. ПВХ панели потолочные

Для финишной облицовки потолка применяются потолочные панели ПВХ, которые также используют и для отделки стен. Название потолочных они приобрели благодаря наиболее частому употреблению для верхнего монтажа, так как такие панели не являются ударопрочными, и на стены их используют не так уж часто. Данная продукция выпускается в широком цветовом ассортименте и бывает матовой, полуглянцевой и глянцевой.

Пластиковые панели для потолка могут существенно отличаться по ширине, цвету и текстуре, они могут имитировать дерево, мрамор или другие популярные в отделке интерьера материалы. Потолочные ПВХ-панели бывают глянцевые, покрытые специальным лаком, или матовые.

Если говорить об эксплуатационных свойствах потолков, облицованных пластиковыми ПВХ-панелями, то их главным преимуществом является превосходная влагоустойчивость и легкость ухода, благодаря чему потолки из ПВХ-панелей нашли свое применение в ванных комнатах и туалетах, а также на кухне и в прихожих. Многие используют пластиковые панели для облицовки лоджий и балконов, хотя, многие ПВХ-панели, особенно эксклюзивные серии ведущих мировых производителей, способны украсить собой потолок гостиной, спальни или рабочего кабинета.

Подвесная потолочная конструкция с применением ПВХ-панелей способна скрыть любые, даже самые масштабные и существенные дефекты потолка, кроме того под пластиковыми панелями достаточно легко скрыть инженерные коммуникации - труби, кабели и электропроводку, в них же можно вмонтировать и элементы точечного освещение - галогенные светильники. Некоторые виды пластиковых панелей намеренно подчеркивают их наборной вид, создавая, например, иллюзию обшивки деревянными досками. Другие, напротив, придают потолку монолитный и целостный вид, особенно при беглом взгляде.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Монтаж ПВХ панелей

1. Обрешетка. Панели будут крепиться к деревянным брускам, поэтому сначала прикрепляют их к потолку.

Рис.2. Крепление деревянных брусков к потолку

Для более тяжелых панелей, например, алюминиевых, нужны металлические направляющие, легкие панели ПВХ проще крепить к дереву. Толщина обрешетки зависит от того, насколько можно опустить потолок. Если есть консоли, то потолок можно опустить почти на 10 см, бруски прикрепить сначала вдоль помещения, потом на них - в противоположном направлении с шагом 50 см.

Рис.3. Обрешетка

Чтобы потолок был ровным, обрешетку нужно выставить по уровню. Между брусками можно сделать вкладыши, чтобы их выровнять.

Рис.4. Выравнивание обрешетки по уровню

Важно не упустить: нужно нашить бруски в местах, где будут крепиться карниз для штор и люстра. Главная сложность этого этапа - выравнивание брусков по уровню.

2. Крепление панелей. Панели нужной длины легко отпилить ножовкой. Между стеной и краями панелей оставляем небольшой зазор (примерно 0,5 см) для усадки.

Рис.5. Крепление панелей

Сначала к стене прикрепляются уголки, в которые вставляется панель со стороны паза, затем другую сторону панели (гребень) прикрепляем мебельным степлером.

Рис.6. Крепление панели к обрешетке мебельным степлером

Паз следующей панели вставляется в прикрепленный гребень. Важно не оставить зазора: чем плотнее прилегают панели, тем ровнее потолок.

Рис.7. Паз следующей панели вставляется в прикрепленный гребень

Сложность этого момента: длинные панели должны придерживать помощники. Помочь может специальное приспособление.

Рис.8. Для придерживания может использоваться специальное приспособление

Монтаж такого потолка - быстрый процесс. Задержка будет только в месте, где должна крепиться люстра. Здесь нужно сделать в панели отверстие, через него пропустить электрический шнур.

Рис.9. Отверстие для электрического шнура

Главная сложность этого этапа - гребень одной панели нужно плотно вставлять в паз другой, чтобы не было зазоров.

3. Оформление краев. Когда монтаж панелей ПВХ на потолок закончен, остается закрыть неровные края. Для этого можно использовать П-образные уголки или потолочный плинтус. Главная сложность с уголками - в них нужно аккуратно вставить край панелей, затем прикрепить уголок к стене.

Рис.10. Когда монтаж панелей ПВХ на потолок закончен, остается закрыть неровные края

Может возникнуть вопрос, насколько эта конструкция прочная. Не вдаваясь в вычисления, могу сказать: в прихожей подвесной потолок из панелей ПВХ (ширина 2,25 м) у нас уже два с половиной года. Не провисает и не отслаивается. Чистый и аккуратный.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

Перед началом монтажа панели должны отлежаться в помещении, где проводятся работы, не менее 2 суток в зимнее время, и не менее 12 часов летом.

Облицовочный материал следует разрезать ножовкой с мелкими зубьями.

Размер обрезанной панели должен быть на 5-10 мм меньше необходимого фактически.

Крепеж следует располагать под прямым углом к рейкам обрешетки для предотвращения напряжения в панелях.

Способ фиксации ПВХ панелей на каркасе (обрешетке) зависит от материала, из которого он изготовлен. Последняя панель к каркасу не крепится. Она заводится в паз декоративной планки и фиксируется в замке с предыдущей панелью.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

- Панели ПВХ - 14 шт.;

- Пластиковые П-образные уголки или потолочный плинтус;

- Деревянные бруски 5 см для обрешетки;

- Саморезы.

Виды ПВХ-профилей

Рис.11. Виды ПВХ-профилей. Для чего они служат:

1 - стартовый профиль, встречается наиболее часто. Служит он для закрытия торцов панелей, например, крепится на потолок по периметру помещения; 2 - F-профиль предназначен, опять же, для закрытия торцов панелей на внешних углах при переходе в другие плоскости. То есть, к примеру, одна стена обшивается ПВХ-панелями, а та, что за углом - нет; 3 - H-профиль еще называется соединительным. Как можно догадаться, он используется для наращивания длины панелей; 4 - внешний пластиковый уголок (внутренний выглядит примерно так же). Закрывает торцы панелей на внешних (и, соответственно, внутренних) углах; 5 - пластиковый потолочный плинтус. По сути это тот же стартовый профиль, но немного облагороженный; 6 - универсальный пластиковый уголок

Инструменты для установки обрешетки и монтажа панелей:

электродрель и набор сверл;

шуруповерт или отвертки;

электролобзик;

ножовки по металлу и дереву;

уровень строительный;

отвес;

угольник;

стусло;

строительный степлер (если панели будут крепиться скобами);

молоток;

пассатижи;

рулетка;

карандаш, мел;

стремянка или лестница.

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. Монтаж панелей ПВХ следует выполнять с соблюдением требований СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство".

6.2. К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и признанные годными, получившие знания по безопасным методам и приемам труда согласно ГОСТ 12.0.004-90 "ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения", сдавшие экзамены квалификационной комиссии в установленном порядке и получившие удостоверение на право производства работ и прошедшие вводный инструктаж по безопасности труда и производственной санитарии.

6.3. Работы осуществляют с применением ручного и механизированного инструмента. Ручной инструмент должен быть прочным, надежным и удобным в работе. Использовать инструмент нужно только по назначению. Деревянные рукоятки ручных инструментов должны быть изготовлены из сухой древесины твердых и вязких пород, и не иметь сучков, трещин и сколов.

Применение механизированного инструмента допускается только в соответствии с требованиями, указанными в паспорте и инструкции по эксплуатации завода-изготовителя.

Инструмент необходимо систематически и своевременно проверять и ремонтировать. Выдаваемый инструмент должен быть исправен.

6.4. К работе с механизированным инструментом допускаются лица, имеющие соответствующее удостоверение на право пользования им.

6.5. Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

6.6. При производстве погрузочно-разгрузочных работ руководствоваться требованиями ГОСТ 12.3.009-76* иСНиП 12-03-2001.

6.7. Производство работ на высоте более 1,3 м от пола следует выполнять с монтажных столиков или с инвентарных сборно-разборных передвижных подмостей. Работать с приставных лестниц запрещается.

6.8. При работе с электрифицированным инструментом в помещениях без повышенной опасности допускается применять электроинструмент, работающий при напряжении 220 В, с обязательным использованием диэлектрических перчаток, галош или ковриков и заземлением корпуса инструмента. В особо опасных помещениях необходимо применять электроинструмент, работающий при напряжении 42 В.

6.9. Перед началом работы с электроинструментом рабочий должен: надеть спецодежду, проверить исправность средств индивидуальной защиты, получить инструктаж о безопасных способах производства работ с электроинструментом, осмотреть и проверить электроинструмент на холостом ходу.

При обнаружении неисправностей электроинструмента работы прекратить и сообщить об этом мастеру или производителю работ.

6.10. При прекращении подачи напряжения во время работы электроинструмент следует выключить и отключить от электросети.

6.11. Персонал, работающий на электроинструментах, должен иметь II категорию по электробезопасности.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Таблица ГЭСН 15-01-050 Облицовка стен и откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов

Состав работ:

для нормы 1:

01. Раскрой пластика и листов. 02. Антисептирование пробок и реек. 03. Устройство и крепление обрешетки. 04. Установка и крепление листов пластика. 05. Установка раскладок.

для нормы 2:

01. Раскрой пластика и листов. 02. Антисептирование пробок и реек. 03. Устройство и крепление обрешетки. 04. Установка и крепление листов пластика. 05. Установка нащельников.

Измеритель: 100 м облицовки

|  | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: |
| --- | --- |
| 15-01-050-01 | по деревянной обрешетке |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 15-01- 050-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 50,15 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,6 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,11 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,11 |
| 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 0,14 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 14,59 |
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,26 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,76 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1484 | Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм | т | 0,00009 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м | 0,0005 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,25 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,00011 |
| 101-9155 | Листы облицовочные декоративные | м | 101,4 |
| 101-9156 | Раскладки поливинилхлоридные горизонтальные | м | 88,21 |
| 101-9157 | Раскладки поливинилхлоридные вертикальные | м | 40,4 |
| 101-9732 | Грунтовка | т | - |
| 102-0026 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м | 0,005 |
| 113-1777 | Паста антисептическая | т | 0,00326 |
| 113-9045 | Клей | кг | 0,36 |
| 203-0340 | Нащельник размером 40х13 мм | м | - |
| 203-9007 | Рейки деревянные | м | 0,03 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия.

ГОСТ 30244-94 Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.

ГОСТ 30402-96 Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 О противопожарном режиме.

СТ СРО ОСМО-2-001-2010 Стандарт саморегулирования. Электробезопасность. Общие требования на производственных объектах организаций выполняющих работы, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства.