СХЕМЫ ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Земляные работы

ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА

Состав операций и средства контроля

| Этапы работ | Контролируемые операции | Контроль (метод, объем) | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: |  | Общий журнал работ, акт освидетельствования скрытых работ |
|  | - освидетельствование ранее выполненных земляных работ; | Визуальный |  |
|  | - чистоту основания и промерзания грунта (в зимнее время); | То же |  |
|  | - наличие в проекте данных о типах и характеристиках грунтов для обратных засыпок, указаний по опытному уплотнению | " |  |
| Засыпка пазух котлована и траншей | Контролировать: |  | Общий журнал работ |
|  | - гранулометрический состав грунта, предназначенного для устройства обратных засыпок (при необходимости); | Измерительный и регистрационный по указаниям проекта |  |
|  | - содержание в грунте древесины, волокнистых материалов, гниющего или легкосжимаемого строительного мусора; | Визуальный, ежесменный |  |
|  | - содержание мерзлых комьев в обратных засыпках; | Визуальный |  |
|  | - размер твердых включений, в т.ч. мерзлых комьев; | То же |  |
|  | - наличие снега и льда в обратных засыпках и их основаниях; | " |  |
|  | - температуру грунта, отсыпаемого и уплотняемого при отрицательной температуре воздуха; | Измерительный, периодический |  |
|  | - среднюю по проверяемому участку плотность сухого грунта обратных засыпок | То же |  |
| Приемка выполненных работ | Проверить: |  | Акт приемки выполненных работ |
|  | - соответствие физико-механических характеристик отсыпаемого и уплотненного грунта требованиям проекта | Лабораторный контроль |  |
| Контрольно-измерительный инструмент: нивелир; плотномер ГРПТ-2, ППГР-1; влагомер ПННВ-1, ВПГР-1. |
| Входной и операционный контроль осуществляют мастер (прораб). Приемочный контроль осуществляют: работники службы качества, мастер (прораб), представители технадзора заказчика. |

Технические требования
СНиП 3.02.01-87 пп.4.15, 4.26

Содержание мерзлых комьев для наружных пазух зданий и верхних зон траншей с уложенными коммуникациями не должно быть более 20% от общего объема.

Размер твердых включений, в т.ч. мерзлых комьев, не должен превышать 2/3 толщины уплотненного слоя, но не более 30 см.

Гранулометрический состав грунта должен соответствовать проекту (отклонения допускаются не более чем в 20% определений).

Средняя по проверяемому участку плотность сухого грунта обратных засыпок должна быть не ниже проектной (отклонения допускаются в значениях плотности ниже проектных на 0,06 г/см в отдельных определениях, но не более чем в 20% определений).

Не допускается:

- содержание в грунте древесины, гниющего или легкосжимаемого строительного мусора;

- наличие снега и льда в обратных засыпках и их основаниях;

- содержание мерзлых комьев для пазух внутри здания.

Указания по производству работ
СНиП 3.02.01-87 пп.4.9-4.11, 4.15

Засыпку траншей с уложенными трубопроводами следует производить в две стадии:

- на первой стадии выполняется засыпка нижней зоны немерзлым грунтом, не содержащим твердых включений размером свыше 1/10 диаметра асбестоцементных, пластмассовых, керамических, железобетонных труб, на высоту 0,5 м над верхом трубы, а для прочих труб - грунтом без включений размером свыше 1/4 их диаметра на высоту 0,2 м над верхом трубы с подбивкой пазух и послойным его уплотнением до проектной плотности с обеих сторон трубы;

- на второй стадии выполняется засыпка верхней зоны траншеи грунтом, не содержащим твердых включений размером свыше диаметра трубы.

Засыпку траншей с непроходными каналами следует производить в две стадии:

- нижняя зона на высоту 0,2 м над верхом канала засыпается немерзлым грунтом, не содержащим твердых включений размером свыше 1/4 высоты канала, но не более 20 см, с послойным его уплотнением до проектной плотности с обеих сторон канала;

- верхняя зона заполняется грунтом, не содержащим твердых включений размером свыше 1/2 высоты канала.

Обратная засыпка траншей, на которые передается только собственный вес грунта, может выполняться без уплотнения грунта, но с отсыпкой по трассе траншеи валика, размеры которого должны определяться с учетом последующей естественной осадки грунта.

Обратную засыпку узких пазух при невозможности уплотнения грунта имеющимися средствами следует выполнять малосжимаемыми грунтами (песком, щебнем) с проливкой водой.