УСТАНОВКА ПОРТАЛЬНЫХ СВОБОДНОСТОЯЩИХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР

СОК-BЛ-15

|  | КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| --- | --- |
| 1 | Отклонение опоры от вертикали | 1:100 Н |
| 2 | Выход опоры из створа (мм) | 200 |
| 3 | Смещение стоек опоры от проектной оси траверсы (мм) | ±50 |
| 4 | Отклонение от проектного расстояния между стойками опоры (мм) | ±100 |
| 5 | Отклонение траверсы от горизонтали (мм) | 50 |
| 6 | Разность отметок траверс в местах прикрепления их к стойкам опоры (мм) | 80 |
| 7 | Крутизна откосов (отношение высоты откоса к основанию) | 1/1,5 |

| ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОПЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ | Установка опоры | Монтаж средних тяг и траверс | Заполнение пазух между опорой и стенками котлована | Обвалование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СОСТАВ КОНТРОЛЯ (что проверяется) | Вертикаль- ность | Створность | Разворот стоек | Расстояние между стойками | Горизонталь- ность траверс | Сопряжение траверс | Затяжка гаек раскерновка | Плотность грунта | Крутизна откосов |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КОНТРОЛЯ (чем проверяется) | Отвес Теодолит | Геодезическая рейка Теодолит | Теодолит | Рулетка PC-20 | Теодолит | Теодолит | Визуально | Щуп | Шаблон |
| ВИД КОНТРОЛЯ (режим и периодичность) | Сплошной в процессе работы | Сплошной в процессе работы | Выборочный в процессе работы в 4 местах по периметру засыпки | Выборочный в процессе работы по визуальной оценке |
| КТО КОНТРОЛИРУЕТ | Мастер | Мастер | Бригадир | Бригадир |
| ГДЕ РЕГИСТРИ- РУЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ (исполнительная документация) | Журнал по монтажу железобетонных опор | Журнал по монтажу железобетонных опор | Акт на скрытые работы | - |