#G0

КАТАЛОГ ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ МАШИН. ГУСЕНИЧНЫЕ СТРЕЛОВЫЕ КРАНЫ И КРАНЫ-ЭКСКАВАТОРЫ

2.1. Принципиальная схема гусеничных стреловых кранов

2.2. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СТРЕЛОВЫХ КРАНОВ И КРАНОВ-ЭКСКАВАТОРОВ

| #G0Технические характеристики | Марка крана |
| --- | --- |
|  | #M12293 0 812400789 0 0 0 0 0 0 0 238748360Э-652Б#S | #M12293 0 812400789 0 0 0 0 0 0 0 366281639КМ-602А#S | #M12293 0 812400789 0 0 0 0 0 0 0 239796797Э-10011#S | #M12293 0 812400789 0 0 0 0 0 0 0 348062573МКГ-16#S | #M12293 0 812400789 0 0 0 0 0 0 0 324141754Dier-65-1#S |
| Грузоподъемность, т | при наибольшем вылете |  | 2,7 | 2,76 | 3,7 | 3,1 | 2,8 |
|  | максимальная |  | 10 | 12 | 15 | 16 | 16 |
|  | при передвижении кранах |  | 9 | 10,8 | 13,5 | 14,4 | 14,4 |
| Вылет, м | наибольший |  | 10 | 10 | 12 | 10 | 11,6 |
|  | наименьший |  | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 4 | 3,5 |
| Высота подъема крюка, м | при наибольшем вылете |  | 3,7 | 4,2 | 5,8 | 6,5 | 7,3 |
|  | при наименьшем вылете |  | 9,2 | 9,6 | 9,2 | 10 | 13 |
| Длина стрелы, м | основной |  | 10 | 10 | 12,5 | 11 | 12 |
|  | удлиненной |  | 18 | 13; 15; 18; 21 | 15; 17,5; 20; 25 | 18,5 | 14; 16; 18; 20 |
| Длина башни |  | - | - | - | - | - |
| Длина гуська |  | - | - | 5 | - | - |
| Скорость | подъема, м/мин |  | 10,8-15,6 | 14,4 | 10,4 | 1,23-8,05 | 10; 13,3; 20; 40; |
|  | опускания, м/мин |  | 8,4-9,6 |  | 16,8 | 1,4-8,8 |  |
|  | поворота, об/мин |  | 2,54-3,33 | 2,96; 5,92 | 1,35 | 0,66 | 3,5 |
|  | передви-жения, км/час | рабочая |  | 1,7 | 1,48 |  |  | 0,751,5 12,525 |
|  |  | транспортная |  | 3,01 | 2,96 |  |  |  |
| Двигатель (основной) | тип или марка | - | Д-108-1 | SW-400 | Д-108 | АСМД-7Е | Dier |
|  | мощность , кВт (л.с.) |  | 55-60 (75-82) | 68 (92) | 79 (108) | 44 (60) | 47 (64) |
| Установленная мощность электродвигателей, кВт |  | - | - | - | 59,2 | 47 |
| Габаритные размеры для транспортном положении, мм | длина |  | 4610 | 5000 | 5800 | 16600 | 16500 |
|  | ширина |  | 2880 | 2980 | 3100 | 3220 | 3250 |
|  | высота |  | 3500 | 3220 | 3600 | 3690 | 3316 |
| Расстояние от оси поворота крана до оси подвеса стрелы |  | 1 | 1 | 1,15 | 1,76 | 1,05 |
| Высота оси подвеса стрелы от уровня стояния, м |  | 1,55 | 1,5 | 1,60 | 1,307 | 1,32 |
| Возвышение платформы над уровнем стояния, м |  | 1,05 | 0,9 | 1,04 | 1,1 | 0,9 |
| Задний габарит, м |  | 3,28 | 3 | 3,88 | 3,5 | 3,6 |
| База крана, м |  | 0,58 | 0,6 | 0,6 | 0,55 | 0,6 |
| Дорожный просвет, мм |  | 0,3 | 0,29 | 0,36 | 0,44 | 0,28 |
| Преодолеваемый краном уклон пути град. |  | 21,5 | - | 20 | 7 | 15 |
| Ширина гусеничного хода, м |  | 2,88 | 2,98 | 3 | 3,2 | 3,15 |
| Общая масса, т |  | 21,5 | 21,35 | 31,12 | 28,5 | 27 |
| Среднее давление на грунт, кгс/см | в транспортном положении |  | 0,66 | 0,57-0,6 | 0,88 | 0,71 | 0,61-0,66 |
|  | при работе |  | 1 | - | 0,87-09** | 1,1 | 0,65-1 |

Продолжение сводной таблицы

| #G0Технические характеристики | Марка крана |
| --- | --- |
|  | #M12293 0 812400789 0 0 0 0 0 0 0 793052405Э-1258 Э-1258Б#S | #M12293 0 812400789 0 0 0 0 0 0 0 1393035186ДЭК-251 ДЭК-25Г#S | #M12293 0 812400789 0 0 0 0 0 0 0 348128109МКГ-25#S | #M12293 0 812400789 0 0 0 0 0 0 0 348128109МКГ-25БР#S | #M12293 0 812400789 0 0 0 0 0 0 0 350225266РДК-25#S | #M12293 0 812400789 0 0 0 0 0 0 0 203424281Э-2508#S |
| Грузоподъемность, т | при наибольшем вылете |  | 5,5 | 4,3 | 4,5 | 6 | 4,35 | 13,8 |
|  | максимальная |  | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 60 |
|  | при передвижении кранах |  | 18 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 54 |
| Вылет, м | наибольший |  | 10,1 | 14 | 12 | 13 | 12,35 | 12 |
|  | наименьший |  | 4 | 4,75 | 3,5 | 2,5 | 3,75 | 4,3 |
| Высота подъема крюка, м | при наибольшем вылете |  | 3,5 | 7 | 7 | 6 | 6,8 | 9,8 |
|  | при наименьшем вылете |  | 10,7 | 13,5 | 12 | 13,5 | 12,38 | 13,7 |
| Длина стрелы, м | основной |  | 12,5 | 14 | 12,5 | 13,5 | 12,5 | 15 |
|  | удлиненной |  | 15; 17,5; 20; 22,5 | 19; 22; 75 20 | 17,5; 22,5; 27,5 | 18,5; 23,5; 28,5 | 17,5; 22,5; 27,5; 30,3; 25,3 | 25; 30; 40 |
| Длина башни |  | - | - | - | 18,5; 23,5; 28,5 | 12,5; 17,5; 22,5; 27,5 | - |
| Длина гуська |  | 5 | 5 | 5 | 5; 10 15; 20 | 5; 10; 15; 20 | 7,5 |
| Скорость | подъема, м/мин |  | 1,83 14,4 | 1; 10 | 0,9; 6,03; | 0,357,25 | 0,37; 7,37; 15,7 | 1,15; 12,3; 20,4 |
|  | опускания, м/мин |  | 4,57 16 |  | 1,1; 6,6 | 0,47,73 | 0,4; 2,6; 7,8; 16 |  |
|  | поворота, об/мин |  | 0,62,2 | 0,31 1,5 | 0,56 | 0,3; 1 | 0,27; 1,13 | 0,42; 4,48 |
|  | передви-жения, км/час | рабочая |  | 0,38 0,4 | 1 0,81 | 0,75 | 0,846 | 1 | 0,17 |
|  |  | транспортная |  | 1,34 1,49 |  |  | 1,05 | 1,17 | 1,79 |
| Двигатель (основной) | тип или марка | - | 2Д6 У2Д6-С2 | Д-108 | Д-108 | Д-108-1 | Д-108 | У2Д12Б |
|  | мощность , кВт (л.с.) |  | 88 (120) 95 (130) | 79 (108) | 79 (108) | 79 (108) | 79 (108) | 221 (300) |
| Установленная мощность электродвигателей, кВт |  | - | 85,5 | 67,2 | 85 | 72,3 | - |
| Габаритные размеры для транспортном положении, мм | длина |  | 5540 | 6580 | 5950 | 6960 | 6300 | 21400 |
|  | ширина |  | 3500 | 4355 | 3210 | 3200 | 3225 | 4255 |
|  | высота |  | 4200 | 4300 | 3790 | 3905 | 4260 | 6336 |
| Расстояние от оси поворота крана до оси подвеса стрелы |  | 1,3 | 1,25 | 1,7 | 1,7 | 1,45 | 1,6 |
| Высота оси подвеса стрелы от уровня стояния, м |  | 1,7 | 1,5 | 1,42 | 1,425 | 1,35 | 2,155 |
| Возвышение платформы над уровнем стояния, м |  | 1,28 | 1,2 | 0,845 | 0,845 | 0,94 | 1,205 |
| Задний габарит, м |  | 3,54 | 4,155 | 3,77 | 4,3 | 3,9 | 4,8 |
| База крана, м |  | 0,65 | 0,625 | 0,625 | 0,7 | 0,625 | 0,8 |
| Дорожный просвет, мм |  | 0,27 | 0,4 | 0,45 | 0,4 | 0,45 | 0,39 |
| Преодолеваемый краном уклон пути град. |  | 10 | 15 | 11 | 15 | 15 | 20 |
| Ширина гусеничного хода, м |  | 3,2 | 4,355 | 3,21 | 4,3 | 3,225 | 4,05 |
| Общая масса, т |  | 38,8 | 36,2 38,6 | 41,77 | 38,85 | 42,6 | 82,5 |
| Среднее давление на грунт, кгс/см | в транспортном положении |  | 0,87 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,864 | 1,17 |
|  | при работе |  | - | 1,17 | 1,3 | 1 | - | - |

#G0_______________ * Передвижение крана с грузом на крюке при угле наклона площадки не более 3° для основной стрелы, направленной вдоль оси ходовой части. ** Значения соответствуют оригиналу. - Примечание "КОДЕКС".

Э-652Б

| #G0Длина стрелы , м: |  |  |
| --- | --- | --- |
| основной | 10 |  |
| удлиненной |  | 18 |
| Скорость: |  |  |
| подъема, м/мин | 10,8; 15,6 | 16,2; 24 |
| опускания, м/мин | 8,4; 96* | 12,6; 16,2 |
| поворота, об/мин | 2,54-3,33 |
| передвижения, км/ч: |  |  |
| рабочая | 1,7 |
| транспортная | 3,01 |
| Тип и марка основного двигателя | Д-108-1 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 55-60 (75-82) при =650-850 об/мин |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: |  |  |
| длина | 4610 |
| ширина | 2880 |
| высота | 3500 |
| Преодолеваемый краном уклон пути, град. | 21,5 | 22 |
| Масса общая (для основной стрелы), т | 21,5 |
| Среднее давление на грунт, кгс/см: |  |  |
| в транспортном положении | 0,66 |
| при работе () | 1 |

________________

* Значения соответствуют оригиналу. - Примечание "КОДЕКС".

Э-652Б

| #G0Длина стрелы , м | Вылет от оси вращения , м | Грузоподъемность , т | Наибольшая высота подъема , м |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 (кривая 1) | 3,7 | 10 | 9,2 |
|  | 4 | 8,7 | 9 |
|  | 5 | 6,5 | 8,6 |
|  | 6 | 4,7 | 8,1 |
|  | 7 | 3,9 | 7,45 |
|  | 8 | 3,15 | 6,6 |
|  | 9 | 2,75 | 5,4 |
|  | 10 | 2,7 | 3,7 |
| 18 (кривая 2) | 4,3 | 7,5 | 17,2 |
|  | 5 | 6 | 17 |
|  | 7 | 3,5 | 16,4 |
|  | 9 | 2,6 | 15,5 |
|  | 11 | 2,1 | 14,4 |
|  | 13 | 1,7 | 12,8 |
|  | 16 | 1,3 | 10,2 |
|  | 17 | 1 | 7,6 |

КМ-602М

| #G0Длина стрелы , м: |  |
| --- | --- |
| основной | 10 |
| удлиненной | 13;15; 18; 21 |
| Скорость: |  |
| подъема, м/мин | 14,4 |
| поворота, об/мин | 2,96; 5,92 |
| передвижения, км/ч: |  |
| рабочая | 1,48 |
| транспортная | 2,96 |
| Тип и марка основного двигателя | SW-400 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 68 (92) |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: |  |
| длина | 5000 |
| ширина | 2960 |
| высота | 3220 |
| Преодолеваемый краном уклон пути, град. | 3 |
| Масса общая, т | 21,35 |
| Среднее давление на грунт, кгс/см: |  |
| в транспортном положении | 0,57-0,6 |
| при работе | 0,89 |

КМ-602А-1

| #G0Длина стрелы , м | Вылет стрелы ,м | Грузоподъемность , т | Высота подъема , м |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 (кривая 1) | 3,6 | 12 | 9,6 |
|  | 5,2 | 6,85 | 9,1 |
|  | 6,7 | 4,8 | 8,3 |
|  | 8 | 3,7 | 7,2 |
|  | 9,2 | 3,12 | 5,8 |
|  | 10 | 2,76 | 4,2 |
| 13 (кривая 2) | 4,3 | 8,81 | 12,4 |
|  | 6,5 | 4,94 | 11,9 |
|  | 8,4 | 3,4 | 10,8 |
|  | 10,2 | 2,6 | 9,1 |
|  | 11,6 | 2,16 | 7,4 |
|  | 12,8 | 1,88 | 5,4 |

| #G0Длина стрелы , м | Вылет стрелы ,м | Грузоподъемность , т | Высота подъема , м |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 (кривая 1) | 4,8 | 7,4 | 14,4 |
|  | 7,3 | 4,1 | 13,7 |
|  | 9,6 | 2,8 | 12,2 |
|  | 11,6 | 2,12 | 10,5 |
|  | 13,3 | 1,72 | 8,5 |
|  | 14,6 | 1,48 | 6,2 |
| 18 (кривая 2) | 5,6 | 5,88 | 17,5 |
|  | 8,6 | 3,19 | 16,4 |
|  | 11,3 | 2,12 | 14,7 |
|  | 13,7 | 1,56 | 12,6 |
|  | 15,7 | 1,2 | 9,9 |
|  | 17,3 | 1 | 7,5 |
| 21 (кривая 3) | 6,4 | 4,79 | 20,3 |
|  | 9,8 | 2,52 | 19 |
|  | 13 | 1,58 | 17,1 |
|  | 15,8 | 1,12 | 14,8 |
|  | 18 | 0,83 | 12 |
|  | 20 | 0,66 | 8,8 |

Э-10011

| #G0Длина стрелы , м : |  |
| --- | --- |
| основной | 12,5 |
| удлиненной | 15; 17,5; 20; 25 |
| Скорость: |  |
| подъема, м/мин опускания, м/мин |  |  | 10,4; 16,8 |
| поворота, об/мин | 1,35 |
| передвижения, км/ч: |  |
| рабочая транспортная |  |  | 2,51 |
| Тип и марка двигателя | Д-108 с турботрансформатором |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 79 (108) при =1070 об/мин |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: |  |
| длина | 5600 |
| ширина | 3100 |
| высота | 3600 |
| Преодолеваемый краном уклон пути, град. | 20 |
| Масса общая, т | 31,12 |
| Среднее давление на грунт, кгс/см: |  |
| в транспортном положении | 0,88 |
| при работе | 0,87-0,9 |

1 - длина стрелы 12,5 м

2 - длина стрелы 15 м

3 - длина стрелы 17,5 м

Э-10011

| #G0Длина стрелы , м | Грузоподъемность , т | Вылет стрелы ,м | Высота подъема , м |
| --- | --- | --- | --- |
| 12,5 | 15 | 3,8 | 9,2 |
|  | 6,5 | 7,4 | 10,2 |
|  | 4,5 | 10 | 8,4 |
|  | 3,7 | 12 | 5,8 |
| 15 | 12,3 | 4,53 | 12 |
|  | 4,35 | 8,65 | 12 |
|  | 3,1 | 11,75 | 9,2 |
|  | 3 | 14,15 | 6,7 |
| 17,5 | 9,5 | 5,09 | 15,5 |
|  | 4,5 | 9,9 | 14 |
|  | 2,9 | 13,53 | 11 |
|  | 2,6 | 16,33 | 7,5 |
| 20 (кривая 1) | 8,45 | 5,65 | 19,1 |
|  | 3,8 | 11,15 | 16,9 |
|  | 2,5 | 15,29 | 13,5 |
|  | 2,1 | 18,47 | 9,8 |
| 25 (кривая 2) | 5 | 6,4 | 24,2 |
|  | 2 | 13,7 | 21,4 |
|  | 1,4 | 18,8 | 17,4 |
|  | 1 | 22,8 | 12,3 |
| 25 с гуськом (кривая 3) | 2 | 10,8 | 25,5 |
|  | 2 | 13,5 | 24,3 |
|  | 1,4 | 16,7 | 22,5 |

МКГ-16

| #G0Длина стрелы , м: |  |
| --- | --- |
| основной | 11 |
| удлиненной | 18,5 |
| Скорость: |  |
| подъема, м/мин | 1,23; 8,05 |
| опускания, м/мин | 1,44; 8,8 |
| поворота, об/мин | 0,66 |
| передвижения, км/ч | 0,54 |
| Тип и марка основного двигателя | АСМД-7Е |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 44 (60) |
| Установленная мощность электродвигателей, кВт | 59,2 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: |  |
| длина | 16600 |
| ширина | 3220 |
| высота | 3690 |
| Преодолеваемый краном уклон пути, град. | 7 |
| Масса общая, т | 28,5 |
| Среднее давление на грунт, кгс/см: |  |
| в транспортном положении | 0,71 |
| при работе | 1,1 |

Длина стрелы, 11 м

Длина стрелы, 18,5 м

| #G0Длина стрелы , м | Вылет ,м | Грузоподъемность , т | Высота подъема , м |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | главный подъем |
|  | 4 | 16 | 10 |
|  | 5 | 11,1 | 9,6 |
|  | 6 | 8,2 | 9,5 |
|  | 8 | 5 | 8,5 |
|  | 10 | 3,1 | 6,5 |
|  | вспомогательный подъем |
|  | 4,6 | 3 | 10,5 |
|  | 5 | 3 | 10,3 |
|  | 6 | 3 | 10,2 |
|  | 8 | 3 | 9,4 |
|  | 10 | 3 | 7,5 |

| #G0Длина стрелы , м | Вылет стрелы ,м | Грузоподъемность , т | Высота подъема , м |
| --- | --- | --- | --- |
| 18,5 | главный подъем |
|  | 5 | 10 | 17,5 |
|  | 6 | 7,3 | 17,2 |
|  | 8 | 4,5 | 16,7 |
|  | 10 | 3 | 15,8 |
|  | 12 | 2 | 14,5 |
|  | вспомогательный подъем |
|  | 6 | 3 | 17,8 |
|  | 7 | 3 | 17,5 |
|  | 8 | 3 | 17,3 |
|  | 10 | 3 | 16,3 |
|  | 12 | 3 | 14 |

Dier-65-1

| #G0Длина стрелы , м: |  |
| --- | --- |
| основной | 12 |
| удлиненной | 14; 16; 18; 20 |
| Скорость: |  |
| подъема, м/мин опускания, м/мин |  |  | 10; 13,3; 20; 40 |
| поворота, об/мин | 3,5 |
| передвижения, км/ч: |  |
| рабочая | 0,75; 1,5 |
| транспортная | 12,5-25 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 47 (64) |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: |  |
| длина | 16500 |
| ширина | 3250 |
| высота | 3316 |
| Преодолеваемый краном уклон пути, град. | 15 |
| Масса общая, т | 27 |
| Среднее давление на грунт, кгс/см: |  |
| в транспортном положении | 0,61-0,66 |
| при работе | 0,65-1 |

Длина стрелы 16 м

1 - главный подъем; 3 - вспомогательный подъем

Длина стрелы 18 м

2 - главный подъем; 4 - вспомогательный подъем

Длина стрелы 20 м

1 - главный подъем; 2 - вспомогательный подъем

| #G0Наименование показателей | Длина стрелы , м: |
| --- | --- |
|  | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| главный подъем |
| Грузоподъемность , т | 16 | 10,9 | 4 | 2,8 | 11,4 | 9,3 | 3,2 | 2,1 | 11,2 | 7,3 | 2,7 | 1,8 | 7,5 | 6,4 | 2,2 | 1,4 | 6,1 | 5,1 | 1,8 | 1,1 |
| Вылет стрелы ,м | 3,55 | 4,56 | 9,09 | 11,65 | 3,9 | 5,08 | 10,38 | 13,39 | 4,25 | 5,6 | 11,65 | 15,12 | 4,59 | 6,12 | 12,95 | 16,85 | 4,94 | 6,64 | 14,23 | 18,58 |
| Высота подъема , м | 13 | 12,7 | 10,4 | 7,3 | 15 | 14,7 | 12 | 8,3 | 17 | 16,7 | 13,5 | 9,3 | 19 | 18,7 | 15 | 10,3 | 21 | 20,5 | 16,5 | 11,3 |
| вспомогательный подъем |
| Грузоподъемность , т | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1 | 1,3 | 1,2 | 1 | 1 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 |
| Вылет ,м | 6,64 | 7,5 | 11,45 | 14,7 | 6,89 | 7,84 | 13,63 | 15,99 | 7,13 | 8,19 | 14,63 | 17,28 | 7,38 | 8,54 | 15,63 | 18,56 | 7,68 | 8,88 | 16,63 | 19,85 |
| Высота подъема , м | 18 | 17,6 | 15 | 12,2 | 20 | 19,5 | 15,7 | 13,9 | 22 | 21,5 | 17 | 15,2 | 24 | 23,5 | 19,1 | 17 | 26 | 25,5 | 21 | 18,5 |

Э-1258

Э-1258Б

| #G0Длина стрелы , м: | Э-1258 | Э-1258Б |
| --- | --- | --- |
| основной | 12,5 |
| удлиненной | 15; 17,5; 20; 22,5 |
| Скорость: |  |
| подъема |  |
| при =12,5; 15, м/мин | 14,4; 1,83 |
| при =17,5; 20; 22,5 м/мин | 21,6; 2,74 |
| опускания: |  |
| при =12,5; 15, м/мин | 16; 4,57 |
| при =17,5; 20; 22,5 м/мин | 24; 6,9 |
| поворота, об/мин | 0,6; 2,2 |
| передвижения, км/ч: |  |  |
| рабочая | 0,38 | 0,4 |
| транспортная | 1,34 | 1,49 |
| Тип и марка основного двигателя | 2Д6 | У2Д6-С2 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 88 (120) | 95 (130) |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: |  |  |
| длина | 5540 |
| ширина | 3500 |
| высота | 4200 |
| Преодолеваемый краном уклон пути, град. | 10 |
| Масса общая, т | 38,8 |
| Среднее давление на грунт в транспортном положении, кгс/см | 0,87 |

1 - длина стрелы 12,5 м

2 - длина стрелы 15 м

3 - длина стрелы 20 м

1 - длина стрелы 17,5 м

2 - длина стрелы 22,5 м

| #G0Длина стрелы , м | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вылет ,м | 4 | 7,5 | 10,1 | 4,4 | 8,8 | 13,5 | 5,1 | 10 | 13,6 | 5,65 | 11,3 | 15,5 | 6,1 | 12,5 | 17,2 |
| Грузоподъемность , т | 20 | 8 | 5,5 | 14 | 6,1 | 3,5 | 10,8 | 4,9 | 3,2 | 9 | 3,9 | 2,6 | 7,7 | 3,4 | 2,3 |
| Высота подъема , м | 10,7 | 10,1 | 8,1 | 13,9 | 12,7 | 8,4 | 16,3 | 15,9 | 12,2 | 19,5 | 17,5 | 14,5 | 20,8 | 18,5 | 15,5 |

ДЭК-251

ДЭК-25Г

Стрела крана ДЭК-25Г

| #G0 | ДЭК-251 | ДЭК-25Г |
| --- | --- | --- |
| Длина стрелы , м: |  |  |
| основной | 14 |
| удлиненной | 9; 22,75 | 20 |
| Длина гуська, м | 5 | - |
| Скорость подъема (опускания), м/мин: | =14 | =19; 22,75 | =14 | =20 |
| главный | 10; 1 | 10; 2 | 10; 1 | 10; 2 |
| вспомогательный | 10; 1 | 20; 4 | - | - |
| Скорость поворота, об/мин | 0,3-1 | 1,5 |
| Скорость передвижения, км/ч | 1 | 0,81 |
| Марка двигателя | Д-108 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 79 (108) |
| Установленная мощность электродвигателей, кВт | 85,5 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: |  |  |
| длина | 6580 |
| ширина | 4355 |
| высота | 4300 |
| Преодолеваемый краном уклон пути, град. | 15 |
| Масса общая, т | 36,2 | 38,6 |
| Среднее давление на грунт, кгс/см: |  |  |
| в транспортном положении | 0,7 |
| при работе (с основной стрелой) | 1,17 |

Длина стрелы 14 м

1 - главный подъем; 2 - вспомогательный подъем на стреле; 3 - вспомогательный подъем на гуське

| #G0Длина стрелы , м | Главный подъем | Вспомогательный подъем |
| --- | --- | --- |
|  | вылет ,м | грузоподъемность , т | высота подъема , м | на стреле | на гуське |
|  |  |  |  | вылет ,м | грузоподъемность , т | высота подъема , м | вылет ,м | грузоподъемность , т | высота подъема , м |
|  |  | без гуська | с гуськом |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 4,75 | 25 | 24 | 13,5 | 5,1 | 5 | 13,5 | 9,9 | 5 | 15,8 |
|  | 10 | 8,1 | 7 | 11,2 | 10,4 | 3 | 11,2 | 15,7 | 3 | 11,8 |
|  | 14 | 4,3 | 3,1 | 7 | 13,5 | 1,8 | 7 | 18,5 | 1,8 | 5 |
| 19 | 5,4 | 14,7 | 14,7 | 18,5 | 5,9 | 5 | 18,5 | 10,9 | 5 | 20,8 |
|  | 1,8 | 4,9 | 4,7 | 15,8 | 12,7 | 3 | 15,8 | 18,1 | 3 | 16,3 |
|  | 18 | 2,8 | 2 | 9,6 | 18,6 | 1,1 | 9,6 | 23,5 | 1,1 | 7,8 |
| 22,75 | 6,1 | 13,5 | 13 | 22,2 | 6,7 | 5 | 22,2 | 11,5 | 5 | 24,5 |
|  | 14 | 4,5 | 4 | 18,9 | 14,6 | 2,5 | 18,9 | 20 | 2,5 | 19,4 |
|  | 21 | 1,8 | 1,4 | 12 | 21,6 | 1 | 12 | 26,5 | 1 | 10,2 |

| #G0Длина стрелы 19 м | Длина стрелы 22,75 м |
| --- | --- |

1 - главный подъем; 2 - вспомогательный подъем на стреле; 3 - вспомогательный подъем на гуське

| #G0Длина стрелы , м | Вылет ,м | Грузоподъемность , т | Высота подъема , м |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 (кривые 1) | 4,25 | 25 | 11,5 |
|  | 9 | 8,2 | 10,5 |
|  | 14 | 3,1 | 6 |
| 20 (кривые 2) | 6 | 12 | 17,5 |
|  | 12 | 4 | 16 |
|  | 17 | 1,8 | 12 |

МКГ-25

| #G0Длина стрелы , м: |  |
| --- | --- |
| основной | 12,5 |
| удлиненной | 17,5; 22,5; 27,5 |
| Длина гуська, м | 5 |
| Скорость: |  |
| подъема, м/мин |  |
| главный | 0,9; 6,03 |
| вспомогательный | 5,5-16,8 |
| опускания, м/мин |  |
| главный | 1,1; 6,6 |
| вспомогательный | 5,5-16,8 |
| поворота, об/мин | 0,56; 0,29 |
| передвижения, км/ч | 0,75 |
| Тип и марка основного двигателя | Д-108 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 79 (108) |
| Установленная мощность электродвигателей, кВт | 67,2 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: |  |
| длина | 5950 |
| ширина | 3210 |
| высота | 3790 |
| Преодолеваемый краном уклон пути, град | 11 |
| Масса общая, т | 41,77 |
| Среднее давление на грунт, кгс/см: |  |
| в транспортном положении | 0,8 |
| при работе | 1,3 |

Длина стрелы 12,5 м

1 - главный подъем, 2 - вспомогательный подъем на оголовке стрелы, 3 - вспомогательный подъем на гуське

| #G0Длина стрелы , м | Вылет , м | Грузоподъемность , т | Высота подъема , м |
| --- | --- | --- | --- |
| 12,5 | Главный подъем | 3,8-4 | 25 | 12 |
|  |  | 4,2 | 25 | 11,9 |
|  |  | 5 | 18 | 11,7 |
|  |  | 9 | 8 | 9,8 |
|  |  | 11,9 | 5,2 | 7 |
|  | вспомогательный подъем | на оголовке стрелы | 4 | 5 | 12 |
|  |  |  | 6 | 5 | 11,6 |
|  |  |  | 10 | 5 | 9,3 |
|  |  |  | 12,5 | 5 | 6,6 |
|  |  | на гуське | 8 | 5 | 15 |
|  |  |  | 9,5 | 5 | 14,5 |
|  |  |  | 13 | 5 | 12,8 |
|  |  |  | 15 | 3,7 | 11 |
|  |  |  | 17,8 | 2,4 | 6,5 |
| 17,5 | Главный подъем | 4 | 20 | 17 |
|  |  | 4,5 | 20 | 16,9 |
|  |  | 8 | 8,5 | 16 |
|  |  | 12 | 4,5 | 13,9 |
|  | вспомогательный подъем | на оголовке стрелы | 4,4 | 5 | 17 |
|  |  |  | 6 | 5 | 16,8 |
|  |  |  | 11 | 5 | 14,5 |
|  |  |  | 12,7 | 4,4 | 13,7 |
|  |  | на гуське | 8,1 | 5 | 20 |
|  |  |  | 12,3 | 5 | 18,3 |
|  |  |  | 14 | 4 | 17,3 |
|  |  |  | 16 | 3,3 | 15,8 |
|  |  |  | 17,9 | 2,5 | 13,8 |

| #G0Длина стрелы 17,5 м | Длина стрелы 12,5 м |
| --- | --- |

1 - главный подъем; 2 - вспомогательный подъем на оголовке стрелы; 3 - вспомогательный подъем на гуське

Длина стрелы 27,5 м

1 - главный подъем; 2 - вспомогательный подъем на оголовке стрелы; 3 - вспомогательный подъем на гуське

| #G0Длина стрелы , м | Вылет , м | Грузоподъемность , т | Высота подъема , м |
| --- | --- | --- | --- |
| 22,5 | Главный подъем | 4,5 | 16 | 22 |
|  |  | 5 | 16 | 21,8 |
|  |  | 7 | 10 | 21,5 |
|  |  | 12 | 4 | 19,6 |
|  |  | 14 | 3,1 | 18,2 |
|  | вспомогательный подъем | на оголовке стрелы | 4,8 | 5 | 22 |
|  |  |  | 10,8 | 5 | 20,3 |
|  |  |  | 12 | 4 | 19,8 |
|  |  |  | 14,5 | 3 | 18,3 |
|  |  | на гуське | 8,3 | 5 | 25 |
|  |  |  | 10,8 | 5 | 24,3 |
|  |  |  | 14 | 3,6 | 23 |
|  |  |  | 17 | 2,5 | 21 |
|  |  |  | 20 | 2 | 18,6 |
| 27,5 | Главный подъем | 4,5 | 13 | 27 |
|  |  | 6 | 13 | 26,7 |
|  |  | 8 | 8,1 | 26,4 |
|  |  | 15 | 2,5 | 23,6 |
|  | вспомогательный подъем | на оголовке стрелы | 5 | 5 | 27 |
|  |  |  | 10,5 | 5 | 25,7 |
|  |  |  | 12 | 4,6 | 25,3 |
|  |  |  | 15,7 | 2,5 | 23,5 |
|  |  | на гуське | 8,5 | 5 | 30 |
|  |  |  | 12 | 5 | 29 |
|  |  |  | 15 | 3,5 | 27,8 |
|  |  |  | 18 | 2,4 | 26,1 |
|  |  |  | 21 | 2 | 24,2 |

МКГ-25БР

| #G0Рабочее оборудование: |  |
| --- | --- |
| Стреловое |  |
| Длина, м: |  |
| основной стрелы, | 13,5 |
| удлиненной стрелы, | 18,5; 23,5; 28,5 |
| жесткого гуська, | 5 |
| Башенно-стреловое |  |
| Длина, м: |  |
| башни, | 18,5; 23,5; 28,5 |
| управляемого гуська, | 10; 15; 20 |

| #G0Длина стрелы, , м | Вылет , м | Грузоподъемность , т | Высота подъема , м |
| --- | --- | --- | --- |
| 13,5 без гуська (крив.1) | 2,5-5 | 25 | 13,5-13 |
|  | 8 | 13 | 11,5 |
|  | 13 | 6 | 6 |
| 13,5 с гуськом - главн. подъем (крив. 2) | 2,5-4,7 | 25 | 13,5-13,1 |
|  | 8 | 10 | 11,3 |
|  | 12 | 5 | 6 |
| 13,5 с гуськом - вспомог. подъем крив. 3) | 6,6-14 | 5 | 15-8,5 |
|  | 14 | 5 | 8,5 |
|  | 15 | 4,2 | 6,8 |

| #G0Скорость подъема, м/мин: |
| --- |
| главный | 0,35-7,25 |
| вспомогательный | 16,8 |
| Скорость опускания, м/мин: |
| главный | 0,4-7,73 |
| вспомогательный | 5,5-16,9 |
| Скорость поворота, об/мин | 0,3-1 |
| Скорость передвижения, км/ч: |  |
| рабочая | 0,846 |
| транспортная | 1,05 |
| Тип и марка двигателя | Д-108-1 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 79 (108) |
| Установленная мощность электродвигателей, кВт | 85 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: |
| длина | 6960 |
| ширина | 3200 |
| высота | 3905 |
| Преодолеваемый краном уклон пути, град. | 15 |
| Масса общая, т | 38,85 |
| Среднее давление на грунт, кгс/см | 0,6-1 |

| #G0Длина стрелы 18,5 м | Длина стрелы 23,5 м |
| --- | --- |

1- главный подъем; 2 - вспомогательный подъем

Длина стрелы 18,5 м

| #G0Подъем | Вылет , м | Грузоподъемность , т | Высота подъема , м |
| --- | --- | --- | --- |
| главный | 2,8-4,5 | 22 | 18-17,7 |
|  | 6 | 14 | 17,3 |
|  | 8 | 9,1 | 16,6 |
|  | 10 | 6 | 15,3 |
|  | 13 | 4 | 13,5 |
| вспомогательный | 6,6 | 5 | 21 |
|  | 11 | 5 | 19,3 |
|  | 13,6 | 5 | 17,5 |
|  | 16 | 3,2 | 15,5 |
|  | 18,6 | 2,8 | 12,4 |

Длина стрелы 23,5 м

| #G0Подъем | Вылет , м | Грузоподъемность , т | Высота подъема , м |
| --- | --- | --- | --- |
| главный | 2,9-5,4 | 17 | 23-22,7 |
|  | 7 | 10,7 | 22,3 |
|  | 9 | 7 | 21,6 |
|  | 11 | 4,5 | 20,8 |
|  | 14 | 3,2 | 19 |
| вспомогательный | 6,9 | 5 | 26 |
|  | 9 | 5 | 25,5 |
|  | 12,8 | 5 | 24,8 |
|  | 16 | 2,8 | 22 |
|  | 19,5 | 2,4 | 19 |

| #G0Длина стрелы, , м | Вылет , м | Грузоподъемность , т | Высота подъема , м |
| --- | --- | --- | --- |
| 28,5 с гуськом - главный подъем (кривая 1) | 3,7 | 13 | 28 |
|  | 6 | 13 | 27,7 |
|  | 7 | 10,1 | 27,5 |
|  | 9 | 6,8 | 27 |
|  | 12 | 4 | 25,8 |
|  | 15 | 2,5 | 24,3 |
| 28,5 с гуськом - вспомогательный подъем (кривая 2) | 7,1 | 5 | 31 |
|  | 12,1 | 5 | 29,5 |
|  | 14 | 3,5 | 28,6 |
|  | 16 | 2,7 | 27,6 |
|  | 19 | 2,2 | 26,5 |
|  | 20,3 | 2 | 24,9 |

| #G0Длина башни, , м | Вылет , м | Грузоподъемность , т | Высота подъема , м |
| --- | --- | --- | --- |
| 18,5 с гуськом 10 (кривая 1) | 4,2 | 20 | 27 |
|  | 5 | 20 | 26,8 |
|  | 6 | 15,1 | 26,3 |
|  | 8 | 10,6 | 25 |
|  | 10 | 8,2 | 22,5 |
|  | 11,2 | 7,2 | 19,2 |
| 18,5 с гуськом 15 м (кривая 2) | 5,5 | 13 | 32 |
|  | 6 | 13 | 31,5 |
|  | 8 | 8 | 31 |
|  | 10 | 5,2 | 30 |
|  | 13 | 3 | 27,2 |
|  | 16 | 2 | 21,2 |
| 18,5 с гуськом 20 м (кривая 3) | 6,5 | 8 | 37 |
|  | 7 | 8 | 36,8 |
|  | 10 | 4,2 | 35,8 |
|  | 14 | 2,2 | 33,4 |
|  | 18 | 1,3 | 29 |
|  | 20,8 | 1 | 22,4 |

| #G0Длина башни, , м | Вылет , м | Грузоподъемность , т | Высота подъема , м |
| --- | --- | --- | --- |
| 23,5 с гуськом 10 м (кривая 1) | 4,4 | 20 | 32 |
|  | 5 | 20 | 31,8 |
|  | 6 | 15,6 | 31,5 |
|  | 8 | 10,6 | 30 |
|  | 10 | 8 | 27,8 |
|  | 11,4 | 7 | 24,2 |
| 23,5 с гуськом 15 м (кривая 2) | 5,7 | 13 | 37 |
|  | 6 | 13 | 36,9 |
|  | 8 | 8 | 36,2 |
|  | 10 | 5,5 | 35,1 |
|  | 13 | 3,2 | 32,5 |
|  | 16,2 | 2 | 26,2 |
| 23,5 с гуськом 20 м (кривая 3) | 6,9 | 8 | 42 |
|  | 7 | 8 | 42 |
|  | 9 | 5,5 | 40,8 |
|  | 11 | 3,7 | 40,3 |
|  | 15 | 2 | 37,5 |
|  | 21 | 1 | 27,4 |

| #G0Длина башни, , м | Вылет , м | Грузоподъемность , т | Высота подъема , м |
| --- | --- | --- | --- |
| 28,5 с гуськом 10 м (кривая 1) | 4,6 | 17 | 37 |
|  | 5,2 | 17 | 36,8 |
|  | 6 | 14 | 36,5 |
|  | 8 | 8,5 | 35,2 |
|  | 9 | 7,2 | 34,5 |
|  | 11,6 | 4,3 | 29,2 |
| 28,5 с гуськом 15 м (кривая 2) | 5,9 | 12 | 42 |
|  | 6,1 | 12 | 41,9 |
|  | 7 | 9,6 | 41,6 |
|  | 10 | 5,2 | 40 |
|  | 12 | 3,6 | 38,8 |
|  | 16,4 | 2 | 31,2 |
| 28,5 с гуськом 20 м (кривая 3) | 7,1 | 8 | 47 |
|  | 7,3 | 8 | 46,9 |
|  | 8 | 6,6 | 46,4 |
|  | 12 | 3 | 45 |
|  | 15 | 2 | 43 |
|  | 21,2 | 1 | 32,4 |

РДК-25

| #G0Длина стрелы , м: |  |
| --- | --- |
| основной | 12,5 |
| удлиненной | 17,5; 22,5; 27,5; 30,3; 35,3 |
| Башенно-стреловое оборудование: |
| длина башни ,м | 12,5; 17,5; 22,5; 27,5 |
| длина управляемого гуська , м | 10; 15; 20 |
| Скорость для стрел длиной до 27,5 м, м/мин: |
| подъема | 0,37; 7,37; 15,7 |
| опускания | 0,4; 2,5; 7, 8; 16 |
| Скорость для стрел длиной свыше 27,5 м, м/мин: |
| подъема | 0,74; 14,74; 15,7 |
| опускания | 0,8; 5,2; 15,6; 16 |
| Скорость поворота, об/мин | 0,27; 1,13 |
| передвижения, км/ч: |  |
| рабочая | 1 |
| транспортная | 1,17 |
| Тип и марка основного двигателя | Д-108 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 79 (108) |
| Установленная мощность электродвигателей, кВт | 72,3 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: |  |
| длина | 6300 |
| ширина | 3225 |
| высота | 4260 |
| Преодолеваемый краном уклон пути, град. | 15 |
| Масса общая, т | 42,6 |
| Среднее давление на грунт в транспортном положении, кгс/см | 0,864 |

Длина стрелы 12,5 м

1 - главный подъем без гуська

2 - главный подъем с гуськом

3 - вспомогательный подъем без гуська

4 - вспомогательный подъем с гуськом

| #G0Длина стрелы 17,5 м | Длина стрелы 22,5 м |
| --- | --- |

1 - главный подъем без гуська; 2 - вспомогательный подъем без гуська; 3 - главный подъем с гуськом; 4 - вспомогательный подъем с гуськом

| #G0Длина стрелы 27,5 м | Длина стрелы 30,3 м |
| --- | --- |

1 - главный подъем; 2 - вспомогательный подъем

| #G0Наименование показателей | Длина стрелы , м |
| --- | --- |
|  | 12,5 | 12,5 с гуськом | 17,5 | 17,5 с гуськом | 22,5 | 22,5 с гуськом |
| Главный подъем |
| Грузоподъемность , т | 25 | 25 | 11,76 | 4,35 | 24,3 | 24,3 | 10,6 | 2,9 | 23 | 23 | 12,8 | 3,5 | 22 | 22 | 12,5 | 2,75 | 19,2 | 19,2 | 10,2 | 2,25 | 18,2 | 18,2 | 11,3 | 1,4 |
| Вылет , м | 3,75 | 4,4 | 7 | 10,86 | 3,75 | 4,25 | 7 | 12,35 | 4,2 | 4,75 | 7 | 16,3 | 4,2 | 4,55 | 7 | 16,2 | 4,55 | 5,18 | 8 | 18,7 | 4,55 | 5,25 | 7 | 18,7 |
| Высота подъема , м | 12,38 | 12 | 11,2 | 6,83 | 12 | 11,9 | 11 | 5,93 | 17 | 16,9 | 16 | 9,8 | 16,9 | 16,8 | 16,3 | 10 | 22 | 21,9 | 21,2 | 13,2 | 22 | 21,9 | 21,7 | 16 |
| Вспомогательный подъем |
| Грузоподъемность , т | 5 | 5 | 4,5 | 3,95 | 5 | 5 | 3,65 | 2,15 | 5 | 5 | 4,2 | 3, 05 | 5 | 5 | 3 | 1,75 | 5 | 5 | 3,4 | 2,5 | 5 | 5 | 2,2 | 0,9 |
| Вылет , м | 4,3 | 11,95 | 12,5 | 12,96 | 8,65 | 13,1 | 15 | 17,8 | 4,75 | 13,6 | 15 | 16,8 | 9,05 | 14,6 | 19 | 21,5 | 5,2 | 13,2 | 16 | 19,35 | 9,5 | 14,1 | 19 | 24,25 |
| Высота подъема , м | 13,2 | 8 | 7,4 | 7,27 | 15,2 | 12,2 | 10,3 | 5,97 | 17 | 13,2 | 12 | 9,6 | 20,6 | 17,2 | 14 | 9,13 | 23,6 | 19,7 | 17,9 | 15,31 | 25,65 | 23,2 | 20 | 14,44 |

Длина стрелы 35,3 м

1 - главный подъем; 2 - вспомогательный подъем

| #G0Длина стрелы , м | Вылет , м | Грузоподъемность , т | Высота подъема , м |
| --- | --- | --- | --- |
| 27,5 | главный подъем | 5,1 | 12,5 | 27,32 |
|  |  | 7,3 | 12,5 | 26,9 |
|  |  | 17 | 2,8 | 22,3 |
|  |  | 18,6 | 2,25 | 21,78 |
|  | вспомогательный подъем | 5,65 | 5 | 28,14 |
|  |  | 13,2 | 5 | 27,7 |
|  |  | 17 | 2,9 | 23,3 |
|  |  | 19,2 | 2,05 | 22,28 |
| 30,3 | главный подъем | 5,35 | 12,5 | 30,11 |
|  |  | 7 | 12,5 | 30,6 |
|  |  | 9 | 8,6 | 29 |
|  |  | 20,2 | 1,6 | 24,07 |
|  | вспомогательный подъем | 5,9 | 5 | 30,93 |
|  |  | 12,9 | 5 | 29,9 |
|  |  | 14 | 4,3 | 28 |
|  |  | 20,85 | 1,25 | 24,57 |
| 35,3 | главный подъем | 5,8 | 10 | 35,09 |
|  |  | 7,6 | 10 | 35 |
|  |  | 13 | 4 | 34 |
|  |  | 20,45 | 1,2 | 20,45 |
|  | вспомогательный подъем | 6,3 | 5 | 35,91 |
|  |  | 12 | 5 | 34,4 |
|  |  | 13 | 4,2 | 34 |
|  |  | 21,1 | 1,25 | 30,5 |

Башенно-стреловое оборудование

| #G0Длина башни, м | Длина управляемого гуська, м | Вылет , м | Грузоподъемность , т | Высота подъема , м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,5 | 10 (кривая 1) | 4 | 19,9 | 20,2 |
|  |  | 5 | 16 | 20 |
|  |  | 6 | 13,4 | 19,6 |
|  |  | 8 | 9,6 | 18,4 |
|  |  | 10 | 7,2 | 16,3 |
|  |  | 11,5 | 6,5 | 13,1 |
|  | 15 (кривая 2) | 5,1 | 13 | 25 |
|  |  | 6 | 10 | 24,9 |
|  |  | 8 | 6,6 | 24 |
|  |  | 10 | 4,6 | 23 |
|  |  | 14 | 2,6 | 19,3 |
|  |  | 16 | 2,2 | 15,3 |
|  | 20 (кривая 3) | 6,1 | 8 | 30 |
|  |  | 7 | 6,7 | 29,7 |
|  |  | 10 | 3,8 | 23,5 |
|  |  | 14 | 2,1 | 26,2 |
|  |  | 16 | 1,7 | 24,5 |
|  |  | 21 | 1,1 | 16,5 |

Башенно-стреловое оборудование

| #G0Длина башни, м | Длина управляемого гуська, м | Вылет , м | Грузоподъемность , т | Высота подъема , м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17,5 | 10 (кривая 1) | 4,2 | 20 | 25,1 |
|  |  | 5 | 16,7 | 25 |
|  |  | 6 | 13,6 | 24,5 |
|  |  | 8 | 10 | 23,8 |
|  |  | 10 | 7,7 | 21,5 |
|  |  | 11,75 | 6,5 | 18 |
|  | 15 (кривая 2) | 5,25 | 13 | 30,1 |
|  |  | 6 | 10,8 | 30 |
|  |  | 8 | 6,9 | 29,1 |
|  |  | 10 | 4,7 | 28,1 |
|  |  | 13 | 3,1 | 25,7 |
|  |  | 16,6 | 2,2 | 19,2 |
|  | 20 (кривая 3) | 6,3 | 8 | 35 |
|  |  | 7 | 6,8 | 34,9 |
|  |  | 10 | 3,9 | 34 |
|  |  | 16 | 1,7 | 30 |
|  |  | 18 | 1,3 | 27,5 |
|  |  | 21,5 | 1 | 21 |

Башенно-стреловое оборудование

| #G0Длина башни, м | Длина управляемого гуська, м | Вылет , м | Грузоподъемность , т | Высота подъема , м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22,5 | 10 (кривая 1) | 4,4 | 20 | 30,2 |
|  |  | 5 | 17 | 30 |
|  |  | 7 | 11,8 | 29,2 |
|  |  | 10 | 7,8 | 26,8 |
|  |  | 11 | 7 | 25,1 |
|  |  | 11,8 | 6,5 | 23 |
|  | 15 (кривая 2) | 5,4 | 13 | 35 |
|  |  | 6 | 11,6 | 34,9 |
|  |  | 8 | 7,7 | 34,1 |
|  |  | 10 | 5,3 | 33,1 |
|  |  | 13 | 3,3 | 30,9 |
|  |  | 16,7 | 2,2 | 24,3 |
|  | 20 (кривая 3) | 6,4 | 8 | 40 |
|  |  | 7 | 7,2 | 40 |
|  |  | 9 | 4,9 | 39,2 |
|  |  | 14 | 2,1 | 36,5 |
|  |  | 20 | 1,1 | 29,8 |
|  |  | 21,5 | 1 | 25,5 |

Башенно-стреловое оборудование

| #G0Длина башни, м | Длина управляемого гуська, м | Вылет , м | Грузоподъемность , т | Высота подъема , м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27,5 | 10 (кривая 1) | 4,6 | 17 | 35,1 |
|  |  | 5 | 15,1 | 35 |
|  |  | 7 | 9,8 | 34,3 |
|  |  | 9 | 6,9 | 33 |
|  |  | 11 | 5,2 | 30,2 |
|  |  | 12,1 | 4,6 | 28 |
|  | 15 (кривая 2) | 5,6 | 12 | 40 |
|  |  | 6 | 10,9 | 40 |
|  |  | 8 | 6,8 | 39,1 |
|  |  | 10 | 4,8 | 38,3 |
|  |  | 15 | 2,5 | 33,5 |
|  |  | 16,9 | 2,1 | 29,2 |
|  | 20 (кривая 3) | 6,7 | 7,3 | 45 |
|  |  | 7 | 6,9 | 45 |
|  |  | 10 | 4 | 44 |
|  |  | 14 | 2,2 | 41,9 |
|  |  | 19 | 1,3 | 36,7 |
|  |  | 21,9 | 1 | 30,8 |

Э-2508

| #G0Длина стрелы , м: |  |
| --- | --- |
| основной | 15 |
| удлиненной | 25; 30; 40 |
| Длина гуська , м | 7,5 |
| наголовника , м | 7,5 |
| Скорость: |  |
| подъема, м/мин | 12,3; 1,15; 20,4 |
| опускания, м/мин | 1,91; 30,6; 2,86 |
| поворота, об/мин | 0,42; 4,48 |
| передвижения, км/ч: |  |
| рабочая | 0,17 |
| транспортная | 1,79 |
| Тип и марка основного двигателя | У2Д12Б |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 220 (300) |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: |  |
| длина | 21400 |
| ширина | 4255 |
| высота | 6338 |
| Преодолеваемый краном уклон пути, град. | 20 |
| Масса общая, т | 82,5 |
| Среднее давление на грунт, в транспортном положении, кгс/см | 1,17 |

| #G0Длина стрелы , м* | Вылет , м | Грузоподъемность , т | Высота подъема , м |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 (кривая 1) | 4,3 | 60 | 13,7 |
|  | 6,5 | 32,3 | 12,2 |
|  | 9 | 20,5 | 11,1 |
|  | 12 | 13,8 | 9,8 |
| 25 (кривая 2) | 6,5 | 29 | 21,5 |
|  | 14,5 | 10,5 | 18,6 |
|  | 19 | 6,6 | 14,9 |

________________

* Стрела без наголовника.

| #G0Длина стрелы , м | Длина наголовника , м | Вылет , м | Грузоподъемность , т (кривая 1) | Высота подъема , м (кривая 3) | Вылет , м | Грузоподъемность , т (кривая 2) | Высота подъема , м (кривая 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | для главного крюка | для крюка на наголовн. |
| 25 | 7,5 | 6,5 | 25 | 21,5 | 13 | 8 | 27 |
|  |  | 7,2 | 22,5 | 21,3 | 13,7 | 8 | 26,8 |
|  |  | 10 | 13,5 | 20,6 | 17 | 7,5 | 25,2 |
|  |  | 14 | 8 | 18,7 | 21,2 | 5 | 22,2 |
|  |  | 19 | 4,5 | 15 | 26,3 | 3,2 | 16,6 |
|  |  | 24 | 2,5 | 8,1 | 30,4 | 1,8 | 7,2 |

| #G0Длина стрелы , м | 30 |
| --- | --- |
| Длина гуська , м | 7,5 |
| Стрела без наголов. (кривая 1) | грузоподъемность , т | 20 | 8,75 | 5 |
|  | вылет , м | 9 | 16,5 | 23 |
|  | высота подъема , м | 29 | 26 | 21 |
| Главный подъем (кривая 2) | грузоподъемность , т | 20 | 7,6 | 4,2 |
|  | вылет , м | 9 | 16,5 | 23 |
|  | высота подъема , м | 29 | 26 | 21 |
| Вспомогательный подъем (кривая 3) | грузоподъемность , т | 5 | 3,8 | 2,9 |
|  | вылет , м | 15,9 | 24 | 30,2 |
|  | высота подъема , м | 31,4 | 26,2 | 19,2 |

| #G0Длина стрелы , м | 40 |
| --- | --- |
| Длина гуська , м | 7,5 |
| Стрела без наголов. (кривая 1) | грузоподъемность , т | 12 | 5 | 2 |
|  | вылет , м | 9,5 | 21,5 | 30 |
|  | высота подъема , м | 39 | 34,6 | 28,2 |
| Главный подъем (кривая 2) | грузоподъемность , т | 11 | 4 | 1,2 |
|  | вылет , м | 9,5 | 21,5 | 30 |
|  | высота подъема , м | 39 | 34,6 | 28,2 |
| Вспомогательный подъем (кривая 3) | грузоподъемность , т | 5 | 2,45 | 1,2 |
|  | вылет , м | 16,6 | 29 | 37,2 |
|  | высота подъема , м | 41,7 | 34,8 | 28,2 |