Приложение В

к СТО НОСТРОЙ

от 21.07.2015 N 2.23.183-2015

(обязательное)

Карта контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.23.183-2015 "Эскалаторы поэтажные и пассажирские конвейеры. Монтаж и пусконаладочные работы. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ" при выполнении видов работ: "Монтаж подъемно-транспортного оборудования", "Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования"

| Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка: |
| --- |
| ОГРН: |  | ИНН |  | Номер свидетельства о допуске: |  |
| Сведения об объекте: |
| Основание для проведения проверки: |
| N |  | от |  |  |
| Тип проверки (нужное подчеркнуть): Выездная Документарная |

| N пункта | Элементы контроля | Требования, предъявляемые при производстве работ | Способ проверки соответствия | Результат | Приложения, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | норма | соответствие ("+"; "-") |  |
|  | СТО НОСТРОЙ 2.23.183-2015 | Наличие документа, введенного в действие в установленном порядке | Документарный | Решение общего собрания членов СРО об утверждении стандарта НОСТРОЙ в качестве стандарта СРО или локальный нормативный акт |  |  |
| Этап 1. Организационные этапы подготовительных работ |
| 1.1 | Свидетельства о допуске к видам работ | Наличие выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ | Документарный | В соответствии с СП 48.13330.2011 (пункт 5.3) |  |  |
| 1.2 | Системы управления качеством | Наличие системы управления качеством | Документарный | В соответствии с 12.1 |  |  |
| 1.3 | Журнал работ | Наличие оформленного журнала работ с этапами операционного контроля | Документарный | В соответствии с СП 48.13330.2011 (пункт 7.1.6), РД 11-05-2007 [6] |  |  |
| 1.4 | Проектная документация на установку эскалатора | Наличие проектной документации на установку лифта | Документарный | В соответствии с 4.1 |  |  |
| 1.5 | Проект производства работ (далее - ППР) | Наличие ППР Разрабатывается для конкретного эскалатора на основании технической документации предприятия-изготовителя | Документарный | В соответствии с 5.4, СП 48.13330.2011 (пункт 5.7.6) |  |  |
| 1.6 | Инструкция по монтажу и пусконаладке эскалатора | Наличие инструкции по монтажу и пусконаладке эскалатора | Документарный | ПБ 10-77-94 [2, пункт 8.4] |  |  |
| Этап 2. Входной контроль лифтового оборудования |
| 2.1 | Документы, подтверждающие соответствие эскалатора техническому регламенту | Наличие документов, подтверждающих соответствие эскалатора техническому регламенту | Документарный | Согласно ГОСТ Р 54765-2011 (пункт 7.2.3) |  |  |
| 2.2 | Акт приемки технической документации и оборудования эскалатора под монтаж | Наличие акта приемки технической документации и оборудования эскалатора под монтаж с фиксацией в журнале работ | Документарный | В соответствии с СТО НОСТРОЙ 2.23.59-2012 (пункт 4.10.2) |  |  |
| Этап 3. Подготовительные работы |
| 3.1 | Временное освещение места монтажа | Наличие временного освещения места монтажа | Документарный | В соответствии с 5.2.2 |  |  |
| 3.2 | Акт готовности строительной части к производству работ по монтажу эскалатора | Наличие акта готовности строительной части к производству работ по монтажу эскалатора с фиксацией в журнале работ | Документарный | В соответствии с 5.2.3 |  |  |
| 3.3 | Согласование подготовительных работ с заказчиком | Наличие программы согласования подготовительных работ с фиксацией в журнале работ | Документарный | В соответствии с 5.1.2 (см. таблицу 1) |  |  |
| 3.4 | Акт наличия установленных ограждений | Наличие акта установленных ограждений с фиксацией в журнале работ | Документарный | В соответствии с 5.1.3 |  |  |
| Этап 4. Транспортирование эскалатора к месту установки |
| 4.1 | Определение проемов и коридоров транспортирования | Наличие условий транспортирования элементов с фиксацией в журнале работ | Документарный | В соответствии с 5.5.1 |  |  |
| 4.2 | Подготовка к транспортированию | Проверка закрепления звездочек, лестничного полотна, свисающих концов тяговых элементов, строповка эскалатора с фиксацией в журнале работ | Документарный | В соответствии с 5.5.2, 5.5.3, ППР |  |  |
| 4.3 | Транспортирование | Перемещение эскалатора по зданию, а также вверх (вниз) по лестницам, используя различные способы, с фиксацией в журнале работ | Документарный | В соответствии с 5.5.4, ППР |  |  |
| Этап 5. Сборка эскалатора перед установкой в строительный проем |
| 5.1 | Соединение составных частей (зон) эскалатора | Наличие соединения составных частей (зон) эскалатора с фиксацией в журнале работ | Документарный | В соответствии с 5.7.3, инструкция предприятия-изготовителя |  |  |
| 5.2 | Соединение электропроводки | Наличие соединения электропроводки с фиксацией в журнале работ | Документарный | В соответствии с 5.7.6, инструкция предприятия-изготовителя |  |  |
| 5.3 | Стыковка направляющих лестничного полотна | Наличие стыковки направляющих лестничного полотна с фиксацией в журнале работ | Документарный | В соответствии с 5.7.7, инструкция предприятия-изготовителя |  |  |
| 5.4 | Монтаж балюстрады | Наличие смонтированной балюстрады с фиксацией в журнале работ | Документарный | В соответствии с 5.7.8, инструкция предприятия-изготовителя |  |  |
| 5.5 | Установка поручней | Наличие установленных поручней с фиксацией в журнале работ | Документарный | В соответствии с 5.7.9, инструкция предприятия-изготовителя |  |  |
| 5.6 | Монтаж обшивки | Наличие смонтированной обшивки с фиксацией в журнале работ | Документарный | В соответствии с 5.7.10, инструкция предприятия-изготовителя |  |  |
| Этап 6. Монтаж эскалатора |
| 6.1 | Затяжка резьбовых соединений | Проверка затяжки резьбовых соединений с фиксацией в журнале работ | Документарный | В соответствии с 6.1.5, ППР, инструкция предприятия-изготовителя |  |  |
| 6.2 | Дополнительное крепление специальными шайбами и контргайками | Наличие специальных шайб и контргаек с фиксацией в журнале работ | Документарный | В соответствии с 6.1.4, ППР, инструкция предприятия-изготовителя |  |  |
| 6.3 | Установка эскалатора на опорные поверхности перекрытий | Наличие эскалатора на опорных поверхностях с фиксацией в журнале работ | Документарный | В соответствии с 6.2.1, ППР, инструкция предприятия-изготовителя |  |  |
| 6.4 | Выверка эскалатора | Наличие установленного эскалатора в правильном положении с фиксацией в журнале работ | Документарный | В соответствии с 6.3, инструкция предприятия-изготовителя |  |  |
| 6.5 | Подвод электропитания к эскалатору | Наличие подключения эскалатора к электропитанию с фиксацией в журнале работ | Документарный | В соответствии с 6.4, инструкция предприятия-изготовителя |  |  |
| Этап 7. Пусконаладка эскалатора |
| 7.1 | Направляющие лестничного полотна | Проверка положения направляющих и состояния стыков с фиксацией в журнале работ | Документарный | В соответствии с 7.2, инструкция предприятия-изготовителя |  |  |
| 7.2 | Поручневое устройство | Проверка натяжения поручней и зазоров с фиксацией в журнале работ | Документарный | В соответствии с 7.3, инструкция предприятия-изготовителя |  |  |
| 7.3 | Входная площадка | Проверка положения входной площадки относительно лестничного полотна с фиксацией в журнале работ | Документарный | В соответствии с 7.4, инструкция предприятия-изготовителя |  |  |
| 7.4 | Положение фартуков относительно ступеней | Проверка зазора между фартуками и ступенями с фиксацией в журнале работ | Документарный | В соответствии с 7.5, инструкция предприятия-изготовителя |  |  |
| 7.5 | Блокировочные устройства | Проверка работоспособности блокировочных устройств с фиксацией в журнале работ | Документарный | В соответствии с 7.6, инструкция предприятия-изготовителя |  |  |
| 7.6 | Пуск (опробование) эскалатора | Выявление неисправностей в работе эскалатора и их устранение с фиксацией в журнале работ | Документарный | В соответствии с разделами 8 и 9, инструкция предприятия-изготовителя |  |  |
| 7.7 | Комплексная проверка | Наружный осмотр эскалатора с фиксацией в журнале работ о готовности к обкатке эскалатора | Документарный | В соответствии с разделом 10, инструкция предприятия-изготовителя |  |  |
| 7.8 | Обкатка эскалатора | Наличие свидетельства об обкатке с фиксацией в журнале работ | Документарный | В соответствии с разделом 11, инструкция предприятия-изготовителя |  |  |
| Этап 8. Оценка соответствия выполненных работ |
| 8.1 | Акты освидетельствования скрытых работ | Наличие актов освидетельствования скрытых работ с фиксацией в журнале работ | Документарный | Согласно СП 48.13330.2011 (пункт 6.13) |  |  |
| 8.2 | Протокол проверок, исследований, испытаний и измерений | Наличие протокола с фиксацией в журнале работ | Документарный | В соответствии с ГОСТ Р 55640-2013 (пункт 7) |  |  |

| Заключение (нужное подчеркнуть): |
| --- |
| 1. Требования СТО НОСТРОЙ 2.23.183-2015 соблюдены в полном объеме. 2. Требования СТО НОСТРОЙ 2.23.183-2015 соблюдены не в полном объеме. |
| Рекомендации по устранению выявленных несоответствий: |
| Приложения: |  | на |  | л. |
| Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны. |
| Подписи лиц, проводивших проверку: |
| Эксперт |  |  |  |  |
|  | фамилия, имя, отчество |  | подпись |  |
|  | фамилия, имя, отчество |  | подпись |  |
| Подпись представителя проверяемой организации - члена СРО, принимавшего участие в проверке: |
|  | фамилия, имя, отчество |  | подпись |  |
| Дата | " |  | " |  | 20 |  | г. |