ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Установка системы теплых полов "DEVIHEAT" в деревянные полы

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта (ТТК) составлена на установку системы теплых полов "DEVIHEAT" в деревянные полы.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организациистроительства, другой организационно-технологической документации.

Система "Deviheat" применяется в любом помещении с дощатым либо клееным (ламинированным) полом на лагах. При этом важно обеспечить хорошую теплоизоляцию пола.

Рис.1

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Описание системы

Система "Deviheat" может устанавливаться в любом типе деревянного пола при условии соблюдения инструкций.

Электронные терморегуляторы "Devireg" с датчиками температуры пола обеспечивают, что температура пола не поднимается выше максимально допустимой, указанной предприятием-изготовителем.

Преимущества системы: теплый деревянный пол; высокий уровень комфорта; высокий уровень безопасности; никакого технического обслуживания; здоровая и сухая конструкция пола.

Расчет мощности

Для деревянных полов используются нагревательные кабели мощностью не более 10 Вт/м. При этом необходимо следовать рекомендациям предприятия-изготовителя по максимально допустимой температуре. При расчете необходимой мощности на 1 м следует принять во внимание, что часть площади пола будет занята ваннами, туалетами, шкафами и т.п. Поэтому необходимо компенсировать это соответствующим увеличением мощности на свободной площади.

Покрытия пола

Система "Deviheat" может использоваться с самыми различными типами дерева, как в виде досок, так и клееных (ламинированных) конструкций. Важно тщательно соблюдать рекомендации предприятия-изготовителя по максимально допустимой температуре.

Управление

Для управления системой "Deviheat" в деревянном полу лучше всего подходят терморегуляторы "Devireg" 122 и 522. Они оснащены комбинацией встроенного датчика температуры воздуха в помещении и датчика температуры пола. Последний размещается в конструкции пола, регистрирует и ограничивает температуру пола таким образом, что она не поднимается выше заданной в качестве максимально допустимой.

Терморегулятор "Devireg" 122 устанавливается на стену, а "Devireg" 522 устанавливается в стену заподлицо в специальной монтажной коробке. При необходимости установить терморегулятор в электрошкафу или рядом с предохранителями применяется один из терморегуляторов "Devireg" с креплениями для профиля ДИН.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Установка

В деревянных полах запрещается применять нагревательный кабель мощностью свыше 10 Вт/м. На одном квадратном метре деревянного пола разрешается устанавливать не свыше 80 Вт.

Толщина половой доски над кабелем должна быть не более 25 см. Дерево, применяемое для полов, должно быть хорошо высушено. Нагревательный кабель "Deviflex" укладывается на металлическую сетку, подвешенную над теплоизоляцией между лагами (рис.2).

Рис.2

Нагревательный кабель не должен касаться теплоизоляции. Между сеткой и нижней поверхностью пола должен быть зазор минимум 30 мм. Нагревательный кабель укладывается параллельно лагам с минимальным зазором в 30 мм между кабелем и лагами (рис.3). Нагревательный кабель крепится к сетке через каждые 30 см.

Рис.3

В местах пересечения лаг и кабеля в лагах делается прорез шириной 30 мм, который защищается алюминиевой фольгой или другим несгораемым теплопроводным материалом. В одном прорезе разрешается укладывать только одну нитку кабеля. Минимальный диаметр изгиба кабеля не должен превышать 6 диаметров кабеля.

Инструкция по установке

1. Нагревательный кабель должен применяться согласно рекомендациям ДЕ-ВИ, и подключение должно производиться стационарно.

2. Подключение нагревательного кабеля должно производиться квалифицированным электриком.

3. Необходимо соблюдать рекомендованную и максимальную мощность на 1 м пола.

4. Нагревательный кабель не должен подвергаться механическому напряжению и растяжению.

5. Основание, на которое укладывается кабель, должно быть счищено от мусора и острых предметов.

6. Диаметр изгиба кабеля должен быть не менее 6 диаметров кабеля.

7. Линии кабеля не должны касаться или пересекаться между собой.

8. Нагревательный кабель должен быть заземлен в соответствии с действующими правилами ПУЭ и СНиП.

9. Нагревательный кабель запрещается укорачивать, удлинить или подвергать растяжению за соединительную муфту.

10. После установки кабеля и после заливки бетона следует замерить омическое сопротивление. Оно должно соответствовать указанному на соединительной муфте - 5...+10%.

11. Необходимо обеспечить возможность автоматического выключения кабеля. Мы рекомендуем использование терморегулятора "Девирег".

Укладка кабеля при низких температурах может представлять сложность, так как поливинилхлоридная оболочка кабеля становится жесткой. Эта проблема решается путем размотки кабеля и подключением на короткое время напряжения.

Запрещается включать неразмотанный кабель!

Не рекомендуется укладывать кабель при температуре ниже -5 °С.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

Система "Deviheat" может устанавливаться в любом типе деревянного пола при условии соблюдения инструкций.

Толщина половой доски над кабелем должна быть не более 25 см. Дерево, применяемое для полов, должно быть хорошо высушено. Нагревательный кабель "Deviflex" укладывается на металлическую сетку, подвешенную над теплоизоляцией между лагами.

В местах пересечения лаг и кабеля в лагах делается прорез шириной 30 мм, который защищается алюминиевой фольгой или другим несгораемым теплопроводным материалом.

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

Нагревательный кабель "Deviflex" ДТИП-10 двухжильный экранированный. Применяется для деревянных полов и реконструируемых тонких полов, например, в ванных комнатах, кухнях и т.д.

Нагревательные кабели "Deviflex" производятся в соответствии со стандартами Международной электротехнической комиссии МЭК 800 и сертифицированы ГОССТАНДАРТОМ. Технические характеристики кабеля "Deviflex" ДТИП-10 приведены в табл.5.1.

Таблица 5.1

| Мощность, Вт | Длина, м |
| --- | --- |
| при 220 В | при 230 В | при 240 В |  |
| ДТИП-10 |
| 85 | 100 | 100 | 10 |
| 185 | 200 | 220 | 20 |
| 355 | 400 | 425 | 40 |
| 530 | 600 | 630 | 60 |
| 725 | 800 | 860 | 80 |
| 905 | 1000 | 1080 | 100 |
| 1115 | 1200 | 1325 | 120 |
| 1290 | 1400 | 1535 | 140 |

Терморегулятор "Devireg" 122 - это электронный терморегулятор теплого пола со встроенным двухполюсным выключателем на ток до 10 А. Терморегулятор "Devireg" 122 имеет встроенный датчик температуры воздуха и внешний датчик температуры пола для защиты пола от перегрева. Уровень ограничений регулируется встроенным потенциометром.

Схема Терморегулятор "Devireg" 122 предусматривает возможность автоматического понижения температуры пола на 5 °С в желаемые часы, как правило ночью. Для этого к терморегулятору необходимо подключить таймер через клемму 5. Если ночное понижение температуры не задействовано, то клемма 5 остается свободной.

Рис.4

Рис.5. Схема подключения "Devireg" 122

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

6.1. При производстве работ следует руководствоваться действующими нормативными документами: СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; СНиП 12-04-2002 Безопасность труда встроительстве. Часть 2. Строительное производство; ГОСТ 12.3.002-75* Процессы производственные. Общие требования безопасности; РД 102-011-89 Охрана труда. Организационно-методические документы; СНиП 2.03.13-88Полы; СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия; СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий; СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

6.2. Ответственность за выполнение мероприятий по технике безопасности, охране труда, промсанитарии, пожарной и экологической безопасности возлагается на руководителей работ.

Ответственное лицо осуществляет организационное руководство изоляционными работами непосредственно или через бригадира. Распоряжения и указания ответственного лица являются обязательными для всех работающих на объекте.

6.3. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей администрацией необходимых средств индивидуальной защиты (специальной одежды, обуви и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите рабочих (ограждения, освещение, вентиляция, защитные и предохранительные устройства и приспособления и т.д.), санитарно-бытовыми помещениями и устройствами в соответствии с действующими нормами и характером выполняемых работ. Рабочим должны быть созданы необходимые условия труда, питания и отдыха. Работы выполняются в спецобуви и спецодежде. Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски.

6.4. Сроки выполнения работ, их последовательность, потребность в трудовых ресурсах устанавливаются с учетом обеспечения безопасного ведения работ и времени на соблюдение мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ, чтобы любая из выполняемых операций не являлась источником производственной опасности для одновременно выполняемых или последующих работ.

6.5. При разработке методов и последовательности выполнения работ следует учитывать опасные зоны, возникающие в процессе работ. При необходимости выполнения работ в опасных зонах должны предусматриваться мероприятия по защите работающих.

6.6. Место ведения работ необходимо обеспечить огнетушителями, ящиком с песком, лопатами, водой, очистить от горючих материалов в радиусе не менее 5 м.

6.7. Санитарно-бытовые помещения должны размещаться вне опасных зон. В вагончике для отдыха рабочих должны находиться и постоянно пополняться аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства для оказания первой медицинской помощи. Все работающие на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой.

6.8. Работа с механизмами, приспособлениями, инвентарем и инструментами должна вестись в соответствии с инструкциями по их эксплуатации.

6.9. При производстве работ запрещается:

а) допускать к работе лиц моложе 18 лет;

б) допускать к работе лиц, не прошедших медицинское освидетельствование, обучение по специальности и инструктаж по технике безопасности;

в) приступать к работе с неисправными инструментами и механизмами.

6.10. Рабочие, выполняющие работы, обязаны знать:

- опасные и вредные для организма производственные факторы выполняемых работ;

- вредные вещества и компоненты используемых материалов и характер их воздействия на организм человека;

- правила личной гигиены;

- инструкции по технологии производства работ, содержанию рабочего места, по технике безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности;

- правила оказания первой медицинской помощи.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Пример:

Кухня 20 м, всего необходимо установить 1200 Вт (60 Вт/м). Однако свободная площадь пола составляет всего 15 м. В результате на свободной площади пола устанавливается мощность 80 Вт/м. Как правило, устанавливаемая мощность превышает расчетную приблизительно на 30%. Это делается для ускорения прогревания пола при низких начальных температурах. На общее потребление энергии это не влияет, так как система управляется электронными терморегуляторами.

Таблица ГЭСН 11-01-033 Устройство покрытий дощатых и из брусков

Состав работ:

01. Настилка покрытий с креплением их гвоздями. 02. Острожка провесов.

Измеритель: 100 м покрытия

|  | Устройство покрытий: |
| --- | --- |
| 11-01-033-01 | дощатых толщиной 28 мм |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-01- 033-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 60,72 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,58 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,58 |
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,82 |
| 340311 | Машина для острожки деревянных полов | маш.-ч | 2,7 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,84 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0123 |
| 203-0348 | Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины тип БП-27, толщиной 27 мм, шириной без гребня от 50 до 60 мм | м | - |
| 203-9150 | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные | м | 2,88 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.

СНиП 2.03.13-88. Полы.

СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 30244-94. Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.

ГОСТ 30402-96. Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации*.

________________

* Документ не действует. Действуют Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденныеприказом МЧС России от 31 мая 2012 года N 306.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.

ГОСТ 12.3.002-75*. Процессы производственные. Общие требования безопасности.

НПБ 105-03. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

РД 102-011-89. Охрана труда. Организационно-методические документы.

Техинформация СКС "Стройтехнолог".

Документы БД "Техэксперт".

Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н.,
преподаватель Военного
инженерно-технического университета. -
Санкт-Петербург, 2012