Описание объекта закупки

на выполнение работ по капитальному ремонту участка наружной сети водоснабжения от ВК № 14 до ВК № 96 в микрорайоне Гремиха

(ЗАТО г. Островной Мурманская область)

Обязательные требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности и результатам выполнения работ:

1.	Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, в том числе:

- СНиП III-4-80* «Техника безопасности в строительстве» (с изменениями и дополнениями);

- СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве»;

- правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации МДК 3-02.2001 (утв. приказом Госстроя РФ от 30 декабря 1999 г. № 168);

- постановление Минтруда РФ от 16.08.2002 № 61 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства» (с изменениями и дополнениями);

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» (с изменениями и дополнениями);

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями);

- Свод правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (с изменениями и дополнениями);

- Свод правил СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»;

- Свод правил СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

2.	Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям, в том числе: ГОСТ 8020-2016, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 9698-86, ГОСТ 3706-93, ГОСТ 9544-2015, ГОСТ 15150-69, ГОСТ 33259-2015, ГОСТ 17376-01, ГОСТ 30693-2000, ГОСТ 15836-79, ГОСТ 7415-86, ГОСТ 10296-79, ТУ 21-23-44-79, ГОСТ 3634-99, ГОСТ 8486-86, ГОСТ 9463-2016, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ  22245-90, ГОСТ 9128-2013.

3.	Перед началом выполнения работ Исполнитель должен назначить приказом от лица своей организации ответственного производителя работ, ответственных представителей за соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности на объекте и представить данные представителей Заказчику. Исполнитель в обязательном порядке проводит приёмо-сдаточные испытания, оформляет акты гидравлических испытаний и акты на скрытые работы с привлечением представителей Заказчика и ресурсоснабжающей (гарантирующей) организации. Исполнитель приступает к выполнению последующих работ только после оформления акта на скрытые работы и письменного разрешения Заказчика, внесённого в журнал производства работ. Исполнитель обязан предоставить Заказчику фотоматериалы скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без оформления акта на скрытые работы с Заказчиком, то по его требованию Исполнитель обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её.

4.	Получение необходимых разрешений и согласований для производства работ с ресурсоснабжающей (гарантирующей) организацией входит в обязанность Исполнителя. Время и место выполнения работ согласовываются с учреждениями и организациями, в ведении которых находятся объекты, в том числе подключение и использование систем энергоснабжения, водоснабжения. Проведение земляных работ осуществляется в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 15.09.2017 № 285 «Об утверждении Положения о порядке производства земляных работ на территории ЗАТО г. Островной». Информация размещена на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной, по адресу: http://www.zato-ostrov.ru/_ld/19/1996_2017-285_15.09..pdf.

5.	Исполнитель по контракту обязуется обеспечить безопасность жизни, здоровья потребителей и охраны окружающей среды, предотвращения причинения вреда имуществу потребителей, на протяжении установленного гарантийного срока, в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6.	Применяемые Исполнителем материалы, конструкции и детали (подлежащие обязательной сертификации или декларированию соответствия) должны иметь сертификаты соответствия (декларации о соответствии) и разрешены к применению на территории Российской Федерации. В случае выявления нарушений 
в технологическом процессе, качестве применяемых материалов Заказчик имеет право приостановить выполнение работ до устранения Исполнителем выявленных нарушений.

7.	Исполнитель на применяемые материалы представляет сертификаты и паспорта, удостоверяющие их качество, в случаях, предусмотренных действующим законодательством до начала производства работ.

8.	Исполнитель ежедневно по окончании работ производит уборку и очистку мест производства работ от строительного мусора. Исполнитель по завершении всех работ обязан транспортировать строительный мусор на полигон ТБО, с заключением договора на размещение отходов с соответствующей организацией.

9.	В случае нанесения ущерба при производстве работ – компенсация ущерба за счёт Исполнителя.

10.	Срок выполнения: с момента заключения муниципального контракта по 01 октября 2018 года (включительно).

11.	 Место выполнения работ: ЗАТО г. Островной, мкр. Гремиха, от ВК № 14 до ВК № 96.

12.	Исполнитель представляет гарантии по качеству работ сроком на три года с момента сдачи-приёмки работ и гарантирует в течение трёх лет с момента сдачи-приёмки работ устранение любых выявленных в процессе эксплуатации скрытых ошибок за свой счёт, а на материалы не менее срока гарантии предоставляемой производителем.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка грунта в траншеях механизированным способом, группа грунтов 3 (в отвал) | 1000м3 грунта | 0,5336 |
| 2. | Разработка грунта вручную в траншеях без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100м3 грунта | 0,2607 |
| 3. | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона | 10м3 | 0,0547 |
| 4. | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 200 мм | км | 0,243 |
| 5. | Погрузка мусора строительного с погрузкой механизированным способом | т груза | 6,4152 |
| 6. | Погрузка строительного с погрузкой вручную | т груза | 1,3675 |
| 7. | Перевозка грузов I класса на расстояние не более 5 км | т груза | 7,7827 |
| 8. | Перевозка грузов морским транспортом: строительные материалы | т | 15,52 |
| 9. | Перевозка грузов морским транспортом: изделия черного и цветного металла | т | 4,471 |
| 10. | Погрузка изделий из сборного железобетона, массой не более 3 т | т груза | 4,039 |
| 11. | Погрузка леса пиленого, погонажа плотничного | т груза | 0,086 |
| 12. | Погрузка изделий металлических (заготовки трубные и др.) | т груза | 3,739 |
| 13. | Погрузка материалов рулонно-кровельных (рубероид, толь и т.п.) массой одного места не более 80 кг | т груза | 0,121 |
| 14. | Погрузка материалов, перевозимых в бочках | т груза | 0,577 |
| 15. | Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах | т груза | 1,188 |
| 16. | Погрузка песка | т груза | 10,242 |
| 17. | Разгрузка изделий из сборного железобетона, массой не более 3 т | т груза | 4,039 |
| 18. | Разгрузка леса пиленого, погонажа плотничного | т груза | 0,086 |
| 19. | Разгрузка изделий металлических (заготовки трубные и др.) | т груза | 3,739 |
| 20. | Разгрузка материалов рулонно-кровельных (рубероид, толь и т.п.) массой одного места не более 80 кг | т груза | 0,121 |
| 21. | Разгрузка материалов, перевозимых в бочках | т груза | 0,577 |
| 22. | Разгрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах | т груза | 1,188 |
| 23. | Разгрузка песка | т груза | 10,242 |
| 24. | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона с люком (кольцо стеновое диаметром не менее 1160 мм, высотой не более 1190 мм – 1 шт., плита перекрытия диаметром не менее 1160 мм, высотой не более 150 мм – 1 шт., плита днища диаметром не менее 1250 мм, высотой не более 100 мм – 1 шт., люк чугунный легкий с нагрузкой номинальной 15 кН, полным открытием, не менее D=550 мм, глубина установки крышки в корпусе, не менее h=20 мм – 1 шт.) в грунтах сухих | 10м3 | 0,0547 |
| 25. | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона с люком (кольцо стеновое диаметром не менее 1160 мм, высотой не более 1190 мм – 2 шт., плита перекрытия диаметром не менее 1160 мм, высотой не более 150 мм – 2 шт., плита днища диаметром не менее 1250 мм, высотой не более 100 мм – 2 шт., люк чугунный легкий с нагрузкой номинальной 15 кН, полным открытием, не менее D=550 мм, глубина установки крышки в корпусе, не менее h=20 мм – 2 шт.) в грунтах мокрых | 10м3 | 0,174 |
| 26. | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10м3 | 0,6207 |
| 27. | Врезка в существующие сети из стальных труб наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки не менее 4,0 мм | врезка | 1 |
| 28. | Приварка плоских стальных фланцев, давление не менее 1,0 Мпа, к стальным трубопроводам диаметром 150 мм | фланец | 6 |
| 29. | Установка задвижек стальных 30С41НЖ диаметром 150 мм, для воды давлением не менее 1,0 МПа | задвижка | 3 |
| 30. | Укладка стальных водопроводных труб наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки не менее 4,0 мм с гидравлическим испытанием | км трубопровода | 0,243 |
| 31. | Установка задвижек стальных 30С41НЖ диаметром 50 мм, для воды давлением не менее 1,0 МПа | задвижка | 3 |
| 32. | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции прочностью сцепления с основанием не менее 0,1 МПа, прочностью сцепления между слоями не менее 0,1 МПа, прочностью на сдвиг клеевого соединения не менее 0,1 кН/м на стальные трубопроводы диаметром 150 мм | км трубопровода | 0,243 |
| 33. | Засыпка вручную траншей, группа грунтов 2 | 100м3 грунта | 0,1593 |
| 34. | Засыпка траншей с перемещением грунта не более 5 м механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000м3 грунта | 0,5311 |

Приложение № ___

к Контракту

от «___» __________ 20___ г. № ___

| Наименование стройки | ЗАТО г. Островной на 2018 год |
| --- | --- |
| Наименование объекта | Наружные инженерные сети |
| Сметная стоимость | 963 728,34 руб. | (Девятьсот шестьдесят три тысячи семьсот двадцать восемь руб. 34 коп.) |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1 |
| Локальная смета на | Капитальный ремонт участка наружной сети водоснабжения от ВК № 14 до ВК № 96 в микрорайоне Гремиха |
|  | Образец №4 |
| ЗАТО г. Островной на 2018 год |
| (наименование стройки) |
| Наружные инженерные сети |
| (наименование объекта) |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1 |
| Капитальный ремонт участка наружной сети водоснабжения от ВК № 14 до ВК № 96 в микрорайоне Гремиха |
| Основание: | Дефектная ведомость |
| Сметная стоимость | 963.73 | тыс. руб. |
|  | строительных работ | 952.21 | тыс. руб. |
|  | монтажных работ | 0 | тыс. руб. |
|  | оборудования | 0 | тыс. руб. |
|  | прочих работ | 11.52 | тыс. руб. |
| Средства на оплату труда | 159.71 | тыс. руб. |
| Нормативная трудоемкость | 0 | тыс. чел. час. |
| Смета составлена в ценах 4-го квартала 2017 года |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т. ч. оплаты труда |  |  | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ТЕР-01-01-009-09 H37=1,182 H38=1,182 | Разработка грунта в траншеях механизированным способом, группа грунтов 3 (в отвал) ЭМ=5473,08*9,3 ЗПМ=874,24*15,57 Кэм=9,3 Кзпм=15,57 (ИНД 04-17) НР=89% (НР = 7640.87 руб.) СП=34% (СП = 2918.99 руб.) ФОТ (8585.25 руб.) | 0,5336 | 52379,38 | 52379,38 | 27949,64 |  | 27949,64 |  |  |
|  |  |  | 1000м3 грунта |  | 16089,29 |  |  | 8585,25 |  |  |
| 2 | ТЕР-01-02-057-03 H37=1,182 H38=1,182 | Разработка грунта вручную в траншеях без креплений с откосами, группа грунтов 3 ОЗП=3786,96*15,57 Козп=15,57 (ИНД 04-17) НР=75% (НР = 13626.97 руб.) СП=31% (СП = 5632.48 руб.) ФОТ (18169.29 руб.) | 0,2607 | 69694,23 |  | 18169,29 | 18169,29 |  | 248 | 64,65 |
|  |  |  | 100м3 грунта | 69694,23 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР-22-04-001-01 МДС 81-36.2004 п.3.3.1Г Козп=0,6 Кэм=0,6 Кмат=0 H37=1,182 H38=1,182 | Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона ОЗП=1091,27*15,57 ЭМ=2662,82*8,39 Козп=15,57 Кмат=4,81 Кэм=8,39 (ИНД 04-17) НР=122% (НР = 1743.55 руб.) СП=61% (СП = 871.78 руб.) ФОТ (1429.14 руб.) | 0,0547 | 42926,03 | 22842,51 | 2348,05 | 1098,57 | 1249,48 | 63,78 | 3,49 |
|  |  |  | 10м3 железобетонных и бе | 20083,52 | 6043,31 |  |  | 330,57 |  |  |
| 4 | ТЕР-22-01-011-06 МДС 81-36.2004 п.3.3.1Г Козп=0,6 Кэм=0,6 Кмат=0 H37=1,182 H38=1,182 | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 200 мм ОЗП=5944,28*15,57 ЭМ=10096,31*7,5 Козп=15,57 Кмат=3,61 Кэм=7,5 (ИНД 04-17) НР=122% (НР = 42710.91 руб.) СП=61% (СП = 21355.45 руб.) ФОТ (35008.94 руб.) | 0,243 | 187691,03 | 78293,97 | 45608,92 | 26583,49 | 19025,43 | 293,4 | 71,3 |
|  |  |  | км трубопровода | 109397,06 | 34672,65 |  |  | 8425,45 |  |  |
| 5 | ПГ1-1-1-43 ССЦ 04-17 | Погрузка мусора строительного с погрузкой механизированным способом | 6,4152 | 52,79 |  | 338,66 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ПГ1-1-1-41 ССЦ 04-17 | Погрузка строительного с погрузкой вручную | 1,3675 | 670 |  | 916,23 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ПГ3-21-1-5 ССЦ 04-17 | Перевозка грузов I класса на расстояние не более 5 км | 7,7827 | 82,25 |  | 640,13 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | № 58/17-2-20.12-17 | Перевозка грузов морским транспортом: строительные материалы | 15,52 | 365,9 |  | 5678,77 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | № 58/17-3-20.12-17 | Перевозка грузов морским транспортом: изделия черного и цветного металла | 4,471 | 913,6 |  | 4084,71 |  |  |  |  |
|  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ПГ1-1-1-3 ССЦ 04-17 | Погрузка изделий из сборного железобетона, массой не более 3 т | 4,039 | 215,85 |  | 871,82 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ПГ1-1-1-8 ССЦ 04-17 | Погрузка леса пиленого, погонажа плотничного | 0,086 | 216,14 |  | 18,59 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ПГ1-1-1-14 ССЦ 04-17 | Погрузка изделий металлических (заготовки трубные и др.) | 3,739 | 165,87 |  | 620,19 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ПГ1-1-1-18 ССЦ 04-17 | Погрузка материалов рулонно-кровельных (рубероид, толь и т.п.) массой одного места не более 80 кг | 0,121 | 442,02 |  | 53,48 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ПГ1-1-1-19 ССЦ 04-17 | Погрузка материалов, перевозимых в бочках | 0,577 | 347,59 |  | 200,56 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ПГ1-1-1-21 ССЦ 04-17 | Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах | 1,188 | 406,83 |  | 483,31 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ПГ1-1-1-37 ССЦ 04-17 | Погрузка песка | 10,242 | 39,6 |  | 405,58 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ПГ1-1-2-3 ССЦ 04-17 | Разгрузка изделий из сборного железобетона, массой не более 3 т | 4,039 | 215,85 |  | 871,82 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ПГ1-1-2-8 ССЦ 04-17 | Разгрузка леса пиленого, погонажа плотничного | 0,086 | 216,14 |  | 18,59 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ПГ1-1-2-14 ССЦ 04-17 | Разгрузка изделий металлических (заготовки трубные и др.) | 3,739 | 165,87 |  | 620,19 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ПГ1-1-2-18 ССЦ 04-17 | Разгрузка материалов рулонно-кровельных (рубероид, толь и т.п.) массой одного места не более 80 кг | 0,121 | 442,02 |  | 53,48 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ПГ1-1-2-19 ССЦ 04-17 | Разгрузка материалов, перевозимых в бочках | 0,577 | 347,59 |  | 200,56 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ПГ1-1-2-21 ССЦ 04-17 | Разгрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах | 1,188 | 406,83 |  | 483,31 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ПГ1-1-2-37 ССЦ 04-17 | Разгрузка песка | 10,242 | 105,91 |  | 1084,73 |  |  |  |  |
|  |  |  | т груза |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР-22-04-001-01 H37=1,182 H38=1,182 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих ОЗП=1818,79*15,57 МЗ=29787,96*4,81 ЭМ=4438,04*8,39 Козп=15,57 Кмат=4,81 Кэм=8,39 (ИНД 04-17) НР=122% (НР = 2905.92 руб.) СП=61% (СП = 1452.96 руб.) ФОТ (2381.9 руб.) | 0,0547 | 214823,49 | 38070,86 | 11750,84 | 1830,95 | 2082,48 | 106,3 | 5,81 |
|  |  |  | 10м3 железобетонных и бе | 33472,54 | 10072,18 |  |  | 550,95 |  |  |
| 25 | 101-2535 ССЦ 04-17 | Люки чугунные | 1 | 2426,38 |  | 2426,38 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР-22-04-001-02 H37=1,182 H38=1,182 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых ОЗП=2754,27*15,57 МЗ=41347,99*4,61 ЭМ=4758,91*8,35 Козп=15,57 Кмат=4,61 Кэм=8,35 (ИНД 04-17) НР=122% (НР = 13013.75 руб.) СП=61% (СП = 6506.88 руб.) ФОТ (10667.01 руб.) | 0,174 | 281916,61 | 40613,51 | 49053,49 | 8819,86 | 7066,75 | 151,5 | 26,36 |
|  |  |  | 10м3 железобетонных и бе | 50688,87 | 10615,83 |  |  | 1847,15 |  |  |
| 27 | 101-2535 ССЦ 04-17 | Люки чугунные | 2 | 2426,38 |  | 4852,76 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР-23-01-001-01 H37=1,182 H38=1,182 | Устройство основания под трубопроводы песчаного ОЗП=163*15,57 МЗ=1015,41*8,9 ЭМ=34,56*7,55 Козп=15,57 Кмат=8,9 Кэм=7,55 (ИНД 04-17) НР=122% (НР = 2367.78 руб.) СП=61% (СП = 1183.89 руб.) ФОТ (1940.8 руб.) | 0,6207 | 12307,37 | 270,41 | 7639,18 | 1861,98 | 167,84 | 10,2 | 6,33 |
|  |  |  | 10м3 основания | 2999,81 | 126,99 |  |  | 78,82 |  |  |
| 29 | ТЕР-22-06-005-04 H37=1,182 H38=1,182 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 150 мм ОЗП=67,16*15,57 МЗ=85,82*4,16 ЭМ=194,69*8,15 Козп=15,57 Кмат=4,16 Кэм=8,15 (ИНД 04-17) НР=122% (НР = 2203.04 руб.) СП=61% (СП = 1101.52 руб.) ФОТ (1805.77 руб.) | 1 | 3225,65 | 1632,65 | 3225,65 | 1235,99 | 1632,65 | 3,18 | 3,18 |
|  |  |  | врезка | 1235,99 | 569,78 |  |  | 569,78 |  |  |
| 30 | 507-2318 ССЦ 04-17 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 200х150 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 219х6-159х4,5 мм | 1 | 822,5 |  | 822,5 |  |  |  |  |
|  |  |  | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР-22-03-014-05 H37=1,182 H38=1,182 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм ОЗП=22,57*15,57 МЗ=256,99*2,6 ЭМ=81,79*7,63 Козп=15,57 Кмат=2,6 Кэм=7,63 (ИНД 04-17) НР=122% (НР = 5072.03 руб.) СП=61% (СП = 2536.01 руб.) ФОТ (4157.4 руб.) | 6 | 1728,54 | 645 | 10371,24 | 2492,22 | 3870 | 1,04 | 6,24 |
|  |  |  | фланец | 415,37 | 277,53 |  |  | 1665,18 |  |  |
| 32 | ТЕР-22-03-007-03 H37=1,182 H38=1,182 | Установка задвижек стальных диаметром 150 мм ОЗП=61,82*15,57 МЗ=2770,06*5,3 ЭМ=50,54*7,56 Козп=15,57 Кмат=5,3 Кэм=7,56 (ИНД 04-17) НР=122% (НР = 4578.99 руб.) СП=61% (СП = 2289.49 руб.) ФОТ (3753.27 руб.) | 3 | 16209,6 | 390,56 | 48628,8 | 3413,16 | 1171,68 | 3,44 | 10,32 |
|  |  |  | задвижка (или клапан обр | 1137,72 | 113,37 |  |  | 340,11 |  |  |
| 33 | ТЕР-22-01-011-05 H37=1,182 H38=1,182 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 150 мм ОЗП=9481,68*15,57 МЗ=162135,49*4,14 ЭМ=9992,19*7,47 Козп=15,57 Кмат=4,14 Кэм=7,47 (ИНД 04-17) НР=122% (НР = 61917.16 руб.) СП=61% (СП = 30958.58 руб.) ФОТ (50751.77 руб.) | 0,243 | 922918,99 | 77179,69 | 224269,31 | 42403,1 | 18754,66 | 468 | 113,72 |
|  |  |  | км трубопровода | 174498,37 | 34356,65 |  |  | 8348,67 |  |  |
| 34 | ТЕР-22-03-007-01 H37=1,182 H38=1,182 | Установка задвижек стальных диаметром 50 мм ОЗП=24,8*15,57 МЗ=1211,21*4,87 ЭМ=3,11*11,59 Козп=15,57 Кмат=4,87 Кэм=11,59 (ИНД 04-17) НР=122% (НР = 1670.46 руб.) СП=61% (СП = 835.23 руб.) ФОТ (1369.23 руб.) | 3 | 6391,04 | 36,04 | 19173,12 | 1369,23 | 108,12 | 1,38 | 4,14 |
|  |  |  | задвижка (или клапан обр | 456,41 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР-22-02-001-05 H37=1,182 H38=1,182 | Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм ОЗП=2760*15,57 МЗ=4433,85*3,49 ЭМ=4160,76*5,68 Козп=15,57 Кмат=3,49 Кэм=5,68 (ИНД 04-17) НР=122% (НР = 16797.68 руб.) СП=61% (СП = 8398.84 руб.) ФОТ (13768.59 руб.) | 0,243 | 90231,11 | 23962,65 | 21926,16 | 12343,02 | 5822,92 | 150 | 36,45 |
|  |  |  | км трубопровода | 50794,32 | 5866,56 |  |  | 1425,57 |  |  |
| 36 | 101-1564 ССЦ 04-17 | Гидроизол | 150,66 | 70,43 |  | 10610,98 |  |  |  |  |
|  |  |  | м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 101-2378 ССЦ 04-17 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | 0,52 | 26169,24 |  | 13608 |  |  |  |  |
|  |  |  | т |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР-01-02-061-02 H37=1,182 H38=1,182 | Засыпка вручную траншей, группа грунтов 2 ОЗП=1426,9*15,57 Козп=15,57 (ИНД 04-17) НР=75% (НР = 3137.45 руб.) СП=31% (СП = 1296.81 руб.) ФОТ (4183.27 руб.) | 0,1593 | 26260,3 |  | 4183,27 | 4183,27 |  | 97,2 | 15,48 |
|  |  |  | 100м3 грунта | 26260,3 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР-01-01-034-02 H37=1,182 H38=1,182 | Засыпка траншей с перемещением грунта не более 5 м механизированным способом, группа грунтов 2 ЭМ=680,53*9,5 ЗПМ=177,55*15,57 Кэм=9,5 Кзпм=15,57 (ИНД 04-17) НР=89% (НР = 1544.51 руб.) СП=34% (СП = 590.04 руб.) ФОТ (1735.41 руб.) | 0,5311 | 6772,02 | 6772,02 | 3596,62 |  | 3596,62 |  |  |
|  |  |  | 1000м3 грунта |  | 3267,58 |  |  | 1735,41 |  |  |
| Итого по смете: | 547858,91 | 125804,13 | 92498,27 |  | 367,48 |
|  | 33902,91 |  |
|  | Накладные расходы по видам работ |
|  | п. 1.1 | [ 1, 39] | 89 % | ФОТ | 9185,38 |  |
|  | п. 1.2 | [ 2, 38] | 75 % | ФОТ | 16764,42 |  |
|  | п. 18 | [ 3-4, 24, 26, 28-29, 31-35] | 122 % | ФОТ | 154981,27 |  |
|  | ИТОГО накладные расходы по видам работ | 180931,07 |  |
|  | Сметная прибыль по видам работ |
|  | п. 1.1 | [ 1, 39] | 34 % | ФОТ | 3509,03 |  |
|  | п. 1.2 | [ 2, 38] | 31 % | ФОТ | 6929,29 |  |
|  | п. 18 | [ 3-4, 24, 26, 28-29, 31-35] | 61 % | ФОТ | 77490,63 |  |
|  | ИТОГО сметная прибыль | 87928,95 |  |
|  | Материалы, учтенные расценками |  | 279591,18 |  |
|  | Материалы, неучтенные расценками |  | 32320,62 |  |
|  | Зарплата рабочих |  | 125804,13 |  |
|  | Эксплуатация машин |  | 92498,27 |  |
|  | в т.ч. зарплата машинистов |  | 33902,91 |  |
|  | Транспортировка строительных грузов |  | 17644,71 |  |
|  | Накладные расходы |  | 180931,07 |  |
|  | Сметная прибыль |  | 87928,95 |  |
|  | Итого без НДС |  | 816718,93 |  |
|  | НДС | 18 % | 147009,41 |  |
|  | ВСЕГО С НДС |  | 963728,34 |  |