СХЕМЫ ВХОДНОГО И ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ


УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ РАКОВИН И АРМАТУРЫ К НИМ

Технические требования

ГОСТ 23695-94 Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия.

ГОСТ 23289-94 Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия.

ГОСТ 19681-94 Арматура санитарно-техническая водоразборная.

ТУ 4952-385-00284581-98 Сифон трубный пластмассовый унифицированный для умывальников, моек и раковин.

ГОСТ 25809-96 Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры.

ТУ 5772-002-08581373-98 Раковины из полимербетона.

... Стандарты и технические условия на санитарно-технические раковины, санитарно-техническую водосливную и водоразборную арматуру, предусмотренные проектом.

СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства.

СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы.

Установку раковин следует производить в соответствии с требованиями проекта, СНиП 3.05.01-85, СНиП 3.01.01-85*, стандартов и технических условий на изделия конкретных видов, предусмотренных проектом, инструкций заводов-изготовителей оборудования, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества и другой технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

| Контролируемые операции | Состав и средства контроля | Документация |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы | Проверить: - наличие проекта, ППР, технологических карт, схем операционного контроля качества (СОКК); | Проект, ППР, технологические карты, СОКК |
|  | - завершение всех, предусмотренных проектом, предшествующих работ и надлежащее их оформление (наличие акта на скрытые проводки водоснабжения, актов на испытания систем водоснабжения и канализации; акта на сдачу-приемку санитарных узлов под установку стальных эмалированных раковин и арматуры к ним); - наличие паспортов и другой товаросопроводительной документации; комплектность и сохранность раковин и арматуры; - внешним осмотром отсутствие недопустимых дефектов внешнего вида на раковинах и арматуре. | Акты на скрытые работы и испытания, на сдачу-приемку узлов под установку раковин и арматуры к ним |
| Установка раковин и арматуры к ним | Контролировать: - соблюдение заданной ППР (технологической картой) технологии монтажа раковин, водосливной и водоразборной арматуры; - установку раковин в проектное положение, надежность их крепления; - соблюдение технологии заделки стыковых соединений (уплотнение и зачеканку стыков канализационных труб и сифонов, уплотнение резьбовых соединений кранов смесителя с подводками). | Общий и специальный журналы работ |
| Приемка | Проверить: - соответствие фактического положения установленных раковины и смесителя (крана) требованиям проекта и нормативных документов; надежность их крепления; | Общий и специальный журналы работ |
|  | - выполнение требований проекта и ППР к качеству заделки стыковых соединений; |  |
|  | - составление и надлежащее оформление исполнительной документации (акта сдачи-приемки санитарных узлов после испытаний под сохранность). | Акт сдачи-приемки |
| ВХОДНОЙ И ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ осуществляют: мастер (прораб) - в процессе производства работ ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ: прораб (мастер), представители генподрядчика и технадзора заказчика КИП - линейка и рулетка измерительные металлические, уровень, отвес |

Монтаж внутренних санитарно-технических систем должны осуществлять строительно-монтажные организации, получившие лицензию на выполнение этих работ в Федеральном или региональных органах по лицензированию строительной деятельности.

Работы по монтажу внутренних санитарно-технических систем должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим специальную подготовку и обладающим надлежащими навыками по монтажу внутренних санитарно-технических систем.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует производить при строительной готовности объекта (захватки) в объеме:

- для промышленных зданий - все здание при объеме до 5000 м и часть здания при объеме свыше 5000 м, включающая по признаку расположения отдельное производственное помещение, цех, пролет и т.д. или комплекс устройств;

- для жилых и общественных зданий до пяти этажей - отдельное здание, одна или несколько секций; свыше пяти этажей - 5 этажей одной или нескольких секций.

До начала монтажа внутренних санитарно-технических систем генеральным подрядчиком должны быть выполнены следующие работы:

- монтаж междуэтажных перекрытий, стен и перегородок, монтаж санитарно-технических кабин;

- установка оконных коробок, а в жилых и общественных зданиях - подоконных досок;

- оштукатуривание (или облицовка) поверхностей стен и ниш в местах установки санитарных и отопительных приборов, прокладки трубопроводов и воздуховодов, а также оштукатуривание поверхности борозд для скрытой прокладки трубопроводов в наружных стенах;

- обеспечение возможности включении электроинструментов, а также электросварочных аппаратов на расстоянии не более 50 м один от другого;

- остекление оконных проемов в наружных ограждениях, утепление входов и отверстий.

Общестроительные и санитарно-технические работы в санитарных узлах следует выполнять в следующей очередности:

- подготовка под полы, оштукатуривание стен и потолков;

- установка средств крепления, прокладка трубопроводов и проведение их гидростатического или манометрического испытания;

- гидроизоляция перекрытий;

- огрунтовка стен, устройство чистых полов;

- первая окраска стен и потолков, облицовка плитками;

- установка раковин;

- вторая окраска стен и потолков;

- установка водоразборной арматуры.

При монтаже санитарно-технических систем и проведении смежных общестроительных работ не должно быть повреждений ранее выполненных работ.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем должен производиться по утвержденному проекту производства работ (ППР).

Запрещается осуществление строительно-монтажных работ без утвержденного проекта производства работ. Не допускаются отступления от решений проектов производства работ без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими их.

Монтаж внутренних санитарно-технических систем следует начинать после освидетельствования или приемки ранее выполненных скрытых работ или ответственных конструкций.

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт освидетельствования скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоятельным подразделением исполнителей.

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производством последующих работ.

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех случаях.

Монтажу раковин и арматуры к ним должен предшествовать входной контроль поступивших на строительную площадку раковин, арматуры и других комплектующих изделий на соответствие их требованиям проекта и нормативных документов. Основные требования к качеству раковин и арматуры приведены в СОКК "Входной контроль качества санитарно-технических стальных эмалированных приборов", "Входной контроль качества санитарно-технической водосливной арматуры", "Входной контроль качества санитарно-технической водоразборной арматуры".

Входной контроль раковин и арматуры к ним должен производиться в соответствии с требованиями проекта,СНиП 3.01.01-85*, ППР и технологической карты. Регламент осуществления входного контроля должен быть определен в документах системы контроля качества, действующих на предприятии.

Подводки к мойкам и водоразборной арматуре должны прокладываться в соответствии с требованиямиСОКК "Прокладка стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем", "Прокладка чугунных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем" и "Прокладка пластмассовых трубопроводов внутренних санитарно-технических систем".

Расстояние между центрами патрубков холодной и горячей воды должны быть равны 150±2 мм. Патрубки для присоединения настенных смесителей к сетям холодной и горячей воды должны иметь эксцентриситет не менее 3 мм.

Высоту установки водоразборной арматуры (расстояние от горизонтальной оси арматуры до санитарных приборов, мм) следует принимать для водоразборных кранов и смесителей от бортов раковин - 250±20.

Высота установки раковин от уровня чистого пола - 850±20 мм (допускаемые отклонения высоты установки санитарных приборов для отдельно стоящих приборов не должны превышать ±20 мм, а при групповой установке однотипных приборов ±5 мм).

Раковины должны быть установлены по уровню и иметь горизонтальное положение бортов. При горизонтальном положении бортов раковин их днища должны иметь уклон к отверстиям для отведения воды.

Монтаж раковин осуществляется в следующей последовательности:

- разметка по шаблону мест установки средств крепления раковины;

- сверление отверстий и установка в них дюбелей (не допускается) крепление раковин с помощью деревянных пробок);

- установка съемного выпуска раковины;

- присоединение выпуска к сифону и установка раковины на стене с помощью шурупов;

- заделка выпуска раковины в раструбе сифона;

- присоединение спинки раковины на шурупах к стене;

- установка смесителя или водоразборного крана (кранов).

Стыки чугунных канализационных труб на монтаже должны быть уплотнены просмоленным пеньковым канатом или пропитанной ленточной паклей с последующей зачеканкой цементным раствором марки не ниже 100 или заливкой раствора гипсоглиноземистого расширяющегося цемента или расплавленной и нагретой до температуры 130-135 °С серой с добавлением 10% обогащенного каолина по ГОСТ 19608-84* или ГОСТ 19607-74*.

Допускается применение других уплотнительных и заполняющих стык материалов, согласованных в установленном порядке.

Гладкие концы труб из ПВД, ПНД, ПП и ПВХ с раструбом чугунной канализационной трубы того же диаметра следует соединять круглым резиновым кольцом с последующим заполнением раструба раствором расширяющегося цемента.

При отсутствии колец допускается применение соединений с заделкой раструба просмоленной прядью и раствором расширяющегося цемента, при этом внутрь конца пластмассовой детали следует запрессовать в нагретом состоянии отрезок стальной трубы.

Поверхность труб из ПВХ на длине раструба должна быть очищена растворителем, покрыта клеем и обсыпана песком, а поверхность деталей из ПВД, ПНД и ПП должна быть оплавлена, после чего также покрыта песком.

Пластмассовые отводные трубы наружным диаметром 40 мм от сифонов умывальников к сети внутренней канализации диаметром 50 мм следует присоединять с помощью перехода 50x40 мм или переходной резиновой детали.

Резьбовые соединения водоразборной арматуры должны быть уплотнены. В качестве уплотнителя для резьбовых соединений при температуре переметаемой среды до 105 °С включительно следует применить ленту из фторопластового уплотнительного материала (ФУМ) или льняную прядь, пропитанную свинцовым суриком или белилами, замешанными на олифе.

Лента ФУМ и льняная прядь должны накладываться ровным слоем по ходу резьбы и не выступать внутрь и наружу трубы.

Для резьбовых соединений допускаются и другие уплотнительные материалы, обеспечивающие герметичность соединений при проектной температуре теплоносители и согласованные в установленном порядке.

Не допускаются механические воздействия на раковину - удары по металлу или эмалевому покрытию.

Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения по окончании монтажа должны быть промыты водой до выходя ее без механических взвесей.

Промывка систем хозяйственно-питьевого водоснабжения считается законченной после выхода воды, удовлетворяющей требованиям ГОСТ 2761-84* "Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора" и СанПиН 2.1.4.559-96 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

________________

Действует СанПиН 2.1.4.1074-01. - Примечание изготовителя базы данных.

Установка стальной раковины по серии 4.900-10 вып.4

| Установка стальной раковины с одним водоразборным краном | Установка стальной раковины с двумя водоразборными кранами |
| --- | --- |