Приложение N 4

к Порядку (п.14), утвержденному

приказом Минтранса России

от 08.06.2012 N 163

Рекомендуемый образец

Промежуточная ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги (приемки работ) в весенне-летне-осенний период

| Название автомобильной дороги |  |
| --- | --- |
| Категория автомобильной дороги |  |
| Адрес участка, км |  |
| Характерный период: весна-лето-осень | Год |  | Месяц |  |
| Требуемый уровень содержания |  |

| Код | Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания автомобильных дорог | Коэффициент снятия | Километры с выявленными дефектами |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. Земляное полотно, полоса отвода |
| 1.1 | Возвышение обочин и разделительной полосы над проезжей частью при отсутствии бордюра. Занижение обочин и разделительной полосы относительно кромки проезжей части более 4 см | 1* (0,5)** |  |
| 1.2 | Повреждения (деформации, разрушения) обочин | 0,5 (0,25) |  |
| 1.3 | Застой воды на обочине | 0,4 (0,2) |  |
| 1.4 | Повреждения (деформации и разрушения) укрепительных и краевых полос | 1 (0,5) |  |
| 1.5 | Повреждения системы водоотвода, откосов насыпей и выемок | 0,2 (0,1) |  |
| 1.6 | Съезды с автомобильной дороги в неустановленных местах (за каждый съезд) | 0,2 (0,1) |  |
| 1.7 | Мусор и посторонние предметы на разделительной полосе, обочине, откосах земляного полотна и в полосе отвода, не представляющие угрозы жизни и здоровью участников движения в случае наезда | 0,3 (0,15) |  |
| 1.8 | Дефекты элементов обозначения границ полосы отвода | 0,05 (0,03) |  |
| 1.9 | Последствия обвалов, оползней, паводков, селевых потоков в результате несвоевременного проведения соответствующих мероприятий при содержании дороги | 0,4 (0,2) |  |

| Код | Показатели конструктивных элементов, дефекты содержания автомобильных дорог | Коэффициент снятия | Километры с выявленными дефектами |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.10 | Превышение поперечного уклона обочин | 0,2 (0,1) |  |
| 1.11 | Растительность, снижающая нормативную видимость в полосе отвода | 1 (0,5) |  |
| 1.12 | Трава и древесно-кустарниковая растительность на обочинах и откосах насыпи | 0,3 (0,15) |  |
| 2. Дорожная одежда |
| 2.1 | Деформации и разрушения на проезжей части | 1 (0,5) |  |
| 2.2 | Необработанные участки выпотевания вяжущего (за каждый участок) | 0,5 (0,25) |  |
| 2.3 | Нарушение профиля, гребенка на проезжей части | -(0,5) |  |
| 2.4 | Раскрытые необработанные трещины на покрытии | 0,5 (0,25) |  |
| 2.5 | Разрушенные и не заполненные мастикой деформационные швы в цементобетонном покрытии | 0,7 (0,35) |  |
| 2.6 | Колейность | 0,5 (0,25) |  |
| 2.7 | Разрушение дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами (за каждый участок) | 0,5 (0,25) |  |
| 2.8 | Полосы загрязнения у кромок покрытия | 0,05 (0,03) |  |
| 2.9 | Посторонние предметы на проезжей части, влияющие на безопасность движения | 1 (0,5) |  |
| 2.10 | Застой воды на проезжей части (за каждый участок) | 0,5 (0,25) |  |
| 3. Искусственные дорожные сооружения |
| 3.1. Мостовые сооружения |
| Мостовое полотно |
| 3.1.1 | Загрязнение проезжей части мостовых сооружений у тротуаров | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.2 | Застой воды на проезжей части и тротуарах | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.3 | Отдельные выбоины в покрытии тротуаров, проломы в тротуарных плитах | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.4 | Засорение водоотводных трубок, лотков и окон в тротуарных блоках (за каждую трубку (окно)) | 0,3 (0,15) |  |
| Ограждения проезжей части (металлические барьерные, железобетонные парапетные, бетонные бордюрные) |
| 3.1.5 | Высота ограждений не соответствует нормам | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.6 | Ограждения не закреплены и имеют неисправности. Деформированы стойки, компенсаторы, продольные элементы | 0,4 (0,2) |  |
| 3.1.7 | Ограждения не очищены от грязи | 0,1 (0,05) |  |
| 3.1.8 | Отсутствуют световозвращающие элементы на оцинкованных металлических барьерных ограждениях (за каждый элемент) | 0,3 (0,15) |  |
| Перильные ограждения тротуаров |
| 3.1.9 | Высота перил менее 110 см | 0,1 (0,05) |  |
| 3.1.10 | Загрязненные перила | 0,2 (0,01) |  |
| 3.1.11 | Перила не окрашены | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.12 | Плоскость перильного ограждения невертикальна | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.13 | Элементы перильного ограждения закреплены, деформированные элементы заменены, нарушено перильное заполнение | 0,3 (0,15) |  |
| Деформационные швы |
| 3.1.14 | Трещины в покрытии над деформационными швами, износ мастики, резинового заполнителя | 0,4 (0,2) |  |
| 3.1.15 | Протечки в деформационных швах в тротуарах | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.16 | Зазор деформационного шва не очищен, не заполнен резинобитумной мастикой | 0,3 (0,15) |  |
| Пролетные строения |
| 3.1.17 | Износ досок верхнего настила деревянного моста | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.18 | Пролетные строения не очищены от мусора, грязи, мха, растительности | 0,4 (0,2) |  |
| 3.1.19 | Накладки диафрагм, усиления, крепление коммуникаций не окрашены | 0,1 (0,05) |  |
| 3.1.20 | Трещины в железобетонных конструкциях пролетных строений раскрытием более 0,3 мм не заделаны. Сколы и другие повреждения защитного слоя не устранены | 0,5 (0,25) |  |
| 3.1.21 | Отсутствие вертикальной разметки на опорах и пролетных строениях путепроводов | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.22 | Незатянутые болты, дефекты заклепок | 1,0 (0,5) |  |
| 3.1.23 | Ненадлежащее состояние узлов и стыков стальных балок с железобетонными плитами | 1,0 (0,5) |  |
| 3.1.24 | Локальное отсутствие окраски элементов металлических конструкций, пролетных строений и опор (кроме оцинкованных) | 0,4 (0,2) |  |
| Опоры и опорные части |
| 3.1.25 | Насадки всех опор не очищены от мусора, грязи, мха, растительности | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.26 | Застой воды на насадках опор | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.27 | Загрязненные металлические и железобетонные опорные части, а также резиновые опорные части | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.28 | Дефекты вант и пилонов вантовых мостов | 1,0 (0,5) |  |
| 3.1.29 | Металлические элементы опорных частей не окрашены | 0,4 (0,2) |  |
| 3.1.30 | На боковых поверхностях опор (тела, насадок, стоек) наличие сколов бетона с обнажением арматуры. Трещины и швы не затерты или не загерметизированы | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.31 | Бетонные поверхности опор не окрашены или не обработаны | 0,1 (0,05) |  |
| Подмостовая зона |
| 3.1.32 | Конуса береговых опор не очищены от мусора, лишнего грунта, не спланированы. На бетонных конусах имеется растительность | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.33 | Размывы конусов береговых опор не ликвидированы, конуса устоев не укреплены бетоном или посевом трав | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.34 | Подмостовая зона и русло не очищены от наносов, мусора, посторонних предметов. Холмы грязи под водоотводными трубками | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.35 | Размывы подмостовой зоны. Грунт в подмостовой зоне не спланирован (не выровнен) | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.36 | Деревья и кустарники не вырублены. Порубочные остатки не удалены из полосы отвода | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.37 | Высота травы более 30 см | 0,1 (0,05) |  |
| Подходы и регуляционные сооружения |
| 3.1.38 | Водоотводные лотки не обеспечивают водоотвод | 0,5 (0,25) |  |
| 3.1.39 | Прикромочные и телескопические водоотводные лотки, приемные оголовки, гасители не очищены от мусора, грязи | 0,4 (0,2) |  |
| 3.1.40 | Промоины и просадки в зоне сопряжения моста с насыпью | 0,4 (0,2) |  |
| 3.1.41 | Размывы откосов и обочин подходов на длине 6 м, а также около водоотводных лотков и за гасителем | 0,3 (0,15) |  |
| Лестничные сходы |
| 3.1.42 | Лестничные сходы (в том числе перила, не окрашенные с обеих сторон) не очищены от мусора, грязи | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.43 | Перила лестничных сходов не укреплены, не отремонтированы, наличие деформированных элементов | 0,3 (0,15) |  |
| 3.1.44 | Обочины и ограждения на подходах в пределах 6-метровой зоны не очищены от грязи, мусора | 0,2 (0,1) |  |
| 3.1.45 | Высота травы более 30 см | 0,1 (0,05) |  |
| 3.1.46 | Повреждения отдельных элементов лестничных сходов | 0,4 (0,2) |  |
| 3.2. Водопропускные трубы |
| 3.2.1 | Локальные разрушения укрепления откоса насыпи (для каждого откоса) | 0,4 (0,2) |  |
| 3.2.2 | Заиливание водопропускных труб (для каждой трубы) | 0,3 (0,15) |  |
| 3.2.3 | Повреждения оголовков трубы (для каждого оголовка) | 0,1 (0,05) |  |
| 3.2.4 | Размыв русла водотоков у оголовков водопропускных труб | 0,4 (0,2) |  |
| 3.2.5 | Смещение секций трубы в плане и в профиле | 1,0 (0,5) |  |
| 3.2.6 | Раскрытые швы между звеньями водопропускных труб (для каждого шва) | 0,2 (0,1) |  |
| 3.2.7 | Застой воды у оголовков водопропускных труб (для каждой трубы) | 0,3 (0,15) |  |
| 3.2.8 | Древесно-кустарниковая растительность высотой более 25 см у оголовков и в русле водопропускных труб в пределах полосы отвода | 0,3 (0,15) |  |
| 3.3. Тоннели, галереи, пешеходные переходы |
| 3.3.1 | Локальные повреждения обделки тоннеля | 0,4 (0,2) |  |
| 3.3.2 | Оползание грунта над порталами искусственного тоннеля (для каждого портала) | 0,5 (0,25) |  |
| 3.3.3 | Локальные повреждения лестничных сходов (для каждого лотка, схода) | 0,2 (0,1) |  |
| 3.3.4 | Неисправности в системах водоотвода, вентиляции, освещения, пожаротушения, связи и др. | 1,0 (0,5) |  |
| 3.3.5 | Мусор, загрязнение и посторонние предметы в искусственном дорожном сооружении, загрязнение прохожей части надземных пешеходных переходов | 0,1 (0,05) |  |
| 3.3.6 | Неукрепленные перила, разрывы и другие повреждения ограждений в зоне движения пешеходов (для каждого участка длиной 10 м) | 0,2 (0,1) |  |
| 3.3.7 | Загрязнение и повреждение покрытия и стен крытых надземных пешеходных переходов | 0,2 (0,1) |  |
| 3.4. Подпорные стенки |
| 3.4.1 | Видимые повреждения конструкции подпорных стенок | 0,2 (0,1) |  |
| 3.4.2 | Повреждение штукатурки, окраски (побелки) подпорных стенок | 0,1 (0,05) |  |
| 3.4.3 | Подмывы и размывы у подпорных стен | 0,3 (0,15) |  |
| 3.5. Очистные сооружения |
| 3.5.1 | Мусор и посторонние предметы | 0,2 (0,1) |  |
| 3.5.2 | Нарушение системы водоочистки | 0,2 (0,1) |  |
| 3.5.3 | Иловые отложения | 0,2 (0,1) |  |
| 3.5.4 | Растительность | 0,2 (0,1) |  |
| 3.5.5 | Дефекты конструктивных элементов очистных сооружений | 0,2 (0,1) |  |
| 3.6. Прочее |
| 3.6.1 | Несвоевременная сборка и разборка сезонных (временных) сооружений | 0,6 (0,3) |  |
| 3.6.2 | Ненадлежащее состояние наплавных и разводных мостов | 1,0 (0,5) |  |
| 3.6.3 | Неисправность судовой сигнализации | 1,0 (0,5) |  |
| 3.6.4 | Ненадлежащее состояние паромных переправ | 1,0 (0,5) |  |
| 4. Элементы обустройства автомобильных дорог |
| 4.1 | Нарушение правил установки технических средств организации дорожного движения, указанных в пп.4.1.1 приложения N 1 (для каждого технического средства) | 1 (0,5) |  |
| 4.2 | Нарушение правил нанесения линий горизонтальной (вертикальной) разметки проезжей части (для каждого участка, протяженностью не более 100 м) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.3 | Дефекты дорожных знаков (для каждого знака). Дефекты табло с изменяющейся информацией, затрудняющие ее восприятие (для каждого табло) | 0,7 (0,4) 0,2 (0,1) |  |
| 4.4 | Дефекты дорожных контроллеров, детекторов транспорта, терминалов оплаты, камер видеонаблюдения и метеостанций (для каждого элемента) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.5 | Видимые дефекты направляющих устройств (дорожных тумб, буферов и т.д.) (для каждого элемента) | 0,1 (0,05) |  |
| 4.6 | Дефекты дорожных ограждений (в т.ч. пешеходных) (для каждого участка, протяженностью не более 100 м) | 0,3 (0,15) |  |
| 4.7 | Отсутствие или повреждение окраски ограждений, кроме оцинкованных поверхностей (для каждого участка, протяженностью не более 100 м) | 0,05 (0,03) |  |
| 4.8 | Отсутствие (дефекты) световозвращателей дорожных: - для дорожных ограждений - на 100 м дорожного ограждения не более двух светоотражателей; - для сигнальных столбиков - на каждом | 0,3 (0,15) |  |
| 4.9 | Дефекты дорожных светофоров и элементов их крепления (для каждой светофорной колонки) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.10 | Отдельные выбоины на покрытии тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек | 0,2 (0,1) |  |
| 4.11 | Дефекты дорожных зеркал | 0,1 (0,05) |  |
| 4.12 | Сверхнормативный износ линий горизонтальной дорожной разметки | 0,5 (0,25) |  |
| 4.13 | Временно установленные технические средства организации дорожного движения, не убранные после устранения причины, вызвавшей необходимость их установки (для | 0,5 (0,25) |  |
|  | группы знаков) |  |  |
| 4.14 | Видимые повреждения (сколы, шелушения) бордюров (для каждого бордюра) | 0,05 (0,03) |  |
| 4.15 | Дефекты стоек дорожных знаков (для каждой стойки) | 0,1 (0,05) |  |
| 4.16 | Дефекты остановочных пунктов общественного транспорта, площадок отдыха, площадок для остановки транспортных средств (для каждого пункта (площадки) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.17 | Дефекты линий наружного электроосвещения проезжей части, искусственных сооружений и элементов обустройства (для каждого участка, протяженностью не более 100 м) | 0,2 (0,1) |  |
| 4.18 | Сухостой, поваленные деревья в снегозащитных и декоративных лесных посадках | 0,2 (0,1) |  |
| 4.19 | Растительность, затрудняющая видимость технических средств организации дорожного движения с расстояния менее 100 м (для каждого технического средства) | 1 (0,5) |  |
| 5. Безопасность движения |
|  | Дорожно-транспортные происшествия с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания автомобильных дорог | 1 (1) |  |

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

# Footnotes

* Без скобок - рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий автомобильных дорог: IA, IБ, IB, II.

** В скобках - рекомендуемые коэффициенты снятия для категорий автомобильных дорог: III, IV, V.