Проектно-конструкторский и технологический институт промышленного строительства

ОАО ПКТИпромстрой

|  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Генеральный директор, к.т.н. |
|  | С.Ю.Едличка |
| "22" марта 2006 г. |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ "АРМСТРОНГ"

132-06 ТК

| Главный инженер |  |
| --- | --- |
|  | А.В.Колобов |
| Начальник лаборатории |  |
|  | Б.И.Бычковский |

Технологическая карта на устройство подвесных потолков "Армстронг" является составной частью ППР и предназначается для производственного персонала и инженерно-технических работников строительных организаций, производителей работ, мастеров и бригадиров, а также работников службы технадзора, связанных с этими работами.

В технологической карте приведены: общие данные, технология и организация работ, требования к качеству и приемке работ, калькуляция трудовых затрат, график производства работ, потребность в средствах механизации и инструменте, решения по безопасности и охране труда экологической и пожарной безопасности.

При разработке "Технологической карты на устройство подвесных потолков "Армстронг" учтен опыт работы ряда строительных организаций Московского региона.

В разработке технологической карты участвовали сотрудники ОАО ПКТИпромстрой:

- Савина О.А. - разработка технологической карты, компьютерная обработка и графика;

- Черных В.В. - общее технологическое сопровождение;

- Бычковский Б.И. - разработка технологической карты, техническое руководство, корректура и нормоконтроль;

- Колобов А.В. - общее техническое руководство разработкой технологических карт;

- к.т.н. Едличка С.Ю. - общее руководство разработкой технологической документации.

Контактный телефон (495) 614-14-72.

Факс (495) 614-95-53.

E-mail: pkti@.co.ru

http://www.pkti.co.ru

www.pkti.co.ru

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ

1.1 Областью применения подвесных потолков "Армстронг" являются здания различного назначения: административные, социальной сферы, производственные с относительной влажностью в помещениях до 70%, а некоторые виды потолков - до 95% и температурой от 11 °С до 35 °С.

Они используются как декоративные, так и в виде акустических элементов помещений, ограждающих надпотолочное пространство, в котором размещаются различные инженерные сети и коммуникации для кондиционирования воздуха, электроосветительных и слаботочных устройств и др., и повышающих комфортность помещений.

1.2 Технологическая карта предназначена для инженерно-технического персонала (прорабов, мастеров) и рабочих строительных организаций, занятых на устройстве подвесных потолков "Армстронг", сотрудников технадзора заказчика, осуществляющих надзорные функции за технологией и качеством выполнения работ, а также инженерно-технических работников строительных организаций.

1.3 При привязке технологической карты к конкретному объекту и условиям производства работ уточняются объемы работ, калькуляция затрат труда, потребность в материально-технических ресурсах и продолжительность выполнения работ.

1.4 Форма использования технологической карты предусматривает обращение ее в сфере информационных технологий с включением в базу данных по технологии и организации строительного производства автоматизированного рабочего места технолога строительного производства (АРМ ТСП), подрядчика и заказчика.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1 Подвесные потолки обладают рядом преимуществ перед другими видами потолков. Подвесные потолки позволяют скрыть трубы и техническое оборудование, расположенное под перекрытием, при этом оставляя легкий доступ к системам коммуникации, вентиляции, отопления, кондиционирования, к детекторам дыма и спринклерам. Подвесные потолки позволяют скрыть трещины, пятна и другие дефекты старого потолка. Монтаж, демонтаж и очистка подвесного потолка проще, быстрее и менее трудоемки по сравнению с другими потолками, кроме того, предоставляются дополнительные возможности для установки светильников. За счет хорошего светоотражения подвесные потолки идеальны для регулирования освещенности помещения, способствуя при этом экономии электроэнергии. Кроме того, подвесные потолки поглощают звук и снижают уровень шума.

2.2 До начала монтажа подвесных потолков в помещениях должны быть закончены строительно-монтажные и специальные работы, в том числе и отделочные, кроме завершающей окраски или оклейки стен обоями различных видов, а также закончена прокладка инженерных коммуникаций (проводка осветительной арматуры, установка конструкций системы пожаротушения, прокладка трубопроводов и т.д.).

2.3 Подвесные потолки "Армстронг" состоят из подвесной системы и потолочных плит.

2.4 Потолочные плиты "Армстронг" выпускаются разных типов:

- из твердого минераловолокна;

- из мягкого минераловолокна;

- металлические;

- деревянные.

Потолки из твердого минераловолокна подразделяются на:

- текстурные;

- дизайнерские;

- функциональные.

Текстурные потолки в свою очередь делятся на потолки группы Basis и потолки группы Prima. Внешний вид текстурных потолков показан на рисунке 1.

Рисунок 1 - Текстурные подвесные потолки "Армстронг" из минераловолокна

К группе Basis относятся потолочные плиты Tatra, Cortega, Bajkal, Normal, Oasis и Oasis Plus, имеющие тисненую поверхность, обеспечивающую хорошее звукопоглощение. Эти потолки прекрасно подходят для эксплуатации в условиях относительной влажности до 70%. Выпускаются с кромками Board и Tecular и монтируются на подвесной системе шириной 24 мм.

Шесть разновидностей потолков группы Prima имеют декоративные текстуры, соответствующие современным тенденциям дизайна; повышенные акустические характеристики; высокую влагостойкость (95%); стойкость к повреждению и долговечность; огнестойкость.

Дизайнерские потолки "Армстронг", представленные на рисунке 2, - это широкий выбор гладких или тисненых поверхностей, четких печатных геометрических рисунков или индивидуальных композиций из потолочных плит, цветных или решетчатых панелей. Они в основном монтируются на подвесной системе шириной 15 мм и полностью соответствуют техническим требованиям к акустике и пожарной безопасности.

Рисунок 2 - Дизайнерские подвесные потолки "Армстронг"

Функциональные потолки, образцы которых показаны на рисунке 3, - это серия особых потолков, соответствующих самым высоким техническим стандартам, для специализированных помещений с повышенными требованиями к акустике, гигиене или влагостойкости, прочности, долговечности и огнестойкости.

Рисунок 3 - Функциональные подвесные потолки "Армстронг"

Потолки "Армстронг" из мягкого волокна, некоторые виды которых представлены на рисунке 4, отличаются высоким звукопоглощением и являются идеальными для школ и больниц. Кроме того, они обладают повышенной влагостойкостью и обладают возможностью создания криволинейных поверхностей, как показано на рисунке 5. Потолки Hygien, благодаря двухслойному покрытию из стекловолокна, можно мыть водой под высоким давлением. Потолочные системы Overture снабжены петлями, которые позволяют "открывать" и "закрывать" их, не демонтируя.

Рисунок 4 - Потолки "Армстронг" из мягкого волокна

Рисунок 5 - Создание криволинейных поверхностей с помощью плит Universal

Металлические потолки группы Orcal - это несколько разновидностей металлических кассетных и планочных потолков, изготовленных из оцинкованной стали и окрашенных полиэфирной порошковой краской. Они обладают повышенной устойчивостью к влаге и отличными акустическими свойствами. Монтируются как на традиционной подвесной системе, так и на особых системах. Варианты металлических потолочных плит приведены на рисунке 6. Плита Ахаl с элементами крепления показана на рисунке 7. Планочные металлические потолки Planks могут иметь три вида кромок: SE, TE8, ТЕ16, показанные на рисунке 8, и имеют длину на выбор в пределах между 900 мм и 2000 мм с шагом 1 мм.

Рисунок 6 - Металлические потолки "Армстронг"

Рисунок 7 - Крепление плиты Axal

Рисунок 8 - Типы планочных потолков Orcal Planks

Деревянные потолки Madera - это группа гладких и перфорированных потолков из деревянного шпона или ламината. Деревянные плиты производства "Армстронг" размером 600x600 и 625x625 мм могут иметь кромку Microlook для видимой подвесной системы или SL2 для скрытой подвесной системы. Основу их составляет древесноволокнистая или древесностружечная плита, поверхность которой обработана составом, придающим огнестойкость. Поверхность может быть гладкой или перфорированной, с акустическим вкладышем черного цвета с тыльной стороны. Варианты потолков из ламината и шпона показаны на рисунке 9, а схема монтажа плит Madera - на рисунке 10.

Рисунок 9 - Варианты деревянных потолков Madera

Рисунок 10 - Схема монтажа деревянных потолочных плит Madera

В таблице 1 приведены эксплуатационные характеристики потолков "Армстронг".

Таблица 1 - Эксплуатационные характеристики потолочных плит "Армстронг"

| Продукт | Тип под- вес- ной систе- мы (Trulok) | Акустические характеристики | Пожарные характеристики | Свето- отраже- ние (>) | Влаго- строй- кость | Воз- мож- ность мытья | Ударо- стой- кость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NR C | Dncw | Горючесть (поГОСТ 30244-94) | Прочие показатели пожарной безопас- ности (поНПБ 244-97) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Текстурные потолки |
| Prima Cirrus Board | 24 | 0,50 Н | 0,55 | 35 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 83% | 95% RH |  |  |
| Prima Cirrus Tegular | 24 | 0,50 Н | 0,55 | 35 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 83% | 95% RH |  |  |
| Prima Cirrus MicroLook | 15/S | 0,50 H | 0,55 | 35 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 83% | 95% RH |  |  |
| Prima Cirrus MicroLook BE | 15/S | 0,50 H | 0,55 | 35 дБ | Слабогорючие (Г-1) | B-1, Д-1, Г-1 | 83% | 95% RH |  |  |
| Prima Dune Plus Board | 24 | 0,55 | 0,50 | 32 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 83% | 95% RH |  |  |
| Prima Dune Plus Tegular | 24 | 0,55 | 0,50 | 32 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 83% | 95% RH |  |  |
| Prima Dune Plus MicroLook | 15/S | 0,55 | 0,50 | 32 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 83% | 95% RH |  |  |
| Prima Dune Plus Board Plank | 24 | 0,55 | 0,50 | 34 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 83% | 95% RH |  |  |
| Prima Dune Plus SL2/K2C2 | SCS | 0,55 | 0,50 | 38 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 83% | 95% RH |  |  |
| Prima Dune Plus SecondLook I, II, III, IV, V | 24 | 0,55 | 0,45 | 34 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 83% | 95% RH |  |  |
| Prima Plain Board | 24 | 0,10 H | 0,10 | 32 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 90% | 95% RH |  |  |
| Prima Plain Tegular | 24 | 0,10 Н | 0,10 | 32 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 90% | 95% RH |  |  |
| Prima Plain MicroLook | 15/S | 0,10 H | 0,10 | 32 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 90% | 95% RH |  |  |
| Prima Casa Board | 24 | 0,50 | 0,45 | 32 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 83% | 95% RH |  |  |
| Prima Casa Tegular | 24 | 0,50 | 0,45 | 32 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 83% | 95% RH |  |  |
| Prima Casa MicroLook | 15/S | 0,50 | 0,45 | 32 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 83% | 95% RH |  |  |
| Prima Fine Fissured Board | 24 | 0,50 | 0,55 | 32 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 83% | 95% RH |  |  |
| Prima Fine Fissured Tegular | 24 | 0,50 | 0,55 | 32 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 83% | 95% RH |  |  |
| Prima Fine Fissured MicroLook | 15/S | 0,50 | 0,55 | 32 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 83% | 95% RH |  |  |
| Prima Fine Fissured SL2/K2C2 | SCS | 0,50 | 0,55 | 38 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 83% | 95% RH |  |  |
| Prima Fine Fissured K4C4 | CS | 0,50 | 0,55 | 38 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 83% | 95% RH |  |  |
| Prima Fine Fissured SecondLook I, II, III, IV, V | 24 | 0,50 H | 0,45 | 34 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 83% | 95% RH |  |  |
| Prima Adria Board | 24 | 0,50 | 0,50 | 32 ДБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 83% | 95% RH |  |  |
| Prima Adria Tegular | 24 | 0,50 | 0,50 | 32 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 83% | 95% RH |  |  |
| Prima Adria MicroLook | 15/S | 0,50 | 0,50 | 32 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 83% | 95% RH |  |  |
| Prima Adria без перфорации K4C4 | CS | 0,20 L | 0,20 | 38 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 83% | 95% RH |  |  |
| Tatra Board | 24 | 0,50 H | 0,50 | 32 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 80% | 70% RH |  |  |
| Tatra Tegular | 24 | 0,50 H | 0,50 | 32 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 80% | 70% RH |  |  |
| Cortega Board | 24 | 0,55 H | 0,55 | 32 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 80% | 70% RH |  |  |
| Cortega Tegular | 24 | 0,55 H | 0,55 | 32 ДБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 80% | 70% RH |  |  |
| Дизайнерские потолки |
| Graphis Puntos, Cuadros | 15 | 0,15 | 0,10 | 34 ДБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 90% | 70% RH |  |  |
| Graphis Linear, Neocubic, Diagonal, Mix A, Mix В | 15 | 0,15 | 0,10 | 34 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 90% | 70% RH |  |  |
| Contrast Circles, Squares, Linear | 15 | 0,50 H | 0,55 | 35 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 83% | 95% RH |  |  |
| Cirrus Step | 15/24 | 0,50 H | 0,55 | 35 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 83% | 70% RH |  |  |
| Cirrus Doric, Decade | 15 | 0,50 H | 0,55 | 35 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Т-1 | 83% | 70% RH |  |  |
| Cirrus Image | 15 | 0,50 H | 0,55 | 35 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 70% | 70% RH |  |  |
| Synonymes Waves, Ribbon, Comb, Melody | 15 | 0,50 H | 0,55 | 35 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 83% | 70% RH |  |  |
| Fine Fissured Sektor | 15 | 0,50 | 0,55 | 32 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 80% | 70% RH |  |  |
| Visual V49/V64 | 15 | 0,95 | 0,95/ 0,90 |  | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 |  | 70% RH |  |  |
| Функциональные потолки |
| Ultima Board | 24 | 0,65 MH | 0,70 | 35 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 90% | 95% RH | yes | yes |
| Ultima Tegular /MicroLook BE | 15/S | 0,65 MH | 0,70 | 35 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 90% | 95% RH | yes | yes |
| Ultima MicroLook | 15 | 0,65 H | 0,70 | 37 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 90% | 95% RH | yes | yes |
| Ultima SL2/K2C2 | SCS | 0,65 H | 0,70 | 37 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 90% | 95% RH | yes | yes |
| Optima Board (38 mm) | 24 | 1,00 | 1,00 |  | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 89% | 95% RH |  |  |
| Optima Tegular (25 mm) | 24 | 1,00 | 0,95 |  | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 89% | 95% RH |  |  |
| Optima MicroLook (25 mm) | 15/S | 1,00 | 0,95 |  | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 89% | 95% RH |  |  |
| Frequence Board/Tegular | 24 | 0,65 | 0,70 | 35 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 83% | 95% RH |  |  |
| Frequence MicroLook | 15/S | 0,65 | 0,70 | 35 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 83% | 90% RH |  |  |
| Cirrus 75 | 24 | 0,70 MH | 0,80 | 36 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 83% | 95% RH |  |  |
| ML Bio Plain Board | 24 | 0,20 | 0,10 | 35 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 90% | 95% RH | yes |  |
| Mylar | 24 | 0,10 | 0,05 | 44 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 80% | 95% RH | yes |  |
| Adria Hygiene Board/Tegular | 24 | 0,20 | 0,20 | 32 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 90% | 90% RH |  |  |
| Adna Hygiene MicroLook | 15 | 0,20 | 0,20 | 32 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 90% | 95% RH |  |  |
| Ceramaguard Fine Fissured | 24 | 0,55 МН | 0,60 | 42 дБ | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 84% | 100% RH | yes |  |
| Newtone Residence | 24 |  |  |  | Слабогорючие (Г-1) | В-1, Д-1, Г-1 | 85% | 100% RH |  | yes |
| Мягкое волокно |
| Parafon Fjord Board (18 mm) | 24 | 0,95 | 0,90 | 41 дБ |  |  | 84% | 95% RH |  |  |
|  |  | (with sound barrier) |  |  |  |  |  |  |  |
| Paraton Fjord Tegular | 24 | 0,80 Н | 0,85 |  |  |  | 84% | 95% RH |  |  |
| Paraton Fjord MicroLook | 15 | 0,80 | 0,85 |  |  |  | 84% | 95% RH |  |  |
| Paraton Universal | 24 | Аналогично Fjord Board |  |  |  | 84% | 95% RH |  |  |
| Parafon Overture | 24 | Аналогично Fjord Board |  |  |  | 84% | 95% RH |  |  |
| Parafon Hygien Board | 24 | 0,95 | 0,95 | 20 дБ |  |  | 84% | 95% RH | yes |  |
| Металл |
| Orcal Axal/Perforated | 24 |  | 0,75* | 24 дБ* | Слабогорючие (Г-1) |  |  | 90% RH |  |  |
| Orcal Clip- ln/Pertorated |  |  | 0,90* | 26 дБ* | Слабогорючие (Г-1) |  |  | 90% RH |  |  |
| Orcal MicroLook/ Perforated | 15/S |  | 0,90* | 24 дБ* | Слабогорючие (Г-1) |  |  | 90% RH |  |  |
| Orcal Tegular/ Perforated | 24 |  | 0,90* | 24 дБ* | Слабогорючие (Г-1) |  |  | 90% RH |  |  |
| Orcal Board/ Perforated | 24 |  | 0,90* | 24 дБ* | Слабогорючие (Г-1) |  |  | 90% RH |  |  |
| Дерево |
| Madera MicroLook | 15/S | 0,15 L | 0,15 | 41 дБ |  |  |  | 70% RH |  |  |
| Madera SL2 | SCS | 0,15 L | 0,15 | 41 дБ |  |  |  | 70% RH |  |  |
| Условные обозначения: 24 - видимая подвесная система шириной 24 мм Prelude XL/TL 15 - видимая подвесная система шириной 15 мм Prelude XL/TL S - видимая подвесная система шириной 15 мм Silhouette SCS - полускрытая подвесная система CS - скрытая подвесная система - показатель при наличии прокладки толщиной 20 мм дБ - ослабление звука, проникающего из соседнего помещения * - с акустическим вкладышем |

6 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1 Технико-экономические показатели в технологической карте в качестве примера определены на устройство 100 м подвесного потолка.

6.2 Затраты труда по устройству подвесного потолка подсчитаны по "Единым нормам и расценкам настроительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", введенным в действие в 1987 г., и представлены в таблице 9.

Таблица 9 - Калькуляция затрат труда по устройству подвесных потолков "Армстронг" с несущими рейками длиной 1200 мм и потолочными плитами размером 600x1200 мм на видимой подвесной системе

Измеритель конечной продукции - 100 м подвесного потолка

| N п/п | Обосно- вание (ЕНиР) | Наименование технологических процессов | Ед. изм. | Объем работ | Нормы времени* | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рабо- чих, чел.-ч | маши- ниста, маш.-ч (работа машин, маш.-ч) | рабо- чих, чел.-ч | маши- ниста, маш.-ч (работа машин, маш.-ч) |
| 1 | Е8-3-7 N 1 | Разбивка взаимоперпендикулярных осей, разметка мест крепления подвесов и угловых молдингов | 10 м | 10,0 | 2,4 | - | 24,0 | - |
| 2 | Е8-3-8 N 2 | Крепление углового молдинга или С-профиля дюбель-гвоздями | 10 м | 40,0 | 2,0 | - | 80,0 | - |
| 3 | Е8-3-8 N 3 | Крепление подвесов дюбель-гвоздями | 10 шт. | 7,0 | 0,32 | - | 2,24 | - |
| 4 | Е8-3-8 N 8 | Установка несущих реек | 10 м | 8,4 | 0,43 | - | 3,6 | - |
| 5 | Е8-3-8 N 10 | Установка поперечных реек | 10 м | 16,7 | 1,3 | - | 21,7 | - |
| 6 | Е8-3-8 N 12 | Выравнивание подвесной системы | 10 м | 10,0 | 1,1 | - | 11,0 | - |
| 7 | Е8-3-14 N 3 применит. | Укладка плит в модули | 1 м | 100,0 | 0,23 | - | 23,0 | - |
|  |  |  |  |  |  |  | 165,54 |  |
| Примечание * Нормами настоящего Сборника предусмотрено выполнение работ в помещениях площадью пола свыше 10 м. При работе в помещениях площадью до 10 м нормы времени умножать на 1,2 (ВЧ-1). |

6.3 Календарный план производства работ представлен в таблице 10.

Таблица 10 - Календарный план производства работ по устройству подвесного потолка "Армстронг" с несущими рейками длиной 1200 м* и потолочными плитами размером 600x1200 мм на видимой подвесной системе

________________

* Соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Календарный план производства работ по устройству подвесного потолка "Армстронг" с несущими рейками*

________________

* Форма для заполнения. - Примечание изготовителя базы данных.

Измеритель конечной продукции - 100 м стен

| N п/п | Наименование технологических процессов | Ед. изм | Объем работ | Затраты труда | Принятый состав звена | Про- должи- тель- ность про- цесса, час | Рабочие смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | рабо- чих, чел-ч | маши- нистов, чел.-ч (работа машин, маш.-ч) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочие часы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 |
| 1 | Разбивка взаимо- перпендикулярных осей, разметка мест крепления подвесов и угловых молдингов | 10 м | 10 | 24,0 | - | Монтажники 5 разр. - 1 4 разр. - 1 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Крепление углового молдинга или С-профиля дюбель- гвоздями | 10 м | 40,0 | 80,0 | - | Монтажники 4 разр. - 1 3 разр. - 1 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Крепление подвесов дюбель- гвоздями | 10 шт. | 7,0 | 2,24 | - | Монтажник 4 разр. - 1 | 2,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установка несущих реек | 10 м | 8,4 | 3,6 | - | Монтажники 4 разр. - 1 3 разр. - 1 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка поперечных реек | 10 м | 16,7 | 21,7 | - | Монтажники 4 разр. - 1 3 разр. - 1 | 10,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Выравнивание подвесной системы | 10 м | 10,0 | 11,0 | - | Монтажники 5 разр. - 1 3 разр. - 1 | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Укладка плит | 1 м | 100,0 | 23,0 | - | Монтажники 4 разр. - 1 3 разр. - 1 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 165,5 |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.4 На основании данных таблиц 7 и 8 определены основные технико-экономические показатели по установке подвесных потолков "Армстронг" с несущими рейками длиной 1200 мм и потолочными плитами размером 600x1200 мм на видимой подвесной системе на измеритель конечной продукции 100 м:

| затраты труда, чел.-ч | 165,54 |
| --- | --- |
| продолжительность работ, ч | 73 |

7 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 СНиП 12-01-2004 Организация строительства.

2 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

3 СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

4 СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение.

5 ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

6 ГОСТ 12.1.003-83* Шум. Общие требования безопасности.

7 ГОСТ 12.1.004-91* ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

8 ГОСТ 12.1.005-88* ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

9 ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.

________________

Взамен действует ГОСТ 12.1.012-2004. - Примечание изготовителя базы данных.

10 ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.

11 ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

12 ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия.

13 ГОСТ 10528-90* Нивелиры. Общие технические условия.

14 ГОСТ 10529-96 Теодолиты. Общие технические условия.

15 ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия.

16 ППБ 01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. МЧС России, М., 2003 г.

17 ПОТ Р М-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. Постановление Минтруда РФ от 05.01.2001 г. N 3, М., 2001.

18 СП 12-133-2000 Безопасность труда в строительстве. Положение о порядке аттестации рабочих мест по условиям труда в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве.

19 СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.

20 ВСТ 28-95 Инструкция по технологии монтажа и отделке подвесных потолков индустриальными методами. М., 1995 г.

21 Нормы и расценки на новые технологии в строительстве. Часть 1. Элементные сметные нормы и единичные расценки на строительные работы. Сборник 15. Отделочные работы. М., 2004 г.

22 Armstrong. Потолочные системы. Обзорный каталог.

23 Armstrong. Trulok. Suspension systems. (Подвесные системы).

24 ЕНиР Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е8. Отделочные покрытия строительных конструкций. Выпуск 3. Облицовка изделиями индустриального производства.

25 СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации строительного производства и строительныхработ.

Электронный текст документа подготовлен 
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
М.: ОАО ПКТИпромстрой, 2006