УСТАНОВКА В КОТЛОВАН АНКЕРНОЙ ПЛИТЫ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР НА ОТТЯЖКАХ

СОК-BЛ-11

|  | КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
| --- | --- |
| 1 | Отклонение отметки дна котлована (мм) | - |
| 2 | Погрешность в наклоне дна котлована (%) | 10 |
| 3 | Погрешность в наклоне V-образного болта (град.) | ±2°30' |
| 4 | Смещение анкерной плиты в плане (мм) | ±50 |

| ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ОПЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ КОНТРОЛЮ | Подготовка дна котлована | Установка анкерной плиты |
| --- | --- | --- |
| СОСТАВ КОНТРОЛЯ (что проверяется) | Отметка дна | Наклон дна | Положение в плане | Наклон V-образного болта |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КОНТРОЛЯ (чем проверяется) | Геодезическая рейка | Шаблон Уровень | Рулетка PC-20 Теодолит | Шаблон Отвес |
| ВИД КОНТРОЛЯ (режим и периодичность) | Сплошной в процессе работ |
| КТО КОНТРОЛИРУЕТ | Мастер |
| ГДЕ РЕГИСТРИРУЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ (исполнительная документация) | Журнал по устройству сборных железобетонных фундаментов под опоры ВЛ Акт на скрытые работы |