КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРИ МОНТАЖЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПОДКРАНОВЫХ БАЛОК

См. Общую часть

Предельные отклонения при монтаже железобетонных подкрановых балок принять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87:

1. Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, граней) в нижнем сечении подкрановых балок с установочными ориентирами (рисками геометрических осей или гранями нижележащих элементов) 8 мм.

2. Расстояние между осями верхних поясов подкрановых балок в середине пролета 60 мм;

3. Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей, граней) в верхнем сечении установленных подкрановых балок на опоре с установочными ориентирами (рисками геометрических осей или граней нижестоящих элементов, рисками разбивочных осей) при высоте элемента на опоре, м:

|  | - до 1 | 6 мм; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - свыше 1 до 1,6 | 8 мм; |  |
|  | - свыше 1,6 до 2,5 | 10 мм; |  |
|  | - свыше 2,5 до 4 | 12 мм. |  |

4. Отклонение от симметричности (половина разности глубины опирания концов элемента) при установке подкрановых балок в направлении перекрываемого пролета при длине элемента, м ():

|  | - до 4 | 5 мм; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - свыше 4 до 8 | 6 мм; |  |
|  | - свыше 8 до 16 | 8 мм; |  |
|  | - свыше 16 до 25 | 10 мм. |  |

| Лица, осуществляющие контроль качества | Операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, привле- каемые к контролю | Акти- руемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель работ | Подготовительные работы | Правильность складирования железобетонных подкрановых балок | Визуально | До начала монтажа |  |  |
|  | Выверка опорных поверхностей ранее смонтированных конструкций | Соответствие отметок опорных площадок проектным, правильность нанесения разбивочных осей | Визуально, с помощью нивелира, стального метра | До начала монтажа | Геодезист |  |
|  | Монтаж подкрановых балок | Правильность и надежность строповки | Визуально | В процессе монтажа |  |  |
|  |  | Совмещение осей подкрановых балок с разбивочными осями, вертикальность конструкций опирания | Визуально, с помощью отвеса | В процессе монтажа |  | + |
|  |  | Надежность временного крепления | Визуально | В процессе монтажа |  |  |
|  | Установка анкеров в стыках | Качество сварки, акты приемки сварных соединений, размеры швов | Визуально, с помощью стального метра | В процессе монтажа | В случае необхо- димости лаборатория | + |
|  | Антикоррозийная защита | Качество нанесения антикоррозийного слоя | Визуально | До замоно- личивания | В случае необхо- димости лаборатория | + |
| Мастер | Подготовительные работы | Наличие паспортов, геометрические размеры, внешние дефекты железобетонных подкрановых балок | Визуально, с помощью стального метра | До начала монтажа |  |  |
|  |  | Расположение закладных деталей, очистка их от ржавчины и наплывов бетона | Визуально, с помощью стального метра | До начала монтажа |  |  |
|  | Выверка опорных поверхностей конструкций | Положение опорных площадок и закладных деталей | Визуально | До начала монтажа |  |  |
|  | Монтаж подкрановых балок | Наличие и правильность нанесения осевых и контрольных рисок на конструкциях | С помощью стального метра | В процессе монтажа |  |  |
|  |  | Правильность технологии монтажа | Визуально | В процессе монтажа |  |  |
|  | Установка анкеров в стыках | Соответствие стыка проекту | Визуально | В процессе монтажа |  |  |
|  | Замоноличивание стыков балок | Плотность и прочность опалубки | Визуально | До бетони- рования |  |  |
|  |  | Марка бетона, качество уплотнения |  | В процессе замоно- личивания | Лаборатория |  |
|  |  | Внешний вид стыка, качество заделки | Визуально | В процессе замоно- личивания |  | + |
|  |  | Соответствие отметок установленных конструкций проектным, расстояние между осями | Визуально, с помощью стальной ленты | После монтажа | Геодезист |  |