# Свод правил по проектированию и строительству
СП 35-106-2003
"Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей"
(одобрен и рекомендован к применению постановлением Госстроя РФ от 22 сентября 2003 г. N 166)

# Calculation and allocation of sozial service establishments the elderly people

Введен впервые

ГАРАНТ:

См. также СанПиН 2.1.2.2564-09 "Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций здравоохранения и социального обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их работы", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 23 ноября 2009 г. N 71

# Введение

Настоящий свод правил выполнен в развитие СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", а также в дополнение к положениям СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", касающимся формирования нормативной базы и методики расчета, размеров участков и принципов размещения объектов системы социального обслуживания пожилых людей.

Потребность в нормативном и подзаконном обеспечении проблемы обслуживания пожилых людей обусловлена отсутствием единого подхода к нормированию, оценке эффективности учреждений социального назначения. Действующие нормативы СНиП 2.07.01-89* практически не учитывают интересы пожилых людей и ориентированы преимущественно на социально активную часть населения. В СП 35-105-2002 "Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения" речь идет об обслуживании в традиционных учреждениях и зданиях. Однако для выполнения требований федеральных законов "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации [2], "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" [1], постановления Правительства РФ "Федеральный перечень гарантированных государством социальных услуг..." [3] необходима конкретизация градостроительных норм и правил применительно к образу жизни пожилых людей.

Основными функциями социального обслуживания согласно федеральным законам и отраслевым нормативным документам являются:

оказание материальной и социально-бытовой помощи;

организация питания;

содействие в получении медицинской и реабилитационной помощи;

оказание социально-психологической, правовой и консультативной поддержки;

помощь в организации досуга.

Основой содержания СП 35-106 является система формирования и размещения типов учреждений социального обслуживания с учетом потребностей пожилых людей в различных формах обслуживания и частоте получения услуг, сформулированных бывшим ЦИЭТИН (ныне ФЦЭРИ) Минтруда России в 1989 г. на базе репрезентативных обследований 10 областей России [10].

Работа выполнена авторским коллективом в составе: научный руководитель по разделу III ФЦП "Старшее поколение" и научный редактор - канд.архит. A.M. Гарнец (ФГУП "Институт общественных зданий") (ИОЗ), руководитель разработки и ответственный исполнитель - канд. архит. A.M. Базилевич (ИОЗ), при участии д-ра мед. наук Н.Ф. Дементьевой (ФЦЭРИ), инж. Л.В. Сигачевой (ИОЗ). Компьютерная графика - канд. техн. наук, д-р философии А.И. Цыганов (ЭНИО комитет).

Внесен Департаментом по делам ветеранов, пожилых людей и приема населения Минтруда России (Н.Е. Ускова, И.Н. Бондаренко).

Представлен к утверждению Управлением технического нормирования, стандартизации и сертификации в строительстве и ЖКХ (В.В. Тишенко, С.Ю. Сопоцько) и Управлением архитектуры Госстроя России (Э.А. Шевченко, Н.Н. Якимова).

Согласован Минтрудом России, Государственной противопожарной службой МЧС России, СЭС Минздрава России, Главгосэкспертизой России (отдел градостроительства; отдел общественных зданий и архитектуры), Федеральным центром сертификации в строительстве Госстроя России (Л.А. Викторова).

Одобрен секцией "Архитектура" Научно-технического совета Госстроя России (протокол от 6 декабря 2001 г. N 01-НС-16/1).

# 1 Область применения

1.1 Документ распространяется на проектирование системы учреждений социального обслуживания лиц старших возрастных групп (далее - ЛСВГ, список принятых сокращений приведен в приложении А) и может учитываться при формировании структуры сети, при определении вместимости и размещении стационарных, полустационарных и нестационарных социальных учреждений, при расчете размеров их участков.

Положения настоящего Свода правил распространяются на проектирование следующих учреждений системы социального обслуживания: дома-интернаты, дома (отделения) сестринского ухода, хосписы, геронтологические центры и кабинеты при учреждениях здравоохранения, другие учреждения медико-социального назначения; оздоровительные и реабилитационные учреждения; территориальные центры социального обслуживания; учреждения надомого# и дневного обслуживания ЛСВГ; специальные жилые дома, учреждения досугового назначения для ЛСВГ; учреждения для ЛСВГ без определенного места жительства и т.п.

Полный перечень учреждений дан в приложениях Б и В (таблица В.1).

1.2 Свод правил СП 35-106 является развитием и детализацией СНиП 35-01 и СНиП 2.07.01. Требования настоящего СП рекомендуется учитывать при разработке документации о градостроительном планировании развития территорий и поселений; в проектах планировки и застройки поселений, а также при разработке отраслевых (ведомственных) схем развития и размещения объектов социальной инфраструктуры.

СП 35-106 рекомендуется использовать при разработке комплексных схем обслуживания нуждающихся в социальной поддержке групп населения.

1.3 Документ предназначен для использования в работе органов социальной защиты, органов архитектуры и градостроительства, экспертизы, проектировщиков, заказчиков, а также других участников инвестиционно-градостроительной деятельности - федерального и муниципального уровней управления развитием территорий.

# 2 Нормативные ссылки

В настоящем Своде правил сделаны ссылки на следующие нормативные документы:

СНиП 35-01-2001. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

СНиП 11-04-2003. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации

СП 35-105-2002. Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

СП 35-107-2003. Здания учреждений временного пребывания лиц без определенного места жительства.

# 3 Общие положения

3.1 При расчете системы социального обслуживания и размещении учреждений следует учитывать:

специфические требования городских или сельских ЛСВГ;

наличие сети учреждений социального обслуживания, степень соответствия рекомендуемому составу, показателям обеспеченности;

ресурсные возможности развития сети и функционирования учреждений;

градостроительные условия размещения учреждений социального обслуживания - плотность, завершенность жилой застройки;

возможность объединения учреждений в центры и комплексы или, наоборот, расчленения учреждений на блоки, модули для более эффективного решения функциональных, отраслевых и градостроительных задач;

наличие у существующих учреждений земельных участков.

3.2 При разработке планов социального обслуживания ЛСВГ в рамках единой системы обслуживания всех категорий населения решаются типологические вопросы (определение структуры и типов учреждений), формы включения учреждений в комплексы, центры, а также градостроительные задачи (размещение объектов, резервирование территорий).

3.3 При проектировании системы учреждений социального обслуживания должны быть учтены как объективные потребности лиц старших возрастных групп, так и особенности учреждений, предоставляющих услуги. Нормы расчета учреждений обслуживания в настоящем документе комплексно учитывают:

особенности демографической и физиологической структуры ЛСВГ;

существующие и перспективные виды услуг и формы обслуживания;

основные типы поселений и иерархические уровни обслуживания.

3.4 Норма расчета вместимости учреждений социального обслуживания устанавливается на 1000 лиц старших возрастных групп.

Расчетные единицы в зависимости от вида обслуживания выражаются либо натурально (места, койки, посты, посадочные места, квартиры), либо в виде посещений и обращений ЛСВГ, либо в численности обслуживающего персонала (социальные работники, консультанты).

3.5 Расчет сети учреждений социального обслуживания ЛСВГ рекомендуется производить на трех уровнях градостроительной деятельности:

для территории Российской Федерации или ее частей (два и более субъектов РФ); для территорий субъектов РФ (республик, краев, областей, автономных областей, автономных округов) и их частей - определяется вместимость систем социального обслуживания (в целом и отдельно - для городских и сельских поселений), а также формируется перечень учреждений обслуживания федерального уровня и уровня субъектов РФ;

для агломераций, пригородных зон, для территорий районов (уездов), сельских округов (волостей, сельсоветов) - выявляются пропорции в развитии сети учреждений центра (агломерации, пригородной зоны, района, сельского округа) и остальных поселений. Здесь же формируется перечень стационарных учреждений;

для городских поселений - определяются перечни, специализация, вместимость, тип здания, размер территории, местоположение социальных учреждений в пределах административных единиц (районов) и элементов планировочной структуры (квартал, микрорайон и др.).

3.6 При формировании системы и типов учреждений, кроме дифференцированного учета потребностей в социальном обслуживании, необходимо также учитывать способность пожилого населения к самообслуживанию. Группы людей по способности к самообслуживанию принимаются раздельно для городских и сельских поселений согласно таблице 3.1.

3.7 Лица старших возрастных групп по семейному статусу разделяются на две основные группы:

"одинокие" - ЛСВГ, не имеющие родственников или отдельно проживающие, а также семьи из двух пенсионеров. Процент данной группы ЛСВГ составляет в среднем в городских поселениях 45, в сельских - 70;

"семейные" - ЛСВГ, проживающие совместно с другими родственниками и имеющие возможность получать от них частичную социальную поддержку.

Таблица 3.1

┌──────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────┐

│Индекс│Характеристика пожилых людей по степени│       % к итогу        │

│      │           самообслуживания            ├────────────┬───────────┤

│      │                                       │в городских │в сельских │

│      │                                       │ поселениях │поселениях │

├──────┼───────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤

│ Ппс  │Способные к полному самообслуживанию   │     55     │    35     │

│      │                                       │            │           │

│ Пчс  │Способные к частичному самообслуживанию│     37     │    54     │

│      │                                       │            │           │

│ Пнс  │Не способные к самообслуживанию (из них│     8      │    11     │

│      │- на постельном режиме)                │   (1.8)    │   (2.5)   │

└──────┴───────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┘

3.8 Потенциальными клиентами системы социального обслуживания, при отсутствии конкретных обследований, согласно данным ЦИЭТИН (ныне ФЦЭРИ) [10] и ФГУП ИОЗ можно считать 70% ЛСВГ в городских поселениях и 55% ЛСВГ - в сельских.

3.9 Лица старших возрастных групп с различной способностью самообслуживания и различным семейным статусом формируют шесть расчетных подгрупп:

П(о)пс - одинокие, с полным самообслуживанием;

П(с)пс - семейные, с полным самообслуживанием;

П(о)чс - одинокие, с частичным самообслуживанием;

П(с)чс - семейные, с частичным самообслуживанием;

П(о)нс - одинокие, не способные к самообслуживанию;

П(с)нс - семейные, не способные к самообслуживанию.

Примечание - В подгруппах П(о)нс и П(с)нс следует отдельно учитывать лиц, находящихся на постоянном постельном режиме.

Расчетная численность нуждающихся в социальном обслуживании по указанным шести подгруппам принимается согласно таблице В.2 приложения В.

3.10 Предлагается единый (для городских и сельских поселений) принцип базовой обеспеченности учреждениями: 100 %-ный охват одиноких лиц, не способных к самообслуживанию, 50 %-ный охват семейных, не способных к самообслуживанию, и 50%-ный охват частично самообслуживаемых одиноких лиц.

Численность клиентов, подлежащих обслуживанию при базовой и полной (100%-ный охват желающих) обеспеченности на каждую 1000 ЛСВГ, приведена в таблице 3.2.

Таблица 3.2

┌────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────┐

│  Лица старших возрастных   │Базовая обеспеченность│      Полная       │

│     групп, проживающие     │                      │  обеспеченность   │

│                            ├──────────┬───────────┼─────────┬─────────┤

│                            │ % охвата │   чел.    │% охвата │  чел.   │

├────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤

│В городских поселениях      │    20    │    140    │   100   │   700   │

├────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼─────────┤

│В сельских поселениях       │    50    │    280    │   100   │   550   │

└────────────────────────────┴──────────┴───────────┴─────────┴─────────┘

3.11 Критерием выбора расчетной обеспеченности (между базовой и полной) являются бюджетные инвестиционные возможности субъектов Российской Федерации, поселений, а также уровень фактически сложившегося обеспечения ЛСВГ учреждениями социального обслуживания.

При достигнутом уровне базовой обеспеченности территории учреждениями социального обслуживания рекомендуется принимать для расчета полную 100%-ную обеспеченность.

# 4. Расчет учреждений социального обслуживания лиц старших возрастных групп

# Общие принципы и нормы расчета

4.1 Сеть учреждений социального обслуживания имеет иерархическую структуру: высший федеральный уровень; уровень субъектов Федерации (области, края и пр.); низший (муниципальный) - в районах (уездах), сельских округах, в городах.

Расчет учреждений следует проводить "сверху", т.е. начиная с субъекта Федерации, что обеспечит связь всех видов сетей социального обслуживания.

4.2 Для расчета учреждений социального обслуживания пожилых людей требуются следующие исходные материалы:

удельный вес лиц старших возрастных групп от численности населения - для принятия решения о соотношении надомных и дневных нестационарных форм обслуживания (представляют органы статистики);

группировка лиц старших возрастных групп по способности самообслуживания и семейному статусу - для определения приоритетов форм обслуживания (органы здравоохранения и соцзащиты);

сведения о ЛСВГ прилегающих (к расчетной) территорий - для обеспечения полноты расчета учреждений (органы архитектуры и статистики);

перечень и перспективы сохранения существующих учреждений, состав оказываемых ими услуг и штатные расписания, а также характер использования учреждений - для установления эффективности сети учреждений социального обслуживания (органы соцзащиты);

территориальная дислокация учреждений социального обслуживания, удаленность от жилых комплексов, от остановок общественного транспорта и улично-дорожной сети - для соблюдения их доступности (органы соцзащиты и архитектуры);

величина доходов ЛСВГ - для установления соотношения платных и бесплатных услуг (органы экономики);

объемы ежегодных вводов учреждений за последние пять лет - для принятия тактики обеспечения ЛСВГ учреждениями социального обслуживания (органы бюджетной политики).

4.3 При расчете сети учреждений социального обслуживания рекомендуется учитывать сроки пребывания в них клиентов, применяя  - коэффициент пребывания лиц старших возрастных групп в j-ом учреждении в течение года.

По продолжительности обслуживания ЛСВГ учреждения социального обслуживания делятся на:

учреждения долгосрочного обслуживания - пребывание ЛСВГ от 3 до 12 месяцев в году ();

учреждения среднесрочного обслуживания - пребывание ЛСВГ от 1 до 3 месяцев в году ();

учреждения краткосрочного обслуживания - обслуживание менее 1 раза в месяц ().

Примечание - Особую группу составляют учреждения специального обслуживания (ЛСВГ без определенного места жительства) со сроком пребывания от 1 раза в сутки до 6 месяцев в году, .

4.4 Нормы расчета учреждений обслуживания определяются по формуле

, (4.1)

где  - расчетная норма j-го учреждения, выражения j-ой единицей вместимости на 1 тыс. ЛСВГ;

- потребность в j-ых учреждениях, чел/1 тыс. ЛСВГ;

- коэффициент пребывания клиента в учреждении.

Потребность лиц старших возрастных групп в услугах учреждений социального обслуживания  следует принимать согласно "Методическим рекомендациям по определению потребностей в учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста" (научный отчет ЦИЭТИН, 1998).

Коэффициент пребывания ЛСВГ в учреждениях принимается на основе отраслевых стандартов или статистики фактической оборачиваемости единиц вместимости учреждений.

4.5 Нормы расчета при базовой и полной обеспеченности учреждениями социального обслуживания для городских и сельских поселений рекомендуется принимать по таблице Г.1 приложения Г.

4.6 Для расчета потребности в кадрах административного аппарата и методического отдела центров социального обслуживания рекомендуется использовать действующие ведомственные нормы согласно [6], часть из которых приведена в таблице Д.1 приложения Д.

4.7 В СП 35-106 приводятся средние по России значения расчетных показателей для формирования сети и типов учреждений социального обслуживания. Для регионов с резко выраженными отличиями (по демографии, условиям быта, экономики) возможна дополнительная коррекция этих показателей.

4.8 В зависимости от задач и вида градостроительной документации применяется один из двух методов расчета сети учреждений социального обслуживания.

метод сетевого расчета - определение полной (расчетной) вместимости учреждений (на стадии разработки территориальной комплексной схемы, генерального плана);

метод пообъектного расчета - определение полного перечня и размещение учреждений (на стадии проекта планировки и проекта застройки).

# Сетевой расчет учреждений социального обслуживания

4.9 При сетевом расчете определяется потребность по следующим видам обслуживания:

социально-бытовое и социально-медицинское обслуживание;

медико-социальное обслуживание (на базе системы здравоохранения);

социально-реабилитационное оздоровительное и досуговое обслуживание;

социально-консультативное обслуживание;

специальное жилище;

специализированное обслуживание (лиц без определенного места жительства).

4.10 После расчета сети целесообразно сгруппировать часть учреждений в:

1) геронтологические, гериатрические, социально-оздоровительные центры - на базе стационарных учреждений;

2) центры территориального (дневного) социального обслуживания (пожилых людей) и комплексные центры (обслуживание всех нуждающих# в социальной поддержке слоев населения) - на базе нестационарных учреждений.

4.11 Социальное обслуживание может осуществляться:

а) в специализированных учреждениях, предназначенных специально для пожилых людей;

б) в комплексных учреждениях, предназначенных для всех категорий нуждающихся в социальной поддержке слоев населения (многодетные, инвалиды, лица без определенного места жительства и пр.). Настоящим СП определяется лишь та доля вместимости, которая приходится на лиц старших возрастных групп;

в) в учреждениях общего пользования, предназначенных для всех групп населения, в том числе и для ЛСВГ. Доля вместимости этих учреждений, относящаяся к лицам старших возрастных групп, определяется в [18].

4.12 Расчет сети учреждений социального обслуживания выполняется для двух типов территорий градостроительного планирования:

1) территория Российской Федерации или ее часть (два и более субъектов РФ), территория субъекта РФ (область, край и пр.) или ее часть - агломерация, пригородная зона, район, сельский округ;

2) городское поселение, административная единица или элемент планировочной структуры (крупного, крупнейшего, сверхкрупного) города.

4.13 Расчет системы учреждений социального обслуживания территории субъектов РФ включает:

определение вместимости сетей учреждений двух типов поселений - городских и сельских;

определение системы учреждений и центров межселенного социального обслуживания;

размещение главных центров и подцентров.

Пример расчета системы учреждений социального обслуживания территории субъекта РФ приведен в таблице Г.3 приложения Г.

4.14 Ориентировочный набор и вместимость учреждений социального обслуживания применительно для центров разного ранга приведены в табл. Г.4 приложения Г.

4.15 Расчет системы обслуживания в районе (сельском округе) рекомендуется проводить с учетом:

разновременной доступности учреждений центра района (округа);

функционально-технологической и отраслевой специфики различных групп учреждений.

4.16 Система социального обслуживания в районе (сельском округе) зависит от размера и конфигурации территории, от степени развития транспортной системы. В случае превышения расстояния 50 км от поселений до центрального поселения территории, что соответствует зоне 2-часовой транспортной доступности, необходимо (за пределами этой зоны) на основе существующих поселений предусмотреть размещение в них филиалов центров социального обслуживания.

4.17 Вместимость учреждений центра района (сельского округа) и подцентров рассчитывается с охватом всего населения района. Так как центральное поселение района обычно является самым крупным населенным пунктом в районе и обслуживает наибольшее количество населения, в нем располагается основной комплекс стационарных учреждений и система управления социальным обслуживанием.

4.18 Вместимость сети стационарных учреждений (домов-интернатов, учреждений медико-социального обслуживания, социально-оздоровительных центров), а также полустационарных учреждений (отделений пятидневного пребывания) подсчитывается по формуле

, (4.2)

где  - вместимость стационарных учреждений;

Л - общая численность лиц старших возрастных групп района, тыс. чел.;

а - расчетный показатель обеспеченности учреждениями на 1 тыс.

ЛСВГ согласно таблице Г.1 приложения Г.

4.19 Вместимость сети нестационарных учреждений надомного обслуживания (включая социально-медицинское и индивидуально-договорное) следует определять по формуле

, (4.3)

где  - вместимость нестационарных учреждений надомного обслуживания;

- численность лиц старших возрастных групп, проживающих в центральном поселении района (округа), и ЛСВГ, проживающих в зоне 30-минутной транспортной доступности центрального поселения;

- численность ЛСВГ, проживающих в пределах зон 30-60-минутной транспортной доступности;

- доля расчетного показателя обеспеченности учреждением социального обслуживания для , , проживающих в соответствующих зонах транспортной доступности;

- численность лиц старших возрастных групп, проживающих за пределами 60-минутной транспортной доступности;

- доля расчетного показателя обеспеченности учреждениями социального обслуживания для .

4.20 Вместимость сети нестационарных учреждений дневных форм обслуживания (включая срочного и консультационного), а также учреждений медико-социального обслуживания (гериатрические кабинеты) при амбулаторно-поликлинической системе здравоохранения подсчитывается по формуле

, (4.4)

где  - вместимость нестационарных учреждений дневного обслуживания.

4.21 Вместимость прочих учреждений социального обслуживания (специальное жилище, досуг и столовые) следует определять по формуле

, (4.5)

Пример расчета системы социального обслуживания ЛСВГ сельских поселений приведен в таблице Г.5 приложения Г.

4.22 Расчет системы учреждений социального обслуживания города осуществляется в два этапа:

первый этап - расчет стационарной и полустационарной сети учреждений;

второй этап - расчет нестационарной сети.

Стационарные объекты рекомендуется определять на стадии разработки территориальных комплексных схем градостроительного планирования развития территорий субъектов РФ.

4.23 Нестационарные учреждения рассчитываются одним из двух вариантов:

по нормативам полной обеспеченности, с определением необходимого числа центров социального обслуживания - в новых жилых районах и в периферийных районах с низкой плотностью жилой застройки;

в виде мини-центров и комплексов с неполным набором учреждений (так называемым блок-модульным способом) дневного и надомного обслуживания - в исторических и других частях городов с плотной застройкой.

4.24 Для городов различной величины (классификация и численность населения - по Градостроительному кодексу) число центров социального обслуживания составляет:

малые города (до 50 тыс. чел.)............................1-3

средние города (50-100 тыс. чел.) ........................3-6

большие города (100-250 тыс. чел.)........................6-9

крупные города (250-1000 тыс. чел.).......................9-16

крупнейшие города (1,0-3,0 млн. чел.).....................16-24

сверхкрупные (свыше 3 млн. чел.)..........................более 24

Ориентировочное число ЦСО и состав их отделений приведены в таблице Г.6 приложения Г. При этом численность обслуживаемых ЛСВГ одним центром составляет:

1-5 тыс. ЛСВГ - для малых и средних городов;

10-30 тыс. ЛСВГ - для больших, крупных, крупнейших и сверхкрупных городов.

4.25 Для анализа эффективности центров социального обслуживания (ЦСО) можно применять качественно-количественную оценку по числу отделений, количеству предоставляемых услуг, используя методику, приведенную в таблице Г.7 приложения Г.

Пример расчета сети учреждений социального обслуживания в городе на примере района-новостройки с использованием ЦСО приведен в таблице Г.8 приложения Г.

# Пообъектный расчет учреждений социального обслуживания

# Традиционный способ расчета

4.26 Пообъектный расчет учреждений осуществляется в соответствии с результатами сетевого расчета (4.9-4.25) и предельной вместимостью учреждений, установленной в таблице В.1 приложения В.

4.27 Учреждения, входящие в состав центров ЦСО, учитываются на стадии сетевого расчета согласно таблице Г.6, а не входящие в состав ЦСО, - согласно таблице Г.9 приложения Г.

# Блок-модульный способ расчета

4.28 Блок-модульный метод рекомендуется применять в малых городах и в сельских поселениях или при высокоплотной застройке с достаточно сформировавшейся системой социального обслуживания.

Блок-модульный метод характеризуется специализацией социальных работников по родственным видам услуг (бытового-доставочного, бытового-хозяйственного, досугового, оздоровительного, консультативно-правового), учетом сопоставимой частоты спроса, равной территориальной доступностью и сходными затратами времени на оказание услуг.

4.29 Типы блоков надомного обслуживания (БНО) и радиус обслуживания применяются в соответствии с таблицей 4.1.

Таблица 4.1

┌──────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│Тип блока │            Назначение блока             │      Радиус      │

│          │                                         │   обслуживания   │

│          │                                         │  поселений, км,  │

│          │                                         │городских/сельских│

├──────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│  БНО.0   │Для   административных       работников и│      До 3/5      │

│          │методического  аппарата   (руководителей,│                  │

│          │заведующих   отделениями,    инструкторов│                  │

│          │социальных работников)                   │                  │

├──────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│  БНО.1   │Для социальных работников, обеспечивающих│     До 1,5/3     │

│          │доставку товаров и услуг в жилище ЛСВГ   │                  │

├──────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│  БНО.2   │Для  социальных  работников,  оказывающих│     До 0,5/1     │

│          │помощь ЛСВГ по домашнему хозяйству       │                  │

├──────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│  БНО.3   │Для социальных работников, осуществляющих│     До 1,5/3     │

│          │сервисные   услуги   (написание    писем,│                  │

│          │прогулки, консультации и пр.)            │                  │

├──────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│  БНО.4   │Для   услуг   посреднического   характера│     До 0,5/1     │

│          │(медицинских   работников,    правоведов,│                  │

│          │психологов, педагогов)                   │                  │

└──────────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

4.30 Блок БНО.0 формируется согласно таблице Д.2 приложения Д. Выполнение персоналом блока БНО.0 преимущественно административных обязанностей позволяет размещать его безотносительно к зоне обслуживания.

Расчетные показатели для блоков БНО.1 - БНО.4 приведены в таблице Г.10 приложения Г. Размещение блоков БНО.1 и БНО.З, работники которых используют специальный транспорт, также не регламентируется. Необходимость, как минимум, двукратного ежедневного посещения блока БНО.2 его работниками обуславливает его доступность в пределах до 500 м.

4.31 Типы блоков дневного обслуживания (БДО) и радиус обслуживания рекомендуются в соответствии с таблицей 4.2.

Таблица 4.2

┌──────────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│Тип блока │            Назначение блока             │      Радиус      │

│          │                                         │ обслуживания, м  │

├──────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│  БДО.1   │Для  занятия  досугом     (любительская и│     До 1500      │

│          │просветительская            деятельность,│                  │

│          │физкультура, активный и спокойный отдых и│                  │

│          │т.п.)                                    │                  │

├──────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│  БДО.2   │Для    культурно-бытовых     мероприятий,│      До 500      │

│          │медико-реабилитационных     консультаций,│                  │

│          │медицинских процедур                     │                  │

├──────────┼─────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│  БДО.3   │Для  бытового  и  медико-оздоровительного│      До 250      │

│          │обслуживания                             │                  │

└──────────┴─────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

Нормы расчета блоков дневного обслуживания приведены в таблице Г.10 приложения Г.

4.32 С учетом примерно равной частоты посещений отдельных блоков дневных учреждений (отделений) и блоков надомных услуг клиентами целесообразно их объединение в следующие модули:

Модуль административно-организационного обеспечения сети учреждений надомно-дневного обслуживания -  = БНО.0.

Модуль сервисного и досугового обслуживания -  = БНО.3 + БДО.1. Радиус доступности - до 1,5 км.

Модуль доставочного и дневного обслуживания -  = БНО.1 + БДО.2. Радиус обслуживания - до 500 м. Возможно кооперирование модуля с домами-интернатами, расположенными в селитебной зоне города.

Модуль медико-посреднических услуг -  = БНО.4 + БДО.3. Радиус доступности - до 250 м. Возможна кооперация с учреждениями здравоохранения профилактического типа.

Модуль хозяйственно-бытовых услуг -  = БНО.2. Радиус доступности - до 500 м.

# 5. Определение вместимости, полезной площади и мощности системы социального обслуживания

5.1 По итогам расчета сети учреждений социального обслуживания определяется общая численность обслуживаемых клиентов.

Одновременно выявляется вместимость учреждений системы, выраженная в различных единицах измерения - места, койки, посты, социальные работники, посадочные места и пр.

5.2 Общая полезная площадь системы обслуживания определяется суммой общих площадей помещений учреждений. При базовой обеспеченности общая площадь может быть определена с использованием показателей таблицы Г.2 приложения Г.

Удельный показатель общей площади на 1 тыс. ЛСВГ для города и села с учетом социальных, административных, хозяйственных и методических функций системы обслуживания приведен в таблице 5.1.

Таблица 5.1

┌───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐

│      Структура системы обслуживания       │    Общая площадь, м2,     │

│                                           │  учреждений социального   │

│                                           │ обслуживания (при базовой │

│                                           │ обеспеченности) на 1 тыс. │

│                                           │           ЛСВГ            │

│                                           ├─────────────┬─────────────┤

│                                           │  Городские  │  Сельские   │

│                                           │  поселения  │  поселения  │

├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Учреждения социального обслуживания        │     291     │     234     │

├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Административно-хозяйственные             и│     26      │     25      │

│методические      подразделения      центра│             │             │

│социального обслуживания (аппарат ЦСО)     │             │             │

├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Здание органов социальной защиты населения │     10      │      5      │

├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼─────────────┤

│Всего                                      │     327     │     264     │

└───────────────────────────────────────────┴─────────────┴─────────────┘

5.3 Для определения мощности системы социального обслуживания рекомендуется применять показатель (технологического) ресурса системы, выраженный численностью занятых работников социальной службы.

Перечень кадров обслуживающего персонала учреждений обслуживания приведен в таблице Д.1 приложения Д.

5.4 Удельный показатель мощности системы социального обслуживания ориентировочно составляет:

20/30 работников социальных служб на 1 тыс. ЛСВГ городских поселений соответственно при минимальной и полной обеспеченности учреждениями;

40/60 работника# социальных служб на 1 тыс. ЛСВГ сельских поселений.

5.5 При базовой (минимальной) обеспеченности учреждениями для каждой типологической группы поселений (при 17-25% ЛСВГ от численности населения) предлагается численность работников социальной службы на 1 тыс. ЛСВГ согласно таблице Д.2 приложения Д.

5.6 Состав работников социальной службы выражается наличием двух групп:

основные специалисты - социальные работники и специалисты по социальной работе; медицинские работники (врачи и сестры); консультанты в области психологии, юриспруденции; инструкторы по лечебной физкультуре, трудотерапии;

дополнительные работники - по организации питания, культработники, подсобные рабочие; административный аппарат.

Структура кадров работников учреждений социального обслуживания приведена в таблице Д.3 приложения Д, а структура групп специалистов при базовой обеспеченности учреждениями социального обслуживания - в таблице Д.4 приложения Д.

# 6. Размещение учреждений социального обслуживания

# Общие требования

6.1 Размещение учреждений социального обслуживания следует осуществлять по итогам расчета, приведенного в 4.1-4.32 настоящего СП. Местоположение и зона обслуживания учреждений зависят от специализации, вместимости, частоты посещения и времени пребывания (обслуживания) в нем клиентов. При размещении учреждений следует учитывать:

а) для стационарных учреждений: необходимость укрупнения их в связи с оснащением сложным современным оборудованием и привлечением квалифицированных обслуживающих кадров; зависимость от сети медицинских стационарных учреждений;

б) для нестационарных учреждений надомного обслуживания: развитие сети торгово-бытового обслуживания и транспортной системы; плотность расселения, наличие амбулаторно-поликлинической сети;

в) для нестационарных учреждений дневного обслуживания и специального жилища: степень развития культурно-просветительных учреждений; природные и планировочные факторы; удельный вес пожилых людей с сохранившейся двигательной активностью.

6.2 К размещению учреждений социального обслуживания рекомендуется обращаться на трех последовательных этапах проектирования: градостроительного планирования развития территорий; разработки проекта планировки; составления проекта застройки.

6.3 На этапе градостроительного планирования развития территорий размещают суммарную вместимость специализированных учреждений по видам поселений (городскому и сельскому), по главным центрам частей территорий субъектов РФ.

К учреждениям обслуживания федерального уровня относятся:

специализированные центры лечебной профилактики (диагностики, реабилитации, лечения и отдыха);

научно-исследовательские и экспериментальные центры по проблемам геронтологии;

учебные заведения для подготовки и повышения квалификации кадров - специалистов социальной службы.

Перечисленные учреждения размещают с учетом сложившейся сети объектов.

Учреждения для лечения и отдыха размещают на территориях с наиболее благоприятными микроклиматическими, ландшафтными и санитарно-гигиеническими условиями.

В целях расширения зоны обслуживания учреждений федерального уровня целесообразно создание сети филиалов - консультативных центров с применением телекоммуникационных и электронных технологий.

К учреждениям территорий и частей субъектов Федерации относятся:

лечебно-профилактические центры, госпитали и больницы;

центры реабилитации, санатории и дома отдыха;

дома ветеранов профессиональных и творческих объединений;

многопрофильные культурно-информационные центры.

6.4 На этапе разработки проекта планировки - учреждения социального обслуживания распределяют по зонам города - жилой, рекреационной, а также по территории пригородной зоны города или в пределах территорий районов, сельских округов.

К учреждениям, распределяемым по функциональным зонам относятся:

специальные жилые дома;

дома-интернаты;

хосписы;

лечебно-профилактические и физкультурно-оздоровительные центры;

центры реабилитации;

центры социального обслуживания;

комплексы домов для лиц, не имеющих постоянного места жительства;

досуговые центры и центры занятости;

учреждения органов соцзащиты, включая органы областного и федерального уровней.

Параметры удаленности учреждений городского значения принимаются по СНиП 2.07.01.

6.5 В проектах застройки окончательно закрепляются участки учреждений социального обслуживания и их отделов, филиалов, а также предлагается объединение учреждений в комплексы и центры.

6.6 При выборе радиуса доступности учреждения обслуживания учитываются следующие правила:

для уникальных геронтологических центров - удаленность не регламентируется;

для стационарной сети (дома-интернаты, учреждения медико-социального обслуживания) - временная удаленность - не более 2 часов;

для нестационарной сети:

а) для учреждений надомного обслуживания - до 1,5 км в городских поселениях и до 10 км в сельских;

б) для учреждений дневного обслуживания - до 0,5 км и до 3 км соответственно;

в) для культурно-досуговых учреждений - до 1,5 км и до 3 км соответственно.

6.7 При блок-модульной организации надомно-дневного обслуживания следует придерживаться радиусов доступности, рекомендованных в таблицах 4.1 и 4.2.

6.8 На завершающей стадии проектного размещения учреждений следует дать предложения по комплексному формированию среды жизнедеятельности: выделение и благоустройство территорий общего пользования и пешеходных зон; размещение мест отдыха и площадок для занятий лечебной физкультурой; приспособление пешеходно-транспортных связей к потребностям маломобильных пожилых людей; размещение автостоянок; размещение системы общественных туалетов.

# Размещение учреждений, центров и блоков социального обслуживания

6.9 При определении места размещения учреждений социального обслуживания следует учитывать дислокацию существующих и планируемых лечебно-профилактических учреждений, так как в стационарной сети учреждений социального обслуживания постоянно существует потребность в оказании консультативной помощи и проведении профилактических осмотров ЛСВГ специалистами лечебно-профилактических учреждений. В нестационарной сети рассредоточенность постов надомного (социально-медицинского) обслуживания требует минимизации передвижений социальных работников в системе "квартира (пост) - учреждение социального обслуживания - лечебное учреждение".

6.10 Центры социального обслуживания (ЦСО) следует размещать на жилых территориях, требующих полного предоставления социальных услуг надомного и дневного типа в объеме, предусмотренном постановлением Минтруда России [5].

Пример размещения ЦСО в новом развивающемся городском районе показан на рисунке 6.1.

Примечание - Расчет сети учреждений социального обслуживания приведен в таблице Г.8 приложения Г (район N 1 на 24 тыс. ЛСВГ).

6.11 Для сельских поселений рекомендуется (мини) ЦСО-V, рассчитанный на обслуживание 0,5-1 тыс. ЛСВГ, с числом постов надомного обслуживания 50-100 единиц, с малыми отделениями дневного обслуживания (10-25 мест), с комплексным отделением срочной помощи и консультаций.

6.12 Специальные жилые дома для ЛСВГ следует размещать в жилой застройке, с соблюдением принципов, изложенных в [9]:

расстояние до предприятий торгово-бытового назначения, а также до остановок общественного транспорта не должно превышать 500 м;

на пути к ним, как правило, не должно быть наземных переходов улиц с интенсивным движением транспорта.

6.13 Дома-интернаты для лиц старших возрастных групп следует размещать на жилой территории населенных мест.

Дома-интернаты для ветеранов труда допускается размещать при медико-санитарных частях производственных объектов.

Дома-интернаты для лиц творческих профессий и пансионаты рекомендуется размещать за городом при условии хорошей транспортной связи с городом.

6.14 Организацию поселка для персонала, обслуживающего дом-интернат, следует решать в соответствии с СНиП 2.07.01.

6.15 При размещении геронтологического центра следует учитывать его связь с научно-методическими учреждениями, поэтому его размещение в пригородной зоне возможно только при хорошем транспортном сообщении.

При размещении геронтологического центра в черте города в его составе можно предусматривать отделение дневного пребывания и отделение 5-дневного пребывания в соответствии с правилами, изложенными в [13].

6.16 Хосписы следует размещать в жилой или рекреационной зоне на участках, наиболее благоприятных по санитарно-гигиеническим условиям. При выборе участков необходимо обеспечить доступность проезда к хосписам больных и их родственников, близость к действующим больницам.

6.17 Дома сестринского ухода согласно [20] следует размещать на участках, наиболее благоприятных по санитарно-гигиеническим условиям, а также на территориях многопрофильных больниц.

Для домов сестринского ухода, размещаемых вне территории больниц, при выборе участков рекомендуется предусматривать транспортную доступность и близость к действующим больницам.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

6.19 Для реконструируемых сложившихся жилых микрорайонов рекомендуется использовать блок-модульный метод размещения учреждений, расчет по которому приведен в 4.28-4.32.

Пример размещения блок-модулей нестационарных учреждений обслуживания в районе со сложившейся застройкой и системой общественного обслуживания приведен на рисунке 6.2.

Примечание - Расчет сети учреждений социального обслуживания приведен в таблице Г.8 приложения Г (район N 2 на 13,7 тыс. ЛСВГ).

# Земельные участки учреждений социального обслуживания

6.20 Площадь земельных участков домов-интернатов, территориальных центров социального обслуживания рекомендуется принимать не менее установленной в таблице 6.1.

6.21 Размеры земельных участков хосписов и домов (отделений) сестринского ухода следует принимать в соответствии с таблицей 6.2.

Таблица 6.1

┌──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┐

│               Типы зданий                │Площадь территории, м2 на 1 │

│                                          │      место, не менее       │

│                                          ├─────────────┬──────────────┤

│                                          │     для     │для сельского │

│                                          │ городского  │  поселения   │

│                                          │  поселения  │              │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│Дом-интернат общего типа и  пансионат  для│     60      │      80      │

│лиц старших возрастных групп              │             │              │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│Психоневрологический дом-интернат         │     50      │      60      │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│Дом-интернат для  лиц,  вышедших  из  мест│     60      │      70      │

│заключения                                │             │              │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│Территориальный     центр      социального│     40      │      50      │

│обслуживания                              │             │              │

└──────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┘

Таблица 6.2

┌──────────────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┐

│               Типы зданий                │  Расчетный  │   Площадь    │

│                                          │норматив, м2 │  земельного  │

│                                          │ на 1 койку, │ участка, га  │

│                                          │  не менее   │              │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│Хоспис                                    │     500     │   0,8-1,5    │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│Геронтологический центр                   │     100     │     2,0      │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│Геронтопсихиатрический центр              │     100     │     2,0      │

├──────────────────────────────────────────┼─────────────┼──────────────┤

│Дом сестринского ухода                    │     60      │   0,6-1,2    │

└──────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────────┘

6.22 Размеры земельных участков медико-социальных, лечебно-консультативных центров без стационара следует принимать из расчета 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,5 га на 1 объект.

Размеры земельных участков гериатрических центров, в структуре которых есть стационары и лечебно-консультативные отделения, следует принимать:

1) при расположении стационара и лечебно-консультативного отделения в одном здании - 150  на 1 койку;

2) при расположении лечебно-консультативного отделения в отдельностоящих зданиях - из расчета 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га на объект.

6.23 Размеры земельных участков специального жилища следует принимать в соответствии с таблицей 6.3.

Требования к обустройству территорий вблизи специальных жилых домов изложены в [18].

Таблица 6.3

┌───────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┐

│    Тип специализированного жилища     │   Расчетный   │    Площадь    │

│                                       │норматив, м2 на│  земельного   │

│                                       │    1 чел.     │  участка, га  │

├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│Специальный жилой дом с обслуживанием  │      125      │      0,6      │

│                                       │               │               │

│                                       │      100      │    0,5-1,0    │

│                                       │               │               │

│                                       │      125      │   1,25-1,5    │

├───────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┤

│Жилой   комплекс   для   лиц    старших│      125      │      2,5      │

│возрастных групп                       │               │               │

└───────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┘

6.24 Площадь участка для учреждений временного пребывания лиц без определенного места жительства следует принимать согласно СП 35-107 и по таблице 6.4.

Таблица 6.4

┌─────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐

│     Показатель      │        Учреждения обслуживания бездомных        │

│                     │                                                 │

│                     ├─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┤

│                     │ Социальная  │   Приют   │Дом ночного│   Центр   │

│                     │  гостиница  │           │пребывания │социальной │

│                     │             │           │           │ адаптации │

├─────────────────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│Общая        площадь,│     9,9     │    8,1    │    9,0    │   10,7    │

│м2/место             │             │           │           │           │

└─────────────────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

Приложение А

# Список
принятых в тексте сокращений

ДИ+ОВП       -  дома-интернаты + отделения временного проживания

УМСО         -  учреждения медико-социального обслуживания

ОСОД         -  отделение социально-бытового обслуживания на дому

ОСМО         -  отделение социально-медицинского обслуживания на дому

СИДО         -  служба индивидуального договорного обслуживания на дому

СЖ           -  специальное жилище

ОДП, О5П     -  отделение дневного и 5-дневного пребывания

СОЦ          -  социально-оздоровительный центр

СС           -  социальные столовые

СДУ          -  социально-досуговые учреждения

ОССП         -  отделение срочной социальной помощи

КО           -  консультационное отделение

УСОБ         -  учреждения    социального    обслуживания    лиц    без

определенного места жительства

ЦСО          -  центр   социального   обслуживания   граждан   пожилого

возраста, инвалидов, нуждающихся в социальной поддержке

КЦСО         -  комплексный центр социального обслуживания  всех  групп

населения, нуждающихся в социальной поддержке

Соц. раб.    -  социальный работник

С.с.р.       -  специалист по социальной работе

Соц. конс.   -  социальный консультант

Раб. с.с.    -  работник социальной службы

Мтд          -  минуты транспортной доступности

ЛСВГ         -  лица старших возрастных групп

Приложение Б

# Типология учреждений социального обслуживания лиц старших возрастных групп

┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Функция │                                     Технология обслуживания                                      │

│учрежде- ├─────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────┤

│   ний   │        В нестационаре (или на дому)         │  В полустационаре  │         В стационаре          │

│         ├──────────────┬──────────────────────────────┤                    │                               │

│         │ Специальное  │      Собственное жилище      │                    │                               │

│         │    жилище    │                              │                    │                               │

├─────────┼──────┬───────┼──────────────────────────────┼─────────┬──────────┼─────────┬─────────────────────┤

│Бытовая, │      │       │ОСОД - отделение              │         │УОБ       │УОБ Центр│ДИ          Пансионат│

│посредни-│      │       │социально-бытового            │         │Социальная│социаль- │ветеранов труда      │

│ческая   │      │       │обслуживания на дому          │         │гостиница │ной      │                     │

│         │      │       │                              │         │          │адаптации│                     │

│         ├──────┴───────┼──────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────────────────┤

│         │СЖ -          │ОСМО - отделение              │         │УОБ    Дом│УОБ      │ДИ       Дом-интернат│

│         │специальное   │социально-медицинского        │         │ночного   │Социаль- │общего    типа    для│

│         │жилище        │обслуживания на дому          │         │пребывания│ный приют│престарелых         и│

│         │              │                              │         │          │         │инвалидов            │

│         ├──────────────┼──────────────────────┬───────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┬───────────┤

│         │ЦСО   (филиал)│ОДП - отделение       │       │О5П      │          │УОБ      │ОВП     -│ДИ        -│

│         │Блоки         │дневного пребывания   │       │Отделение│          │Специаль-│отделение│отделение  │

│         │бытового,     ├──────────────────────┤       │пятиднев-│          │ный      │временно-│милосердия │

│         │медицинского  │СС - социальная       │       │ного     │          │дом-инте-│го       │           │

│         │обслуживания  │столовая              │       │пребыва- │          │рнат  для│пребыва- │           │

│         │              │                      │       │ния      │          │лиц    из│ния      │           │

│         │              │                      │       │         │          │мест     │         │           │

│         │              │                      │       │         │          │заключе- │         │           │

│         │              │                      │       │         │          │ния      │         │           │

│         ├──────────────┴──────────────────────┴───────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│         │ОССП - отделение срочной помощи              │         │          │         │         │           │

│         ├─────────────────────────────────────┬───────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│         │СРО   -    социально-реабилитационное│       │         │          │         │         │           │

│         │отделение                            │       │         │          │         │         │           │

│         ├──────┬───────┬──────────┬───────────┴───────┼─────────┼──────────┼─────────┴─────────┼──────────┬┘

│         │      │       │          │СИДО - служба      │         │          │СОЦ -              │ПНИ      -│

│         │      │       │          │индивидуально-дого-│         │          │социально-оздорови-│психонев- │

│         │      │       │          │ворного            │         │          │тельный центр      │рологичес-│

│         │      │       │          │обслуживания       │         │          │                   │кий       │

│         │      │       │          │                   │         │          │                   │интернат  │

├─────────┼──────┼───────┼──────────┼───────────┬───────┼─────────┼──────────┼───────────────────┴──────────┴┐

│Лечебная │      │       │          │           │       │         │          │УМСО - хоспис                  │

│         ├──────┼───────┼──────────┼───────────┼───────┼─────────┼──────────┼───────────────────┬──────────┬┘

│         │      │       │          │УМСО       │       │         │УМСО      │УМСО -             │УМСО - дом│

│         │      │       │          │ГЦ-8       │       │         │ГЦ-4      │гериатрический     │(отделение│

│         │      │       │          │Отделение  │       │         │отделение │центр, отделение   │)         │

│         │      │       │          │дневного   │       │         │пятиднев- │                   │сестринс- │

│         │      │       │          │пребывания │       │         │ного      │                   │кого ухода│

│         │      │       │          │           │       │         │пребывания│                   │          │

│         ├──────┼───────┼──────────┼───────────┼───────┼─────────┤          ├───────────────────┴──────────┘│

│         │      │       │          │УМСО-гериа-│УМСО - │         │          │УМСО - геронтологический центр:│

│         │      │       │          │трический  │отдел  │         │          │ГЦ1 -  стационар,  ГЦ2  -  отд.│

│         │      │       │          │кабинет при│гериат-│         │          │"Милосердия", ГЦ3  -  реабилит.│

│         │      │       │          │поликлинике│ричес- │         │          │отд., ГЦ6 - псих. центр, ГЦ8  -│

│         │      │       │          │           │кой    │         │          │восстановительное отделение    │

│         │      │       │          │           │помощи │         │          │                               │

│         │      │       │          │           │на дому│         │          │                               │

│         │      │       │          │           ├───────┼─────────┼──────────┼─────────┬─────────────────────┤

│         │      │       │          │           │       │         │          │ГЦ6     -│УМСО - госпиталь     │

│         │      │       │          │           │       │         │          │консуль- │участников ВОВ       │

│         │      │       │          │           │       │         │          │тац.     │                     │

│         │      │       │          │           │       │         │          │кабинет  │                     │

├─────────┼──────┼───────┼──────────┼───────────┼───────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┬───────────┤

│Досуговая│      │       │СДУ-соц.- │           │       │         │          │         │         │           │

│,        │      │       │досуг.    │           │       │         │          │         │         │           │

│консуль- │      │       │учреждение│           │       │         │          │         │         │           │

│тативная │      │       │          │           │       │         │          │         │         │           │

│         ├──────┴───────┴──────────┴───────────┴───────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│         │КО - консультативное отделение               │         │          │         │         │           │

└─────────┼──────┬───────┬──────────┬───────────┬───────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┤

│ПС    │ЧС     │ПС        │ЧС         │НС     │ПС       │ЧС        │ПС-      │ЧС -     │НС-        │

│      │       │          │           │       │         │          │способные│способные│не         │

│      │       │          │           │       │         │          │к полному│к        │способные к│

│      │       │          │           │       │         │          │самообс- │частично-│самообслу- │

│      │       │          │           │       │         │          │луживанию│му       │живанию    │

│      │       │          │           │       │         │          │         │самообс- │           │

│      │       │          │           │       │         │          │         │луживанию│           │

├──────┴───────┴──────────┴───────────┴───────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────────┤

│Категории обслуживаемых ЛСВГ                                                                      │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение В

# Предпосылки расчета

Таблица В.1 - Типы и виды учреждений социального обслуживания пожилых людей

┌────┬───────────────────┬───────────────────┬─────────┬─────────┬─────────────────┬──────────┬─────────────┐

│N   │Типы учреждений по │  Вид учреждений   │Стациона-│   Ед.   │   Вместимость   │  Общая   │    Общая    │

│п.п.│срокам обслуживания│                   │ рность  │измерения│учреждения, чел. │ площадь, │ площадь, м2 │

│    │                   │                   │         │         ├────────┬────────┤м2 на ед. │             │

│    │                   │                   │         │         │минимум │максимум│вместимос-│             │

│    │                   │                   │         │         │        │        │    ти    │             │

│    │                   │                   │         │         │        │        │          │             │

├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────┤

│ 1  │         2         │         3         │    4    │    5    │   6    │   7    │    8     │      9      │

├────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┴─────────────┤

│                                   Учреждения долгосрочного обслуживания                                   │

├────┬───────────────────┬───────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬──────────┬─────────────┤

│ 1  │Дома-интернаты,    │1.1   ДИ    (общего│   ст    │  место  │   25   │  400   │    18    │  450/7200   │

│    │отделения          │типа)              │         │         │        │        │          │             │

│    │временного         │                   │         │         │        │        │          │             │

│    │проживания (ДИ+ОВП)│1.2    ОВП     (при│    "    │    "    │   20   │   50   │    16    │   320/800   │

│    │                   │домах-интернатах)  │         │         │        │        │          │             │

├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────┤

│ 2  │Учреждения         │2.1        Палатные│    "    │    "    │   15   │   50   │    25    │  375/1250   │

│    │медико-социального │отделения         в│         │         │        │        │          │             │

│    │обслуживания       │гериатрической     │         │         │        │        │          │             │

│    │(УМСО/д)           │больнице           │         │         │        │        │          │             │

│    │                   │                   │         │         │        │        │          │             │

│    │                   │2.2  Гериатрическое│    "    │    "    │   15   │   50   │    20    │  300/1000   │

│    │                   │отделение         в│         │         │        │        │          │             │

│    │                   │многопрофильной    │         │         │        │        │          │             │

│    │                   │больнице           │         │         │        │        │          │             │

│    │                   │                   │         │         │        │        │          │             │

│    │                   │2.3 Хосписы        │    "    │    "    │   15   │  100   │    30    │  450/3000   │

│    │                   │                   │         │         │        │        │          │             │

│    │                   │2.4                │    "    │    "    │   25   │  100   │    21    │  525/2100   │

│    │                   │Психоневрологичес- │         │         │        │        │          │             │

│    │                   │кие (ДИ)           │         │         │        │        │          │             │

├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────┤

│ 3  │Специальное  жилище│3.1 Квартиры       │    "    │  место  │   2    │   10   │    15    │   30/150    │

│    │(СЖ)               │                   │         │         │        │        │          │             │

│    │                   │3.2 Дома           │    "    │квартира │   50   │  150   │    27    │  1350/4050  │

├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼────────┴────────┼──────────┼─────────────┤

│ 4  │Отделение          │4.1 В составе ЦСО  │   нс    │  пост   │     60(30)      │ 0,5(0,6) │   30(18)    │

│    │социально-медицинс-│                   │         │         │                 │          │             │

│    │кого   обслуживания│4.2  Гериатрические│    "    │    "    │     60(30)      │ 0,5(0,6) │   30(18)    │

│    │(на дому) (ОСМО)   │кабинеты       (при│         │         │                 │          │             │

│    │                   │поликлиниках)      │         │         │                 │          │             │

├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┤

│ 5  │Отделение          │5.1 В составе ЦСО  │    "    │    "    │     120(60)     │ 0,5(0,6) │   60(36)    │

│    │социального        │                   │         │         │                 │          │             │

│    │обслуживания    (на│                   │         │         │                 │          │             │

│    │дому) (ОСОД)       │                   │         │         │                 │          │             │

├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┤

│ 6  │Служба             │6.1 На дому        │    "    │    "    │       20        │ 1,0(1,2) │   20(36)    │

│    │индивидуально-дого-│                   │         │         │                 │          │             │

│    │ворного            │                   │         │         │                 │          │             │

│    │обслуживания    (на│                   │         │         │                 │          │             │

│    │дому) (СИДО)       │                   │         │         │                 │          │             │

├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼────────┬────────┼──────────┼─────────────┤

│ 6  │Социально-оздорови-│6.1 СОЦ            │   ст    │  место  │   50   │  100   │    20    │  1000/2000  │

│    │тельный центр (СОЦ)│                   │         │         │        │        │          │             │

├────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┴─────────────┤

│                                  Учреждения среднесрочного обслуживания                                   │

├────┬───────────────────┬───────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬──────────┬─────────────┤

│ 7  │Учреждения         │7.1                │         │         │        │        │          │             │

│    │медико-социального │Геронтологический  │         │         │        │        │          │             │

│    │обслуживания       │центр-стационар:   │         │         │        │        │          │             │

│    │(УМСО/с)           │дом     (отделение)│    "    │  койка  │   25   │  200   │    25    │  625/5000   │

│    │                   │милосердия         │         │         │        │        │          │             │

│    │                   │                   │         │         │        │        │          │             │

│    │                   │реабилитационное   │    "    │    "    │   20   │  100   │    20    │  400/2000   │

│    │                   │отделение          │         │         │        │        │          │             │

│    │                   │                   │         │         │        │        │          │             │

│    │                   │7.2                │    "    │    "    │   25   │  150   │    25    │  625/3750   │

│    │                   │Геронтопсихологиче-│         │         │        │        │          │             │

│    │                   │ский центр         │         │         │        │        │          │             │

│    │                   │                   │         │         │        │        │          │             │

│    │                   │7.3       Отделение│    "    │  место  │   50   │  100   │    10    │  500/1000   │

│    │                   │восстановительного │         │         │        │        │          │             │

│    │                   │лечения            │         │         │        │        │          │             │

│    │                   │                   │         │         │        │        │          │             │

│    │                   │7.4            Дома│    "    │    "    │  100   │  200   │    20    │  2000/4000  │

│    │                   │сестринского ухода │         │         │        │        │          │             │

│    │                   │                   │         │         │        │        │          │             │

│    │                   │7.5 Хосписы        │    "    │  койка  │   25   │   30   │    20    │   500/600   │

│    │                   │                   │         │         │        │        │          │             │

│    │                   │7.6       Отделение│    "    │    "    │   25   │   50   │    15    │   375/750   │

│    │                   │сестринского  ухода│         │         │        │        │          │             │

│    │                   │при больницах      │         │         │        │        │          │             │

├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼────────┴────────┼──────────┼─────────────┤

│ 8  │Специально-реабили-│8.1 В составе ЦСО  │   нс    │  место  │       25        │    8     │     203     │

│    │тационное отделение│                   │         │         │                 │          │             │

│    │(СРО)              │                   │         │         │                 │          │             │

├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼────────┬────────┼──────────┼─────────────┤

│ 9  │Социальные столовые│9.1 Самостоятельно │    "    │пос.мест │   50   │  100   │    2     │   50/200    │

│    │(СС)               │9.2 В составе ЦСО  │    "    │   " "   │   20   │   30   │    15    │   300/450   │

├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────┤

│ 10 │Отделения  дневного│10.1  Отделения   в│  п/ст   │  место  │   50   │  100   │   4,8    │   240/480   │

│    │+        5-дневного│ЦСО                │         │         │        │        │          │             │

│    │пребывания         │                   │         │         │        │        │          │             │

│    │(ОДП+О5П)          │10.2              В│    "    │    "    │   25   │   50   │   10,2   │   255-510   │

│    │                   │домах-интернатах   │         │         │        │        │          │             │

├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────┤

│ 11 │Учреждения   досуга│Клубы, спортзалы   │   нс    │ посещ/  │   25   │  100   │   1,5    │   40-150    │

│    │(СДУ)              │                   │         │  сутки  │        │        │          │             │

├────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┴─────────────┤

│                                  Учреждения краткосрочного обслуживания                                   │

├────┬───────────────────┬───────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬──────────┬─────────────┤

│ 12 │Учреждения         │12.1               │    "    │ посещ/  │   40   │  200   │   0,5    │   20-100    │

│    │медико-социального │Лечебно-консульта- │         │  сутки  │        │        │          │             │

│    │(краткосрочного)   │тивные    отделения│         │         │        │        │          │             │

│    │обслуживания       │(при гериатрических│         │         │        │        │          │             │

│    │(УМСО/к)           │центрах;        при│         │         │        │        │          │             │

│    │                   │территориальных    │         │         │        │        │          │             │

│    │                   │поликлиниках)      │         │         │        │        │          │             │

│    │                   ├───────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼──────────┼─────────────┤

│    │                   │12.2 Гериатрические│    "    │    "    │   15   │   30   │   0,5    │    8-15     │

│    │                   │кабинеты       (при│         │         │        │        │          │             │

│    │                   │поликлиниках;   при│         │         │        │        │          │             │

│    │                   │специализированных │         │         │        │        │          │             │

│    │                   │диспансерах;    при│         │         │        │        │          │             │

│    │                   │специальных   жилых│         │         │        │        │          │             │

│    │                   │домах)             │         │         │        │        │          │             │

├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼────────┴────────┼──────────┼─────────────┤

│ 13 │Отделение   срочной│При ЦСО            │    "    │ кол-во  │        3        │    30    │     90      │

│    │социальной   помощи│                   │         │соц. раб.│                 │          │             │

│    │(ОССП)             │                   │         │         │                 │          │             │

├────┼───────────────────┼───────────────────┼─────────┼─────────┼─────────────────┼──────────┼─────────────┤

│ 14 │Консультативный    │При КЦСО           │    "    │ кол-во  │        3        │    10    │     30      │

│    │отдел (КО)         │                   │         │консуль- │                 │          │             │

│    │                   │                   │         │ тантов  │                 │          │             │

├────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────┴─────────┴─────────────────┴──────────┴─────────────┤

│                                   Учреждения специального обслуживания                                    │

├────┬───────────────────┬───────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┬──────────┬─────────────┤

│ 15 │Учреждения         │Центры   социальной│   ст    │  место  │  150   │  300   │    10    │  1500/3000  │

│    │обслуживания    лиц│адаптации          │         │         │        │        │          │             │

│    │без   определенного│                   │         │         │        │        │          │             │

│    │места    жительства│Приюты             │    "    │    "    │   50   │  200   │    5     │  250/1000   │

│    │(УОБ)              │                   │         │         │        │        │          │             │

│    │                   │                   │         │         │        │        │          │             │

│    │                   │Гостиницы          │   нс    │    "    │   25   │  100   │    6     │   150/600   │

│    │                   │                   │         │         │        │        │          │             │

│    │                   │Дома        ночного│    "    │    "    │   25   │  100   │    5     │   125/500   │

│    │                   │пребывания         │         │         │        │        │          │             │

│    │                   │                   │         │         │        │        │          │             │

│    │                   │Специнтернаты      │   ст    │    "    │   25   │  100   │    10    │  250/1000   │

├────┴───────────────────┴───────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴──────────┴─────────────┤

│Примечания:                                                                                                │

│1 ЦСО - центры социального обслуживания, включают: ОСВОД, ОСМО, ОДП, ОССП, СРО, СС.                        │

│2 КЦСО - комплексные центры социального обслуживания, включают: ССО, ОСОД, ОСМО, ОДП, ОВП, КО.             │

│3 Принятые сокращения: ст - учреждения стационарного  обслуживания;  п/ст  -  учреждения  полустационарного│

│обслуживания, нс - нестационарного обслуживания.                                                           │

│4 В скобках даны значения для сельской местности.                                                          │

│5 В числителе - площадь учреждений минимальной вместимости, в знаменателе - максимальной.                  │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица В.2 - Расчетная численность нуждающихся в услугах учреждений социального обслуживания,* чел/1 тыс. ЛСВГ

┌──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐

│Категории ЛСВГ по │                Городские поселения                 │

│     степени      ├────────────────────────────────────────────────────┤

│ самообслуживания │          Группы ЛСВГ по семейному статусу          │

│                  ├───────────────────────────┬────────────────────────┤

│                  │   П(о) - одинокие (45%)   │ П(с) - семейные (55%)  │

├──────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤

│55%  ЛСВГ с полным│П(о)пс  450 x 0,55 =       │П(с)пс   550 x 0,55 =   │

│самообслуживанием │= 247- 100 (н/ж) = 147     │= 303 - 200 (н/ж) = 103 │

├──────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤

│37%         ЛСВГ с│П(о)чс   450 x 0,37=167    │П(с)чс   550  x   0,37 =│

│частичным         │                           │203                     │

│самообслуживанием │                           │                        │

├──────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤

│8%        ЛСВГ, не│П(о)нс   450 x 0,08 = 36   │П(с)нс   550 x 0,08 = 44│

│способные        к│                           │                        │

│самообслуживанию  │                           │                        │

├──────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤

│Из   них      - на│П(о)нс(п)  450  x   0,018 =│П(с)нс(п)  550 x 0,  018│

│постельном режиме │(8)                        │= (10)                  │

├──────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤

│ВСЕГО             │            350            │           350          │

│                  ├───────────────────────────┴────────────────────────┤

│нуждающихся      в│                700 чел/на 1 тыс. ЛСВГ              │

│обслуживании      │                                                    │

├──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤

│                  │Сельские поселения                                  │

│                  │                                                    │

│                  ├────────────────────────────────────────────────────┤

│                  │Группы ЛСВГ по семейному статусу                    │

│                  ├───────────────────────────┬────────────────────────┤

│                  │П(о) - одинокие (70%)      │П(с) - семейные (30%)   │

├──────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤

│35%  ЛСВГ с полным│П(о)пс   700 x 0,35 =      │П(с)пс   300 x 0,35 =   │

│самообслуживанием │= 245 - 200 (н/ж) = 45     │= 105- 100 (н/ж) = 5    │

├──────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤

│54%         ЛСВГ с│П(о)чс   700 x 0,54 = 378  │П(с)чс   300 x 0,54 =   │

│частичным         │                           │= 162- 150 (н/ж) = 12   │

│самообслуживанием │                           │                        │

├──────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤

│11%       ЛСВГ, не│П(о)нс   700 x 0,11=77     │П(с)нс   300 x 0,11 =33 │

│способные        к│                           │                        │

│самообслуживанию  │                           │                        │

├──────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤

│Из   них      - на│П(о)нс(п)  700x0,025 = (18)│П(с)нс(п)  300 x 0,025 =│

│постельном режиме │                           │(8)                     │

├──────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤

│ВСЕГО             │            500            │           50           │

│нуждающихся      в├───────────────────────────┴────────────────────────┤

│обслуживании      │               550 чел/на 1 тыс. ЛСВГ               │

├──────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┤

│* Принято по методическим рекомендациям [10].                          │

│Примечание  -  н/ж  -  лица  старших  возрастных  групп,    не желающие│

│обслуживаться в учреждениях.                                           │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение Г

# Нормы и методы расчета

Таблица Г.1 - Нормы расчета учреждений социального обслуживания ЛСВГ

┌────┬───────────────────────────────────┬─────────┬────────────────────┐

│ N  │Типы и виды социальных  учреждений │ Единица │Расчетный показатель│

│п.п.│для городских и сельских поселений │измерения│ на 1 тыс. ЛСВГ при │

│    │                                   │         │   обеспеченности   │

│    │                                   │         │                    │

│    │                                   │         ├─────────┬──────────┤

│    │                                   │         │ базовой │  полной  │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│ 1  │                 2                 │    3    │    4    │    5     │

├────┼───────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┤

│    │                       Городские поселения                        │

├────┼───────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┤

│ 1  │ДИ+ОВП  - дома-интернаты, отделения│  место  │    3    │    3     │

│    │временного пребывания              │         │         │          │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│ 2  │УМСО(д) - учреждения               │  койка  │    2    │    4     │

│    │медико-социального  (долгосрочного)│         │         │          │

│    │обслуживания                       │         │         │          │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│ 3  │ОСОД  -   отделение ЦСО социального│  пост   │   65    │   110    │

│    │обслуживания на дому               │         │         │          │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│ 4  │ОСМО                - отделение ЦСО│    "    │   18    │    20    │

│    │социально-медицинского обслуживания│         │         │          │

│    │на дому                            │         │         │          │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│ 5  │СИДО     -     социально-договорное│    "    │    2    │    5     │

│    │обслуживание на дому               │         │         │          │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│ 6  │СЖ - специальное жилище            │квартира │    3    │    10    │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│ 7  │СОЦ   -   социально-оздоровительный│  место  │   0,5   │   3,2    │

│    │центр                              │         │         │          │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│ 8  │О5П  -   отделение ЦСО пятидневного│    "    │   0,5   │   2,8    │

│    │пребывания                         │         │         │          │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│ 9  │ОДП     -    отделение ЦСО дневного│    "    │   4,2   │   25,4   │

│    │пребывания                         │         │         │          │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│ 10 │СРО   -  социально-реабилитационное│    "    │   0,5   │    1     │

│    │отделение                          │         │         │          │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│ 11 │СДУ- социально-досуговые учреждения│    "    │    3    │    27    │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│ 12 │СС - социальные столовые           │  пос.   │    4    │    4     │

│    │                                   │  место  │         │          │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│ 13 │ОССП     -    отделение ЦСО срочной│  соц.   │  0,06   │   0,19   │

│    │социальной помощи                  │работник │         │          │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│ 14 │КО - консультативное отделение КЦСО│  соц.   │  0,13   │   1,36   │

│    │                                   │консуль- │         │          │

│    │                                   │  тант   │         │          │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│ 15 │УОБ -  учреждения  обслуживания лиц│  место  │   1,1   │   1,1    │

│    │без определенного места жительства │         │         │          │

├────┴───────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┤

│                          Сельские поселения                           │

├────┬───────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┤

│ 1  │ДИ+ОВП  - дома-интернаты, отделения│  место  │   2,3   │   2,3    │

│    │временного пребывания              │         │         │          │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│ 2  │УМСО(д) - учреждения               │  койка  │   0,5   │    1     │

│    │медико-социального  (долгосрочного)│         │         │          │

│    │обслуживания                       │         │         │          │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│ 3  │ОСОД  -   отделение ЦСО социального│  пост   │   89    │   125    │

│    │обслуживания на дому               │         │         │          │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│ 4  │ОСМО                - отделение ЦСО│    "    │   25    │    28    │

│    │социально-медицинского обслуживания│         │         │          │

│    │на дому                            │         │         │          │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│ 5  │СИДО     -     социально-договорное│    "    │    1    │    1     │

│    │обслуживание на дому               │         │         │          │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│ 6  │СЖ - специальное жилище            │квартира │    1    │    3     │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│ 7  │СОЦ   -   социально-оздоровительный│  место  │   0,7   │   1,7    │

│    │центр                              │         │         │          │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│ 8  │О5П  -   отделение ЦСО пятидневного│    "    │   2,5   │   5,4    │

│    │пребывания                         │         │         │          │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│ 9  │ОДП     -    отделение ЦСО дневного│    "    │   0,4   │   2,2    │

│    │пребывания                         │         │         │          │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│ 10 │СРО   -  социально-реабилитационное│    "    │   0,1   │   0,3    │

│    │отделение                          │         │         │          │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│ 11 │СДУ- социально-досуговые учреждения│    "    │    6    │    15    │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│ 12 │СС - социальные столовые           │  пос.   │   1,8   │   1,8    │

│    │                                   │  место  │         │          │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│ 13 │ОССП     -    отделение ЦСО срочной│  соц.   │   0,2   │   0,39   │

│    │социальной помощи                  │работник │         │          │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│ 14 │КО - консультативное отделение КЦСО│  соц.   │   0,3   │   0,76   │

│    │                                   │консуль- │         │          │

│    │                                   │  тант   │         │          │

├────┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│ 15 │УОБ   -   учреждения   обслуживания│  место  │    0    │    0     │

│    │бездомных                          │         │         │          │

├────┴───────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┤

│Примечания:                                                            │

│1 Базовая обеспеченность принята  согласно  методическим  рекомендациям│

│[10].                                                                  │

│2  Расчетный  показатель  социального  обслуживания  на     дому (ОСОД)│

│относится  к   среднестатистической   доле     ЛСВГ 17-25 % численности│

│населения. При доле ЛСВГ менее  17  %  вводится  понижающий коэффициент│

│0,8, при доле более 25 % - повышающий коэффициент 1,2.                 │

│3  Потребность  в  учреждениях   ОДП   +   О5П при доле ЛСВГ менее 17 %│

│принимается с повышающим коэффициентом 1,2, при доле ЛСВГ более 25% - с│

│понижающим коэффициентом 0,8.                                          │

│4 Показатель посещаемости гериатрических кабинетов  поликлиник  следует│

│принимать в размере 40 и 25 посещений в смену/тыс.  ЛСВГ соответственно│

│при расчете полной и базовой обеспеченности  ЛСВГ  городских поселений.│

│Для ЛСВГ сельских поселений принимаются соответствующие расчетные нормы│

│25 и 15 посещений в смену/тыс. ЛСВГ. Принято согласно [13].            │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица Г.2 - Определение общей площади сети учреждений социального обслуживания при минимальной (базовой) обеспеченности,  общей площади учреждений на 1 тыс. ЛСВГ

┌─────┬──────────────────────────┬──────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────┐

│N п. │    Виды обслуживания     │   Единица    │  Городские поселения   │   Сельские поселения    │

│ п.  │                          │  измерения   │                        │                         │

│     │                          │              │                        │                         │

│     ├──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┬──────────┼────────────┬────────────┤

│     │                          │              │    Расч.    │Всего, м2 │    Рас.    │ Всего, м2  │

│     │                          │              │ показатель  │  общей   │ показатель │   общей    │

│     │                          │              │обеспеченнос-│ площади  │обеспеченно-│  площади   │

│     │                          │              │ ти (таблица │          │сти (таблица│            │

│     │                          │              │    Г.1)     │          │   Г.1) х   │            │

│     │                          │              │      x      │          │площадь ед. │            │

│     │                          │              │ площадь ед. │          │   вмест.   │            │

│     │                          │              │   вмест.    │          │  (таблица  │            │

│     │                          │              │(таблица В.1)│          │    В.1)    │            │

├─────┴──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────┴────────────┤

│                                           Стационарное                                           │

├─────┬──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────┬────────────┤

│  1  │Стационары - ДИ+ОВП*      │    место     │    3x17     │    51    │  2,3 х 13  │     30     │

├─────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤

│  2  │Стационары - УМСО         │      "       │    2x20     │    40    │   0,5х20   │     10     │

├─────┴──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────┴────────────┤

│                                             Дневное                                              │

├─────┬──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────┬────────────┤

│  3  │Бытовое - ОСОД            │     пост     │   65x0,5    │   32,5   │   89x0,6   │    64,1    │

├─────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤

│  4  │Медицинское - ОСМО        │      "       │   18x0,5    │    9     │   25x0,6   │     15     │

├─────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤

│  5  │Договорное - СИДО         │      "       │    2х1,0    │   2,0    │   1х1,2    │    1,2     │

├─────┴──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────┴────────────┤

│                                             Жилищное                                             │

├─────┬──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────┬────────────┤

│  6  │Специальное жилище - СЖ   │   квартира   │   3 х 27    │    81    │    1х27    │     27     │

├─────┴──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────┴────────────┤

│                                          Нестационарное                                          │

├─────┬──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────┬────────────┤

│  7  │Оздоровительное - СОЦ     │    место     │   0,5х20    │    10    │   0,7х20   │     14     │

├─────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤

│  8  │Пятидневное - О5П         │      "       │  0,5х10,2   │   5,1    │  2,5х10,2  │    25,5    │

├─────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤

│  9  │Дневное - ОДП             │      "       │   4,2x4,8   │   20,2   │  0,4x4,8   │    1,9     │

├─────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤

│ 10  │Реабилитационное - СРО    │      "       │    0,5x8    │    4     │   0,3х8    │    2,4     │

├─────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤

│ 11  │Геронтологическое - УМСО  │   пос/смен   │   25x0,5    │   12,5   │   15x0,5   │    7,5     │

├─────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤

│ 12  │Столовые - СС             │   пос.мест   │     4x2     │    8     │   1,8x2    │    3,6     │

├─────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤

│ 13  │Досуговое - СДУ           │    место     │   3 х1,5    │   4,5    │   6х 1,5   │     9      │

├─────┴──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────┴────────────┤

│                                             Разовое                                              │

├─────┬──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────┬────────────┤

│ 14  │Срочное - ОССП            │   соц.раб.   │   0,03х30   │   0,9    │  0,2 х 30  │    0,6     │

├─────┼──────────────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤

│ 15  │Консультативное - КО      │    конс.     │   0,13х10   │   1,3    │  0,3 х 10  │     3      │

├─────┴──────────────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴────────────┴────────────┤

│                                        Специализированное                                        │

├─────┬──────────────────────────┬──────────────┬─────────────┬──────────┬────────────┬────────────┤

│ 16  │Для бездомных - УОБ       │    место     │    1,1х8    │   8,8    │     -      │     -      │

├─────┴──────────────────────────┴──────────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼────────────┤

│Всего на 1 тыс. ЛСВГ, округленно               │             │   291    │            │    234     │

├───────────────────────────────────────────────┴─────────────┴──────────┴────────────┴────────────┤

│* Полное наименование учреждений - см. приложение А.                                              │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица Г.3 - Система социального обслуживания территории субъекта РФ (пример расчета сети учреждений области)

# Исходные данные

Население области 1,2 млн. жителей. Из них - 327,1 тыс. ЛСВГ (27% к населению), в том числе в городских поселениях - 269,5 тыс. ЛСВГ (82% к итогу), в сельских - 57,6 тыс. ЛСВГ (18%).

# Расчет минимальной (базовой) потребности в развитии сети учреждений социального обслуживания

┌────┬─────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────┐

│ N  │   Формы обслуживания    │  Единица  │Городское население,│Сельское население, │   Общая    │

│п.п.│                         │ измерения │  269,5 тыс. ЛСВГ   │   57,6 тыс. ЛСВГ   │потребность │

│    │                         │           │                    │                    │            │

│    │                         │           ├──────────┬─────────┼─────────┬──────────┤            │

│    │                         │           │   уд.    │требуется│   уд.   │требуется │            │

│    │                         │           │ норматив │   по    │норматив │по расчету│            │

│    │                         │           │на 1 тыс. │ расчету │на 1 тыс.│          │            │

├────┴─────────────────────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────────┤

│                                          Долгосрочное                                           │

├────┬─────────────────────────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────────┤

│ 1  │Стационар (ДИ+ОВП)       │   место   │    3     │   798   │   2,3   │   132    │    930     │

├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤

│ 2  │УМСО -  медико-социальное│     "     │    2     │   538   │   0,5   │    29    │    568     │

│    │стационарное             │           │          │         │         │          │            │

├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤

│ 3  │ОСОД - бытовое надомное  │   пост    │    78    │  21022  │   107   │   6151   │   27173    │

├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤

│ 4  │ОСМО - медицинское       │     "     │    18    │  4851   │   25    │   1440   │    6291    │

│    │надомное                 │           │          │         │         │          │            │

├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤

│ 5  │СИДО - договорное        │     "     │    2     │   539   │    1    │    58    │    597     │

│    │надомное                 │           │          │         │         │          │            │

├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤

│ 6  │СЖ - жилищное            │ квартира  │    3     │   798   │    1    │    58    │    856     │

├────┴─────────────────────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────────┤

│                                          Среднесрочное                                          │

├────┬─────────────────────────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────────┤

│ 7  │СОЦ - оздоровительное    │   место   │   0,5    │   135   │   0,7   │    40    │    175     │

├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤

│ 8  │О5П - пятидневное        │     "     │   0,5    │   135   │   2,5   │   144    │    279     │

├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤

│ 9  │ОДП - дневное            │     "     │   4,2    │   907   │   0,4   │    18    │    925     │

├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤

│ 10 │СРО - реабилитационное   │     "     │   0,5    │   135   │   0,1   │    6     │    141     │

├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤

│ 11 │СС - столовые            │  п.мест   │    4     │  1078   │   1,8   │   104    │    1182    │

├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤

│ 12 │СДУ - досуговое          │   место   │    3     │   809   │    6    │   346    │    1155    │

├────┼─────────────────────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────────┤

│    │                                       Краткосрочное                                        │

├────┼─────────────────────────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────────┤

│ 13 │ОССП - срочное           │ соц.раб.  │   0,03   │   16    │   0,2   │    12    │     28     │

├────┼─────────────────────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼────────────┤

│ 14 │КО - консультативное     │ консульт. │   0,13   │   35    │   0,3   │    17    │     51     │

├────┴─────────────────────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────────┤

│                                       Специализированное                                        │

├────┬─────────────────────────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬──────────┬────────────┤

│ 15 │УОБ - для бездомных      │   место   │   1,1    │   297   │    -    │    -     │    297     │

├────┴─────────────────────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────────┴────────────┤

│Примечание - Поскольку в примере доля ЛСВГ более 25% числа жителей, то принято:                  │

│- норматив для ОСОД - с повышающим коэффициентом 1,2;                                            │

│- норматив для ОДП - с понижающим коэффициентом 0,8.                                             │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

# Общий потенциал системы учреждений социального обслуживания

По расчету потенциал составил 8463 работника социальной службы (без учета административного и методического аппарата), в том числе: на города области приходится 5929 работников (70% к итогу), на сельские поселения - 2534 работника (30 %), что свидетельствует об опережающем развитии сети учреждений социального обслуживания в сельских поселениях.

# Расчет центров социального обслуживания

Учреждениями социального обслуживания охвачено 20% желающих ЛСВГ в городах (или 140 чел/тыс. ЛСВГ) и 51% в сельских поселениях (283 чел/тыс. ЛСВГ). Следовательно, в области необходимо обслужить 37,8 тыс. ЛСВГ + 16,3 тыс. ЛСВГ. При средней мощности городских центров в 1 тыс. чел. и сельских в 0,5 тыс.чел. получаем число центров СО - 38 + 33 = 71 ед. Принимая 24 штатные единицы на административный аппарат одного центра, получаем потребность: для городских центров - 912 административных работника, для сельских центров - 792.

Для методических отделов специалисты по социальной работе обязаны вести работу с общим числом желающих обслуживаться. Таковых в городах области - 188,7 тыс. ЛСВГ (700x269,5) и 31,7 тыс. ЛСВГ (550x57,6) в сельских поселениях. Принимая норматив нагрузки на 1 специалиста социальной работы, получаем потребность для городских методических отделов ЦСО - 54 социальных работника и 13 - для сельских. Кроме того, в каждом методическом отделе (38 городских и 33 сельских ЦСО) требуется по 5 других сотрудников или 190 чел. в городских и 165 чел. в сельских ЦСО. Таким образом, всего в методических отделах требуется 254 шт. ед. в городах и 178 шт. ед. в сельских поселениях.

Таблица Г.4 - Примерный состав учреждений социального обслуживания в центрах межселенного значения

┌────┬───────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┐

│ N  │ Ранг  │  Населенные места -  │                         Учреждения социальной защиты                         │ Учреждения здравоохранения  │

│п.п.│центра │ центры обслуживания, │                                                                              │                             │

│    │межсе- │      тыс. жит.       │                                                                              │                             │

│    │ленного├───────┬──────────────┼─────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┼──────────────┬──────────────┤

│    │значе- │Сельс- │  Городские   │                   нестационарные                    │      стационарные      │ Поликлиники  │   Больницы   │

│    │  ния  │  кие  │  поселения   │                                                     │                        │              │              │

│    │       │поселе-├──────┬───────┼───────────────────────────────────┬─────────────────┼──────┬─────┬─────┬─────┼──────┬───────┼──────┬───────┤

│    │       │  ния  │посел-│города │  Центр социального обслуживания   │Прочие учреждения│ДИ+ОВП│Хос- │Геро-│ СОЦ │Гериа-│Отделе-│ Дом  │Гериат-│

│    │       │       │  ки  │       ├────────┬─────┬─────┬───────┬──────┼─────┬────┬──────┤      │писы │нто- │     │триче-│  ние  │ или  │ричес- │

│    │       │       │      │       │  ОСОД  │ОСМО │ О5П │ ОССП  │  КО  │ СДУ │ СС │  СЖ  │      │     │логи-│     │ ский │медсоц-│отде- │  кое  │

│    │       │       │      │       │        │     │     │       │      │     │    │      │      │     │чес- │     │каби- │помощи │ление │отделе-│

│    │       │       │      │       │        │     │     │       │      │     │    │      │      │     │ кий │     │ нет  │       │сест- │  ние  │

│    │       │       │      │       │        │     │     │       │      │     │    │      │      │     │центр│     │      │       │ринс- │       │

│    │       │       │      │       │        │     │     │       │      │     │    │      │      │     │     │     │      │       │ кого │       │

│    │       │       │      │       │        │     │     │       │      │     │    │      │      │     │     │     │      │       │ухода │       │

│    │       │       │      │       │        │     │     │       │      │     │    │      │      │     │     │     │      │       │      │       │

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│ 1  │   2   │   3   │  4   │   5   │   6    │  7  │  8  │   9   │  10  │ 11  │ 12 │  13  │  14  │ 15  │ 16  │ 17  │  18  │  19   │  20  │  21   │

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│ 1  │Низший │ До 2  │      │       │        │     │     │       │      │     │    │      │      │     │     │     │      │       │      │       │

│    │       ├───────┼──────┼───────┼────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│    │       │  2-5  │      │       │        │     │     │       │      │     │    │      │      │     │     │     │      │       │      │       │

│    │       ├───────┼──────┼───────┼────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│    │       │       │ До 5 │       │        │     │     │   +   │      │     │    │      │      │     │     │     │      │       │      │       │

│    │       ├───────┼──────┼───────┼────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│    │       │       │ 5-10 │       │   +    │  +  │  +  │   +   │      │     │    │      │      │     │     │     │      │       │      │       │

│    │       ├───────┼──────┼───────┼────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│    │       │       │10-50 │       │   +    │  +  │  +  │   +   │      │  +  │    │      │  +   │     │     │     │      │       │      │       │

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│ 2  │Средний│ Св. 5 │      │       │   +    │  +  │  +  │   +   │      │  +  │ +  │  +   │  +   │     │     │     │      │       │      │       │

│    │       ├───────┼──────┼───────┼────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│    │       │       │ До 5 │       │   +    │  +  │  +  │   +   │      │  +  │ +  │  +   │  +   │     │     │     │      │       │      │       │

│    │       ├───────┼──────┼───────┼────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│    │       │       │ 5-10 │       │   +    │  +  │  +  │   +   │      │  +  │ +  │  +   │  +   │     │     │     │      │       │      │       │

│    │       ├───────┼──────┼───────┼────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│    │       │       │10-50 │       │   +    │  +  │  +  │   +   │  +   │  +  │ +  │  +   │  +   │     │     │     │  +   │   +   │  +   │       │

│    │       ├───────┼──────┼───────┼────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│    │       │       │      │ До 50 │   +    │  +  │  +  │   +   │  +   │  +  │ +  │  +   │  +   │     │     │  +  │  +   │   +   │  +   │   +   │

│    │       ├───────┼──────┼───────┼────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│    │       │       │      │50-100 │   +    │  +  │  +  │   +   │  +   │  +  │ +  │  +   │  +   │  +  │  +  │  +  │  +   │   +   │  +   │   +   │

│    │       ├───────┼──────┼───────┼────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│    │       │       │      │100-250│   +    │  +  │  +  │   +   │  +   │  +  │ +  │  +   │  +   │  +  │  +  │  +  │  +   │   +   │  +   │   +   │

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│ 3  │Высокий│       │      │100-250│   +    │  +  │  +  │   +   │  +   │  +  │ +  │  +   │  +   │  +  │  +  │  +  │  +   │   +   │  +   │   +   │

│    │       ├───────┼──────┼───────┼────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│    │       │       │      │250-500│   +    │  +  │  +  │   +   │  +   │  +  │ +  │  +   │  +   │  +  │  +  │  +  │  +   │   +   │  +   │   +   │

│    │       ├───────┼──────┼───────┼────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│    │       │       │      │Св.500 │   +    │  +  │  +  │   +   │  +   │  +  │ +  │  +   │  +   │  +  │  +  │  +  │  +   │   +   │  +   │   +   │

├────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│ 4  │Высший │       │      │250-500│   +    │  +  │  +  │   +   │  +   │  +  │ +  │  +   │  +   │  +  │  +  │  +  │  +   │   +   │  +   │   +   │

│    │       ├───────┼──────┼───────┼────────┼─────┼─────┼───────┼──────┼─────┼────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼──────┼───────┤

│    │       │       │      │Св.500 │   +    │  +  │  +  │   +   │  +   │  +  │ +  │  +   │  +   │  +  │  +  │  +  │  +   │   +   │  +   │   +   │

├────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────────┴─────┴─────┴───────┴──────┴─────┴────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴───────┴──────┴───────┤

│Примечания:                                                                                                                                     │

│1 Полное наименование учреждений - см. приложение А.                                                                                            │

│2 Знак "+" означает наличие одного и более учреждений.                                                                                          │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица Г.5 - Система социального обслуживания сельских поселений (район, округ) (пример расчета сети учреждений)

# Исходные данные

Численность района 30 тыс.чел., из них - 9 тыс. ЛСВГ. В центральном поселении, а также в зоне его 30-минутной транспортной доступности проживают 7,9 тыс. ЛСВГ, в зоне 30-60-минутной транспортной доступности (МТД) - 0,8 тыс., за пределами 60 МТД - 0,3 тыс. ЛСВГ.

# Расчет минимальной (базовой) вместимости учреждений и потенциала системы социального обслуживания

┌───┬─────────┬────────┬────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┬───────┐

│ N │Учрежде- │  Ед.   │  Расчетные показатели  │  Потребность по расчету   │  Работники  │Мобиль-│

│п.п│ние      │измере- │                        │                           │ соц. службы │  ное  │

│ . │         │  ния   ├──────┬─────────────────┼──────┬────────────────────┼──────┬──────┤обслу- │

│   │         │вмести- │ а -  │     для зон     │Всего │В том числе по зонам│На 100│Всего │живание│

│   │         │ мости  │базо- │                 │      │                    │ ед.  │      │   ,   │

│   │         │        │ вый  ├─────┬─────┬─────┤      ├──────┬──────┬──────┤ изм. │      │работ- │

│   │         │        │      │ а1  │ а2  │ а3  │      │  Л1  │  Л2  │  Л3  │      │      │ ников │

│   │         │        │      │     │     │     │      │      │      │      │      │      │       │

│   │         │        │      │     │     │     │      │      │      │      │      │      │       │

├───┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│ 1 │    2    │   3    │  4   │  5  │  6  │  7  │  8   │  9   │  10  │  11  │  12  │  13  │  14   │

├───┴─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Всего ЛСВГ   │тыс.чел.│      │     │     │     │ 9,0  │ 7,9  │ 0,8  │ 0,3  │      │      │       │

├─────────────┴────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┤

│                            Стационарные и полустационарные учреждения                           │

├───┬─────────┬────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┤

│ 1 │ДИ+ОВП   │ место  │ 2,3  │ 2,3 │ 2,3 │ 2,3 │ 20,7 │ 18,2 │ 1,8  │ 0,7  │  42  │ 8,7  │   0   │

├───┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│ 2 │УМСО(с)  │   "    │ 1,0  │ 1,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 9,0  │ 7,9  │ 0,8  │ 0,3  │  70  │ 6,3  │   0   │

├───┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│ 3 │СОЦ      │   "    │ 0,7  │ 0,7 │ 0,7 │ 0,7 │ 6,3  │ 5,5  │ 0,6  │ 0,2  │  41  │ 2,6  │   0   │

├───┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│ 4 │О5П      │   "    │ 2,5  │ 2,5 │ 2,5 │ 2,5 │ 22,5 │ 19,8 │ 2,0  │ 0,7  │  38  │ 8,6  │   0   │

├───┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│ 5 │ОССП     │соц.раб.│ 0,2  │ 0,2 │ 0,2 │0,05 │ 1,8  │ 1,6  │ 0,1  │ 0,1  │ 32,5 │ 0,6  │   0   │

├───┴─────────┴────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┤

│                       Нестационарные учреждения (надомного обслуживания)                        │

├───┬─────────┬────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┤

│ 6 │ОСОД     │ место  │  89  │ 89  │44,5 │22,3 │727,8 │ 703  │  18  │ 6,8  │ 28,3 │ 198  │ 73,2  │

├───┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│ 7 │ОСМО     │   "    │  25  │ 25  │12,5 │ 6,3 │213,2 │197,5 │ 13,8 │ 1,9  │ 56,1 │ 111  │ 11,8  │

├───┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│ 8 │СИДО     │   "    │  1   │  1  │ 0,5 │0,25 │ 8,9  │ 8,5  │ 0,4  │ 0,1  │  33  │ 2,7  │  0,1  │

├───┴─────────┴────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┤

│                      Нестационарные учреждения (дневного обслуживания)                          │

├───┬─────────┬────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┤

│ 9 │ОДП      │ место  │ 0,4  │ 0,4 │ 0,2 │  0  │ 3,4  │ 3,2  │ 0,2  │  -   │  33  │  1   │  0,2  │

├───┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│10 │СРО      │   "    │ 0,1  │ 0,1 │0,05 │  0  │ 0,9  │ 0,87 │ 0,1  │  -   │  41  │ 0,3  │   0   │

├───┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│11 │КО       │ конс.  │ 0,3  │ 0,3 │0,15 │  0  │ 2,5  │ 2,4  │ 0,1  │  -   │  31  │ 0,7  │  0,2  │

├───┴─────────┴────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┤

│        Нестационарные (медико-социального обслуживания при поликлиниках) учреждения             │

├───┬─────────┬────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┤

│12 │УМСО(н/с)│ пос/см │  5   │  5  │ 2,5 │  0  │ 41,5 │ 39,5 │ 2,0  │  -   │  20  │ 8,6  │  3,5  │

├───┴─────────┴────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┤

│                                      Прочие учреждения                                          │

├───┬─────────┬────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┤

│13 │СЖ       │квартира│  1   │  1  │  0  │  0  │ 8,7  │ 7,9  │  -   │  -   │  17  │  10  │  1,1  │

├───┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│14 │СДУ      │ место  │  6   │  6  │  0  │  0  │ 52,2 │ 47,4 │  -   │  -   │  10  │ 4,7  │  7,4  │

├───┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│15 │СС       │пос.мест│ 1,8  │ 1,8 │  0  │  0  │ 15,6 │ 14,2 │  -   │  -   │  11  │ 0,4  │  2,0  │

├───┼─────────┼────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│   │         │        │      │     │     │     │      │      │      │      │Всего │364,2 │       │

├───┴─────────┴────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┤

│Примечания:                                                                                      │

│1 Полное наименование учреждений - см. приложение А.                                             │

│2 Определение потенциала учреждений на 100 ед. вместимости - см. таблицу Д.1 приложения Д.       │

│3 а1, а2, а3 составляют: для стационаров = а; для надомного обслуживания соответственно а,  0,5а,│

│0,25а; для дневного обслуживания - а, 0,5а, 0; для прочих учреждений - а, 0, 0.                  │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

# Ресурс системы социального обслуживания

Согласно расчету (см. таблицу выше) из общего потенциала системы социального обслуживания в 364,2 работников социальной службы 93% приходится на нестационарную сеть.

# Расчет центров СО и кадровое обеспечение их административно-методических отделов

Поскольку в районе при минимальной обеспеченности необходимо обслужить 51 % желающих (или 550 х 0,51 = 283 чел/тыс. ЛСВГ), то из 9 тыс. ЛСВГ обслуживанию подлежат 2,55 тыс. Для них потребуется создать 4 ЦСО с нагрузкой по 0,5-0,75 тыс. ЛСВГ на каждый центр.

Соответственно потребуется 24 х 4 = 96 штатных единиц для административных отделов.

В методических отделах специалисты по социальной работе обязаны вести работу с общим числом желающих 9 х 0,55 = 4,95 тыс. чел. Учитывая норматив (2,5 тыс. на одного социального работника) для МО потребуется 2 социальных работника, а также 15-20 чел. (в зависимости от числа ЦСО) других сотрудников методических отделов.

Таблица Г.6 - Ориентировочный расчет центров социального обслуживания и их структура в городах разной величины (классификация по [4])

┌────┬─────────────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐

│ N  │Наименование     │   Ед.    │ Норматив │           Величины городов, тыс. жителей            │

│п.п.│расчетных        │измерения │обеспечен-├────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────────┤

│    │показателей      │          │  ности   │малые до│ средние │ большие │  крупные  │ крупнейшие │

│    │учреждений       │          │1 тыс.ЛСВГ│   50   │ 50-100  │ 100-250 │ 250-1000  │ 1000-3000  │

│    │(элементов)      │          ├──────────┤        │         │         │           │            │

│    │социального      │          │    на    │        │         │         │           │            │

│    │обслуживания     │          │отделение │        │         │         │           │            │

├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ 1  │        2        │    3     │    4     │   5    │    6    │    7    │     8     │     9      │

├────┴─────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┤

│                                 Расчетные показатели города                                      │

├────┬─────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────────┤

│ 1  │Расчетная   (ср.)│тыс. чел. │          │   25   │   75    │   175   │    625    │    2000    │

│    │величина         │          │          │        │         │         │           │            │

├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ 2  │Из них ЛСВГ      │тыс. чел. │          │  6,3   │   19    │   44    │    160    │    501     │

├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ 3  │Кол-во    центров│   шт.    │          │   2    │    5    │    9    │    12     │     38     │

│    │социального      │          │          │        │         │         │           │            │

│    │обслуживания     │          │          │        │         │         │           │            │

├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┤

│ 4  │Численность      │тыс. чел. │          │   4    │    4    │   5,2   │    22     │     36     │

│    │обслуживаемых    │          │          │        │         │         │           │            │

│    │ЛСВГ 1 центром   │          │          │        │         │         │           │            │

├────┴─────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┤

│                      Состав отделений центров социального обслуживания                           │

├────┬─────────────────┬──────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────┬──────────┬─────────────┤

│ 5  │ОСОД, ОСМО, СИДО │   пост   │  135/86  │540/340 │ 540/340 │ 700/440 │3026/1904 │  4753/3257  │

│    │                 │          │          │        │         │         │          │             │

│    │                 ├──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤

│    │                 │отделение │ 100/100  │5,4/3,4 │ 5,4/3,4 │  7/4,4  │30,3/19,0 │    48/30    │

├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤

│ 6  │О5П + ОДП        │  место   │18,2/14,7 │ 73/19  │  73/19  │  95/24  │ 1408/105 │   640/166   │

│    │                 │          │          │        │         │         │          │             │

│    │                 ├──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤

│    │                 │отделение │  25/50   │  2/1   │   2/1   │   3/1   │   9/3    │    13/5     │

├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤

│ 7  │СС               │пос. место│   4/4    │ 16/16  │  16/16  │  21/21  │  90/90   │   142/142   │

│    │                 │          │          │        │         │         │          │             │

│    │                 ├──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤

│    │                 │отделение │    1     │   4    │    4    │    4    │    13    │     13      │

├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤

│ 8  │ОССП             │соц.работ-│0,19/0,06 │0,76/0,2│076/0,24 │0,99/0,31│  4/1,4   │    7/1,2    │

│    │                 │   ник    │          │   4    │         │         │          │             │

│    │                 ├──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤

│    │                 │отделение │   3/1    │0,3/0,1 │ 0,3/0,1 │ 0,3/0,1 │ 1,4/0,5  │    2/0,8    │

├────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤

│ 9  │КО               │   соц.   │1,36/0,13 │5,4/0,5 │ 5,4/0,5 │ 7,1/0,7 │   31/3   │   48/4,6    │

│    │                 │ консуль- │          │        │         │         │          │             │

│    │                 │   тант   │          │        │         │         │          │             │

│    │                 ├──────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────────┤

│    │                 │отделение │  3/0,3   │ 2/0,2  │  2/0,2  │  2/0,2  │   10/1   │   16/1,6    │

├────┴─────────────────┴──────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────────┤

│Примечания:                                                                                       │

│1 Полное наименование учреждений - см. приложение А.                                              │

│2 В числителе - при полной обеспеченности учреждениями социального обслуживания, в  знаменателе  -│

│при минимальной (базовой).                                                                        │

│3 Для сверхкрупных городов (св. 3 млн.чел.) для расчета  ЦСО  используют  значения, кратные 8-ой и│

│9-ой графам таблицы Г.6 приложения Г.                                                             │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица Г.7 - Структура и оценка центров социального обслуживания

# А. Структура центров социального обслуживания

┌────────────┬───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│Подразделе- │       Всего       │                            Формы обслуживания                            │

│    ния     ├─────┬──────┬──────┼──────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬───────────────────┤

│(отделения) │I-IV │ X -  │ У -  │        I         │       II        │       III       │        IV         │

│  центров   │формы│комп- │услуги│социально-бытовые │социально-медици-│ консультативные │социально-экономи- │

│социального │ об- │лексы │      │                  │      нские      │                 │      ческие       │

│обслуживания│слу- │услуг │      ├──────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴───────────────────┤

│            │жива-│      │      │                             Комплексы услуг                              │

│            │ ния │      │      │                                                                          │

│            │     │      │      ├──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┬─────┤

│            │     │      │      │Жилые │Орга-│Быто-│Досу-│Меди-│Сани-│Реа- │Пра- │Пси- │Педа- │Мате- │Тру- │

│            │     │      │      │      │низа-│ вые │говые│цинс-│тар- │били-│вовые│холо-│гоги- │риаль-│доус-│

│            │     │      │      │      │ ция │     │     │ кие │ но- │таци-│  и  │гиче-│ческие│ ные  │трой-│

│            │     │      │      │      │пита-│     │     │     │гиги-│онные│юри- │ские │      │      │ство │

│            │     │      │      │      │ ния │     │     │     │ени- │     │диче-│     │      │      │     │

│            │     │      │      │      │     │     │     │     │чес- │     │ские │     │      │      │     │

│            │     │      │      │      │     │     │     │     │ кие │     │     │     │      │      │     │

├────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┤

│ОСОД -      │  4  │      │      │----- │-----│-----│-----│-----│-----│-----│-----│-----│----- │----- │-----│

│обслуживание├─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┤

│на дому     │     │  10  │      │  -   │  x  │  x  │  x  │  x  │  x  │  x  │  x  │  x  │  -   │  x   │  x  │

│            ├─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┤

│            │     │      │  25  │  -   │  2  │  6  │  2  │  4  │  1  │  5  │  4  │  1  │  -   │  -   │  2  │

├────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┤

│ОСМО -      │  3  │      │      │----- │-----│-----│-----│-----│-----│-----│-----│-----│      │      │     │

│медицинское ├─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┤

│обслуживание│     │  4   │      │  -   │  x  │  -  │  -  │  x  │  x  │  x  │  -  │  -  │  -   │  -   │  -  │

│на дому     │     │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │

│            ├─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┤

│            │     │      │  6   │  -   │  1  │  -  │  -  │  2  │  2  │  1  │  -  │  -  │  -   │  -   │  -  │

├────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┤

│ОССП -      │  3  │      │      │----- │-----│-----│     │     │     │-----│-----│-----│----- │----- │-----│

│срочная     ├─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┤

│помощь      │     │  7   │      │  x   │  x  │  x  │  -  │  -  │  -  │  -  │  x  │  x  │  -   │  x   │  x  │

│            ├─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┤

│            │     │      │  7   │  1   │  1  │  1  │  -  │  -  │  -  │  -  │  1  │  1  │  -   │  1   │  1  │

├────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┤

│ОДП -       │  3  │      │      │----- │-----│-----│-----│-----│-----│-----│-----│-----│      │      │     │

│дневное     ├─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┤

│пребывание  │     │  6   │      │  -   │  x  │  x  │  x  │  x  │  x  │  -  │  x  │  -  │  -   │  -   │  -  │

│            ├─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┤

│            │     │      │  9   │  -   │  1  │  1  │  1  │  2  │  2  │  -  │  2  │  -  │  -   │  -   │  -  │

├────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┤

│О5П -       │  3  │      │      │----- │-----│-----│-----│-----│-----│-----│-----│-----│      │      │     │

│пятидневное ├─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┤

│пребывание  │     │  6   │      │  -   │  x  │  x  │  x  │  x  │  x  │  -  │  -  │  x  │  -   │  -   │  -  │

│            ├─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┤

│            │     │      │  8   │  _   │  1  │  1  │  1  │  1  │  1  │  _  │  -  │  3  │  -   │  -   │  _  │

├────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┤

│СРО -       │  3  │      │      │----- │-----│-----│-----│-----│-----│-----│-----│-----│      │      │     │

│реабилитация│     │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │

│            ├─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┤

│            │     │  7   │      │  x   │  x  │  -  │  x  │  x  │  x  │  x  │  -  │  x  │  -   │  -   │  -  │

│            ├─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┤

│            │     │      │  10  │  1   │  1  │  -  │  1  │  1  │  1  │  4  │  -  │  1  │  -   │  -   │  -  │

├────────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┤

│КО -        │  2  │      │      │      │     │     │     │     │     │-----│-----│-----│----- │----- │-----│

│консультации│     │      │      │      │     │     │     │     │     │     │     │     │      │      │     │

│            ├─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┤

│            │     │  4   │      │      │     │     │     │     │     │     │  x  │  x  │  x   │  -   │  x  │

│            ├─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┼─────┤

│            │     │      │  4   │      │     │     │     │     │     │     │  2  │  1  │  1   │  -   │  -  │

├────────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┴─────┤

│Примечание - I-IV - услуги согласно [3].                                                                   │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

# Б. Оценка центров социального обслуживания
(извлечение из методики [14])

Для оперативной оценке# центров социального обслуживания необходимо соизмерение различных по содержанию отделений, составляющих эти центры. Итогом соизмерения ЦСО являются ранги, базирующиеся на качественных и количественных показателях.

ГАРАНТ:

# Оценка качества ЦСО

К качественным показателям ЦСО относятся:

соответствие структуры центров директивной [1];

соответствие состава форм обслуживания нормативному [2];

соответствие состава комплекса услуг нормативному [5];

соответствие перечня услуг регламентированному федеральным законом [3].

# Количественные показатели качественных критериев

Оценка центров социального обслуживания

Первый критерий - (функциональная) структура ЦСО, выраженная в составе подразделений (отделений). За оптимальную структуру следует принимать структуру комплексного центра социального обслуживания согласно [5]. В ЦСО могут быть развернуты дополнительные подразделения (отделения) в зависимости от местных и градостроительных условий.

Рекомендуется следующая бальная оценка по данному критерию:

10 баллов - ЦСО, имеющий в своей структуре 6 подразделений и более;

8, 6, 4, 2 балла - ЦСО, имеющий соответственно 5, 4, 3, 2 подразделения.

Второй критерий - число форм обслуживания. В соответствии с [5] отделения ЦСО оказывают четыре формы социального обслуживания: социально-бытовое, социально-медицинское, консультативное, социально-экономическое.

В целях последующего ранжирования ЦСО следует принять следующую градацию числа форм и бальную оценку:

5 баллов - ЦСО, оказывающий 4 формы социального обслуживания;

4 и 3 балла - ЦСО, оказывающий соответственно 3 и 2 формы обслуживания.

Третий критерий - число комплексов услуг (видов обслуживания). Оптимальное нормативное число - 12 комплексов. Рекомендуемая бальная оценка:

5 баллов - ЦСО, оказывающий 9-12 и больше комплексов услуг;

4 балла - то же, 7-8 комплексов услуг;

3 балла - то же, 5-6 комплексов услуг;

2 балла - то же, 4 комплекса услуг и менее.

Четвертый критерий - максимальное число услуг, оказываемых ЦСО, гарантированное в федеральном законе [3] - 60.

Рекомендуемая бальная оценка:

5 баллов - ЦСО, оказывающий 60 и более услуг;

4 балла - ЦСО, оказывающий 50-59 услуг;

3 балла - то же, 40-49 услуг;

2 балла - то же, 30-39 услуг;

1 балл - то же, менее 30 услуг.

# Качественно-количественная оценка

Используя бальную оценку составляющих структурных элементов центров социального обслуживания, рекомендуется следующее их ранжирование:

ЦСО 1 ранга - с общим числом 25 баллов: с нормативным составом подразделов (не менее 6), нормативным составом форм социального обслуживания (4), нормативным составом комплексов услуг (9-12), нормативным перечнем услуг (60).

ЦСО 2 ранга - с суммой баллов 16-20 и имеющих: 4 подразделения, 3 формы социального обслуживания, 5-8 комплексов услуг, 40-60 услуг.

ЦСО 3 ранга - с суммой баллов 8-11 и имеющих: 2-3 подразделения, 2 формы социального обслуживания, 4 комплекса услуг, менее 40 услуг.

Таблица Г.8 - Система социального обслуживания города (пример расчета сети учреждений)

# Исходные данные

Численность населения административного района крупного города составляет 157 тыс. жителей, из них 37,7 тыс. ЛСВГ. В районе имеются два обособленных жилых района: N 1 (развивающийся) - 24 тыс. ЛСВГ и N 2 (сложившийся) - 13,7 тыс. ЛСВГ.

# Расчет сети учреждений социального обслуживания

┌────┬──────────────────────────┬──────────┬───────┬─────────┬─────────────────┬───────────────────┐

│ N  │    Формы обслуживания    │   Ед.    │Норма- │Всего по │   В том числе   │  Технологический  │

│п.п.│                          │измерения │тив на │ расчету │     районы      │ (кадровый) ресурс │

│    │                          │          │1 тыс. │ на 37,7 │                 │ системы, раб.соц. │

│    │                          │          │ ЛСВГ  │тыс. ЛСВГ│                 │      службы       │

│    │                          │          │       │         │                 │                   │

│    │                          │          │       │         ├────────┬────────┼───────────┬───────┤

│    │                          │          │       │         │ N1 24  │N2 13,7 │  На 100   │ Всего │

│    │                          │          │       │         │  тыс.  │  тыс.  │  единиц   │на 37,7│

│    │                          │          │       │         │  ЛСВГ  │  ЛСВГ  │вместимости│ тыс.  │

│    │                          │          │       │         │        │        │           │ ЛСВГ  │

├────┴──────────────────────────┴──────────┴───────┴─────────┴────────┴────────┴───────────┴───────┤

│                                    Долгосрочное обслуживание                                     │

├────┬──────────────────────────┬──────────┬───────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┤

│ 1  │Стационар (ДИ+ОВП)        │  место   │   3   │   113   │   -    │   -    │   42   │   47,5   │

├────┼──────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤

│ 2  │УМСО - мед-соц. стац.     │    "     │   2   │   75    │   -    │   50   │   70   │   52,5   │

├────┼──────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤

│ 3  │ОСОД - бытовое            │   пост   │  65   │  2451   │  1560  │  891   │  14,1  │  345,6   │

├────┼──────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤

│ 4  │ОСМО - медицинское        │    "     │  18   │   679   │  432   │  247   │  33,4  │  226,8   │

├────┼──────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤

│ 5  │СИДО - договорное         │    "     │   2   │   75    │   48   │   27   │   32   │    24    │

├────┼──────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤

│ 6  │СЖ - жилье                │ квартира │   3   │   113   │   72   │   41   │   17   │    19    │

├────┴──────────────────────────┴──────────┴───────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┤

│                                    Среднесрочное обслуживание                                    │

├────┬──────────────────────────┬──────────┬───────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┤

│ 7  │СОЦ - оздоровительный     │  место   │  0,5  │   19    │   19   │   _    │   41   │   0,2    │

├────┼──────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤

│ 8  │О5П - пятидневное         │  место   │  0,5  │   19    │   19   │   -    │   38   │   0,7    │

├────┼──────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤

│ 9  │ОДП - дневное             │    "     │  4,2  │   158   │  101   │   57   │   33   │   52,1   │

├────┼──────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤

│ 10 │СРО - реабилитационные    │  место   │  0,5  │   19    │   12   │   7    │   41   │   0,8    │

├────┼──────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤

│ 11 │СС - столовые             │пос. место│   4   │   151   │   96   │   55   │   11   │   16,6   │

├────┼──────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤

│ 12 │СДУ - досуговое           │  место   │   3   │   113   │   72   │   41   │   10   │   11,3   │

├────┴──────────────────────────┴──────────┴───────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┤

│                                    Краткосрочное обслуживание                                    │

├────┬──────────────────────────┬──────────┬───────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┤

│ 13 │ОССП - срочная помощь     │ соц.раб. │ 0,06  │    2    │   2    │   -    │  32,5  │   0,7    │

├────┼──────────────────────────┼──────────┼───────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼──────────┤

│ 14 │КО - консультативное      │соц.конс. │ 0,13  │    5    │   3    │   2    │   31   │   1,6    │

├────┴──────────────────────────┴──────────┴───────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┤

│                                     Специальное обслуживание                                     │

├────┬──────────────────────────┬──────────┬───────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬──────────┤

│ 15 │УОБ - для бездомных       │  место   │  1,1  │   42    │   -    │   -    │   20   │   8,4    │

├────┴──────────────────────────┴──────────┴───────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴──────────┤

│Примечания:                                                                                       │

│1 Учреждения УОБ полностью и УМСО частично размещаются вне подрайона.                             │

│2 Нормы кадровых ресурсов учреждений - см. таблицу Д.3 приложения Д.                              │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

# Общий (кадровый) ресурс системы социального обслуживания

По расчету ресурс должен составить 807 работников социальной службы. При этом распределение ресурса по подрайонам пропорционально числу проживающих в них ЛСВГ. Однако при размещении учреждений возможно изменение пропорций в пользу первого подрайона в связи с размещением здесь общегородских объектов СО.

# Расчет центров социального обслуживания

При минимальной обеспеченности учреждениями охвачено 20% желающих ЛСВГ (или 140 чел/тыс. ЛСВГ). Следовательно потребуется ежегодно обслуживать 37,7 х 140 = 5,3 тыс. ЛСВГ. Рекомендуется в районе N 1 предусмотреть два ЦСО, в районе N 2 - один ЦСО. При 24 штатных единицах на административный отдел центра общая потребность для трех ЦСО составит 72 штатные единицы.

Специалисты по социальной работе методических отделов ЦСО ведут работу с общим числом потенциальных клиентов, т.е. с 37,7 х 0,7 = 26,4 тыс.чел. При нормативной нагрузке 3,5 тыс. ЛСВГ на 1 специалиста социальной работы (сср) потребность для района составит 11 сср. Кроме того, в каждом методическом отделе требуется по 5 других сотрудников или 15 ед. в трех ЦСО. Всего в методических отделах требуется 26 штатных единиц для административно-методической работы.

Таблица Г.9 - Укрупненный расчет вместимости и количества учреждений социального обслуживания по типологическим группам поселений (классификация групп принята по [4])

┌───────────┬────────┬─────────┬────────┬────────────────────┬───────┬───────────────────────────────────────────┐

│Учреждения │  Ед.   │ Средняя │Норматив│Сельские поселения, │ Посе- │Городские поселения (в среднем), тыс. чел. │

│и элементы │измере- │ вмести- │номина- │(средняя величина), │лок, 10│                                           │

│обслужива- │  ния   │  мость  │ льной  │     тыс. чел.      │ тыс.  │                                           │

│    ния    │        │учрежде- │обеспе- ├──────┬──────┬──────┤ чел/  ├───────┬───────┬───────┬────────┬──────────┤

│           │        │   ния   │ченности│до 1,0│1,0-5,│  >5  │  2,5  │ до 50 │50-100 │100-250│250-1000│1000-3000 │

│           │        │(отделе- │  на 1  │(0,5) │  0   │(7,5) │ тыс.  │ (25)  │ (75)  │ (175) │ (625)  │  (2000)  │

│           │        │  ния)   │  тыс.  │      │(3,0) │      │ ЛСВГ  │       │       │       │        │          │

│           │        │         │ ЛСВГ,  ├──────┴──────┴──────┤       ├───────┴───────┴───────┴────────┴──────────┤

│           │        │         │город/се│Средняя численность │       │    Средняя численность ЛСВГ, тыс. чел.    │

│           │        │         │   ло   │  ЛСВГ, тыс. чел.   │       │                                           │

│           │        │         │        ├──────┬──────┬──────┤       ├───────┬───────┬───────┬────────┬──────────┤

│           │        │         │        │ 0,12 │ 0,8  │ 1,9  │       │  6,3  │  19   │  44   │  160   │   501    │

├───────────┴────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴──────────┤

│                                     Учреждения долгосрочного обслуживания                                      │

├───────────┬────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬──────────┤

│1. ДИ+ОВП  │ место  │ 50-150  │ 3/2,3  │ 0,2  │ 1,7  │ 4,4  │  5,8  │ 18,9  │  57   │  132  │  479   │   1579   │

│           │        │         │        │      │      │      │       │       │   1   │   1   │   3    │    8     │

├───────────┼────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────────┤

│2. УМСО    │   "    │  15-20  │  2/1   │ 0,6  │ 0,8  │ 1,9  │  2,5  │ 12,6  │  38   │  88   │  320   │   1053   │

│           │        │         │        │      │      │      │       │   1   │   2   │   6   │   17   │    56    │

├───────────┼────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────────┤

│3.    ОСОД,│  пост  │ 30-120  │ 85/115 │ 13,8 │  89  │ 219  │  288  │  536  │ 1615  │ 3740  │ 13583  │  44744   │

│ОСМО,      │        │         │        │      │  1   │  2   │   3   │   6   │  18   │  42   │  151   │   498    │

│СИДО       │        │         │        │      │      │      │       │       │       │       │        │          │

├───────────┼────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────────┤

│4. СЖ      │квартира│  20-50  │  3/1   │ 0,2  │ 0,8  │ 1,9  │  2,5  │ 18,9  │  57   │  132  │  479   │   1579   │

│           │        │         │        │      │      │      │       │   1   │   2   │   3   │   5    │    31    │

├───────────┴────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴──────────┤

│                                     Учреждения среднесрочного обслуживания                                     │

├───────────┬────────┬─────────┬────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬──────────┤

│5. СОЦ     │ место  │  10-20  │0,5/0,7 │ 0,08 │ 0,6  │ 1,3  │  1,8  │  3,2  │  9,5  │  22   │   80   │   263    │

│           │        │         │        │      │      │      │       │       │   1   │   2   │   5    │    14    │

├───────────┼────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────────┤

│6. О5П, ОДП│   "    │  20-30  │4,7/2,9 │ 0,6  │ 2,2  │ 5,5  │  7,3  │  30   │  89   │  207  │  751   │   2475   │

│           │        │         │        │      │      │      │       │   1   │   4   │   8   │   26   │    81    │

├───────────┼────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────────┤

│7. СРО     │   "    │  10-20  │0,5/0,1 │0,002 │ 0,08 │ 0,2  │ 0,25  │  2,2  │  9,5  │  22   │   80   │   263    │

│           │        │         │        │      │      │      │       │   1   │   2   │   5   │   11   │          │

├───────────┼────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────────┤

│8. СС      │пос.мест│  25-75  │ 4/1,8  │ 0,2  │ 1,4  │ 3,4  │  4,5  │  25   │  76   │  176  │  639   │   2106   │

│           │        │         │        │      │      │      │       │   1   │   2   │   3   │   12   │    28    │

├───────────┼────────┼─────────┼────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼──────────┤

│9. СДУ     │ место  │  25-50  │  3/6   │ 0,8  │ 4,6  │ 11,4 │  15   │  19   │  57   │  132  │  445   │   1579   │

│           │        │         │        │      │      │      │       │   1   │   2   │   4   │   10   │    31    │

├───────────┴────────┴─────────┴────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴──────────┤

│                                     Учреждения краткосрочного обслуживания                                     │

├───────────┬────────┬────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬────────┬───────┬────────┬──────────┤

│10. ОССП   │соц.раб.│   3    │0,06/0,2 │ 0,02 │ 0,15 │ 0,38 │  0,5  │ 0,38 │  1,1   │  2,6  │   8    │   31,3   │

│           │        │        │         │      │      │      │       │      │        │   1   │   3    │    11    │

├───────────┼────────┼────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────┼────────┼───────┼────────┼──────────┤

│11. КО     │консуль-│   1    │0,13/0,3 │ 0,04 │ 0,23 │ 0,57 │ 0,82  │ 0,82 │  2,47  │ 5,72  │   18   │    68    │

│           │  тант  │        │         │      │      │      │       │      │   1    │   2   │   6    │    22    │

├───────────┴────────┴────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴────────┴───────┴────────┴──────────┤

│                                  Учреждения специализированного обслуживания                                   │

├───────────┬────────┬────────┬─────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────┬────────┬───────┬────────┬──────────┤

│12. УОБ    │ место  │ 20-50  │  1,1/0  │  0   │  0   │  0   │   0   │  -   │   -    │  48   │  150   │   580    │

│           │        │        │         │      │      │      │       │      │        │   1   │   3    │    8     │

├───────────┴────────┴────────┴─────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────┴────────┴───────┴────────┴──────────┤

│Примечания                                                                                                      │

│1 На затемненном фоне - количество учреждений одно и больше.                                                    │

│2 Полное наименование учреждений - см. приложение А.                                                            │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица Г.10 - Нормативы расчета блоков надомного и дневного социального обслуживания ЛСВГ в городе (при минимальной обеспеченности учреждениями)

┌────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐

│  Виды блоков   │         Учреждения социального обслуживания          │

│                │                                                      │

│                ├──────────────────────────────────────────────────────┤

│                │   Норматив обеспеченности на 1 тыс. ЛСВГ/% к итогу   │

├────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┤

│                         Надомное обслуживание                         │

├────────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┤

│Блоки надомного │   ОССП -    │   ОСОД -   │СИДО - служба│   ОСМО -    │

│  обслуживания  │  отделение  │ отделение  │индивидуаль- │  отделение  │

│                │   срочной   │социального │но-договорно-│социально-ме-│

│                │ социальной  │обслуживания│     го      │ дицинского  │

│                │   помощи    │  на дому   │обслуживания │обслуживания │

│                │0,06с.р./100%│  65 пост/  │ 2 пост/100% │18 пост/ 100%│

│                │             │    100%    │             │             │

├────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤

│БНО.1           │   0,04/70   │   39/60    │    1/50     │   3,6/20    │

│доставочный     │             │            │             │             │

├────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤

│БНО.2           │   0,02/30   │   13/20    │   0,6/30    │     0/0     │

│по обустройству │             │            │             │             │

├────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤

│БНО.3           │     0/0     │   6,5/10   │   0,2/10    │     0/0     │

│сервисный       │             │            │             │             │

├────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤

│БНО.4           │     0/0     │   6,5/10   │   0,2/10    │   14,4/80   │

│медицинский     │             │            │             │             │

├────────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┤

│                         Дневное обслуживание                          │

├────────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┤

│Блоки   дневного│    ОДП -    │   СДУ -    │    СС -     │    КО -     │

│обслуживания    │  отделение  │ социальные │ социальные  │консультатив-│

│                │  дневного   │ досуговые  │  столовые   │ное отделение│

│                │ пребывания  │ учреждения │   3 пос.    │    0,13     │

│                │4,7 мест/100%│3 места/100%│ места/100%  │  конс/100%  │

├────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤

│БДО.1           │   0,5/10    │   2,4/80   │   0,3/10    │     0/0     │

│досуговый       │             │            │             │             │

├────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤

│БДО.2           │   2,8/60    │   0,3/10   │   2,4/80    │   0,9/70    │

│посреднический  │             │            │             │             │

├────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤

│БДО.3           │   1,4/30    │   0,3/10   │   0,3/10    │   0,4/30    │

│бытовой         │             │            │             │             │

└────────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┘

Приложение Д

# Определение
ресурсов системы обслуживания

Таблица Д.1 - Штатное расписание учреждений социального обслуживания, приведенных к 100 единицам вместимости, количество специалистов социальной службы

┌─────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐

│ Специалисты │       А. Учреждения длительного обслуживания       │ Б. Учреждения средне- и краткосрочного  │

│             │                                                    │              обслуживания               │

│             ├──────┬───────┬───────────┬────────────┬──────┬─────┼──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┤

│             │ДИ+ОВП│ УМСО  │   ОСОД    │    ОСМО    │ СИДО │ СЖ  │ ОДП  │О5П  │ СОЦ  │  СС  │ ОССП │  КО   │

│             ├──────┼───────┼───────────┼────────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│             │на 100│на 100 │  на 100   │   на 100   │на 100│ на  │на 100│ на  │на 100│на 100│на 100│  100  │

│             │ мест │ коек  │  постов   │   постов   │постов│ 100 │ мест │ 100 │ мест │ пос. │обращ │обращ/ │

│             │      │       ├─────┬─────┼──────┬─────┤      │квар-│      │мест │      │ мест │/ сут │  сут  │

│             │      │       │город│село │город │село │      │ тир │      │     │      │      │      │       │

│             │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

├─────────────┴──────┴───────┴─────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┤

│                            1. Основные специалисты (работники социальной сферы)                            │

├─────────────┬──────┬───────┬─────┬─────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┤

│Всего        │  14  │  45   │10,8 │ 25  │  30  │49,5 │  6   │  9  │  6   │  8  │  13  │  0   │ 22,5 │  25   │

├─────────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│В том числе: │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

├─────────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│1.1.         │      │   1   │10,8 │ 25  │  20  │ 33  │      │  3  │      │     │  2   │      │  15  │  10   │

│Социальные   │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│работники   и│      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│специалисты  │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│по социальной│      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│работе       │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

├─────────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│1.2.         │  8   │  17   │     │     │  10  │16,5 │  3   │  4  │  3   │  3  │  8   │      │      │       │

│Медицинские  │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│работники   -│      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│медсестры   и│      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│санитарки,   │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│лаборантки   │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

├─────────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│врачи        │  4   │  21   │     │     │      │     │      │  1  │      │  2  │  2   │      │      │       │

│(терапевты,  │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│психологи,   │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│невролог)    │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

├─────────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│врачи        │  2   │       │     │     │      │     │      │  1  │      │     │      │      │      │       │

│(окулист,    │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│стоматолог,  │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│фельдшер)    │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

├─────────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│1.3.         │      │  4,5  │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │ 2,5  │  15   │

│Консультанты │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │  5   │       │

│-     юристы,│      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│психологи,   │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│методисты    │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

├─────────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│1.4.         │      │  1,5  │     │     │      │     │  3   │     │  3   │  3  │  1   │      │      │       │

│Инструкторы  │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│по     лечеб.│      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│физ-ре,      │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│трудотерапии │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

├─────────────┴──────┴───────┴─────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┤

│                                        2 Дополнительные специалисты                                        │

├─────────────┬──────┬───────┬─────┬─────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬───────┤

│Всего        │  28  │  25   │ 3,3 │ 3,3 │ 3,4  │ 6,6 │  27  │  8  │  27  │ 30  │  28  │  11  │  10  │   5   │

├─────────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│В том числе: │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

├─────────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│2.1.         │  10  │  10   │     │     │      │     │      │  6  │  3   │  6  │  8   │      │  8   │       │

│Организаторы │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│питания     -│      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│повар,       │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│буфетчик,    │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│мойщики,     │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│официант     │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

├─────────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│2.2.         │  1   │   1   │     │     │      │     │      │  1  │      │     │      │      │      │       │

│Работники    │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│сферы   услуг│      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│(стирка белья│      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│и пр.)       │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

├─────────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│2.3.         │  1   │       │     │     │      │     │  3   │  1  │  3   │  3  │  2   │      │      │       │

│Культработни-│      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│ки,          │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│библиотекари │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

├─────────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│2.4.         │  10  │  13   │     │     │      │     │  12  │  1  │  12  │ 12  │  12  │  1   │      │       │

│Подсобные    │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│рабочие     -│      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│санитарки,   │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│сестры-хоз., │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│уборщицы,    │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│дезинф.      │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

├─────────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│дворник,     │  3   │       │     │     │      │     │  3   │  1  │  3   │  4  │  7   │  1   │  5   │       │

│сторож,      │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│слесарь,     │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│водитель     │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

├─────────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│2.5.         │  3   │   1   │ 3,3 │ 3,3 │ 3,4  │ 6,6 │  3   │  1  │  3   │  3  │  7   │  1   │  5   │   5   │

│Администрати-│      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│вный  аппарат│      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│-   директор,│      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│бухгалтер   и│      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

│пр.          │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

├─────────────┼──────┼───────┼─────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼───────┤

│Итого    (пп.│  42  │  70   │14,1 │28,3 │ 33,4 │56,1 │  33  │ 17  │  33  │ 38  │  41  │  11  │ 32,5 │  31   │

│1+2)         │      │       │     │     │      │     │      │     │      │     │      │      │      │       │

└─────────────┴──────┴───────┴─────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴───────┘

Таблица Д.2 - Ориентировочная численность работников социальной службы для поселений различной величины (классификация по [4])

┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐

│ Численность жителей (из них ЛСВГ, в  │Численность работников социальной│

│         среднем), тыс. чел.          │     службы, в среднем, чел.     │

├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                           Сельские поселения                           │

├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│Малые, до 0,2 (0,025)                 │                1                │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Средние 0,5-1,0 (0,15)                │                6                │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Большие 1,0-5,0 (0,75)                │               30                │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Крупные, свыше 5,0 (1,5)              │               60                │

├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│                          Городские поселения                           │

├──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┤

│Малые поселки и города:               │                                 │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│10 (2,5)                              │               110               │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│до 50 (12,5)                          │               140               │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Средние 50-100 (18,8)                 │               420               │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Большие 100-250 (43,8)                │               970               │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Крупные 250-1000 (160)                │              3523               │

├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤

│Крупнейшие - 1000-3000 (501)          │              8300               │

├──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┤

│Примечание - Для сверхкрупных городов подсчет показателей осуществляется│

│путем  суммирования  значений,  указанных  в  таблице  Д.2 для крупных и│

│крупнейших городов.                                                     │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица Д.3 - Примерное соотношение групп специалистов в учреждениях социального обслуживания, %

┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐

│       Типы учреждений       │         Специалисты учреждений          │

│                             ├───────┬─────────────────────┬───────────┤

│                             │ Всего │Основные специалисты │Дополните- │

│                             │       ├─────┬───────────────┤   льные   │

│                             │       │всего│ в том числе:  │специалисты│

│                             │       │     ├───────┬───────┤   - по    │

│                             │       │     │социа- │       │организации│

│                             │       │     │ льные │медици-│ питания,  │

│                             │       │     │работ- │ нские │ подсобные │

│                             │       │     │ники и │работ- │ рабочие,  │

│                             │       │     │специа-│ ники, │администра-│

│                             │       │     │ листы │культ- │  тивный   │

│                             │       │     │  по   │работ- │  аппарат  │

│                             │       │     │социа- │ ники  │           │

│                             │       │     │ льной │       │           │

│                             │       │     │работе │       │           │

├─────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤

│              1              │   2   │  3  │   4   │       │     5     │

├─────────────────────────────┴───────┴─────┴───────┴───────┴───────────┤

│                 Учреждения долгосрочного обслуживания                 │

├─────────────────────────────┬───────┬─────┬───────┬───────┬───────────┤

│Дома-интернаты  и   отделения│  100  │ 31  │   0   │  31   │    69     │

│временного проживания        │       │     │       │       │           │

├─────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤

│Учреждения медико-социального│  100  │ 64  │   1   │  31   │    36     │

│обслуживания                 │       │     │       │       │           │

├─────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤

│Отделения         социального│  100  │ 89  │  85   │   4   │    11     │

│обслуживания на дому         │       │     │       │       │           │

├─────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤

│Отделения                    │  100  │ 89  │  60   │  29   │    10     │

│социально-медицинского       │       │     │       │       │           │

│обслуживания (на дому)       │       │     │       │       │           │

├─────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤

│Отделения                    │  100  │ 94  │  78   │  16   │     6     │

│индивидуально-договорного    │       │     │       │       │           │

│обслуживания                 │       │     │       │       │           │

├─────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤

│Специальное жилище           │  100  │ 53  │   6   │  47   │    47     │

├─────────────────────────────┴───────┴─────┴───────┴───────┴───────────┤

│                Учреждения среднесрочного обслуживания                 │

├─────────────────────────────┬───────┬─────┬───────┬───────┬───────────┤

│Отделения дневного пребывания│  100  │ 18  │   0   │  18   │    82     │

├─────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤

│Отделения        пятидневного│  100  │ 22  │   3   │  19   │    78     │

│пребывания                   │       │     │       │       │           │

├─────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤

│Социально-оздоровительные    │  100  │ 32  │   0   │  32   │    68     │

│центры                       │       │     │       │       │           │

├─────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤

│Социально-реабилитационное   │  100  │ 45  │  13   │  32   │    55     │

│отделение                    │       │     │       │       │           │

├─────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤

│Социальные столовые          │  100  │  0  │   0   │  100  │    100    │

├─────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤

│Социально-досуговые          │  100  │ 10  │   0   │  10   │    90     │

│учреждения                   │       │     │       │       │           │

├─────────────────────────────┴───────┴─────┴───────┴───────┴───────────┤

│                Учреждения краткосрочного обслуживания                 │

├─────────────────────────────┬───────┬─────┬───────┬───────┬───────────┤

│Отделения срочной  социальной│  100  │ 69  │  46   │  23   │    31     │

│помощи                       │       │     │       │       │           │

├─────────────────────────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼───────────┤

│Консультативные отделения    │  100  │ 83  │  33   │  50   │    17     │

├─────────────────────────────┴───────┴─────┴───────┴───────┴───────────┤

│                      Учреждения спецобслуживания                      │

├─────────────────────────────┬───────┬─────┬───────┬───────┬───────────┤

│Учреждения  обслуживания  лиц│  100  │ 15  │   0   │  15   │    85     │

│без    определенного    места│       │     │       │       │           │

│жительства                   │       │     │       │       │           │

├─────────────────────────────┴───────┴─────┴───────┴───────┴───────────┤

│Примечание  -  Определение  социальных  работников  и   специалистов по│

│социальной работе приведено в приложении Е, состав работников -  в  5.6│

│настоящего Свода правил.                                               │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Таблица Д.4 - Структура групп специалистов при базовой обеспеченности учреждениями социального обслуживания

┌─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Система │            Численность специалистов социальной службы, чел/на 1 тыс. ЛСВГ             │

│расселе- ├───────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│   ния   │  При  │                          При базовой обеспеченности                           │

│         │полной ├───────┬──────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤

│         │обеспе-│ Всего │В том числе по│           В том числе по видам обслуживания            │

│         │ченнос-│       │   группам    ├────────────────────────────┬───────────────────────────┤

│         │  ти   │       │  работников  │       долгосрочного        │     среднесрочного и      │

│         │(всего)│       ├──────┬───────┤                            │      краткосрочного       │

│         │       │       │основ-│допол- │                            │                           │

│         │       │       │ ных  │нитель-├────────┬───────────────────┼────────┬──────────────────┤

│         │       │       │      │  ных  │ всего  │    в том числе    │ всего  │   в том числе    │

│         │       │       │      │       │        │                   │        │                  │

│         │       │       │      │       │        │                   │        │                  │

│         │       │       │      │       │        ├─────────┬─────────┤        ├────────┬─────────┤

│         │       │       │      │       │        │основных │дополни- │        │основных│дополни- │

│         │       │       │      │       │        │         │ тельных │        │        │ тельных │

├─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤

│Городская│ 30,0  │ 22,0  │ 16,5 │  5,5  │  19,0  │  15,5   │   3,5   │  3,0   │  0,7   │   2,3   │

├─────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┤

│Сельская │ 63,0  │ 44,0  │ 37,0 │  7,0  │  41,5  │  36,0   │   5,5   │  2,5   │  1,0   │   1,5   │

└─────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┘

# Справочный материал

# Термины и определения*

Виды социального обслуживания:

Стационарное обслуживание - обслуживание граждан в условиях постоянного или временного проживания в учреждениях социального обслуживания.

Полустационарное обслуживание - обслуживание граждан в течение определенного времени суток. Осуществляется отделениями дневного (ночного) пребывания учреждений социального обслуживания.

Нестационарное обслуживание - обслуживание граждан без проживания в учреждениях социального обслуживания.

Социальное обслуживание на дому - социальное обслуживание граждан в домашних условиях.

Срочное социальное обслуживание - обслуживание разового характера лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Двигательная активность человека - способность к перемещению по территории и лестницам. Виды двигательной активности:

сохранившаяся двигательная активность - неограниченное передвижение по населенному пункту;

ограниченная двигательная активность - передвижения в пределах микрорайона, двора;

слабая двигательная активность - передвижения в квартире;

нулевая двигательная активность - у лиц с постоянным постельным режимом.

Клиенты социальной службы - граждане, которые в связи с ограниченной способностью в самообслуживании нуждаются в предоставлении социальных услуг и социальной помощи.

Лица старших возрастных групп (ЛСВГ) - обобщенное понятие для трех возрастных структур населения - (55)60-74 (пожилые люди), 75-89 (старческий возраст), старше 90 лет (долгожители), установленное Всемирной ассоциацией здравоохранения и рекомендованное к отечественной практике [14].

Оптимизация сети учреждений обслуживания - приведение системы учреждений обслуживания и их элементов в соответствие с федеральной целевой программой обеспечения пожилых людей (Постановление Правительства РФ N 1090 от 28.08.97), а зданий и сооружений обслуживания - в соответствие с нормативными требованиями (архитектурными, технологическими и пр.).

Работник социальной службы (раб. с.с.) - лицо, непосредственно оказывающее либо организующее помощь клиентам социальной службы и состоящее в штате социальной службы, в том числе лицо, закончившее учебное заведение по профилю социальной работы:

социальный работник - (соц. раб.) - работник социальной службы, оказывающий социально-бытовые услуги ее клиентам [14];

специалист по социальной работе (с.с.р.) - работник социальной службы, определяющий обслуживающий контингент и организующий оказание услуг им.

Социальная реабилитация - комплекс мер, направленных на восстановление разрушенных или утраченных общественных связей и отношений вследствие нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма (инвалидность), изменения социального статуса (пожилых людей).

Социальное обслуживание - деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, по проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Мероприятия социальной службы, оказываемые населению:

бесплатно - постоянно или периодически - обслуживание;

однократно - помощь;

на платной основе - услуги.

Учреждение социального обеспечения - юридическое лицо, независимо от форм собственности, оказывающее гражданам социальные услуги и материальную помощь в трудной жизненной ситуации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Частичное самообслуживание - способность человека ухаживать за собой в пределах собственной квартиры, двора дома.

______________________________

* Составлено по словарю-справочнику [15].

# Библиография

# Законы и постановления

1. Федеральный закон "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" от 02.08.1995 N 122-ФЗ (Собрание законодательства РФ N 32, 1995, ст. 3198).

2. Федеральный закон "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" от 10.12.1995 N 195-ФЗ (Собрание законодательства РФ N 50, 1995, ст. 4872).

3. Постановление Правительства РФ "Федеральный перечень гарантированных государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципальными органами социального обслуживания" N 1151-ФЗ от 25.11.1995 (Собрание законодательства РФ N 49, 1995, ст. 4798).

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Номер вышеуказанного постановления от 25.11.1995 г. следует читать как "1151"

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 07.05.1998 N 73-ФЗ (Собрание законодательства РФ N 19, 1998, ст. 2069).

# Нормативные документы

5. Примерное положение о центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов: Приложение к постановлению Минтруда России от 08.07.97 N 36.

6. Комплексный центр социального обслуживания населения: Приложение к постановлению Минтруда России N 32 от 27.07.99.

7. Сборник нормативных и инструктивных документов по вопросам деятельности центров социального обслуживания г. Москвы. - М.: Агар, 1998.

8. Положение о доме сестринского ухода, хосписе и отделении сестринского ухода многопрофильных и специализированных больниц: Приложение к приказу Минздрава России от 01.02.91 N 19.

9. Примерное положение о специализированном жилом доме для одиноких престарелых: Приказ Минсоцзащиты России от 11.04.94 N 1-1138-18.

10. Принципы деятельности территориальных центров социального обслуживания: Методические рекомендации для работы органов и учреждений соцобеспечения /Под ред. Н.Ф. Дементьевой. - М.: ЦИЭТИН, 1989.

# Методические рекомендации

11. Методические рекомендации по организации деятельности социально оздоровительных# центров граждан пожилого возраста и инвалидов: Приложение к постановлению Минтруда России N 29 от 27.07.99.

12. О некоторых проблемах лиц без определенного места жительства и занятий в Российской Федерации. Серия: Социально-бытовое обслуживание пенсионеров и инвалидов /Моссоцзащиты России. ЦОБ НТИиП. - М., 1995, вып. 4.

13. Организация работы геронтологических центров. Серия: Социально-бытовое обслуживание пенсионеров и инвалидов /Минтруд России. - М., 1998, вып. 2.

14. Разработка методики классификации нестационарных учреждений социального обслуживания: Отчет по НИР /Рук. Н.Ф. Дементьева. - М.: ЦИЭТИН, 1997.

15. Социальная геронтология: Словарь-справочник/Авт.-сост.Н.Ф. Басов.- М.: Социально-технологический институт. - М., 2000.

16. Районная планировка: Рекомендации по проектированию /ЦНИИП градостроительства /Под ред. В.В. Владимирова. - М., 1980.

17. Методические рекомендации по организации культурно-бытового обслуживания и типам зданий в райцентрах РСФСР. - М.: ЦНИИЭП учебных зданий, 1973.

18. Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Вып.2. Градостроительные требования /Минстрой России. - М.: ГУП ЦПП, 1994.

19. Градостроительные основы формирования среды обитания пожилых людей: Отчет к договору НП НГО с ФГУП ИОЗ N 22 от 25.09.2000.

20. Рекомендации по проектированию домов сестринского ухода. - М.: ГУП "НИАЦ", 1997.