ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)
К-6-6-8

РАСКРЯЖЕВКА ХЛЫСТОВ

ВЛ

См. Общую часть

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Технологическая карта К-6-6-8 служит руководством по раскряжевке хлыстов при вырубке просек для линий электропередачи.

1.2. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

1.2.1. Осмотр хлыста и оценка качества древесины.

1.2.2. Разметка хлыста по длине.

1.2.3. Распиливание хлыста.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЦЕССА

2.1. До начала раскряжевки должна быть выполнена обрезка сучьев согласно карте К-6-6-4 или К-6-6-5, а хлысты доставлены на рабочую площадку.

2.2. Раскряжевка хлыстов производится бензопилой "Дружба-4М". Техническая характеристика пилы приведена в карте К-6-6-1.

2.3. Технологическая последовательность раскряжевки

2.3.1. Осмотреть хлысты визуально с целью оценки качества древесины.

Древесину, не имеющую пороков, следует относить к деловой.

2.3.2. Выполнить разметку хлыстов с учетом расположения пороков.

Хлысты с пороками размечать в зависимости от зоны расположения порока.

| Зона расположения порока | Порядок разметки |
| --- | --- |
| В комлевой части | С комля |
| В нескольких местах по длине хлыста | От наиболее пораженной пороком зоны |
| В области кроны | С вершины |

2.3.3. Отторцевать комель.

2.3.4. Произвести распиливание хлыста на сортименты по меткам разметчика, начиная от комля.

При распиливании плоскость пропила должна быть перпендикулярна продольной оси хлыста.

2.4. Пиление производится рабочей частью пильного аппарата сверху вниз с соблюдением следующих правил:

2.4.1. Если диаметр ствола не превышает рабочей длины пильного аппарата (до 45 см), то раскряжевку проводят за 3-4 качательных движения пилы (рис.8-1 a).

1 - Рабочая часть пильного аппарата

Рис.8-1. Схема раскряжевки

2.4.2. Провисающий ствол раскряжевывают при пилении снизу вверх, предварительно проведя верхний рез на 1/5-1/6 диаметра ствола (рис.8-1 б).

2.4.3. Ствол, диаметр которого превышает рабочую длину пильного аппарата (до 60 см), раскряжевывают согласно рис.8-1 в.

2.4.4. Раскряжевку крупных стволов диаметром более 60 см проводят с двух сторон (рис.8-1 г).

2.5. При раскряжевке хлыстов необходимо строго соблюдать требования техники безопасности, изложенные в материалах, перечисленных в п.9 "Общей части".

Особое внимание следует обратить:

2.5.1. Переходить от реза к резу с бензопилой следует при работе ее на малых оборотах.

2.5.2. Заправлять горюче-смазочными материалами бензопилу разрешается только при неработающем двигателе.

2.5.3. Не допускается раскряжевывать хлысты на штабелях и в пачках.

2.6. Раскряжевку хлыстов производит звено рабочих в составе:

| Профессия рабочих | Разряд | Число рабочих |
| --- | --- | --- |
| Раскряжевщик | 4 | 1 |
| Подсобный рабочий | 2 | 1 |

2.7. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ НА 1 га

| Обоснование | Наиме- нование работ | Диаметр дерева, м | Средний объем хлыста, м | Объем работ, м | Норма времени на ед. измерения, чел.-ч | Затраты труда на весь объем работ, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единые нормы выработки и расценки на лесозаготовительные работы. ЦНИИМЭ 1986 г. § 20. | Раскряжевка хлыстов бензопилой | до 0,16 | до 0,21 | 100 | 0,206 | 21,0 |
|  |  | до 0,24 | до 0,39 | 120 | 0,159 | 19,1 |
|  |  | до 0,32 | до 0,75 | 130 | 0,117 | 15,2 |
|  |  | более 0,32 | до 1,9 | 140 | 0,085 | 11,9 |

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 1 га

| Показатели | Ед. изм. | Диаметр дерева, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,16 | до 0,24 | до 0,32 | более 0,32 |
| Трудоемкость | чел.-дн. | 2,6 | 2,3 | 1,8 | 1,4 |
| Работа механизмов | маш.-см. | 1,3 | 1,15 | 0,9 | 0,7 |
| Численность звена | чел. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Продолжительность | смен | 1,3 | 1,15 | 0,9 | 0,7 |
| Производительность за смену | га | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,4 |

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

4.1. Потребность в машинах, оборудовании, инструментах, приспособлениях и материалах (на одно звено)

| Наименование | Тип | Марка, ГОСТ | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензомоторная пила |  | "Дружба-4М" | 1 |  |

В перечень не включен бригадный инвентарь, предусмотренный табелем средств малой механизации.

4.2. Потребность в эксплуатационных материалах

| Наименование | Ед. изм. | Количество на 1 га при диаметре дерева |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 0,16 м | до 0,24 м | до 0,32 м | более 0,32 м |
| Бензин | кг | 8,6/10,8 | 8,6/9,8 | 7,8/8,1 | - |
| Масло автомобильное | кг | 1,6 | 1,4 | 1,2 | - |
| Смазка У…..-2* | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | - |

________________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

В числителе - для летних условий, в знаменателе - для зимних.

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:
Типовые технологические карты ВЛ - Т(К-6-6)
(Сборник) Вырубка просек для линий

электропередачи. Раздел 14. -
М.: Всесоюзный институт по проектированию
организаций энергетического строительства
"ОРГЭНЕРГОСТРОЙ" Министерства
энергетики и электрификации СССР, 1987