"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

"__"_______  ____ года

# ИНСТРУКЦИЯ

# по охране труда и технике безопасности при работе

# с пневматическим инструментом

К работе с пневматическим инструментом допускаются рабочие, прошедшие медосмотр, обучение и имеющие удостоверение или допуск к работе.

До начала работ необходимо:

1. Получить целевой инструктаж на рабочем месте и индивидуальные средства защиты.

2. Привести в порядок спецодежду.

3. Проверить исправность пневматических шлангов и их соединение на хомутиках, надежность и правильность их присоединения к сети.

4. Проверить исправность пневматического и вставного инструмента.

5. Надеть защитные предохранительные очки.

6. Защитить шланги в проезжих местах от повреждений, проверить исправность манометров.

Во время работы

1. Рабочее место должно быть хорошо освещено.

2. Запрещается оставлять без надзора пневмоинструмент, присоединенный к сети сжатого воздуха.

3. Запрещается во время работы натягивать и перегибать шланги пневмоинструмента.

4. При обрыве шлангов немедленно отключить питание (перекрыть вентиль).

5. Запрещается включать шланги непосредственно в магистраль без вентилей.

6. Перед присоединением шланги должны быть продеты, а присоединение и разъединение их от магистрали допускается только после прекращения подачи воздуха.

7. Крепление шлангов к штуцерам осуществляется только стандартными хомутиками. Крепить шланги проволокой запрещается.

8. Работы на высоте должны производиться только с огражденных подмостей. Подмости должны быть ограждены перилами и бортовыми досками и иметь ширину не менее 0,8 м.

9. Работа пневмоинструментом с приставных лестниц категорически запрещается.

10. Для прохода по конструкциям на высоте должны быть специальные переходные подмости или мостики с перилами.

11. Проход без подмостей по верхним и нижним поясам ферм, по прогонам и связям запрещается.

12. Настилы подмостей, стремянки и маршевые лестницы следует очищать от снега, льда, грязи и мусора, а в зимнее время, кроме того, посыпать песком или золой.

13. При работе пользоваться предохранительными очками, вблизи от места электросварки необходимо защищать глаза от воздействия лучей электросварки.

По окончании работы

1. Сдать пневмоинструмент и шланги в инструментальную кладовую.

2. Шланги перед сдачей в инструментальную кладовую должны быть аккуратно свернуты в кольца или уложены в специальные ящики.

"__" ________   ____ года

Инженер по технике безопасности _______________