ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Монтаж кровельных листов металлочерепицы РАННИЛА

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая (ТТК) карта разработана на монтаж кровельных листов металлочерепицы РАННИЛА.

ТТК предназначена для ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ, а также с целью использования при разработке проектов производства работ, проектов организации строительства, другой организационно-технологической документации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Монтеррей

Полезная ширина 1100 мм

Рис.1


Элит

Полезная ширина 1025 мм

Рис.2


Каскад

Полезная ширина 1050 мм

Рис.3

Рис.4. Устройство крыши из кровельных листов металлочерепицы РАННИЛА

Шатровая крыша

При расчете шатровой крыши надо сделать чертеж на миллиметровке и рассчитать лист за листом. Профильный лист имеет на первой волне капиллярную канавку, поэтому остатки обрезанных листов невозможно использовать на противоположном скате /в отличие от обычных.

Рис.5

Выступ

/выступающий скат  см. рис./

Рис.6

Поперечный рисунок профиля всегда начинается у карниза одинаково. Поэтому когда на скат требуются листы разной длины, они должны делиться на следующие размеры:

| ЭЛИТ | 400 мм |
| --- | --- |
| МОНТЕРРЕЙ | 350 мм |
| КАСКАД | 300 мм |

Однако монтаж такого выступа осуществляется каждый раз индивидуально.

Специальная компьютерная программа позволяет рассчитать количество листов как на шатровую крышу, так и на все выступы крыши.

Вентиляция

Теплый воздух из внутренних помещений поднимается вверх и конденсируется в виде влаги на холодной внутренней поверхности профлиста. Чтобы избежать этого, необходимо выполнить теплоизоляцию чердачных помещений, тщательно исполнить гидроизоляцию под обрешеткой, обеспечить хорошую вентиляцию.

Рис.7

Для хорошей вентиляции гидроизоляция делается так, чтобы струя воздуха беспрепятственно могла пройти от карниза под конек крыши.

Вентиляционные отверстия устанавливаются в самом высоком месте кровли.

Гидроизоляционный материал (пленку) устанавливают внахлест от карниза к коньку. Воздух для вентиляции попадает под профильный лист от карниза к коньку.

Рис.8

Помещения для складов и холодные чердаки проветриваются через торцевые окошки.

В особо сырых помещениях должна быть принудительная вентиляция.

При устройстве обрешетки под кровельные листы на крышах такого типа оставляют зазор /мин. 50 мм/ между нижней поверхностью гидроизоляции и нижним покрытием.

Такая конструкция требует поднять обрешетку дополнительно на 50 мм, чтобы нижняя часть гидроизоляции проветривалась.

Для предотвращения просачивания влаги на обрешетку под конек прибивается полоска из гидроизоляционного материала.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Монтаж листов необходимо начинать с торца на двухскатной крыше, а на шатровой крыше листы устанавливают и крепят от самой высокой точки ската по обе стороны.

Капиллярная канавка каждого листа должна быть накрыта последующим листом. У листов разного типа капиллярная канавка находится следующим образом:

у ЭЛИТ на волне левого края,

у МОНТЕРРЕЙ на волне левого края,

у КАСКАД на левом крае.

Рис.9

Монтаж кровельных листов можно начинать как с левого, так и с правого торца.

Рис.10

Когда монтаж начинают с левого края, то следующий лист устанавливается под последнюю волну предыдущего листа. Этот прием в какой-то степени облегчает работу монтажа листов.

Край листа устанавливается по карнизу и крепится с выступом от карниза на 40 мм.

Вначале три-четыре листа закрепить одним шурупом на коньке, выровнять их строго по карнизу, а затем крепить окончательно по всей длине.

Установить первый лист и прикрепить его одним шурупом у конька. Затем уложить второй лист так, чтобы нижние края составляли ровную линию. Скрепить нахлест одним шурупом по верху волны под первой поперечной складкой.

Если теперь покажется, что листы "не стыкуются", следует сначала приподнять лист от другого, а затем, слегка наклоняя лист, двигаясь снизу вверх, укладывать складку за складкой и скреплять шурупом по верху волны под каждой поперечной складкой.

Скрепить таким образом 3-4 листа между собой и получившийся ровный нижний край выровняйте строго по карнизу. И только затем крепите листы окончательно к обрешетке.

Или... нахлесты подровнять по низу... листы между собой... поверхность к обрешетке...

Места нахлеста по ширине

Монтеррей/Шурупы

крепление шурупами 6 шт. на м "зигзагом" в прогибе волны под поперечным рисунком

Рис.11

Элит/Шурупы

крепление шурупами 6 шт. на м "зигзагом" в прогибе волны под поперечным рисунком

Рис.12

Каскад/Шурупы

крепление шурупами 6 шт. на м "зигзагом" по цельному рисунку черепицы, следите, что лист крепится точно на место

Рис.13

Крепление листов к обрешетке

Профильные листы Элит и Каскад крепятся всегда шурупами. Тип Монтеррей можно крепить и гвоздями /но советуем все-таки крепление шурупами/.

В работе с шурупами очень удобна электродрель с насадкой /гнездом/ для шурупов.

Самонарезающие шурупы с уплотнительной шайбой RA 4,8х28 ввинчивают в прогиб волны профиля под поперечной волной, перпендикулярно к листам.

На один м профиля требуется 6 шурупов "саморезов", учитывая, что по краю лист крепится только в каждой второй волне.

Места нахлеста по длине

В таких местах листы устанавливаются по поперечному рисунку /для нахлеста достаточно 250 мм/ и крепятся как и указано выше. И все-таки каждый такой случай решается конкретно.

Рис.14

В месте нахлеста крепление производится в каждую вторую волну под поперечным рисунком.

Как передвигаться по профилированному листу

По профилю надо ходить аккуратно в обуви с мягкой подошвой и наступать только в местах обрешетки и в прогиб волны.

Рис.15

Внутренний стык

Внутренний стык на крышах, имеющих форму латинской буквы L, выполняется из гладкого листа. Сначала монтируется сплошная деревянная конструкция с гидроизоляцией, высота которой как и у обрешетки, а затем устанавливается гладкий лист.

Рис.16

Герметизация зазора между кровельным листом и внутренним стыком выполняется с применением специального уплотнения.

Рис.17

Поперечное сечение планки для внутренних стыков, изготовленной из гладкого стального листа.

Для внутренних стыков имеется также стандартная планка для разжелобки LSJ (ендовая), выпускаемая фирмой Раннила.

Нахлест планок для разжелобки должен составлять не менее 150 мм, а герметизация шва выполняется уплотнительной массой.

На внутренний стык можно смонтировать накладку ендовы LSPL. Ее крепят без уплотнителей, заклепками или шурупами по верху волны профиля с расстоянием в 300-500 мм.

Рис.18

Торцевая планка

Торцевую планку LPT-250 крепят к деревянному основанию шурупами. Когда основание выполнено по инструкции, то тогда торцевая планка легко покрывает торец поверх волны профиля.

Рис.19

Коньковая планка

Конек крыши закрывается только тогда, когда все листы кровли уже установлены и закреплены, а также уплотнительная лента под коньковые планки уже прибита. Убедитесь, что все первые шурупы, держащие лист и уплотнительная лента накроются коньковой планкой.

Планки конька крыши крепятся на каждой второй профильной волне шурупами, а торцы к коньку крепятся или шурупами или заклепками.

Рис.20

Конек формы "У" на шатровых крышах

Рис.21

На крышах такой формы планки фронтона раздваиваются от конька особой планкой формы "У" и эта же планка покрывает собой образовавшийся угол. Крепление шурупами.

Торец такой планки устанавливается во внутрь конька и сверху крепится шурупами.

Снегозадержатель

Скатывание снега в нежелательных местах, например над входом, можно предотвратить, используя снегозадержатель LE (в комплект входит и крепление).

Снегозадержатель крепится под вторым поперечным рисунком от карниза, т.е. с расстоянием ок. 350 мм от карниза.

Рис.22

Крепление устанавливается под снегозадержатель на профиле и крепится сквозь лист к обрешетке большим шурупом. Нижний край снегостопорной планки крепится к профильному листу по каждой второй волне шурупами обычного размера.

Сквозные выходы

Элементы для сквозных выходов изготовлены из крепкого стеклопластика и обработаны под цвет и рисунок металлочерепицы, поэтому их монтаж не затруднителен, а также они не портят внешний вид крыши.

Рис.23

Монтаж листов сквозных выходов и элементов различных коммуникаций, а также пожарного люка выполняется по инструкции, приложенной к набору.

Все зазоры между элементами сквозных выходов и кровельными листами следует герметизировать.

Тяжелые элементы сквозных выходов, например вентиляционную трубу, крепят сквозь панель сквозного выхода к обрешетке /это надо учесть во время монтажа обрешетки/.

Уплотнительные ленты

При монтаже металлочерепицы, изготовленной на Раннила, уплотнительные ленты используются только под коньком и на стыках у крыш шатровой формы.

Рис.24. Уплотнительные ленты

Если основание крыши уже выполнено с гидроизоляционным материалом, то уплотнительные ленты не требуются, кроме внутренних стыков.

В местах швов внахлестку и сквозных выходов для уплотнения можно использовать силиконовую массу или другой подобный герметик.

Можно заказать нужные уплотнительные ленты КАРРУСЕЛ.

Уплотнительные ленты аккуратно прибиваются небольшими гвоздями к профилю, лишь затем конек или стык покрываются планками.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

Хранение

Профилированную жесть с тем или иным покрытием можно хранить в заводской упаковке в течение 1 месяца, подложив на ровном месте под упаковку брусья около 20 см шагом около 0,5 м.

Если монтаж кровли планируется позже, листы следует переложить рейками.

Листы нужно переносить, взяв за края по длине. Будьте осторожны и не порежьте руки об острые края листов.

Рис.25

Дополнительная обработка

Хотя профилированные листы изготовлены по размерам, их все же приходится обрезать вручную.

По длине лист удобно обрезать ножовкой по металлу или ножницами.

Если же необходимо сделать скос, то для этого применяют ручную электропилу с твердосплавными зубьями.

Внимание! Использование шлифмашинок с абразивными кругами запрещено.

Рис.26

Уход за листом

Образовавшуюся при обрезке листа или при сверлении стружку необходимо аккуратно смести, иначе металлическая крошка будет ржаветь и испортит покрытие.

Если при монтажных работах поверхность листов загрязнилась, то грязь легко смыть мягким моющим средством. Особо сильные очищающие средства могут повредить пластиковый слой покрытия.

Рис.27

Окраска

Если во время монтажа металлочерепица подверглась тяжелым нагрузкам и на поверхности образовались царапины, то защитный цинковый слой под пластиковым покрытием предохраняет лист от ржавления, а возможные царапины легко закрасить краской того же тона /спросите у продавца аэрозольный баллончик с краской/.

Внимание: желательно, чтобы на все места среза был нанесен слой краски, особенно в местах прогиба волны профиля и там, где лист обрезался по месту.

Рис.28

5. ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т

Дрели электрические

Ножницы электрические

Пила дисковая электрическая

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т

МАТЕРИАЛЫ

Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,0x100 мм

Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм

Краска для наружных работ защитная, марки МА-015

Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8x80 мм

Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ

Винты самонарезающие 4,5x19 мм

Герметик силиконовый для наружных швов

Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350

Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН

Металлочерепица

Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.

Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта

Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта

Вата минеральная

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Рис.29. LHS Планка конька на все типы профиля. Длина 2000 мм

Рис.30. LHP Планка конька полукруглая, длина 2000 мм, на типы Монтеррей и Элит

Рис.31. LHPK Конец на коньковую планку

Рис.32. LAPK Конец на коньковую планку для шатровой крыши

Рис.33. LYH Планка формы "У" для конька шатровой крыши

Рис.34. LSPL Накладка ендовы, на все типы профиля

Рис.35. LP Торцевая планка, длина 2000 мм, на все типы профиля

Рис.36. LRS Карнизная планка, длина 2000 мм, на все типы профиля

Рис.37. LNS Планка для внутренних углов, длина 2000 мм, на все типы профиля

Рис.38. 1250 Гладкий лист для внутренних швов и стыков на все типы профиля

Рис.39. LNU Планка для наружных углов, длина 2000 мм, на все типы профиля

Рис.40. LE Снегозадержатель, длина 2000 мм, на все типы профиля

Рис.41. LSL Планка с внутренним и наружным углом, длина 2000 мм, на все типы профиля

Рис.42. LL Планка для швов и стыков, длина 2000 мм, на все типы профиля

Рис.43. VP Выходная труба изолированная

Рис.44. VL 400х400 Панель для сквозного выхода

Рис.45. VL 600х600 Пожарный люк

Рис.46. WK2, WK4 Колпачок из армированной резины

Рис.47. Лист для покрытия наружных углублений (напр. наличников), длина 2000 мм на все типы профиля

Рис.48. Верхняя планка, длина 2000 мм, на все типы профиля

Рис.49. Боковая планка, длина 2000 мм, на все типы профиля

Рис.50. LSJ Планка для разжелобки длина 2000 мм

Рис.51. Уплотнения, особые для каждого профиля

Рис.52. RA 4,8х28 Самонарезающий шуруп с уплотнительной шайбой и головкой под любой цвет профиля

Рис.53. VLEN, снегозадержатель, 3000 мм

Рис.54. RANKKA ТАК Гидроизоляционная пленка (рулон) 1340 мм50 м

Рис.55. VKS, переходный мостик 3000 мм

Лестницы

Лестницу крепят так, чтобы верхняя ступенька находилась на уровне карниза, а расстояние от земли до первой ступеньки было около 1000 мм. Между лестницей и стеной оставляется расстояние мин. в 200 мм.

Лестницы крепятся к стене здания.

Рис.56

Поручни фиксируются с помощью спец. креплений.

Переходные мостики

Переходные мостики крепят к крыше, уклон которой больше, чем 1:8.

Крепления под мостик фиксируются шурупами насквозь через металлочерепицу к дополнительному основанию /во время разметки обрешетки примите во внимание этот момент/.

Расстояние между креплениями около 1000 мм.

Рис.57

Лестницы на крыше

К крыше лестницы крепятся шурупами сквозь лист к обрешетке. И если требуется - то и к стенной лестнице (к основанию на поручнях см. "Лестницы и крепления").

Рис.58

ЛЕСТНИЦЫ И КРЕПЛЕНИЯ

Для эксплуатации кровельного покрытия удобны лестницы и переходные мостики. Лестницы на стену на торец, лестницы на крыше, пожарные лестницы, переходные мостики по крыше - все это можно заказать у компании "Раннила".

Рис.59

6. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

При производстве работ на крышах мокрых, покрытых льдом или инеем, имеющих уклон более 6°, рабочие должны быть снабжены предохранительными поясами с веревками. Администрация должна строго следить, чтобы кровельщики выполняли работы, привязывая веревку к какой-либо прочной части здания. Эти же правила обязательны при работах на крышах с уклоном более 20° при любом состоянии крыши.

При производстве работ на крышах с уклоном более 6° необходимо при укладывании на обрешетке материалов закреплять их, чтобы не допустить скатывания материалов по уклону или сдувания их ветром.

При производстве работ на крутых крышах обязательно также применение переносных стремянок шириной не менее 25 см с нашитыми сверху планками или лестниц, укрепленных так, чтобы была исключена возможность их сдвига по наклонной поверхности.

При производстве работ на плоских крышах по краям их должно быть устроено временное ограждение с бортовой доской.

При производстве работ на краю крыши (обшивка карниза, парапета и т.п.) пользование предохранительным поясом с веревкой обязательно независимо от величины уклона крыши и ее состояния.

До начала кровельных работ на крыше необходимо удостовериться в исправном состоянии обрешетки.

Ежедневно по окончании работ крыши должны очищаться от остатков материала и мусора.

7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Обмер и обсчет

Профилированные листы поставляются по размерам. Как правило, за длину листа принимается длина ската. /Лист всегда монтируется к основанию так, чтобы край был на 40 мм снаружи от карниза - тогда на коньке остается достаточная щель для вентиляции/. Сделайте расчет по чертежу. Но все-таки измерьте подготовленную конструкцию обрешетки. Сделайте замеры кровли по диагоналям, чтобы убедиться, что она прямоугольная.

Нужное количество листов легко рассчитать, разделив длину карниза на полезную ширину листа.

ПРИМЕР:

Профильный лист типа Монтеррей - 1100

- полезная ширина листа - 1100 мм

- длина карниза 18500 мм

- количество листов 18500 мм: 1100 мм=16,82

значит: 17 шт.2=34 шт.

ВНИМАНИЕ: у листов разного типа и разная полезная ширина листа:

| ЭЛИТ | 1025 мм |
| --- | --- |
| МОНТЕРРЕЙ | 1100 мм |
| КАСКАД | 1050 мм |

Таблица ГЭСН 12-01-020 Устройство кровель различных типов из металлочерепицы

Состав работ:

01. Разгрузка и укладка листов металлочерепицы стопками высотой не более 1 м на строительной площадке на брусья толщиной 20 см с шагом до 0,5 м. 02. Контрольный обмер скатов с установлением плоскостности и их перпендикулярности по отношению к линиям конька и карнизов. 03. Укладка по стропилам подкровельной антиконденсатной (гидроизоляционной) пленки внахлест (100-150 мм) от карниза к коньку с закреплением контррейками толщиной 50 мм. 04. Устройство по контррейкам обрешетки под металлочерепицу из антисептированных досок обрешетки 32х100 мм с шагом между ними 350(400) мм, соответствующим шагу металлочерепицы. 05. Устройство дополнительных досок обрешетки для закрепления разжелобков (внутренних ендов) и коньков. 06. Прибивка под конек полосы гидроизоляционного материала. 07. Установка разжелобков, внутренних элементов на стыках кровли с вертикальными поверхностями конструктивных элементов здания. 08. Гидроизоляция мест стыков кровли с вертикальными поверхностями силиконовыми герметиками. 09. Укладка рядовых листов металлочерепицы с креплением шурупами-саморезами с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ. 10. Подрезка листов металлочерепицы в местах внутренних и внешних переломов крыши. 11. Установка коньков, внешних ендов, планок для внутренних и наружных углов, торцевых и карнизных планок. 12. Наружная обделка коньков, труб, шахт и примыканий к стенам. 13. Установка снегозадерживающих устройств. 14. Окраска мест среза, сколов и повреждений защитного слоя металлочерепицы.

Измеритель: 100 м кровли

| 12-01-020-01 | Устройство кровель различных типов из металлочерепицы |
| --- | --- |

| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-01- 020-01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 173,87 |
| 1.1 | Средний разряд работы |  | 3,8 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,68 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ |  |  |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 1,68 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 9,18 |
| 330901 | Ножницы электрические | маш.-ч | 9,26 |
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,44 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,53 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 101-0171 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,0x100 мм | т | 0,0112 |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм | т | 0,00045 |
| 101-0414 | Краска для наружных работ защитная, марки МА-015 | т | 0,0027 |
| 101-1750 | Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8x80 мм | 10 шт. | 6,67 |
| 101-1751 | Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5x25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ | 10 шт. | 100,8 |
| 101-1758 | Винты самонарезающие 4,5x19 мм | т | 0,0014 |
| 101-1759 | Герметик силиконовый для наружных швов | л | 0,75 |
| 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м | 3,62 |
| 101-4134 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м | 116 |
| 101-9495 | Металлочерепица | м | 126 |
| 101-9496 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д. | шт. | П |
| 102-0289 | Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м | 1,47 |
| 102-0291 | Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта | м | 0,46 |
| 104-0002 | Вата минеральная | м | 0,31 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004.

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

ГОСТ 9.303-84. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие правила к выбору.

ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ГОСТ 8486-86. Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия.

ГОСТ 11652-80. Винты самонарезающие с потайной головкой и заостренным концом для металла и пластмассы. Конструкция и размеры.

ГОСТ 14918-80. Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия.

ГОСТ 16381-77. Материалы и изделия строительные теплоизоляционные. Классификация и общие механические требования.

ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия.

ГОСТ 30244-94. Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.

ГОСТ 30402-96. Материалы строительные. Методы испытаний на воспламеняемость.

Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 О противопожарном режиме.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.4.059-89 ССБТ. Строительство. Ограждения защитные инвентарные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.2.013.0-91 ССБТ. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытаний.