ВСН 34-78
-----------------------------
Минавтодор РСФСР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ


Инструкция по проведению рубок ухода в снегозащитных 
насаждениях вдоль автомобильных дорог

Дата введения 1979-09-01

ВНЕСЕНА Государственным дорожным проектно-изыскательским и научно-исследовательским институтом Гопродорнии

УТВЕРЖДЕНА Министерством строительства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 19 июля 1978 г.

ВЗАМЕН Указаний по проведению рубок ухода в снегозащитных насаждениях вдоль автомобильных дорог ВСН 18-62 Минавтошосдор РСФСР

Инструкция по проведению рубок ухода в снегозащитных насаждениях вдоль автомобильных дорог разработана в отделе ремонта и содержания автомобильных дорог Гипродорнии. В основу инструкции положены результаты работы по теме “Совершенствование методов эксплуатации снегозащитных насаждений вдоль автомобильных дорог с исследованием рубок ухода”, выполненной в 1974-1977 гг. При составлении инструкции использованы материалы исследований, проводившихся ранее в Союздорнии и Гипродорнии, а также технические документы и производственный опыт дорожных организаций.

В инструкции рекомендована система рубок в снегозащитных насаждениях вдоль автомобильных дорог, отвечающая инженерным и лесоводственно-биологическим требованиям, определены способы и сроки проведения рубок, организация и технология работ с учетом породного состава насаждений, их конструкции, возраста и состояния.

Инструкция составлена старшим научным сотрудником В.Д.Казанским. В организации и проведении работ принимали участие инж. С.С.Наумов и техник В.Ф.Соседова, специалисты дорожно-эксплуатационной службы Минавтодора РСФСР инж. Н.А.Климова и М.Д.Мазаева, а также сотрудники Свердловского филиала Гипродорнии инж. С.К.Боронин, В.Н.Бурков и А.В.Кочегаров.

Она предназначена для работников дорожно-эксплуатационной службы.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Снегозащитные насаждения являются одним из основных видов защиты автомобильных дорог от снежных заносов. Они выполняют функции инженерных сооружений, применяемых для обеспечения непрерывного и безопасного скоростного движения автомобильного транспорта на дорогах в зимнее время года.

1.2. Большинство снегозащитных насаждений вдоль автомобильных дорог представлено узкими 6-8-рядными и реже 10-14-рядными лесными полосами из лиственных древесных пород и кустарников, а также 1-2-рядными живыми изгородями из ели, лещины или желтой акации.

1.3. Чтобы обеспечивать эффективную защиту автомобильных дорог от снежных заносов, насаждения должны обязательно иметь плотную (непродуваемую) конструкцию. Для этой конструкции характерно отсутствие заметных на глаз просветов по всему вертикальному профилю лесной полосы или живой изгороди в летний период, когда деревья и кустарники находятся в облиственном состоянии.

1.4. Защитная эффективность и биологическая устойчивость придорожных насаждений в результате роста деревьев и кустарников, а также из-за неблагоприятных факторов внешней среды подвергается существенным изменениям. Эти изменения часто приводят к снижению снегозащитных свойств посадок, а с увеличением возраста - к деградации и отмиранию насаждений.

1.5. Выращивание полноценных снегозащитных насаждений, обеспечивающих на протяжении многих лет защиту автомобильных дорог от снежных заносов, а также быстрое переформирование недостаточно эффективных ажурных и продуваемых насаждений в плотные может быть достигнуто путем применения специальных мер ухода за насаждениями. Главными и наиболее эффективными из них являются рубки ухода.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Рубки ухода в снегозащитных насаждениях вдоль автомобильных дорог относятся к лесоводственным приемам содержания придорожных насаждений, при помощи которых поддерживается или усиливается защитная эффективность насаждений, их биологическая устойчивость и долговечность. Своевременная рубка старых насаждений, которые начинают разрушаться и отмирать, дает возможность получать надежное порослевое возобновление и в короткий срок восстанавливать лесные полосы без значительных капитальных затрат.

2.2. Рубки ухода заключаются в периодической срезке (спиливании или рубке топором) стволов деревьев и кустарников с целью получения порослевого возобновления из спящих и придаточных почек или для удаления из состава насаждений деревьев, мешающих росту основных пород, а также сухостойных, снеголомных и пораженных вредителями и болезнями.

2.3. Рубки ухода, применяемые в снегозащитных насаждениях, во всех случаях должны предусматривать улучшение защитного действия насаждений и их полезного значения для автомобильного транспорта, а также улучшение роста деревьев и кустарников, их состояния и долговечности.

2.4. Потребность в рубках ухода определяется работоспособностью насаждений, их составом, возрастом и состоянием. С учетом указанных факторов выбираются соответствующие виды рубок ухода.

2.5. Снегозащитные лесонасаждения растут и развиваются, проходя на протяжении жизни определенные возрастные этапы (периоды), которые заканчиваются естественным отмиранием деревьев и кустарников.

2.6. Применительно к задачам, решаемым с помощью рубок ухода, в пределах одной генерации следует выделять четыре возрастных периода: первый - период формирования состава насаждений, второй - период большого роста деревьев и кустарников по высоте и расчленения насаждений на ярусы, третий - период стабилизации роста и структуры насаждений и четвертый - период старения насаждений.

2.7. В зависимости от условий произрастания, состава пород и скорости их роста продолжительность первого периода составляет приблизительно 5-10 лет, второго - 15-30, третьего - 35-50 лет. Четвертый период может длиться разное время, но его не следует допускать вообще, используя своевременно восстановительные рубки.

2.8. Первый возрастной период начинается со времени смыкания крон деревьев и кустарников в рядах посадок и продолжается до полного смыкания крон насаждения и начала формирования ярусов.

Характерными чертами периода являются быстрое увеличение размеров крон по диаметру и ускорение роста стволиков деревьев и кустарников в высоту.

В первом возрастном периоде снегозащитные насаждения вступают в самостоятельную работу по защите автомобильных дорог от снежных заносов и могут нуждаться в прочистках, омоложении кустарников и стрижке живых изгородей. Основная задача рубок ухода в этот период состоит в формировании устойчивого к неблагоприятным факторам внешней среды насаждения плотной конструкции с запланированными при создании лесных культур составом, густотой и структурой.

2.9. Второй возрастной период продолжается до момента кульминации роста деревьев в высоту, когда ежегодные приросты стволов начинают систематически уменьшаться, а кроны деревьев в верхней части приобретают уплощенную форму.

В этот период наряду с интенсивным ростом деревьев и кустарников в высоту происходит быстрое увеличение размеров и густоты крон растений, усиливаются процессы их дифференциации и самоизреживания. К концу периода кроны деревьев достигают предельных размеров и размещаются в пологе древостоя на максимальной высоте, а стволы и скелетные ветви крон деревьев быстрорастущих пород в нижней части очищаются от сучьев. Окончательно формируется ярусная структура насаждения.

В начале периода насаждения обладают максимальной снегозадерживающей способностью и эффективно защищают дороги от снежных заносов. Однако в процессе роста деревьев в высоту и самоизреживания их крон лесные полосы из быстрорастущих древесных пород во втором периоде могут изменять свою первоначальную плотную конструкцию и становиться ажурными или продуваемыми. В результате часто увеличивается ветропроницаемость насаждений и ослабляются их снегозащитные свойства.

Главная задача рубок ухода в этот период состоит в обеспечении и поддержании максимальной плотности насаждений по всему вертикальному профилю. В смешанных насаждениях рубками ухода необходимо обеспечивать все условия для нормального роста ценных долговечных, но медленно растущих древесных пород - дуба, липы и др., а также опушечных кустарников.

Во втором возрастном периоде могут проводиться все виды рубок ухода, но главными являются конструктивные рубки, а также рубки омоложения кустарников.

2.10. Третий возрастной период характеризуется ослаблением физиологических процессов и общим падением прироста. Рост и структура насаждения стабилизируется. Продолжается процесс дифференциации насаждения с окончательным выделением отставших в росте деревьев, которые суховершинят и начинают отмирать.

Снегозащитные свойства насаждений в этом периоде, при своевременном проведении необходимых рубок ухода в предшествующие периоды, также стабилизируются.

В третьем периоде проводятся конструктивные, санитарные рубки, а также рубки омоложения кустарников и стрижка живых изгородей.

Задачей рубок ухода в этом периоде является поддержание плотной конструкции насаждений и обеспечение их нормального санитарного состояния. В конце третьего - начале четвертого периода должны быть проведены восстановительные рубки.

2.11. Четвертый период начинается массовым усыханием вершин деревьев основных пород в верхнем ярусе. На стволах и скелетных сучьях крон деревьев из спящих почек появляются многочисленные водяные побеги (“волчки“). В начале периода насаждения изреживаются, в значительной степени утрачивают порослевозобновительную способность и резко снижают снегозащитную способность. В дальнейшем процессы отмирания усиливаются и насаждение окончательно отмирает. В начале этого периода должны быть проведены восстановительные рубки.

2.12. В снегозащитных насаждениях смешанного состава, состоящего из двух-трех и более древесных пород, на фоне общих периодов роста насаждений проявляется еще и взаимовлияние между отдельными породами. Это взаимовлияние может быть конкурентным и поэтому обязательно должно учитываться при назначении и выполнении рубок ухода.

2.13. В тех случаях, когда в результате рубок ухода могут быть временно ослаблены снегозащитные свойства насаждений, необходимо предусматривать применение дополнительных средств снегозащиты - снежных траншей или планочных щитов в течение 1-2 лет после проведения рубок.

7.3. При своевременной и правильно проведенной рубке деревья лиственных пород и кустарники хорошо возобновляются за счет образования на оставшихся пнях и корнях растений многочисленных порослевых побегов. Энергичный рост этой поросли обеспечивает уже в первые 1-2 года смыкание крон деревьев и кустарников и быстрое восстановление их снегозащитных свойств.

7.4. Побеги поросли на пнях деревьев и кустарников появляются из спящих и реже из придаточных почек. Поросль на корнях растений вырастает главным образом из придаточных почек. Наличие живых спящих почек у оснований стволов деревьев и кустарников в большинстве случаев полностью обеспечивает порослевое возобновление насаждений после их рубки.

7.5. Исследованиями установлено, что в снегозащитных лесных полосах спящие почки у оснований стволов деревьев и кустарников сохраняются живыми сравнительно недолго. При этом полное отмирание спящих почек у разных видов деревьев и кустарников наступает в различном возрасте и зависит, кроме породы, от условий местопроизрастания, густоты насаждений, интенсивности их роста и других факторов, которые необходимо учитывать при назначении насаждений в восстановительную рубку. Поэтому правильное определение предельного возраста, при котором насаждение может после рубки успешно возобновиться порослевым путем, является одним из важных моментов при планировании и проведении восстановительных рубок.

7.6. Порослевые насаждения способны возобновляться после повторных рубок новой порослью от пней или корней. Поэтому восстановительные рубки могут повторяться неоднократно на протяжении многих десятилетий, что позволяет сохранять придорожные насаждения как надежное средство снегозащиты неопределенно долгое время без дополнительных капитальных затрат.

7.7. Восстановительные рубки с расчетом на порослевое возобновление должны проводиться только в насаждениях, имеющих в составе лиственные древесные породы или кустарники. Хвойные породы не возобновляются порослью от пня и корней и поэтому в восстановительную рубку назначаются только при условии создания на месте рубок новых лесных культур посадкой саженцев или посевом семян.

7.8. Предельный возраст, при котором для каждой отдельной породы в насаждении обеспечивается порослевое возобновление не менее чем у 85% срубленных деревьев или кустарников, называется возрастом восстановительной рубки.

Возрасты восстановительной рубки для разных пород деревьев и кустарников неодинаковы и могут быть различными для одной и той же породы в разных лесорастительных зонах. Примерные возрасты восстановительных рубок для деревьев и кустарников, применяемых в снегозащитных насаждениях вдоль автомобильных дорог РСФСР, приведены в табл.7.1.

Таблица 7.1

Возрасты восстановительных рубок (в годах) для деревьев и кустарников в придорожных насаждениях семенного и порослевого происхождения*

_____________________

* При повторных восстановительных рубках, т.е. в насаждениях порослевого происхождения, возрасты рубок могут быть снижены на 5-7 лет для древесных пород и на 2-3 года для кустарников.

| Породы деревьев и кустарников | Лесорастительные зоны |
| --- | --- |
|  | лесная | лесостепная | степная |
| Быстрорастущие древесные породы |
| Тополь | 25-30 | 20-25 | 15-20 |
| Ива белая и ломкая | 25-30 | 25-30 | 20-25 |
| Ива русская и другие | 15-20 | 15-20 | - |
| Белая акация | - | 25-30 | 20-25 |
| Ясень | 30-35 | 25-30 | 20-25 |
| Вяз (ильм) | 25-30 | 25-30 | 20-25 |
| Гледичия | - | 35-40 | 35-40 |
| Клен ясенелистный | 25-30 | 20-25 | 20-25 |
| Медленнорастущие древесные породы |
| Дуб | 45-50 | 40-45 | 30-35 |
| Липа | 45-50 | 40-45 | - |
| Клен остролистный | 30-35 | 30-35 | - |
| Кустарники |
| Акация желтая | 30-35 | 25-30 | 20-25 |
| Боярышник | 40-45 | 35-40 | 25-30 |
| Бирючина | 25-30 | 20-25 | - |
| Жимолость | 30-35 | 25-30 | 20-25 |
| Ирга | 35-40 | 30-35 | 20-25 |
| Калина | 40-50 | 30-40 | - |
| Клен татарский | 40-50 | 30-40 | 20-30 |
| Лещина | 45-50 | 40-45 | - |
| Лох | - | 10-15 | 6-10 |
| Смородина золотистая | 10-15 | 10-12 | 10-12 |
| Сирень | 20-25 | 20-25 | 10-15 |
| Шиповник | до 10 | до 10 | до 10 |

7.9. Назначение насаждений в восстановительную рубку раньше указанных в табл.7.1 сроков нерационально. В то же время опоздание с восстановительными рубками может привести к полной потере насаждениями порослевозобновительной способности. В этом случае замена насаждений будет возможна только путем проведения дорогостоящих трудоемких работ: раскорчевки и расчистки площади после вырубки старых посадок, посадки и выращивания новых лесных культур.

7.10. Проведение восстановительных рубок в снегозащитных насаждениях вдоль автомобильных дорог рекомендуется для всех лиственных древесных пород, за исключением березы. В придорожных насаждениях береза часто неудовлетворительно возобновляется порослью после рубок даже в молодом возрасте. Поэтому насаждения из березы в большинстве случаев целесообразно не рубить до тех пор, пока они не начнут усыхать и разрушаться. Заменять старые березовые насаждения следует посадкой или посевом новых лесных культур.

7.11. Смешанные насаждения, состоящие из нескольких древесных пород, имеющих разные возрасты рубок, назначаются в восстановительную рубку по той древесной породе, которая имеет наименьший возраст рубки.

7.12. Снегозащитные насаждения, в которых деревья или кустарники начинают отмирать в связи с неблагоприятными условиями роста раньше возрастов, указанных в табл.7.1, должны быть назначены по состоянию в восстановительную рубку независимо от их фактического возраста.

7.13. Наиболее характерными внешними признаками, которые указывают на необходимость проведения восстановительных рубок, являются следующие:

отсутствие прироста деревьев по высоте за последние 3-4 года в связи с усыханием верхушечных ветвей (суховершинность):

наличие усыхающих скелетных сучьев в средней и верхней частях кроны дерева;

массовое появление на скелетных сучьях кроны и ни стволе дерева так называемых “водяных побегов”, которые появляются из спящих почек и отличаются от обычных ветвей кроны цветом коры, а также размером и окраской листьев.

Совокупность перечисленных признаков позволяет достаточно точно определять состояние насаждений и при наличии этих признаков более чем у 20-30% деревьев своевременно назначать и проводить лесовосстановительные рубки.

7.14. Насаждения, в которых восстановительные рубки своевременно не проводились и их возраст превышает возраст рубок, указанный в табл.7.1, в отдельных случаях все же могут дать удовлетворительное порослевое возобновление. Однако прежде чем назначать такие насаждения в восстановительную рубку, необходимо убедиться, что не менее 85% деревьев и кустарников в них сохранили способность возобновляться порослевым путем. Для этого в каждом из выбранных насаждений обязательно должна быть проведена предварительная пробная рубка одновременно всех рядов лесной полосы на небольшом участке протяжением в 25-30 метров.

Оценка результатов пробной рубки проводится в конце второго вегетационного периода роста поросли путем перечета всех пней с порослью и без нее, отдельно по каждой породе деревьев и кустарников. При перечете учитывается количество побегов поросли на пне, ее примерная высота и общее состояние по трехбалльной системе: 3 балла - поросль хорошего качества, когда она интенсивно растет, имеет здоровый внешний вид и равномерно размещена по окружности пня; 2 балла - удовлетворительная, когда нормально растущая поросль размещена неравномерно по окружности пня; 1 балл - поросль неудовлетворительная, когда она явно нежизнеспособна, т. е. растет медленно, побеги легко отваливаются от пня, суховершинят или имеют следы грибковых заболеваний.

При получении положительных результатов насаждение назначается в восстановительную рубку, которая должна быть проведена в ближайший ранневесенний период.

7.15. Придорожные защитные лесные полосы, поврежденные массовым снеголомом, гололедицей, пастьбой скота, пожарами, нападением вредителей, болезнями, а также химикатами, применяемыми для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур, назначаются в восстановительную рубку в первую очередь независимо от возраста составляющих насаждений пород деревьев и кустарников.

7.16. Основной способ проведения восстановительных рубок - сплошнолесосечный, при котором на участке насаждений, намеченном в рубку, срубают все лиственные деревья и кустарники независимо от их размеров, возраста, породы и состояния. Выборочные рубки, т. е. рубки единичных деревьев и кустарников или отдельных рядов, за исключением опушечных, а также частичные рубки способом “через дерево” или “через куст” запрещаются, так как они не обеспечивают успешного порослевого возобновления.

7.17. Восстановительные рубки следует проводить продольными лесосеками, вытянутыми вдоль лесной полосы, параллельно направлению рядов деревьев и кустарников.

7.18. Наиболее благоприятные условия для появления и быстрого роста поросли создаются при сплошной рубке всей лесной полосы одновременно на всю ее ширину. Поэтому одновременная сплошная рубка лесной полосы на всю ее ширину является самым предпочтительным способом проведения восстановительных рубок.

Однако при такой рубке часто в первые 1-2 года не обеспечивается непрерывность снегозащитного действия насаждений. Поэтому одновременная рубка защитных полос на всю ширину может быть допустима в следующих случаях:

при позднезимних и ранневесенних рубках насаждений из быстрорастущих древесных и кустарниковых пород на участках дорог с небольшим объемом снегоприноса не более 25-50 м;

при условии обеспечения на участках рубок надежной защиты дороги от снежных заносов планочными щитами, траншеями или другими временными средствами в первые 1-2 года, пока не будет восстановлена достаточная работоспособность насаждений;

при восстановительных рубках поврежденных лесных полос.

В последнем случае незаносимость дороги на участках рубок также обеспечивается временными дополнительными средствами снегозащиты.

Во всех остальных случаях восстановительные рубки в снегозащитных лесных полосах необходимо проводить в два приема, двумя продольными лесосеками. При этом в первый прием следует срубить придорожную часть лесной полосы примерно на половину ее ширины, а во второй прием, через 1-3 года, - полевую.

7.19. Длина лесосек не оказывает существенного влияния на успешность порослевого возобновления. Поэтому при восстановительных рубках длина лесосек не ограничивается и обычно устанавливается с учетом протяженности лесной полосы, назначенной в рубку, хозяйственных возможностей и других местных условий.

7.20. Ширина лесосек может быть различной в зависимости от состава насаждений, числа рядов деревьев и кустарников, ширины лесной полосы, величины снегоприноса и других факторов.

7.21. Продольную границу между соседними лесосеками при двухприемных рубках, в насаждениях с одним или несколькими рядами кустарников внутри лесной полосы, необходимо намечать так, чтобы внутренние ряды кустарников рубились во второй прием. Этим обеспечивается создание наиболее благоприятных условий для появления и роста поросли на лесосеках как первого, так и второго приемов рубок.

7.22. Срок примыкания продольных лесосек, т. е. промежуток времени между рубкой придорожной части лесной полосы и полевой, рекомендуется устанавливать в 1-3 года в зависимости от быстроты роста древесных пород, преобладающих в составе срубаемых насаждений. Для быстрорастущих древесных пород и кустарников срок примыкания лесосек рекомендуется в 1-2 года, для остальных пород - 3 года.

7.23. Восстановительные рубки можно проводить в период от начала осеннего листопада в течение всей зимы и ранней весной, до начала распускания листьев на деревьях и кустарниках.

7.24. Лучшим временем для проведения восстановительных рубок является конец зимы и ранняя весна, когда у деревьев начинают набухать почки. При рубках в это время поросль на пнях появляется рано и использует для своего роста весь вегетационный период. В результате быстрого роста порослевые насаждения, полученные от ранневесенних рубок, уже в первую зиму способны успешно выполнять снегозащитные функции.

7.25. При проведении восстановительных рубок в осенний период поросль на пнях обычно появляется только весной следующего года. В этих случаях необходимо предусматривать защиту дороги на данном участке в ближайший зимний период временными средствами - щитами или снежными траншеями.

7.26. Сезон рубок не оказывает существенного влияния на побегопроизводительную способность большинства видов кустарников, применяемых в озеленении автомобильных дорог. При рубках в любое время на пнях кустарников появляется примерно одинаковое количество порослевых побегов. Поэтому рубку кустарников можно проводить в любое время года. Однако для получения максимального эффекта рубку кустарников лучше проводить поздней осенью или ранней весной.

7.27. В насаждениях, поврежденных снеголомом, гололедицей, наездом автомобилей и тракторов в зимнее время, восстановительные рубки должны проводиться в ближайший ранневесенний период. При любых массовых повреждениях посадок и в бесснежный период восстановительные рубки должны быть проведены в кратчайшие сроки независимо от времени года.

7.28. На лесосеке, отведенной в восстановительную рубку, в первую очередь производится рубка всех кустарников, а также подроста и самосева высотой более 0,5 м. Хворост немедленно убирается за пределы насаждения, где сжигается или складируется для последующей вывозки. Высота оставляемых пней после вырубки кустарников не должна превышать 5 см.

7.29. Рубка деревьев производится после рубки и уборки кустарников, начиная с крайнего опушечного ряда. Валку деревьев следует проводить при помощи валочной вилки в направлении срубленной кустарниковой опушки, с учетом размещения линий связи и электропередач, а также расстояния до бровки дороги. При валке необходимо следить за тем, чтобы стволами и сучьями падающих деревьев не повреждались пни ранее срубленных деревьев и кустарников.

7.31. Срезка (рубка) деревьев производится с оставлением пней высотой не более 10 см.

8. ТЕХНОЛОГИЯ РУБОК УХОДА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

8.1. При проведении всех видов рубок ухода с расчетом на порослевое возобновление необходимо для обеспечения нормальных условий появления и дальнейшего роста молодой поросли строго выполнять определенные технологические требования, особенно в отношении высоты и сохранности оставляемых пней, а также способов и сроков вывозки древесины и очистки мест рубок.

8.2. Срезку деревьев необходимо выполнять в определенной последовательности с тем, чтобы обеспечить сохранность пня срезаемого дерева от расщепов или отдирания коры. Для этого обязательно должен быть сделан подпил или подруб с той стороны дерева, куда намечено его валить (рис.2.1*). Подпил или подруб выполняют в виде клина с углом скоса 35-40°. При механизированной срезке подпил можно делать в виде двух параллельных резов с расстоянием между ними не менее 3/4 глубины подпила (рис.2). Выпиленная часть должна быть сколота. Затем с противоположной стороны делается основной пропил на уровне верхней кромки подруба. При валке дерева с использованием ручных инструментов, механизмов и агрегатов следует обязательно применять валочную вилку.

____________

* Текст соответствует оригиналу. Примечание "КОДЕКС"

Рис.2. Подпил дерева:

а - тройной горизонтальный; б - подпил под углом

8.3. Необходимость сохранности пней деревьев и кустарников вызвана тем, что при повреждении коры или расщепах пней повреждаются или погибают и спящие почки, обеспечивающие порослевое возобновление. Кроме того, поврежденные пни медленно зарастают раневой тканью и чаще подвергаются вредному воздействию неблагоприятных факторов внешней среды (влага, грибные болезни и т.п.). Все это в значительной степени снижает успешность порослевого возобновления и может привести к гибели посадок.

8.4. Обрубка сучьев и раскряжевка хлыстов может производиться на площади лесосеки или за ее пределами в зависимости от принятого способа трелевки.

8.5. Складирование заготовленной древесины, дров и хвороста в пределах лесосек и соседних с ним участках насаждений запрещается.

8.6. Очистка лесосек от порубочных остатков должна производиться сразу же после трелевки заготовленной древесины, но не позднее одного-двух дней после окончания рубок. Оставленные на лесосеке порубочные остатки мешают появлению и нормальному росту поросли на низких пнях, а в зимний период при осадке сугробов являются одной из причин массового снеголома поросли.

8.7. Сжигание порубочных остатков в пределах лесосеки или в непосредственной близости у насаждений категорически запрещается.

8.9. При проведении рубок необходимо стремиться к максимальному использованию средств механизации для всех трудоемких работ, так как это в значительной степени повышает производительность труда, сокращает сроки выполнения работ и снижает их себестоимость.

8.10. Для срезки кустарников, подлески и мелких деревьев диаметром до 8 см можно применять моторизованные агрегаты “Секор 2”, “Секор М”, ранцевый агрегат РА-1, бензиномоторную сучкорезку РБС-50, передвижные агрегаты ПМА-2 и ПМП-1, ручные электромеханические кусторезы РЭК-1 с агрегатом “Арум”, самоходный агрегат СМ-1, электрифицированный агрегат ЭЛХА для рубок ухода за лесом, а также различные кусторезы с дисковыми пилами на базе колесных тракторов.

8.11. Для спиливания деревьев с диаметрами более 8 см рекомендуется использовать бензиномоторные пилы “Дружба”, МП-5 “Урал”, передвижные и моторизованные агрегаты ПМП-1, ПМА-2, “Секор М”, РБС-50, СМА-1, а также агрегаты “Арум”, “Дятел” и ЭЛХА.

8.12. Для обрезки сучьев и раскряжевки хлыстов следует применять бензиномоторные пилы и различные сучкорезки.

8.13. Применяемые при проведении рубок ухода агрегаты, машины и механизмы должны обеспечивать высококачественное выполнение всех работ с учетом необходимости полной сохранности пней и корневых систем деревьев и кустарников.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ РУБОК

9.1. Отвод участков снегозащитных насаждений для проведения рубок ухода рекомендуется производить по результатам предварительного натурного обследования, при котором устанавливаются сроки и порядок проведения рубок, размеры лесосеки, места для складирования древесины и сжигания порубочных остатков, а также уточняются другие особенности предстоящих работ.

9.2. Для определения необходимых затрат труда и механизмов, а также материально-денежной оценки запасов вырубаемой древесины и оформления лесорубочного билета на каждой лесосеке производится предварительно сплошной перечет подлежащих рубке деревьев и кустарников во всех рядах, намеченных к рубке, на пробной площади, протяжением вдоль лесной полосы не менее 50 метров.

9.3. Ориентировочные объемы стволов, наиболее распространенных в снегозащитных лесных полосах древесных пород, приведены в приложении 2, а запасы хвороста, получаемого при рубках кустарников - в приложении 3. Коэффициенты для перевода складочных мер древесины и хвороста в плотные даны в приложениях 4 и 5.

9.4. На основании материально-денежной оценки лесосек на участках, отведенных в рубку, дорожными органами (дорожными участками, дорожно-эксплуатационными участками, производственными дорожными участками, линейными управлениями дорог) выписываются лесорубочные билеты на бланках, выдаваемых управлениями лесного хозяйства и лесхозами*.

_________________________

* Разъяснение Минавтодора РСФСР N 33-ц и Минлесхоза РСФСР N 20-6 от 15 июля 1970 г. “О порядке ухода за лесонасаждениями в полосе отвода автомобильных дорог”.

9.5. Заготовленная при рубках ухода древесина и хворост складируется и оприходуется согласно правилам, установленным при заготовке леса.

10. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РУБОК

10.1. Все рабочие комплексной бригады по проведению рубок ухода проходят специальную подготовку по обращению с лесорубочными инструментами и оборудованием, а также знакомятся с технологией и техникой безопасности при выполнении лесосечных работ.

10.2. К работе с бензиномоторными пилами, моторизованными и самоходными агрегатами допускаются рабочие, имеющие соответствующие права на управление пилой или агрегатами и знакомые с правилами по технике безопасности при работе с ними.

10.3. Бригада рабочих должна быть обеспечена защитными касками, валочными вилками, спецодеждой и иметь в своем распоряжении аптечку для оказания первой медицинской помощи.

10.4. Не допускаются к работам по валке деревьев, их разделке, срезке кустарника, трелевке и вывозке древесины глухие и глухонемые рабочие.

10.5. Валка деревьев запрещается при ветре в 6 баллов и более, сильном снегопаде, гололедице, в грозу, в густом тумане и в условиях плохой видимости.

10.6. При спиливании деревьев срезы должны располагаться в соответствии с п.8.2 настоящих рекомендаций.

10.7. Вальщик обязан, особенно в зимний период, тщательно подготовить себе рабочее место у каждого дерева - убирать мешающий подлесок и расчищать от сучьев, веток и снега дорожки для отхода в момент падения дерева.

10.8. Запрещается спиливать или срубать деревья, на которых зависло другое дерево, или сбивать зависшее дерево навалом на него другого дерева, а также отпиливать части ствола от комля зависшего дерева.

10.9. Обрубку сучьев, раскряжевку хлыстов и трелевку можно проводить только в безопасной зоне, т. е. когда лесорубы находятся на расстоянии, превышающем двойную высоту срубаемых деревьев, а также после окончания работ по валке деревьев на лесосеке.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЗАМАЗОК

В качестве наиболее простых, дешевых и доброкачественных замазок рекомендуются следующие:

1. Рецепт Н.И.Кичунова: 80% сосновой смолы (живицы), 5% животного топленого сала, 5% охры в порошке или просеянной древесной золы, 10% денатурированного или древесного спирта и для цвета замазки - щепотка голландской сажи.

2. Рецепт И.М.Малько: 50% канифоли, 20% скипидара, 20% натуральной олифы (льняной или касторовой), 5% охры в порошке и 5% сапожного вара.

Для приготовления по указанным рецептам замазок в котелок или металлическую консервную банку кладут смолу, сало или канифоль и разогревают до кипения.

Затем всыпают охру и голландскую сажу и вливают олифу. Когда содержимое несколько остынет, в него вливают тонкой струйкой спирт или скипидар, непрерывно помешивая.

Остывшая замазка в виде сиропообразной тягучей массы разливается в плотно закупоривающуюся посуду, где она может храниться несколько лет.

Олифа придает замазке эластичность, зола или охра предохраняют замазку от растапливания при нагревании солнечными лучами; спирт или скипидар являются растворителями, которые на воздухе быстро испаряются.

Замазки указанных составов образуют плотно прилегающую к срезу пленку, которая хорошо защищает рану от гнилостных бактерий и грибных заболеваний.

Приложение 2

Объемы стволов некоторых древесных пород в снегозащитных насаждениях, м

| Диа- метр ствола , см | Высота ствола, м |
| --- | --- |
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Тополь |
| 4 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 |
| Клен ясенелистный |
| 4 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05* | 0,06* |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,09 | 0,10 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| ____________ * Текст соответствует оригиналу. Примечание "КОДЕКС" Береза |
| 4 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,14 |
| Ясень |
| 4 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 |
| Вяз |
| 4 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 |
| Клен остролистный |
| 4 | 0,003 | 0,004 | 0,005 | 0,006 | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,09 |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,16 |

Приложение 3

Объемы хвороста основных пород кустарников, произрастающих 
в крайних опушечных рядах снегозадерживающих лесополос*

________________________

* Объем 100 кустов растений, произрастающих во втором ряду опушки составляет 70%, а в средних рядах лесной полосы - 30% от объема кустов растений, произрастающих в крайних опушечных рядах.

| Порода | Объем 100 кустов (пл. м/скл. м) при средней высоте ряда, м |
| --- | --- |
|  | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| Акация желтая |  |  |  |  |  |
| Жимолость татарская |  |  |  |  | - |
| Спирея калинолистная |  |  |  |  |  |

Приложение 4

Коэффициенты для перевода складочных мер в плотные для дровяной древесины

| Наименование дровяной древесины | Число плотных куб. м в 1 скл. м при длине поленьев, м |
| --- | --- |
|  | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
| Тонкие поленья толщиной 3-10 см | 0,63 | 0,60 | 0,58 |
| Средние поленья толщиной 11-14 см | 0,70 | 0,67 | 0,65 |
| Колотые из поленьев толщиной 15 см и более | 0,68 | 0,65 | 0,63 |
| Смесь из круглых (40%) и колотых (60%) поленьев | 0,68 | 0,66 | 0,65 |

Примечание. При наличии в поленнице кривых и суковатых поленьев более 25% коэффициент перевода уменьшается для круглых на - 0,07, для смеси круглых и колотых на 0,05, для колотых на 0,04.

Приложение 5

Коэффициенты для перевода складочных мер в плотные для хвороста, 
хмыза и голья лиственных пород

| Наименование продукции | Длина, м | Число плотных куб. м в 1 скл. м |
| --- | --- | --- |
| Хворост, не очищенный от веток | 6,0 | 0,18 |
|  | 5,0 | 0,18 |
|  | 4,0 | 0,17 |
| Хворост, очищенный от веток | 6,0 | 0,21 |
|  | 5,0 | 0,21 |
|  | 4,0 | 0,22 |
| Хмыз | 3,0 | 0,12 |
| Голье (ветви и сучья) | 2,0 | 0,12 |
|  | 3,5 | 0,10 |
|  | 3,0 | 0,09 |
|  | 2,0 | 0,09 |