Техническое задание

# на выполнение работ по текущему ремонту сетей наружного освещения города

Работы выполняются в полном объеме в соответствие с нижеприведенной таблицей:

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электромонтажные работы: |  |  |
| 1.1 | Замена светильников | шт | 17 |
| 2 | Материалы: |  |  |
| 2.1 | Светильник со светодиодными элементами мощность 160 Вт | шт | 17 |

Основные требования, предъявляемые к работам:

- Работы выполнять согласно технических регламентов, норм и правил, а именно:

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

# - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н, зарегистрировано в Минюсте России 12 декабря 2013 г. N 30593);

- ПУЭ (Правила устройства электроустановок), изд. 7, утвержденные Приказом Минэнерго России от 08.07.2002 г.;

- Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил техничсекой эксплуатации электроустановок потребителей.» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2003 № 4145)

- При выполнении Работ используемые материалы и оборудование должны быть промышленного изготовления, ранее не использованными, отвечать требованиям действующих государственных стандартов,  иметь сертификаты соответствия стандартам РФ, соответствовать номинальному напряжению сети и условиям окружающей среды, не иметь повреждений, сколов, разломов, деформаций, а также  повреждений, препятствующих их нормативной эксплуатации (копии сертификатов соответствия, паспортов) представляются Заказчику;

- Во время выполнения Работ обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по охране труда, по технике безопасности, экологической и пожарной безопасности;

- До начала работы с применением машин Подрядчик обязан определить схему движения и место установки машин. Значение сигналов, подаваемых в процессе работы или передвижения машин и механизмов, должно быть разъяснено всем лицам, связанным с ее работой. Оставлять без надзора машины с работающим двигателем не допускается;

- При эксплуатации машин должны быть приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или самопроизвольное перемещение под действием ветра, при наличии уклона местности;

- Эксплуатацию машин и механизмов, включая техническое обслуживание следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.033-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. Общее требование безопасности при эксплуатации»;

- До начала производства работ, приказом назначить уполномоченных ответственных лиц за организацию и производство работ по муниципальному контракту по участкам, ответственных за осуществление взаимодействия с оперативно-диспетчерской службой, пультом управления наружным освещением, копию приказа представить Заказчику, с представлением контактных телефонов для организации производства работ.

- При организации участков выполнения Работ, рабочих мест, проездов ремонтных машин и транспортных средств, проходов для людей следует определить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные факторы. Опасные участки должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с основными положениями СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве, СНиП 12-03-2001 Часть 2. Строительное производство безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования и действующие инструкции по технике безопасности;

10.  При необходимости проведения земляных работ Подрядчик самостоятельно производит согласование производства земляных работ со всеми заинтересованными инженерными службами.

11.   При сдаче законченных работ Подрядчик предоставляет Заказчику всю необходимую исполнительную документацию в 3-х экземплярах, включающую в себя:

-	акт приемки выполненных работ по каждому виду работ;

-	справку о стоимости выполненных работ и затрат по каждому виду работ;

-	общий журнал работ;

-	фотоматериалы объекта каждого этапа работ, применяемой техники. После окончания работ предоставить в виде фотоальбома в 1 экз. на бумажном и электронном носителях в формате Word, Pdf.

- Общие формы приемосдаточной документации определены «Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации электромонтажных работ И. 1.13-07», СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85, СНиП 12-01-2004 "СП 48.13330.2011. Организация строительства", СНиП 23-05-95*, СНиП 3.01.04-87 и другой нормативно-технической документацией.