КАРТА ОПЕРАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ПРИ УСТАНОВКЕ ОПАЛУБКИ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА

См. Общую часть

Предельные отклонения при установке опалубки фундамента в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 не должны превышать:

|  | 1. Расстояние от вертикали или проектного положения плоскостей опалубки фундаментов и линий их пересечений на 1 м высоты | 5 мм; |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Смещение осей опалубки фундаментов от проектного положения 10 мм фундаментов под стальные конструкции - , где - длина пролета или шага конструкции, м. |  |
|  | 3. Местные неровности опалубки при проверке рейкой длиной 2 м | 3 мм. |  |

| Лица, осуществляю- щие контроль качества | Операции, подлежащие контролю | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, привле- каемые к контролю | Акти- руемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель работ | Подготови- тельные работы | Определение состояния основания | Визуально | До установки опалубки |  | + |
|  | Установка опалубки | Соответствие положения опалубки установочным осям, точность установки закладных деталей и их закрепление | С помощью теодолита, рулетки, отвеса, стального метра | После установки опалубки | Геодезист |  |
| Мастер | Подготови- тельные работы | Соответствие проекту и качество опалубочных щитов, блоков и креплений, правильность хранения элементов опалубки | Визуально, с помощью стального метра | До установки опалубки |  |  |
|  | Установка опалубки | Соблюдение проектных размеров и отметок. Горизонтальность и вертикальность элементов опалубки, качество крепления, качество внутренней поверхности опалубки | Визуально, с помощью нивелира, отвеса, стального метра | В ходе установки опалубки |  |  |