ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ НА ДЕМОНТАЖ ВЛ

(СБОРНИК)

ДЕМОНТАЖ ВЛ 35-110 КВ НА ДЕРЕВЯННЫХ ОПОРАХ

К-9

| Зам. директора |  | Г.Н.Эленбоген |
| --- | --- | --- |
| Зав. отделом ЭМ-20 |  | Е.Н.Коган |
| Гл. инженер проекта |  | Н.А.Войнилович |
| Гл. инженер проекта |  | А.А.Кузин |

СОДЕРЖАНИЕ

| Шифр карты | Наименование |
| --- | --- |
|  | Общая часть |
| К-9-1 | Перекладка проводов и грозозащитных тросов из поддерживающих зажимов при демонтаже ВЛ 110 кВ |
| К-9-2 | Перекладка проводов из поддерживающих зажимов при демонтаже ВЛ 35 кВ |
| К-9-3 | Опускание проводов и грозозащитных тросов с анкерно-угловых опор при демонтаже ВЛ 110 кВ |
| К-9-4 | Опускание проводов с анкерно-угловых опор при демонтаже ВЛ 35 кВ |
| К-9-5 | Опускание проводов и грозозащитных тросов с промежуточных опор при демонтаже ВЛ 110 кВ |
| К-9-6 | Опускание проводов с промежуточных одностоечных опор при демонтаже ВЛ 35 кВ |
| К-9-7 | Наматывание на барабан демонтированного провода ВЛ 35-110 кВ |
| К-9-8 | Демонтаж деревянных одностоечных опор на ВЛ 35 кВ |
| К-9-9 | Демонтаж деревянных А-образных опор на ВЛ 35 кВ |
| К-9-10 | Демонтаж деревянных трехстоечных опор на ВЛ 35 кВ |
| К-9-11 | Демонтаж деревянных П-образных опор на ВЛ 35-110 кВ |
| К-9-12 | Демонтаж деревянных АП-образных опор на ВЛ 35-110 кВ |

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Сборник технологических карт разработан на производство демонтажных работ, выполняемых при техническом перевооружении и реконструкции ВЛ 35-110 кВ на деревянных опорах.

2. Карты рассчитаны на демонтаж одноцепных ВЛ с проводами АС-50АС-185 и грозозащитными тросами С 35-С 50.

Конструкции опор приняты по каталогу института "Энергосетьпроект" 5264тм - т1, гирлянды изоляторов - по типовому проекту N 3516тм - т5. Эскизы опор приведены на рис.0-10-6, узлы подвески проводов и тросов - на рис.0-70-10.

3. В состав сборника включены 12 технологических карт, расположенных в порядке, соответствующем последовательности производства работ.

Классификатор технологических карт сборника

|  | Промежуточные | Сложные |
| --- | --- | --- |
|  | Портальные | Одностоечные | А-образные | Трехстоечные | АП-образные |
| Перекладка проводов в раскаточные ролики | К-9-1 | К-9-2 | - | - | - |
| Опускание проводов на землю | К-9-5 | К-9-6 | - | К-9-4 | К-9-3 |
| Сматывание проводов на барабаны по роликам и по земле | К-9-7 |
| Демонтаж опор | К-9-11 | К-9-8 | К-9-9 | К-9-10 | К-9-12 |

4. До начала демонтажа проводов, грозозащитных тросов и деревянных опор должны быть выполнены работы, не учитываемые настоящими технологическими картами:

- расчистка трассы ВЛ от леса, кустарника и других предметов, мешающих производству монтажных работ;

- развозка по отведенным местам деревянных барабанов для намотки демонтированных проводов и тросов;

- подготовка площадок для временного складирования элементов демонтированных опор, проводов, тросов;

5. Карты составлены для нормативных условий работ (равнинная местность, необводненные грунты, летний период, продолжительность рабочей смены 8,2 часа).

При привязке технологических карт к конкретному объекту необходимо уточнить выполнение отдельных технологических операций, скорректировать объемы работ и технико-экономические показатели в соответствии с проектом демонтируемой ВЛ.

6. Картами предусмотрено ведение работ специализированными звеньями. Количество звеньев назначается в зависимости от заданных сроков строительства на основании графика производства работ, составленного для конкретной ВЛ с учетом технико-экономических показателей, приведенных в картах настоящего сборника.

Для ориентировочных расчетов можно пользоваться укрупненными показателями на 1 км демонтируемой ВЛ, приведенными в таблице.

| Напряжение ВЛ, кВ | Количество опор на 1 км | Затраты труда, чел.-дн. | Продолжительность работ, см |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Промежуточных | Сложных | Электролинейщиков | Машинистов |  |
| 35 | 5,0 | 0,5 | 23,27 | 3,68 | 5,49 |
| 110 | 4,0 | 0,3 | 33,78 | 4,8 | 7,79 |

7. Картами предусмотрены методы производства работ, позволяющие осуществить деловое применение демонтированных деталей и изделий в зависимости от степени их сохранности.

Демонтированный провод разрезается в местах старых соединителей и сматывается в бухты. Пропитанное дерево и железобетонные приставки сортируются и складируются, металлические детали смогут быть получены путем сжигания отдельных кусков древесины, их содержащих, и использованы для подобных сооружений и такелажа.

8. При производстве работ по демонтажу проводов, грозозащитных тросов и деревянных опор должны строго соблюдаться правила техники безопасности, приведенные в следующих нормативных документах:

- СНиП III-4-80*. Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве;

________________

* Взамен СНиП III-4-80* действуют СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002. - Примечание изготовителя базы данных.

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов*. Госгортехнадзор СССР, 1976 г.;

________________

* Действуют ПБ 10-382-00. - Примечание изготовителя базы данных.

- Правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах Минэнерго СССР. Москва, 1984 г.;

- Типовая инструкция по охране труда для рабочих электролинейщиков на строительстве воздушных линий электропередачи. Москва, 1987 г.;

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок* Москва, 1987 г.,

________________

* Действуют Межотраслевых Правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" (ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00). - Примечание изготовителя базы данных.

а также требования по технике безопасности, изложенные в соответствующих разделах технологических карт настоящего сборника.

Особое внимание должно быть обращено на предотвращение поломок, особенно в местах крепления такелажа и строповки. С этой целью перед началом работ необходимо проверить состояние отдельных элементов и выявить повреждения, возникшие при эксплуатации ВЛ - загнивание древесины, коррозия и деформация металла, повреждения железобетона. При обнаружении дефектов, способных повлиять на прочность и устойчивость конструкций, следует принимать дополнительные меры по обеспечению надежности такелажной схемы.

Специальные требования техники безопасности, связанные с особыми условиями производства работ (в зоне влияния действующих ВЛ, сложный рельеф местности, стесненные условия и т.п.), должны быть оговорены в ППР при привязке технологических карт к конкретному объекту.

9. Карты предназначены для использования в качестве руководства при производстве работ и составлении организационно-технологической документации по демонтажу ВЛ 35-110 кВ (разработка ПОС и ППР).

Карты выполнены в соответствии с "Методическими указаниями по разработке типовых технологических карт встроительстве", 1987 г.

10. Перечень инструмента и средств индивидуальной защиты, предусмотренных технологическим нормокомплектом.

| Наименование | ГОСТ, ТУ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Лопата копальная | 19596-87 | остроконечная |
| Лопата подборочная | 19596-87 |  |
| Топор строительный | 18578-73* |  |
| ________________ * Действует ГОСТ 18578-89. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Ножовка по дереву | 26215-84 |  |
| Кувалда | 11404-75 | масса 4 т |
| Пила поперечная двуручная | 979-70 |  |
| Лом обыкновенный | 1405-83 | 24-28 |
| Молоток слесарный | 2310-77 | масса 0,4 кг |
| Зубило слесарное | 7211-86 |  |
| Каска строительная | 12.4.087-84 |  |
| Рукавицы х/б | 12.4.010-75 |  |
| Подшлемник | ТУ 17-08-149-081 | под каску зимой |
| Бак-термос для воды с кружкой | ТУ 34-594-70 | емкость 20 л |
| Аптечка универсальная | ТУ 64-7-125-78 |  |
| Пояс предохранительный | 12.4.089-80* |  |
| ________________ * Действует ГОСТ Р 50849-96. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Ключ гаечный двусторонний 22x24 | 2839-80 | для демонтажа арматуры |
| Отвертка слесарно-монтажная | 17199-71* | для разборки изоляторов |
| ________________ * Действует ГОСТ 17199-88. - Примечание изготовителя базы данных. |
| Плоскогубцы комбинированные | 5547-75* |  |

________________

* Действует ГОСТ 5547-93. - Примечание изготовителя базы данных.

| Эскиз опоры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр опоры | Пв-1 | Пв-2 | Пв-5 | Пв-3 | Пв-4 | Пв-6 |
| Объем леса, м | 0,55 | 0,68 | 0,58 | 1,14/1,19 | 1,08/1,25 | 1,17/1,22 |
| Объем желе- зобетона, м | 0,27/0,32* | 0,203/0,26* | 0,27/0,32 | - | - | - |

________________

* Для слабого грунта устанавливается ригель

Рис.0-1. Общий вид опор. Деревянные одностоечные на ВЛ 35 кВ

| Эскиз опоры |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шифр опоры | УПв-1 | УПв-2 |
| Объем леса, м | 1,16 | 2,0 |
| Объем железо- бетона, м | 0,64 | - |

Рис.0-2 Общий вид опор. Деревянные промежуточно-угловые на ВЛ 35 кВ

| Эскиз опоры |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шифр опоры | Кв-1 | Кв-2 |
| Объем леса, м | 1,37 | 2,22/2,41 |
| Объем железо- бетона, м | 0,64/0,84 | - |

Рис.0-3. Общий вид опор. Деревянные концевые на ВЛ 35 кВ

| Эскиз опоры |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шифр опоры | УАв-1 | УАв-2 |
| Объем леса, м | 1,92 | 3,22/3,50 |
| Объем железо- бетона, м | 0,97/1,26* | - |

________________

* Для слабого грунта устанавливается ригель

Рис.0-4. Общий вид опор. Деревянные анкерно-угловые на ВЛ 35 кВ

| Эскиз опоры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шифр опоры | ПД 35-1 | ПД 35-3 | ПД 35-5 | ПД 110-1 | ПД 110-3 | ПД 110-5 |
| Объем леса, м | 2,22,3 | 2,6 | 3,1 | 2,32,5 | 2,83,0 | 3,2 |

Пунктиром показано положение траверсы в тросовых опорах

Рис.0-5. Общий вид опор. Деревянные промежуточные на ВЛ 35-110 кВ

| Эскиз опоры |  |  |
| --- | --- | --- |
| Шифр опоры | УАБ-2т | УАБ-2 |
| Объем леса, м | 8,5 | 8,1 |
| Объем железо- бетона, м | - | - |

Рис.0-6. Общий вид опор. Деревянные анкерно-угловые на ВЛ 35-110 кВ

Масса, кг
4,23

1 - Скобка СК-12-1А; 2 - Ушко однолапчатое У1-12-16; 3 - Серьга СР-6-16; 4 - Зажим поддерживающий ПГН-2-6

Рис.0-7. Поддерживающее крепление троса

Масса, кг
2,79

1 - Скобка СК-6-1А; 2 - Промзвено вывернутое ПРВ-6-1; 3 - Зажим натяжной клиновой НКК-1-1

Рис.0-8. Натяжное неизолированное крепление грозозащитного троса ВЛ 35-110 кВ

Масса, кг
ВЛ 35 кВ - 11,0
ВЛ 110 кВ - 31,0

1 - Зажим поддерживающий ПГН-2-6; 2 - Ушко однолапчатое У1-6-16; 3 - Изолятор ПС6-А

Рис.0-9. Гирлянда поддерживающая одноцепная для крепления проводов

Масса, кг
18 (для ВЛ 35 кВ)
47 (для ВЛ 110 кВ)

1 - Скоба СК-6-1А; 2 - Серьга СР-6-16; 3 - Изолятор подвесной ПС6-А; 4 - Ушко однолапчатое У1-6-16; 5 - Зажим натяжной болтовой НБН-2-6

Рис.0-10. Натяжная гирлянда изоляторов для проводов ВЛ 35-110 кВ

Электронный текст документа подготовлен
ЗАО "Кодекс" и сверен по:

/ Министерство энергетики и электрификации СССР.
Всесоюзное объединение "ОРГЭНЕРГОСТРОЙ". - 
М., 1991