Описание объекта закупки и количество

1. Наименование объекта закупки: Текущий ремонт здания Дома культуры в р.п. Игнатовка Майнский район Ульяновской области

2. Количество, код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008):

| Код по ОКПД2 | Единица измерения | Количество (объём закупаемых работ, услуг)* |
| --- | --- | --- |
| 42.99.29.100: Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия | Усл.ед. | 1 |

*Объем выполняемых работ в соответствии с:

- Локальной сметой № ЛС-02-01-02 (Приложение № 3 к документации об электронном аукционе),

- Ведомостью объемов работ (Дефектная ведомость) (Приложение № 4 к документации об электронном аукционе).

3. Материалы, используемые при выполнении работ, и их показатели, позволяющие определить соответствие используемых товаров установленным заказчиком требованиям, в том числе максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, и которые указываются в первой части заявки на участие в аукционе:

| № | Наименование товара | Наименование показателя товара | Требование к значению показателя | Требование к указанию значения показателя участником закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Плитка напольная | Материал | Керамогранит | Значение не изменяется |
|  |  | Длина х ширина х толщина, мм | 300 х 300 х 8 | Значение не изменяется |
| 2 | Унитаз с бачком | Материал | Фарфоровые или полуфарфоровые | указывается одно значение |
|  |  | Сорт | 1 | Значение не изменяется |
| 3 | Чугунные радиаторы отопления | Давление: рабочее, мРа | 6-9 | Значение не изменяется |
| 4 | Песок | Группа | Средний | Значение не изменяется |
|  |  | Соответствие нормативной документации | ГОСТ 8736-2014 | значение не изменяется |
| 5 | Труба стальная электросварная | Наружный диаметр, мм | 57 | значение не изменяется |
|  |  | Толщина стенки, мм | 3,5 | значение не изменяется |
| 6 | Блок оконный из поливинилхлоридных профилей | соответствие нормативной документации | ГОСТ 30674-99 | значение не изменяется |
|  |  | вариант конструктивного исполнения ПВХ-профиля | изделие с не менее трех камерным профилем | указывается одно значение |
|  |  | ширина профиля, мм | не менее 70 | указывается одно значение |
|  |  | вид отделки лицевых поверхностей изделия | белого цвета, окрашенное в массе | значение не изменяется |
|  |  | Звукоизоляция, класс | Не ниже Д | указывается одно значение |
|  |  | Безотказность оконных приборов и петель | Не менее 20 000 | указывается одно значение |
| 7 | Стеклопакет | соответствие нормативной документации | ГОСТ 24866-2014 | значение показателя не изменяется |
|  |  | вариант конструктивного исполнения стеклопакета | двухкамерный | указывается одно значение |
|  |  | толщина стеклопакета | 32 мм | значение не изменяется |
|  |  | толщина стекла | 4 мм | значение не изменяется |
| 8 | Подоконные доски ПВХ | толщина | от 18 до 22 мм | указывается одно значение |
|  |  | ламинирование | жесткая тисненая ПВХ-пленка | значение не изменяется |
|  |  | цвет | белый | значение не изменяется |

* в случаях, когда данная документация имеет ссылки на конкретные товарные знаки, что вызвано объективной необходимостью, следует читать «или эквивалент».

4. Требования к качеству

Требования к качеству: качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП 12-03-2001, СНиП 21-01-97*, СНиП 12-04-2002, СНиП 31-06-2009), иных нормативных правовых актов в сфере строительства. Работы должны быть выполнены в соответствии со сметной документацией, при соблюдении требований охраны труда, требований по пожарной безопасности.

Требования к качеству применяемых материалов: все материалы, конструкции и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть соответствующих видов, обозначенных (описанных) в сметной документации, и согласовываться с Заказчиком перед началом выполнения работ. Используемые материалы, должны соответствовать государственным стандартам, иметь сертификаты или декларации о соответствии, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, и при необходимости пройти лабораторный контроль качества. Копии указанных документов должны предоставляться подрядчиком заказчику до начала производства работ.

Требования к безопасности:

- выполнение в ходе работ необходимых мероприятий по технике безопасности, огнеопасных работ и работ на высоте, соблюдение норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности;

- принятие разумных мер по противопожарной безопасности объекта при производстве работ, обеспечение рабочих площадей средствами пожаротушения.

Гарантийный срок составляет 60 (шестьдесят) месяцев со дня подписания акта приема-передачи результатов работ, согласно п.1 ст.737, ст.756 ГК РФ, объём предоставления гарантий качества работы на весь объём работ в рамках контракта.

Директор МУК ММЦК               					   	Н.А. Кузнецова