ВСН 14-85
-----------------
МГА

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

Нагрузки от технологического оборудования на ригели перекрытий зданий предприятий гражданской авиации

Дата введения 1986-07-01

РАЗРАБОТАНЫ Государственным проектно-изыскательским и научно-исследовательским институтом Аэропроект МГА.

Руководитель темы и ответственный исполнитель В.А.Шиманский.

ВНЕСЕНЫ Государственным проектно-изыскательским и научно-исследовательским институтом Аэропроект МГА.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ отделом экспертизы проектов и смет Министерства гражданской авиации, А.Л.Чуркиным, Ю.Ф.Клениным.

С введением в действие Ведомственных строительных норм на нагрузки от технологического оборудования на ригели перекрытий зданий предприятий ГА  утрачивают силу Ведомственные нормы на нагрузки от технологического оборудования на ригели перекрытий зданий предприятий ГА .

СОГЛАСОВАНЫ с Госстроем СССР 12 марта 1986 г.

УТВЕРЖДЕНЫ Министерством гражданской авиации 20 марта 1986 г.

ВЗАМЕН

Настоящие Нормы должны соблюдаться при проектировании предприятий гражданской авиации. Нормативные значения эквивалентных равномерно распределенных нагрузок от технологического оборудования, напольных транспортных средств, ремонтных материалов, изделий и людей на ригели междуэтажных перекрытий зданий предприятий гражданской авиации с сеткой колонн 6х6 и 6х9 м приведены в таблице. Эквивалентные нагрузки на плиты перекрытий должны определяться расчетом.

Таблица

| Предприятия (участки, помещения) | Нормативные значения нагрузок, кПа (кгс/м) |
| --- | --- |
|  | от технологического оборудования | от напольных транспортных средств, ремонтных материалов и людей |
| 1 | 2 | 3 |
| АВИАРЕМОНТНЫЕ ЗАВОДЫ Корпуса ремонта двигателей |  |  |
| Участки и помещения: герметизации, пайки, испытания электрооборудования; ремонта топливных баков; ремонта и испытания форсунок | 3,0 (300) | 1,0 (100) |
| Участки: сборки агрегатов; ремонта и сборки электрооборудования и электроагрегатов | 3,0 (300) | 2,0 (200) |
| Участки и помещения: промывки и прокачки агрегатов и деталей; разборки агрегатов; ремонта агрегатов и узлов авиадвигателей, топливных агрегатов, масло- и бензоагрегатов, катушек зажигания; испытания агрегатов; консервации агрегатов; магнитного контроля; окраски узлов и деталей; дефектации и комплектовки агрегатов в сборку; контровки и хранения продукции | 4,0 (400) | 1,0 (100) |
| Участки и помещения: дефектации узлов двигателей; испытания термостатического клапана; промежуточные склады | 5,0 (500) | 1,5 (150) |
| Самолеторемонтные корпуса |  |  |
| Участки, лаборатории и помещения: разборки агрегатов и узлов; промывки и очистки узлов и деталей; приемки в ремонт агрегатов гидравлической системы; ремонта агрегатов высотной системы, агрегатов топливной системы, противопожарных и кислородных баллонов, шасси, воздушных винтов; сборки агрегатов; испытания агрегатов гидравлической системы, агрегатов высотной системы, агрегатов топливной системы; контровки; слесарных работ; ремонта кресел и оборудования, деревянных и пластмассовых изделий; обойно-оклеечных работ; окраски узлов и деталей; пайки; ремонта релейных коробок; испытания радиолокаторов; дефектации приборного оборудования; сборки приборного оборудования; испытания приборов топливной системы; агрегатная; ремонта пилотажно-навигационного оборудования, системы автоматического управления; неразрушающих методов контроля; спектрального анализа; санитарно-промышленная; аналитическая; металлографии; ртутных приборов; горюче-смазочных материалов; рентгеновская; оптических приборов; теплотехнических измерений; радиотехнических измерений; физических методов контроля; линейно-угловых измерений; специальных измерений; чистоты; лаков, красок и масел; смазок; герметики и клея; химическая; весовая; фото; операторская; приемки, обработки и хранения драгоценных металлов | 1,5 (150) | 2,0 (200) |
| Участки, лаборатории и помещения: слесарных работ; пошивочных работ; комплектовки из ремонта; агрегатная цеха ремонта электрооборудования; ремонта радиоответчиков, радиолокационного оборудования; приемки в ремонт; промывки приборного оборудования; приборов контроля работы двигателя; механических испытаний; ремонта радионавигационного оборудования; испытания кислородного оборудования; испытания авиационных приборов; сборки и испытания радиооборудования | 2,0 (200) | 2,0 (200) |
| Участки, лаборатории и помещения: экранная; дефектации узлов и деталей; комплектовки из ремонта цеха радиооборудования; виброиспытаний; разборки приборного оборудования; испытания автоматических бортовых систем управления; экспедиции | 2,5 (250) | 2,0 (200) |
| Участки, лаборатории и помещения: приемки в ремонт радио- и электрооборудования, комплектовки в ремонт радио- и электрооборудования; промывки электро-, радио- и приборного оборудования; дефектации, ремонта и испытания электрооборудования; разборки, ремонта и сборки электрооборудования; электротехнических измерений; ремонта приборного оборудования | 3,0 (300) | 2,0 (200) |
| Участки, лаборатории и помещения: разборки и дефектации; испытания гироскопических приборов; ремонта спецаппаратуры; ремонта электрожгутов; электрических измерений | 3,0 (300) | 2,5 (250) |
| Участки ремонта радиосвязного оборудования | 3,5 (350) | 2,5 (250) |
| Помещения складские | 4,0 (400) | 3,0 (300) |
| Участки контроля анероидно-мембранных приборов | 4,5 (450) | 2,5 (250) |
| Участки, лаборатории и помещения: комплектовки узлов и деталей цеха подготовки производства; комплектовки в ремонт приборного оборудования; промежуточные склады; инструментально-раздаточная кладовая; склад контрольно-измерительной аппаратуры | 6,0 (600) | 2,0 (200) |
| АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ БАЗЫ |  |  |
| Отделения: топливной аппаратуры; кислородного оборудования; анероидно-мембранных приборов; аварийных самописцев; группа пайки | 2,5 (250) | 1,5 (150) |
| Отделения: автоматических бортовых систем управления; радиолокационных и допплеровских систем; авиаприборов; автопилотов; приборов контроля работы авиадвигателей; гироскопических приборов; радиооборудования; обслуживания и ремонта аварийно-спасательного оборудования; противопожарного оборудования; ремонта буфетно-кухонного оборудования; пилотажно-навигационного комплекса; ремонта и испытания агрегатов; специальной аппаратуры и ее хранения; измерительное, металлографическое и механических испытаний; расшифровки и анализа полетной информации; притирки щеток; обойное | 3,5 (350) | 1,0 (100) |
| Группы: механическая авиационного и радиоэлектронного оборудования; не разрушающих методов контроля; диагностирования самолетов и двигателей; цех обслуживания бытового оборудования (кроме помещений обменного фонда); лаборатория электрооборудования; экранная комната; помещение чистки ковров |  |  |
| Помещения приемки в ремонт и обменного фонда авиационного и радиоэлектронного оборудования | 4,5 (450) | 1,0 (100) |
| Промежуточные склады; инструментально-раздаточные кладовые; помещения обменного фонда цеха обслуживания бытового оборудования | 6,0 (600) | 1,0 (100) |
| КОМАНДНО-ДИСПЕТЧЕРСКИЕ ПУНКТЫ |  |  |
| Все помещения, кроме архивов | 2,0 (200) | 1,0 (100) |
| Архивы | 5,0 (500) | 1,0 (100) |
| РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАСТЕРСКИЕ (РЭМ) СЛУЖБЫ РАДИОЛОКАЦИИ, РАДИОНАВИГАЦИИ И СВЯЗИ АЭРОПОРТОВ ГА |  |  |
| Цехи, участки, мастерские и помещения: ремонта электродвигателей; электромастерская; агрегатная; ремонта трансформаторов; светотехнического оборудования; испытательная высоковольтная; лаборатории релейной защиты; аппаратная ТУ и ТС; радиолаборатории; лаборатории усилительной техники | 1,5 (150) | 1,0 (100) |
| Цехи, участки, мастерские и помещения: механический; сварочный; слесарный; малярный; столярный | 2,5 (250) | 1,5 (150) |

Примечания: 1. Помещения с суммарными эквивалентными нагрузками на ригели свыше 5,0 (500) и до 7,0 (700) кПа (кгс/м) следует, как правило, располагать на первых этажах зданий на полу по грунту.

2. Участки и помещения самолеторемонтных корпусов авиаремонтных заводов с суммарными эквивалентными нагрузками на ригели более 7,0 (700) кПа (кгс/м) следует располагать только на первых этажах на полу по грунту.

3. Для помещений с подвесными кранами, кроме указанных в таблице нагрузок, необходимо учитывать сосредоточенные нагрузки на ригели от этих кранов.

4. При подборе типовых ригелей для помещений с подвесными кранами нормативные значения эквивалентных равномерно-распределенных нагрузок от одного крана следует принимать: при грузоподъемности крана 0,5; 1,0; 2,0; 3,0: 5,0 т значения нагрузок соответственно будут 0,60 (60); 0,85 (85); 1,50 (150); 2,20 (220); 3,20 (320) кПа (кгс/м).

5. В рабочей документации должно содержаться указание о выносе в натуру в виде таблиц или транспорантов принятых в проекте значений нагрузок на ригели и плиты для каждого этажа здания (а при необходимости и отдельного помещения), а также указание о том, что служба эксплуатации предприятия несет ответственность за соблюдение в процессе эксплуатации установленных нагрузок и сохранность таблиц и транспорантов.